Регіональний план управління відходами Вінницької області

на період до 2030 року

Вінниця 2020

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, скорочень	3

Перелік таблиць	3

Перелік карт	3

Перелік рисунків	3

ВСТУП	3

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ	3

1.1. Адміністративно-територіальний устрій регіону	3

1.2. Характеристика природно-географічного стану	3

1.3. Демографічна та соціальна характеристика	3

1.4. Економічна характеристика регіону	3

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В РЕГІОНІ	3

2.1. Загальна характеристика системи управління відходами	3

2.1.1. Обсяг утворення відходів та наявна інфраструктура	3

2.1.2. Інституційна структура управління відходами	3

2.1.3. Програми, стратегії, плани дій	3

2.1.4. Фінансово-економічне забезпечення функціонування системи управління відходами	3

2.2. Опис поточного стану за видами відходів	3

2.2.1. Муніципальні відходи	3

2.2.1.1. Побутові відходи	3

2.2.1.2. Відходи інфраструктури населених пунктів	3

2.2.2. Небезпечні відходи	3

2.2.2.1. Небезпечні відходи	3

2.2.2.2. Відпрацьовані нафтопродукти	3

2.2.2.3. Відходи, що містять СОЗ	3

2.2.3. Промислові відходи	3

2.2.3.1. Промислові відходи	3

2.2.3.2. Відходи видобувної промисловості	3

2.2.4. Відходи будівництва та знесення	3

2.2.5. Відходи сільського господарства	3

2.2.5.1. Відходи рослинного походження	3

2.2.5.2. Відходи тваринного походження	3

2.2.6. Відходи упаковки	3

2.2.7. Відходи електричного та електронного обладнання	3

2.2.8. Відпрацьовані батарейки, батареї та акумулятори	3

2.2.9. Медичні відходи	3

2.2.10. Зняті з експлуатації транспортні засоби	3

2.2.11. Осади стічних вод від комунальних очисних споруд	3

2.3. SWOT-аналіз стану системи управління відходами в регіоні	3

РОЗДІЛ ІІІ. ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В РЕГІОНІ	3

3.1. Цілі та цільові показники Регіонального плану	3

3.2. Сценарії регіонального управління відходами	3

3.2.1. Сценарії для створення зон оптимального охоплення щодо управління побутовими відходами	3

3.2.1.1. Критерії визначення зон оптимального охоплення щодо управління побутовими відходами	3

3.2.1.2. Визначення технологічних ядер кластерів	3

3.2.1.3. Визначення кластерів управління побутовими відходами	3

3.2.2. Сценарій щодо способів збирання (у тому числі роздільного) та оброблення побутових відходів всередині визначених зон оптимального охоплення	3

3.2.2.1. Організація збирання побутових відходів	3

3.2.2.2. Параметри інфраструктури збирання побутових відходів	3

3.2.2.3. Організація оброблення побутових відходів	3

3.2.2.4. Параметри інфраструктури оброблення побутових відходів	3

3.2.2.5. Тариф на послуги у сфері управління ТПВ	3

3.3. Розвиток інфраструктури управління побутовими відходами	3

3.4. Закриття несанкціонованих сміттєзвалищ та сміттєзвалищ, що не відповідають санітарним та екологічним вимогам	3

3.5. Управління специфічними потоками відходів	3

3.5.1. Управління муніципальними відходами	3

3.5.2. Управління небезпечними відходами	3

3.5.2.1. Небезпечні відходи (в цілому)	3

3.5.2.2. Відпрацьовані нафтопродукти	3

3.5.2.3. Відходи, що містять СОЗ	3

3.5.3. Управління промисловими відходами	3

3.5.3.1. Відходи видобувної промисловості і розроблення кар'єрів	3

3.5.3.2. Відходи переробної промисловості	3

3.5.3.3. Відходи постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	3

3.5.4. Управління відходами будівництва та знесення	3

3.5.5. Управління відходами сільського господарства	3

3.5.5.1. Відходи рослинного походження	3

3.5.5.2. Відходи тваринного походження	3

3.5.6. Управління відходами упаковки	3

3.5.7. Управління відходами електричного та електронного обладнання	3

3.5.8. Управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами	3

3.5.9. Управління медичними відходами	3

3.5.10. Управління знятими з експлуатації транспортними засобами	3

3.5.11. Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд	3

3.6. Регіональний план дій	3

3.7. Фінансово-економічне забезпечення системи (інвестиційний план)	3

3.7.1. Витрати на впровадження заходів	3

3.7.2. Тарифна політика та доступність	3

3.7.3. Пріоритетний інвестиційний план	3

РОЗДІЛ ІV. ІНДИКАТОРИ ТА МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ	3

4.1. Розроблення індикаторів виконання	3

4.2. Моніторинг Регіонального плану	3

РОЗДІЛ V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ (СЕО)	3

Інформаційні джерела	3

ДОДАТКИ	3

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	3

Додаток 1. Дані про адміністративно-територіальний устрій Вінницької області	3

Додаток 2. Динаміка зміни чисельності населення Вінницької області	3

Додаток 3. Прогноз зміни чисельності населення Вінницької області	3

Додаток 4. Дані щодо обсягів реалізації продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності в Вінницькій області у 2017 році	3

Додаток 5. Дані щодо розвитку промислового виробництва	3

Додаток 6. Дані щодо розвитку сільського господарства	3

Додаток 7. Дані щодо розвитку будівництва	3

Додаток 8. Інформація щодо протяжності доріг загального користування державного та місцевого значення по районах Вінницької області	3

Додаток 9. Дані щодо утворення та управління відходами у Вінницькій області	3

Додаток 10. Перелік договорів про співробітництво територіальних громад Вінницької області у сфері управління муніципальними відходами	3

Додаток 11. Перелік чинних обласних стратегій, програм, планів дій, що мають взаємозв’язок зі сферою управління відходами	3

Додаток 12. Дані щодо фінансування заходів з обласного та місцевих бюджетів	3

УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ	3

Додаток 13. Ресурсний потенціал ТПВ	3

Додаток 14. Дані про функціонування системи управління муніципальними відходами	3

Додаток 15. Дані про роздільне збирання ТПВ	3

Додаток 16. Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють збирання, заготівлю відходів як вторинної сировини	3

Додаток 17. Вартість вторинної сировини у Вінницькій області	3

Додаток 18. Дані схем санітарного очищення населених пунктів щодо інфраструктурних об’єктів	3

Додаток 19. Сміттєсортувальні лінії	3

Додаток 20. Об’єкти перероблення відходів як вторинної сировини	3

Додаток 21. Полігони відходів, що не є небезпечними (полігони та звалища ТПВ) 	3

Додаток 22. Дані щодо забезпеченості субрегіонів місцями захоронення ТПВ	3

УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ ВИДАМИ ВІДХОДАМИ	3

Додаток 23. Місця видалення промислових відходів, що не є небезпечними	3

Додаток 24. Установки з утилізації відходів / побічних продуктів тваринного походження	3

Додаток 25. Біогазові установки	3

Додаток 26. Місця / установки з видалення трупів тварин	3

Додаток 27. Об’єкти оброблення медичних відходів	3

Додаток 28. Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність у сфері управління небезпечними відходами на території регіону	3

Додаток 29. Інформація щодо непридатних хімічних засобів захисту рослин станом на липень 2017 року	3

Додаток 30. Виробництво спирту етилового	3

Додаток 31. Виробництво олії соняшникової	3

Додаток 32. Виробництво цукру	3

Додаток 33. Тваринницькі господарства	3

Додаток 34. М’ясопереробні підприємства, що здійснюють забій тварин	3

Додаток 35. Суб’єкти господарювання, що передають відходи на ветсанзаводи Вінницької області	3

Додаток 36. Медичні заклади (державні та комунальні)	3

Додаток 37. Утворення медичних відходів категорій А, В	3

Додаток 38. Інформація щодо обсягів скидів зворотних (стічних) вод (нормативно очищених на очисних спорудах) в поверхневі водні об`єкти комунальними підприємствами Вінницької області	3

НАЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ	3

Додаток 39. Локалізація цільових показників Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року	3

Додаток 40. Цільові показники національного рівня, прийняті для РПУВ	3

ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ В РЕГІОНІ	3

Додаток 41. Аналіз технологічного потенціалу зниження обсягів захоронення ТПВ у Вінницькій області	3

Додаток 42. Розширення та оновлення матеріально-технічної бази системи збирання побутових відходів (сміттєвози, контейнери)	3

Додаток 43. Об’єкти інфраструктури збирання побутових відходів, передбачені РПУВ	3

Додаток 44. Аналіз функціонування діючих та доцільності створення нових сміттєсортувальних ліній	3

Додаток 45. Аналіз доцільності створення об’єкту МБП	3

Додаток 46. Об’єкти інфраструктури оброблення та захоронення побутових відходів, передбачені РПУВ	3

Додаток 47. Заплановані до будівництва об’єкти інфраструктури з оброблення відходів	3

Додаток 48. Очікувані показники зниження обсягів захоронення ТПВ	3

Додаток 49. Загальна потреба у фінансуванні заходів РПУВ	3

Додаток 50. Завдання та заходи РПУВ	3

# Перелік умовних позначень, символів, скорочень

| ВББА | – відпрацьовані батарейки, батареї та акумулятори |
| --- | --- |
| ВЕЕО | – відходи електричного та електронного обладнання |
| ВРХ | – велика рогата худоба |
| ДРХ | – дрібна рогата худоба (вівці кози) |
| ЗОШ | – загальноосвітня школа |
| Кластер управління побутовими відходами | – зона (територія), у межах якої система управління побутовими відходами за сукупністю технологічних, технічних, фінансово-економічних, екологічних та соціальних параметрів вважається оптимальною, а також такою, що забезпечує досягнення цілей та цільових показників Регіонального плану управління відходами (РПУВ). Логіка визначення кластерів заснована на ефекті «економії на масштабі». |
| МБП | – об’єкт з механіко-біологічного перероблення відходів |
| МВВ | – місце видалення відходів |
| ОДА | – обласна державна адміністрація |
| ОМС | – органи місцевого самоврядування |
| ОТГ | – об’єднана територіальна громада |
| ОУВ | – об’єкти утворення відходів |
| ПЕТ | – поліетилентерефталат |
| ПДВ | – податок на додану вартість |
| ПКД | – проектно-кошторисна документація |
| ППВС | – Пункт підготування вторинної сировини |
| КПЗВ | – Комунальні пункти збирання відходів |
| ПЗПВ | – Пункти збирання для повторного використання товарів, які були у вжитку |
| ЦЗВР | – Центри із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання |
| ПРЗПВ | – Пункти роздільного збирання побутових відходів |
| Пзув | – показник загального утворення відходів – критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою: Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік (ЗУ «Про відходи») |
| РДА | – районна державна адміністрація |
| РПУВ | – регіональний план управління відходами |
| РСУВ | – регіональна система управління відходами |
| Субрегіон | – територія району, включаючи міста обласного значення та ОТГ, розташовані в межах території відповідного району. Межі субрегіонів співпадають з існуючими межами районів в традиційному розумінні. |
| ССЛ | – сміттєсортувальні лінії |
| ТПВ | – тверді побутові відходи |
| ТЕО | – техніко-економічне обґрунтування |
| Фонд ОНПС | – Фонд охорони навколишнього природного середовища |
| ХЗЗР | – хімічні засоби захисту рослин |
| ЦБОБ | – Об’єкт централізованого біологічного оброблення біовідходів |
| (Чиста приведена вартість) | - чистий дисконтований показник цінності проекту. Визначається як сума дисконтованих значень надходжень (за вирахуванням витрат), одержуваних у кожному році протягом терміну життя проекту. Будь-який проект, що дає позитивне значення NPV при обраній ставці дисконтування, є прийнятним. Чим більше значення NPV, тим більш вигідним є проект. |

# Перелік таблиць

Таблиця 1.1. Дані про поточний адміністративний устрій області (станом на 01.01.2019 р.)

Таблиця 1.2. Чисельність населення області, протягом 2009 – 2018 рр.

Таблиця 1.3. Прогноз чисельності населення області у 2020 – 2030 рр.

Таблиця 1.4. Динаміка показників середнього наявного доходу на одну особу та на одне домогосподарство на рік протягом 2009 - 2018 років

Таблиця 1.5. Прогноз показників середнього наявного доходу на одну особу та на одне домогосподарство у 2020 – 2030 рр.

Таблиця 2.1. Утворення та управління відходами І-IV класів небезпеки

Таблиця 2.2. Утворення та управління відходами І-IІІ класів небезпеки

Таблиця 2.3. Об’єкти оброблення відходів

Таблиця 2.4. Наявні джерела інформації про поточний стан у сфері управління відходами

Таблиця 2.5. Наявні механізми інформування зацікавлених сторін з питань управління відходами

Таблиця 2.6. Дані перевірок Держекоінспекції щодо дотримання вимог законодавства про відходи

Таблиця 2.7. Фінансування заходів з управління відходами з обласного бюджету та місцевих бюджетів

Таблиця 2.8. Фінансування заходів у сфері управління відходами з залученням коштів ДФРР

Таблиця 2.9. Фінансове забезпечення системи управління ТПВ

Таблиця 2.10. Обсяг реалізації послуг та тарифи на послуги у сфері управління ТПВ

Таблиця 2.11. Надходження до Фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів

Таблиця 2.12. Прийняті припущення для розрахунків обсягів утворення ТПВ

Таблиця 2.13. Прийняті припущення щодо складу ТПВ, які утворюються в домогосподарствах Вінницької області

Таблиця 2.14. Параметри утворення та управління ТПВ у Вінницькій області

Таблиця 2.15. Прогнозні параметри утворення ТПВ у Вінницькій області

Таблиця 2.16. Динаміка кількісних показників управління ТПВ регіоні

Таблиця 2.17. Дані про роздільне збирання ТПВ

Таблиця 2.18. Технічна забезпеченість системи збирання ТПВ

Таблиця 2.19. Забезпеченість субрегіонів потужностями із захоронення ТПВ

Таблиця 2.20. Утворення відходів інфраструктури населених пунктів

Таблиця 2.21. Утворення небезпечних відходів за видами

Таблиця 2.22. Утворення відходів гальванічних виробництв (гальванічні шлами, осади)

Таблиця 2.23. Перелік об’єктів, на яких накопичені небезпечні відходи

Таблиця 2.24. Утворення технологічних відходів основних виробництв харчових продуктів

Таблиця 2.25. Дані щодо утворення відходів виробництва спирту етилового та альтернативного палива на основі спирту етилового в Вінницькій області у 2017 році

Таблиця 2.26. Утворення відходів виробництва спирту етилового в Вінницькій області за роками

Таблиця 2.27. Дані щодо утворення відходів виробництва олії соняшникової в Вінницькій області у 2017 році

Таблиця 2.28. Утворення відходів виробництва олії соняшникової в Вінницькій області за роками

Таблиця 2.29. Дані щодо утворення відходів виробництва цукру в Вінницькій області у 2017 році

Таблиця 2.30. Утворення дефекату на цукрових виробництвах Вінницькій області за роками

Таблиця 2.31. Утворення багатотоннажних відходів Ладижинської ТЕС

Таблиця 2.32. Дані щодо відходів будівництва та знесення

Таблиця 2.33. Дані щодо відходів сільського господарства (рослинного походження)

Таблиця 2.34. Дані щодо управління відходами тваринного походження

Таблиця 2.35. Утворення гною за роками

Таблиця 2.36. Утворення гною за районами Вінницької області

Таблиця 2.37. Дані щодо утворення відходів від забою

Таблиця 2.38. Утворення осаду стічних вод (за даними 2018 року)

Таблиця 2.39. Дані SWOT-аналізу

Таблиця 3.1. Цілі та цільові показники РПУВ

Таблиця 3.2. Перелік полігонів, що розглядаються в якості регіональних

Таблиця 3.3. Параметри визначених кластерів

Таблиця 3.4. Мінімальні вимоги щодо технологічного оснащення Пункту підготування вторинної сировини

Таблиця 3.5. Орієнтовні капітальні витрати на створення Пункту підготування вторинної сировини

Таблиця 3.6. Очікувані обсяги захоронення відходів на регіональних полігонах

Таблиця 3.7. Технологічні параметри регіональних полігонів

Таблиця 3.8. Економічні параметри регіональних полігонів

Таблиця 3.9. Вклад в тариф витрат на захоронення відходів

Таблиця 3.10. Узагальнені дані щодо тарифу на послуги у сфері поводження з побутовими відходами

Таблиця 3.11. Рівень доступності тарифу на послуги у сфері поводження з ТПВ

Таблиця 3.12. Створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання

Таблиця 3.13. Орієнтовні витрати на вивезення та знешкодження відходів

Таблиця 3.14. Утилізатори термічні (технічні характеристики)

Таблиця 3.15. Утилізатори термічні (економічні параметри)

Таблиця 3.16. Структура фінансування діяльності зі створення об’єктів оброблення та захоронення побутових відходів

Таблиця 3.17. Структура фінансування діяльності зі знешкодження непридатних до застосування ХЗЗР та очищення і реабілітації земельних ділянок

Таблиця 3.18. Плановий розподіл обсягів фінансування за джерелами фінансування

Таблиця 3.19. Пріоритетний інвестиційний план реалізації РПУВ

Таблиця 5.1. Дані щодо врахування пропозиуій за результатами обговорення РПУВ та звіту про СЕО

# Перелік карт

Рис. 1. Карта адміністративно-територіального устрою Вінницької області

# Перелік рисунків

Рис. 1.1. Карта адміністративно-територіального устрою Вінницької області

Рис. 1.2. Обсяг реалізації продукції (товарів та послуг) суб’єктами господарювання Вінницької області за 2017 рік (за даними Головного управління статистики у Вінницькій області

Рис. 1.3. Обсяг реалізації продукції промисловістю Вінницької області за 2017 рік

Рис. 1.4. Дані щодо реалізації продукції промисловості Вінницької області

Рис. 1.5. Дані щодо реалізації продукції видобувної промисловості і розроблення кар’єрів Вінницької області

Рис. 1.6. Обсяг реалізації продукції переробної промисловості

Рис. 1.7. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Рис. 1.8. Обсяг реалізації продукції за КВЕД «Водопостачання, каналізація, поводження з відходами»

Рис. 1.9. Структура реалізованої промислової продукції в м. Вінниця

Рис. 1.10. Виробництво сільськогосподарських культур (2017 р.)

Рис. 1.11. Виробництво сільськогосподарських культур за роками

Рис. 1.12. Показники розвитку тваринництва

Рис. 1.13. Виробництво основних видів продукції тваринництва

Рис. 1.14. Виконання будівельних робіт у Вінницькій області (2017 р.)

Рис. 1.15. Динаміка виконання будівельних робіт у Вінницькій області за цінами, приведеними до 2010 року

Рис. 3.1. Місця розташування ймовірних технологічних ядер кластерів: регіональних полігонів; об’єкту МБП; сміттєспалювального заводу як альтернативного варіанту (на карті позначені назви субрегіонів і кількість населення в них)

Рис. 3.2. Рекомендований варіант утворення кластерів управління твердими побутовими відходами

Рис. 3.3. Пункт роздільного збирання побутових відходів (Республіка Польща), аналог комунального пункту збирання відходів

Рис. 3.4. Приклади пунктів роздільного збирання відходів

Рис. 3.5. Принципова схема технологічної логістики управління побутовими відходами

Рис. 3.6. Об’єкти інфраструктури оброблення муніципальних відходів

# ВСТУП

Регіональний план управління відходами (далі - РПУВ) розроблений відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, та Національного плану управління відходами до 2030 року.

Метою РПУВ є забезпечення сталого управління відходами в Вінницькій області з урахуванням положень концепції сталого розвитку та дотриманням ієрархії пріоритетів управління відходами.

РПУВ спрямований на досягнення національних цілей управління відходами на території Вінницької області з урахуванням місцевих особливостей, а також вирішення наявних та попередження виникнення нових проблем області, що мають відношення до сфери управління відходами.

РПУВ розроблявся за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO у період 2018-2020 роки.

У зв’язку з тим, що в період розгляду обласною державною адміністрацією розробленого проекту РПУВ, відбулися зміни адміністративно-територіального устрою, відповідні розділи РПУВ були скореговані з метою адаптації документу до нового адміністративно-територіального устрою.

Таким чином в РПУВ застосовуються як дані, що відповідають адміністративно-териоріальному устрою області на час розроблення РПУВ, так і окремі дані, уточнені з урахуванням нового адміністративно-териоріальному устрою (табл. Д-1.1.)

# РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

## 1.1. Адміністративно-територіальний устрій регіону

Вінницька область розташована на правобережжі Дніпра, в межах Придніпровської та Подільської височин. Територія області складає 26,5 тис. км2: близько 200 км з півночі на південь, і 195 км із заходу на схід. На заході Вінницька область межує з Чернівецькою та Хмельницькою, на півночі - з Житомирською, на сході - з Київською, Кіровоградською та Черкаською, на півдні - з Одеською областями України та з Республікою Молдова, в тому числі частина кордону припадає на невизнане Придністров'я.

Дані про поточний адміністративний устрій Вінницької області наведені в таблиці 1.1. додатку 1 та на рис. 1.1.

Таблиця 1.1. Дані про поточний адміністративний устрій області (станом на 01.01.2019 р.)

| Адміністративні одиниці | Кількість |
| --- | --- |
| Адміністративні райони | 27 |
| Об’єднані територіальні громади | 37 |
| Міста | 18 |
| з них: обласного значення | 6 |
| Селища | 29 |
| Села | 1457 |

При цьому у Вінницькій області продовжується процес стоврення територіальних громад. У додатку 1 наведено перелік створених та проектних об’єднаних територіальних громад.

| а) Карта з урахуванням територій районів (станом на 2019 рік) | б) Карта з урахуванням наявних та проектних об’єднаних територіальних громад (згідно з розпорядженням КМУ від 12 червня 2020 р. № 707-р) |
| --- | --- |

Рис. 1.1. Карта адміністративно-територіального устрою Вінницької області

## 1.2. Характеристика природно-географічного стану

Вінницька область розташована в лісостеповій зоні центральної частини Правобережної частини України. Річкою Південний Буг територія області ділиться на дві частини: лівобережну, яка відноситься до Придніпровської височини, і правобережну, яка відноситься до Подільського плато. Поверхня Вінниччини - підвищене плато, що знижується в напрямі з північного заходу на південний схід.

Більша частина території Вінницької області розташована в межах Українського кристалічного щита.

На території області протікають 204 річки завдовжки понад 10 км кожна. Вони належать до басейнів Південного Бугу (Згар, Рів, Дохна, Соб, Савранка), Дністра (Мурафа, Лядова, Марківка, Русава, Немія) та Дніпра (Рось, Гнилоп’ять, Гуйва). Пересічна густота річкової мережі становить 0,38 км/км2.

В межах області розташовано 56 водосховищ, загальною площею водного дзеркала 11167 га; найбільше  - Ладижинське водосховище (2,2 тис.га), 5356 ставків загальною площею водного дзеркала біля 30,0 тис.га.

Велика кількість ставків є потенційною загрозою підтоплення населених пунктів та ланів у паводковий період, а також може виявитися причиною катастрофічних затоплень у випадку зруйнування гребель та дамб, особливо від Ладижинської ДРЕС та Дністровського гідрокаскаду.

Земельний фонд області складає 2649,29 тис. га. Територія суші становить 
2605,8 тис.га, або 98,4% від загальної площі області, решта 43,4 тис.га (1,64%) зайнята внутрішніми водами. Дві третини території (2014,5 тис. га) зайнято сільськогосподарськими землями, під лісами та іншими лісовкритими площами – 14,3%, забудовані землі займають 4,1%, болота – 1,1%, інші землі (господарські двори, дороги, піски, яри, кам’янисті місця тощо) – 2,81%.

На Вінниччині поширені лісостепові ландшафти.

Клімат Вінницької області помірно континентальний: помірного та достатнього тепло забезпечення, достатнього зволоження, лише в Придністров’ї - недостатнього зволоження.

Середньорічні суми осадів на території області складають 440-590 мм. Найбільша кількість опадів буває на північному заході території Вінниччини. Максимум опадів припадає на травень-липень (130-170 мм). Найменш вологими є зимові місяці, на холодну пору року припадає 25% опадів: в грудні-лютому випадає 65-80 мм опадів [12].

Вінницька область знаходиться в ІІІ зоні нестійкого зволоження (Кзв 0,75...1,2) [15].

Загалом клімат Вінниччини сприятливий для сільськогосподарського виробництва: тривале тепле та досить вологе літо, рання весна, суха осінь, зима с помірними морозами та значним сніговим покривом – все це позитивно впливає на ріст зернових, технічних та садових культур.

В області налічується 420 об’єктів природно-заповідного фонду: 43 загальнодержавного значення, з них 1 національний природний парк, та 377 місцевого значення, з них 4 регіональних ландшафтних парки, загальною площею 62150,805 га, що складає 2,35 % від площі області [12].

## 1.3. Демографічна та соціальна характеристика

Населення Вінницької області складає 1575,8 тис. осіб, з них в містах та селищах мешкають 806,3 тис. осіб, в селах – 769,5 тис. осіб. Динаміка зміни чисельності населення Вінницької області за роками наведена в таблиці 1.2. та додатку 2.

Таблиця 1.2. Чисельність населення області, протягом 2009 – 2018 рр.

| Рік Назва показника | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього, тис. осіб, у тому числі: | 1660,0 | 1650,6 | 1641,2 | 1634,2 | 1627,0 | 1618,3 | 1610,6 | 1602,2 | 1590,4 | 1575,8 |
| Сільського, тис. осіб | 847,4 | 836,4 | 827,1 | 818,4 | 811,0 | 803,0 | 795,8 | 788,8 | 780,3 | 769,5 |
| Міського, тис. осіб | 812,6 | 814,2 | 814,1 | 815,8 | 816,0 | 815,3 | 814,8 | 813,4 | 810,1 | 806,3 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

У Вінницькій області спостерігається стабільне зменшення кількості населення в більшості адміністративних одиниць. Зменшення загальної кількості населення області за останні 10 років (2008-2018) складає 5,76%, населення міст та селищ - 0,81%, населення 
сіл - 10,45%. В середньому населення області зменшується на 0,68% на рік. При цьому міське населення залишається майже постійним – зменшується в середньому на 0,07% за рік (10 річне осереднення), сільське – зменшується в середньому на 1,15% на рік (за 10-річним осередненням).

Прогноз чисельності населення області

Офіційні дані щодо прогнозу кількості населення Вінницької області, а також доходів населення на період до 2030 року на час розроблення РПУВ відсутні. Для прогнозування кількісних показників утворення відходів в РПУВ застосований прогноз кількості населення Вінницької області за варіантом застосування постійних показників (прогнозні дані наведені у додатку 3 та таблиці 1.3).

Таблиця 1.3. Прогноз чисельності населення області у 2020 – 2030 рр.

| Рік Назва показника | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Чисельність населення, тис. осіб, у тому числі: | 1557,1 | 1520,8 | 1469,2 |
| Сільського, тис. осіб | 752,0 | 718,1 | 670,1 |
| Міського, тис. осіб | 805,1 | 802,7 | 799,1 |

Джерело: дані додатку 3.

Наявні та прогнозні показники доходів населення наведені в таблиці 1.4. Дані щодо показників середнього наявного доходу на одну особу та на одне домогосподарство наведені в таблиці 1.5.

Таблиця 1.4. Динаміка показників середнього наявного доходу на одну особу та на одне домогосподарство на рік протягом 
2009 - 2018 років

| Рік Назва Показника |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середній наявний дохід на одну особу | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грн на рік | б | 13161 | 14372 | 16399 | 17690 | 18663 | 20233 | 27484 | 30790 | 40362 | 45814 |
| грн на місяць | в | 1097 | 1197 | 1367 | 1474 | 1555 | 1686 | 2290 | 2566 | 3364 | 3818 |
| Середній наявний дохід на одне домогосподарство | г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грн на рік | д | 33034 | 35929 | 40834 | 43871 | 46285 | 50179 | 68160 | 76360 | 99694 | 113160 |
| грн на місяць | е | 2753 | 2994 | 3403 | 3656 | 3857 | 4182 | 5680 | 6363 | 8308 | 9430 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця 1.5. Прогноз показників середнього наявного доходу на одну особу та на одне домогосподарство у 2020 – 2030 рр.

| Рік Назва показника | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Середній наявний дохід на одну особу |  |  |  |
| грн на рік | 58006 | 89857 | 173229 |
| грн на місяць | 4834 | 7488 | 14436 |
| Середній наявний дохід на одне домогосподарство |  |  |  |
| грн на рік | 143333 | 222036 | 428049 |
| грн на місяць | 11944 | 18503 | 35671 |

Джерело: За відсутності офіційного прогнозу прогнозування показників виконано за методом ковзної середньої параметрів з урахуванням індексу інфляції.

## 1.4. Економічна характеристика регіону

Характеристика народногосподарського комплексу області

Вінницька область характеризується багатогалузевим промисловим комплексом. В області у 2017 році працювало 1233 промислових підприємства (з них 9 великих та 163 середніх) та 2716 підприємств у галузі сільського та лісового господарства (з них 1 велике та 150 середніх).

Дані щодо обсягів реалізації продукції (товарів та послуг) в Вінницькій області в 2017 році наведені додатку 4. Дані щодо розподілу обсягів реалізації продукції за видами економічної діяльності – на рисунку 1.2.

Рис. 1.2. Обсяг реалізації продукції (товарів та послуг) суб’єктами господарювання Вінницької області за 2017 рік (за даними Головного управління статистики у Вінницькій області http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/5659-2018-10-23-13-36-04.html )

Промисловість

Промисловість включає наступні види економічної діяльності:

- добувна промисловість і розроблення кар'єрів;

- переробна промисловість;

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

- водопостачання; каналізація, поводження з відходами.

Рис. 1.3. Обсяг реалізації продукції промисловістю Вінницької області за 2017 рік

(за даними Головного управління статистики у Вінницькій області: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/5319--2004-2009.html)

Дані щодо обсягів реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності (за 2010 – 2017 роки) наведені в додатку 5 та на рисунку 1.4. Для співставлення обсягів реалізованої промислової продукції за різні годи наведені дані, приведені до вартостей 2010 року з урахуванням показників інфляції.

а) Обсяг реалізації промислової продукції

б) Індекси промислової продукції

Рис. 1.4. Дані щодо реалізації продукції промисловості Вінницької області (за даними Головного управління статистики у Вінницькій області: додаток 5; http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/6147-2010-11-12-11-00-14.html ; http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/-2015-/2939-2010-11-12-11-00-14.html )

Дані щодо обсягу реалізації промислової продукції в цінах 2010 року, а також індекс промислової продукції (рис. 1.4) свідчать про те, що обсяги випуску промислової продукції за останні п’ять років суттєво не змінилися.

Офіційні дані щодо прогнозу розвитку промисловості в розрізі розвитку окремих галузей для Вінницької області на період до 2030 року на час розроблення РПУВ відсутні.

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В області нараховується 487 родовищ з 19 видів корисних копалин (додаток 5).

Обсяг реалізованої продукції видобувної промисловості складає порядку 2% від загального обсягу реалізації продукції промисловістю Вінницької області (дані 2017 року).

Рис. 1.5. Дані щодо реалізації продукції видобувної промисловості і розроблення кар’єрів Вінницької області (за даними додатку 5)

Дані щодо обсягу реалізації продукції видобувної промисловості і розроблення кар’єрів в цінах 2010 року свідчать про те, що сумарні обсяги випуску відповідної продукції в грошовому еквіваленті за останні п’ять років суттєво не змінилися.

Обсяги виробництва окремих видів продукції видобувної промисловості (таблиця Д-5.2. додатку 5) не мають стабільного характеру, що ускладнює прогнозування обсягів утворення відходів від цього  виду діяльності.

Офіційні дані щодо прогнозу розвитку видобувної промисловості для Вінницької області на період до 2030 року на час розроблення РПУВ відсутні.

Переробна промисловість

Основний обсяг реалізації продукції переробної промисловості припадає на діяльність за КВЕД «Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів» і станом на 2017 рік складає 79,4% від загального обсягу реалізації продукції переробної промисловості.

Для інших галузей переробної промисловості частка обсягу реалізації продукції є наступною:

- Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – 4,6%;

- Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 3,9%;

- Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устаткування – 3,4%;

- Машинобудування – 3,3%;

- Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 2,9%;

- Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і 
устаткування – 1,1%;

- Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 0,7%;

- Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 0,7%.

| а) Загальний обсяг реалізації продукції переробної промисловості | б) Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів |
| --- | --- |

Рис. 1.6. Обсяг реалізації продукції переробної промисловості (за даними додатку 5)

Дані щодо загального обсягу реалізації продукції переробної промисловості та обсягу виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів в цінах 2010 року свідчать про незначне зростання відповідних показників після 2014 року.

Офіційні дані щодо прогнозу розвитку переробної промисловості (в розрізі розвитку окремих галузей) для Вінницької області на період до 2030 року на час розроблення РПУВ відсутні.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

а) Дані в цінах, приведених до 2010 року

б) Постачання електроенергії тепловими електростанціями

Рис. 1.7. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (за даними додатку 5)

Дані щодо загального обсягу постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в цінах 2010 року та постачання електроенергії тепловими електростанціями свідчать про те, що дані показники мають відносно стабільне значення за період часу після 2014 року.

Офіційні дані щодо прогнозу розвитку постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря для Вінницької області на період до 2030 року на час розроблення РПУВ відсутні.

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами

Рис. 1.8. Обсяг реалізації продукції за КВЕД «Водопостачання, каналізація, поводження з відходами» (за даними додатку 5)

Дані щодо загального обсягу реалізації продукції за КВЕД «Водопостачання, каналізація, поводження з відходами» в цінах 2010 року свідчать про те, що дані показники мають відносно стабільне значення за період часу після 2014 року.

Офіційні дані щодо прогнозу розвитку діяльності за КВЕД «Водопостачання, каналізація, поводження з відходами» для Вінницької області на період до 2030 року на час розроблення РПУВ відсутні.

У народногосподарському комплексі Вінницької області значну роль відіграєм. Вінниця, в якому розташовано приблизно 40% суб’єктів господарювання області.

У Вінниці працюють понад 200 промислових підприємств (додаток 5). Промисловий сектор м. Вінниця динамічно зростає. Обсяг реалізації промислової продукції у 2017 році становив 27 млрд. грн і зростав у середньому на 6,1 млрд. грн. протягом останніх 3-х років.

Рис. 1.9. Структура реалізованої промислової продукції в м. Вінниця [8]

Сільське господарство

Природно-кліматичні умови сприятливі для розвитку рослинництва та тваринництва. Унікальним інвестиційним потенціалом Вінницького регіону є земельний фонд: 21 % - це землі чорноземного типу, що представляє собою унікальну концентрацію високоякісних земельних ресурсів. За землекористувачами закріплені більше 2 млн. га сільськогосподарських земель, що складає 3,3 % площі України.

Вінниччина – один з найважливіших аграрних регіонів України, де виробляється 8,2% валової продукції сільського господарства держави, у тому числі продукції рослинництва – 7,6%, тваринництва – 9,8%.

У 2017 році на Вінниччині функціонувало 2593 підприємств, які були створені в процесі реформування аграрного сектору. Серед них: 8 державних та 2585 недержавних підприємств, з яких: 1925 фермерських господарств, 400 господарських товариств, 194 приватних підприємств, 25 виробничих кооперативів та 41 підприємств інших форм господарювання; 130 великих підприємств харчової та переробної промисловості, біля 400 малих переробних підприємств, 103 агросервісних підприємств та організацій, 4 науково-дослідні станції, національний аграрний університет, 8 коледжів та 1 технікум, інститут кормів і сільського господарства  «Поділля» Національної академії аграрних наук України [12].

Рослинництво

Динаміка площ сільськогосподарських культур та дані щодо обсягів виробництва сільськогосподарських культур та основних видів продукції тваринництва наведені в додатку 6, рисунках 1.10, 1.11.

Рис. 1.10. Виробництво сільськогосподарських культур (2017 р.), тис. ц.

| а) Культури зернові та зернобобові | б) Буряк цукровий фабричний |
| --- | --- |
| в) Картопля | г) Соняшник |
| д) Культури овочеві | е) культури плодові та ягідні |

Рис. 1.11. Виробництво сільськогосподарських культур за роками

За десятирічний період виробництво сільськогосподарських культур має наступні тенденції.

За 2008 – 2017 роки спостерігається загальне збільшення вирощування зернових та зернобобових культур, картоплі та овочевих культур. За останні п’ять років обсяг вирощування цих культур залишається приблизно на одному рівні.

Обсяг вирощування цукрового буряку не має вираженого характеру зростання чи зменшення за період 10 років. Спостерігаються певні коливання обсягів за роками.

Обсяг вирощування плодових та ягідних культур не має вираженого характеру зростання чи зменшення за період 10 років. За останні 3 роки спостерігається зменшення обсягів.

Обсяг вирощування соняшнику має характер стрімкого зростання.

Тваринництво

Дані щодо поголів’я тварин та виробництва основних видів продукції тваринництва наведені в додатку 6 та на рисунках 2.12, 2.13.

| а) Велика рогата худоба | б) Свині |
| --- | --- |
| в) Птиця | г) Вівці, кози |

Рис. 1.12. Показники розвитку тваринництва

| а) Молоко | б) М’ясо (у забійній вазі) |
| --- | --- |
| в) Яйця | г) Вовна |

Рис. 1.13. Виробництво основних видів продукції тваринництва

У Вінницькій області спостерігається поступове зменшення поголів’я великої рогатої худоби (у т.ч. корів); поголів’я свиней залишається приблизно на одному рівні, поголів’я птиці за останні п’ять років значно зросло (майже втричі). Зростає обсяг виробництва м’яса. Характер зростання виробництва м’яса близький до характеру збільшення поголів’я птиці. Після 2014 року дещо зросло виробництво яєць.

Офіційні дані щодо прогнозу розвитку сільського господарства для Вінницької області на період до 2030 року на час розроблення РПУВ відсутні.

Будівництво

Дані щодо структури та динаміки виконання будівельних робіт у Вінницькій області наведені в додатку 7, на рисунках 1.14 та 1.15. У 2017 році найбільше (75,6%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м. Вінниці.

Рис. 1.14. Виконання будівельних робіт у Вінницькій області (2017 р.)

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/5372-obsyavykonanyhbudrobit.html

Рис. 1.15. Динаміка виконання будівельних робіт у Вінницькій області за цінами, приведеними до 2010 року (за даними додатку 7)

Дані щодо динаміки виконання будівельних робіт у Вінницькій області за цінами, приведеними до 2010 року, свідчать про те, що обсяги будівництва житлових будинків за період з 2010 року мають відносно стабільне значення, обсяги ж будівництва нежитлових будівель та інженерних споруд мають значні коливання.

Офіційні дані щодо прогнозу розвитку будівництва для Вінницької області на період до 2030 року на час розроблення РПУВ відсутні.

Інші види економічної діяльності

Обсяг реалізованої продукції за КВЕД «Інші види економічної діяльності» складає 40,23% від загального обсягу реалізації продукції (товарів та послуг) суб’єктами господарювання Вінницької області за 2017 рік.

Ця діяльність охоплює наступні види економічної діяльності:

- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність;

- тимчасове розміщування й організація харчування;

- інформація та телекомунікації;

- фінансова та страхова діяльність;

- операції з нерухомим майном;

- професійна, наукова та технічна діяльність;

- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;

- освіта;

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;

- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Стосовно утворення відходів діяльність за КВЕД «Інші види економічної діяльності» пов’язана переважно з утворенням відходів, подібних до побутових.

Наявна дорожня інфраструктура області

Загальна протяжність доріг державного та місцевого значення Вінницької області складає 9531,9 км, з яких 2011,3 км доріг державного значення та 7520,6 км доріг місцевого значення.

Щільність автомобільних доріг з твердим покриттям на 1000 км2 території по Вінницькій області становить 339 км; це є вищим, ніж в середньому по Україні (277 км). Питома вага автодоріг з удосконаленими типами покриття (цементобетонне, асфальто-бетонне, чорне шосе, чорне гравійне) становить 59% усіх доріг з твердим покриттям [12].

Деталізована інформація про протяжності доріг загального користування державного та місцевого значення по районах Вінницької області представлена в додатку 8.

# РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В РЕГІОНІ

## 2.1. Загальна характеристика системи управління відходами

### 2.1.1. Обсяг утворення відходів та наявна інфраструктура

Утворення відходів

Узагальнені дані щодо утворення відходів в області, а також відносно операцій з управління відходами наведені в таблицях 2.1, 2.2. Варто зазначити, що у наведених даних використовується термін «утилізація». Цей термін використовується в розумінні законодавства закону про відходи (, станом на дату складання РПУВ, а саме: «утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів».

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області частка утилізації відходів в області складає:

- для відходів І-IV класів небезпеки – 8-19% від обсягів утворення (за період після 2013 року);

- для відходів І-IІІ класів небезпеки – 4-20% від обсягів утворення (за період після 2013 року).

Починаючи з 2012 року, в області не здійснюється видалення відходів І-IІІ класів небезпеки у спеціально відведені місця чи об’єкти. Відповідно, усі відходи І-IІІ класів небезпеки, що утворюються в області, обробляються / переробляються в області, або ж вивозяться за межі області для подальшого оброблення. Щонайменше це стосується тих відходів, які підпадають під статистичний облік.

В додатку 9 наведені деталізовані дані щодо:

- утворення відходів за видами економічної діяльності;

- утворення та управління відходами по містах та районах;

- накопичення відходів по містах та районах;

- утворення та управління відходами за категоріями матеріалів у 2017 році.

Таблиця 2.1. Утворення та управління відходами І-IV класів небезпеки

| Рік | Утворено відходів | Отримано зі сторони | Утилізовано, оброблено (перероблено) | Спалено | Передано на сторону | Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти | Видалено у місця неорганізованого зберігання | Накопичено протягом експлуатації у місцях видалення відходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис.тонн/рік | тис.тонн/рік | тис.тонн/рік | тис.тонн/рік | тис.тонн/рік | тис.тонн/рік | тис.тонн/рік | тис. тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2008* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 1834,6 | 93,8 | 461,8 | 33,7 | - | 53,5 | 0 | 25951,6 |
| 2011 | 2490,6 | - | 353,1 | 35,5 | - | 120,7 | 0 | 26752,7 |
| 2012 | 3132,6 | - | 855,6 | 42,7 | 0 | 554,2 | 0 | 27443,1 |
| 2013 | 2907,4 | 233,9 | 225 | 38,7 | 2373,9 | 598,5 | 0 | 27832,8 |
| 2014 | 2423,8 | 79,8 | 239,6 | 45 | 1311,6 | 610,4 | 0 | 28652,6 |
| 2015 | 1950,3 | 243,6 | 368,2 | 70,1 | 0 | 870,9 | 0 | 31152,6 |
| 2016 | 1927,5 | 196,8 | 343,4 | 53,6 | 1354,7 | 105,3 | 0 | 29042,2 |
| 2017 | 2345,4 | 0,4 | 360,5 | 59,9 | 0 | 152,1 | 0 | 30863,9 |
| 2018 | 1782,2 | - | 481,7 | 58,4 | - | 913,6 | - | 31839,6 |

*У 2008, 2009 роках облік відходів IV класу небезпеки не здійснювався

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця 2.2. Утворення та управління відходами І-IІІ класів небезпеки

| Рік | Утворено відходів | Отримано зі сторони | Утилізовано, оброблено (перероблено) | Спалено | Передано на сторону | Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти | Видалено у місця неорганізованого зберігання | Накопичено протягом експлуатації у місцях видалення відходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік | тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2008 | 4073,2 | 0,0 | 4073,2 | 517,3 | - | 1,9 | 0 | 345,1 |
| 2009 | 2490,2 | 0,0 | 2235,9 | 6,6 | - | 1,3 | 0 | 341,0 |
| 2010 | 690,8 | 0,0 | 136,5 | 1,2 | - | 0,4 | 0 | 341,0 |
| 2011 | 591,6 | 0,0 | 131,1 | - | - | 0,1 | 0 | 371,7 |
| 2012 | 487,1 | 0,0 | 169,8 | - | - | 0 | 0 | 285,3 |
| 2013 | 359,6 | 0,0 | 70,7 | - | - | 0 | 0 | 204,7 |
| 2014 | 690,8 | 0,0 | 100,0 | - | - | 0 | 0 | 200,0 |
| 2015 | 445,9 | 0,0 | 100,0 | - | - | 0 | 0 | 0,0 |
| 2016 | 627,4 | 0,0 | 100,0 | - | - | 0 | 0 | 0,0 |
| 2017 | 970,0 | 400,0 | 38,7 | - | - | 0 | 0 | 0,0 |
| 2018 | 800,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Утворення відходів за видами економічної діяльності за даними 2017 року (додаток 9) має наступний розподіл:

- промисловість – 1658759,3 тонн (70,83%);

- сільське, лісове та рибне господарство – 533647,1 тонн (22,79%);

- будівництво – 600,4 тонн (0,03%);

- інші види економічної діяльності – 148723,5 тонн (6,35%).

У свою чергу, утворення відходів промисловості Вінницької області за даними 2017 року (додаток 9) має наступний розподіл:

- переробна промисловість – 1064628,1 тонн (64,18%);

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря – 571540,3 тонн (34,46%);

- водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 22270,3 тонн (1,34%);

- добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 320,6 тонн (0,02%).

За даними статистичного обліку Головного управління статистики у Вінницькій області утворення відходів домогосподарств складає 6% від загального обсягу утворення відходів (додаток 9).

Станом на 01.07.2017 року за даними інвентаризації в області обліковується 849,239 тонн непридатних та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів. Очищеними від пестицидів є 4 райони: Вінницький, Липовецький, Немирівський та Хмільницький. Усі непридатні пестициди, які обліковуються, впродовж 2016-2017 років перезатарені.

Інформація щодо непридатних хімічних засобів захисту рослин станом на липень 2017 року наведена в додатку 29.

Крім того, в області існують об’єкти, на яких накопичені небезпечні відходи:

- Джуринський отрутомогильник (Шаргородський район);

- територія колишнього підприємства ВАТ «Завод «Ореол»( м. Вінниця);

- ВАТ Завод «Термінал» (м. Вінниця);

- земельна ділянка, суміжна з ДП МО України «45 експериментальний механічний завод» (м. Вінниця).

Інфраструктура управління відходами

Перелік об’єктів оброблення відходів, розташованих у Вінницькій області, наведений в таблиці 2.3. Дані наведені в таблиці 2.3, не є повними -  вони відображають лише наявну на час складання РПУВ інформацію, отриману з офіційних джерел.

Таблиця 2.3. Об’єкти оброблення відходів

| № | Найменування об’єкту | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сортувальні лінії |  | див. Додаток 19 |
|  | Діючі | 4 |  |
|  | Будуються | 3 |  |
|  | Закриті | 1 |  |
| 2 | Об’єкти перероблення відходів як вторинної сировини |  | див. Додаток 20 |
|  | Діючі | 1 |  |
|  | Будуються | 1 |  |
|  | Закриті | 1 |  |
| 3 | Об’єкти біологічного оброблення відходів (біогазові установки) |  | див. Додаток 25 |
|  | Діючі | 1 |  |
|  | Будуються | 1 |  |
| 4 | Установки з утилізації відходів / побічних продуктів тваринного походження (діючі) | 3 | див. Додаток 24 |
| 6 | Установки / місця з видалення трупів тварин (діючі) | 44 | див. Додаток 26 |
| 7 | Установки знешкодження медичних відходів | 2 | див. Додаток 27 |
| 8 | Пункт приймання транспортних засобів на утилізацію | 1 | Підрозділ 2.2.10. РПУВ |
| 9 | Полігони відходів, що не є небезпечними (полігони та звалища ТПВ) | 741 | див. Додаток 21 |
| 10 | Місця видалення промислових відходів, що не є небезпечними | 4 | див. Додаток 23 |

Джерело: Екологічний паспорт Вінницької області, 2018 рік; дані обласної державної адміністрації; дані органів місцевого самоврядування

### 2.1.2. Інституційна структура управління відходами

Загальні положення

У загальному вигляді інституційна структура управління відходами на регіональному рівні включає учасників системи управління (їх обов’язки та повноваження), принципи їх взаємодії, у т.ч. інформаційного обміну. Особливості інституційної структури управління конкретними видами відходів визначаються специфікою чинного нормативно-правового регулювання, що визначає обов’язки та повноваження учасників системи.

Суб’єктами системи управління відходами є:

- утворювачі відходів (населення, організації, установи);

- суб’єкти, що надають послуги в сфері управління відходами;

- органи державної влади та місцевого самоврядування, що приймають управлінські рішення та виконують функції контролю у сфері управління відходами;

- інші зацікавлені сторони, у т.ч. населення (як споживач екологічних благ).

Утворення відходів

Утворювачами твердих побутових відходів (ТПВ) є населення, підприємства, організації, установи, інші суб’єкти господарювання.

Функції утворювачів ТПВ (первинних) визначені законодавством. Зокрема, власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення ТПВ, земельних ділянок укладають договір на вивезення твердих побутових відходів в установленому законом порядку та забезпечують роздільне збирання ТПВ. При цьому великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі ТПВ мають збиратися окремо від інших видів ТПВ.

Суб'єкти господарської діяльності, серед іншого, зобов'язані:

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

- визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров’я людини;

- вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;

- забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки;

- не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки (ЗУ «Про відходи», ст. 17).

Організація збирання та перевезення відходів

Збирання та вивезення ТПВ у межах певної території здійснюється юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Утворювачі ТПВ укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення ТПВ на відповідній території та здійснювати оплату таких послуг.

Виконавець послуг з вивезення ТПВ зобов’язаний укласти договори про надання послуг з перероблення та захоронення ТПВ із суб’єктами господарювання, що надають такі послуги відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту .

Спосіб збирання та організація вивезення муніципальних відходів здійснюється у відповідності до розроблених та затверджених у встановленому порядку схем санітарного очищення населених пунктів. Схемою санітарного очищення визначаються об’єкти управління відходами, на які вивозитимуться муніципальні відходи.

Перевезення небезпечних відходів (у т.ч. небезпечних відходів у складі ТПВ) здійснюється суб’єктами господарської діяльності, які мають відповідну ліцензію. Ліцензія видається Державною службою України з безпеки на транспорті.

Перевезення інших відходів здійснюється на загальних принципах ведення господарської діяльності.

Організація оброблення відходів

Виконавець послуг з вивезення ТПВ зобов’язаний укласти договори про надання послуг з перероблення та захоронення ТПВ із суб’єктами господарювання, що надають такі послуги відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту.

Утворювачі інших відходів самостійно приймають рішення щодо варіанту оброблення відходів, що утворюються на їхніх об’єктах.

Оброблення небезпечних відходів здійснюється суб’єктами господарської діяльності, які мають відповідну ліцензію.

Облаштування та експлуатація полігонів ТПВ має здійснюватися у відповідності до Правил експлуатації полігонів побутових відходів.

Ліцензування діяльності у сфері управління відходами

Ліцензуванню підлягає:

- провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, а саме: збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення, сортування), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами;

- перероблення побутових відходів для населених пунктів з чисельністю понад 100 тис. осіб, та/або при потужності об’єкту понад 50 тис. тонн побутових відходів;

- захоронення побутових відходів на об’єктах (полігон/звалище) з потужністю понад 50 тис. тонн або 200 тис. м3 побутових відходів на рік.

Документи дозвільного характеру у сфері управління відходами

У сфері управління відходами законодавством передбачено наступні документи дозвільного характеру:

- дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000;

- письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів.

Фактично станом на червень 2019 року процедура отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відсутня.

Інформаційне забезпечення системи управління відходами

Інформаційне забезпечення функціонування системи управління відходами включає систему збирання, опрацювання та передачі необхідної інформації (формування інформаційних потоків), формування баз даних, забезпечення доступу до потрібної інформації.

Інформаційний механізм системи управління має забезпечувати отримання суб’єктами управління (управлінські структури, підприємства, організацій, громадськість, інші зацікавлені сторони) оперативної достовірної інформації, необхідної для рішення управлінських, науково-виробничих і інших питань, що виникають у процесі діяльності у сфері управління відходами.

Така інформація включає дані про:

- утворення відходів та управління відходами у розрізі кожного виду відходів та окремих технологічних операцій;

- стан довкілля та впливи на нього, спричинені відходами чи технологічними операціями з їх оброблення (у т.ч. захоронення), а також потенційні загрози;

- методи вирішення завдань в сфері управління відходами;

- вимоги чинного законодавства в сфері управління відходами;

- управлінські рішення, що приймаються в сфері управління відходами та їх наслідки;

- тощо.

Інформаційний механізм включає:

- системне спостереження за станом навколишнього природного середовища, а також об’єктами управління відходами;

- забезпечення належного обліку та звітності у сфері управління відходами;

- комплексне оброблення та аналіз даних спостережень та обліку;

- забезпечення доступу до інформації відповідних зацікавлених сторін (органів влади, підприємств та населення тощо);

- забезпечення надання інформації щодо методів вирішення завдань в сфері управління відходами тощо.

Таблиця 2.4. Наявні джерела інформації про поточний стан у сфері управління відходами

| № | Інформаційні джерела | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дані статистичного обліку відходів за формою №1 – ТПВ | Для муніципальних відходів |
| 2 | Дані статистичного обліку відходів за формою №1 – відходи (річна) | Статзвітність подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики |
| 3 | Реєстр об'єктів утворення відходів | До реєстру включаються об'єкти, для яких Пзув перевищує граничне значення, що дорівнює 1000 умовних одиниць на рік |
| 4 | Реєстр об'єктів оброблення та утилізації відходів | До реєстру включаються об'єкти загальний обсяг оброблення чи утилізації відходів на яких не менше 100 тонн на рік |
| 5 | Реєстр місць видалення відходів |  |
| 6 | Декларації про відходи | Для об’єктів, для яких значення Пзув знаходиться в межах від 50 до 1000 умовних одиниць на рік |
| 7 | Дані перевірок суб’єктів господарювання Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області |  |
| 8 | Звернення громадськості та інших зацікавлених сторін |  |
| 9 | Цільових запитів з окремих питань |  |
| 10 | Результати додаткових досліджень (за потреби) |  |

Таблиця 2.5. Наявні механізми інформування зацікавлених сторін з питань управління відходами

| № | Механізми інформування зацікавлених сторін | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Публікація Доповіді про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області, що містить відповідний розділ | Щорічно |
| 2 | Публікація Екологічного паспорту Вінницької області, що містить відповідний розділ | Щорічно |
| 3 | Публікація статистичної інформації | Щорічно |
| 4 | Інформування громадськості за процедурами, передбаченими законодавством з оцінки впливу на довкілля | При виконанні ОВД |
| 5 | Інформування громадськості за процедурами, передбаченими законодавством зі стратегічної екологічної оцінки | При виконанні СЕО |
| 6 | Надання відповідей на запити зацікавлених сторін | - |
| 7 | Проведення окремих інформаційних компаній | - |

Суб’єкти, що приймають управлінські рішення та здійснюють функції контролю

Органи місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують:

а) виконання вимог законодавства про відходи;

б) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;

в) організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

г) затвердження місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням;

д) вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;

е) вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами;

є) координацію діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на їх території, в межах компетенції;

з) здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території;

и) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;

і) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

ї) здійснення інших повноважень відповідно до законів України;

й) надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю;

м) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

Органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами.

Організація діяльності з управління муніципальними відходами має здійснюватися відповідно розроблених та затверджених у встановленому порядку правил благоустрою території населеного пункту та схем санітарного очищення населених пунктів.

Інституційну спроможність органів місцевого самоврядування в сфері управління муніципальними відходами можна оцінити через фактичні показники функціонування системи управління.

Дані щодо охоплення населених пунктів послугою з централізованого збирання та вивезення ТПВ, наявності правил благоустрою та схем санітарного очищення в населених пунктах Вінницької області наведені в додатку 14.

Правила благоустрою населених пунктів прийняті для усіх населених пунктах області (можливі поодинокі винятки).

Схеми санітарного очищення наявні в 422 населених пунктах Вінницької області, що складає орієнтовно 29% населених пунктів області.

Ці дані характеризують лише відповідні кількісні параметри. Виконання якісного аналізу та відповідності зазначених документів вимогам чинного законодавства в розрізі розроблення РПУВ не проводилося.

В територіальних громадах області ситуація з обранням надавача послуг з вивезення ТПВ без конкурсу є розповсюдженим явищем.

Згідно з даними звітності за формою 1-ТПВ у Вінницькій області послугами зі збирання та вивезення ТПВ охоплено 84% населення.

За даними органів місцевого самоврядування послуга з централізованого збирання та вивезення ТПВ надається в 296 населених пунктах Вінницької області, що складає орієнтовно 20% населених пунктів області. При цьому тариф за відповідні послуги встановлений лише в 128 населеному пункті, що складає орієнтовно 9% населених пунктів області.

Органи місцевого самоврядування у сфері управління побічними продуктами тваринного походження забезпечують:

1) затвердження місцевих і регіональних програм поводження з побічними продуктами тваринного походження та здійснення контролю за їх виконанням;

2) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ побічних продуктів тваринного походження;

3) належне облаштування місць захоронення побічних продуктів тваринного походження;

4) здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Співробітництво територіальних громад

Важливим інструментом в сфері управління муніципальними відходами є організація співробітництва територіальних громад. Згідно з даними Реєстру договорів про співробітництво територіальних громад, станом на 16.08.2019 р. у Вінницькій області укладено 86 договорів про співробітництво територіальних громад, з яких 15 у сфері управління побутовими відходами (додаток 10). У той же час, активність громад в укладенні договорів співробітництва в розрізі районів не є рівномірною. Істотно вирізняються кількістю укладених договорів співробітництва два райони – Могилів-Подільський та Немирівський (28 та 16 договорів відповідно). Ще у 20 районах області укладено від 1 до 6 договорів співробітництва. Жодного договору не укладено громадами 5 районів області - Погребищенський, Оратівський, Іллінецький, Гайсинський та Ямпільський. У сфері управління відходами досвід співробітництва мають громади  8 районів. З них, по 4 договори укладено у Тиврівському та Хмільницькому районах, в решті районів – по 1-2 договори. Втім, наявність в арсеналі територіальних громад Вінниччини укладених договорів співробітництва, зокрема і у сфері управління відходами, варто розглядати лише як обставину, що засвідчує у відповідних громад досвід організації співробітництва, який згодом може бути корисним в процесі організації нових співробітництв, у т.ч. й тих, необхідність чи доцільність яких випливає з Регіонального плану.

Місцеві державні адміністрації

До повноважень місцевих (обласної та районних) державних адміністрацій у сфері управління відходами належить:

а) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

б) участь у розробленні загальнодержавних програм раціонального використання відходів і вжиття необхідних заходів для запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій;

в) організація розроблення та здійснення регіональних і місцевих програм поводження з відходами, а також забезпечення реалізації загальнодержавних програм;

г) координація та сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

д) здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища;

е) здійснення контролю за діяльністю об'єктів поводження з відходами;

є) взаємодія з органами місцевого самоврядування;

ж) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;

з) організація та сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також для виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного устаткування;

и) залучення та об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій та громадян, місцевого бюджету і позабюджетних фондів для фінансування будівництва нових, розширення та реконструкції діючих об'єктів поводження з відходами, а також для вивчення можливості утилізації відходів, їх маркетингу тощо;

і) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;

ї) організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;

й) організація збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

к) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки;

м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів;

н) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

п) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

До інших повноважень, визначених цим же законом для обласної державної адміністрації у сфері поводження з відходами належать:

а) забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та надання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об’єктів відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля;

б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки;

г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів).

Під час підготовки проектів місцевих бюджетів місцеві державні адміністрації вносять пропозиції щодо залучення коштів, необхідних для здійснення заходів у сфері поводження з відходами.

До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері управління побічними продуктами тваринного походження належать:

1) організація розроблення та забезпечення виконання регіональних і місцевих програм поводження з побічними продуктами тваринного походження;

2) організація заходів щодо забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ побічних продуктів тваринного походження;

3) здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Основні функції облдержадміністрації з управління ТПВ на рівні області покладаються на структурний підрозділ, до сфери компетенції якого належить житлово-комунальне господарство (на момент розроблення РПУВ - Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації). У штаті департаменту є 1 співробітник (відділ житлового господарства та благоустрою), який веде усі питання управління муніципальними відходами.

Основні функції облдержадміністрації з управління іншими відходами на рівні області покладаються на структурний підрозділ, до сфери компетенції якого належить сфера охорони навколишнього природного середовища (на момент розроблення РПУВ -Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації).

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль за збиранням, утилізацією та знищенням загиблих тварин і відходів тваринного походження.

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області (далі – Держекоінспекція) є територіальним органом Державної екологічної інспекції України та їй підпорядковується.

Держекоінспекція здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства, зокрема у сфері управління відходами.

Таблиця 2.6. Дані перевірок Держекоінспекції щодо дотримання вимог законодавства про відходи

| Показники | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кількість перевірок | 883 | 328 | 76 | 366 | 440 | 523 |
| Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності | 731 | 277 | 128 | 416 | 456 | 415 |
| Нарахована сума штрафних санкцій, грн. | 318461 | 59687 | 33717 | 126290 | 162892 | 189788 |

Джерела: Доповіді про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2014 - 2018 роки)

Додаткові нормативно-правові аспекти управління окремими видами відходів

Муніципальні відходи (відходи інфраструктури населених пунктів)

До джерел утворення відходів інфраструктури населених пунктів відносяться об’єкти благоустрою відповідних населених пунктів).

Утримання об’єктів благоустрою регулюється законом та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності відповідно. У разі відсутності таких підприємств органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об’єктів.

Балансоутримувача, що здійснюватиме утримання і ремонт об’єкта благоустрою, який перебуває у приватній власності, визначає власник такого об’єкта благоустрою.

Підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації.

Серед інших до об’єктів інфраструктури відносяться кладовища.

Утримання кладовищ та інших місць поховання регулюється законодавством.

Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи в межах своєї компетенції забезпечують утримання в належному стані місць поховання. Для утримання в належному стані та охорони місць поховання сільські, селищні, міські ради можуть створювати спеціалізовані комунальні підприємства.

Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами за рахунок власних коштів. Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Відпрацьовані нафтопродукти

Порядок збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) затверджений постановою Кабінету Міністрів України. Відповідно до Порядку, для всіх суб’єктів господарювання - виробників, імпортерів мастил (олив), переробників відпрацьованих мастил (олив) та споживачів мастил (олив) встановлюються норми збирання відпрацьованих мастил (олив):

- на 2015-2019 роки - 40 відсотків загального обсягу мастил (олив);

- на 2020-2024 роки - 50 відсотків загального обсягу мастил (олив);

- на 2025-2029 роки - 60 відсотків загального обсягу мастил (олив);

- на 2030-2035 роки - 70 відсотків загального обсягу мастил (олив).

У Вінницькій області при проведенні заходів державного контролю суб’єктів господарювання (споживачів мастил) з боку Держекоінспекції видаються приписи щодо:

- ведення первинного обліку придбаних мастил (олив), їх використання,  відпрацьованих мастил (олив) та їх передачі;

- забезпечення роздільного збирання (накопичення) відпрацьованих мастил (олив);

- забезпечення здавання відпрацьованих мастил спеціалізованим організаціям.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють заміну мастил (олив) у транспортних засобах у пунктах заміни, в добровільному порядку подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Держекоінспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами).

На практиці більшість таких суб’єктів інформацію до Держекоінспекції не подають. За даними Держекоінспекції за І квартал 2019 року інформацію подали 12 суб’єктів господарювання, за ІІІ квартал – від більше 30 суб’єктів господарювання.

Наявна інформація опрацьовується, узагальнюється та щокварталу передається до Державної екологічної інспекції України.

Відходи сільського господарства тваринного походження

Організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробленням, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, перероблення побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, визначені законом.

Побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною - туша або частини туш забитих, загиблих тварин, сировина та продукти тваринного походження, що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною (далі - побічні продукти тваринного походження).

Відходи упаковки

Зобов’язання щодо поводження із відходами упаковки покладено на суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами, а саме:

- забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих підприємств, установ та організацій-суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію;

- передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари.

Відпрацьовані батарейки, батареї та акумулятори

Відносини в сфері управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами регулюються законом.

Медичні відходи

Утворювачами медичних відходів є заклади, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Вимоги до організації управління медичними відходами визначаються Державними санітарно-протиепідемічними правилами і нормами щодо поводження з медичними відходами, а також іншими нормативно-правовими актами.

Зняті з експлуатації транспортні засоби

Вимоги до організації управління знятими з експлуатації транспортними засобами визначаються законом та іншими нормативно-правовими актами. Підприємства, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, подають звітність у встановленому порядку.

Осади стічних вод від комунальних очисних споруд

Повторне використання очищених стічних вод та осаду здійснюється відповідно до законодавства.

### 2.1.3. Програми, стратегії, плани дій

Перелік стратегій, програм, планів дій, що діють в області та мають взаємозв’язок зі сферою управління відходами, наведений в додатку 11.

Основним чинним документом стратегічного планування в області є Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року.

Згідно зі Стратегією, основними точками зростання економіки Вінниччини мають стати:

- сільське господарство;

- формування та розвиток галузі глибокого перероблення агропродукції;

- переробна промисловість;

- реалізація інноваційних проектів у галузі енергозбереження;

- інформаційно-комунікаційні технології, освіта та культура;

- виробництво продукції оборонного призначення;

- розвиток медичної галузі;

- туристична галузь та міжнародне співробітництво.

Серед іншого, Стратегія включає цілі і заходи, що стосуються управління відходами (додаток 11).

До 2018 року включно в області діяла Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки. Заходи програми, що стосуються управління відходами, наведені в додатку 11.

Схема планування території Вінницької області була прийнята 2013 року і є чинною.

У Вінницькій області наявні схеми планування території районів. Досліджена містобудівна документація не містить об’єктів поводження з відходами, що планується створювати на території області. Окремі об’єкти управління відходами визначені схемами санітарного очищення населених пунктів Вінницької області (додаток 18).

2016 року Вінницьким національним технічним університетом виконано науково-дослідну роботу: «Оптимізація системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області» [13]. Результати роботи враховуються в області при прийнятті управлінських рішень з управління побутовими відходами.

Зокрема у заначеному дослідженні рекомендовано впровадження роздільного збирання ТПВ з розділенням відходів на «сухі» та «вологі». Для сортування «сухих» відходів передбачається створення сміттєсортувальних комплексів, розрахованих орієнтовно на обсяги ТПВ району одного області та розташованих поблизу діючих полігонів та сміттєзвалищ. На сміттєсортувальних комплексах передбачається виділення відходів мінімум 4-х видів – папір, скло, полімери, метали. Невідсортовані залишки ТПВ передбачається захоронювати на полігонах ТПВ. Вологу фракцію ТПВ передбачається збирати в окремі контейнери і вивозити на спеціальні об’єкти для переробленняорганічних відходів переважно шляхом компостування. В дослідженні відмічається, що надані рекомендації щодо кількості та розташування сміттєсортувальних комплексів не є жорсткими. Припускаються відхилення, пов’язані з географічним розташуванням окремих об’єднаних територіальних громад, їх можливостями щодо самостійного створення сортувальних комплексів, та впливом інших факторів.

На планування створення сміттєсортувальних комплексів може здійснити вплив будівництво сміттєсортувального комплексу з механіко-біологічним обробленням біля 
с. Людавка Жмеринського району.

Питання стратегічного планування управління відходами м. Вінниця мають суттєве значення для області в цілому та окремих територій, розташованих поблизу м. Вінниця. В м. Вінниця діє Програма поводження з побутовими відходами у м. Вінниці на період 2013-2020 рр. Заходи програми наведені в додатку 11.

Аналіз обласних документів стратегічного планування діяльності, що має відношення до управління відходами показує, що основні акценти планування робляться на управління ТПВ, а саме: створення та реконструкцію полігонів ТПВ, створення сортувальних ліній та впровадження роздільного збирання ТПВ.

В якості цільових показників реалізації діяльності в сфері управління відходами в Вінницькій області Регіональною програмою охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013 – 2018 роки були встановлені наступні показники продукту Програми:

- 11 створених та оснащених регіональних еколого-просвітницьких центрів;

- 2 побудованих екологічно безпечних полігонів ТПВ;

- зменшення обсягу остаточного знешкодження хімічних засобів захисту рослин до 440 тонн.

Аналіз реалізації заходів у сфері управління ТПВ в період 2013-2018 роки свідчить про наявність суттєвих відмінностей між запланованими та реалізованими заходами, а також у досягненні цільових показників (додаток 11).

### 2.1.4. Фінансово-економічне забезпечення функціонування системи управління відходами

Наявними джерелами фінансування діяльності в сфері управління відходами є:

- кошти державного бюджету:

- державний фонд охорона навколишнього природного середовища;

- державний фонд регіонального розвитку;

- інші кошти державного бюджету;

- кошти місцевих бюджетів:

  - фонд охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету;

  - інші кошти обласного бюджету;

  - фонд охорони навколишнього природного середовища сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;

  - інші кошти сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;

- власні кошти суб’єктів господарювання;

- інвестиційні кошти;

- кредити;

- надходження за надані послуги та реалізовану продукцію;

- фінансування за принципом розширеної відповідальності виробника.

Дані щодо фінансування заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевих фондів наведені в додатку 12 та таблиці 2.7.

Таблиця 2.7. Фінансування заходів з управління відходами з обласного бюджету та місцевих бюджетів

| Джерела фінансування | Одиниці виміру | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фонд ОНПС місцевих бюджетів | тис. грн | 2692,2 | 1559,5 | 1670,0 | 14225,3 | 30492,2 | 35253,3 |
| Частина від загального обсягу надходжень до фонду ОНПС місцевих бюджетів | % | 5,08% | 3,71% | 1,89% | 10,70% | 17,97% | 31,98% |
| Фонд ОНПС обласного бюджету | тис. грн | 1683,4 | 1559,5 | 1670,0 | 11721,3 | 23964,8 | 28775,5 |
| Частина від загального обсягу надходжень до фонду ОНПС обласного бюджету | % | 11,05% | 12,99% | 2,75% | 12,85% | 20,63% | 48,35% |
| Фонди ОНПС сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад | тис. грн | 1008,8 | 0,0 | 0,0 | 2504,0 | 6527,4 | 6477,8 |
| Частина від загального обсягу надходжень до фондів ОНПС сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад | % | 2,67% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 12,18% | 12,77% |

Джерело: дані ОДА Вінницької області

Таблиця 2.8. Фінансування заходів у сфері управління відходами з залученням коштів ДФРР

| Назва проекту | Заявник | Субрегіон | Обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | З ДФРР | З місцевих бюджетів | Кошти партнерів | Загалом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 рік |  |  | 3623,8 | 402,6 | 0 | 4026,4 |
| Будівництво полігону твердих побутових відходів для сел Муровані Курилівці. Сортувальна лінія. | Мурованокуриловецька селищна рада | Мурованокуриловецький | 3623,8 | 402,6 | 0 | 4026,4 |
| 2016 рік |  |  | 6237,79 | 700,245 | 11,065 | 6949,1 |
| Чисте довкілля – здорова нація (Будівництво ПТПВ для сел Муровані Курилівці. Сортувальна лінія). | Мурованокуриловецька селищна рада | Мурованокуриловецький | 3623,8 | 402,6 | 0 | 4026,4 |
| «Ми – за чисте довкілля» Створення еколого-просвітницького центру на базі Білківської ЗОШ I-III ступенів | Відділ освіти Іллінецької РДА |  | 99,59 | 8,345 | 11,065 | 119 |
| Вирішення проблеми «сортування сміття» – шлях до збагачення громади | Гніванська міська рада | Тиврівський | 2514,4 | 289,3 | 0 | 2803,7 |
| 2017 рік |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 рік |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 рік (подані заявки) |  |  | 9484,8 | 1489,22 | 0 | 10974,02 |
| Нове будівництво сміттєсортувального комплексу на території Бершадського міського полігону твердих побутових відходів, що знаходяться на землях Флоринської сільської ради Бершадського району Вінницької області | Бершадська міська рада | м. Бершадь | 4500 | 500 | 0 | 5000 |
| Відсутність сміття – екологічна безпека кожного двору Ковалівської об’єднаної територіальної громади | Ковалівська сільська рада | Немирівський | 1446 | 596,02 | 0 | 2042,02 |
| «Сміттєва революція у восьми сільських територіальних громадах як приклад вдалого співробітництва» | Новоміська сільська рада | Тиврівський | 1801,8 | 200,2 | 0 | 2002 |
| Придбання спеціалізованого автомобіля сміттєвоза з навісним обладнанням для збирання та вивезення твердих побутових відходів | Тиврівська селищна рада | Тиврівський | 1737 | 193 | 0 | 1930 |

Таблиця 2.9. Фінансове забезпечення системи управління ТПВ

| Найменування показників | Одиниця виміру | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кошти спрямовані на розвиток сфери поводження з ТПВ: | тис. грн. | 299 | 12746,89 | 12911,1 | 44588,9 | 69195,1 |
| - будівництво нових полігонів |  |  | 0 | 1285 | 0 | 0 |
| - реконструкцію полігонів |  | 123 | 7709,1 | 1915,9 | 12898 | 5429,2 |
| - оновлення парку спецавтотранспорту |  | 3220,598 | 2736 | 6584 | 8845,9 | 17768 |
| - оновлення контейнерного парку |  | 1759,63 | 1531,09 | 2186,2 | 5266,16 | 9558,5 |
| - інші витрати |  | 378,04 | 770,7 | 940 | 17578,8 | 36439,4 |
| Джерела фінансування, спрямовані на розвиток сфери поводження з ТПВ: | тис. грн. | 320 | 12746,89 | 12 911,1 | 44588,9 | 69195,1 |
| - державний бюджет |  |  | 0 | 6443,8 | 0 | 0 |
| - місцевий бюджет |  | 4737,328 | 7077,59 | 5576,5 | 42380,4 | 61733,5 |
| - кредити |  | 45 | 0 | 198 | 0 | 4798 |
| - інші джерела фінансування |  | 677,94 | 5669,3 | 692,8 | 2208,5 | 2663,6 |

Джерело: дані звітності за формою 1-ТПВ

Таблиця 2.10. Обсяг реалізації послуг та тарифи на послуги у сфері управління ТПВ

| Найменування показників | Одиниця виміру | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг реалізації послуг, всього без ПДВ, | тис. грн. | 44074,31 | 43347,2 | 49226,5 | 61889,7 | 73884,5 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| населенню |  | 24560,98 | 28530 | 24803 | 27504,6 | 40162,6 |
| сума нарахованих субсидій |  | 991,21 | 4393,1 | 9689,8 | 11343,9 | 7655,1 |
| бюджетних організацій, з них: |  | 3653,02 | 5286,85 | 5926,36 | 7566,26 | 9144,05 |
| державного бюджету |  | 170,3 | 579 | 516,7 | 575,2 | 927,2 |
| місцевих бюджетів |  | 3482,72 | 4707,85 | 5409,6 | 6991,06 | 8216,8 |
| Обсяг сплачених послуг, всього без ПДВ | тис. грн. | 42192,86 | 40315,95 | 48375,5 | 58275,5 | 70962,4 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| населенням |  | 23352,09 | 27187,35 | 24934 | 25784,8 | 38301,7 |
| фактично одержаними субсидіями |  | 919,35 | 3206,8 | 8952,3 | 11325,5 | 8506,7 |
| бюджетних організацій, з них: |  | 3813,62 | 5261,45 | 5792,95 | 6370,16 | 9204,7 |
| державного бюджету |  | 375,6 | 607,8 | 500,6 | 401,1 | 940,2 |
| місцевих бюджетів |  | 3438,02 | 4653,65 | 5292,35 | 5969,06 | 8264,5 |
| Середній затверджений тариф на поводження з ТПВ (включає всі витрати на збирання, перевезення, перероблення, утилізацію, захоронення): | грн./ м3 | всього | всього | всього | всього | всього |
| для населення |  | 37,8 | 38 | 38 | 39,9 | 64,4 |
| для бюджетних організацій |  | 46,16 | 46,8 | 58 | 63,74 | 86,7 |
| для інших споживачів послуг |  | 50,88 | 53,4 | 65 | 67,18 | 88,05 |
| Середній затверджений тариф на поводження з ТПВ (включає всі витрати на збирання, перевезення, перероблення, утилізацію, захоронення): | грн./ м3 | захоро-нення | захоро-нення | захоро-нення | захоро-нення | захоро-нення |
| для населення |  | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 21,44 | 27,6 |
| для бюджетних організацій |  | 19,8 | 19,5 | 25 | 33,07 | 28,2 |
| для інших споживачів послуг |  | 21,2 | 20 | 26 | 35,38 | 31,5 |

Джерело: дані звітності за формою 1-ТПВ

Таблиця 2.11. Надходження до Фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів

| Спеціальні фонди | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фонд ОНПС місцевих бюджетів, тис. грн * | 53034,9 | 42007,0 | 88457,9 | 132925,0 | 169726,4 | 110233,8 | 114793,8 |
| Фонд охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету, тис. грн, у т.ч. | 15232,2 | 12002,0 | 60659,4 | 91200,3 | 116153,5 | 59509,6 | 62078,5 |
| Екологічний податок, тис. грн | 14999,4 | 11874,2 | 60548,9 | 91068,3 | 115774,2 | 58829,9 | 61488,6 |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, тис. грн | 232,8 | 127,8 | 110,5 | 132,0 | 379,3 | 679,7 | 589,9 |
| Фонди охорони навколишнього природного середовища сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, тис. грн, у т.ч. * | 37802,7 | 30005,0 | 27798,5 | 41724,7 | 53572,9 | 50724,2 | 52715,3 |
| Екологічний податок, тис. грн * | 37220,7 | 29685,5 | 27522,2 | 41394,7 | 52624,6 | 49024,9 | 51240,5 |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, тис. грн * | 582,0 | 319,5 | 276,3 | 330,0 | 948,3 | 1699,3 | 1474,8 |

Джерело: дані Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

* розрахункові дані з урахуванням розподілу екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності згідно Бюджетного кодексу України

## 2.2. Опис поточного стану за видами відходів

### 2.2.1. Муніципальні відходи

#### 2.2.1.1. Побутові відходи

- Джерела утворення та обсяги відходів

- До джерел утворення побутових відходів відносяться домогосподарства, організації та установи, місця загального користування.

- Кількісні та якісні характеристики побутових відходів не є постійними та залежать від джерел їх утворення. У загальному вигляді до складу побутових відходів входять: папір, картон, скло, метали, пластик, біовідходи, деревину, текстиль, упаковку, відходи електричного та електронного обладнання, відпрацьовані батарейки, батареї та акумулятори, а також великогабаритні відходи.

При аналізі обсягів утворення та складу муніципальних відходів Вінницької області враховуємо наступне. 1) У Вінницькій області вагами обладнано два полігони (полігон ТПВ, розташований на землях Стадницької сільської ради Вінницького району та на полігоні ТПВ, розташованому на землях Суворовської сільської ради Тульчинської ОТГ). Облік за вагою на полігоні Стадницької сільської ради ведеться з 2018 року. Облік за вагою на полігоні Тульчинської ОТГ запроваджений, проте ведеться не систематично. Облік обсягів відходів, що надходять на інші об’єкти управління відходами в області або відсутній, або такі дані не є доступними. 2) Первинний облік відходів на об’єктах управління відходами (на полігонах) здійснюється за об’ємом, на підставі суб’єктивної оцінки операторів об’єктів управління відходами або згідно зі встановленими нормами. Точність такого способу визначення обсягів потоків відходів є досить низькою.

- Точна інформація про склад побутових відходів в населених пунктах Вінницької області та кількісні показники управління побутовими відходами на момент розроблення регіонального плану відсутня.

Для розроблення регіонального плану показники щодо обсягів утворення ТПВ і їх морфологічного складу було визначено за підходом «прийнятих припущень» з урахуванням даних:

      - ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій;

      - Звіту проекту «Управління відходами – ЄІСП Схід. Стратегія поводження з відходами в Закарпатській області на 15-річний період», 2011 р.;

      - Субрегіональної стратегії поводження з відходами для Полтавської області, 2016 р.;

      - Звіту за результатами вивчення морфологічного складу ТПВ у Тульчинському цільовому регіоні. Проект DESPRO, 2012 р.;

      - Проекту ТАСІС Європейського союзу «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Донецкой области Украины».

- Відходи домогосподарств

- На підставі опрацювання вихідних даних обсяги утворення та середнього складу ТПВ, що утворюються в домогосподарствах Вінницької області, встановлені на рівні прийнятих припущень  (табл. 2.12, 2.13).

- Відходи організацій і установ

- Параметри утворення відходів організацій і установ визначаються перш за все характером діяльності відповідної організації. У відходах організацій можуть також спостерігатися компоненти, наявність яких носить випадковий характер.

- Установи та організації як утворювачів відходів можна об’єднати у наступні групи:

- 1) організації, в яких відбувається систематичне утворення переважно ресурсоцінних відходів, наприклад: офіси, учбові заклади (без урахування їдалень), органи влади, науково-дослідні, проектні організації, торгівельні центри, ринки, супермаркети, магазини продовольчих та непродовольчих товарів, аптеки;

- 2) організації, в яких систематично можуть утворюватися харчові відходи (заклади харчування);

- 3) організації, в яких систематично утворюються небезпечні відходи (медичні заклади, станції технічного обслуговування автомобілів);

- 4) організації, в яких відсутнє систематично утворення відходів, що потребують спеціального поводження (ремонт взуття, автостоянка);

- 5) організації, в яких систематично утворюються специфічні відходи, що потребують окремого поводження (наприклад, будівельні компанії).

- Оскільки точні дані щодо частки відходів організацій та установ в загальній кількості ТПВ відсутні, розрахунках розрахунковим методом приймаємо, що частка відходів організацій та установ складає 12% від загального обсягу утворення відходів в населеному пункті (табл. 2.12).

- Таблиця 2.12. Прийняті припущення для розрахунків обсягів утворення ТПВ

| Показник утворення ТПВ | Значення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Річна норма утворення ТПВ (в середньому по населеному пункту з урахуванням організацій та установ, маятникової міграції населення) | 300 кг/мешканця 1,8 м3/ мешканця | За ДБН Б.2.2-12:2019 |
| Частка відходів організацій та установ | 12% мас. | Від загального обсягу утворення відходів в населеному пункті |
| Щільність змішаних ТПВ | 216 кг/м3 | Згідно з Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів |

- Джерело: дані за прийнятими припущеннями

Таблиця 2.13. Прийняті припущення щодо складу ТПВ, які утворюються в домогосподарствах Вінницької області

| Компонент відходів | Обласний центр (поверхова забудова) | Обласний центр (приватна забудова) | Міста (поверхова забудова) | Міста (приватна забудова) | Сільські населені пункти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Середнє | Діапазон зміни | Середнє | Діапазон зміни | Середнє | Діапазон зміни | Середнє | Діапазон зміни | Середнє | Діапазон зміни |
|  |  | мін. | макс. |  | мін. | макс. |  | мін. | макс. |  | мін. | макс. |  | мін. | макс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Органічні відходи (харчові, рослинні) | 43,00% | 37,38% | 48,48% | 39% | 37,10% | 40,18% | 44% | 29,00% | 61,63% | 43% | 19,00% | 67,80% | 33% | 19,30% | 53,00% |
| Папір, картон | 8,00% | 6,13% | 9,00% | 6% | 5,63% | 7,00% | 9% | 5,68% | 16,00% | 6% | 6,14% | 7,00% | 5% | 1,23% | 9,40% |
| Метал | 1,50% | 1,10% | 2,28% | 3% | 1,20% | 4,25% | 2% | 0,80% | 2,28% | 1% | 0,65% | 1,10% | 2% | 0,90% | 3,80% |
| Полімерна упаковка | 11,00% | 10,28% | 12,00% | 7% | 6,60% | 8,00% | 10% | 6,18% | 13,50% | 9% | 4,68% | 13,00% | 7% | 1,40% | 10,00% |
| Скло | 9,00% | 7,43% | 11,00% | 11% | 4,08% | 18,00% | 8% | 5,98% | 15,00% | 14% | 6,31% | 21,00% | 10% | 3,00% | 24,00% |
| Небезпечні відходи | 0,70% | 0,30% | 0,85% | 0,60% |  |  | 1% | 0,29% | 0,53% | 1% | 0,60% | 1,39% | 1% | 0,03% | 1,70% |
| Інше | 26,80% |  |  | 33,40% |  |  | 26% |  |  | 26% |  |  | 42% |  |  |
| Усього | 100,00% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |

Джерело: дані за прийнятими припущеннями

Таблиця 2.14. Параметри утворення та управління ТПВ у Вінницькій області

| Показник | Одиниці виміру | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Вінницька область (кількість населення) | осіб | 1660000 | 1650600 | 1641200 | 1634200 | 1627000 | 1618262 | 1610573 | 1602163 | 1590357 | 1575808 |
| Розрахункові дані |
| Утворення ТПВ (Усього) | м3 | 2988000 | 2971080 | 2954160 | 2941560 | 2928600 | 2912872 | 2899031 | 2883893 | 2862643 | 2836454 |
|  | тонн | 498 000 | 495 180 | 492 360 | 490 260 | 488 100 | 485 479 | 483 172 | 480 649 | 477 107 | 472 742 |
| Утворення ТПВ (в домогосподарствах) | м3 | 2629440 | 2614550 | 2599661 | 2588573 | 2577168 | 2563327 | 2551148 | 2537826 | 2519125 | 2496080 |
|  | тонн | 438 240 | 435 758 | 433 277 | 431 429 | 429 528 | 427 221 | 425 191 | 422 971 | 419 854 | 416 013 |
| Утворення ТПВ (в організаціях) | м3 | 358 560 | 356 530 | 354 499 | 352 987 | 351 432 | 349 545 | 347 884 | 346 067 | 343 517 | 340 375 |
|  | тонн | 59 760 | 59 422 | 59 083 | 58 831 | 58 572 | 58 257 | 57 981 | 57 678 | 57 253 | 56 729 |
| Утворення окремих видів відходів домогосподарств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Небезпечні відходи у складі побутових відходів | тонн | 4 382 | 4 358 | 4 333 | 4 314 | 4 295 | 4 272 | 4 252 | 4 230 | 4 199 | 4 160 |
| Дані звітності за формою 1-ТПВ |
| Кількість ТПВ, зібраних та перевезених підприємствами, всього | м3 |  |  |  |  |  | 1300881 | 1344073 | 1386374 | 1389361 | 1348998 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 201656 | 259975 | 277269 | 234783 | 239079 |
| Рециклінг / перероблення ТПВ | м3 |  |  |  |  |  | 1775 | 2312 | 10256 | 6927 | 5588 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 192 | 197 | 264 | 278 | 935 |
| Захоронення ТПВ | м3 |  |  |  |  |  | 1298592 | 1341414 | 1373802 | 1381212 | 1333369 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 201464 | 259753 | 276893 | 234457 | 238097 |
| Великогабаритні відходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збирання | м3 |  |  |  |  |  | 51315 | 54 018 | 55 718 | 62612 | 58291,8 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 7176 | 9 445 | 10 073 | 7598 | 7096,4 |
| Перевезення | м3 |  |  |  |  |  | 51315 | 54 018 | 55 718 | 62612 | 58291,8 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 7176 | 9 445 | 10 073 | 7598 | 7096,4 |
| Захоронення на полігонах (звалищах) | м3 |  |  |  |  |  | 51315 | 54 018 | 55 718 | 62612 | 58291,8 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 7176 | 9 445 | 10 073 | 7598 | 7096,4 |

Джерела: розрахункові значення за даними статистичного обліку (таблиця 1.15, додаток 2) та прийнятими припущеннями, дані звітності за формою 1-ТПВ

Деталізовані дані про ресурсний потенціал ТПВ наведені в додатку 13.

Вивезення ТПВ за межі регіону, так само як і ввезення ТПВ до регіону не здійснюється.

Відсутність на момент розроблення РПУВ достовірної інформації про обсяги управління відходами та їх склад не дозволяє виконати обґрунтований прогноз утворення відходів у майбутньому, який би відображав загальну кількість різних потоків утворення відходів, а також очікувані зміни у складі відходів.

Враховуючи це, в для розроблення першого РПУВ приймаємо припущення, щодо параметрів утворення відходів в період наступних 10 років будуть залишатися на рівні прийнятих припущень наведених в таблиці 2.13.

Щодо морфологічного складу ТПВ також приймаємо припущення, що він буде залишатись в межах прийнятих припущень наведених в таблиці 2.14.

Таблиця 2.15. Прогнозні параметри утворення ТПВ у Вінницькій області

| Показник | Одиниці виміру | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вінницька область (кількість населення) | осіб | 1557062 | 1520781 | 1469211 |
| Утворення ТПВ (Усього) | м3 | 2802712 | 2737405 | 2644580 |
|  | тонн | 467119 | 456234 | 440763 |
| Утворення ТПВ (в домогосподарствах) | м3 | 2466387 | 2408917 | 2327230 |
|  | тонн | 411064 | 401486 | 387872 |
| Утворення ТПВ (в організаціях) | м3 | 336325 | 328489 | 317350 |
|  | тонн | 56054 | 54748 | 52892 |
| Небезпечні відходи у складі побутових відходів | тонн | 4111 | 4015 | 3879 |

Система управління відходами

Згідно з даними звітності за формою 1-ТПВ в Вінницькій області послугами з вивезення ТПВ охоплено 84% населення. При цьому за останні п’ять років цей показник майже не змінюється (табл. 2.16).

За даними органів місцевого самоврядування послуга з вивезення ТПВ надається в 296 населених пунктах Вінницької області, що складає орієнтовно 20% населених пунктів області. При цьому тариф на відповідні послуги встановлений лише в 128 населеному пункті (9% від загальної кількості населених пунктів)(додаток 14). Таким чином, у 80 % населених пунктів області послуга з вивезення ТПВ відсутня і ще в 11% населених пунктів організована не у відповідності до вимог законодавства, щонайменше в частині оплати за послугу.

В області в 161 населеному пункті запроваджений роздільне збирання окремих компонентів ТПВ (табл. 2.17, додаток 15). З роками спостерігається зростання цього показника. При цьому показник щодо обсягу надходження ТПВ на перероблення складає 0,41 % мас., з яких відібрано 0,39 % мас. ресурсноцінних компонентів (табл. 2.16).

Збирання та заготівлю відходів як вторинної сировини здійснюють 14 суб’єктів господарювання, перелік яких наведений в додатку 16.

Згідно з даними звітності за формою 1-ТПВ в області діють 62 підприємства, що надають послуги у сфері управління ТПВ, з яких: 53 підприємство (85%) комунальної форми власності, 9 – приватної (15%) (табл. 2.18).

В області є розповсюдженим обрання надавача послуг з вивезення ТПВ без конкурсу.

Дані про технічну забезпеченість системи збирання ТПВ наведені в таблиці 2.18.

У Вінницькій області відсутні спеціалізовані комунальні пункти збирання відходів такі, що передбачені Національною стратегією управління відходами до 2030 року, а саме ті, що забезпечують приймання таких видів відходів:

- небезпечних відходів у складі побутових;

- великогабаритних відходів (меблів, великих речей домашнього вжитку тощо);

- вторинної сировини;

- відходів електричного та електронного обладнання, відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів;

- садових та паркових відходів біологічного походження (трави, листя, гілок тощо);

- відходів будівельно-ремонтних робіт.

У Вінницькій області відсутня система окремого збирання небезпечних відходів у складі побутових.

Управління великогабаритними відходами та відходами від ремонтів, будівництва та знесення, що утворюються в домогосподарствах в населених пунктах Вінницької області, здійснюється чином двома способами: 1) за графіком; 2) на замовлення утворювача. Інфраструктура з оброблення таких відходів в області відсутня. Усі офіційно зібрані відходи вивозяться на полігони/звалища ТПВ. При цьому слід зазначити, що окремий облік зазначених категорій відходів в області не ведеться.

Дані звітності за формою 1-ТПВ щодо кількісних показників управління великогабаритними відходами наведені в таблиці 2.14.

Дані статистичного обліку відходів від ремонтів, будівництва та знесення, що утворюються в домогосподарствах в області, відсутні.

Таблиця 2.16. Динаміка кількісних показників управління ТПВ регіоні

| Назви міст обласного значення, районів | Розмірність | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вінницька область | осіб | 1 618 262 | 1 610 573 | 1 602 163 | 1 590 357 | 1 575 808 | Статистичні дані |
| Утворення ТПВ | м3 | 2 912 872 | 2 899 031 | 2 883 893 | 2 862 643 | 2 836 454 | Розрахункові дані за ДБН Б.2.2-12:2018 |
|  | тонн | 485 479 | 483 172 | 480 649 | 477 107 | 472 742 |  |
| Частка охоплення населення послугами зі збирання ТПВ | % | 83,7% | 83,9% | 84,0% | 84,0% | 84% | За даними звітності за формою 1-ТПВ |
| Кількість ТПВ, зібраних та перевезених підприємствами, всього | м3 | 1300881 | 1344073 | 1386374 | 1389361 | 1348998 | За даними звітності за формою 1-ТПВ |
|  | тонн | 201656 | 259975 | 277269 | 234783 | 239079 |  |
| Обсяг ТПВ, зібраних та перевезених підприємствами | м3/людину | 0,960 | 0,995 | 1,030 | 1,040 | 1,019 | Розрахункова за даними звітності за формою 1-ТПВ |
|  | тонн/людину | 0,149 | 0,192 | 0,206 | 0,176 | 0,181 |  |
| Обсяги надходження на перероблення та/або утилізацію | м3 | 2289 | 2659 | 12043 | 8149 | 15629 | За даними звітності за формою 1-ТПВ |
|  | тонн | 225 | 222 | 329 | 327 | 982 |  |
|  | % мас. | 0,11% | 0,09% | 0,12% | 0,14% | 0,41% | Розрахункова за даними звітності за формою 1-ТПВ |
| Обсяги відходів після сортування та відібраних ресурсноцінних компонентів | м3 | 1775 | 2312 | 10256 | 6927 | 5588 | За даними звітності за формою 1-ТПВ |
|  | тонн | 192 | 197 | 264 | 278 | 935 |  |
|  | % мас. | 0,10% | 0,08% | 0,10% | 0,12% | 0,39% | Розрахункова за даними звітності за формою 1-ТПВ |
| Захоронення ТПВ | м3 | 1298592 | 1341414 | 1373802 | 1381212 | 1333369 | За даними звітності за формою 1-ТПВ |
|  | тонн | 201464 | 259753 | 276893 | 234457 | 238097 |  |

Джерела: ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій; дані звітності за формою 1-ТПВ

Таблиця 2.17. Дані про роздільне збирання ТПВ

| Найменування районів, міст обласного значення | Впровадження роздільного збирання ТПВ (охоплення населених пунктів) |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Усього Вінницька область | 8 | 9 | 17 | 43 | 120 | 161 |
| Барський субрегіон | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 12 |
| Бершадський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Вінницький субрегіон | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 16 |
| Гайсинський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Жмеринський субрегіон | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| Іллінецький субрегіон | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Калинівський субрегіон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Козятинський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крижопільський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ладижинська міська рада | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Липовецький субрегіон | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Літинський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Могилів -Подільський субрегіон | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Мурованокуриловецький субрегіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Немирівський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| Оратівський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Піщанський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Погребищенський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 |
| Теплицький субрегіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| Тиврівський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томашпільський субрегіон | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Тростянецький субрегіон | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Тульчинський субрегіон | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Хмільницький субрегіон | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 |
| Чернівецький субрегіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Чечельницький субрегіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Шаргородський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ямпільський субрегіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Джерело: додаток 15

Таблиця 2.18. Технічна забезпеченість системи збирання ТПВ

| Найменування показників | Одиниця виміру | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кількість підприємств та чисельність працівників у сфері поводження з ТПВ, всього | од./ чол. | 61/514 | 61/516 | 64/588 | 60/575 | 62/582 |
|  | од. | 61 | 61 | 64 | 60 | 62 |
|  | чол. | 514 | 516 | 588 | 575 | 582 |
| з них: |  |  |  |  |  |  |
| - комунальні | од./ чол. | 51/442 | 51/444 | 53/476 | 51/470 | 53/476 |
|  | од. | 51 | 51 | 53 | 51 | 53 |
|  | чол. | 442 | 444 | 476 | 470 | 476 |
| - з часткою комунальної власності | од./ чол. | 2/8 | 2/10 | 2/31 | 0 | 0 |
|  | од. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | чол. | 8 | 10 | 31 | 0 | 0 |
| - приватні | од./ чол. | 8/64 | 8/62 | 9/81 | 9/105 | 9/106 |
|  | од. | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|  | чол. | 64 | 62 | 81 | 105 | 106 |
| Кількість сміттєвозів на підприємствах, всього | од. | 131 | 138 | 148 | 162 | 161 |
| з них: |  |  |  |  |  |  |
| - комунальних |  | 111 | 116 | 124 | 132 | 125 |
| - з часткою комунальної власності |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - приватних |  | 21 | 21 | 23 | 30 | 36 |
| Зношеність спецавтотранспорту | % | 72 | 81 | 68 | 67,7 | 63,5 |

Джерела: дані звітності за формою 1-ТПВ

Інфраструктура оброблення муніципальних відходів

Наявна інфраструктура оброблення побутових відходів Вінницької області включає:

- Сортувальні лінії та інші технології з перероблення ТПВ (додаток 19):

- діючі – 4 одиниці;

- на етапі будівництва (у т.ч. на стадії виготовлення ПКД) – 8 одиниць;

- закриті – 1 одиниця;

- Об’єкти перероблення відходів, як вторинної сировини (додаток 20):

- діючі – 1 одиниця;

- на етапі будівництва – 1 одиниця;

- закриті – 1 одиниця;

- Установки централізованого біологічного оброблення

- діючі – 0 одиниць;

- на етапі будівництва – 0 одиниць;

- Полігони та звалища ТПВ – 741 одиниця (додаток 21).

Сміттєперевантажувальні станції у Вінницькій області відсутні.

Об’єкти з анаеробного розкладу біовідходів (складових муніципальних відходів) у Вінницькій області відсутні.

Об’єкти механіко-біологічного оброблення відходів у Вінницькій області відсутні.

Об’єкти термічного оброблення муніципальних відходів у Вінницькій області відсутні.

В області є два об’єкти з перероблення полімерних відходів:

1) На МПП «Руслана» (м. Вінниця) – виготовлення широкого асортименту продукції: люки каналізаційні; лежачі поліцейські; плитка (продукція сертифікована на відповідність стандартам EN 124-1:2015;  EN 124-5:2015 та директиві R 305/2011)

2) При КП «Добробут» Іллінецької міської ради встановлено лінію з виробництва піщано-полімерної тротуарної плитки, з використанням відходів пластику.

За даними звітності за формою 1-ТПВ у Вінницькій області знаходиться 741 місце захоронення ТПВ (полігони та звалища). На момент розроблення РПУВ дані про ці об’єкти не є повними. Перелік та наявні характеристики полігонів відходів, що не є небезпечними (ТПВ), наведені в додатку 21.

У таблиці 2.19 наведені дані щодо забезпеченості субрегіонів потужностями із захоронення ТПВ. Більш детальні дані про ці полігони наведені в додатку 22.

Відбір полігонів виконаний за наступними критеріями:

- полігони, що мають проектно-конструкторську документацію;

- полігони / звалища, площа яких більша 2 га;

- найбільші полігони / звалища, що розташовані на території ОТГ або районів, і які розглядаються, як єдина можливість для захоронення ТПВ на період до вирішення питання щодо альтернативи.

У Вінницькій області налічується 82 полігони полігонів/звалища, які відповідають хоча б одному із наведених критеріїв.

Таблиця 2.19. Забезпеченість субрегіонів потужностями із захоронення ТПВ

| № | Найменування районів, міст обласного значення | Кількість населення, осіб | Кількість полігонів / звалищ ТПВ | Орієнтовний залишковий ресурс полігонів / звалищ ТПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | одиниць | років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Барський субрегіон | 51444 | 1 | 9 |
| 2 | Бершадський субрегіон | 57994 | 4 | 7 |
| 3 | Вінницький субрегіон | 453718 | 4 | 0 |
| 4 | Гайсинський субрегіон | 57540 | 1 | 2 |
| 5 | Жмеринський субрегіон | 66467 | 2 | 2 |
| 6 | Іллінецький субрегіон | 36738 | 2 | 4 |
| 7 | Калинівський субрегіон | 57409 | 3 | 4 |
| 8 | Козятинський субрегіон | 63931 | 2 | 2 |
| 9 | Крижопільський субрегіон | 33597 | 2 | 2 |
| 10 | Ладижинська міська рада | 22682 | 1 | 0 |
| 11 | Липовецький субрегіон | 37907 | 1 | 1 |
| 12 | Літинський субрегіон | 34905 | 5 | 13 |
| 13 | Могилів – Подільський субрегіон | 63629 | 1 | 7 |
| 14 | Мурованокурилов субрегіон | 24965 | 1 | 12 |
| 15 | Немирівський субрегіон | 47645 | 6 | 8 |
| 16 | Оратівський субрегіон | 20158 | 2 | 9 |
| 17 | Піщанський субрегіон | 20678 | 4 | 44 |
| 18 | Погребищенський субрегіон | 29397 | 1 | 0 |
| 19 | Теплицький субрегіон | 26484 | 3 | 13 |
| 20 | Тиврівський субрегіон | 42596 | 3 | 9 |
| 21 | Томашпільський субрегіон | 32933 | 2 | 8 |
| 22 | Тростянецький субрегіон | 35200 | 8 | 34 |
| 23 | Тульчинський субрегіон | 54519 | 3 | 14 |
| 24 | Хмільницький субрегіон | 63805 | 5 | 10 |
| 25 | Чернівецький субрегіон | 20999 | 4 | 61 |
| 26 | Чечельницький субрегіон | 20840 | 2 | 14 |
| 27 | Шаргородський субрегіон | 56661 | 8 | 23 |
| 28 | Ямпільський субрегіон | 39328 | 2 | 8 |
|  | Усього |  | 82 |  |

Джерело: розрахункові дані

Проблеми та загрози

У ході аналізу було виявлено, що проблеми та загрози у сфері управління муніципальними відходами в цілому є аналогічними для обох компонентів – побутових відходів та відходів інфраструктури населених пунктів. Тому опис проблем та загроз  представлено для потоку муніципальних відходів в цілому і наведено в кінці розділу (після підрозділу 2.2.1.2. Відходи інфраструктури населених пунктів).

#### 2.2.1.2. Відходи інфраструктури населених пунктів

Джерела утворення та обсяги відходів

Таблиця 2.20. Утворення відходів інфраструктури населених пунктів

| Джерела утворення відходів інфраструктури населених пунктів | Відходи, що утворюються | Відповідність коду Європейського класифікатора відходів |
| --- | --- | --- |
| Місця загального користування (сквери, парки, зони рекреації, кладовища тощо) | Рослинні відходи від утримання зелених насаджень | 20 02 01 біорозкладані відходи |
|  | Ґрунт і каміння | 20 02 02 ґрунт і каміння |
|  | Відходи, що утворюються від відвідувачів відповідних місць загального користування. Такі відходи за складом та характеристиками близькі ТПВ, вони переважно акумулюються в сміттєвих урнах та контейнерах. Предмети ритуальної належності та інші, що використовуються під час поховань, а також при облаштуванні могил | 20 02 03 інші не біорозкладані відходи 20 03 01 змішані комунальні відходи |
| Вулично-дорожня мережа | Відходи від прибирання доріг (вуличний змет; відходи від очищення зливостоків та решіток зливоприймальних колодязів) | 20 03 03 відходи очищення вулиць |
| Прибудинкові території | Рослинні відходи від утримання зелених насаджень | 20 02 01 біорозкладані відходи |
|  | Відходи від прибирання доріг (вуличний змет) | 20 03 03 відходи очищення вулиць |
| Інші території загального користування | Вид відходів залежить від призначення територій загального користування | 20 03 інші муніципальні відходи 20 03 01 змішані комунальні відходи 20 03 02 відходи з ринків 20 03 03 відходи очищення вулиць 20 03 07 громіздкі відходи 20 03 99 муніципальних відходів, які не вказані іншим чином |

У Вінницькій області не здійснюється окремий облік обсягів відходів інфраструктури населених пунктів та параметрів управління такими відходами.

Система управління відходами

Збирання та перевезення відходів інфраструктури населених пунктів, які за складом подібні ТПВ, здійснюється відповідним надавачем послуг з вивезення ТПВ.

Роздільне збирання окремих компонентів відходів інфраструктури населених пунктів, які за складом подібні ТПВ, здійснюється як частина загальної системи роздільного збирання ТПВ в населених пунктах Вінницької області без відокремлення відходів інфраструктури населених пунктів від побутових відходів. Дані щодо запровадження системи роздільного збирання та загальні параметри її функціонування наведені вище (Див.2.2.1.1. «Управління побутовими відходами», параграф «Система управління відходами»).

Збирання та перевезення відходів від прибирання автомобільних доріг здійснюється організаціями, відповідальними за утримання відповідних доріг.

Збирання та перевезення відходів від утримання зелених насаджень здійснюється організаціями, що займаються благоустроєм населених пунктів.

Стосовно обліку поводження з такими відходами, як відходи зеленого господарства, вуличний змет та будівельні відходи, то під час розроблення РПУВ отримати доступ до даних обліку таких відходів на рівні органів місцевого самоврядування не вдалося. Можна зробити припущення, що такий облік не ведеться взагалі.

Інфраструктура оброблення відходів

В області відсутні окремі інфраструктурні об’єкти, орієнтовані на управління відходами інфраструктури населених пунктів, які створені і функціонують у відповідності до вимог чинного законодавства. Про наявність подібних об’єктів, що функціонують нелегально, інформація відсутня.

Проблеми та загрози сфери управління муніципальними відходами

Нижче наведені позиції описують проблеми та загрози, що стосуються сфери управління муніципальними відходами в цілому.

Проблеми та загрози санітарно-екологічного характеру

1. Переповнення місць захоронення ТПВ

Недостатня забезпеченість окремих територій області місцями захоронення ТПВ знаходиться або на межі критичного стану, або є критичною.

У 3 субрегіонах ресурс місць захоронення вичерпано повністю. Протягом наступних 10 років  ресурс полігонів та звалищ буде вичерпано ще у 19 субрегіонах області. (табл. 2.19).

2. Вплив місць захоронення ТПВ на довкілля

Полігони та звалища ТПВ можуть здійснювати значний негативний вплив на довкілля.

Для Вінницької області проблемним є той аспект, що більшість полігонів та звалищ ТПВ не облаштовані системами захисту підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтів у відповідності до вимог чинного законодавства. Фактичний вплив більшості місць захоронення ТПВ залишається невідомим з причини відсутності системи моніторингу впливу місць захоронення ТПВ на довкілля.

Проблеми та загрози соціально-економічного характеру

Розвиток системи управління побутовими відходами передбачає необхідність розташування на території окремих громад об’єктів оброблення відходів, що будуть обслуговувати потреби кластеру (як варіант – значної частини його території).

На етапі реалізації РПУВ можуть виникати загрози, пов’язані з сприйняттям населенням або іншими зацікавленими сторонами окремих рішень, що мають прийматися у зв’язку із зазначеним вище.

Проблеми та загрози інституційного характеру

1. Інформаційне забезпечення системи управління муніципальними відходами

Наявність оперативної, повної та достовірної інформації є запорукою прийняття ефективних управлінських рішень.

Сьогодні в області в цій сфері існують наступні проблеми:

- відсутня інформація про фактичний морфологічний склад муніципальних відходів;

- відсутня інформація про фактичні обсяги утворення муніципальних відходів;

- більшість місць захоронення ТПВ не обладнані вагами. Інформація (за результатами зважування) про обсяги захоронення відходів на полігонах ТПВ, на яких встановлені ваги, відсутня або не є доступною;

- облік обсягів відходів, що надходять на інші об’єкти управління муніципальними відходами в області або відсутній, або дані цього обілку не є доступними.

2. Охоплення населення послугами у сфері управління ТПВ

В області спостерігається нерівномірність охоплення населення послугами у сфері управління ТПВ. Близько 80% населених пунктів на охоплено послугами у сфері управління ТПВ. Однією з причин такої ситуації може бути низька інституційна спроможність органів місцевого самоврядування в сфері управління відходами.

3. Незначний досвід співробітництва громад, зокрема у сфері управління відходами

### 2.2.2. Небезпечні відходи

#### 2.2.2.1. Небезпечні відходи

Небезпечні відходи - відходи, зазначені в абзаці 3 пункту 2 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.

Небезпечні відходи мають одну чи більше небезпечних властивостей, наведених у переліку небезпечних властивостей.

Джерела утворення та обсяги відходів

Джерелами утворення небезпечних відходів є:

- домогосподарства;

- організації та установи;

- утримання та обслуговування автотранспорту;

- промислові підприємства;

- сільськогосподарські підприємства;

- медичні заклади.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів

Аналіз утворення та облік небезпечних відходи у складі побутових відходів в області не здійснюється. Тому повні та достовірні кількісні дані щодо утворення та управління цією категорією відходів в області відсутні.

Дані щодо утворення небезпечних відходів у складі побутових за 2008–2019 роки наведені в таблиці 2.14. В додатку 13 наведені розрахункові дані утворення небезпечних відходів у складі побутових відходів за адміністративними одиницями Вінницької області.

Прогнозні дані щодо утворення небезпечних відходів у складі побутових в Вінницькій області наведені в таблиці 2.15.

Небезпечні відходи організацій та установ

Основним небезпечним відходом, що утворюється в організаціях та установах є відпрацьовані люмінесцентні лампи. Окремий аналіз утворення та облік таких відходів в області не здійснюється. Тому повні та достовірні кількісні дані щодо утворення та управління цією категорією відходів в області відсутні.

Небезпечні відходи утримання та обслуговування автотранспорту

Небезпечними відходами від утримання та обслуговування автотранспорту є:

- батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані;

- масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані;

- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені;

- інші (у т.ч. фільтри масляні, паливні відпрацьовані тощо);

Такі відходи можуть утворюватися у будь-яких суб’єктів господарювання, що мають на баланс автотранспорт, на станціях технічного обслуговування автотранспорту та у населення (власників автотранспорту).

Небезпечні промислові відходи

До небезпечних промислових відходів відносяться відходи, що утворюються на промислових підприємствах в основних та допоміжних виробництвах, обслуговуючих господарствах та адміністративній інфраструктурі.

Небезпечні сільськогосподарські відходи

До небезпечних сільськогосподарських відходів відносяться:

- агрохімічні засоби зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням;

- тара та пакувальні матеріали з-під агрохімічних засобів.

Узагальнені дані щодо утворення та управління відходами І-IІІ класів небезпеки наведені в таблиці 2.2.

Середнє значення (за період 2013-2017 роки) обсягу утворення відходів І-IІІ класів небезпеки складає 619 тонн/рік (за даними обліку Головного управління статистики у Вінницькій області).

Дані про обсяги утворення небезпечних відходів за видами наведені в таблиці 2.21. Ці дані не включають медичних відходів категорії В та D (розглядаються в підрозділі 2.2.9 РПУВ), а також побічні продукти тваринного походження, що розглядаються в підрозділі 2.2.5 РПУВ.

Таблиця 2.21. Утворення небезпечних відходів за видами

| Види відходів | Обсяг утворення, тонн | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Небезпечні відходи у складі ТПВ | 4160 | Розрахункові за прийнятими припущеннями |
| Небезпечні відходи суб'єктів господарювання, у т.ч.: | 1649,5 | За даними статобліку 2017 року 970,00 тонн. |
| Відпрацьовані люмінесцентні лампи | 23,6 | 78744 шт. |
| Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані | 193,5 |  |
| Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані | 480,4 | За даними статобліку 2017 року утворено 300 тонн (у 2018 р. також 300 тонн) |
| Відходи гальванічних виробництв (гальванічні шлами, осади) | 35,5 |  |
| Небезпечні сільськогосподарські | 44,6 | Дані не повні |
| Сивушні масла | 92,30 | Дані не повні |
| Інші небезпечні | 779,6 |  |
| Небезпечні відходи, усього | 5809,5 |  |

Джерело: обласний реєстр ОУВ Вінницької області; розрахункові дані

Дані різних систем обліку небезпечних відходів в області значно відрізняються між собою. При цьому наявні системи обліку охоплюють не усіх утворювачів відходів.

На 12 підприємствах Вінницької області відбувається утворення відходів гальванічних виробництв (гальванічних шламів, осадів). Ці відходи відносяться до 2-3 класів небезпеки. За даними обласного реєстру об’єктів утворення відходів обсяг утворення таких відходів в Вінницькій області в 2017 році складав 35,5 тонн (таблиця 2.22).

Таблиця 2.22. Утворення відходів гальванічних виробництв (гальванічні шлами, осади)

| № | Найменування виробництв | Місце розташування | Найменування відходу | Обсяг утворення (2017 рік), тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод ім.С.М.Кірова» | 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул.Гагаріна, 4/67 | Осад очисних споруд гальванічного виробництва, який містить оксиди кольорових тяжких металів 2820.2.9.34, 1.24.00, 3 клас | 13,10 |
| 2 | ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів» | 21001, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 4 | Шлам гідроокисів важких металів 2820.2.9.24,1.24.00, 3 клас | 10,00 |
| 3 | ДП МО України «45 експериментальний механічний завод» | 21100 м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 57 | Осад гальванічного виробництва | 3,00 |
| 4 | ВАТ Завод «Пневматика» | 21100, м. Вінниця, вул. Гонти, 39 А | Шлам гідроокисів важких металів 2820.2.9.24, 1.12.00, 3 клас | 3,00 |
| 5 | ТОВ «Виробниче підприємство «Маріо» | 22300 Вінницька обл., Літинський р-н, сел Літин, вул. Сосонське шосе, буд 4 В. | Шлами гальванічні, здобути під час процесу електрокоагуляцій-ногоочищення та під час використання залізовмісних реагентів (залізовмісні), 2820.2.9.25, 1.04.00, 3 клас | 2,50 |
| 6 | КН НВО «Форт» | 21000, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 27 | Шлам гальванічний 2820.2.9.23, 1.24.00, 3 клас | 1,00 |
| 7 | ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» | Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Шекінська, 1 | Шлам, який містить нікель, що утворюється в процесі нікелювання 2820.2.9.36, 2 клас | 1,00 |
| 8 | Бершадський електротехнічний завод | м. Бершадь, вул. Червоноармійська,180 | Шлам гідроокисів важких металів 2820.2.9.24, 1.12.00, 2 клас | 1,00 |
| 9 | Підприємство «Експрес» | м. Жмеринка, вул. Шекінська, 1 | Нікелевмісний шлам, 2 клас | 0,50 |
| 10 | Державне підприємство Вінницький завод «Кристал» | 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 | Шлами гальванічні 2820.2.9.24, 1.24.00, 3 клас | 0,20 |
| 11 | ВАТ «Вінницький електротехнічний завод» | 21100, м. Вінниця, вул. Червоного Козацтва, 24 | Шлам гальванічного виробництва, 4 клас | 0,10 |
| 12 | Вінницький авіаційний завод | 21034 м. Вінниця, вул. Чехова, 7 | Гальванічний шлам 2820.2.9.29, 3 клас | 0,10 |
| Усього | 35,50 |

Джерело: дані обласного реєстру об’єктів утворення відходів Вінницької області

За даними Головного управління статистики Вінницької області та Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації в Вінницькій області не відбувається поточного накопичення небезпечних відходів, що утворюються. Усі такі відходи передаються спеціалізованим підприємствам для подальшого оброблення.

При цьому в Вінницькій області є об’єкти, на яких присутні накопичені за попередній період небезпечні відходи (таблиця 2.23).

Таблиця 2.23. Перелік об’єктів, на яких накопичені небезпечні відходи

| № з/п | Назва об’єкту | Відомча належність (форма власності) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джуринський отрутомогильник (Шаргородський район) |  | Орієнтовно зберігається 2100 тонн ХЗЗР |
| 2 | Сховище отруйних речовин, військова частина А 1603 (м. Бар) | Державна власність | Зберігання боєприпасів і некондиційного ракетного палива |
| 3 | Склади, на яких зберігаються непридатні до застосування ХЗЗР | У власності територіальних громад | Перелік складів наведений в Додатку 29 |
| 4 | Територія колишнього підприємства ВАТ «Завод «Ореол» (м. Вінниця) | Підприємство ліквідовано | У підземному резервуарі знаходиться близько 20 тонн відходів гальванічного виробництва |
| 5 | ВАТ Завод «Термінал» (м. Вінниця) | Банкрут | На 01 січня 2006 року на підприємстві було накопичено 120,365 тонн відходів гальванічного виробництва |
| 6 | Земельна ділянка площею 7,7598 га, суміжна з ДП МО України «45 експериментальний механічний завод» (м. Вінниця) | Вінницька міська рада | Металеві контейнери з небезпечними промисловими відходами |

Джерело: Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2017 рік)

Детальні дані щодо зберігання боєприпасів і некондиційного ракетного палива у військовій частині А 1603 (м. Бар) відсутні.

Узагальнені дані про рух небезпечних відходів в області відсутні.

Довідково (за даними Держекоінспекції) Протягом 2018 року Держекоінспекцією було проведено планову перевірку ДП МО України «45 експериментальний механічний завод». Було встановлено, що підприємством накопичено наступні виробничі відходи: осад після травлення – 44,2 тонн (в пастоподібному вигляді, зберігаються в металевій ємності); відходи зневодненого гальванічного осаду – 25,002 тонн (в пастоподібному вигляді, зберігаються в металевій ємності). Відходи розташовані на майданчику з твердим покриттям, за відсутності накриття, що спричинює потрапляння атмосферних опадів. Відсутня будь-яка охорона, є доступ для сторонніх осіб. За результатами перевірки ДП МО України «45 експериментальний механічний завод» було надано припис щодо передачі цих відходів спеціалізованій організації, що має ліцензію на зберігання, оброблення або утилізацію. За результатами позапланової перевірки встановлено, що зазначений припис не було виконано. Держекоінспекцією притягнуто до адміністративної відповідальності відповідальну особу, подано позов до суду про зобов’язання виконання вимог припису. Судом позовні вимоги задоволено, однак суб’єктом господарювання судове рішення не виконано. Замостянським відділом ДВС було направлене повідомлення до Київського відділення поліції Вінницького ВП ГУНП для порушення кримінального провадження за невиконання рішення суду.

Система управління відходами

В області відсутні система управління небезпечними відходами у складі побутових відходів.

Управління небезпечними відходами, що утворюються у суб’єктів господарювання здійснюється відповідними суб’єктами безпосередньо, а також з залученням спеціалізованих організації, що мають відповідні ліцензії.

На території Вінницької області здійснюють діяльність у сфері управління небезпечними відходами 5 суб’єктів підприємницької діяльності. Перелік цих організацій, відходів та операцій у сфері управління відходами на які отримана ліцензія, наведені в додатку 28. Дані щодо фактичного надання послуг відповідними організаціями в цій сфері відсутні.

Інфраструктура оброблення відходів

У Вінницькій області відсутні (або не використовуються) об’єкти з оброблення небезпечних відходів, що відповідають вимогам чинного законодавства та застосовуються для надання послуг з оброблення небезпечних відходів.

У переліку суб’єктів господарювання, що мають ліценції на «оброблення, утилізацію, знешкодження» у Вінницькій області зазначені:

- ПП «Юреко» (ЄДРПОУ 37536906),  21007, м. Вінниця, вул. Некрасова, буд. 25, оф. 210;

- ТОВ «Вінекоресурс» (ЄДРПОУ 41039048),  21036, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницького шосе, 23.

ПП «Юреко»

У висновку Державної екологічної експертизи зазначається, що господарська діяльність ПП «Юреко» передбачає здійснення оброблення (перероблення), утилізацію та/або знешкодження відпрацьованих нафтопродуктів, непридатних для використання за призначенням (у т.ч. відпрацьованих мотоних, індустріальних масел та їх сумішей).

Для цього передбачалося використання Станції масляної мобільної СММ-4.3С 
(4300 л/год горизонтальної) виробництва GlobeCore.

За даними Держекоінспекції при проведенні заходу державного нагляду (контролю) ПП «Юреко» було з’ясовано, що у даного суб’єкта на території Вінницької області відсутні потужності для оброблення, утилізації та знешкодження небезпечних відходів.

ТОВ «Вінекоресурс»

За даними Держекоінспекції при проведенні заходу державного нагляду (контролю) ТОВ «Вінекоресурс» було встановлено, що на підприємстві передбачається експлуатація установки для термічного знищення відходів УТ3000ДП з разовим завантаженням 850 кг і максимальною температурою спалювання 1300 ОС. Також перевіркою в складському приміщенні підприємства виявлено сепаратор типу СДТ1-4УХЛ4, який на момент перевірки не використовувався. З’ясовано, що на сьогодні ТОВ «Вінекоресурс» на території Вінницької області діяльність, пов’язану з обробленням, утилізацією та знешкодженням відпрацьованих мастил не здійснює. Відпрацьовані мастила збираються, зберігаються та передаються для подальшого оброблення, утилізації та знешкодження іншим ліцензованим підприємствам, розташованим за межами області.

Проблеми та загрози

Частина проблем та загроз в сфері управління небезпечними відходами, у т.ч. відпрацьованими нафтопродуктами та відходами, що містять СОЗ є спільними. Тому узагальнений за розділом 2.2.2 «Небезпечні відходи» матеріал з цього питання наведений в підрозділі 2.2.2.3 «Відходи, що містять СОЗ».

#### 2.2.2.2. Відпрацьовані нафтопродукти

Джерела утворення та обсяги відходів

Основними джерелами утворення відпрацьованих нафтопродуктів є:

- обслуговування автотранспорту (заміна автомобільних мастил);

- обслуговування механічного та гідравлічного промислового обладнання (заміна мастил);

- обслуговування електротрансформаторів та іншого силового електрообладнання (заміна мастил).

Перелік відпрацьованих мастил (олив), що підлягають збиранню, перевезенню, зберіганню, обробленню (переробленню), утилізації та/або знешкодженню визначений відповідним Порядком [19].

Утворення відпрацьованих мастил на об’єктах утворення відходів, що включені до обласного реєстру та складали реєстрові карти за результатами 2017 року, складало 480,375 тонн.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області відпрацьованих олив в області утворено:

- в 2017 році – 331,1 тонн;

- в 2018 році – 300 тонн.

Система управління відходами

На території Вінницької області здійснюють діяльність у сфері управління відпрацьованими нафтопродуктами 3 суб’єкти підприємницької діяльності, 2 з яких (ПП «Юреко» та ТОВ «Вінекоресурс») мають ліцензію на оброблення нафтопродуктів. Перелік цих організацій та операцій у сфері управління відходами на які отримана ліцензія, наведені в додатку 28. Дані щодо фактичного надання послуг відповідними організаціями в цій сфері відсутні.

Інфраструктура оброблення відходів

У Вінницькій області відсутні об’єкти з оброблення відпрацьованих нафтопродуктів, що відповідають вимогам чинного законодавства та застосовуються для надання послуг з оброблення небезпечних відходів.

Проблеми та загрози

Частина проблем та загроз в сфері управління небезпечними відходами, у т.ч. відпрацьованими нафтопродуктами та відходами, що містять СОЗ є спільними. Тому узагальнений за розділом 2.2.2 «Небезпечні відходи» матеріал з цього питання наведений в підрозділі 2.2.2.3 «Відходи, що містять СОЗ».

#### 2.2.2.3. Відходи, що містять СОЗ

Джерела утворення та обсяги відходів

Станом на 01.07.2017 року за даними інвентаризації в області обліковується 849,239 тонн (у т.ч. безхазяйних - 793,474 тонн) непридатних та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів. Очищеними від пестицидів є 4 райони: Вінницький, Липовецький, Немирівський та Хмільницький. Усі непридатні пестициди, які обліковуються, впродовж 2016-2017 років перезатарені.

Інформація щодо непридатних хімічних засобів захисту рослин станом на липень 2017 року (додаток 29).

Джуринський отрутомогильник

На території Джуринської сільської ради Шаргородського району Вінницької області на кількаметровій глибині в бетонних бункерах знаходяться отрутохімікати – заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин, які були завезені у 1978 році з 8 областей України (Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Ровенської, Тернопільської та Хмельницької). Кількість таких отрутохімікатів згідно з наявною документацією на цей об'єкт становила 1023,7 тонн. Зазначений отрутомогильник є одним з найбільшим в Європі.

У 2012 році з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища було виділено 26612,02 тис.грн., для вивезення і подальшого знешкодження 1023,7 тонн ХЗЗР, що знаходились на території отрутомогильника. Фактично було вивезено 
1047,649 тонн непридатних ХЗЗР.

При цьому очищені повністю 4 бункери по 4 секції та 1 бункер на 6 секцій, інший бункер на 6 секцій очищено приблизно на 15%. Згідно акту обстеження міжобласного пункту захоронення отрутохімікатів від 29 серпня 2012 року не розкритими залишились 3 бункери, що складаються із 6 секцій кожний. Орієнтовна кількість ХЗЗР, що залишилась, становить 2100 тонн.

Розбіжності щодо збільшення кількості отрутохімікатів пов’язано з тим, що при їх захороненні проводилось пошарове пересипання ґрунтом. Під впливом часу значна кількість металевої тари прогнила, отрутохімікати змішались з ґрунтом.

У 2016 році ДУ «Вінницького обласного лабораторного Центру МОЗ України» відібрано проби ґрунту та атмосферного повітря на вміст пестицидів з Джуринського отрутомогильника, за результатами встановлено наступне:

      - вміст пестицидів у повітря перевищує ГДК, що регламентується Державними санітарними правилами і нормами 8.1.2.3.4-000-2001р.:

- ДДТ – в 2,3 рази;

- Метафос – в 2,5 рази;

      - вміст пестицидів у ґрунті перевищує ГДК, що регламентується Державними санітарними правилами і нормами 8.1.2.3.4-000-2001р:

- ДДТ – в 13,8 раз;

- Метафос – в 8 раз;

- фосфамід – в 3,6 раз;

- гексахлорциклогексан – в 4 рази.

Система управління відходами

Управління відходами, що містять СОЗ в області полягає в забезпеченні виявлення, обліку, знешкодження таких відходів та екологічної і санітарної безпеки на усіх етапах управління такими відходами.

На території Вінницької області є суб’єкти підприємницької діяльності, які мають право на здійснення діяльності у сфері управління відходами, що містять СОЗ. З урахуванням певних невизначеностей в позначенні переліку відходів, на поводження з якими видана ліцензія, можна зазначити, що одна організація (ТОВ «Вінекоресурс») має право на збирання та зберігання таких відходів і ще три організації ймовірно мають право на проведення окремих операції з відходами, що містять СОЗ. Перелік цих організацій та операцій у сфері управління відходами на які отримана ліцензія, наведені в додатку 28. Дані щодо фактичного надання послуг відповідними організаціями в цій сфері відсутні.

Інфраструктура оброблення відходів

Інфраструктура оброблення відходів що містять СОЗ в області відсутня.

Проблеми та загрози

Особливої уваги при розробленні РПУВ потребують питання, що стосуються наявних проблем, чи загроз виникнення проблем у майбутньому. Нижче наведені питання щодо проблем та загроз, які стосуються управління небезпечними відходами, включаючи відпрацьовані нафтопродукти та відходи, що містять СОЗ.

Проблеми та загрози санітарно-екологічного характеру

Проблема полягає в тому, що більшість місць накопичення непридатних ХЗЗР не мають власника. Їх стан або незадовільний, або існують значні ризики його погіршення з переходом в незадовільний.

Точні дані щодо фактичного впливу більшості місць зберігання небезпечних відходів на довкілля відсутні.

Вплив на довкілля Джуринського отрутомогильника призводить до погіршення якості повітря та ґрунту (перевищення ГДК за забруднюючими речовинами). Дані про вплив отрутомогильника на ґрунтові води відсутні.

Проблеми та загрози соціально-економічного характеру

Розвиток системи управління небезпечними відходами може включати необхідність розташування на території окремих громад об’єктів оброблення таких відходів.

На етапі реалізації РПУВ можуть виникати загрози пов’язані з сприйняттям населенням або іншими зацікавленими сторонами окремих рішень, що мають прийматися.

Зоною соціального напруження  є прилеглі території до розташування Джуринського отрутомогильника.

Проблеми та загрози інституційного характеру

1. Інформаційне забезпечення системи управління муніципальними відходами

Наявність оперативної, повної та достовірної інформації є запорукою прийняття ефективних управлінських рішень.

Сьогодні в області в цій сфері існують наступні проблеми:

      - відсутня інформація про фактичні обсяги утворення відпрацьованих нафтопродуктів в області (дані існуючих систем обліку є не повними та значно відрізняються між собою);

      - відсутня інформація про фактичний рух небезпечних відходів після їх передачі власниками спеціалізованим організаціям.

2. Охоплення населення послугами у сфері управління небезпечними відходами у складі ТПВ

В населених пунктах області відсутня система управління небезпечними відходами у складі ТПВ. Однією з причин такої ситуації є ліцензування такої діяльності і пов’язані з цим складності створення системи управління. Другою – низька інституційна спроможність в сфері управління відходами органів місцевого самоврядування.

### 2.2.3. Промислові відходи

#### 2.2.3.1. Промислові відходи

Джерела утворення та обсяги відходів

Джерелами утворення промислових відходів є промислові виробництва Вінницької області. На промислових виробництвах утворення промислових відходів відбувається:

      - від основних виробництв (технологічних процесів, спрямованих на випуск кінцевої продукції або її складових);

      - від допоміжних виробництв (технологічних процесів, спрямованих на забезпечення роботи основних виробництв необхідними матеріалами та компонентами);

      - від обслуговуючого господарства (ремонтно-механічні цехи, майстерні, склади, котельні, автотранспортні цеху, тощо).

Крім того на промислових підприємствах утворюються відходи, подібні за складом до ТПВ. Такі відходи враховуються в підрозділі 2.2.1. «Муніципальні відходи».

Промисловість області включає наступні види економічної діяльності:

      - добувна промисловість і розроблення кар'єрів;

      - переробна промисловість;

      - постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

      - водопостачання, каналізація, поводження з відходами.

Загальні дані щодо управління відходами в регіоні наведені в розділі 2.1. «Загальна характеристика системи управління відходами». Основою цих даних є саме промислові відходи.

Нижче наведені дані щодо управління відходами за наступними галузями промисловості:

      - добувна промисловість і розроблення кар'єрів;

      - переробна промисловість;

      - постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

      - водопостачання, каналізація, поводження з відходами.

Дані щодо управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд за основним видом відходів від діяльності водопостачання та каналізація наведені в підрозділі 2.2.11 Регіонального плану.

Нижче представлено аналіз поточної ситуації за окремими підвидами відходів промисловості. Дані щодо видобувної промисловості і розроблення кар'єрів наведені в окремому підрозділі.

Відходи переробної промисловості

Джерела утворення та обсяги відходів переробної промисловості

На підприємствах переробної промисловості утворюються відходи переважно IV класу небезпеки. Утворення відходів I–III класів небезпеки складає 200-300 тонн/рік (0,02 – 0,05%).

Основні обсяги відходів переробної промисловості утворюються на підприємствах виробництва харчових продуктів (65,67 % від загального обсягу за даними 2017 року).

На другому місці утворення відходів виробництв хімічних речовин і хімічної продукції (33,79 % від загального обсягу за даними 2017 року).

Обсяг утворення промислових відходів інших галузей складає (0,54 % від загального обсягу за даними 2017 року) (Додаток 9).

Аналіз даних щодо відходів виробництва харчових продуктів наведено щодо трьох основних продуктів, що мають найбільші показники утворення відходів у переробній промисловості, а саме:

      - виробництво етилового спирту;

      - виробництво олії соняшникової;

      - виробництво цукру.

Таблиця 2.24. Утворення технологічних відходів основних виробництв харчових продуктів

| Економічна діяльність підприємств та організацій | Утворення відходів | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | тонн |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 700113,0 | Дані Головного управління статистики у Вінницькій області |
| Утворення технологічних відходів окремих виробництв |
| Виробництво спирту етилового | 133015,8 | Дані реєстру ОУВ (2017 р.) Додаток 30 |
| Виробництво олії соняшникової | 273948,9 | Дані реєстру ОУВ (2017 р.) Додаток 31 |
| Виробництво цукру | 1126989,4 | Дані реєстру ОУВ (2017 р.) Додаток 32 |
| Усього | 1533954,0 |  |

Виробництво етилового спирту

При виробництві етилового спирту утворюються наступні основні супутні продукти та відходи основного виробництва

Головна фракція – водно-спиртова суміш з легколеткими домішками: альдегидами, ефирами, кислотами, метанолом та іншими. Містить не менше 92% об. спирту етилового. Вихід головної фракції складає 2-6% від спирту-сирця. Головна фракція може використовуватись для виробництва спирту ректифікованого, технічного та денатурованого спирту, а також інших продуктів [21]. Сьогодні головну фракцію спиртзаводи часто показують, як супутній продукт (відноситься до підакцизної продукції) і не відносять до відходів оскільки на цей продукт існує попит на ринку.

Сивушні масла – містять в складі 5-12% об. етанолу, 7-15% - н-пропанолу, 10-20% - ізобутанолу, 50-60% - ізоамілолу, 5-10% - води. Утворення сивушних олив 0,3 – 0,4% від спирту-сирця. Сивушні оливи можуть використовуватися для отримання технічних етилового, н-пропилового, ізобутилового, ізоамілового спиртів, при флотації руд та для отримання іншох продуктів [21]. Сьогодні ситуація щодо сивушних масел є не однозначною. З одного боку сивушні масла часто розглядаються спиртзаводами як супутній продукт (відноситься до підакцизної продукції) і їх не відносять до відходів. З іншого боку, часто виникають складнощі з реалізацією сивушних масел і їх накопичують на заводах, показуючи, як відход.

Барда спиртова – складна полідисперсна система, містить орієнтовно 8% сухих речовин, які знаходяться у зваженому або розчиненому стані. Решта – вода з вмістом не значних залишків спирту етилового та інших домішок. Сухі речовини барди складаються з білків, гемицелюлоз, целюлози, цукрів, декстринів, жирів, мінеральних та інших речовин. Зерно-картопляна барда може розглядатися, як кормовий продукт [21]. Мелясна барда на корм худобі зазвичай не використовується.

В Українській практиці часто застосовується скидання барди на поля фільтрації, які займають великі площі земель.

Утворення барди спиртової складає 13,5 – 13,8 дал/дал спирту.

В області діють 11 спиртзаводів, що виробляють харчовий та технічний спирт, а також 2 спиртзаводи, що виробляють альтернативне паливо на основі спирту етилового (додаток 30). Дані про утворення відходів (супутніх продуктів) цих спиртзаводів наведені в додатку 30. Зведені дані про утворення відходів виробництва етилового спирту в Вінницькій області наведені в таблицях 2.25 та 2.26.

Розрахункове номінальне значення обсягів утворення відходів (додаток 30 та таблиця 2.25) відповідає режиму повного завантаження існуючих виробництв.

Основним етапом виробництва альтернативного палива на спиртзаводах є виробництво етиловогоспирту з відповідними характеристиками (вміст домішок та води). Відходом такого виробництва є барда спиртова. Дані про обсяг утворення барди спиртової на цих заводах наведені в додатку 30.

За даними додатку 30 видно, що сьогодні спиртзаводи в Вінницькій області працюють в режимах недозавантаженості. Номінальна сумарна технологічна потужність спиртзаводів Вінницької області більше 9500 тис. дал. спирту на рік, фактичні ж обсяги виробництва за період з 2011 року не перевищували 3502,4 тис. дал. спирту на рік. Тенденція зростання обсягів виробництва не спостерігається (таблиця 2.26). У 2017 році завантаженість спиртзаводів була дуже не рівномірною. На 3 спиртзаводах виробництво сприту зовсім не здійснювалося, окремі спиртзаводи були завантажені до місяця за рік. При цьому, технологічні потужності ДП «Укрспирт» Овечацьке МПД були завантажені орієнтовно 190 діб на рік, ДП „Уладівський спиртовий завод» – 260 діб на рік.

У 2018 році обсяг виробництва спирту етилового суттєво скоротилося.

Аналіз ситуації дає підстави спрогнозувати таке:

- в майбутньому є ймовірність скорочення кількості спиртзаводів. При цьому вивільняться земельні ділянки, задіяні під поля фільтрації, на які відводиться барда;

- на окремих підприємствах є значний запас виробничих потужностей, які потенційно можуть бути завантажені. Це призведе до відповідного збільшення утворення виробничих відходів, зокрема барди спиртової.

Таблиця 2.25. Дані щодо утворення відходів виробництва спирту етилового та альтернативного палива на основі спирту етилового в Вінницькій області у 2017 році

| Найменування відходів | Згідно реєстру ОУВ (2017 р.), тонн | За даними підприємств щодо виробництва спирту (2017р.) | Розрахункові значення, тонн | Технології управління, що застосовуються |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За даними статобліку щодо виробництва спирту (2017р.) | Розрахункове (номінальне) |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Виробництво спирту етилового |  |
| Барда спиртова, у т.ч. | 132923,50 | 184936,50 | 187312,50 | 1277154,00 |  |
| Барда спиртова мелясна | 132923,50 | 133069,50 | - | 495612,00 | Видалення на поля фільтрації |
| Барда спиртова зернова | 0,00 | 51867,00 | - | 781542,00 | Використання для годівлі с/г тварин Видалення на поля фільтрації |
| Сивушні масла | 92,30 | 45,86 | 46,50 | 316,73 | Дані відсутні |
| Виробництво альтернативного палива на основі спирту етилового |  |
| Барда спиртова мелясна | 395804,00 | - | - | - | Видалення на поля фільтрації |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області; дані ОДА Вінницької області, реєстр ОУВ за 2017 р., розрахункові дані

Таблиця 2.26. Утворення відходів виробництва спирту етилового в Вінницькій області за роками

| Показник | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Виробництво спирту етилового неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об%, тис. дал. | - | - | 2574,4 | 2389,1 | 3502,4 | 2264,9 | 1410,5 | 1275,9 | 1387,5 | 379,5 |
| Утворення барди спиртової, тис. дал. | - | - | 34754,4 | 32252,9 | 47282,4 | 30576,15 | 19041,75 | 17224,65 | 18731,25 | 5123,25 |
| Утворення барди спиртової, тонн | - | - | 347544 | 322528,5 | 472824 | 305761,5 | 190417,5 | 172246,5 | 187312,5 | 51232,5 |
| Утворення сивушних масел (розрахункове), тонн | - | - | 86,2 | 80,0 | 117,3 | 75,8 | 47,2 | 42,7 | 46,5 | 12,7 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Система управління відходами виробництва етилового спирту

Управління відходами харчової промисловості в Вінницькій області здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

Основним відходом виробництва спирту етилового та альтернативного палива на основі спирту етилового є барда спиртова. Основні обсяги барди спиртової видаляються на спеціалізовані місця видалення таких відходів (поля фільтрації або бардонакопичувачі).

Барда спиртова зернова може використовуватися в якості кормової добавки для худоби. В області є досвід такого використання барди.

Барду спиртову мелясну не рекомендується використовуватися в якості кормової добавки для худоби.

Сьогодні ситуація щодо сивушних масел на підприємствах області є не однозначною. З одного боку сивушні масла часто розглядаються спиртзаводами, як супутній продукт (відноситься до підакцизної продукції) і їх не відносять до відходів. З іншого боку, часто виникають складнощі з реалізацією сивушних масел і їх накопичують на заводах, показуючи, як відход.

Інфраструктура оброблення відходів виробництва етилового спирту

Фактично кожен спиртзавод та завод з виробництва альтернативного палива на основі спирту етилового має місця видалення барди. В області (обласній державній адміністрації) наявні дані лише про одне місце видалення барди спиртової (Додаток 23). Дані про інші місця видалення барди на момент розроблення РПУВ були не доступними.

В області відсутні установки з оброблення / перероблення технологічних відходів виробництва спирту етилового та альтернативного палива на основі спирту етилового, а саме барди спиртової або дані про такі об’єкти відсутні.

Проблеми та загрози управління відходами виробництва етилового спирту

Поля фільтрації (бардонакопичувачі) займають значні площі земельних ділянок, мають підвищені ризики надмірного екологічного навантаження на довкілля та виникнення соціальних напружень. Фактичні дані про відповідність діючих місць видалення відходів (барди спиртової) вимогам законодавства відсутні.

На адресу Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області надходять неодноразові колективні звернення мешканців сел. Тростянець на розповсюдження неприємних запахів на територію населеного пункту від бардо полів підприємства ДП «Тростянецький спиртовий завод».

Дані про надходження до місцевих органів влади скарг та звернень від громадськості стосовно відходів інших спиртзаводів та заводів з виробництва альтернативного палива на основі спирту відсутні.

Виробництво олії соняшникової

Виробництво олії соняшникової в Вінницькій області здійснюється трьома підприємствами (додаток 31). Основними технологічними відходами виробництва олії соняшникової є:

      - лушпиння соняшникове;

      - жмих і шрот соняшниковий.

Обсяг утворення лушпиння соняшникового складає 11,9 – 42% від об’єму насіння [20].

Лушпиння соняшникове використовується переважно в якості палива на власному виробництві та для виготовлення паливних пелетів, також передається на птахофабрику для використання в якості підстилки для курей.

Обсяг утворення жмиху соняшникового складає 34,3% від об’єму насіння [20].

Жмих соняшниковий, одержаний при пресуванні на шнекових пресах з попередньо обробленого насіння соняшнику використовують для кормових цілей безпосереднім уведенням у раціон тварин, з також для виробляння комбікормової продукції.

Обсяг утворення шроту соняшникового складає 38,5% від об’єму насіння [20].

Шрот соняшниковий, одержаний за схемою форпресування екстрагування з попередньо обробленого насіння соняшнику використовують для кормових цілей безпосереднім уведенням у раціон тварин, з також для виробляння комбікормової продукції.

Таблиця 2.27. Дані щодо утворення відходів виробництва олії соняшникової в Вінницькій області у 2017 році

| Найменування відходів | Згідно реєстру ОУВ (2017 р.), тонн | Розрахункові значення (за даними статобліку щодо виробництва олії соняшникової, 2017р.), тонн | Технології управління, що застосовуються |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лушпиння соняшникове | 4762 | 360060 | Спалювання у власній котельні (виробництво пару, опалення) Використання в якості підстилки для курей на пташниках Виготовлення паливних гранул |
| Відходи очищення насіння для виготовлення олії | 4589 |  | Дані відсутні |
| Макуха та залишки тверді інші від перероблення сировини рослинної, (шрот) | 264597 | 523106 | Дані відсутні |

Джерела: дані Головного управління статистики у Вінницькій області; дані ОДА Вінницької області, реєстр ОУВ за 2017 р.; розрахункові дані

Таблиця 2.28. Утворення відходів виробництва олії соняшникової в Вінницькій області за роками

| Показник | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т | - | - | 139424 | 168283 | 243975 | 376622 | 351704 | 451302 | 475551 | 457192 |
| Утворення лушпиння соняшникового | - | - | 105564 | 127414 | 184724 | 285157 | 266290 | 341700 | 360060 | 346160 |
| Утворення шроту / жмиху соняшникового | - | - | 136636 - 153366 | 164917 - 185111 | 239096 - 268373 | 369090 - 414284 | 344670 - 386874 | 442276 - 496432 | 466040 - 523106 | 448048 - 502911 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Система управління відходами виробництва олії соняшникової

Управління відходами виробництва олії соняшникової в Вінницькій області здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

Лушпиння соняшникове утилізується шляхом виготовлення паливних пелетів.

Інфраструктура оброблення відходів виробництва олії соняшникової

В області функціонують лінії виготовлення паливних пелетів з лушпиння соняшникового. Узагальнені дані щодо таких ліній та їх параметрів в області відсутні.

Крім того, в області експлуатується котельне обладнання, що працює на соняшниковому лушпинні. Узагальнені дані щодо такого обладнання та його параметрів в області відсутні.

Проблеми та загрози управління відходами виробництва олії соняшникової

Проблеми та загрози, пов’язані з відходами виробництва олії соняшникової в Вінницькій області, не виявлені.

Виробництво цукру

Виробництво цукру в Вінницькій області здійснюють 9 підприємств (додаток 32).

Підприємства окрім основного виробництва зазвичай включають допоміжне вапнякове господарство.

Основними технологічними відходами виробництва цукру є:

      - жом (свіжий, віджатий чи пресований);

      - меляса;

      - дефекат.

Основними технологічними відходами вапнякового господарства є:

      - гранвідсів вапняку (дрібної фракції, яка не йде на випалювання);

      - недопал та шлак (з відділення гасіння).

Обсяг утворення жому складає [20]:

      - 83% від маси переробленого буряку (сухий жом);

      - 41 – 51,9% від маси переробленого буряку (віджатий жом);

      - 16,5 – 37,4% від маси переробленого буряку (пресований жом).

Жом – реалізується підприємствами для його подальшого використання на корм худобі.

Меляса – реалізується підприємствами для її подальшого використання на корм худобі або для виробництва спирту етилового.

Обсяг утворення меляси складає 3,5 – 5% від маси буряку [20].

Дефекат – осад, що утворюється під час очистки дифузійного соку в дефекаторах та сатураторах за допомогою вапнякового молока (Са(ОН)2) та двооксиду вуглецю (СО2). В результаті очищення отримується нерозчинний осад СаСО3 на якому адсорбуються нецукри – відфільтрований сік направляється на упарювання, а осад (дефекат) направляється на поля фільтрації.

Обсяг утворення дефекату складає 5-9,2 % від маси переробленого буряку [20].

Гранвідсів вапняку, недопал та шлак можуть використовуватися для ремонту доріг.

Таблиця 2.29. Дані щодо утворення відходів виробництва цукру в Вінницькій області у 2017 році

| Найменування відходів | Згідно реєстру ОУВ (2017 р.), тонн | Розрахункові значення (за даними статобліку щодо виробництва цукру, 2017р.), тонн | Технології управління, що застосовуються |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жом | 696384 | 614152 – 3089368 (в залежності від вологості) | Використання на корм худобі |
| Меляса | 123706 | 130275 – 186107 | Використання на корм худобі Використання для виробництва спирту етилового |
| Дефекат | 226878 | 186107 – 342436 | Видалення на поля фільтрації |
| Гранвідсів вапняку, недопал та шлак | 6922 | - | Дані відсутні |

Джерела: дані Головного управління статистики у Вінницькій області; дані ОДА Вінницької області; реєстр ОУВ за 2017 р.; розрахункові дані.

Таблиця 2.30. Утворення дефекату на цукрових виробництвах Вінницькій області за роками

| Показник | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Виробництво цукру білого бурякового, тонн | - | - | 439222 | 338268 | 299108 | 430290 | 314889 | 430370 | 428045 | 399849 |
| Утворення дефекату, тонн | - | - | 190966 - 351378 | 147073 - 270614 | 130047 - 239286 | 187083 - 344232 | 136908 - 251911 | 187117 - 344296 | 186107 - 342436 | 173847 - 319879 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області; розрахункові дані з використанням показників питомого утворення відходів [20].

Обсяг виробництва цукру в Вінницькій області за період з 2011 року знаходиться на приблизно постійному рівні – біля 400 тис. тонн на рік. Обсяги утворення відходів виробництва також не мають суттєвих коливань.

При цьому у 2017 році два підприємства не виробляли цукру (додаток 32).

Система управління відходами цукру

Управління відходами виробництва цукру у Вінницькій області здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

Жом використовується на корм худобі.

Меляса використовується на корм худобі та для виробництва спирту етилового.

Дефекат видаляється на поля фільтрації.

Інфраструктура оброблення відходів цукру

В області (обласній державній адміністрації) відсутні дані про місця видалення дефекату (поля фільтрації). Дані про ці місця видалення відходів (поля фільтрації) на момент розроблення РПУВ були не доступними.

Оброблення/перероблення меляси здійснюється на спиртзаводах та заводах з виробництва альтернативного палива на основі спирту.

Проблеми та загрози управління відходами виробництва цукру

Поля фільтрації займають значні площі земельних ділянок, мають підвищені ризики надмірного екологічного навантаження на довкілля. Фактичні дані про відповідність діючих місць видалення відходів вимогам законодавства відсутні.

Дані про надходження до місцевих органів влади скарг та звернень від громадськості стосовно відходів заводів з виробництва цукру відсутні.

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

Основним утворювачем відходів виробництв хімічних речовин і хімічної продукції в Вінницькій області є ДП ВО «Хімпром», розташоване в м. Вінниця.

За даними обласного реєстру ОУВ на ДП ВО «Хімпром» в 2017 році утворилося 110 тис. тонн фосфогіпсу.

Видалення фосфогіпсу здійснюється на спеціально відведене місце видалення відходів, що розташовано на землях Вінницької міської ради (додаток 23).

Система управління відходами хімічних речовин і хімічної продукції

Управління відходами виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у Вінницькій області здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

Інфраструктура оброблення відходів хімічних речовин і хімічної продукції

Дані про місце видалення фосфогіпсу наведені в додатку 23.

Проблеми та загрози управління відходами виробництва хімічних речовин і хімічної продукції

До проблем можна віднести накопичення на території області багатотоннажного відходу – фосфогіпсу.

Підприємства інших галузей переробної промисловості

Підприємства інших галузей розглядаються, як джерела утворення специфічних (великотоннажних або небезпечних) відходів, що потребують особливої уваги.

Відходи ливарного виробництва ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод»

За даними обласного реєстру ОУВ на ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» в 2017 році утворилося 2280 тонн відходів ливарного виробництва.

Система управління відходами ливарного виробництва ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод»

Дані щодо управління відходами ливарного виробництва на ВАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» в області (обласній державній адміністрації) відсутні.

Інфраструктура оброблення відходів ливарного виробництва ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод»

Дані про інфраструктуру оброблення відходів ливарного виробництва ВАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» в області (обласній державній адміністрації) відсутні.

Проблеми та загрози управління відходами ливарного виробництва ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод»

За браком наявної інформації, на момент розроблення РПУВ проблеми та загрози, пов’язані з відходами ливарного виробництва на ВАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод», не визначені.

Відходи постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Джерела утворення та обсяги відходів

Основним утворювачем відходів галузі в Вінницькій області є ВП «Ладижинська теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго» (м. Ладижин). Дані про обсяги утворення відходів ТЕС наведені в таблиці 2.31.

Таблиця 2.31. Утворення багатотоннажних відходів Ладижинської ТЕС

| Найменування відходів | Обсяг утворення, згідно реєстру ОУВ (2017 р.), тонн | Спосіб поводження |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Шлак паливний | 118039,617 | Відведення в золошлаковідвал |
| Пил зольний вугільний | 47233,255 | Відведення в золошлаковідвал |
| Шлам, що утворюється від процесів знесолення води | 1796,535 | Дані відсутні |

Джерело: обласний реєстр ОУВ Вінницької області (2018 р)

Станом на 22.01.2016 р. в золошлаковідвалі Ладижинської ТЕС накопичено 27959,2 тис. тонн відходів.

ДТЕК Ладижинська ТЕС утилізує золошлакові відходи. У співпраці з компанією United minerals group (UMG) у 2015 року було відпущено близько 70 тис.тонн сухої золи безпосередньо з ТЕС. Крім цього, 47 тис. тонн золошлакової суміші було відібрано для продажу із золошлаковідвалу Ладижинської ТЕС (р-н села Білоусівка). На власні потреби станція використала ще 39 тис.тонн. Таким чином, ДТЕК Ладижинська ТЕС започаткувала процес зниження накопичення золошлакових відходів на користь утилізації, тобто вторинного використання сировини. У 2016 році Ладижинською ТЕС утилізовано 42,3 тис.т відходів та 124,7 тис.т передано стороннім організаціям [12].

Система управління відходами постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Управління відходами цього виду у Вінницькій області здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

Інфраструктура оброблення відходів постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

На Ладижинській ТЕС працює цех з відбору сухої золи, також золошлаки реалізуються стороннім організаціям.

Проблеми та загрози управління відходами постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Золошлаковідвал Ладижинської ТЕС ВАТ «Західенерго» входить до переліку екологічно небезпечних об’єктів (100 найбільших забруднювачів України) [12].

За браком наявної інформації, на момент розроблення РПУВ проблеми та загрози, пов’язані з відходами Ладижинської ТЕС, не визначені.

#### 2.2.3.2. Відходи видобувної промисловості

З метою узгодження РПУВ з існуючою системою статистичного обліку відходів, яка здійснюється за видами економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010), під терміном «відходи видобувної промисловості» розуміється «відходи добувної промисловості і розроблення кар'єрів».

Джерела утворення та обсяги відходів добувної промисловості і розроблення кар'єрів

На підприємствах видобувної промисловості і розроблення кар’єрів відходи від основної діяльності відносяться до IV класу небезпеки.

Загальний обсяг таких відходів в Вінницькій області складає 100 – 300 тонн / рік, що складає 0,02% від обсягу утворення відходів в області.

Враховуючи незначні обсяги утворення відходів добувної промисловості, питання управління такими відходами не мають регіонального значення.

Система управління відходами добувної промисловості і розроблення кар'єрів

Управління відходами добувної промисловості в Вінницькій області здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

Інфраструктура оброблення відходів добувної промисловості і розроблення кар'єрів

У Вінницькій області відсутні об’єкти інфраструктури управління відходами добувної промисловості.

Проблеми та загрози управління відходами добувної промисловості і розроблення кар'єрів

В області відсутні проблеми та загрози, пов’язані з відходами добувної промисловості.

### 2.2.4. Відходи будівництва та знесення

Джерела утворення та обсяги відходів будівництва та знесення

Джерелами утворення відходів будівництва та знесення є будівельні майданчики, виробничі майданчики, на яких проводяться роботи з демонтажу та знесенню виробничих споруд та будівель.

Таблиця 2.32. Дані щодо відходів будівництва та знесення

| Показник | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утворено, тонн | 4400 | 1900 | 1800 | 1400 | 400 |
| Утилізовано, оброблено (перероблено), тонн | 100 | - | - | - | - |
| Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти, тонн | - | - | - | 0,0 | 0,0 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Система управління відходами будівництва та знесення

Сьогодні в області відсутня система управління відходами будівництва та знесення. Управління цією категорією відходів здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

Інфраструктура оброблення відходів будівництва та знесення

В області відсутні окремо виділена інфраструктура управління (у т.ч. оброблення) відходами будівництва та знесення, або дані про такі об’єкти в обласній державній адміністрації відсутні.

Проблеми та загрози управління відходами будівництва та знесення

Проблемою інституційного характеру в сфері управління відходами будівництва та знесення є відсутність діючої системи управління цією категорією відходів.

### 2.2.5. Відходи сільського господарства

До відходів сільського господарства відносяться відходи, що утворюються внаслідок вирощування рослин (відходи рослинного походження), розведення тварин (відходи тваринного походження), оброблення рослин хімічними засобами захисту рослин.

У цьому підрозділі розглядаються:

- відходи рослинного походження;

- відходи тваринного походження;

- не придатні до використання хімічні засоби захисту рослин, тара та упаковка з-під них.

Варто зауважити, що непридатні до використання ХЗЗР, тара та пакувальні матеріали з-під них відносяться до небезпечних речовин. Управління відходами, що відносяться до небезпечних, розглядається в підрозділі 2.2.2 «Небезпечні відходи».

Основу агропромислового комплексу області складають 774 сільськогосподарських підприємства, 1894 фермерських господарств, 282,6 тис. особистих селянських господарств, 130 великих підприємств харчової та переробної промисловості, біля 400 малих переробних підприємств, 103 агросервісних підприємств та організацій, 4 науково-дослідні станції, національний аграрний університет, 8 коледжів та 1 технікум, інститут кормів і сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук України.

У зерновому господарстві працює 73 елеватори загальною потужністю 2,8 млн. тонн та 1654 зерноскладів на 2,1 млн. тонн. Для зберігання плодів, овочів та картоплі в області є в наявності 59 плодосховищ на 83,2 тис. тонн, 21 картоплесховище на 7,3 тис. тонн, 34 овочесховища на 6,1 тис. тонн та 19 комбінованих овочекартоплесховищ загальною ємністю 11,3 тис. тонн.

#### 2.2.5.1. Відходи рослинного походження

Джерела утворення та обсяги відходів рослинного походження

Джерелами утворення відходів сільського господарства (рослинного походження) є сільськогосподарські компанії, що займаються рослинництвом.

Таблиця 2.33. Дані щодо відходів сільського господарства (рослинного походження)

| Показник | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утворено, тис. тонн | 1227,9 | 790,1 | 983,6 | 1424,2 | 906,6 |
| Утилізовано, оброблено (перероблено), тис. тонн | 14,1 | 224,3 | 189,3 | 244,2 | 267,0 |
| Спалено, тис. тонн | 43,2 | 69,2 | - | 58,8 | 56,4 |
| У т.ч. з метою: |  |  |  |  |  |
| отримання енергії, тис. тонн | 43,2 | 69,2 | 52,2 | - | 55,2 |
| теплового перероблення, тис. тонн | - | - | - | - | 1,1 |
| Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти, тис. тонн | - | 157,6 | - | 1,6 | 140,9 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Система управління відходами рослинного походження

Операції зі збирання, перевезення та оброблення сільськогосподарських відходів рослинного походження здійснюються суб’єктами господарювання (утворювачами відходів самостійно). Управління цією категорією відходів здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

Інфраструктура оброблення відходів рослинного походження

В області (обласній державній адміністрації) відсутні дані про об’єкти оброблення відходів сільського господарства рослинного походження.

Проблеми та загрози управління відходами рослинного походження

Проблеми та загрози, пов’язані з відходами сільського господарства рослинного походження, не виявлені.

#### 2.2.5.2. Відходи тваринного походження

Джерела утворення та обсяги відходів тваринного походження

Регіональний план управління відходами охоплює наступні відходи та вторинні продукти тваринного походження (далі «відходи тваринного походження»):

- туші тварин та їх частини, у т.ч. ті що загинули від інфекційних хвороб, у тому числі тварин, підозрюваних у зараженні та/або захворюванні, а також репродуктивний матеріал, не призначений для селекційних цілей, плоди, ембріони, відходи інкубації, отримані від таких тварин;

- небезпечні побічні продукти тваринного походження, що не підлягають утилізації (побічні продукти тваринного походження, заражені чи забруднені збудниками сибірки, емфізематозного карбункула, чуми великої рогатої худоби, ящура, чуми верблюдів, сказу, туляремії, правця, злоякісного набряку, катаральної лихоманки великої рогатої худоби і овець, африканської чуми свиней, ботулізму, сапу, міксоматозу, геморрагічної хвороби кролів, грипу птахів, хвороби Ньюкасла);

- побічні продукти тваринного походження, що містять забруднюючі речовини, які перевищують допустимий рівень, встановлений згідно із законодавством;

- продукти тваринного походження, визначені непридатними для споживання людиною у зв’язку із зараженням інфекційними хворобами;

- гній, немінералізоване гуано і вміст травного тракту;

- побічні продукти тваринного походження, що утворюються під час забою тварин;

- кров, плацента, шерсть, пір’я, щетина, роги, копита, отримані від живих тварин.

Основними джерелами відходів тваринного походження є сільськогосподарські тваринницькі господарства.

Відходи від забою тварин утворюються також на м’ясопереробних виробництвах, на яких здійснюється забій тварин. За формальною ознакою такі відходи відносяться до промислових відходів м’ясопереробних виробництв. Якщо забій тварин відбувається на місці їх вирощування, то відходи, що утворюються, за формальною ознакою являють собою також виробничі відходи відповідного сільськогосподарського виробництва.

По суті, забій може здійснюватися або на місці вирощування тварин, або на м’ясопереробних підприємствах. Між цими двома способами технологічних відмінностей немає, існує лише географічна та логістична прив’язка до виробничого майданчика.

Перелік сільськогосподарських тваринницьких господарств (у т.ч. пташників), а також кількості тварин наведений в додатку 33. Перелік м’ясопереробних підприємств, що здійснюють забій тварин, наведений в додатку 34.

Наявні дані про кількість утворених в області тваринних відходів є не повними. Тому кількість відходів тваринного походження, які утворено в області, визначаємо, ґрунтуючись на використанні даних питомого утворення відходів та поголів’я тварин.

Наявні дані щодо управління відходами тваринного походження за роками наведені в таблиці 2.34. Дані про утворення гною в Вінницькій області за роками наведені в таблиці 2.35.

Утворення гною в сільськогосподарських підприємствах складає:

- для ВРХ – орієнтовно 30-35% (65-70% гною утворюється домашніми тваринами);

- для свиней – орієнтовно 35% (65% гною утворюється домашніми тваринами);

- для ДРХ (вівці, кози) – орієнтовно 10% (приблизно 90% гною утворюється домашніми тваринами);

- для птиці – орієнтовно 70-75% (25 - 30% гною утворюється домашньою птицею).

Дані щодо утворення гною сільськогосподарськими підприємствами Вінницької області за районами наведені в таблиці 2.36.

При забої тварин утворюється нехарчові продукти (кістки, рога, копита, шкіра, вміст шлунково-кишкового тракту тощо). Системний облік таких відходів в області не здійснюється.

Дані Головного управління статистики у Вінницькій області щодо забою тварин наведені в додатку 6. Наявні дані Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, а також наявні дані щодо утворення відходів від забою наведені в таблиці 2.37.

Таблиця 2.34. Дані щодо управління відходами тваринного походження

| Показник | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Утворено, тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утилізовано, оброблено (перероблено), тонн | 4410 | 4221 | 3733 | 14999 | 42673 | 758987* | 94738 | 9857825* | 92220 | 82048 |
| Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти, тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | 1328 | - |
| Накопичено протягом експлуатації у місцях видалення відходів, тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Джерело: дані Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

* Величини показника «Утилізовано, оброблено (перероблено), тонн» за 2014 (758987) та 2016 (9857825) скоріш за все містять у собі технічну помилку, оскільки істотно вирізняються від подібних даних по інших роках (в 10 і 100 разів відповідно). Верифікувати ці дані можливості немає.

Таблиця 2.35. Утворення гною за роками

| Показник | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Утворення гною (усього), тонн* |
| Усього | 4073374,5 | 3968378,6 | 3732159,0 | 3608608,8 | 3972810,3 | 3947681,0 | 3707492,7 | 3844969,8 | 3874662,9 | 3578878,9 |
| ВРХ | 3461952,0 | 3290183,0 | 3010228,0 | 2974166,0 | 3258866,0 | 3063372,0 | 2762539,0 | 2853643,0 | 2930512,0 | 2694211,0 |
| Свині | 429720,0 | 508560,0 | 527520,0 | 448080,0 | 453000,0 | 444000,0 | 434400,0 | 444720,0 | 421560,0 | 323880,0 |
| Вівці та кози | 18,7 | 19,5 | 18,9 | 20,2 | 20,3 | 18,4 | 17,4 | 17,0 | 19,2 | 17,4 |
| Птиця | 181683,8 | 169616,2 | 194392,2 | 186342,7 | 260924,0 | 440290,6 | 510536,3 | 546589,9 | 522571,8 | 560770,6 |
| Утворення гною сільськогосподарськими підприємствами, тонн* |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1314827,3 |
| ВРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804752,0 |
| Свині |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110760,0 |
| Вівці та кози |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| Птиця |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399313,5 |
| Дані щодо тваринних екскрементів, сечі та гною, тонн** |
| Утворено |  |  |  |  |  | 260600 | 249900 | 164200 | 135100 | 130000 |
| Утилізовано, оброблено (перероблено) |  |  |  |  |  | 177800 | 142400 | 149200 | 88000 | 69900 |
| Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти |  |  |  |  |  | - | 69800 | - | - | 100 |

Джерела:

*розрахункові дані з урахуванням даних Головного управління статистики у Вінницькій області та показників питомого утворення гною [22];

**дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця 2.36. Утворення гною за районами Вінницької області

|  | Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по районах на 1 січня 2018 року |  | Утворення гною (екскрементів) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коні*, голів | ВРХ, голів | ДРХ*, голів | Свині, голів | Птиця, тис. голів | Кролі*, голів |  | Коні, тонн/рік | ВРХ, тонн/рік | ДРХ, тонн/рік | Свині, тонн/рік | Птиця, тонн/рік | Кролі, тонн/рік | Усього, тонн/рік |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Вінницька область | 582,0 | 85323,0 | 2402,0 | 92140,0 | 21337,9 | 2674,4 |  | 4715,9 | 809715,3 | 438,4 | 110568,0 | 403381,6 | 2674,4 | 1331493,6 |
| райони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барський | 7 | 448 | 0 | 227 | – | 0 |  | 57 | 4252 | 0 | 272 | 0 | 0 | 4 580,6 |
| Бершадський | 28 | 3408 | 196 | 14933 | 666 | 0 |  | 227 | 32342 | 36 | 17920 | 12587 | 0 | 63 111,6 |
| Вінницький | 0 | 1572 | 0 | 6327 | 989 | 0 |  | 0 | 14918 | 0 | 7592 | 18686 | 0 | 41 197,1 |
| Гайсинський | 147 | 7694 | 0 | 1722 | 150* | 0 |  | 1191 | 73016 | 0 | 2066 | 2835 | 0 | 79 108,6 |
| Жмеринський | 0 | 43* | 0 | 6952 | 0 | 0 |  | 0 | 408 | 0 | 8342 | 0 | 0 | 8 750,5 |
| Іллінецький | 42 | 4387 | 0 | 2524 |  | 0 |  | 340 | 41633 | 0 | 3029 | 0 | 0 | 45 001,8 |
| Калинівський | 69 | 10705 | 325 | 4449 | 177* | 0 |  | 559 | 101590 | 59 | 5339 | 3438 | 0 | 110 985,7 |
| Козятинський | 0 | 5439 | 14 | 4532 | 18 | 0 |  | 0 | 51616 | 3 | 5438 | 342 | 0 | 57 399,2 |
| Крижопільський | 0 | 261 | 0 | 2082 | 28* | 0 |  | 0 | 2477 | 0 | 2498 | 529 | 0 | 5 504,5 |
| Липовецький | 84 | 3821 | 455 | 1500 | – | 0 |  | 681 | 36261 | 83 | 1800 | 0 | 0 | 38 825,0 |
| Літинський | 3 | 3447 | 0 | 2520 | – | 0 |  | 24 | 32712 | 0 | 3024 | 0 | 0 | 35 760,3 |
| Могилів-Подільський | 4 | 293 | 112 | 119 | – | 0 |  | 32 | 2781 | 20 | 143 | 0 | 0 | 2 976,2 |
| Муровано-куриловецький | 2 | 3372* | 0 | 751 | – | 0 |  | 16 | 32000 | 0 | 901 | 0 | 0 | 32 917,7 |
| Немирівський | 41 | 2087 | 283 | 420 | 192* | 0 |  | 332 | 19806 | 52 | 504 | 3631 | 0 | 24 324,9 |
| Оратівський | 0 | 1986 | 0 | 8554 | – | 0 |  | 0 | 18847 | 0 | 10265 | 0 | 0 | 29 111,9 |
| Піщанський | 31 | 947 | 488 | 3404 | 15 | 0 |  | 251 | 8987 | 89 | 4085 | 285 | 0 | 13 697,5 |
| Погребищенський | 0 | 2946 | 0 | 1496 | 56 | 2674 |  | 0 | 27958 | 0 | 1795 | 1049 | 2674 | 33 476,1 |
| Теплицький | 31 | 1642 | 0 | 10476 | 16 | 0 |  | 251 | 15583 | 0 | 12571 | 302 | 0 | 28 707,4 |
| Тиврівський | 4 | 156 | 78 | 4587 | 2 | 0 |  | 32 | 1480 | 14 | 5504 | 36 | 0 | 7 067,4 |
| Томашпільський | 0 | 4930 | 0 | 619 | 2* | 0 |  | 0 | 46786 | 0 | 743 | 34 | 0 | 47 562,5 |
| Тростянецький | 0 | 6103 | 0 | 1509 | 8111 | 0 |  | 0 | 57917 | 0 | 1811 | 153288 | 0 | 213 016,7 |
| Тульчинський | 36 | 1025 | 331 | 1489 | 10892 | 0 |  | 292 | 9727 | 60 | 1787 | 205855 | 0 | 217 721,2 |
| Хмільницький | 49 | 5783 | 111 | 5842 | 25* | 0 |  | 397 | 54881 | 20 | 7010 | 473 | 0 | 62 780,9 |
| Чернівецький | 0 | 105 | 0 | 99 | – | 0 |  | 0 | 996 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 115,3 |
| Чечельницький | 4 | 1421 | 9 | 432* | – | 0 |  | 32 | 13485 | 2 | 518 | 0 | 0 | 14 037,7 |
| Шаргородський | 0 | 2887 | 0 | 892 | 1 | 0 |  | 0 | 27398 | 0 | 1070 | 9 | 0 | 28 477,5 |
| Ямпільський | 0 | 8415 | 0 | 3683 | – | 0 |  | 0 | 79858 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 84 278,0 |
| Ладижиська міська рада | 10 | 348* | 131 | 88* | 1676* | 0 |  | 81 | 3 302,5 | 24 | 105,6 | 31676 | 0 | 35 189,5 |

Джерела: дані Головного управління статистики у Вінницькій області;

*дані Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області;

розрахункові дані з урахуванням показників питомого утворення гною [22]

Таблиця 2.37. Дані щодо утворення відходів від забою

| Одиниці адміністративно-територіального устрою регіону | Утворення відходів від забою |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Вінницька область | 69128,379 |
| райони |  |
| Барський | 8,122 |
| Бершадський | 2557,31 |
| Вінницький | 153,901 |
| Гайсинський | - |
| Жмеринський | 25,381 |
| Іллінецький | - |
| Козятинський | 638,633 |
| Калинівський | 12,5 |
| Крижопільський | 4,89 |
| Липовецький | 0,502 |
| Літинський | 34,3 |
| Могилів-Подільський | - |
| Мурованокуриловецький | - |
| Немирівський | - |
| Оратівський | 11,5 |
| Піщанський | - |
| Погребищенський | 1,0 |
| Теплицький | - |
| Томашпільський | - |
| Тростянецький | 65212,05 |
| Тульчинський | 441,78 |
| Тиврівський | - |
| Хмільницький | 26,51 |
| Чернівецький | - |
| Чечельницький | - |
| Шаргородський | - |
| Ямпільський | - |

Джерело: дані Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

Система управління відходами тваринного походження

Операції зі збирання, перевезення та оброблення сільськогосподарських відходів тваринного походження здійснюються суб’єктами господарювання (утворювачами відходів самостійно). Окремі відходи тваринництва передаються на ветсанзаводи або захороняються в худобомогильниках або біотермічних ямах.

Захоронення трупів великої рогатої худоби здійснюється за встановленими правилами.  Важливо відзначити, що з часу набуття чинності зазначеними вище правилами улаштування нових худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України забороняється.

Інфраструктура оброблення відходів тваринного походження

В області діють два ветсанзаводи (в Калинівському та Тульчинському субрегіонах), що переробляють тваринні відходи та один цех виробництва м’ясо-кісного борошна на ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський» (Додаток 24). Перелік суб’єктів господарювання, що передають відходи (побічні продукти тваринного походження) на ветсанзаводи Вінницької області наведений в додатку 35 та на рисунку 2.1.

| а) Суб’єкти господарювання, охоплені послугами Калинівського санветзаводу | б) Суб’єкти господарювання, охоплені послугами Тульчинського санветзаводу |
| --- | --- |

Рис. 2.1. Охоплення суб’єктів господарювання послугами санветзаводів

Лінією на рис. 2.1 Вінницька область розділена на території, рівновіддалені від Калинівського та Тульчинського санветзаводів.

Наявні дані про біогазові установки, що функціонують в області, наведені в додатку 25.

Наявні дані місця видалення трупів тварин (худобомогильники та біотермічні ями) наведені в додатку 26.

Проблеми та загрози управління відходами тваринного походження

Особливої уваги при розробленні РПУВ потребують питання, що стосуються наявних проблем, чи загроз виникнення проблем у майбутньому. Нижче наведені питання щодо проблем та загроз, які стосуються управління сільськогосподарськими відходами тваринного походження.

Проблеми та загрози санітарно-екологічного характеру

Порушення правил поводження з сільськогосподарськими відходами тваринного походження можуть призводити до значних погіршень стану довкілля та виникнення загроз санітарно-епідеміологічного характеру.

Проблеми та загрози соціально-економічного характеру

До Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області надходили звернення громадян щодо розміщення суміші органічної від утримання курчат-бройлерів ТОВ «Вінницька птахофабрика» на території Бершадського та Немирівського районів Вінницької області.

Проблеми та загрози інституційного характеру

1. Технічний стан санветзаводів.

Санветзаводи були введені в експлуатацію в 80-х роках ХХ століття. На цей час обладнання даних підприємств є фізично зношеним, суттєвої заміни основних засобів не проводилося.

2. Проблеми нормативно-правового характеру.

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробленням, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, перероблення побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.

Разом з тим, на цей час не розроблені передбачені цим Законом підзаконні нормативно-правові акти:

- ветеринарно-санітарні вимоги під час поводження з побічними продуктами тваринного походження;

- ветеринарно-санітарні вимоги до потужностей (об’єктів) з оброблення, перероблення побічних продуктів тваринного походження.

Не затверджені технічні умови, технологічні інструкції щодо оброблення, перероблення, утилізації та видалення побічних продуктів тваринного походження.

3. Недостатній рівень технічного забезпечення інфраструктури управління сільськогосподарськими відходами тваринного походження.

### 2.2.6. Відходи упаковки

Джерела утворення та обсяги відходів упаковки

До відходів упаковки відноситься будь-яка упаковка, що утворилися у процесі споживання, яка повністю або частково втратила свої споживчі властивості і не має подальшого використання за місцем її утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації, видалення, тощо.

Система управління відходами упаковки

Сьогодні в області відсутня система управління відходами упаковки. Управління цією категорією відходів здійснюється на загальних засадах управління побутовими та промисловими відходами в залежності від статусу утворювача відповідних відходів.

Інфраструктура оброблення відходів упаковки

В області відсутні окремо виділена інфраструктура управління (у т.ч. оброблення) відходами упаковки. Опосередковано в якості об’єктів з перероблення відходів упаковки можна розглядати виробничі потужності МПП «Руслана» (Додаток 20).

Проблеми та загрози управління відходами упаковки

Значні обсяги утворення цих відходів та неорганізоване належним чином і, як наслідок, безконтрольне поводження з ними призводять до виникнення  проблем санітарно-екологічного характеру, а також до захаращеності довкілля, погіршенню естетичного вигляду територій населених пунктів та поза їхніми межами.

Проблемою інституційного характеру в сфері управління відходами упаковки є відсутність діючої системи управління цією категорією відходів.

### 2.2.7. Відходи електричного та електронного обладнання

Відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО) – прилади, що працюють за допомогою електроенергії або електромагнітного поля, строк експлуатації яких закінчився або власник має намір їх позбутися шляхом утилізації чи видалення [1].

За Директивою 2012/19/ЄС про відходи електронного та електричного обладнання до ВЕЕО відносять також усі компоненти, вузли та витратні матеріалами, які є частиною електричного та електронного обладнання на момент коли його позбуваються.

Джерела утворення та обсяги ВЕЕО

ВЕЕО утворюються в домогосподарствах, у суб’єктів господарювання, інших в організаціях та установах.

Сьогодні у Вінницькій області (обласній державній адміністрації) відсутні дані щодо утворення ВЕЕО.

Система управління ВЕЕО

На території Вінницької області здійснюють діяльність у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання 3 суб’єкти підприємницької діяльності. Перелік цих організацій та операцій у сфері управління відходами на які отримана ліцензія, наведені в додатку 28. Дані щодо фактичного надання послуг відповідними організаціями в цій сфері відсутні.

Інфраструктура оброблення ВЕЕО

У Вінницькій області відсутні об’єкти з ВЕЕО, що відповідають вимогам чинного законодавства та застосовуються для надання послуг з оброблення ВЕЕО.

Проблеми та загрози управління ВЕЕО

Проблемою інституційного характеру в сфері управління ВЕЕО є відсутність діючої системи управління цією категорією відходів.

### 2.2.8. Відпрацьовані батарейки, батареї та акумулятори

Джерела утворення та обсяги відходів відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів

До відпрацьованих батарейок, батарей або акумуляторів відносяться будь-які відпрацьовані батарейки або акумулятори від яких її власник або споживач позбувається, має намір або повинен позбутися.

Сьогодні у Вінницькій області (обласній державній адміністрації) відсутні дані щодо утворення відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів.

Система управління відходами відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів

Сьогодні в області відсутня система управління відпрацьованими батарейками, батарями та акумуляторами. Управління цією категорією відходів здійснюється на загальних засадах управління побутовими та промисловими відходами (у т.ч. небезпечними) в залежності від статусу утворювача відповідних відходів.

В окремих закладах та організаціях (торгівельні центри, заклади освіти тощо) здійснюється збирання відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів на волонтерських засадах.

Інфраструктура оброблення відходів відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів

В області відсутні об’єкти інфраструктури оброблення відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів, що відповідають вимогам чинного законодавства та застосовуються для надання послуг з оброблення відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів.

Проблеми та загрози управління відходами відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів

Проблемою інституційного характеру в сфері управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами є відсутність діючої системи управління цією категорією відходів.

### 2.2.9. Медичні відходи

Джерела утворення та обсяги медичних відходів

Медичні відходи - відходи, що утворюються в лікувально-профілактичних установах та інших закладах охорони здоров’я, що проводять медичні процедури, незалежно від форми власності, в установах і лікувально-профілактичних закладах санаторного лікування, аптеках, науково-дослідних інститутах і навчальних медичних закладах.

За даними департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації в Вінницькій області функціонує 138 медичних заклади державної та комунальної форми власності, з яких:

- 37 закладів первинного рівня надання медичної допомоги;

- 52 заклади вторинного рівня надання медичної допомоги (спеціалізовані);

- 14 закладів третинного рівня надання медичної допомоги (високоспеціалізовані);

- 9 закладів швидкої медичної допомоги;

- 8 санаторіїв;

- 2 будинки дитини;

- 10 інших медичних закладів;

- 6 медичних навчальних закладів.

Дані про розподіл медичних закладів за адміністративно-територіальним принципом наведені в додатку 36.

Виділяють 4 категорії медичних відходів [18]:

- категорія А - епідемічно безпечні медичні відходи;

- категорія В - епідемічно небезпечні медичні відходи;

- категорія С - токсикологічно небезпечні медичні відходи;

- категорія D - радіологічно небезпечні медичні відходи.

До відходів категорії А належать такі види відходів:

- харчові відходи всіх відділень закладу, крім інфекційних, у тому числі венерологічних та фтизіатричних;

- відходи, що не мали контакту з біологічними рідинами пацієнтів, інфекційними та шкірно-венерологічними хворими;

- побутові відходи (тверді, великогабаритні, ремонтні) всіх відділень закладу, крім інфекційних, у тому числі венерологічних та фтизіатричних.

До відходів категорії В належать інфіковані та потенційно інфіковані відходи, які мали контакт з біологічними середовищами інфікованого матеріалу:

- використаний медичний інструмент (гострі предмети: голки, шприці, скальпелі та їх леза, предметні скельця, ампули, порожні пробірки, битий скляний посуд, вазофікси, пір'я, піпетки, ланцети тощо);

- предмети, забруднені кров’ю або іншими біологічними рідинами;

- органічні медичні відходи хворих (тканини, органи, частини тіла, плацента, ембріони тощо);

- харчові відходи з інфекційних відділень закладу;

- відходи, що утворилися в результаті діяльності медичних лабораторій (мікробіологічні культури і штами, що містять будь-які живі збудники хвороб, штучно вирощені в значних кількостях, живі вакцини, непридатні до використання, а також лабораторні чашки та обладнання для їх перенесення, залишки живильних середовищ, інокуляції, змішування мікробіологічних культур збудників інфекційних захворювань, інфіковані експериментальні тварини та біологічні відходи віваріїв);

- відходи лікувально-діагностичних підрозділів закладів та диспансерів, забруднених мокротинням пацієнтів, мікробіологічних лабораторій, що здійснюють роботи із збудниками туберкульозу.

До відходів категорії С, що можуть становити загрозу хімічного характеру, належать:

- лікарські, діагностичні, дезінфекційні засоби;

- елементи живлення, предмети, що містять ртуть, прилади і обладнання, що містять важкі метали;

- відходи, що утворились в результаті експлуатації обладнання, транспорту, систем освітлення тощо.

До відходів категорії D належать всі матеріали, що утворюються в результаті використання радіоізотопів у медичних та/або наукових цілях у будь-якому агрегатному стані, що перевищують допустимі рівні, встановлені нормами радіаційної безпеки.

Вимоги щодо управління медичними відходами категорії А подібні до вимог з управління ТПВ. Інші медичні відходи відносяться до небезпечних і зо кожної з категорії висуваються специфічні вимоги з управління, які визначені Державними санітарно-протиепідемічними правилами і нормами щодо поводження з медичними відходами [18].

Оскільки Регіональний план управління відходами не розповсюджується на радіаційні відходи, в документі не будуть розглядатися медичні відходи категорії D.

Основну екологічну та санітарну небезпеку складають медичні відходи категорії В і С, які і потребують особливої уваго щодо управління.

Систематизація даних щодо утворення медичних відходів в області не здійснюється. За наявною інформацією в області річний обсяг утворення медичних відходів категорії В складає більше 90 тонн. Наявні дані про утворення медичних відходів наведені в додатку 37. Більш повна інформація в області відсутня.

Система управління медичних відходів

Збирання та тимчасове зберігання медичних відходів здійснюється безпосередньо медичними закладами, де утворюються відповідні відходи.

Згідно з вимогами Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, відходи категорії В підлягають обов’язковому знезараженню (дезінфекції) фізичними методами (термічними, мікрохвильовими, радіаційними тощо). Застосування хімічних методів дезінфекції допускається тільки для знезараження харчових відходів з відділень інфекційних хворих, а також при організації первинних протиепідемічних заходів в осередках інфекції. Хімічне знезараження відходів категорії В на місці їх утворення використовується як обов’язковий тимчасовий захід за відсутності приміщення для поводження з відходами або при відсутності централізованої системи знезараження [18].

Відходи категорії В після знезараження повинні передаватися на підприємства, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання [18]. Таку ліцензію видає Мінприроди України.

На території Вінницькій області діє один суб’єкт господарювання (ТОВ «Вінекоресурс», м. Вінниця, вул. Айвазовського, буд. 4), що має ліцензію, яка дозволяє здійснювати збирання, зберігання, оброблення, утилізацію, знешкодження окремих відходів категорії В (додаток 28). Крім того, окремі медичні заклади Вінницької області передають власні відходи ліцензованим організаціям, що зареєстровані та проваджують свою діяльність на території інших областей України.

Є численні приклади передачі медичними закладами Вінницької області відходів категорії В на оброблення організаціям, що не мають відповідних ліцензій, або на захоронення на полігонах та звалищах ТПВ.

Вимоги щодо управління медичними відходами категорії С подібні до загальних вимог з небезпечними відходами [18]. Одним з специфічних видів відходів категорії С є відходи застосування фармацевтичних препаратів.

На території Вінницькій області діє два суб’єкти господарювання, що мають ліцензії на здійснення операцій з відходами застосування фармацевтичних препаратів (додаток 28):

- ТОВ «Вінекоресурс», м. Вінниця, вул. Айвазовського, буд. 4 (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);

- ТОВ «Імар», Вінницька обл., Літінський р-н, с. Уладівка, вул. Шкільна, 66 (збирання, перевезення, зберігання).

Крім того, в області зареєстроване ПП «Юреко», яке має відповідну ліцензію (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження), але здійснює свою діяльність в Чернівецькій області (м. Кіцмань).

Інфраструктура оброблення медичних відходів

В двох медичних закладах Вінницької області встановлені установки з оброблення медичних відходів:

- Вінницька обласна психіатрична лікарня №2, Вінницький район, сел. Березина, Медмістечко (установка УУ 02-50);

- Вінницкий обласний спеціалізований територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія», Вінницький р-н, с. Бохоники (інсінератор «ATI INCINERATEURS MULLER» CP 50 M).

На цих установках здійснюється оброблення власних відходів відповідних медичних закладів, а також відходів інших медичних закладів. Ця діяльність здійснюється без необхідної ліцензії.

Установка УУ 02-50 на цей час не працює у зв’язку з технічною несправністю.

Проблеми та загрози управління медичними відходами

Особливої уваги при розробленні РПУВ потребують питання, що стосуються наявних проблем, чи загроз виникнення проблем у майбутньому. Нижче наведені питання щодо проблем та загроз, які стосуються управління медичними відходами.

Проблеми та загрози санітарно-екологічного характеру

Не дотримання правил поводження з медичними відходами категорії В походження можуть призводити до загроз санітарно-епідеміологічного характеру.

Проблеми та загрози інституційного характеру

1. Відсутність систематизації даних щодо управління медичними відходами.

2. Порушення ліцензійних умов в сфері управління медичними відходами. Порушення з боку медичних закладів полягають у передачі медичних відходів організаціям, що не мають відповідних ліцензій. Порушення з боку інших суб’єктів господарювання полягає в наданні послуг у сфері поводження з медичними відходами не маючи відповідних ліцензій.

3. Відсутність в області інституційної структури, до повноважень якої входить питання щодо управління медичними відходами на регіональному рівні.

4. Низький рівень технічного забезпечення інфраструктури управління медичними відходами категорії В.

### 2.2.10. Зняті з експлуатації транспортні засоби

Джерела утворення та обсяги знятих з експлуатації транспортних засобів

Джерелами утворення знятих з експлуатації транспортних засобів є населення, суб’єкти господарювання, інші організації і установи, які володіють транспортними засобами, які відпрацювали свій ресурс і яких їх власник позбавляється.

В області відсутні дані про утворення знятих з експлуатації транспортних засобів та управління ними.

Система управління знятими з експлуатації транспортними засобами

У Вінницькій області діє суб’єкт господарювання (ПАТ „Вінниччина-Авто» м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172), який здійснює приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються.

Інфраструктура оброблення знятих з експлуатації транспортних засобів

Детальна інформація про технологічні особливості Інфраструктури оброблення відходів на підприємстві ПАТ «Вінниччина-Авто» відсутня.

Проблеми та загрози управління знятими з експлуатації транспортними засобами

За браком наявної інформації, на момент розроблення РПУВ проблеми та загрози, пов’язані з відходами знятих з експлуатації транспортних засобів, не визначені.

### 2.2.11. Осади стічних вод від комунальних очисних споруд

Джерела утворення та обсяги осадів стічних вод від комунальних очисних споруд

Осади стічних вод - осади, що утворюються на каналізаційних очисних спорудах у процесі очищення стічних вод [23].

Наявні дані про відведення стічних вод та утворення осаду стічних вод наведені в додатку 38.

Аналізуючи дані щодо утворення осаду стічних вод слід враховувати, що на очисних спорудах не здійснюється зважування на вагах осаду, що утворюється, а фактична вага осаду в значній мірі залежить від його вологості. Орієнтовне утворення осаду стічних вод при його вологості 96,2% складає 0,5 – 1,0% від обсягу стічних вод, що очищуються [20].

Узагальнені дані за 2018 рік наведені в таблиці 2.38 з урахуванням розрахункових даних щодо обсягів утворення осаду стічних вод з вологістю 96,2 %, а також в перерахунку на абсолютно суху речовину. Дані в таблиці 2.38 наведені для населених пунктів області з чисельністю населення більше 5000 мешканців.

Таблиця 2.38. Утворення осаду стічних вод (дані за 2018 рік)

| № | Населений пункт | Населення | Потужність очисних споруд | Утворення стічних вод, млн. м3/рік | Утворення осаду стічних вод, тонн/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дані 2ТП-водгосп | Дані підприємств | Розрахункові значення (вологість 96,2%) | В перерахунку на суху речовину | Дані підприємств |
|  |  | осіб | млн. м3/рік |  |  | 0,5% | 1,0% | Середнє значення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | м. Вінниця | 371855 | 54,750 | 20,510 | 24,267 | 102550 | 205100 | 5845,4 | 16400,80* |
| 2 | м. Жмеринка | 34537 | 0,584 | 0,192 | Дані відсутні | 960 | 1920 | 54,7 | Дані відсутні |
| 3 | м. Могилів-Подільський | 30982 | 4,015 | 0,684 | 0,683 | 3420 | 6840 | 194,9 | 150,00 |
| 4 | м. Хмільник | 27941 | 3,650 | 0,855 | 0,855 | 4275 | 8550 | 243,7 | 19,13 |
| 5 | м. Гайсин | 25672 | 0,647 | 0,238 | Дані відсутні | 1190 | 2380 | 67,8 | Дані відсутні |
| 6 | м. Козятин | 23610 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 7 | м. Ладижин | 22682 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 8 | м. Калинівка | 18906 | 3,285 | 0,431 | 0,431 | 2155 | 4310 | 122,8 | 86,90 |
| 9 | м. Бар | 16136 | Дані відсутні | Дані відсутні | 0,373 | 1867 | 3734 | 106,4 | 47,10 |
| 10 | м. Тульчин | 15051 | 1,278 | 0,443 | 0,443 | 2215 | 4430 | 126,3 | 22,10 |
| 11 | м. Бершадь | 12795 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 12 | м. Гнівань | 12433 | Дані відсутні | Дані відсутні | 0,144 | 720 | 1440 | 41,0 | 60,00 |
| 13 | м. Немирів | 11697 | 0,022 | 0,022 | Дані відсутні | 110 | 220 | 6,3 | Дані відсутні |
| 14 | м. Іллінці | 11270 | 0,292 | 0,231 | 0,231 | 1155 | 2310 | 65,8 | 25,00 |
| 15 | м. Ямпіль | 11101 | 0,584 | 0,083 | Дані відсутні | 415 | 830 | 23,7 | Дані відсутні |
| 16 | м. Погребище | 9525 | 0,073 | 0,021 | Дані відсутні | 105 | 210 | 6,0 | Дані відсутні |
| 17 | сел. Стрижавка | 9137 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 18 | сел. Крижопіль | 8788 | 0,146 | 0,109 | 0,109 | 545 | 1090 | 31,1 | 1,20 |
| 19 | м. Липовець | 8463 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 20 | сел. Тростянець | 7655 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 21 | сел. Вапнярка | 7612 | 0,767 | 0,086 | 0,086 | 430 | 860 | 24,5 | 90,70 |
| 22 | м. Шаргород | 7029 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 365 | 730 | 20,8 | 22,60 |
| 23 | сел. Літин | 6658 | Дані відсутні | Дані відсутні | 0,074 | 370,5 | 741 | 21,1 | Дані відсутні |
| 24 | сел. Вороновиця | 6564 | 0,073 | 0,026 | Дані відсутні | 130 | 260 | 7,4 | Дані відсутні |
| 25 | сел. Турбів | 6326 | 1,533 | 0,015 | Дані відсутні | 75 | 150 | 4,3 | Дані відсутні |
| 26 | сел. Теплик | 6280 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 27 | сел. Сутиски | 6069 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 28 | сел. Муровані Курилівці | 5872 | 0,073 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 29 | сел. Томашпіль | 5527 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 30 | сел. Брацлав | 5365 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 31 | сел. Піщанка | 5322 | 0,055 | 0,025 | Дані відсутні | 125 | 250 | 7,1 | Дані відсутні |
| 32 | сел. Кирнасівка | 5087 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 33 | сел. Чечельник | 5002 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |

* Утворення осаду - 5746,8 тонн; утворення КЕКу (зневодненого осаду) - 10654 тонн.

Джерела: дані Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг (дані звітів про використання води за формою 2ТП-водгосп та 2ТП-водгосп (річна) за 2009-2018 роки); дані підприємств

Система управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд

Управління осадами стічних вод здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

Інфраструктура оброблення осадів стічних вод від комунальних очисних споруд

Осади стічних вод переважно складуються на спеціальних майданчиках для їх зневоднення. У м. Вінниця на КП «Вінницяоблводоканал» є технологічні потужності для механічного зневоднення осаду стічних вод.

Проблеми та загрози управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд

Проблемою в сфері управління осадами стічних вод є низький рівень контролю за обсягами утворення цієї категорії відходів, а саме низька якість даних щодо обсягів утворення осаду.

## 2.3. SWOT-аналіз стану системи управління відходами в регіоні

Дані про внутрішні сильні та слабкі сторони, зовнішні можливості та загрози наведені в таблиці 2.39.

Таблиця 2.39. Дані SWOT-аналізу

| Внутрішні сильні сторони | Внутрішні слабкі сторони та загрози |
| --- | --- |
| наявність у місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування попереднього позитивного досвіду стратегічного та оперативного планування у сфері управління відходами; наявність в області позитивного досвіду співробітництва територіальних громад у сфері управління відходами; наявність позитивного досвіду співфінансування з бюджетів різних рівнів ініціатив громад у сфері управління відходами; наявність у місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування досвіду будівництва станцій сортування ТПВ; наявність у суб’єктів господарювання усталеної практики управління власними відходами: промислові, небезпечні та сільського господарства. | низька якість первинного обліку, узагальнення та аналізу даних щодо потоків відходів на усіх етапах управління відходами; низька інституційна спроможність місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо реалізації планів в сфері управління відходами на відповідних територіях; відносно повільний темп створення об’єднаних територіальних громад; низький організаційний рівень послуги управління муніципальними відходами в багатьох населених пунктах не у відповідності до вимог чинного законодавства; незначний залишковий ресурс місць захоронення побутових відходів; велика кількість місць захоронення ТПВ, більшість з яких не мають обслуговуючої організації; вкрай низький рівень охоплення населених пунктів послугами з роздільного збирання ТПВ; відсутність моніторингу впливу на довкілля на більшості місць захоронення ТПВ; наявність на території області об’єктів, на яких накопичені небезпечні відходи; відсутність (або значний дефіцит) в області об’єктів інфраструктури оброблення відходів: електричного та електронного обладнання, відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів, медичних категорії В, небезпечних (які надають послуги у відповідності до законодавчо встановлених вимог); відсутність в області системи управління відходами: будівництва та знесення, небезпечними у складі побутових відходів; вилучення значних земельних ділянок під місця видалення промислових відходів, зокрема: поля фільтрації; розміщення фосфогіпсу; розміщення золошлакових відходів ВП «Ладижинська теплова електрична станція»; розміщення відходів ливарного виробництва ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод»; супротив з боку зацікавлених сторін відносно: будівництва окремих інфраструктурних об’єктів; у разі збільшення тарифів на послуги у сфері управління муніципальними відходами та ін.; створення інфраструктурних об’єктів, не передбачених (або не у відповідності до) РПУВ внаслідок неузгодженості рішень РПУВ з планами розвитку області і окремих її територій, закріплених в містобудівній документації відповідних рівнів; загрози та обмеження, пов’язані зі створенням інфраструктурних об’єктів, що можуть виникати внаслідок неузгодженості рішень РПУВ з розташуванням існуючих об’єктів природно-заповідного фонду, національної екологічної мережі з урахуванням перспектив її розвитку; неузгодженість дій відповідальних виконавців РПУВ на етапі його реалізації. |

| Зовнішні можливості | Зовнішні загрози |
| --- | --- |
| залучення на реалізацію РПУВ в цілому або окремих рішень: фінансування з державного бюджету; кредитного фінансування; інвестицій; додаткової зовнішньої експертної та фінансової грантової допомоги. | дії або бездіяльність органів влади національного рівня: нормативно-правове регулювання (прийняття або неприйняття), що може створити загрозу реалізації окремих заходів РПУВ; невизначеність майбутніх економічних механізмів управління відходами як загроза економічній сталості прийнятих в РПУВ рішень. |

# РОЗДІЛ ІІІ. ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В РЕГІОНІ

## 3.1. Цілі та цільові показники Регіонального плану

Загальна мета: створити та забезпечити належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля, зумовленого утворенням відходів, шляхом дотримання ієрархії управління відходами, з урахуванням економічних можливостей як держави, області, громад, так і основних утворювачів відходів.

Впроваджений системний підхід в управлінні відходами, як очікується, у свою чергу, призведе, до створення умов для підвищення стандартів життя населення.

Загальна мета реалізується відносно кожного потоку відходів, з урахуванням особливостей управління кожним з потоків відходів. Крім цього, за результатами SWOT-аналізу (розділ 2.3) по окремих потоках відходів у РПУВ встановлюються додаткові специфічні цілі.

Цільові показники виконання РПУВ встановлено з урахуванням вимог та цільових показників, визначених Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, та Національним планом управління відходами до 2030 року, а також результатами SWOT-аналізу системи управління відходами в регіоні. Дані щодо локалізації цільових показників Національної стратегії наведені в додатку 39. Значення цільових показників національного рівня, прийнятих для регіону, наведені у додатку 40.

Деталізація встановлених цілей і цільових показників розглядається відносно регіональної системи управління відходами в цілому, а також за окремими потоками відходів (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1. Цілі та цільові показники РПУВ

| № | Цілі | Цільові показники | Фактичне значення | Значення цільових показників |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2019 - 2023 | 2024 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Створення та розвиток інституційної структури регіональної системи управління відходами |
|  | Загальна мета: створити та забезпечити належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля | Створено центр запровадження більш чистих виробництв (технологій), одиниць | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Створено та забезпечено функціонування регіональної бази даних щодо утворення відходів та управління з ними | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Створення та забезпечено функціонування системи моніторингу виконання РПУВ | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Підвищено рівень обізнаності населення щодо управління відходами, відсотків | - | 20 (плюс до базового рівня) | 90 |
|  |  | Приведено об’єкти оброблення та видалення відходів у відповідність до встановлених вимог, відсотків | - | - | 100 |
|  |  | Припинено експлуатацію/закрито та рекультивовано об’єкти оброблення та видалення відходів, які не відповідають встановленим вимогам, відсотків до потреби | Показник частково охоплено у частині муніципальних відходів, відходів сільського господарства. Показники по інших потоках будуть встановлені за результатами виконання заходів за п.1.5.3-1.5.4 Додатку 49 |
|  |  | Збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на перероблення, відсотків | 27 | - | 50 |
|  |  | Зменшення загального обсягу відходів, що захоронюються, відсотків | 51,2 | 40 | 35 |
| 2 | Управління муніципальними відходами |
|  | Загальна мета: створити та забезпечити належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля | Плани управління відходами для кластерів розроблені та затверджені | 0 | 6 | 6 |
|  |  | Охоплено населені пункти послугами з поводження з побутовими відходами, одиниць* | 128 | значення | 100% населених пунктів |
|  |  | Запроваджено у населених пунктах роздільне збирання відходів, які придатні до повторного використання та перероблення, одиниць | 161 | 590 | 100% населених пунктів |
|  |  | Утворено центри зі збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання), одиниць | 0 | 5 | 10 |
|  |  | Створено потужності з централізованого біологічного оброблення (у т.ч. компостування) біовідходів, одиниць | 0 | 1 | 41 |
|  |  | Побудовано об’єкт поглибленого перероблення побутових відходів, орієнтованого на використання їх енергетичного потенціалу, одиниць | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Збільшено обсяги побутових відходів, що спрямовуються на перероблення, відсотків | 0,39 | 10 | 40 |
|  |  | Збільшено обсяги побутових відходів, що спрямовуються на термічну утилізацію, відсотків | 0 | - | 10 |
|  |  | Зменшено обсяги захоронення побутових відходів, відсотків | 99,59 | 83 | 36 |
|  |  | Зменшено кількість місць для видалення побутових відходів, одиниць | 741 | 611 | 58 |
|  |  | Створено мережу регіональних полігонів побутових відходів, одиниць | 0 | - | 6 |
| 3 | Управління небезпечними відходами |
|  | Загальна мета: створити та забезпечити належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля | Створено та підтримано базу даних щодо утворення відпрацьованих нафтопродуктів та поводження з ними | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Запроваджено у населених пунктах роздільне збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів, одиниць | - | 18 | 100% населених пунктів |
|  | Специфічна ціль: вивезти накопичені непридатні до застосування ХЗЗР на знешкодження за межі області із подальшим очищенням та реабілітацією забруднених земельних ділянок | Вивезено накопичені непридатні до застосування ХЗЗР на знешкодження за межі області, відсотків до обсягу | - | 100% | - |
|  |  | Очищено та реабілітовано земельні ділянки, забруднені непридатними до застосування ХЗЗР, відсотків до площ | - | 100% | 100% |
| 4 | Управління промисловими відходами |
|  | Специфічна ціль: забезпечити екологічно безпечне функціонування місць видалення окремих видів промислових відходів та запровадження технологій їх утилізації | Забезпечено екологічно безпечне функціонування місць видалення барди спиртової | - | - | 100% |
|  |  | Зменшено обсяги видалення барди спиртової за рахунок запровадження технологій утилізації, відсотків до обсягу утворення | - | 10% | 30% |
|  |  | Забезпечено екологічно безпечне функціонування місць видалення дефекату | - | - | 100% |
|  |  | Зменшено обсяги видалення дефекату за рахунок запровадження технологій «більш чистого виробництва», відсотків до обсягу утворення | - | 10% | 30% |
| 5 | Управління відходами будівництва та знесення |
|  | Загальна мета: створити та забезпечити належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля | Створено об’єкт з оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт у м. Вінниця | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Управління відходами сільського господарства |
|  | Загальна мета: створити та забезпечити належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля | Об'єкти зі зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) функціонують у відповідності до вимог екологічного та ветеринарно-санітарного законодавства, відсотків до кількості | - | 100% | 100% |
|  |  | Збільшено обсяги утилізації відходів тваринного походження, у т.ч. тваринних екскрементів, відсотків від обсягу відходів, які підлягають утилізації | - | - | 100% |
|  |  | Припинення експлуатації/закриття худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин, які підлягають закриттю з причин невідповідності вимогам екологічного та ветеринарно-санітарного законодавства, відсотків до кількості таких об’єктів | - | 100% | - |
|  |  | Створено об’єкти з централізованого термічного знешкодження / спалювання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження категорії I), трупів домашніх та безпритульних тварин, одиниць | 0 | 8 | 28 |
|  |  | Створено мобільних установок для спалювання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження категорії I), одиниць | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Управління відходами упаковки |  |  |  |
|  | Загальна мета: створити та забезпечити належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля | Цільові показники для цього потоку відходів враховано у цільових показниках для управління муніципальними відходами | - | - | - |
| 8 | Управління відходами електричного та електронного обладнання |
|  | Загальна мета: створити та забезпечити належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля | Цільові показники для цього потоку відходів враховано у цільових показниках для управління муніципальними відходами | - | - | - |
| 9 | Управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами |
|  | Загальна мета: створити та забезпечити належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля | Цільові показники для цього потоку відходів враховано у цільових показниках для управління муніципальними, а також небезпечними відходами | - | - | - |
| 10 | Управління медичними відходами |
|  | Загальна мета: створити та забезпечити належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля | Створено об’єкти з централізованого термічного знешкодження / спалювання медичних відходів категорії В, одиниць | 0 | 8 | 28 |
| 11 | Управління знятими з експлуатації транспортними засобами |
|  | Для цього потоку відходів цільові показники на цьому етапі не визначаються і будуть встановлені під час перегляду РПУВ | - | - | - |
| 12 | Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд |
|  | Загальна мета: створити та забезпечити належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля | Збільшено використання повторного використання осадів стічних вод від комунальних очисних споруд, відсотків до загального обсягу | Значення показників буде встановлено за результатами проведеного дослідження (за п.9.2.2 Додатку 50) |
|  |  | Створено об’єкт оброблення осаду стічних вод очисних споруд м. Вінниця, одиниць | 0 | 0 | 1 |

* Обліковуються населені пункти в яких послуга надається з укладанням договорів на підставі затверджених тарифів

## 3.2. Сценарії регіонального управління відходами

### 3.2.1. Сценарії для створення зон оптимального охоплення щодо управління побутовими відходами

#### 3.2.1.1. Критерії визначення зон оптимального охоплення щодо управління побутовими відходами

При визначенні зон оптимального охоплення щодо управління побутовими відходами (далі - кластерів), як правило, розглядаються наступні типи альтернативних сценаріїв:

- щодо меж кластерів

- щодо різних способів збирання (у т.ч. роздільного) та оброблення побутових відходів в межах визначених кластерів, які за сукупністю дозволяли б досягти цілей РПУВ.

В якості основних технологічних об’єктів управління відходами, що орієнтовані на обслуговування усієї або як мінімум значної території в межах кластеру (технологічні ядра кластерів), розглядаються:

- регіональні полігони;

- об’єкти МБП або сміттєспалювальний завод;

- інші об’єкти оброблення відходів, наприклад, сміттєсортувальні комплекси.

Критерії визначення територіальних меж кластерів:

Основні:

- рекомендоване охоплення населення 150 – 400 тис. мешканців;

- потенціал створення регіонального полігону ТПВ в кожному кластері;

- плани та перспективи створення об’єктів поглибленого перероблення ТПВ (у т.ч. з отриманням енергії) та їх технологічні параметри;

- мінімізація витрат на транспортування та захоронення відходів;

- мінімізація обсягів захоронення відходів.

Додаткові

- врахування поточної та перспективної адміністративної структури області;

- усталені зв’язки; між громадами, районами, проекти співробітництва територіальних громад тощо;

- місцеві обмеження на розташування полігону через невідповідність  геологічних/гідрогеологічних параметрів, схильність районів до затоплення, близькість до природоохоронних зон і т.ін.

#### 3.2.1.2. Визначення технологічних ядер кластерів

Припущення щодо вибору способів поглибленого оброблення відходів

Аналіз технологічного потенціалу заходів, спрямованих на зменшення обсягу захоронення ТПВ (Додаток 41), свідчить, що для забезпечення виконання національного цільового показника щодо зменшення обсягу захоронення побутових відходів (30% до 2030 року) необхідно запроваджувати в області технологічні рішення з термічної утилізації ТПВ (або окремих фракцій). Серед таких технологічних рішень можуть розглядатися у т.ч. рішення з отримання з ТПВ твердого палива.

Приблизно половину від усього обсягу утворених ТПВ складають відходи м. Вінниця, а інші міста області при цьому мають відносно невелику кількість населення - до 35 тис. мешканців. Враховуючи це, технологічні рішення з утилізації відходів, спрямовані на використання їх енергетичного потенціалу, доцільно розглядати лише для кластеру, входитиме який включатиме м. Вінницю.

Для Вінницької області попередньо розглядаються наступні технологічні сценарії поглибленого перероблення ТПВ (у т.ч. з отриманням енергії):

- Створення сміттєспалювального заводу (ССЗ);

- Створення об’єкту механіко-біологічного перероблення (МБП).

Враховуючи призначення ССЗ, а саме спалювання з метою отримання енергії (теплової та електро-), доцільно розглядати розташування ССЗ якнайближче до споживачів у першу чергу теплової енергії, тобто фактично – у межах м. Вінниця. За результатами консультацій з керівництвом міста сценарій будівництва ССЗ у межах міста розглядається як малоймовірний. Причинами називаються ймовірний супротив населення, а також затверджена у місті Концепція переоснащення системи теплопостачання, що впроваджується протягом останніх кількох років, і яка не враховує потенційних потужностей ССЗ.

При розгляді іншої альтернативи - створення об’єкту механіко-біологічного перероблення важливо взяти до уваги наступне. На момент розроблення РПУВ Вінницькою міською радою вже розпочаті роботи по створенню об’єкту МБП і полігону захоронення залишкових відходів на території Жмеринського району (район с.Людавка): виділена земельна ділянка (отримано Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 148,8 га на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області за межами населеного пункту); виготовлено і затверджено містобудівне обґрунтування для будівництва сміттєпереробного комплексу; ведуться роботи з облаштування земельної ділянки, у тому числі створення допоміжної інфраструктури (дорога, полігон для захоронення залишкових відходів). На момент розроблення РПУВ технологічне рішення щодо цього об’єкту, за інформацією Вінницької міської ради, ще не було вибране і відбувався процес його уточнення.

Враховуючи це, сценарій створення МБП в с. Людавка в РПУВ розглядається як пріоритетний.

За наявності вагомих причин, у процесі реалізації РПУВ може бути прийнято рішення про зміну зазначеного сценарію на альтернативний (у т.ч. на створення ССЗ в м. Вінниця).

Оскільки сценарій створення ССЗ повністю не виключається, цей сценарій має бути врахованим при визначенні варіантів кластерів. Обраний в РПУВ варіант кластерізації, за можливості, має забезпечувати можливість створення об’єкту МБП і ССЗ (як альтернативного варіанту) без зміни меж кластерів.

В цілому на етапі реалізації РПУВ можлике прийняття рішення щодо застосування іншого технологічного рішення з поглибленого перероблення ТПВ, яке буде дозволяти в значній мірі знижувати обсяги захоронення відходів.

Припущення щодо розміщення регіональних полігонів ТПВ

При визначенні місць розміщення регіональних полігонів, бралися до уваги наступні чинники:

- можливість використання діючих потужностей полігону як регіонального при одночасному будівництві нового полігону (або розширення існуючого шляхом створення нових карт). В усіх випадках створення регіональних полігонів потребуватиме будівництво нового полігону (або карти). Діючі полігони будуть експлуатуватися до вичерпання їх потужності та рекультивовані;

- існуючий потенціал для використання земельних ресурсів поблизу діючого об’єкту для створення нових потужностей;

- можливі ризики соціального несприйняття будівництва нового полігону в новому місці. Нерідко будівництво нового полігону на новому місці супроводжується громадським супротивом з боку мешканців сусідніх населених пунктів. Відносно певних існуючих полігонів вважається, що є певне позитивне соціальне сприйняття, яке, як можна припустити, збережеться й при подальшій розбудові об’єктів.

За результатами аналізу та консультацій в якості потенційних регіональних полігонів захоронення відходів, що не є небезпечними, можуть розглядатися 8 місць (Таблиця 3.2). Розташування місць на карті області наведене на рисунку 3.1. Зазначені місця розглядаються як найбільш ймовірні.

При цьому допускається, що на етапі реалізації РПУВ в конкретному кластері може бути прийнято рішення щодо розташування регіонального полігону в іншому місці.

Рис. 3.1. Місця розташування ймовірних технологічних ядер кластерів: регіональних полігонів; об’єкту МБП; сміттєспалювального заводу як альтернативного варіанту (на карті позначені назви субрегіонів і кількість населення в них)

Таблиця 3.2. Перелік полігонів, що розглядаються в якості регіональних

| № | Місце розташування полігону | Поточний статус полігону | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування територіальних громад | Населений пункт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Барська | с. Широке | діючий |  |
| 2 | Бершадська | м. Бершадь | діючий |  |
| 3 | Жмеринська | с. Людавка | відсутній | Будівництво розглядається, як складова проекту з будівництва підприємства МБП |
| 4 | Іллінецька | м. Іллінці | діючий | Переповнений |
| 5 | Калинівська | м. Калинівка | діючий | Переповнений |
| 6 | Крижопільська | сел. Крижопіль | діючий | Переповнений |
| 7 | М.Куриловецька | сел. М. Курилівці | діючий | Переповнений |
| 8 | Тульчинська | с. Суворовське | діючий |  |

В усіх випадках створення регіональних полігонів буде потребувати будівництва нового полігону (або розширення шляхом створення нових карт). При цьому вважається, що діючі полігони будуть експлуатуватися до вичерпання їх потужності з подальшою рекультивацією.

#### 3.2.1.3. Визначення кластерів управління побутовими відходами

З урахуванням означених вище припущень, а також беручи до уваги необхідність оптимізації витрат на транспортування відходів до об’єктів оброблення відходів, рекомендований варіант розподілу області на кластери управління ТПВ наведений на рисунку 3.2.

Кількість кластерів – 6, а саме:

- Північний;

- Північно-західний;

- Північно-східний;

- Південно-західний;

- Південний;

- Південно-східний.

Відносно трьох окремих громад можливі альтернативні варіанти їхнього віднесення до різних кластерів (рис. 3.2), а саме:

- Стрижавська ОТГ – до Північного або Північно-західного кластерів;

- Вороновицька ОТГ – до Північно-західного або Північно-східного кластерів;

- Джуринська ОТГ – до Південно-західного або Південного кластерів.

Наведений варіант кластерізації прийнятий як основний за результатами обговорення варіантів, аналізу потенціальних ризиків, технологічних та екологічних переваг, дорожньої інфраструктури та інший істотних факторів.

На етапі реалізації РПУВ відносно зазначених громад рішення щодо їх віднесення до того чи іншого з кластерів може бути уточнене.

Параметри визначених кластерів управління побутовими відходами Вінницької області (адміністративні одиниці, населення, обсяг утворення ТПВ) наведені у таблиці 3.3.

Рис. 3.2. Рекомендований варіант утворення кластерів управління твердими побутовими відходами.

Таблиця 3.3. Параметри визначених кластерів

| Кластери / Субрегіони | Населення* | Утворення ТПВ* | Громади, території яких входять до кластеру |
| --- | --- | --- | --- |
|  | осіб | тонн/рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього, Вінницька область | 1625613 | 487684 |  |
| Північний кластер Калинівський субрегіон Козятинський субрегіон Хмільницький субрегіон | 185145 | 55544 | Калинівська Іванівська Глуховецька Козятинська Махнівська Самгородоцька Жданівська Уланівська Хмільницька Турбівська |
| Північно-західний кластер Барський субрегіон Вінницький субрегіон Жмеринський субрегіон Літинський субрегіон Тиврівський субрегіон | 649130 | 194739 | Барська Агрономічна Вінницька Вороновицька Лука-Мелешківська Стрижавська Якушинецька Жмеринська Северинівська Станіславчицька Літинська Гніванська Сутисківська Тиврівська |
| Північно-східний кластер Гайсинський субрегіон Іллінецький субрегіон Липовецький субрегіон Немирівський субрегіон Оратівський субрегіон Погребищенський субрегіон | 229385 | 68816 | Гайсинська Краснопільська Кунківська Іллінецька Дашівська Липовецька Немирівська Райгородська Оратівська Погребищенська |
| Південно-західний кластер Могилів – Подільський субрегіон Муровано-куриловецький субрегіон Чернівецький субрегіон Шаргородський субрегіон | 217698 | 65309 | Вендичанська Могилів-Подільська Яришівська Муровано-куриловецька Бабчинецька Чернівецька Джуринська Мурафська Шаргородська Копайгородська |
| Південний кластер Крижопільський субрегіон Ладижинська міська рада Піщанський субрегіон Томашпільський субрегіон Тульчинський субрегіон Ямпільський субрегіон | 203737 | 61121 | Крижопільська Городківська Ладижинська Піщанська Студенянська Вапнярська Томашпільська Тульчинська Шпиківська Ямпільська Брацлавська |
| Південно-східний кластер Бершадський субрегіон Теплицький субрегіон Тростянецький субрегіон Чечельницький субрегіон | 140518 | 42155 | Бершадська Джулинська Теплицька Соболівська Ободівська Тростянецька Чечельницька Ольгопільська |

*дані щодо кількості населення та обсягу утворення ТПВ визначені на підставі первинного визначення параметрів кластерів у 2019 році. Фактичні (уточнені) дані, з урахуванням зміни адміністративно-територіального устрою Вінницької області у 2020 році, відрізняються від наведених у таблиці у незначній мірі. Різниця у значеннях не впливає на прийняття подальших управлінських рішень в межах РПУВ.

### 3.2.2. Сценарій щодо способів збирання (у тому числі роздільного) та оброблення побутових відходів всередині визначених зон оптимального охоплення

#### 3.2.2.1. Організація збирання побутових відходів

В РПУВ розглядається обов’язкове запровадження роздільного збирання ТПВ. В цілому роздільне збирання має передбачати вилучення:

- ресурсоцінних компонентів ТПВ (як найменш: папір, скло, полімерні відходи, метал);

- біовідходів (харчові та рослинні);

- небезпечних відходів у складі побутових;

- специфічних відходів (великогабаритних, відходів будівельно-ремонтних робіт, відходів електричного та електронного обладнання, відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів).

З 01.05.2019 р. дію набув чинності Закон України «Про житлово-комунальні послуги», яким передбачено виключення з плати за послугу поводження з побутовими відходами вартості операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами цих відходів. Передбачається, що в якості джерел фінансування послуг з роздільного збирання ТПВ та подальших операції з управління ресурсоцінними компонентами ТПВ повинні розглядатися: надходження від реалізації вторинної сировини або іншої отриманої продукції; надходження від виробників тари та пакувальних матеріалів через запровадження принципу розширеної відповідальності виробника.

Варіанти технічних рішень з організації збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів:

- створення стаціонарних пунктів приймання небезпечних відходів у складі побутових відходів;

- організація приймання небезпечних відходів у складі побутових відходів у «мобільних пунктах приймання».

Впровадження роздільного збирання окремих компонентів ТПВ повинно узгоджуватися зі створенням відповідної інфраструктури з їх оброблення.

Спосіб організації роздільного збирання визначається відповідними органами місцевого самоврядування та закріплюється в схемах санітарного очищення населених пунктів.

Перевезення побутових відходів (станції перевантаження)

На першому етапі реалізації РПУВ передбачається, що перевезення побутових відходів здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами безпосередньо до об’єктів оброблення відходів без використання сміттєперевантажувальних станцій. Також на першому етапі буде здійснюватися уточнення загальної транспортної логістики збирання та перевезення відходів на рівні кожного з кластерів, з урахуванням відповідних об’єктів з оброблення відходів. Після цього на підставі техніко-економічних розрахунків буде прийматися рішення щодо доцільності створення сміттєперевантажувальних станцій та місць їх розташування.

Фактична кількість сміттєвозів, що необхідна для забезпечення функціонування системи управління побутовими відходами в області залежить від конкретних рішень, що будуть прийняті стосовно логістики організації збирання відходів та типів транспортних засобів. Також слід враховувати, що сьогодні в області експлуатується 161 сміттєвоз, а зношеність спецавтотранспорту складає 63,5%.

Орієнтовна потреба в придбанні сміттєвозів для області з урахуванням оновлення наявного автопарку на період до 2030 року складає 175 машин (Додаток 42).

Передбачається, що в області буде організована змішана система збирання побутових відходів. Конкретні рішення щодо організації системи збирання відходів в конкретних населених пунктах будуть прийматися на етапі розроблення/коригування відповідних схем санітарного очищення населених пунктів. Орієнтовна потреба в придбанні контейнерів для збирання побутових відходів (з урахуванням оновлення наявних) складає 9328 контейнерів за 5 років, або 1866 одиниць на рік (Додаток 42).

Для перевезення небезпечних відходів у складі побутових необхідно застосування спеціалізованих транспортних засобів. Ці машини можуть також застосовуватися для організації збирання небезпечних відходів в якості «мобільних пунктів приймання».

Для організація діяльності зі збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів надавач послуг повинен отримати відповідні ліцензії (на перевезення небезпечних відходів та на поводження з небезпечними відходами).

#### 3.2.2.2. Параметри інфраструктури збирання побутових відходів

Об’єкти інфраструктури системи збирання побутових відходів включають:

- комунальні пункти збирання відходів;

- пункти збирання для повторного використання товарів, які були у вжитку;

- центри зі збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання;

- пункти роздільного збирання побутових відходів.

Комунальні пункти збирання відходів

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року передбачається необхідність створення органами місцевого самоврядування в населених пунктах з чисельністю більш як 50 тис. осіб спеціалізованих комунальних пунктів збирання відходів.

Комунальні пункти збирання відходів повинні забезпечувати приймання таких видів відходів:

- небезпечних відходів у складі побутових;

- великогабаритних відходів (меблів, великих речей домашнього вжитку тощо);

- вторинної сировини;

- відходів електричного та електронного обладнання, відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів;

- садових та паркових відходів біологічного походження (трави, листя, гілок тощо);

- відходів будівельно-ремонтних робіт.

Враховуючи чисельність населення в містах області, передбачається створення комунальних пунктів збирання відходів тільки в м. Вінниця. У той же час, органи місцевого самоврядування інших міст та ОТГ з кількістю населення і менше 50 тис. осіб на етапі реалізації РПУВ можуть планувати створення комунальних пунктів збирання відходів у своїх громадах.

Кількість, характеристики, а також необхідні інвестиційні витрати на створення комунальних пунктів збирання відходів будуть визначатися органами місцевого самоврядування на етапі реалізації РПУВ.

Рис. 3.3. Пункт роздільного збирання побутових відходів (Республіка Польща) -  аналог комунального пункту збирання відходів

Пункти збирання для повторного використання товарів, які були у вжитку

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року передбачається необхідність створення до 2022 року в обласних центрах мережі пунктів збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку.

На виконання зазначеної вимоги до 2022 року передбачається створення в м. Вінниця мережі пунктів збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку.

Загалом за період реалізації РПУВ пункти збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку, можуть бути створені і в інших населених пунктах області.

Кількість, характеристики, а також необхідні інвестиційні витрати на створення пунктів збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку, будуть визначатися відповідними органами місцевого самоврядування на етапі реалізації РПУВ.

Центри зі збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року передбачається необхідність утворення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання).

На виконання зазначеної вимоги передбачається створення таких центрів щонайменше у 10 найкрупніших містах області (Додаток 43).

Кількість, характеристики, а також необхідні інвестиційні витрати на створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання будуть визначатися відповідними органами місцевого самоврядування на етапі реалізації РПУВ.

Пункти роздільного збирання побутових відходів

У відповідності до п. 11.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» в населених пунктах слід передбачати місця для встановлення пунктів приймання відходів паперу, пластику, скла, відходів упаковки, відпрацьованих батарейок, батарей і акумуляторів, електричного і електронного обладнання та шин. Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 Пункт площею 30 м2 призначений для обслуговування 10 тис. осіб населення.

За умови дотримання відповідних ліцензійних умов, такі пункти можуть використовуватися також для збирання небезпечних відходів у складі побутових.

Передбачається, що органами місцевого самоврядування в межах їх компетенції та з урахуванням вимог законодавства (у т.ч. тих, що будуть прийняті в майбутньому) щодо управління специфічними відходами, будуть створені об’єкти зі збирання таких відходів на території відповідних населених пунктів. Орієнтовна кількість таких пунктів, з урахуванням покриття потреби міст і селищ, наведена в додатку 43. Перелік і необхідна кількість пунктів роздільного збирання відходів визначатиметься органами місцевого самоврядування на етапі реалізації РПУВ.

Орієнтовні параметри пункту роздільного збирання побутових відходів Прийнята для розрахунків вартість пункту 170 тис. грн. Технічний / економічний строк експлуатації – 10 років. Якщо витрати на створення та утримання таких пунктів закладати в тариф на послуги у сфері поводження з ТПВ, то це призведе до зростання тарифу орієнтовно на 0,2-0,5 грн/(людину*місяць).

а) Пункт роздільного збирання відходів (с. Слоут, Березівська ОТГ, Сумська область)

б) Пункт роздільного збирання відходів (м. Славутич, Київська область)

Рис. 3.4. Приклади пунктів роздільного збирання відходів

#### 3.2.2.3. Організація оброблення побутових відходів

Під час аналізу можливих альтернатив щодо способів збирання та оброблення відходів принаймні розглядаються наступні альтернативи:

- оброблення відходів здійснюється/планується здійснювати максимально близько до джерел утворення або на них;

- оброблення відходів здійснюється/планується здійснювати в межах населеного пункту об’єднаної територіальної громади або субрегіону;

- оброблення відходів здійснюється/планується здійснювати на регіональних об’єктах, спеціально визначених у межах одного кластеру як об’єкти спільного користування незалежно від обраного інституційного рішення;

- оброблення відходів здійснюється/планується здійснювати на регіональних об’єктах, спеціально визначених для кількох (двох та більше) кластерів як об’єкти спільного користування незалежно від обраного інституційного рішення;

- оброблення відходів здійснюється/планується здійснювати на підприємствах за межами регіону;

- відходи вивозяться/планується їх вивезення для оброблення за межі України.

За поз. 1 «оброблення відходів здійснюється/планується здійснювати максимально близько до джерел утворення або на них» розглядаються варіанти:

- використання відходів у власних домогосподарствах, зокрема:

- спалювання паперу у домогосподарствах сільської місцевості;

- індивідуальне компостування біовідходів в домогосподарствах сільської місцевості.

Усвідомлюючи, що спалювання відходів (у цьому випадку – паперу) як в ієрархії пріоритетів управління відходами перебуває на передостанній позиції , все ж таки цей напрям враховується як усталена практика, що має місце в сільській місцевості.

За поз. 2 «оброблення відходів здійснюється/планується здійснювати в межах населеного пункту, об’єднаної територіальної громади або субрегіону» розглядаються варіанти:

- повторне використання відходів;

- сортування відходів;

- біологічне оброблення біовідходів (централізоване компостування та/або анаеробне зброджування).

За поз. 3 «оброблення відходів здійснюється/планується здійснювати на регіональних об’єктах, спеціально визначених у межах охоплення одного кластеру як об’єкти спільного користування незалежно від обраного інституційного рішення» розглядаються варіанти:

- механіко-біологічне перероблення (МБП);

- спалювання.

За поз. 4 «оброблення відходів здійснюється/планується здійснювати на регіональних об’єктах, спеціально визначених для кількох (двох та більше) кластерів як об’єкти спільного користування незалежно від обраного інституційного рішення» припускається можливість використання варіанту:

- спалювання.

Такий варіант припускається в якості альтернативного сценарію відносно створення об’єкта МБП.

За поз. 5 та 6, що передбачає вивезення відходів на оброблення за межі регіону (або України), припускається розгляд варіантів відносно небезпечних відходів у складі побутових відходів.

Обрані для області варіанти технологічних рішень повинні відповідати принциповій технологічній схемі (рис. 3.5), що складена з урахуванням сукупності сучасних та майбутніх вимог.

Доцільність застосування окремих технологічних рішень визначається з урахуванням описаних нижче  критеріїв та факторів.

Рис. 3.5. Принципова схема технологічної логістики управління побутовими відходами

#### 3.2.2.4. Параметри інфраструктури оброблення побутових відходів

Сміттєсортувальні лінії

Визначення доцільності розміщення сортувальних ліній в межах кожного кластеру здійснюється з урахуванням наступних критеріїв:

- наявність сортувальних ліній на момент розроблення РПУВ (такі, що функціонують або знаходяться на етапі будівництва);

- потенціал щодо будівництва нових сортувальних ліній.

Перелік сміттєсортувальних ліній, що функціонують у Вінницькій області або знаходяться на етапі будівництва, наведений у додатку 19.

Аналіз фінансово-економічних показників експлуатації діючих та потенціалу створення нових сміттєсортувальних ліній проведений для наступних варіантів:

- територіальне охоплення:

- ядро субрегіону (районний центр або найбільший населений пункт);

- субрегіон;

- сортування змішаних відходів;

- сортування роздільно зібраних ресурсоцінних компонентів.

При аналізі варіантів технологічного обладнання сортувальних ліній розглядаються стандартні рішення, які мають підтвердження щодо їх запровадження на території України, у першу чергу – Вінницької області.

У Вінницькій області існує місцевий виробник сортувальних ліній - ПрАТ «Барський машинобудівний завод». Серед прикладів створених об’єктів з застосуванням обладнання цього виробника наступні: Барська ОТГ, м. Іллінці, м. Козятин, сел. Муровані Курилівці.

Також у Вінницькій області є приклади створення сміттєсортувальних ліній з застосуванням обладнання ТОВ «Хаммель-Україна», м. Львів (м. Хмільник, Калинівська ОТГ).

Враховуючи відносно невеликі обсяги утворення ТПВ в населених пунктах області розглядаємо типову сміттєсортувальну лінію продуктивністю 15-20 тонн/добу (при тривалості робочого дня 8 годин). Характеристики обладнання прийняті за даними виробника ПрАТ «Барський машинобудівний завод».

Дані щодо аналізу експлуатації діючих та створення нових сміттєсортувальних ліній наведено у додатку 44.

Перелік сміттєсортувальних ліній, передбачених РПУВ, наведений у додатку 46.

Пункти підготування вторинної сировини

Варіант застосування Пункту підготування вторинної сировини за своїм функціональним призначенням близький до застосування сортувальної лінії, на яку доставляються роздільно зібрані ресурсоцінні компоненти ТПВ. Принциповою конструктивною відмінністю Пункту є відсутність автоматизованого обладнання для сортування (безпосередньо самої сортувальної лінії), яке замінено виділеним в спеціалізованому приміщенні місцем для ручного сортування. Ручне сортування відходів в Пункті здійснюється, як правило, на спеціальному столі або на забетонованій підлозі. В Пункті встановлюється прес для окремих компонентів відсортованих відходів. Таке спрощене технологічне оснащення процесу первинного оброблення дозволяє суттєво знизити капітальні та поточні витрати. При цьому слід враховувати, що застосування Пункту підготування вторинної сировини можливо лише для оброблення відносно невеликих обсягів відходів.

При створенні Пункту передбачаються функціональні зони вивантаження з автотранспорту привезених ресурсоцінних компонентів ТПВ, накопичення підготовленої вторинної сировини та тимчасового зберігання залишкових відходів, що не є ресурсоцінними та будуть вивезені на захоронення чи інші об’єкти оброблення. Ці зони мають тверде покриття та конструктивно можуть оформлюватися по-різному. Наприклад, для привезені до Пункту ресурсоцінні компоненти ТПВ можуть вивантажуватися у приймальний бункер; для тимчасового зберігання залишкових відходів, як правило, встановлюються звичайні контейнери для ТПВ. Можливі також інші варіанти.

Відносно доставлених до Пункту роздільно зібраних ресурсоцінних компонентів ТПВ здійснюється їх ручне (без застосування автоматизованих засобів) сортування по фракціям. Окремі види отриманої вторинної сировини пресуються та тимчасово зберігаються до моменту транспортування до місця подальшого перероблення, окремі види вторинної сировини накопичуються без пресування.

Залишкові відходи, що не мають ресурсної цінності, вилучаються та складуються окремо для їх вивезення на захоронення чи перероблення на інших об’єктах.

Капітальні витрати на створення Пункту підготування вторинної сировини включають наступні статті витрат:

- проектування, у т.ч. оцінка впливу на довкілля (ОВД);

- придбання обладнання;

- будівельно-монтажні роботи;

- інші капітальні витрати, у т.ч. непередбачені.

В залежності від прийнятих технічних рішень щодо закупівлі обладнання та виконання будівельних робіт, вартість об’єктів може змінюватися в широкому діапазоні.

Якщо Пункт підготування вторинної сировини буде створюватися на базі існуючого приміщення та не буде вводитися в експлуатацію як об’єкт будівництва, то можливе зменшення капітальних витрат до придбання обладнання.

Штат Пункту підготування вторинної сировини – 2 особи.

Таблиця 3.4. Мінімальні вимоги щодо технологічного оснащення Пункту підготування вторинної сировини

| Обладнання | Електрична потужність, кВт | Вартість, (без ПДВ), тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сортувальний стіл |  | 10,0 |  |
| Прес для паперу та полімерних відходів | 1,1 | 30,0 | Прес «Компакт»* https://anteco.biz/compact |
| Ваги |  | 1,0 |  |
| Контейнери для тимчасового зберігання відходів, що не мають ресурсної цінності |  | 12,0 | 2 контейнери для ТПВ пластикові (1,1 м3) |
| Усього |  | 53,0 |  |

* можливо використання іншого пресу, що призначений для пресування відходів паперу та полімерів. Рекомендується вибирати прес, що формує тюки, вага яких дозволяє обходитись без додаткового обладнання для їх переміщення та завантаження в автомобіль.

Таблиця 3.5. Орієнтовні капітальні витрати на створення Пункту підготування вторинної сировини

| № | Статті капітальних витрат | Пункт підготування вторинної сировини |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сума (без ПДВ), тис. грн. | Технічний / економічний строк експлуатації, років |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проектування, у т.ч. оцінка впливу на довкілля (ОВД) | 200 |  |
| 2 | Придбання обладнання | 53 | 10 |
| 3 | Будівельно-монтажні роботи | 600 | 15 |
| 4 | Інші капітальні витрати, у т.ч. непередбачені | 82 |  |
|  | Усього | 935 |  |

При заробітній платі працівників Пункту підготування вторинної сировини на рівні 6000 грн/рік, порогом його беззбиткового і економічно сталого функціонування є обсяг збирання ресурсоцінних відходів – орієнтовно 200 тонн/рік (в розрахунку на усереднений склад відходів невеликих міст і селищ), що відповідає охопленню роздільним збиранням ТПВ (на рівні вилучення 50 % ресурсоцінних складових) орієнтовно 3500 мешканців міста або селища, з урахуванням запровадження роздільного збирання в організаціях і установах. При заробітній платі робітників Пункту 8000 грн/рік, порогом його беззбиткового і економічно сталого функціонування є обсяг збирання ресурсоцінних відходів – орієнтовно 220 тонн/рік, що відповідає охопленню роздільним збиранням ТПВ орієнтовно 4000 мешканців міста або селища.

При цьому слід враховувати, що важливим є не тільки кількісні показники охоплення утворювачів відходів послугами роздільного збирання, а й те, наскільки повно і якісно здійснюється розділення відходів безпосередньо на місцях їх утворення.

Перелік Пунктів підготування вторинної сировини, передбачених РПУВ, наведений в додатку 46.

Об’єкти оброблення біовідходів

При реалізації РПУВ необхідно прагнути до досягнення цільового показника «Зменшення обсягу захоронення побутових відходів, відсотків до 30% (в 2030 році)». При цьому Директива 1999/31/ЄС вимагає досягнення обсягу захоронення біовідходів – 35%.

Для забезпечення наведених вимог планується створення об’єктів біологічного оброблення біовідходів. Як правило, це об’єкти з компостування відходів або з анаеробного зброджування. Окремі відходи утримання зелених насаджень можуть оброблятися шляхом механічного подрібнення для отримання тріски тощо.

Об’єкти централізованого біологічного оброблення біовідходів

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року передбачається створення потужностей з компостування біовідходів.

РПУВ передбачається, що об’єкти біологічного оброблення будуть створені в містах та селищах області, проте крім Вінницького та Жмеринського субрегіонів. Біовідходи зазначених субрегіонів будуть направлятися на оброблення на об’єкті МБП.

Об’єкти централізованого біологічного оброблення будуть забезпечувати оброблення біовідходів ТПВ, відходів від утримання зелених насаджень і, можливо, в окремих випадках будуть поєднані з об’єктами оброблення осадів від очищення комунальних стічних вод.

В якості додаткової умови для створення об’єктів біологічного оброблення біовідходів може розглядатися наявність заборони на захоронення відходів, що біологічно розкладаються та діючих механізмів виконання цієї заборони. В Україні цей механізм поки не діє.

Створення об’єктів біологічного оброблення біовідходів також буде потребувати сталого функціонування системи роздільного збирання біовідходів і логістики їх доставляння до об’єкту централізованого компостування або анаеробного оброблення.

Оскільки в Україні сьогодні відсутній позитивний досвід реалізації подібних проектів, на першому етапі реалізації РПУВ необхідно виконати детальне техніко-економічне обґрунтування конкретних рішень, що будуть реалізовані. За цією причиною чинна редакція РПУВ не містить конкретних технологічних параметрів установок біологічного оброблення біовідходів та економічних показників їх експлуатації. Витрати на створення об’єктів біологічного оброблення біовідходів можуть змінюватися в досить широкому діапазоні в залежності від прийнятих технічних рішень і будуть визначатися за результатами виконання ТЕО на етапі реалізації РПУВ.

Об’єкти індивідуального компостування біовідходів

Передбачається, що індивідуальне компостування біовідходів буде здійснюватися в приватних домогосподарствах сільської місцевості. Кількість та параметри обладнання для індивідуального компостування біовідходів визначається власниками домогосподарств, виходячи з їх потреби.

Перелік об’єктів централізованого біологічного оброблення біовідходів, передбачених РПУВ, наведений в додатку 46.

Об’єкт механіко-біологічного перероблення побутових відходів

Сценарій створення МБП в с. Людавка в РПУВ розглядається як пріоритетний. Для цього рішення на сьогодні область знаходиться на етапі вибору конкретного технологічного рішення. Нижче розглянутий варіант застосування МБП з технологією аеробного органічного оброблення біовідходів як більш розповсюджений.

Об’єкт МБП включає два блоки:

- блок механічного оброблення;

- блок біологічного оброблення.

Продуктами механічної частини МБП є:

- вторинна сировина;

- тверде паливо (RDF або подібне);

- залишок відходів не придатних для використання (направляється на захоронення).

Продуктами перероблення, що отримуються на біологічній частині МБП є:

- у разі застосування компостування біовідходів:

  - компост;

  - біостабілізований залишок біовідходів;

- у разі застосування анаеробного оброблення біовідходів:

  - біогаз;

  - біовідходи після оброблення.

Ринок вторинної сировини існує як в Україні в цілому, так і у Вінницькій області зокрема (додаток 17).

Отримане тверде паливо (RDF або подібне) – є основним продуктом перероблення відходів. Воно може використовуватися на цементних виробництвах або в спеціалізованому котельному обладнанні.

Цементні виробництва та спеціалізоване котельне обладнання для спалювання RDF у Вінницькій області відсутні. Найближчий цементний завод розташований у 
м. Кам'янець-Подільський. Відстань до м. Вінниця – 180 км. Відстань від м. Кам'янець-Подільський до м. Могилів-Подільський – 140 км.

Позитивний досвід застосування спеціалізованого котельного обладнання, що використовує RDF в якості палива в Вінницькій області, (і в Україні) відсутній. Проектна документація або ТЕО з переобладнання котельних або іншого енергетичного обладнання 
м. Вінниця або Вінницької області на цей час відсутні.

Орієнтовна потреба в переробленні відходів на об’єкті МБП для Південно-західного кластеру (при запровадженій та ефективно працюючій системі управління муніципальними відходами) складає:

- 105 тис. тонн/рік – для механічної частини;

- 55 тис. тонн/рік – для біологічної частини.

Потреба в переробленні відходів на об’єкті МБП визначена без урахування біовідходів від утримання зелених насаджень. Направлення цих відходів на МБП може призвести до необхідності збільшення потужності біологічної частини.

Параметри підприємств МБП та залишкові обсяги відходів, що можуть бути оброблені на таких об’єктах, підтверджують технологічну придатність МБП для застосування в Південно-західному кластері.

Аналіз доцільності створення об’єкту МБП наведений в додатку 47.

Наведені дані демонструють наступне:

1) МБП може функціонувати прибутково та бути інвестиційно привабливим при базових припущеннях, що були прийняті в розрахунках. При цьому показники МБП практично не залежать від випуску товарного компосту. Це пояснюється тим, що роздільно зібрані біовідходи МБП приймає безкоштовно (а можливо це ще буде потребувати додаткових витрат), а за приймання біовідходів в складі ТПВ МБП отримає оплату за встановленим тарифом. При цьому зростає фінансове навантаження на утворювачів відходів (у т.ч. населення), які за це сплачують. Найгіршим для МБП варіантом щодо оброблення біовідходів є приймання їх після роздільного збирання та реалізація компосту за низькою вартістю. Але навіть такий сценарій не впливає критично на параметри дохідності та інвестиційної привабливості МБП;

2) МБП має найбільшу чутливість до доходів від реалізації твердого палива та величини тарифу за приймання відходів на оброблення (тарифу на захоронення ТПВ).

Відсутність в Україні ринку твердого палива, виготовленого з ТПВ на об’єктах МБП, не дозволяє на цьому етапі точно прогнозувати майбутню вартість палива. Крім того слід зазначити, що в Україні сьогодні відсутні технологічні потужності, придатні для використання отриманого твердого палива (без їх додаткової модернізації та отримання необхідних дозвільних документів). Тому діяльність зі створення об’єкту МБП повинна проводитись одночасно зі створенням нових енергетичних об’єктів, або модернізації існуючих для використання отриманого твердого палива та отримання усіх необхідних дозвільних документів для цього;

3) Величина інвестиційних витрат також впливає на інвестиційну привабливість проекту зі створення МБП.

Перелік об’єктів інфраструктури оброблення побутових відходів наведені в додатку 46.

Очікувані показники зниження обсягів захоронення муніципальних відходів наведені в додатку 48. Розрахункові дані наведені за показниками утворення відходів станом на 2018 рік. З урахуванням прогнозного зменшення кількості населення та обсягів утворення побутових відходів (орієнтовно на 7%) до 2030 року, може спостерігатися зменшення відповідних показників за етапами поводження з побутовими відходами. Враховуючи відносно низьку якість вихідних даних (а саме відсутність повної та достовірної інформації про обсяги і склад відходів в області), вплив можливої зміни обсягів утворення відходів, викликаної зміною чисельності населення, не буде мати визначального значення.

Захоронення побутових відходів

Обсяг захоронення відходів на регіональних полігонах залежить від території охоплення (кількості населення та суб’єктів господарювання), а також ефективності впровадження заходів з мінімізації обсягів захоронення відходів. При аналізі очікуваних обсягів захоронення муніципальних відходів (додаток 48) враховуємо, що на полігонах ТПВ також можуть захоронюватися або використовуватися для пересипання шарів ТПВ промислові відходи ІІІ – ІV класу небезпеки. У розрахунках приймаємо, що обсяг промислових відходів може досягати 30% від загального обсягу захоронення. Очікувані обсяги захоронення відходів на регіональних полігонах наведені в таблиці 3.6.

Потужності регіональних полігонів повинні забезпечувати потребу в захороненні відходів відповідних кластерів на період не менше 20 років. Технологічні параметри регіональних полігонів наведені в таблиці 3.7.

Таблиця 3.6. Очікувані обсяги захоронення відходів на регіональних полігонах

| Кластери | Захоронення муніципальних відходів | Захоронення відходів, усього (з урахуванням промислових) |
| --- | --- | --- |
|  | Без заходів зі зменшення обсягів захоронення* | Після заходів зі зменшення обсягів захоронення | Без заходів зі зменшення обсягів захоронення* | Після заходів зі зменшення обсягів захоронення |
|  | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Північний кластер | 48123 | 28868 | 68747 | 41239 |
| Північно-західний кластер | 169677 | 26823 | 242396 | 38318 |
| Північно-східний кластер | 58811 | 35999 | 84016 | 51427 |
| Південно-західний кластер | 41942 | 26285 | 59918 | 37550 |
| Південний кластер | 53020 | 31748 | 75743 | 45355 |
| Південно-східний кластер | 34703 | 22437 | 49575 | 32052 |

*За виключенням тих, що використовуються у власних домогосподарствах

Таблиця 3.7. Технологічні параметри регіональних полігонів

| Кластери | Потужність полігону | Прийнята товщина шару відходів | Орієнтовна площа полігону | Час заповнення полігону (без реалізації заходів зі зменшення обсягів захоронення*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. тонн | м | га | Років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Північний кластер | 825 | 10 | 10 | 12 |
| Північно-західний кластер | 766 | 10 | 9 | 3 |
| Північно-східний кластер | 1029 | 10 | 13 | 12 |
| Південно-західний кластер | 751 | 10 | 9 | 13 |
| Південний кластер | 907 | 10 | 11 | 12 |
| Південно-східний кластер | 641 | 10 | 8 | 13 |

*За виключенням тих, що використовуються у власних домогосподарствах

Створення регіональних полігонів

В загальному вигляді витрати на захоронення включають:

- витрати на будівництво полігону;

- витрати на закупівлю обладнання;

- витрати на експлуатацію полігону;

- витрати на закриття та рекультивацію;

- витрати на догляд після закриття.

Капітальні витрати на створення регіонального полігону ТПВ

Капітальні витрати на створення полігону залежать від характеристик земельної ділянки, де буде розташований полігон, геологічних умов, характеристик залягання ґрунтових вод, планової потужності полігону, інфраструктури та інших факторів.

Капітальні витрати повинні передбачати покриття наступних складових:

- дослідження майданчику розташування полігону;

- проектування, включаючи дозвільні процедури;

- будівництво полігону та створення допоміжної інфраструктури (під’їзні дроги, електропостачання, водопостачання, водовідведення тощо);

- придбання необхідних засобів механізації.

Перелік об'єктів, які рекомендовано розташовувати у господарській зоні полігону ТПВ:

- Капітальний будинок адміністративно-побутового корпусу (допускається застосування збиранняних модульних приміщень);

- Вагова;

- Контрольно-пропускний пункт;

- Гараж з майстернями;

- Склад паливно-мастильних матеріалів;

- Склади будівельних матеріалів, спецодягу, господарського інвентарю тощо;

- Пожежні резервуари;

- Артезіанська свердловина;

- Резервуар питної води.

Полігон повинен бути забезпечений засобами механізації для виконання наступних робіт47:

- насування ТПВ на карту та їх розрівнювання;

- роздрібнення крупних фракцій ТПВ, ущільнення ТПВ;

- ізоляція шару ТПВ ізолюючим шаром ґрунту;

- влаштування та утримання тимчасових доріг;

- розробка ґрунту для ізоляції ТПВ;

- транспортування ґрунту на робочу карту;

- зволоження ТПВ на карті полігону, поливання доріг та майданчиків розвантаження.

Фактична величина інвестиційних витрат на створення регіональних полігонів може змінюватися в широкому діапазоні з наступних причин:

- можуть відрізнятися базові умови створення полігону;

- проектом можуть закладатися різні технічні рішення;

- на етапі виконання будівельних робіт можуть бути відхилення фактичних витрат від планових.

Як правило, полігони будують з розподілом на карти, що дозволяє розподіляти окремі витрати в часі. У випадку створення регіональних полігонів в Вінницькій області необхідна площа регіональних полігонів складає орієнтовно 8 – 13 га (за умови запровадження заходів зі зменшення обсягів захоронення відходів, передбачених РПУВ). За таких умов можливо планувати створення полігонів з 3-4 карти (конкретні рішення приймаються для кожного з полігонів на етапі передпроектних, більш детальних досліджень).

На момент розроблення РПУВ відсутні проектні рішення та кошториси на створення регіональних полігонів, а також дані попередніх оцінок витрат на їх створення, з урахуванням необхідних обсягів робіт. Таким чином в цьому аналізі застосовується метод бенчмаркінгу: обсяги витрат оцінюються за аналогічними проектами або питомими показниками (які в свою чергу отримані за узагальненням інших проектів).

Дані, що використані для оцінки капітальних витрат, отримані з урахуванням необхідності дотримання вимог європейського законодавства або законодавства США. Діючі національні вимоги щодо полігонів ТПВ близькі до європейських.

Поточні витрати

В загальному вигляді поточні операційні витрати включають:

- прямі матеріальні витрати:

  - витрати на споживання палива та електроенергії;

  - витрати на планові ремонти і обслуговування основного технологічного обладнання;

- прямі витрати з оплати праці (заробітна плата виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з відповідним технологічним процесом);

- єдині соціальні внески для виробничого персоналу;

- загальновиробничі витрати:

  - адміністративні витрати;

  - витрати зі збуту послуг (інформаційна компанія, відрядження тощо);

  - податки, збори (обов'язкові платежі).

Зведені дані щодо економічних показників регіональних полігонів наведені в таблиці 3.8. Створення регіональних полігонів не розглядалося з точки зору привабливості інвестиційного проекту.

Дані щодо вкладу в тариф витрат на захоронення відходів наведені в таблиці 3.9.

Таблиця 3.8. Економічні параметри регіональних полігонів

| Кластери | Потужність | Інвестиційні витрати на створення регіонального полігону (прийняті) | Операційні витрати на захоронення відходів | Витрати на рекультивацію | Витрати на догляд після закриття | Витрати на захоронення, усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. тонн | млн. грн | грн/тонну | грн/тонну | млн. грн | грн/тонну | млн. грн | грн/тонну | грн/тонну |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Північний кластер | 825 | 344 | 417 | 206 | - | 219 | 103 | 125 | 34 | 41 | 789 | - | 802 |
| Північно-західний кластер | 766 | 335 | 437 | 142 | - | 220 | 101 | 132 | 34 | 44 | 755 | - | 834 |
| Північно-східний кластер | 1029 | 364 | 354 | 195 | - | 213 | 109 | 106 | 36 | 35 | 690 | - | 708 |
| Південно-західний кластер | 751 | 333 | 443 | 209 | - | 221 | 100 | 133 | 33 | 44 | 830 | - | 841 |
| Південний кластер | 907 | 352 | 388 | 201 | - | 217 | 106 | 117 | 35 | 39 | 744 | - | 760 |
| Південно-східний кластер | 641 | 309 | 482 | 216 | - | 223 | 93 | 145 | 31 | 48 | 891 | - | 899 |
| Середнє значення | 820 | 340 | 420 | 195 | - | 219 | 102 | 126 | 34 | 42 | 783 | - | 807 |

Джерело: розрахункові дані

*Відхилення у визначенні інвестиційних витрат за питомими показниками з різних інформаційних джерел складає орієнтовно ±53%.

** Дані в таблиці 3.8 наведені без ПДВ.

#### 3.2.2.5. Тариф на послуги у сфері управління ТПВ

Визначальними для величини тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами є витрати на збирання відходів та їх перевезення до технологічного ядра - МБП або регіонального полігону - та витрати, пов’язані з захороненням відповідної частини відходів.

При аналізі величини тарифу приймаємо припущення, що витрати на збирання, транспортування та оброблення ресурсоцінних компонентів побутових відходів покриваються за рахунок реалізації отриманої продукції та через механізм розширеної відповідальності виробника (після прийняття відповідних нормативно-правових актів). Також приймаємо, що вартість за якою побутові відходи приймаються на оброблення на МБП дорівнює вартості захоронення відходів на полігоні. Таке припущення прийнято, щоб уникнути ситуації, коли захоронити відходи буде дешевше ніж направити на оброблення.

Аналіз витрат на збирання і перевезення відходів виконаний на прикладі застосування сміттєвозів:

- МАЗ-4901Р2-320;

- МАЗ-5904В2 «Сапфир»;

- KGB-80 КОБАЛЬТ;

- KGB-120 КОБАЛЬТ;

- Ford Cargo 2532DC Hidro-Mak HRP-18 2013;

- Ford Cargo 2532DC Hidro-Mak HRP-21 2013;

- Ford 1826DC Hidro-Mak HRP-15/16;

- FORD 2532 DC.

Середня складова тарифу, пов’язана зі збиранням побутових відходів в населених пунктах при умовній довжині маршруту 50 км, складає орієнтовно 
7,50 – 12,90 грн/(людину*місяць) без ПДВ. Відхилення складає (-28% – + 40%).

Складова амортизації сміттєвозів в тарифі складає в середньому 
2,38 грн/(людину*місяць) без ПДВ. Відхилення складає (-10% – + 20%).

Складова амортизації контейнерів в тарифі складає в середньому 
0,61 грн/(людину*місяць) без ПДВ. Відхилення складає (±30%).

Додаткові витрати на перевезення відходів до регіонального полігону залежать передусім від відстані до полігону (таблиця 3.10).

Дані щодо впливу витрат на захоронення відходів на тариф наведені в таблиці 3.9. Величина цих витрат, і відповідно їх внесок у тариф, буде залежати від частки відходів, що направляються на захоронення з урахуванням ефективності запровадження методів більш високого рівня пріоритетів ієрархії поводження з відходами.

Дані щодо очікуваної величини тарифів на послуги у сфері поводження з ТПВ наведені в таблиці 3.10.

В таблицях 3.9 та 3.10 наведені дані за умови обслуговування регіональним полігоном території кластеру, для двох варіантів:

- захоронення усіх відходів, що утворюються (до виконання заходів зі зменшення обсягів захоронення);

- захоронення відходів, що залишаються після виконання заходів зі зменшення обсягів захоронення.

Таблиця 3.9. Вклад в тариф витрат на захоронення відходів

| Кластери | До виконання заходів зі зменшення обсягів захоронення, грн/(людину*місяць) | Після виконання заходів зі зменшення обсягів захоронення, грн/(людину*місяць) |
| --- | --- | --- |
|  | Створення полігону | Операційні витрати на захоронення відходів | Витрати на рекультивацію | Витрати на догляд після закриття | Усього | Створення полігону | Операційні витрати на захоронення відходів | Витрати на рекультивацію | Витрати на догляд після закриття | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Північний кластер | 7,95 | 3,92 | 2,38 | 0,79 | 15,05 | 4,77 | 2,50 | 1,43 | 0,48 | 9,18 |
| Північно-західний кластер | 8,38 | 2,72 | 2,51 | 0,84 | 14,45 | 1,32 | 0,67 | 0,40 | 0,13 | 2,52 |
| Північно-східний кластер | 6,65 | 3,67 | 2,00 | 0,67 | 12,98 | 4,07 | 2,46 | 1,22 | 0,41 | 8,16 |
| Південно-західний кластер | 8,20 | 3,87 | 2,46 | 0,82 | 15,35 | 5,14 | 2,56 | 1,54 | 0,51 | 9,76 |
| Південний кластер | 7,41 | 3,83 | 2,22 | 0,74 | 14,20 | 4,43 | 2,48 | 1,33 | 0,44 | 8,68 |
| Південно-східний кластер | 8,73 | 3,90 | 2,62 | 0,87 | 16,13 | 5,64 | 2,62 | 1,69 | 0,56 | 10,52 |
| Середнє значення | 7,89 | 3,65 | 2,37 | 0,79 | 14,69 | 4,81* | 2,52* | 1,44* | 0,48* | 9,26* |

* осереднення без урахування Південно-західного кластеру

** Дані в таблиці 3.9 наведені без ПДВ.

Таблиця 3.10. Узагальнені дані щодо тарифу на послуги у сфері поводження з побутовими відходами, (грн/людину*місяць)

| Найменування субрегіонів | Збирання відходів | Транспортування до регіонального полігону | Захоронення (приймання на МБП) | Тариф, усього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | до - | після | до - | після | до - | після | до - | після |
| Усього Вінницька область | 12,9 - | 7,5 | 5,7 - | 0,0 | 16,1 - | 8,2 | 33,9 - | 15,7 |
| Барський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 3,2 - | 1,8 | 14,45 - | 10,00* | 30,6 - | 19,3 |
| Бершадський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 0 | 16,13 - | 10,52 | 29,0 - | 18,0 |
| Вінницький субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 2,1 - | 1,2 | 14,45 - | 10,00* | 29,5 - | 18,7 |
| Гайсинський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 3,7 - | 2,0 | 12,98 - | 8,16 | 29,6 - | 17,7 |
| Жмеринський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 1,6 - | 0,9 | 14,45 - | 10,00* | 29,0 - | 18,4 |
| Іллінецький субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 0 | 12,98 - | 8,16 | 25,9 - | 15,7 |
| Калинівський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 0 | 15,05 - | 9,18 | 28,0 - | 16,7 |
| Козятинський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 4,4 - | 2,4 | 15,05 - | 9,18 | 32,6 - | 19,1 |
| Крижопільський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 3,2 - | 1,8 | 14,20 - | 8,68 | 30,3 - | 18,0 |
| Ладижинська міська рада | 12,9 - | 7,5 | 2,7 - | 1,5 | 14,20 - | 8,68 | 29,8 - | 17,7 |
| Липовецький субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 1,6 - | 0,9 | 12,98 - | 8,16 | 27,5 - | 16,6 |
| Літинський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 2,4 - | 1,4 | 14,45 - | 10,00* | 30,0 - | 18,9 |
| Могилів – Подільський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 3,3 - | 1,8 | 15,35 - | 9,76 | 31,6 - | 19,1 |
| Мурованокуриловецький субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 0 | 15,35 - | 9,76 | 28,3 - | 17,3 |
| Немирівський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 2,6 - | 1,4 | 12,98 - | 8,16 | 28,5 - | 17,1 |
| Оратівський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 2,4 - | 1,4 | 12,98 - | 8,16 | 28,3 - | 17,1 |
| Піщанський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 4,9 - | 2,7 | 14,20 - | 8,68 | 32,0 - | 18,9 |
| Погребищенський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 4,4 - | 2,4 | 12,98 - | 8,16 | 30,3 - | 18,1 |
| Теплицький субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 3,7 - | 2,1 | 16,13 - | 10,52 | 32,7 - | 20,1 |
| Тиврівський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 2,2 - | 1,2 | 14,45 - | 10,00* | 29,6 - | 18,7 |
| Томашпільський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 1,8 - | 1,0 | 14,20 - | 8,68 | 28,9 - | 17,2 |
| Тростянецький субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 2,8 - | 1,6 | 16,13 - | 10,52 | 31,8 - | 19,6 |
| Тульчинський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 0 | 14,20 - | 8,68 | 27,1 - | 16,2 |
| Хмільницький субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 4,3 - | 2,4 | 15,05 - | 9,18 | 32,3 - | 19,1 |
| Чернівецький субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 5,6 - | 3,1 | 15,35 - | 9,76 | 33,9 - | 20,4 |
| Чечельницький субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 1,9 - | 1,1 | 16,13 - | 10,52 | 30,9 - | 19,1 |
| Шаргородський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 4,6 - | 2,6 | 15,35 - | 9,76 | 32,9 - | 19,9 |
| Ямпільський субрегіон | 12,9 - | 7,5 | 5,7 - | 3,2 | 14,20 - | 8,68 | 32,8 - | 19,4 |

* для Північно-західного кластеру наведена вартість приймання відходів на МБП

У цілому очікувані тарифи знаходяться в межах економічної доступності для оплати населенням (1-1,5% від середнього доходу). Дані про рівень економічної доступності тарифу на послуги у сфері поводження з ТПВ наведені в таблиці 3.11.

При цьому наведені в таблиці 3.10 тарифи не включають складових компенсації витрат на створення та оновлення контейнерних майданчиків та інших об’єктів інфраструктури для збирання ТПВ, та окремих специфічних відходів у складі ТПВ. Ці витрати можуть бути покриті за рахунок місцевих бюджетів, або додатково включені до тарифу на послуги.

Також наведені в таблиці 3.10 тарифи не включають складових компенсації операційних витрат, пов’язаних з поводженням зі специфічними відходами у складі ТПВ. Частина таких витрат може покриватися через механізми «розширеної відповідальності виробника», інших економічних механізмів, або повинні бути включені в тариф у якості додаткових складових витрат.

Таблиця 3.11. Рівень доступності тарифу на послуги у сфері поводження з ТПВ

| Рік Назва показника | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середній наявний дохід на одну особу |  |  |  |  |  |  |
| грн на рік | 30790 | 40362 | 45814 | 58006 | 89857 | 173229 |
| грн на місяць | 2566 | 3364 | 3818 | 4834 | 7488 | 14436 |
| Рівень доступності тарифу на послуги у сфері поводження з ТПВ |  |  |  |  |  |  |
| 1% від середнього доходу, грн / (людину*місяць) | 25,66 | 33,64 | 38,18 | 48,34 | 74,88 | 144,36 |
| 1,5% від середнього доходу, грн / (людину*місяць) | 38,49 | 50,46 | 57,27 | 72,51 | 112,32 | 216,54 |

## 3.3. Розвиток інфраструктури управління побутовими відходами

Інфраструктура управління муніципальними відходами включає:

- об’єкти інфраструктури збирання муніципальних відходів;

- об’єкти інфраструктури оброблення муніципальних відходів;

- об’єкти інфраструктури захоронення муніципальних відходів.

Є важливим, щоб діяльність із розвитку об’єктів інфраструктури управління відходами була синхронізована з процесом розвитку надання послуг з поводження з побутовими відходами в населених пунктах області.

Для створення об’єктів інфраструктури обов’язковим є наявність умов для ефективного і сталого функціонування відповідних об’єктів в довгостроковій перспективі. Однією з умов є забезпеченість визначених об’єктів інфраструктури необхідною кількістю відходів, що будуть оброблятися. Створення усіх з запланованих об’єктів потребує запровадження та ефективного функціонування системи роздільного збирання ТПВ.

На момент розроблення РПУВ послугами з централізованого збирання та вивезення побутових відходів охоплено 296 з 1475 населених пунктів області, з яких тарифи на послуги встановлені лише в 128 населених пунктах (додаток 14). Роздільне збирання відходів запроваджене в 161 населеному пункті області (додаток 15).

Розвиток інфраструктури збирання муніципальних відходів

Перелік об’єктів інфраструктури збирання відходів наведений в додатку 43.

Створення об’єктів інфраструктури збирання відходів здійснюється як елемент розвитку систем управління муніципальними відходами відповідних територій. Кількість, характеристики, а також необхідні інвестиційні витрати на створення об’єктів інфраструктури збирання відходів, будуть визначатися органами місцевого самоврядування на етапі реалізації РПУВ.

Національні вимоги щодо строків створення об’єктів інфраструктури збирання відходів встановлені щодо створення до 2022 року в обласних центрах мережі пунктів збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку, а також створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання).

Таблиця 3.12. Створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання

| № | Найменування територіальних громад | Найменування міст | Кількість населення | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | осіб | рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Вінницька | м. Вінниця | 371855 | до 2023 |
| 2 | Жмеринська | м. Жмеринка | 34537 |  |
| 3 | Могилів-Подільська | м. Могилів –Подільський | 30982 |  |
| 4 | Хмільницька | м. Хмільник | 27941 |  |
| 5 | Гайсинська | м. Гайсин | 25672 |  |
| 6 | Козятинська | м. Козятин | 24455 | до 2030 |
| 7 | Ладижинська | м. Ладижин | 22682 |  |
| 8 | Калинівська | м. Калинівка | 18906 |  |
| 9 | Барська | м. Бар | 16136 |  |
| 10 | Тульчинська | м. Тульчин | 15051 |  |

Розвиток інфраструктури оброблення муніципальних відходів

РПУВ передбачено експлуатацію діючих та створення нових об’єктів інфраструктури управління побутовими відходами. Перелік об’єктів інфраструктури оброблення відходів наведений в додатку 45 та на рис. 3.7. Дані про об’єкти, що планується створити, наведені в додатку 47.

Рис. 3.6. Об’єкти інфраструктури оброблення муніципальних відходів

Пункти підготування вторинної сировини

Створення пунктів підготування вторинної сировини потребують найменших капітальних витрат відносно створення інших об’єктів оброблення відходів, передбачених РПУВ, і мають найменші фінансові ризики. Створення таких пунктів передбачається, як елемент системи роздільного збирання відходів. Пункти підготування вторинної сировини мають бути створені до 2023 року.

Сміттєсортувальні лінії

Фінансово-економічні показники функціонування сміттєсортувальних ліній значною мірою залежать від обсягів відходів, що будуть надходити на сортування, та якісних характеристик відходів.

До ризиків слід відносити ситуації, коли сміттєсортувальні лінії не вдається завантажити необхідною кількістю відходів для сортування. Це може бути або внаслідок незначних обсягів утворення відходів на відповідних територіях обслуговування, або з причини неефективної системи збирання відходів.

Слід зазначити, що при розробленні РПУВ були відсутні достовірні та повні дані щодо обсягів утворення відходів та їх складу. Розрахунки щодо визначення доцільності створення сортувальних ліній та прогнозних параметрів їх функціонування виконувалися з використанням ряду припущень.

Створення сортувальних ліній потребує істотних інвестиційних витрат, а функціонування таких об’єктів є достатньо чутливим до коливань обсягів відходів, їх складу, вартості вторинної сировини, витрат на оплату праці тощо.

Враховуючи вищенаведене, створення сортувальних ліній планується здійснювати лише при гарантованому охопленні необхідних територій послугами з поводження з побутовими відходами.

Для окремих субрегіонів в якості тимчасового рішення може розглядатися створення пунктів підготування вторинної сировини, які будуть функціонувати до того етапу, коли їх завантаженість буде завелика і створення сміттєсортувальної лінії буде обґрунтованим.

Об’єкти централізованого біологічного оброблення біовідходів

РПУВ передбачається, що в області повинні бути створені об’єкти централізованого біологічного оброблення біовідходів, на яких буде отримуватися цільовий продукт, що буде направлений на рециклінг, а не на захоронення.

Фактори, що слід враховувати при реалізації завдань зі створення об’єктів централізованого біологічного оброблення біовідходів:

1) створення об’єктів оброблення біовідходів потребує запровадження роздільного збирання відповідних відходів. Відповідна вимога міститься також у Директиві 2008/98/ЄС «Про відходи та скасування деяких Директив»;

2) у Вінницькій області відсутній позитивний досвід створення об’єктів централізованого оброблення біовідходів.

Розвиток інфраструктури об’єктів централізованого оброблення біовідходів здійснюється поетапно:

1) розроблення ТЕО зі створення об’єктів централізованого оброблення біовідходів у Вінницькій області з урахуванням організації роздільного збирання біовідходів;

2) створення пілотного об’єкту централізованого оброблення біовідходів;

3) масове запровадження створення об’єктів централізованого оброблення біовідходів з урахуванням отриманого досвіду.

Об’єкт поглибленого перероблення відходів

Варіант створення МБП обрано пріоритетним сценарієм. Передбачається, що такий варіант буде відпрацьований на рівні ТЕО, на підставі якого буде прийматися кінцеве рішення щодо можливості та доцільності створення цього об’єкту у Вінницькій області. В якості альтернативного сценарію розглядається створення сміттєспалювального заводу.

Підвищені ризики будівництва МБП зумовлені наступними факторами.

Фінансово-економічні показники функціонування МБП значною мірою залежать від можливостей та умов реалізації твердого палива (RDF або подібного), що є основним продуктом, який виготовляється в результаті перероблення відходів.

Отримане тверде паливо теоретично може використовуватися на цементних виробництвах або в спеціалізованому котельному обладнанні.

Цементні виробництва та спеціалізоване котельне обладнання для спалювання RDF у Вінницькій області відсутні. Найближчий цементний завод розташований у м. Кам'янець-Подільський. Відстань до м. Вінниця – 180 км. Відстань від м. Кам'янець-Подільський до м. Могилів-Подільський – 140 км.

Досвід застосування спеціалізованого котельного обладнання, що використовує RDF в якості палива в Вінницькій області (і в Україні) відсутній.

Проектна документація або ТЕО з переобладнання котельних або іншого енергетичного обладнання м. Вінниця або Вінницької області на цей час відсутні.

Таким чином, у РПУВ передбачено на першому етапі розроблення ТЕО зі створення МБП з урахуванням інфраструктури споживання твердого палива, що буде виготовлятися.

В залежності від результатів ТЕО будуть прийматися рішення щодо доцільності будівництва МБП.

У разі негативного висновку ТЕО, відпрацьовується альтернативний сценарій іншого технічного рішення щодо поглибленого перероблення відходів, зокрема створення сміттєспалювального заводу в м. Вінниця.

Розвиток інфраструктури захоронення муніципальних відходів

Розвиток інфраструктури захоронення муніципальних відходів полягає у будівництві регіональних полігонів ТПВ.

За цим напрямом у РПУВ передбачено:

1) визначення / уточнення місць розташування регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними, на основі попередньо визначених кластерів;

2) будівництво та облаштування регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними (включаючи розроблення ПКД та інші необхідні кроки).

## 3.4. Закриття несанкціонованих сміттєзвалищ та сміттєзвалищ, що не відповідають санітарним та екологічним вимогам

Національним планом управління відходами передбачені наступні заходи щодо закриття несанкціонованих сміттєзвалищ та сміттєзвалищ, що не відповідають санітарним та екологічним вимогам [2]:

- проведення інвентаризації полігонів відходів, що не є небезпечними (у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів);

- проведення оцінки ризику полігонів відходів, що не є небезпечними (у дворічний строк після затвердження методики проведення оцінки ризику для довкілля від об’єктів з оброблення відходів);

- підготовка та затвердження переліку полігонів відходів, що не є небезпечними, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку полігонів відходів, що не є небезпечними, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами (у шестимісячний строк після проведення інвентаризації та оцінки ризику);

- розроблення та затвердження планів заходів щодо приведення полігонів відходів, що не є небезпечними, у відповідність із встановленими вимогами (у шестимісячний строк після затвердження переліку полігонів побутових відходів, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку полігонів побутових відходів, що повинні бути приведені у відповідність з вимогами законодавства);

- припинення експлуатації/закриття сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам (одночасно із введенням в експлуатацію нових регіональних полігонів побутових відходів);

- розроблення проектів рекультивації сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам (після затвердження переліку полігонів побутових відходів, що повинні бути закриті, та переліку полігонів побутових відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами);

- проведення рекультивації сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам (після погодження проектів рекультивації полігонів побутових відходів і сміттєзвалищ, які не відповідають встановленим вимогам).

При цьому на момент розроблення РПУВ на національному рівні відсутні затверджені належним чином нормативні документи щодо порядку проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів, а також методика проведення оцінки ризику для довкілля від об’єктів з оброблення відходів. За такої ситуації не є можливим визначення в РПУВ термінів виконання відповідних заходів, передбачених Національним планом управління відходами.

При прийнятті необхідних нормативно-правових заходів заходи, передбачені Національним планом управління відходами, будуть проведені в області з дотриманням часових термінів, передбачених Національним планом управління відходами.

При цьому до прийняття на рівні держави зазначених вище нормативних та методичних документів, діяльність із закриття несанкціонованих сміттєзвалищ та сміттєзвалищ, що не відповідають санітарним та екологічним вимогам на рівні Вінницької області, буде здійснюватися наступним чином.

1. З усіх полігонів, наявних на території області, виділяються такі, для яких припускається можливим їх експлуатація до моменту вичерпання їх технологічного ресурсу, або до введення в експлуатацію регіонального полігону відповідного кластеру.

Відбір полігонів виконаний за наступними критеріями:

- полігони, що мають проектно-конструкторську документацію;

- полігони/звалища, площа яких більша 2 га;

- найбільші полігони/звалища, що розташовані на території ОТГ або районів, і які розглядаються як єдина можливість для захоронення ТПВ на період до вирішення питання щодо альтернативи.

У Вінницькій області налічується 82 полігони полігонів/звалища, які відповідають хоча б одному із наведених критеріїв. Більш детальні дані про ці полігони наведені в додатку 22.

Ці полігони розглядаються в якості технологічного резерву забезпечення захоронення ТПВ до моменту введення в експлуатацію регіональних полігонів.

2. Ті полігони, що не увійшли до визначеного переліку, мають бути закриті якнайшвидше (І черга). Таких полігонів і звалищ – 659 одиниць. При цьому слід враховувати, що закриття полігонів і звалищ можливе лише після створення умов для утворювачів відходів щодо легального позбавлення від ТПВ та захоронення відходів на спеціально визначених місцях. Також слід враховувати, що закриття та рекультивація сміттєзвалищ та полігонів потребує значних фінансових ресурсів, що є обмежуючим фактором для закриття першої черги полігонів до 2023 року. Навіть за наявності державної фінансової підтримки очікується, що до 2023 року буде закрито 130 звалищ з цієї категорії. В період до 2030 року очікується закриття усіх звалищ, що віднесені до першочергового закриття.

3. Закриття полігонів, які відповідають хоча б одному з критеріїв за п. 1, розглядається у другу чергу (по мірі їх заповнення) після 2023 року. Враховуючи організаційні і фінансові обмеження, передбачається, що до 2030 року буде закрито 30 таких полігонів та звалищ.

## 3.5. Управління специфічними потоками відходів

Управління потоками відходів спрямоване на досягнення цільових показників Національної стратегії управління відходами, вирішення наявних місцевих проблем та попередження загроз.

Управління потоками відходів здійснюється з урахуванням ієрархії методів управління та включає діяльність за наступними напрямами:

- створення та підтримання регіональної системи управління відходами;

- мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами;

- інформаційно-просвітницька діяльність.

Створення та підтримання регіональної системи управління відходами забезпечує централізовану координаційну функцію, інформаційне методичне та фінансове забезпечення розвитку та функціонування системи управління на рівні області спрямовану на реалізацію РПУВ та досягнення визначених цільових показників.

На рівні області закладається інституційна основа реалізації РПУВ та забезпечується:

- врахування стратегічних та операційних цілей та завдань а також запланованих заходів РПУВ у відповідних регіональних стратегіях розвитку, планах заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, інвестиційних програм (проектах), спрямованих на розвиток регіону;

- підсилення інституційної спроможності суб’єктів, на яких покладаються управлінські функції у сфері управління відходами;

- створення та функціонування системи моніторингу діяльності у сфері управління відходами, зокрема реалізації РПУВ.

### 3.5.1. Управління муніципальними відходами

Створення та підтримання регіональної системи управління відходами (в частині муніципальних відходів)

Створення та підтримання регіональної системи управління відходами (в частині муніципальних відходів) включає:

- запровадження механізмів організаційної та фінансової підтримки єдиних систем управління муніципальними відходами на рівні кластерів (субрегіональних систем управління муніципальними відходами);

- створення та забезпечення функціонування субрегіональних систем управління муніципальними відходами:

  - уточнення меж кластерів (за потреби);

  - розроблення локальних планів управління відходами для кластерів;

  - узгодження з РПУВ містобудівної документації обласного рівня, рівня районів та ОТГ;

  - узгодження схем санітарного очищення населених пунктів з РПУВ;

- підсилення кваліфікації фахівців сфери управління муніципальними відходами;

- створення та забезпечення функціонування інфраструктурних об’єктів управління муніципальними відходами, передбачених РПУВ;

- розвиток послуг у сфері управління муніципальними відходами, у т.ч. розширення роздільного збирання побутових відходів.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з муніципальними відходами

Мінімізація навантаження на довкілля пов’язаного з муніципальними відходами досягається шляхом реалізації комплексу заходів з дотриманням ієрархії методів управління відходами.

Запобігання утворенню відходів

Оскільки обсяги утворення побутових відходів та їх склад визначаються переважно структурою споживання населення, основним управлінським механізмом, що застосовується в цій сфері є інформаційно-просвітницька діяльність, спрямована на пропаганду ощадливого споживання та застосування відповідних методів та підходів.

В якості запобігання утворенню відходів, від яких необхідно позбавлятися, розглядається запровадження (або розширення використання) індивідуального компостування біовідходів у приватних домогосподарствах сільської місцевості, а також приміських районів міст.

Підготовка до повторного використання відходів

Діяльність за напрямом включає запровадження у населених пунктах роздільного збирання відходів, які придатні до повторного використання, створення об’єктів інфраструктури для збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку, а також організацію та проведення інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на пропаганду розширення повторного використання товарів, які були у вжитку.

Перероблення відходів

Діяльність за напрямом включає:

- запровадження та розширення роздільного збирання побутових відходів, включаючи створення об’єктів інфраструктури збирання відходів;

- створення та забезпечення функціонування об’єктів інфраструктури сортування побутових відходів та підготування вторинної сировини для її подальшого перероблення;

- створення та забезпечення функціонування об’єктів централізованого біологічного оброблення біовідходів;

- сприяння створенню потужностей з переробки вторинної сировини;

- організацію та проведення інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня участі населення в роздільному збиранні відходів.

Інші види утилізації, у тому числі отримання енергії

Діяльність за напрямом включає створення та забезпечення функціонування об’єкту поглибленого перероблення муніципальних відходів, спрямованого на використання енергетичного потенціалу відходів (МБП або сміттєспалювального заводу).

Видалення відходів

Діяльність за напрямом включає зменшення кількості місць для видалення побутових відходів та створення мережі регіональних полігонів побутових відходів.

Охоплення утворювачів відходів послугами у сфері поводження з побутовими відходами

Розширення охоплення утворювачів (населення, організацій, установ) послугами у сфері поводження з побутовими відходами потребує, як узгодженості дій органів місцевого самоврядування та надавачів послуг, так і наявності необхідного матеріально-технічного забезпечення.

Кількість сміттєвозів, необхідних для забезпечення потреби області, може відрізнятися в широкому діапазоні в залежності від типів сміттєвозів та логістичних рішень з організації збирання та перевезення відходів.

На етапі розроблення локальних планів управління відходами для кластерів визначаються потреби в придбанні сміттєвозів та контейнерів, створенні об’єктів інфраструктури системи управління відходами, визначається послідовність дій щодо створення єдиної системи управління муніципальними відходами на території кластеру.

Виходячи з визначених в локальних планах потреб, здійснюється придбання автотранспортних засобів.

Управління муніципальними відходами повинно включати інформаційно-просвітницьку діяльність.

### 3.5.2. Управління небезпечними відходами

#### 3.5.2.1. Небезпечні відходи (в цілому)

Небезпечні відходи у складі побутових

У сфері управління небезпечними відходами у складі побутових необхідно забезпечити:

- мінімізацію утворення небезпечних відходів у складі побутових відходів;

- організацію системи роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів для передачі на подальше оброблення.

Запобігання утворенню небезпечних відходів у складі побутових відходів забезпечується шляхом включення відповідних питань до постійної інформаційної компанії.

Цільове створення об’єктів орієнтованих на оброблення небезпечних відходів у складі побутових в області в РПУВ не передбачається. Усі зібрані небезпечні відходи будуть передаватися спеціалізованим організаціям для їх оброблення на установках, що розташовані за межами області. За наявності розташованих в області установок з оброблення небезпечних відходів, на які можуть передаватися зібрані відходи, такий варіант також може мати місце.

Варіанти технічних рішень з організація збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів:

- створення стаціонарних пунктів приймання небезпечних відходів у складі побутових відходів;

- організація приймання небезпечних відходів у складі побутових відходів у «мобільні пункти приймання».

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року передбачається, що у містах з населенням більше 50 тисяч осіб повинні створюватися спеціалізовані комунальні пункти збирання відходів, орієнтовані у т.ч. на збирання небезпечних відходів у складі побутових. У Вінницькій області під цей критерій підпадає лише одне місто – Вінниця.

Орієнтовна кількість комунальних пунктів збирання відходів для м. Вінниця складає 7 одиниць (з розрахунку 1 пункт на 50 тисяч мешканців). Остаточне рішення щодо кількості комунальних пунктів збирання відходів приймається органами місцевого самоврядування.

Крім того, у відповідності до п. 11.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» в населених пунктах слід передбачати місця для встановлення пунктів приймання відходів паперу, пластику, скла, відходів упаковки, відпрацьованих батарейок, батарей і акумуляторів, електричного і електронного обладнання та шин.

В цілому такі пункти можуть застосовуватися у т.ч. для приймання окремих небезпечних відходів у складі побутових.

Площа земельних ділянок для одного пункту приймання вторинної сировини повинна становити 15-30 м2. Для узагальнених розрахунків площі земельної ділянки, для організації пункту приймання вторинної сировини слід приймати 3м2 на 1000 осіб населення.

Рішення про кількість таких пунктів приймається органами місцевого самоврядування. Рекомендована орієнтовна кількість таких пунктів наведена в додатку 43.

Для перевезення небезпечних відходів у складі побутових необхідно застосування спеціалізованих транспортних засобів. Ці машини можуть також застосовуватися для організації збирання небезпечних відходів в якості «мобільних пунктів приймання».

Для організація діяльності зі збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів надавач послуг повинен отримати відповідні ліцензії (на перевезення небезпечних відходів та на поводження з небезпечними відходами).

Слід враховувати, що надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами відноситься до ліцензованих видів діяльності.

Небезпечні відходи суб’єктів господарювання

У сфері управління небезпечними відходами суб’єктів господарювання необхідно забезпечити:

- мінімізацію утворення небезпечних відходів суб’єктів господарювання (у т.ч. мінімізація рівнів небезпеки відходів, що утворюються);

- максимально повну передачу суб’єктами господарювання небезпечних відходів спеціалізованим організаціям, що мають відповідні ліцензії;

- кінцевого оброблення відходів в спосіб, що гарантує захист довкілля у відповідності до чинних вимог законодавства.

Уся відповідальність за управління цими відходами покладається на їх власників, які чітко визначені. Органи влади повинні забезпечити виконання власниками відходів, а також організаціями, що здійснюють діяльність у сфері управління небезпечними відходами власних повноважень та/або умов контрактів з надання послуг, що стосуються управління небезпечними відходами.

Створення об’єктів оброблення промислових небезпечних відходів РПУВ не передбачається.

Діяльність з управління небезпечними відходами суб’єктів господарювання, передбачена РПУВ полягає у наданні інформаційної підтримки та організаційного сприяння суб’єктам господарювання щодо запровадження систем екологічного менеджменту у відповідності до стандарту ISO 14001, «методології більш чистого виробництва» у т.ч. створення та функціонування регіонального центру запровадження більш чистих виробництв (технологій) для мінімізації обсягів утворення відходів.

#### 3.5.2.2. Відпрацьовані нафтопродукти

У сфері управління відпрацьованими нафтопродуктами необхідно забезпечити:

- максимально повну передачу відпрацьованих нафтопродуктів спеціалізованим організаціям, що мають відповідні ліцензії;

- кінцеве оброблення відходів в спосіб, що гарантує захист довкілля у відповідності до вимог законодавства.

Слід враховувати, що надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами (у т.ч. відпрацьованими нафтопродуктами) відноситься до ліцензованих видів діяльності.

Враховуючи особливості наявного правового регулювання та можливості застосування управлінських важелів впливу, діяльність у сфері управління відпрацьованими нафтопродуктами полягає у забезпеченні дотримання суб’єктами господарювання відповідних вимог законодавства. Управлінські впливи за напрямом аналогічні діяльності з управління небезпечними відходами суб’єктів господарювання.

Однією з проблем у сфері управління відпрацьованими нафтопродуктами є низька якість інформації про фактичні обсяги утворення відпрацьованих нафтопродуктів в області (дані існуючих систем обліку є не повними та значно відрізняються між собою).

Вдосконалення системи управління відпрацьованими нафтопродуктами

У РПУВ передбачається вдосконалення системи узагальнення даних обліку відпрацьованих нафтопродуктів.

Усі суб’єкти господарювання повинні здійснювати первинний облік відходів, визначати показник загального утворення відходів (Пзув) і, в залежності від величини Пзув, складати реєстрові карти об’єктів утворення відходів або подавати декларації про відходи відповідно до вимог законодавства.

Складання реєстрових карт об’єктів утворення відходів та декларацій про відходи передбачають формування відповідних файлів в форматі Excel, який направляється в профільний департамент ОДА.

РПУВ передбачається узагальнення даних реєстрових карт об’єктів утворення відходів та декларацій про відходи усіх медичних закладів і формування єдиної відомчої бази даних щодо поводження з відпрацьованими нафтопродуктами.

Узагальнені (уточнені) дані щодо відпрацьованих нафтопродуктів використовуються для забезпечення контролю щодо передачі цих відходів ліцензованим суб’єктам господарювання, а також в якості інструменту системи моніторингу.

#### 3.5.2.3. Відходи, що містять СОЗ

У сфері управління відходами, що містять СОЗ, необхідно забезпечити:

- позбавлення накопичених непридатних до застосування ХЗЗР;

- очищення та реабілітація земельних ділянок, забруднених непридатними до застосування ХЗЗР.

При виборі рішень в напрямі управління непридатними для застосування ХЗЗР розглядаються наступні варіанти:

- створення установки (установок) для знищення небезпечних відходів, у т.ч. ХЗЗР та СОЗ;

- вивезення відходів на межі області / держави для подальшого оброблення;

- використання Джуринського отрутомогильника для тимчасового розміщення накопичених на території області непридатних до застосування ХЗЗР.

В області є потреба в розвитку інфраструктури оброблення небезпечних відходів. Розвинення інфраструктури оброблення небезпечних відходів в області потребує оцінки довгострокової потреби з урахуванням аналізу поточних та перспективних обсягів утворення, наявних запасів та планів щодо ввезення на оброблення небезпечних відходів (у т.ч. промислових, медичних, сільськогосподарських, у складі побутових тощо).

Накопичені на території області непридатні для застосування ХЗЗР в обсязі орієнтовно 2949 тонн являють собою проблему, що потребує разового вирішення. Управління ХЗЗР планується вибудовувати таким чином, щоб не створювати місць накопичення непридатних ХЗЗР у майбутньому. Для знищення непридатних для застосування ХЗЗР застосовують переважно термічні методи.

На даний момент в область не ввозяться небезпечні відходи для їх оброблення і плани щодо ввезення в область небезпечних відходів відсутні.

За результатами техніко-економічних розрахунків та проведення консультацій варіант щодо створення установки (установок) для знищення небезпечних відходів, у т.ч. ХЗЗР та СОЗ виключений з планової діяльності РПУВ.

Прийнятим сценарієм РПУВ є вивезення накопичених непридатних до застосування ХЗЗР за межі області / держави для подальшого оброблення.

Вартість вивезення та знищення не придатних до застосування ХЗЗР оцінюється орієнтовно в 3 - 5 доларів США за кілограм або літр ХЗЗР або забрудненого матеріалу. Ця вартість покриває витрати на перезатарювання, очищення майданчика, перевезення в Європу та спалювання в спеціалізованих високотемпературних установках.

Вартість вивезення і подальшого знешкодження небезпечних відходів з Вінницької області у 2012 році склала орієнтовно 2,5 Євро за кг.

Таблиця 3.13. Орієнтовні витрати на вивезення та знешкодження відходів

| Показники | Одиниці виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Отрутохімікати (Джуринський отрутомогильник) | тонн | 2100 |  |  |
| Вартість вивезення | Доларів/тонну | 3000 | - | 5000 |
| Витрати | млн. Доларів | 6300 | - | 10500 |
|  | млн. грн | 157896 | - | 263160 |
| Непридатні до застосування ХЗЗР (склади Вінницької області) | тонн | 849,239 |  |  |
| Вартість вивезення | Доларів/тонну | 3000 | - | 5000 |
| Витрати | млн. Доларів | 2547,7 | - | 4246,2 |
|  | млн. грн | 63853 | - | 106422 |
| Витрати усього | млн. Доларів | 8847,7 | - | 14746,2 |
|  | млн. грн | 221749 | - | 369582 |

Слід враховувати, що надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами (у т.ч. такими, що містять СОЗ) відноситься до ліцензованих видів діяльності.

### 3.5.3. Управління промисловими відходами

#### 3.5.3.1. Відходи видобувної промисловості і розроблення кар'єрів

Загальний обсяг відходів видобувної промисловості у Вінницькій області складає на рівні 0,02% від обсягу утворення відходів в області. Проблеми та загрози, пов’язані з відходами видобувної промисловості не виявлені.

РПУВ не включає окремих заходів щодо управління відходами видобувної промисловості. Управління цими відходами здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

#### 3.5.3.2. Відходи переробної промисловості

До виробництв переробної промисловості Вінницькій області, що мають проблеми або загрози, пов’язані з утворенням відходів, відносяться:

      - виробництво етилового спирту;

      - виробництво цукру.

Виробництво етилового спирту

Кожен спиртзавод та завод з виробництва альтернативного палива на основі спирту етилового має місця видалення барди. Поля фільтрації (бардонакопичувачі) займають значні площі земельних ділянок, мають підвищені ризики надмірного екологічного навантаження на довкілля та виникнення соціальних напружень.

При цьому в області відсутні об’єктивні дані про вплив цих місць видалення відходів на довкілля та їх відповідність до вимог чинного законодавства.

РПУВ передбачено паспортизацію місць видалення барди спиртової і внесення даних в обласний і державний Реєстри місць видалення відходів у відповідності до чинного Порядку.

На підставі даних паспортів обласна держадміністрація готують висновки щодо рівня екологічної безпеки МВВ, визначає категорію їх екологічної безпеки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Висновки надсилаються власникам МВВ для вжиття ними заходів, спрямованих на забезпечення екологічно безпечного функціонування МВВ.

Спиртзаводи мають державну форму власності. Сьогодні спиртзаводи області мають низький ступень завантаженості технологічного обладнання. Є ймовірність їх приватизації.

РПУВ передбачається, що в області повинна бути проведена робота щодо визначення перспектив розвитку спиртової галузі або закриття окремих спиртзаводів.

З урахуванням даних паспортизації МВВ, даних аналізу перспектив розвитку галузі в області повинен бути розроблений план дій щодо управління зазначеними відходами, який повинен включати заходи щодо мінімізації обсягів видалення барди на поля МВВ шляхом її утилізації, а також заходи щодо забезпечення екологічно безпечного функціонування МВВ.

У сфері управління бардою спиртовою зерновою доцільно передбачити проведення науково-технічних досліджень з метою визначення потенціалу, технічних та фінансово-економічних показників за варіантами:

      - використання барди в якості харчової добавки для худоби, або для виготовлення харчових добавок;

      - використання барди для виробництва біогазу;

      - інші варіанти утилізації.

У сфері управління бардою спиртовою мелясною доцільно визначити потенціал, технічні та фінансово-економічні показники:

      - використання барди для виробництва біогазу;

      - інші варіанти утилізації.

Передбачається, що результати науково-технічних досліджень будуть враховані при плануванні діяльності за напрямом.

Виробництво цукру

Одним з основних технологічних відходів виробництва цукру є дефекат, який видаляється на поля фільтрації. Поля фільтрації займають значні площі земельних ділянок, мають підвищені ризики надмірного екологічного навантаження на довкілля.

При цьому в області відсутні об’єктивні дані про вплив цих місць видалення відходів на довкілля та їх відповідність до вимог чинного законодавства.

РПУВ передбачено паспортизацію місць видалення дефекату і внесення даних в обласний і державний Реєстри місць видалення відходів у відповідності до чинного Порядку53.

На підставі даних паспортів обласна держадміністрація готують висновки щодо рівня екологічної безпеки МВВ, визначає категорію їх екологічної безпеки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Висновки надсилаються власникам МВВ для вжиття ними заходів, спрямованих на забезпечення екологічно безпечного функціонування МВВ.

Діяльність зі зменшення обсягів утворення/видалення дефекату, передбачена РПУВ полягає у наданні інформаційної підтримки та організаційного сприяння суб’єктам господарювання щодо запровадження систем екологічного менеджменту у відповідності до стандарту ISO 14001, «методології більш чистого виробництва» та «найкращих доступних технологій та методів керування» у т.ч. створення та функціонування регіонального центру запровадження більш чистих виробництв (технологій) для мінімізації обсягів утворення відходів.

Для виробництва цукру доцільно передбачити проведення науково-технічних досліджень з метою аналізу рішенні щодо мінімізації видалення дефекату на поля фільтрації, зокрема:

      - застосування методології більш чистого виробництва;

      - виділення фільтраційного осаду в зневодненому вигляді;

      - інші рішення.

Виділення фільтраційного осаду в зневодненому вигляді забезпечує зниження витрати води на промивку осаду в 8-13 разів, виключення витрати води на перекачку на поля фільтрації, зниження втрат сахарози з фільтраційним осадом в 2 рази; виключається утворення такого відходу як фільтраційний осад. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям «Производство продуктов питания». ИТС 44 – 2017, М.: Бюро НДТ 2017.

Передбачається, що результати науково-технічних досліджень будуть враховані при плануванні діяльності за напрямом.

#### 3.5.3.3. Відходи постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Основним утворювачем відходів галузі в Вінницькій області є ВП «Ладижинська теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго» (м. Ладижин). Золошлаковідвал Ладижинської ТЕС ВАТ «Західенерго» входить до переліку екологічно небезпечних об’єктів (100 найбільших забруднювачів України).

Відносно даного об’єкту РПУВ передбачені кроки визначені Національним планом управління відходами до 2030 року, а саме:

- розроблення техніко-економічного обґрунтування для визначення доцільності створення об’єкту/об’єктів оброблення золошлакових відходів Ладижинської ТЕС;

- створення централізованого об’єкту/об’єктів з оброблення золошлакових відходів Ладижинської ТЕС на основі техніко-економічного обґрунтування у разі прийняття рішення про створення.

### 3.5.4. Управління відходами будівництва та знесення

Загальний обсяг відходів будівництва та знесення у Вінницькій області складає на рівні 0,02% від обсягу утворення відходів в області. Проблеми та загрози, пов’язані з відходами будівництва та знесення не виявлені.

РПУВ включає діяльність, спрямовану на реалізацію вимог та забезпечення досягнення результатів передбачених Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, у сфері управління відходами будівництва та знесення.

РПУВ включає діяльність, спрямовану створення та розвиток інфраструктури поводження з відходами будівельно-ремонтних робіт, зокрема, шляхом:

- забезпечення функціонування централізованих потужностей для перероблення відходів будівельно-ремонтних робіт;

- створення регіональних об’єктів, призначених для приймання та зберігання відходів будівельно-ремонтних робіт, з проміжним сортуванням і подрібненням;

А також на розширення використання відходів будівельно-ремонтних робіт для зворотного засипання.

### 3.5.5. Управління відходами сільського господарства

#### 3.5.5.1. Відходи рослинного походження

Проблеми та загрози, пов’язані з відходами сільського господарства рослинного походження в області, не виявлені.

Управління відходами сільського господарства рослинного походження здійснюється на загальних засадах управління відходами.

Національним планом управління відходами до 2030 року передбачаються наступні заходи, що повинні бути реалізовані в регіонах:

- впровадження потужностей з анаеробного розкладення відходів рослинного походження. Такі проекти можуть бути реалізовані суб’єктами господарювання самостійно, як виключно для рослинних відходів так і для комбінації рослинних відходів з відходами тваринництва / птахівництва, а також з виробничими відходами;

- реалізація регіональних пілотних проектів з будівництва когенераційних електростанцій на рівні областей для оброблення відходів виробництва. Рішення щодо створення таких об’єктів буде прийматися за результатами проведеного відповідного дослідження;

- проведення досліджень щодо доцільності створення мережі регіональних потужностей для виробництва паперу і матеріалів з відходів рослинного походження.

#### 3.5.5.2. Відходи тваринного походження

У сфері управління відходами тваринного походження необхідно забезпечити:

      - дотримання вимог екологічної та ветеринарно-санітарної безпеки в місцях зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження);

      - можливість оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) з отриманням цільових продуктів шляхом розвитку відповідної інфраструктури;

      - можливість видалення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження), таких, що не підлягають утилізації, шляхом розвитку відповідної інфраструктури;

      - дотримання вимог екологічної та ветеринарно-санітарної безпеки існуючих худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин.

Дотримання вимог екологічної та ветеринарно-санітарної безпеки в місцях зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) забезпечується наступним чином.

1) Забезпечення обліку відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження).

Нормативно-правовою підставою є:

- Закон України «Про відходи» і відповідні підзаконні нормативно-правові акти;

- Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

2) Складання / уточнення обласних реєстрів об’єктів утворення та зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження). Окремо розглядаються місця зберігання тваринних екскрементів (у т.ч. пташиного посліду) та інші відходи тваринного походження (у т.ч. побічні продукти тваринного походження).

3) Аналізу місць зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) щодо забезпечення екологічної та ветеринарно-санітарної безпеки. Усунення невідповідностей, за побреди.

4) Забезпечення контролю вимог законодавства з боку Державної екологічної інспекції Вінницької області та Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Особлива увага приділяється місцям розміщення суміші органічної від утримання курчат-бройлерів ТОВ «Вінницька птахофабрика» на території Бершадського та Немирівського районів Вінницької області відносно яких до Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області надходили звернення громадян зі скаргами.

Можливість оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) з отриманням цільових продуктів забезпечується наступним чином.

Власники відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) повинні мати можливості для оброблення відповідних відходів. Такі можливості забезпечуються наявністю відповідних об’єктів інфраструктури або у власних господарствах або у сторонніх суб’єктів господарювання, що надають відповідні послуги.

Для цього РПУВ передбачено:

1) Створення / уточнення обласного реєстру об'єктів оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження).

У разі прийняття на державному рівні відповідної нормативної та методичної бази, передбачається проведення інвентаризації об'єктів оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження).

2) Проведення досліджень щодо визначення потреби у збільшенні потужності наявних та створенні додаткових об’єктів з оброблення відходів тваринного походження.

Особлива увага приділяється забезпеченості території області потужностями місцевих санветзаводів та надійному функціонуванню системи збирання та транспортування відповідних відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) від місць їх утворення до об’єктів з оброблення.

Враховуючи високий ступень зносу технологічного обладнання наявних санветзаводів необхідним є розроблення плану дій, спрямованого на модернізацію Калинівського та Тульчинського санветзаводів та забезпечення сталого обслуговування території області (у т.ч. підсилення матеріально-технічного забезпечення автотранспортного парку).

3) Реалізація заходів зі створення додаткових потужностей з оброблення відходів тваринного походження з урахуванням результатів проведеного дослідження та модернізації Калинівського та Тульчинського санветзаводів та підсилення матеріально-технічного забезпечення автотранспортного парку (за потреби).

Стале функціонування системи поводження з відходами тваринного походження також потребує наявності діючих організаційних механізмів, що забезпечують наявність відповідних послуг, а також системи контролю.

Можливість видалення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження), таких, що не підлягають утилізації, забезпечується наступним чином.

Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I, підлягають виключно видаленню (ЗУ «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»).

Власники таких відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) повинні мати можливості для видалення відповідних відходів. Такі можливості забезпечуються наявністю відповідних об’єктів інфраструктури або у власних господарствах або у сторонніх суб’єктів господарювання, що надають відповідні послуги.

Видалення побічних продуктів тваринного походження можливо наступними способами:

      - спалювання:

- відкритим способом;

- в спеціалізованому обладнанні;

      - захоронення;

- в худобомогильниках;

- в біотермічних ямах.

Спалювання відкритим способом застосовується, як вимушена міра за відсутності альтернатив. В РПУВ такі рішення не передбачаються.

Також враховуємо наступне. В населених пунктах люди тримають домашніх тварин і є певна популяція бездомних тварин. Потребує вирішення завдання щодо забезпечення можливостей позбавлення від трупів домашніх та безпритульних тварин.

Крім іншого існують ризики інфекційних спалахів, що можуть призводити до утворення значної кількості трупів тварин / птиці, що потребують знищення.

ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій (витяг) 11.2.5 Утилізація трупів домашніх та безпритульних тварин здійснюється шляхом кремації в печах. Ділянку для кремаційної печі слід розміщувати на території полігону твердих побутових відходів, промислових та комунально-складських зонах населених пунктів та за їх межами за умови організації СЗЗ відповідно до вимог санітарного законодавства. Площу земельної ділянки для улаштування кремаційної печі необхідно визначати із розрахунку 0,01 га на 50 тис. осіб населення, але не менше 0,01 га на одну ділянку.

РПУВ передбачається створення об’єктів зі спалювання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження категорії I) та трупів домашніх та безпритульних тварин, а також мобільних спалювальних установок, що можуть бути використані у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань.

Окремі установки зі спалювання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження категорії I) та трупів домашніх та безпритульних тварин можуть бути використані для спалювання медичних відходів категорії В.

Діючі худобомогильники та біотермічні ями повинні бути або закриті або приведені у відповідність до відповідних вимог щодо забезпечення екологічної та ветеринарно-санітарної безпеки.

Створення об’єктів зі спалювання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження категорії I) та трупів домашніх та безпритульних тварин передбачає придбання необхідного технологічного обладнання, виконання будівельно-монтажних робіт, отримання необхідних дозволів тощо.

Створення таких об’єктів потребує попереднього проведення ТЕО з уточненням типів та параметрів технологічного обладнання, місць розташування об’єктів, необхідного додаткового устаткування, обсягів робіт тощо.

У РПУВ попередньо приймається варіант створення по одному об’єкту зі спалювання відходів тваринного походження на субрегіон. Уточнення необхідної кількості об’єктів, що будуть створюватися, здійснюється на етапі реалізації РПУВ.

У РПУВ попередньо розглядаються варіанти встановлення вітчизняних установок для спалювання відходів тваринного походження.

З урахуванням консультацій з виробником обладнання, попередньо розглядається варіант встановлення установок, що можуть бути використані також для спалювання медичних відходів, і окремих видів небезпечних промислових відходів.

Технічні характеристики та економічні параметри застосування установок наведені в розділі 3.5.9. «Управління медичними відходами» у таблицях 3.14, 3.15.

На етапі реалізації РПУВ можуть бути прийняті рішення щодо встановлення установок інших виробників та/або марок.

Дотримання вимог екологічної та ветеринарно-санітарної безпеки існуючих худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин забезпечується наступним чином.

1) Створення/уточнення обласного реєстру худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин.

Складання ветеринарно-санітарних карток на худобомогильники та біотермічні ями для захоронення трупів тварин (там де вони відсутні).

У разі прийняття на державному рівні відповідної нормативної та методичної бази, передбачається проведення інвентаризації об'єктів видалення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження).

2) У разі прийняття на державному рівні відповідної нормативної та методичної бази, проведення оцінки ризику худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин. Якщо така нормативна база не буде прийнята, оцінка відповідності худобомогильників та біотермічних ям вимогам законодавства проводиться, як складова складання ветеринарно-санітарних карток, що передбачено законодавчо59.

Підготовка та затвердження переліку худобомогильників та біотермічних ям, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку худобомогильників та біотермічних ям, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

3) Усунення виявлених недоліків худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин та припинення експлуатації і закриття тих, відносно яких були прийняті відповідні рішення.

Планування діяльності з розвитку інфраструктури управління відходами тваринництва (у т.ч. побічними продуктами тваринного походження) доцільно здійснювати одночасно з розробленням локальних планів управління відходами для кластерів. Як варіант, така діяльність може розглядатися, як частина локального плану.

### 3.5.6. Управління відходами упаковки

У сфері управління відходами упаковки необхідно забезпечити мінімізацію навантаження на довкілля, пов’язаного з цими відходами.

В Україні сьогодні відсутня окрема система управління відходами упаковки. РПУВ не включає окремих заходів щодо управління цією категорією відходів. Управління відходами упаковки здійснюється на загальних засадах управління побутовими і промисловими відходами в залежності від джерел утворення цих відходів.

### 3.5.7. Управління відходами електричного та електронного обладнання

У сфері управління відходами електричного та електронного обладнання необхідно забезпечити:

      - організацію роздільного збирання відходів електричного та електронного обладнання для передачі на подальше оброблення.

Слід враховувати, що надання послуг у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання відноситься до ліцензованих видів діяльності.

РПУВ не включає окремих заходів щодо управління відходами електричного та електронного обладнання. При цьому за напрямом управління муніципальними відходами включені заходи спрямовані на організацію роздільного збирання таких відходів, а також створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання).

Управління відходами електричного та електронного обладнання, що утворюються у суб’єктів господарювання здійснюється на загальних засадах управління відходами.

Створення об’єктів з оброблення відходів електричного та електронного обладнання за РПУВ не передбачається. При цьому такі об’єкти можуть бути створені суб’єктами господарювання, як частина їх особистої стратегії розвитку власної комерційної діяльності.

### 3.5.8. Управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами

У сфері управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами необхідно забезпечити:

      - організацію роздільного збирання відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів для передачі на подальше оброблення.

Слід враховувати, що надання послуг у сфері поводження з відпрацьованими батарейками батареями та акумуляторами, які відносяться до небезпечних відходів, відноситься до ліцензованих видів діяльності.

РПУВ не включає окремих заходів щодо управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами. При цьому за напрямом управління муніципальними відходами включені заходи спрямовані на організацію роздільного збирання таких відходів.

До моменту набрання чинності змін в законодавстві щодо управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами дані відходи розглядаються, як специфічні відходи суб’єктів господарювання або побутових відходів. Управління цими відходами будується на загальних принципах чинного законодавства та запланованої діяльності щодо управління відходами відповідних джерел утворення.

Створення об’єктів з оброблення відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів за РПУВ не передбачається. При цьому такі об’єкти можуть бути створені суб’єктами господарювання, як частина їх особистої стратегії розвитку власної комерційної діяльності.

### 3.5.9. Управління медичними відходами

Управління медичними відходами категорії А здійснюється на загальних принципах управління відходами суб’єктів господарювання, управління медичними відходами категорії С здійснюється на загальних принципах управління небезпечними відходами суб’єктів господарювання.

РПУВ не включає окремих заходів щодо управління медичними відходами категорії А та категорії С.

У сфері управління медичними відходами категорії В необхідно забезпечити:

      - вдосконалення системи управління медичними відходами, зокрема категорії В;

      - знешкодження медичних відходів категорії В у відповідності до вимог чинного законодавства, що включає:

        - необхідність розвитку інфраструктури оброблення медичних відходів категорії В;

        - дотримання вимог, щодо ліцензування господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами (у т.ч. медичними відходами категорії В).

Вдосконалення системи управління медичними відходами, зокрема категорії В

У РПУВ передбачається:

- вдосконалення системи первинного обліку утворення медичних відходів, зокрема категорії В, звітності та узагальнення даних обліку;

- забезпечення дотримання вимоги законодавства щодо передачі медичних відходів категорії В на оброблення виключно тим суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання.

Усі медичні заклади повинні здійснювати первинний облік відходів, визначати показник загального утворення відходів (Пзув) і, в залежності від величини Пзув, складати реєстрові карти об’єктів утворення відходів або подавати декларації про відходи відповідно до вимог законодавства.

Для забезпечення виконання зазначених вимог законодавства у РПУВ передбачається проведення цільових семінарів для медичних закладів з питань управління відходами.

Складання реєстрових карт об’єктів утворення відходів та декларацій про відходи передбачають формування відповідних файлів в форматі Excel, який направляється в профільний департамент ОДА.

РПУВ передбачається узагальнення даних реєстрових карт об’єктів утворення відходів та декларацій про відходи усіх медичних закладів і формування єдиної відомчої бази даних щодо поводження з медичними відходами.

Узагальнені (уточнені) дані щодо утворення медичних відходів використовуються для прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення системи управління медичними відходами, а також в якості інструменту системи моніторингу.

Забезпечення дотримання вимоги законодавства щодо передачі медичних відходів категорії В на оброблення виключно тим суб’єктам господарювання, що мають відповідні ліцензії здійснюється шляхом:

      - роз’яснення медичним закладам відповідних вимог законодавства;

      - здійснення відомчого контролю щодо дотримання відповідних вимог;

      - здійснення контролю Держекоінспекції.

Знешкодження медичних відходів категорії В

Варіанти рішень, що розглядаються, щодо розвитку інфраструктури термічного знешкодження медичних відходів категорії В.

Термічне знешкодження медичних відходів категорії В у спеціалізованих установках:

- децентралізованим способом;

- централізованим способом:

- створення окремих установок для спалювання медичних відходів категорії В;

- створення установок для спільного спалювання медичних відходів категорії В, відходів тваринництва (у т.ч. побічними продуктами тваринного походження) та трупів домашніх і безпритульних тварин. Можливо також спалювання окремих видів небезпечних відходів.

Допускається застосування комбінованого підходу з використанням усіх або декількох з наведених варіантів термічного знешкодження відходів.

Використання установок термічного знешкодження медичних відходів в медичних закладах області

У господарській зоні лікувально-профілактичних закладів, які розміщені в населених пунктах, що не мають служб централізованого збирання специфічних відходів (післяопераційних, патанатомічних і ін.), необхідно передбачати сміттєспалювальні печі (п. 5.16 ДБН В.2.2-10-2001). Відстань між такими печами та палатними корпусами, житловими і громадськими будинками повинна бути не менше 30 м (п. 2.12 ДБН В.2.2-10-2001).

Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія»

Технологічної потужності інсінератора «ATI INCINERATEURS MULLER» CP 50 M, який встановлений у Вінницькому обласному спеціалізованому територіальному медичному об’єднанні «Фтизіатрія» (с. Бохоники, Вінницький р-н) значно перевищують потребу щодо спалювання медичних відходів категорії В медичного об’єднання «Фтизіатрія». З технічної точки зору ця установка може використовуватися для спалювання відходів інших медичних закладів, але це потребує отримання відповідної ліцензії.

Спалювання усіх облікованих медичних відходів категорії В Вінницької області (69,927 тонн за даними відомчого обліку 2017 року) завантажить інсінератор медичного об’єднання «Фтизіатрія» на 70%. Фактична завантаженість обладнання в 2018 році склала 22%.

Вінницька обласна психіатрична лікарня №2

У Вінницькій обласній психіатричній лікарні №2 утворюється орієнтовно 125 кг/рік медичних відходів категорії В, лише частина з яких підлягає обов’язковому спалюванню. При спалюванні усіх цих відходів, встановлена Установка УУ 02-50 буде завантажена на 1% потужності.

Ремонт Установки УУ 02-50 потребує капітальних витрат орієнтовно 100 тис. грн (за даними Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА). Експлуатація Установки УУ 02-50 буде потребувати також поточних витрат.

Передача відходів категорії В сторонній організації потребує фінансування орієнтовно 2600 грн/рік (з розрахунку, що усі медичні відходи категорії В передаються за вартістю 20 тис. грн/тонну).

Створення об’єктів централізованого оброблення (термічного знешкодження) медичних відходів

Створення об’єктів централізованого оброблення медичних відходів потребує придбання та встановлення необхідного технологічного обладнання, а також створення системи транспортування медичних відходів від місць утворення до об’єктів їх оброблення та розроблення відповідної логістики організації збирання та транспортування цих відходів для відповідних територій.

При плануванні діяльності з розвитку інфраструктури централізованого оброблення (термічного знешкодження) медичних відходів доцільно враховувати, що в області існують подібні завдання відносно інших видів відходів, а саме (спалювання) відходів тваринництва (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) та трупів домашніх і безпритульних тварин.

З точки зору технологічного забезпечення ці завдання є близькими між собою та можуть розглядатися з позиції створення спільної інфраструктури. Крім того, установки для зазначених відходів, з технічної точки зору, можуть бути використані для оброблення окремих видів небезпечних відходів.

Враховуючи відносно невеликі обсяги утворення кожного з видів відходів, що потребують термічного знешкодження, такі завдання є сенс розглядати спільно.

При цьому слід враховувати, що надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами, відноситься до ліцензованих видів діяльності.

На етапі реалізації РПУВ слід прийняти рішення щодо організації системи централізованого термічного знешкодження відходів і хто буде виступати в якості оператора, що відповідних технологічних потужностей. Важливо визначитися, чи це буде суб’єкт (або суб’єкти) господарювання комунальної форми власності чи комерційні надавачі послуг. В залежності від цього будуть створюватися різні моделі управління та фінансування створення відповідної інфраструктури.

На етапі реалізації РПУВ передбачається:

      - проведення дослідження щодо визначення потреби у створенні об’єктів з оброблення медичних відходів (зокрема категорії В);

      - розроблення ТЕО створення інфраструктури для збирання та оброблення медичних відходів (зокрема категорії В);

      - створення інфраструктури для збирання та оброблення медичних відходів (зокрема категорії В).

Попередньо в РПУВ приймається варіант створення в кожному районному центрі по одній установці для централізованого спалювання медичних відходів.

У РПУВ попередньо розглядаються варіанти встановлення вітчизняних установок для спалювання медичних відходів.

З урахуванням консультацій з виробником обладнання, попередньо розглядається варіант встановлення установок, що можуть бути використані для спалювання медичних відходів, відходів тваринництва (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження), трупів домашніх та безпритульних тварин і окремих видів небезпечних промислових відходів (табл. 3.14).

Установка УТ50ДП мед більше підходить для використання безпосередньо в медичних закладах. Це пов’язано з тим, що при централізованому спалюванні медичні відходи, як правило, доставляються більш крупними партіями в полімерній упаковці і раціонально їх завантажувати в камеру спалювання разом з упаковкою. Для таких цілей краще підходить установка УТ100ДП мед. Крім того, УТ100ДП мед має більш стійкий режим спалювання змішаних відходів (біологічних і полімерних). До недоліків установки УТ100ДП є незручність завантаження трупів крупних тварин (більших за 50 кг). Для таких цілей краще підходить установка УТ200Д. При цьому УТ200Д програє при спалюванні суміші біологічних і полімерних відходів.

Економічні показники установок для сталювання відходів наведені в таблиці 3.15. Установки УТ передбачають використання в якості палива газу або дизельного палива. Витрати палива і, відповідно, вартість спалювання відходів залежить від складу відходів, якщо в спалювальну камеру завантажуються разом з біовідходами інші відходи (полімери, тканина, гума), то за рахунок їх теплотворної здатності буде зменшуватися споживання палива.

На етапі реалізації РПУВ можуть бути прийняті інші рішення з організації логістики управління медичними відходами, включаючи кількість об’єктів централізованого оброблення медичних відходів, що будуть створюватися в області, а також технологічного обладнання, що буде встановлюватися на об’єктах.

Таблиця 3.14. Утилізатори термічні (технічні характеристики)

| Марка установки | Об’єм завантажувальної камери | Обсяг разового завантаження | Продуктивність | Витрата палива (газ, дизель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | кг | кг/год | кг/добу | тонн/рік | л/год | л/10кг відходів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УТ50ДП мед | 0,1 | 25 | 25-30 | 240 | 60,0 | 6 | - | 12 | 2,4 | - | 4,8 |
| УТ100ДП мед | 0,36 | 50 | 50-75 | 640 | 160,0 | 6 | - | 18 | 1,2 | - | 3,6 |
| УТ200Д | 0,40 | 150 | 50 | 650 | 162,5 | 6,5 | - | 18 | 1,3 | - | 3,6 |

Джерело: дані виробника обладнання ТОВ «НТЦ «ФЛЕШ-Р»

Таблиця 3.15. Утилізатори термічні (економічні параметри)

| Марка установки | Вартість установки | Вартість експлуатації установки | Вартість спалювання відходів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завантаженість 100% | Завантаженість 80% | Завантаженість 60% | Завантаженість 100% | Завантаженість 80% | Завантаженість 60% |
|  | тис. грн | тис. грн / рік | грн/тонну | тис. грн / рік | грн/тонну | тис. грн / рік | грн/тонну |
| УТ50ДП мед | 398 | 930 | - | 1406 | 835 | - | 1216 | 740 | - | 1025 | 15507 | - | 23427 | 16945 | - | 24865 | 19343 | - | 27263 |
| УТ100ДП мед | 711 | 1158 | - | 2425 | 1031 | - | 2045 | 904 | - | 1665 | 7237 | - | 15157 | 7884 | - | 15804 | 8962 | - | 16882 |
| УТ200Д | 633,75 | 1169 | - | 2402 | 1030 | - | 2016 | 890 | - | 1630 | 7194 | - | 14784 | 7751 | - | 15341 | 8678 | - | 16268 |

Джерело: розрахункові дані

При цьому окремі медичні заклади можуть встановлювати у себе локальні установки для знешкодження власних медичних відходів.

Наявні установки з термічного знешкодження медичних відходів, що встановлені у Вінницькому обласному спеціалізованому територіальному медичному об’єднанні «Фтизіатрія» та у Вінницькій обласній психіатричній лікарні №2 можуть розглядатися в якості технологічного забезпечення створення системи централізованого термічного знешкодження медичних відходів, або експлуатуватися окремо для обслуговування лише відповідних медичних закладів.

Надання послуг з термічного знешкодження медичних відходів інших медичних закладів можливо лише після отримання відповідної ліцензії.

Планування діяльності з розвитку інфраструктури централізованого видалення (спалювання) медичних відходів категорії В доцільно здійснювати одночасно з плануванням діяльності з розвитку інфраструктури централізованого видалення (спалювання) відходів тваринництва (у т.ч. побічними продуктами тваринного походження) та трупів домашніх і безпритульних тварин. Як варіант, така діяльність може розглядатися, як частина локального плану управління відходами для кластерів.

### 3.5.10. Управління знятими з експлуатації транспортними засобами

Відносно управління знятими з експлуатації транспортними засобами у РПУВ передбачені кроки визначені Національним планом управління відходами до 2030 року, а саме:

- проведення дослідження щодо визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з приймання та розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів;

- створення інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів.

### 3.5.11. Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд

У сфері управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд необхідно забезпечити:

- вдосконалення системи управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд;

- повторне використання осадів стічних вод.

Вдосконалення системи управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд включає:

- паспортизацію місць розміщення осадів стічних вод (МВВ), там де вони зберігаються більше двох років;

- забезпечення екологічно безпечного функціонування місць видалення відходів (розміщення осаду стічних вод), з урахуванням вимог ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- повторне використання осадів стічних вод, склад яких відповідає відповідним вимогам.

Для забезпечення повторного використання осадів стічних вод на першому етапі передбачається проведення аналізу їх складу щодо можливостей їх повторного використання у відповідності до вимог ДСТУ 7369:2013. Після чого розробляються рішення щодо повторного використання осадів стічних вод від комунальних очисних споруд, склад яких відповідає відповідним вимогам ДСТУ 7369:2013.

На виконання вимог Національної стратегії управління відходами до 2030 року РПУВ передбачається створення об’єкту оброблення осаду стічних вод очисних споруд м. Вінниця.

## 3.6. Регіональний план дій

РПУВ включає завдання та заходи щодо створення та розвитку інституційної структури регіональної системи управління відходами, а також стосовно управління окремими потоками відходів.

Перелік завдань та заходів РПУВ наведений у додатку 50.

## 3.7. Фінансово-економічне забезпечення системи (інвестиційний план)

Стале функціонування системи управління відходами потребує покриття витрат на вдосконалення системи управління відходами та підтримання її функціонування для кожного з потоків відходів.

В цілому в якості джерел фінансування діяльності в сфері управління відходами розглядаються:

- кошти державного бюджету:

- державний фонд охорони навколишнього природного середовища;

- державний фонд регіонального розвитку;

- інші кошти державного бюджету;

- кошти місцевих бюджетів:

  - фонд охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету;

  - інші кошти обласного бюджету;

  - фонд охорони навколишнього природного середовища сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;

  - інші кошти сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;

- власні кошти суб’єктів господарювання;

- інвестиційні кошти;

- кредити;

- надходження за надані послуги та реалізовану продукцію;

- фінансування за принципом розширеної відповідальності виробника.

Фінансування кожного з видів діяльності за різними потоками відходів має свою специфіку.

Основою фінансування заходів з реалізації РПУВ є фонди ОНПС місцевих бюджетів. Дані щодо фактичних данходжень до фондів ОНПС наведені у таблиці 2.11. Поповнення фондів складається з екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Для визначення фінансового потенціалу на реалізацію ТПУВ враховуємо тільки складову екологічного податку, оскільки грошові стягнення за заподіяну шкоду є менш прогнозованими і в ідеальному варіанті повинні бути відсутні.

Прогнозне значення надходжень до обласного фонду ОНПС (складова екологічного податку) складає орієнтовно 63500 тис. грн, до фондів ОНПС сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад – орієнтовно 53000 тис. грн в цінах 2019 року.

Для оцінки фінансової спроможності місцевих бюджетів приймаємо, що на реалізацію РПУВ може виділятися не більше 50% надходжень до фондів ОНПС місцевих бюджетів оскільки в області є потреба у фінансуванні й інших природоохоронних заходів. Тобто з фондів ОНПС місцевих бюджетів - сумарно 58250 тис. грн на рік:

      - з обласного фонду ОНПС – до 31750 тис. грн на рік;

      - з фондів ОНПС сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад – до 26500 тис. грн на рік.

Оскільки на реалізацію РПУВ можуть виділятися кошти з місцевих бюджетів, що не відносяться до фондів ОНПС, фінансову спроможність такого джерела фінансування оціночно приймаємо в об’ємі 30% від обсягів фінансування з фондів ОНПС, що складає 17475 тис. грн на рік.

Таким чином фінансова спроможність місцевих бюджетів щодо фінансування заходів РПУВ оцінюється у 75 725 тис. грн на рік, або 757 250 тис. грн на період реалізації РПУВ.

Потреба у фінансуванні заходів РПУВ складає орієнтовно 1 909 022 тис. грн (додаток 49). При цьому величина необхідного фінансування окремих заходів буде уточнюватися або додатково визначатися під час реалізації РПУВ.

Порівняння потреби у фінансуванні заходів РПУВ (додаток 49) з розрахунковим потенціалом фінансових можливостей місцевих бюджетів щодо фінансування РПУВ на основі прийнятих припущень свідчить про наявність істотного дефіциту і, як наслідок, потреби у залученні додаткових фінансових ресурсів ззовні, у т.ч. з держаного бюджету.

Державний бюджет розглядається, як джерело фінансування РПУВ, що має підвищені ризики. Це зумовлено тим, що на час розроблення РПУВ відсутні чіткі пріоритети і правила щодо фінансування заходів РПУВ з державного бюджету, а органи місцевого самоврядування та обласної адміністрації мають обмежені можливості щодо впливу відносно залучення на реалізацію РПУВ коштів з державного бюджету. Заплановане у РПУВ фінансування з держбюджету має бути уточнене при реалізації РПУВ з урахуванням наявних можливостей правил та процедур.

### 3.7.1. Витрати на впровадження заходів

Управління муніципальними відходами

Фінансове забезпечення діяльності у сфері управління муніципальними відходами включають покриття витрат на:

- створення, вдосконалення та підтримання функціонування системи управління відходами на рівні кластерів (інституційні і організаційні аспекти);

- забезпечення надання послуг у сфері поводження з побутовими відходами:

  - покриття капітальних витрат;

  - покриття поточних витрат;

- створення та експлуатація інфраструктурних об’єктів оброблення побутових відходів;

- будівництво та облаштування регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними;

- припинення експлуатації/закриття та рекультивація сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам;

- проведення інформаційно-просвітницької діяльності.

Створення, вдосконалення та підтримання функціонування системи управління відходами на рівні кластерів (інституційні і організаційні аспекти)

РПУВ передбачає створення системи управління відходами на рівні кластерів. Така система охоплює територію певної кількості громад, а її створення і підтримання потребує узгодженості управлінських і технічних рішень. Організаційною основою діяльності в зазначеному форматі є законодавчо визначені принципи та форми співробітництва територіальних громад.

РПУВ передбачає розроблення локальних планів управління відходами для кластерів. Така робота потребує створення на рівні кожного з кластерів органу (інституційної структури), який буде мати права та повноваження приймати рішення з цього питання від імені усіх громад, що входять в кластер. В якості такого органу передбачається створення на рівні кластерів координаційних рад з питань управління відходами. Передбачається, що представники, які входять в координаційну раду будуть працювати на громадських засадах, або в межах загального фінансування їх основної діяльності (для представників виконавчих структур ОМС).

При цьому передбачається, що безпосередньо розроблення локальних планів управління відходами для кластерів здійснюється з залученням сторонніх експертів на комерційних засадах. Фінансування такої діяльності може здійснюватися з місцевих бюджетів громад, що входять в кластер за механізмами співробітництва територіальних згідно із законом.

Функціонування системи управління відходами на рівні кластерів потребує прийняття певних поточних управлінських рішень, у т.ч. таких, що потребують попереднього експертного опрацювання. Така діяльність здійснюється або в межах загального фінансування відповідних представників виконавчих структур ОМС або з залученням сторонніх експертів на комерційних засадах з фінансуванням з місцевих бюджетів громад, що входять в кластер за механізмами співробітництва територіальних громад, або в інший спосіб.

Забезпечення надання послуг у сфері поводження з побутовими відходами

Організація збирання побутових відходів здійснюється у відповідності до рішень, прийнятих на етапі розроблення локальних планів управління відходами для кластерів та потребує створення додаткових об’єктів інфраструктури (додаток 43). При цьому, в області відсутній досвід створення подібних об’єктів, що потребує попереднього уточнення, як технічних параметрів об’єктів так і концепції їх функціонування (організаційних, технологічних, фінансових аспектів).

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року передбачено створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання). РПУВ передбачено створення 10 таких центрів. З метою уніфікації рішень та більш підвищення ефективності використання фінансових ресурсів фінансування розроблення концепції функціонування центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання передбачається з обласного бюджету. Створення центрів фінансується з бюджетів громад. Необхідні витрати на створення таких центрів будуть визначатися на етапі реалізації РПУВ (попередньо прийнята сума 500 тис. грн). Для створення першого центру передбачається співфінансування з обласного бюджету в обсязі 50% (обсяг співфінансування може бути змінений на етапі реалізації РПУВ).

Створення інших об’єктів інфраструктури збирання відходів здійснюється за рахунок бюджетів громад. За загальними принципами громади можуть залучати додаткові джерела співфінансування.

Фінансування розширення та оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту, придбання контейнерів) здійснюється за рахунок надавачів послуг у сфері поводження з побутовими відходами і покриваються за рахунок включення в тарифи на послуги відповідної амортизаційної складової. Надавачі послуг для фінансування зазначених витрат можуть використовувати такі інструменти фінансування, як лізинг, займи тощо. Якщо надавачем послуг є комунальні підприємства, у фінансуванні зазначених витрат можуть бути задіяні бюджетні кошти у т.ч. за механізмами співробітництва територіальних громад. У РПУВ передбачається покриття витрат на оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту, придбання контейнерів) з обласного та місцевих бюджетів в обсязі 30% від потреби (10% – з обласного бюджету, 20 % – з місцевих).

Враховуючи необхідність у значних фінансових витратах на реалізацію РПУВ фінансування витрат на придбання парку спецавтотранспорту та контейнерів рекомендується здійснювати через механізми позик, оновлення – за рахунок доходів від поточної діяльності.

Створення та експлуатація інфраструктурних об’єктів оброблення та захоронення побутових відходів

Перелік інфраструктурних об’єктів оброблення побутових відходів, створення яких передбачається РПУВ, та пропонована структура фінансування їх створення наведені в таблиці 3.16.

Дані щодо орієнтовних витрат на створення об’єктів інфраструктури оброблення та захоронення, а також фінансово-економічні показники функціонування окремих об’єктів наведені в підрозділі 3.2.2.4. «Параметри інфраструктури оброблення побутових відходів».

Щодо створення об’єктів централізованого біологічного оброблення біовідходів на даному етапі важко визначити потребу у фінансуванні, оскільки рішення стосовно застосування конкретних технологій та визначення параметрів об’єктів буде прийматися на етапі реалізації РПУВ. Вартість об’єктів і фінансово-економічні показники їх функціонування можуть змінюватися в достатньо широкому діапазоні. На цьому етапі для первинної оцінки необхідних витрат прийняті орієнтовні значення вартості створення об’єкту (майданчик з централізованого компостування біовідходів) – 1000 тис. грн.

Таблиця 3.16. Структура фінансування діяльності зі створення об’єктів оброблення та захоронення побутових відходів

| Найменування заходів | Розподіл фінансування за джерелами | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | Бюджети громад | Обласний бюджет | Кошти надавачів послуг | Державний бюджет | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Створення пунктів підготування вторинної сировини | 100% | - | - | - | - |  |
| Розроблення ТЕО створення сміттєсортувальних ліній | 50% | 50% | - | - | - |  |
| Створення сміттєсортувальних ліній | 30% | 20% | - | 50% | - |  |
| Розроблення планів діяльності з розширення індивідуального компостування біовідходів | 100% | - | - | - | - |  |
| Реалізація планів діяльності з розширення індивідуального компостування біовідходів | - | - | - | - | 100% | Кошти населення; Допускається використання бюджетів громад на реалізацію планів |
| Розроблення ТЕО створення об’єктів централізованого біологічного оброблення біовідходів | - | 100% | - | - | - |  |
| Створення об’єктів централізованого біологічного оброблення біовідходів | 30% | 20% | - | 50% | - |  |
| Розроблення ТЕО об'єкту поглибленого перероблення ТПВ (зокрема з використанням технологій МБП) | 100% | - | - | - | - |  |
| Створення об'єкту поглибленого перероблення ТПВ (попередньо МБП) | 10% | - | - | - | 90% | Потребує уточнення |
| Будівництво та облаштування регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними | 20% | 20% | - | 60% | - | Розроблення ПКД за рахунок бюджетів громад |

Джерело: прийняті припущення

Припинення експлуатації/закриття та рекультивація сміттєзвалищ і полігонів відходів

У Вінницькій області за наявними даними обліку існує 741 об’єкт захоронення побутових відходів, з яких 659 визначені, як такі, що повинні бути закриті першочергово, 82 – ІІ черга.

Фактична вартість закриття та рекультивації об’єктів захоронення відходів визначається на етапі розроблення ПКД. На цьому етапі для первинної оцінки необхідних витрат прийняті орієнтовні значення вартості закриття та рекультивації полігонів та звалищ: для об’єктів І черги – 1000 тис. грн на об’єкт; для об’єктів ІІ черги – 5000 тис. грн на об’єкт. Таким чином загальна потреба у фінансуванні закриття та рекультивації полігонів та звалищ буде складати 1 069 млн. грн. Ця сума перевищує загальні сукупні обсяги фінансування, доступні для місцевих бюджетів.

У РПУВ передбачається наступна структура фінансування заходів із закриття та рекультивації місць захоронення побутових відходів. Припинення діяльності та закриття об’єктів захоронення побутових відходів, віднесених до І черги, здійснюється за рахунок місцевих бюджетів в межах їх фінансових можливостей.

Фінансування припинення діяльності та закриття об’єктів захоронення побутових відходів, віднесених до ІІ черги, здійснюється з залученням співфінансування з обласного бюджету та, за можливості, з державного, з наступним прогнозованим співвідношенням:

      - Місцеві бюджети – 30%;

      - Обласний бюджет – 20%;

      - Державний бюджет – 50%.

Уточнення фактичних обсягів необхідного фінансування та доступності залучення державної фінансової допомоги будуть визначати фактичні терміни досягнення встановлених цільових показників за напрямом.

Управління небезпечними відходами

Фінансування системи управління небезпечними відходами у складі побутових відходів здійснюється на загальних принципах управління побутовими відходами.

Фінансування управління небезпечними відходами суб’єктів господарювання здійснюється відповідними суб’єктами господарювання за власний рахунок.

Управління відходами, що містять СОЗ (непридатними до застосування ХЗЗР)

Орієнтовна потреба у фінансуванні діяльності з вивезення накопичених непридатних до застосування ХЗЗР на знешкодження складає 221749 тис. грн. Крім цього необхідно передбачати витрати на очищення та реабілітацію земельних ділянок, забруднених непридатними до застосування ХЗЗР. Такі обсяги витрат є досить великими для того, щоб громади могли самостійно вирішити ці завдання, а вкладені в зазначені заходи кошти призначені виключно для вирішення екологічної проблеми і не можуть бути компенсовані в подальшому через включення до будь-яких статей доходів.

При визначенні джерел фінансування такої діяльності враховуємо, що основна частина непридатних до застосування ХЗЗР накопичені на території Шаргородського району Вінницької області, куди вони були завезені у 1978 році з 8 областей України (Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Ровенської, Тернопільської та Хмельницької).

Пропонована структура фінансування діяльності з управління непридатними до застосування ХЗЗР наведені в таблиці 3.19.

Таблиця 3.17. Структура фінансування діяльності зі знешкодження непридатних до застосування ХЗЗР та очищення і реабілітації земельних ділянок

| Найменування заходів | Розподіл фінансування за джерелами |
| --- | --- |
|  | Бюджети громад | Обласний бюджет | Кошти надавачів послуг | Державний бюджет | Інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отрутохімікати (Джуринський отрутомогильник) | 5% | 20% | - | 75% | - |
| Непридатні до застосування ХЗЗР (склади Вінницької області) | 10% | 20% | - | 70% | - |
| Вивезення накопичених непридатних до застосування ХЗЗР на знешкодження, усього | 6,4% | 20% | - | 73,6% | - |
| Очищення та реабілітація земельних ділянок, забруднених непридатними до застосування ХЗЗР | 20% | 20% | - | 60% | - |

Джерело: прийняті припущення

Управління відходами суб’єктів господарювання

Фінансування управління промисловими відходами здійснюється відповідними суб’єктами господарювання за власний рахунок.

Управління відходами будівництва та знесення

Фінансування управління відходами будівництва та знесення здійснюється відповідними власниками відходів за власний рахунок.

РПУВ передбачається створення об’єкту з оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт у м. Вінниця. Передбачається, що така діяльність буде фінансуватися з бюджету громади. Також можливий варіант залучення стороннього фінансування на створення об’єкту. Ймовірніше стороннє фінансування може бути залучене у разі, якщо результатами ТЕО покажуть інвестиційну привабливість об’єкту.

Управління відходами сільського господарства

Поточні витрати на поводження з відходами сільського господарства фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів перероблення окремих відходів.

Капітальні витрати на модернізацію Калинівського та Тульчинського санветзаводів та підсилення матеріально-технічного забезпечення автотранспортного парку здійснюється за рахунок коштів відповідних суб’єктів господарювання. Можливе залучення державного фінансування.

Створення об’єктів оброблення відходів тваринного походження фінансується власниками відповідних об’єктів.

Управління відходами упаковки

Управління відходами упаковки фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів перероблення відходів упаковки. Після введення в дію законодавства щодо розширеної відповідальності виробника з’явиться додаткове джерело фінансування.

Управління відходами електричного та електронного обладнання

Управління відходами електричного та електронного обладнання фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів перероблення відходів. Після введення в дію законодавства щодо розширеної відповідальності виробника може з’явитися додаткове джерело фінансування.

Управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами

Управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів перероблення відходів. Після введення в дію законодавства щодо розширеної відповідальності виробника може з’явитися додаткове джерело фінансування.

Управління медичними відходами

Поточні витрати на поводження з медичними відходами фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів перероблення окремих відходів (тих, що розглядаються, як ресурсоцінні).

Капітальні витрати на створення об’єктів оброблення медичних відходів фінансуються місцевими бюджетами (у разі створення локальних об’єктів в окремих медичних закладах).

Створення об’єктів централізованого оброблення медичних біовідходів здійснюється за рахунок бюджетів громад з залученням співфінансування з обласного бюджету.

У РПУВ передбачається, що такі об’єкти можуть фінансуватися з бюджетів громад і обласного бюджету у співвідношення 50х50%.

Така структура фінансування можлива у разі створення об’єктів комунальної форми власності.

При цьому такі проекти можуть розглядатися в якості інвестиційних з залученням стороннього фінансування в повному обсязі.

Рішення щодо структури фінансування кожного окремого об’єкту буде прийматися на етапі реалізації РПУВ.

Управління знятими з експлуатації транспортними засобами

Механізми фінансування діяльності з управління знятими з експлуатації транспортними засобами будуть визначені на етапі реалізації РПУВ.

Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд

Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок.

### 3.7.2. Тарифна політика та доступність

Тарифна політика у сфері поводження з побутовими відходами визначається органами місцевого самоврядування з урахуванням чинної нормативно-правової бази національного рівня.

Дані щодо вкладу в тариф складових витрат наведені у підрозділі РПУВ 3.2.2.5. «Тариф на послуги у сфері управління ТПВ».

У цілому розрахунковий тариф на послуги у сфері поводження з побутовими відходами для населення (таблиці 3.10) знаходиться у межах економічної доступності 
(1-1,5% від середнього доходу). Дані про рівень економічної доступності тарифу на послуги у сфері поводження з ТПВ наведені в таблиці 3.11.

При цьому слід враховувати те, що значення тарифу не включають складових компенсації витрат на створення та оновлення контейнерних майданчиків та інших об’єктів інфраструктури для збирання ТПВ, та окремих специфічних відходів у складі ТПВ. Ці витрати можуть бути покриті за рахунок місцевих бюджетів, або додатково включені до тарифу на послуги. Також наведені в таблиці 3.10 тарифи не включають складових компенсації операційних витрат, пов’язаних з поводженням зі специфічними відходами у складі ТПВ. Частина таких витрат може покриватися через механізми «розширеної відповідальності виробника», інших економічних механізмів, або повинні бути включені в тариф у якості додаткових складових витрат.

Також слід враховувати те, що розхрахункові значення тарифів отримані для в певній мірі ідеалізованих умов, що включають стовідсоткове охоплення наседення послугами та сплату за послуги. На першому етапі стоврення та розширення системи управління побутовими відходами умови будуть суттєво відрізнятися від прийнятих припущень тому на органи місцевого самоврядування покладається завдання щодо забезпечення умов за яких функціонування системи буде еколомічно сталим як на етапі її повнофінного функціонування так і під час запровадження кожного з прийнятих рішень.

### 3.7.3. Пріоритетний інвестиційний план

Плановий розподіл обсягів фінансування за джерелами фінансування наведений у таблиці 3.18.

Пріоритетний інвестиційний план щодо розвитку інфраструктури управління відходами наведений у таблиці 3.19.

Таблиця 3.18. Плановий розподіл обсягів фінансування за джерелами фінансування

|  | 2020-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потреба у фінансуванні заходів РПУВ, тис. грн | 32 040,0 | 343 677,0 | 515 091,0 | 176 293,0 | 181 823,0 | 660 098,0 | 1 909 022,0 |
| бюджети громад, тис. грн | 22 050,0 | 38 993,6 | 53 551,0 | 35 845,3 | 32 575,3 | 129 119,8 | 312 135,0 |
| обласний бюджет, тис. грн | 4 010,0 | 29 116,7 | 38 174,0 | 21 205,3 | 23 405,3 | 73 379,8 | 189 291,1 |
| державний бюджет, тис. грн | 5 980,0 | 81 593,1 | 149 392,4 | 90 100,0 | 96 700,0 | 274 900,0 | 698 665,5 |
| кошти надавачів послуг, тис. грн | 0,0 | 34 373,6 | 34 573,6 | 29 142,4 | 29 142,4 | 182 698,4 | 309 930,4 |
| інше, тис. грн | 0,0 | 159 600,0 | 239 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399 000,0 |

Таблиця 3.19. Пріоритетний інвестиційний план реалізації РПУВ

|  | 2020-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усього пріоритетні інвестиційні проекти, тис. грн | 13540 | 224802 | 396517 | 153593 | 159723 | 479998 | 1414633 |
| Управління муніципальними відходами, тис. грн | 13540 | 221962 | 390837 | 150043 | 156173 | 475738 | 1394753 |
| Створення інфраструктури збирання відходів, тис. грн | 0 | 48287 | 49287 | 43168 | 38298 | 222113 | 401153 |
| Розширення та оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту), тис. грн |  | 29155 | 29155 | 21866 | 21866 | 153063 | 255105 |
| Розширення та оновлення матеріально-технічної бази (контейнерний парк), тис. грн |  | 13062 | 13062 | 13062 | 13062 | 65310 | 117558 |
| Створення Пунктів роздільного збирання побутових відходів, тис. грн |  | 3570 | 3570 | 3740 | 1870 | 3740 | 16490 |
| Створення комунальних пунктів збирання відходів, включаючи розроблення ПКД (зокрема у м. Вінниця), тис. грн |  | 2000 | 2000 | 3000 |  |  | 7000 |
| Створення пунктів збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку (зокрема у м. Вінниця), тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання), тис. грн |  | 500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 5000 |
| Розвиток інфраструктури оброблення муніципальних відходів, тис. грн | 13540 | 172675 | 256675 | 22000 | 33000 | 0 | 484350 |
| Створення пунктів підготування вторинної сировини, тис. грн | 3740 | 4675 | 4675 |  |  |  | 9350 |
| Створення сміттєсортувальних ліній, тис. грн | 9800 |  |  | 22000 | 33000 |  | 55000 |
| Створення об'єкту поглибленого перероблення ТПВ (попередньо МБП), тис. грн |  | 168000 | 252000 |  |  |  | 420000 |
| Розвиток інфраструктури видалення (захоронення) муніципальних відходів, тис. грн | 0 | 1000 | 84875 | 84875 | 84875 | 253625 | 509250 |
| Будівництво та облаштування регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними, тис. грн |  | 1000 | 84875 | 84875 | 84875 | 253625 | 509250 |
| Управління медичними відходами, тис. грн | 0 | 2840 | 5680 | 3550 | 3550 | 4260 | 19880 |
| Створення/розвиток інфраструктури у сфері управління медичними відходами, тис. грн | 0 | 2840 | 5680 | 3550 | 3550 | 4260 | 19880 |
| Створення інфраструктури для збирання та централізованого оброблення медичних відходів (зокрема категорії В), тис. грн |  | 2840 | 5680 | 3550 | 3550 | 4260 | 19880 |

# РОЗДІЛ ІV. ІНДИКАТОРИ ТА МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

## 4.1. Розроблення індикаторів виконання

Індикатори виконання РУПВ включають у себе дві категорії показників:

- цільові показники РПУВ (розділ 3.1.);

- індикатори виконання заходів РПУВ (додаток 50).

Відносно цільових показників РПУВ встановлено їх значення, які планується досягати поетапно. Планові значення індикаторів виконання РПУВ будуть визначені на першому етапі реалізації РПУВ у межах виконання завдання зі створення та забезпечення функціонування системи моніторингу виконання РПУВ.

## 4.2. Моніторинг Регіонального плану

Система моніторингу РПУВ створюється під час реалізації першого етапу РПУВ.

Моніторинг реалізації РПУВ проводиться щорічно за індикаторами досягнення цільових показників та індикаторами виконання заходів. На початковому етапі реалізації РПУВ на рівні ОДА закріплюється відповідальність за реалізацію РПУВ та виконання моніторингу реалізації РПУВ.

Кожним структурним підрозділом, що є відповідальним за моніторинг реалізації РПУВ, у межах своєї компетенції розробляється план моніторингу реалізації РПУВ та встановлюється процедура виконання моніторингу.

Дані моніторингу узагальнюються на рівні кожного з департаментів, а також зводяться в єдиний звіт з моніторингу, що охоплює усі напрями діяльності, зберігаються та використовуються при плануванні поточної діяльності, коригуванні РПУВ та розробленні нових РПУВ.

# РОЗДІЛ V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ (СЕО)

Звіт про стратегічну екологічну оцінку Регіонального плану управління відходами Вінницької області на період до 2030 року розміщений 15.07.2020 року на сайті Вінницької обласної державної адміністрації за посиланням:

http://www.vin.gov.ua/news/oholoshennia/28564-oholoshennya-pro-opryliudnennia-proiektu-dokumenta-derzhavnoho-planuvannia-ta-zvitu-pro-stratehichnu-ekolohichnu-otsinku-rehionalnoho-planu-upravlinnia-vidkhodamy-vinnytskoi-oblasti-na-period-do-2030-roku

Консультації з органами виконавчої влади щодо Регіонального плану управління відходами Вінницької області на період до 2030 року та Звіту про СЕО тривали в період з 15 липня 2020 року по 13 серпня 2020 року включно.

Проект РПУВ, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення цих документів на паперових носіях були направлені до Міндовкілля, МОЗ, а також відповідних департаментів Вінницької ОДА (Департамент агропррмислового розвитку, екології та природних ресурсів; Департамент охорони здоров'я).

Ці ж документи відправлені на електронні адреси вищезгаданих установ:

- moz@moz.gov.ua - МОЗ України;

-press@menr.gov.ua – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України України;

- upr_agro@vin.gov.ua  - Департамент агропррмислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА;

- upr_zdorov@vin.gov.ua - Департамент охорони здоров'я Вінницької ОДА.

За результатами консультацій вирішено затвердити завершений документ державного планування та погодити Звіт про стратегічну екологічну оцінку Регіонального плану управління відходами Вінницької області на період до 2030 року.

Громадське обговорення Регіонального плану управління відходами Вінницької області на період до 2030 року та Звіту про СЕО тривало з 15 липня 2020 року по 13 серпня 2020 року включно.

Проект РПУВ та звіт про СЕО з повідомленням про їх оприлюднення було розміщено Управлінням розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації на офіційному веб-сайті Вінницької обласної державної адміністрації 15.07.2020 року з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

За результатами громадських обговорень по завершенню вищевказаного терміну до Управління надійшли пропозиції від наступних суб’єктів:

1. Jaime Miko, ORTIZ MARTOS ABOGADOS S.C.;

2. Марченко Петро Бенедиктович – представник «ГІС-АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ» по Вінницькій області;

3. Ірина Бабаніна, еколог;

4. Агенція регіонального розвитку Вінницької області.

Дані щодо врахування наданих пропозиуій наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Дані щодо врахування пропозиуій за результатами обговорення РПУВ та звіту про СЕО

| № з/п | Автор зауваження / пропозиції (юридична або фізична особа) | Редакція частини проекту РПУВ/звіту про СЕО, до якої висловлено зауваження (пропозиції) | Зауваження/ пропозиція | Спосіб врахування (повністю чи частково враховано або обґрунтовано відхилено) | Обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Агенція регіонального розвитку Вінницької області | РПУВ в частинах висвітлення інформації про: - адміністративно-територіальний устрій регіону - поділ області на кластери управління побутовими відходами. Також при узагальненні окремих даних РПУВ, що стосуються планування системи управління муніципальними відходами. | У зв’язку з тим, що з 17.07 2020 р прийнятий новий адміністративний устрій Вінницької області (згідно Постанови ВРУ 807-ІХ від 17.07.2020 р «Про утворення та ліквідацію районів»), вважаємо за доцільне врахувати даний аспект та відобразити ці зміни в проєкті Регіонального плану управління відходами Вінницької області до 2030 року. | Повністю враховано | РПУВ розроблявся за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, як пілотний проект, у період 2018-2020 роки. СЕО для РПУВ розроблявся у квітні-червні 2020 року. Після розробки СЕО для РПУВ відбулась комплексна зміна територіально-адміністративного устрою Україні відповідно до прийнято Розпорядження КМУ від 12 червня 2020 р. № 707-р. «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Вінницької області» та Постанови ВРУ 807-ІХ від 17.07.2020 р «Про утворення та ліквідацію районів», яким були визначені нові адміністративні центри та затверджені території об’єднаних територіальних громад Вінницької області. Розробниками враховано ці зміни в РПУВ через його адаптувати до нових територіально-адміністративних одиниць. |
| 2 | Jaime Miko, ORTIZ MARTOS ABOGADOS S.C. | РПУВ та Звіт про СЕО | У Звіті та регіональному плані відобразити інформацію про можливість перетворення твердих побутових відходів в енергію шляхом будівництва заводу з переробки ТПВ методом плазмової газифікації та вітрифікації на території Вінницької області. Це дозволить Вінницькій області першій в Україні вирішити проблему перезавантаження полігонів, скоротити кількість полігонів та не утворювати нові полігони | Частково враховано | У РПУВ передбачено будівництво об’єкт поглибленого перероблення побутових відходів, орієнтованого на використання їх енергетичного потенціалу. При цьому передбачається, що рішення про застосування конкретної технології буде прийматися на підставі ТЕО. На даному етапі запропонований варіант може бути розглянутий, в якості одного з альтернативних варіантів. |
| 3 | Марченко Петро Бенедиктович – представник «ГІС-АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ» ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | РПУВ та Звіт про СЕО | Автором пропозиції виконано «Схему розміщення майданчиків збору твердих побутових відходів по м. Хмільнику», що є фрагментом майбутньої геоінформаційної системи м. Хмільник, (поки що не використовується). Пропозиція виконати таку роботу у Вінницькій області та в зонах проектування сміттєпереробних заводів. Впровадження «ГІС для управління відходами» служить в якості потужного інструменту для керування операціями з твердими відходами та дасть можливість значно покращити планування робіт в галузі твердих відходів, визначаючи оптимальні маршрути і підвищуючи ефективність їх обслуговування. | Обґрунтовано відхилено | РПУВ передбачено створення та забезпечення функціонування регіональної бази даних щодо утворення відходів та управління з ними. На етапі реалізації РПУВ виконавці будуть приймати рішення щодо програмних засобів та іншого інструментарію, які будуть використовуватися для цього. Використання ГІС для вирішення цього завдання цілком може мати місце поряд з іншими програмними інструментами. |
| 4 | Ірина Бабаніна, еколог | РПУВ та Звіт про СЕО Загальні питання | Зауваження до Звіту про стратегічну екологічну оцінку Регіонального плану управління відходами Вінницької області на період до 2030 року, які включають: 1) загальні зауваження до СЕО | Частково враховано | 1. Глибину дослідження для РПУВ визначено та передбачено Заявою про визначення обсягу СЕО на стадії громадського обговорення вказаної Заяви. Збір інформації здійснюється тільки в тому обсязі та з тим ступенем деталізації, які потрібні для прийняття обгрунтованого рішення. При проведенні СЕО використовуються адекватні та економічно ефективні методи і методики аналізу, які дозволяють сфокусувати увагу на наслідках та глибині оцінки, які знаходяться в сфері регулювання проекту РПУВ. При цьому в рамках СЕО недоцільно заглиблюватися в детальну оцінку впливів, яку необхідно виконувати на рівні окремого об’єкту чи виду планованої діяльності. Тому частину важливих досліджень рекомендується перенести на більш низькі рівні планування, в тому числі на рівень реалізації конкретної планованої діяльності. |
|  |  |  | 2) щодо сценарію спорудження комплексу МБП в с. Людавка Жмеринського району. |  | 2. В якості пріоритетного сценарію створення об’єкту поглибленого перероблення муніципальних відходів у РПУВ розглядається варіант створення МБП в с. Людавка. Для мінімізації ризиків в РПУВ передбачається захід з розроблення ТЕО об’єкту поглибленого перероблення ТПВ (зокрема з використанням технологій МБП). При розробленні ТЕО для сценарію створення МБП буде проаналізовано питання ринку споживання твердого палива (RDF або подібне), що вироблятиметься з побутових відходів. За результатами ТЕО в процесі реалізації РПУВ може бути прийнято рішення про зміну зазначеного сценарію на альтернативний (у т.ч. на створення ССЗ в м. Вінниця). Детальний розгляд пріоритетного та альтернативного сценарію здійснюватиметься при розробці планів управління відходами та СЕО на місцевому рівні. РПУВ спрямований на створення та розвиток комплексної системи поводження з відходами, тому у відповідь на пропозицію пропонується застосування рішення детального розгляду та аналізу при розробці СЕО на місцеві плани управління відходами. |

# Інформаційні джерела

1. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р.

2. Національний план управління відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р.

3. Проект Перспективного плану формування територій громад Вінницької області (зі змінами), схвалений Рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року №894.

4. Перспективний план формування територій громад Вінницької області, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року №1076 (із змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1076-2015-%D1%80.

5. Схема планування території Вінницької області, затверджена рішенням Вінницької обласної ради 6 скликання від 18.07.2013 р. № 587.

6. Перелік та склад госпітальних округів Вінницької області, затверджений розпорядженням КМУ від 20 грудня 2017 року № 953-р.

7. Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, затверджена рішенням Вінницької обласної ради 6 скликання від 24.06.2015 р. № 893 та постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385.

8. Проект Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 (http://www.vmr.gov.ua/Lists/IntegratedUrbanDevelopment/Default.aspx ).

9. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік, затверджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня №702.

10. Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013 – 2018 роки, затверджена рішенням 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 418.

11. Програма поводження з побутовими відходами у м. Вінниці на період 2013-2020 рр., затверджена рішенням Вінницької міської ради 6 скликання від 26.12.2012 № 1092.

12. Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2017 рік). Вінницька обласна державна адміністрація, Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, Вінниця 2018 рік.

13. Звіт про науково-дослідницьку роботу «Оптимізація системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області», ВНТУ, 2016 р.

14. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій.

15. ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. Держбуд України. К.: 2005.

16. ДБН Б.2.2-6:2013. Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту. Київ. Мінрегіон, 2013.

17. Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджені Постановою КМУ від 10.12.08 №1070.

18. Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.06.2015 р. № 325.

19. Порядок збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221.

20. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, подготовленный Научно - исследовательским центром по проблемам управления ресурсосбережением и отходами при Минэкономики России и Минприроды России. Авторы: В.В. Девяткин - научный руководитель, А.К. Голубин, С.П. Никонорова, С.Г. Туркевич, Г.В. Сахнова, С.И. Шканов, И.Л. Гайдамак. Москва 1999 г.

21. Справочник по производству спирта. Сырье, технология и технохимконтроль. В.Л. Яровенко, Б.А. Устинников, Ю.П. Богданов, С.И. Громов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.

22. Standardised calculation methods for animal manure and nutrients. Standard data 1990–2008. Statistics Netherlands, The Hague/Heerlen, 2012

23. Порядок повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 12 грудня 2018 року № 341.

24. Municipal Solid Waste Landfills. Economic Impact Analysis for the Proposed New Subpart to the New Source Performance Standards. U.S. Environmental Protection Agency. Office of Air and Radiation. Office of Air Quality Planning and Standards. Research Triangle Park, NC 27711. June 2014

25. Правила організації і підтримки діючих (існуючих) могильників для великої рогатої худоби і біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України, затверджені Наказом Державного комітету ветеринарної медицини № 232 від 27.10.2008 р.

# ДОДАТКИ

Реєстр додатків:

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Додаток 1. Дані про адміністративно-територіальний устрій Вінницької області

Додаток 2. Динаміка зміни чисельності населення Вінницької області

Додаток 3. Прогноз зміни чисельності населення Вінницької області

Додаток 4. Дані щодо обсягів реалізації продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності в Вінницькій області у 2017 році

Додаток 5. Дані щодо розвитку промислового виробництва

Додаток 6. Дані щодо розвитку сільського господарства

Додаток 7. Дані щодо розвитку будівництва

Додаток 8. Інформація щодо протяжності доріг загального користування державного та місцевого значення по районах Вінницької області

Додаток 9. Дані щодо утворення та управління відходами у Вінницькій області

Додаток 10. Перелік договорів про співробітництво територіальних громад Вінницької області у сфері управління муніципальними відходами

Додаток 11. Перелік чинних обласних стратегій, програм, планів дій, що мають взаємозв’язок зі сферою управління відходами

Додаток 12. Дані щодо фінансування заходів з обласного та місцевих бюджетів

УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ

Додаток 13. Ресурсний потенціал ТПВ

Додаток 14. Дані про функціонування системи управління муніципальними відходами

Додаток 15. Дані про роздільне збирання ТПВ

Додаток 16. Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють збирання, заготівлю відходів як вторинної сировини

Додаток 17. Вартість вторинної сировини у Вінницькій області

Додаток 18. Дані схем санітарного очищення населених пунктів щодо інфраструктурних об’єктів

Додаток 19. Сміттєсортувальні лінії

Додаток 20. Об’єкти перероблення відходів як вторинної сировини

Додаток 21. Полігони відходів, що не є небезпечними (полігони та звалища ТПВ)

Додаток 22. Дані щодо забезпеченості субрегіонів місцями захоронення ТПВ

УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ ВИДАМИ ВІДХОДАМИ

Додаток 23. Місця видалення промислових відходів, що не є небезпечними

Додаток 24. Установки з утилізації відходів / побічних продуктів тваринного походження

Додаток 25. Біогазові установки

Додаток 26. Місця / установки з видалення трупів тварин

Додаток 27. Об’єкти оброблення медичних відходів

Додаток 28. Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність у сфері управління небезпечними відходами на території регіону

Додаток 29. Інформація щодо непридатних хімічних засобів захисту рослин станом на липень 2017 року

Додаток 30. Виробництво спирту етилового

Додаток 31. Виробництво олії соняшникової

Додаток 32. Виробництво цукру

Додаток 33. Тваринницькі господарства

Додаток 34. М’ясопереробні підприємства, що здійснюють забій тварин

Додаток 35. Суб’єкти господарювання, що передають відходи на ветсанзаводи Вінницької області

Додаток 36. Медичні заклади (державні та комунальні)

Додаток 37. Утворення медичних відходів категорій А, В

Додаток 38. Інформація щодо обсягів скидів зворотних (стічних) вод (нормативно очищених на очисних спорудах) в поверхневі водні об`єкти комунальними підприємствами Вінницької області

НАЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Додаток 39. Локалізація цільових показників Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

Додаток 40. Цільові показники РПУВ

ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ В РЕГІОНІ

Додаток 41. Аналіз технологічного потенціалу зниження обсягів захоронення ТПВ у Вінницькій області

Додаток 42. Розширення та оновлення матеріально-технічної бази системи збирання побутових відходів (сміттєвози, контейнери)

Додаток 43. Об’єкти інфраструктури збирання побутових відходів, передбачені РПУВ

Додаток 44. Аналіз функціонування діючих та доцільності створення нових сміттєсортувальних ліній

Додаток 45. Аналіз доцільності створення об’єкту МБП

Додаток 46. Об’єкти інфраструктури оброблення та захоронення побутових відходів, передбачені РПУВ

Додаток 47. Заплановані до будівництва об’єкти інфраструктури з оброблення відходів

Додаток 48. Очікувані показники зниження обсягів захоронення ТПВ

Додаток 49. Загальна потреба у фінансуванні заходів РПУВ

Додаток 50. Завдання та заходи РПУВ

# ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

# Додаток 1. Дані про адміністративно-територіальний устрій Вінницької області

ФОРМА 1-обл

ВІДОМОСТІ

про адміністративно-територіальний устрій

Вінницької області станом на 1 січня 2019 року

| № з/п | Найменування районів, міст обласного значення | Територія району, міськради (тис.га) | Населення району, міської ради (тис. осіб) | Райони | Райони у містах | Населені пункти | Ради |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | У тому числі: | Усього | У тому числі: |
|  |  |  |  |  |  |  | міст обласного значення | міст районного значення | селищ міського типу | селищ | сіл |  | обласна рада | районні | районні у містах | Міські (міст обласного значення) | Міські (міст районного значення) | селищні | сільські |
| І. РАЙОНИ* |
|  | Барський | 110,2 | 52,2 | 1 |  | 90 |  |  | 1 | 7 | 82 | 28 |  | 1 |  |  |  | 1 | 26 |
|  | Бершадський | 128,6 | 57,7 | 1 |  | 36 |  | 1 |  | 3 | 32 | 26 |  | 1 |  |  | 1 |  | 24 |
|  | Вінницький | 91,1 | 81,1 | 1 |  | 35 |  |  | 1 | 1 | 33 | 24 |  | 1 |  |  |  | 1 | 22 |
|  | Гайсинський | 110,2 | 57,1 | 1 |  | 46 |  | 1 |  | 5 | 40 | 21 |  | 1 |  |  | 1 |  | 19 |
|  | Жмеринський | 112,7 | 33,9 | 1 |  | 60 |  |  | 1 | 7 | 52 | 26 |  | 1 |  |  |  | 1 | 24 |
|  | Іллінецький | 91,5 | 37,4 | 1 |  | 22 |  |  |  | 4 | 18 | 11 |  | 1 |  |  |  |  | 10 |
|  | Калинівський | 108,6 | 57,7 | 1 |  | 47 |  |  |  | 4 | 43 | 24 |  | 1 |  |  |  |  | 23 |
|  | Козятинський | 111,8 | 38,5 | 1 |  | 67 |  |  | 1 | 2 | 64 | 33 |  | 1 |  |  |  | 1 | 31 |
|  | Крижопільський | 88,4 | 33,0 | 1 |  | 44 |  |  | 1 | 7 | 36 | 21 |  | 1 |  |  |  | 1 | 19 |
|  | Липовецький | 96,4 | 37,3 | 1 |  | 55 |  | 1 | 1 | 6 | 47 | 25 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 22 |
|  | Літинський | 96,0 | 34,4 | 1 |  | 62 |  |  | 1 | 2 | 59 | 23 |  | 1 |  |  |  | 1 | 21 |
|  | Могилів –Подільський | 93,6 | 32,5 | 1 |  | 54 |  |  | 1 | 3 | 50 | 29 |  | 1 |  |  |  | 1 | 27 |
|  | Мурованокурилов | 88,6 | 24,6 | 1 |  | 60 |  |  | 1 | 8 | 51 | 26 |  | 1 |  |  |  | 1 | 24 |
|  | Немирівський | 129,2 | 47,8 | 1 |  | 51 |  |  |  | 1 | 50 | 22 |  | 1 |  |  |  |  | 21 |
|  | Оратівський | 87,2 | 21,4 | 1 |  | 45 |  |  |  | 3 | 42 | 25 |  | 1 |  |  |  |  | 24 |
|  | Піщанський | 59,5 | 20,7 | 1 |  | 20 |  |  | 2 | 3 | 15 | 14 |  | 1 |  |  |  | 2 | 11 |
|  | Погребищенський | 120,0 | 29,1 | 1 |  | 60 |  | 1 |  | 4 | 55 | 28 |  | 1 |  |  | 1 |  | 26 |
|  | Теплицький | 80,9 | 28,1 | 1 |  | 43 |  |  | 1 | 3 | 39 | 25 |  | 1 |  |  |  | 1 | 23 |
|  | Тиврівський | 88,2 | 42,1 | 1 |  | 51 |  |  | 2 | 1 | 48 | 27 |  | 1 |  |  |  | 2 | 24 |
|  | Томашпільський | 77.8 | 32,3 | 1 |  | 27 |  |  |  | 1 | 26 | 19 |  | 1 |  |  |  |  | 18 |
|  | Тростянецький | 94,0 | 35,2 | 1 |  | 35 |  |  |  | 8 | 27 | 17 |  | 1 |  |  |  |  | 16 |
|  | Тульчинський | 112,3 | 54,2 | 1 |  | 38 |  |  | 1 | 7 | 30 | 20 |  | 1 |  |  |  | 1 | 18 |
|  | Хмільницький | 125,3 | 30,8 | 1 |  | 74 |  |  |  | 1 | 73 | 28 |  | 1 |  |  |  |  | 27 |
|  | Чернівецький | 59,1 | 21,3 | 1 |  | 32 |  |  | 1 | 6 | 25 | 13 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 |
|  | Чечельницький | 75,9 | 21,3 | 1 |  | 22 |  |  | 1 |  | 21 | 17 |  | 1 |  |  |  | 1 | 15 |
|  | Шаргородський | 113,7 | 56,7 | 1 |  | 59 |  | 1 |  | 6 | 52 | 31 |  | 1 |  |  | 1 |  | 29 |
|  | Ямпільський | 78,8 | 39,3 | 1 |  | 39 |  | 1 |  |  | 38 | 20 |  | 1 |  |  | 1 |  | 18 |
|  | УСЬОГО : | 2629,6 | 1057,7 | 27 |  | 1274 |  | 6 | 17 | 103 | 1148 | 623 |  | 27 |  |  | 6 | 17 | 573 |
| ІІ. Міста обласного значення (міськради) * |
|  | Вінниця | 11,3 | 372,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жмеринка | 1,8 | 34,8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Козятин | 1,2 | 25,0 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Ладижин | 8,9 | 23,9 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Могилів –Подільський | 2,2 | 31,5 |  |  | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Хмільник | 2,0 | 28,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО: | 27,4 | 515,5 |  |  | 10 | 4 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| *- у ці розділи вноситься інформація без урахування населених пунктів і рад об’єднаних територіальних громад |
|  | РАЗОМ: | 2657 | 1573,2 | 27 |  | 1284 | 4 | 6 | 18 | 107 | 1149 | 627 | 1 | 27 |  | 4 | 6 | 17 | 573 |

| III. Об’єднані територіальні громади а) об’єднані територіальні громади у межах одного району |
| --- |
| Найменування району | Кількість об’єднаних територіальних громад | Кількість населених пунктів | Кількість рад об’єднаних територіальних громад |
|  |  | усього | міст | селищ міського типу | сільських населених пунктів | усього | міських | селищних | сільських |
|  |  |  |  |  | селищ | сіл |  |  |  |  |
| Барський | 1 | 4 | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |
| Бершадський | 2 | 9 |  |  | 1 | 8 | 2 |  |  | 2 |
| Вінницький | 3 | 13 |  | 1 | 1 | 11 | 3 |  | 1 | 2 |
| Гайсинський | 1 | 11 |  |  | 2 | 9 | 1 |  |  | 1 |
| Жмеринський | 1 | 7 |  |  | 2 | 5 | 1 |  |  | 1 |
| Іллінецький | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 1 |  |
| Калинівський | 3 | 11 | 1 |  | 2 | 8 | 3 | 1 |  | 2 |
| Козятинський | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| Липовецький | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |
| Немирівський | 6 | 44 | 1 | 2 | 2 | 39 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Оратівський | 1 | 7 |  | 1 |  | 6 | 1 |  | 1 |  |
| Піщанський | 1 | 9 |  |  | 5 | 4 | 1 |  |  | 1 |
| Томашпільський | 2 | 7 |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 2 |  |
| Тростянецький | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Тульчинський | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 |  |
| Хмільницький | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |
| Чернівецький | 1 | 7 |  |  |  | 7 | 1 |  |  | 1 |
| Шаргородський | 1 | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |
| Усього: | 31 | 189 | 5 | 10 | 20 | 155 | 31 | 5 | 10 | 16 |

| III. Об’єднані територіальні громади б) об’єднані територіальні громади на території суміжних районів, міст обласного значення |
| --- |
| Найменування району | Кількість об’єднаних територіальних громад | Кількість населених пунктів | Кількість рад об’єднаних територіальних громад |
|  |  | усього | міст | селищ міського типу | сільських населених пунктів | усього | міські | селищні | сільські |
|  |  |  |  |  | селищ | сіл |  | у містах обласного значення | у містах районного значення |  |  |
| Лука-Мелешківська | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Вінницький |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Тиврівський |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Краснопільська | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Гайсинський |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Теплицький |  | 4 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| Росошанська | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Липовецький |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Оратівський |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Гніванська | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Тиврівський |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Жмеринський |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| м. Хмільник | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| м. Вінниця | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Усього: | 6 | 30 | 3 | 1 | 2 | 24 | 6 | 2 | 1 |  | 3 |
| РАЗОМ по розділу ІІІ | 37 | 219 | 8 | 11 | 22 | 179 | 37 | 2 | 6 | 10 | 19 |

IV. РАЗОМ **

| № п.п. | Автономна Республіка Крим, область, місто | Райони | Райони у містах | Міста | сел | Сільські населені пункти | Ради, у т.ч. об’єднаних територіальних громад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | Обл. знач. | Рай. знач. | 3 рай. поділ. |  |  | Всього | Районні | Районні у містах | Міські | Селищні | Сільські |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | Селищ | Сіл |  |  |  | Всього | Міст обл. знач. | Міст рай. знач. |  |  |
| Всього по Вінницькій області: | 27 | - | 18 | 6 | 12 | - | 29 | 1457 | 129 | 1328 | 664 | 27 | - | 18 | 6 | 12 | 27 | 592 |
| **- у цьому розділі зазначається інформація в цілому по області (сума рядків «Усього» розділів І, II, та III і вноситься у відповідні колонки) |

| Всього населених пунктів | 1504 | Всього місцевих рад: | 665 |
| --- | --- | --- | --- |
| Міських поселень | 18 | у тому числі: обласних рад | 1 |
| Об’єднаних територіальних громад | 37 | рад об’єднаних територіальних громад | 37 |

Керуючий справами виконавчого апарату обласної Ради 					Тетяна ЯРЕМЕНКО

Таблиця Д-1.1. Дані щодо відповідності адміністративно-територіальних одиниць Вінницької області

| Найменування Субрегіонів | Найменування територіальних громад | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Барський | Барська |  |
|  | Копайгородська |  |
| Бершадський | Бершадська |  |
|  | Джулинська |  |
| Вінницький | Агрономічна |  |
|  | Вінницька |  |
|  | Вороновицька | Вороновицька громада частково включає території Немирівського та Тиврівського районів |
|  | Лука-Мелешківська | Лука-Мелешківська громада частково включає території Тиврівського району |
|  | Стрижавська | Стрижавська громада частково включає території Літинського району |
|  | Якушинецька | Якушинецька громада частково включає території Літинського району |
| Гайсинський | Гайсинська |  |
|  | Краснопільська | Краснопільська громада частково включає території Теплицького району |
|  | Кунківська |  |
| Жмеринський | Жмеринська |  |
|  | Северинівська | Северинівська громада частково включає території Барського району |
|  | Станіславчицька |  |
| Іллінецький | Іллінецька |  |
|  | Дашівська |  |
| Калинівський | Калинівська |  |
|  | Іванівська | Іванівська громада частково включає території Літинського району |
| Козятинський | Глуховецька |  |
|  | Козятинська |  |
|  | Махнівська |  |
|  | Самгородоцька |  |
| Крижопільський | Крижопільська |  |
|  | Городківська |  |
| Липовецький | Липовецька | Липовецька громада частково включає території Оратівського району |
|  | Турбівська |  |
| Літинський | Літинська |  |
| Могилів-Подільський | Вендичанська | Вендичанська громада частково включає території Муровано-куриловецького району |
|  | Могилів-Подільська |  |
|  | Яришівська |  |
| Муровано-куриловецький | Муровано-куриловецька |  |
| Немирівський | Брацлавська |  |
|  | Немирівська |  |
|  | Райгородська |  |
| Оратівський | Оратівська |  |
| Піщанський | Піщанська |  |
|  | Студенянська |  |
| Погребищенський | Погребищенська |  |
| Теплицький | Теплицька |  |
|  | Соболівська |  |
| Тиврівський | Гніванська | Гніванська громада частково включає території Жмеринського району |
|  | Сутисківська |  |
|  | Тиврівська |  |
| Томашпільський | Вапнярська |  |
|  | Томашпільська |  |
| Тростянецький | Ободівська |  |
|  | Тростянецька |  |
| Тульчинський | Тульчинська |  |
|  | Шпиківська | Шпиківська громада частково включає території Тиврівського та Шаргородського районів |
| Хмільницький | Жданівська |  |
|  | Уланівська |  |
|  | Хмільницька | Хмільницька громада частково включає території Літинського району |
| Чернівецький | Бабчинецька | Бабчинецька громада частково включає території Могилів-Подільського та Ямпільського районів |
|  | Чернівецька |  |
| Чечельницький | Чечельницька |  |
|  | Ольгопільська |  |
| Шаргородський | Джуринська |  |
|  | Мурафська |  |
|  | Шаргородська |  |
| Ямпільський | Ямпільська |  |
| Ладижинська міська рада | Ладижинська | Ладижинська громада частково включає території Тульчинського району |

Джерело: додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 707-р

# Додаток 2. Динаміка зміни чисельності населення Вінницької області

Таблиця Д-2.1. Динаміка зміни чисельності населення Вінницької області (тис. осіб)

| Рік | Чисельність наявного населення | Річна зміна кількості населення |
| --- | --- | --- |
|  | всього | у тому числі | всього | у тому числі |
|  |  | міське | сільське |  | міське | сільське |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1995 | 1889,7 | 889,8 | 999,9 |  |  |  |
| 1996 | 1875,2 | 882,1 | 993,1 | -0,77% | -0,87% | -0,68% |
| 1997 | 1860,5 | 873,2 | 987,3 | -0,78% | -1,01% | -0,58% |
| 1998 | 1844,6 | 864,4 | 980,2 | -0,85% | -1,01% | -0,72% |
| 1999 | 1828,7 | 854,3 | 974,4 | -0,86% | -1,17% | -0,59% |
| 2000 | 1811,0 | 844,3 | 966,7 | -0,97% | -1,17% | -0,79% |
| 2001 | 1791,0 | 831,5 | 959,5 | -1,10% | -1,52% | -0,74% |
| 2002 | 1772,4 | 818,9 | 953,5 | -1,04% | -1,52% | -0,63% |
| 2003 | 1753,9 | 816,4 | 937,5 | -1,04% | -0,31% | -1,68% |
| 2004 | 1736,2 | 814,3 | 921,9 | -1,01% | -0,26% | -1,66% |
| 2005 | 1720,1 | 813,1 | 907,0 | -0,93% | -0,15% | -1,62% |
| 2006 | 1701,6 | 811,9 | 889,7 | -1,08% | -0,15% | -1,91% |
| 2007 | 1686,5 | 813,0 | 873,5 | -0,89% | 0,14% | -1,82% |
| 2008 | 1672,2 | 812,9 | 859,3 | -0,85% | -0,01% | -1,63% |
| 2009 | 1660,0 | 812,6 | 847,4 | -0,73% | -0,04% | -1,38% |
| 2010 | 1650,6 | 814,2 | 836,4 | -0,57% | 0,20% | -1,30% |
| 2011 | 1641,2 | 814,1 | 827,1 | -0,57% | -0,01% | -1,11% |
| 2012 | 1634,2 | 815,8 | 818,4 | -0,43% | 0,21% | -1,05% |
| 2013 | 1627,0 | 816,0 | 811,0 | -0,44% | 0,02% | -0,90% |
| 2014 | 1618,3 | 815,3 | 803,0 | -0,53% | -0,09% | -0,99% |
| 2015 | 1610,6 | 814,8 | 795,8 | -0,48% | -0,06% | -0,90% |
| 2016 | 1602,2 | 813,4 | 788,8 | -0,52% | -0,17% | -0,88% |
| 2017 | 1590,4 | 810,1 | 780,3 | -0,74% | -0,41% | -1,08% |
| 2018 | 1575,8 | 806,3 | 769,5 | -0,92% | -0,47% | -1,38% |
| Зміна кількості населення за 10 років (2008-2018) | -5,76% | -0,81% | -10,45% |
| Середньорічна зміна кількості населення за 10 років (2008-2018) | -0,62% | -0,07% | -1,15% |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця Д-2.2. Динаміка зміни чисельності міського населення Вінницької області (населення міст та селищ міського типу)

| Адміністративні одиниці | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Зміна кількості населення за 4 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| м. Вінниця | 372116 | 372484 | 373302 | 372672 | 371855 | -0,07% |
| м. Жмеринка | 35354 | 35284 | 34992 | 34698 | 34537 | -2,31% |
| м. Козятин | 24180 | 24175 | 24041 | 23916 | 23610 | -2,36% |
| сел. Залізничне | 1004 | 1004 | 990 | 982 | 978 | -2,59% |
| м. Ладижин | 22783 | 22778 | 22732 | 22634 | 22682 | -0,44% |
| м. Могилів-Подільський | 31832 | 31674 | 31441 | 31238 | 30982 | -2,67% |
| м. Бар | 16380 | 16409 | 16337 | 16236 | 16136 | -1,49% |
| сел. Копайгород | 1294 | 1289 | 1288 | 1272 | 1258 | -2,78% |
| м. Бершадь | 13098 | 13038 | 12999 | 12902 | 12795 | -2,31% |
| сел. Вороновиця | 6636 | 6635 | 6652 | 6601 | 6564 | -1,08% |
| сел. Десна | 1330 | 1326 | 1316 | 1323 | 1309 | -1,58% |
| сел. Стрижавка | 9074 | 9087 | 9118 | 9106 | 9137 | 0,69% |
| м. Гайсин | 25879 | 25920 | 25968 | 25786 | 25672 | -0,80% |
| сел. Браїлів | 4739 | 4691 | 4643 | 4615 | 4574 | -3,48% |
| м. Іллінці | 11360 | 11374 | 11388 | 11335 | 11270 | -0,79% |
| сел. Дашів | 3954 | 3927 | 3916 | 3897 | 3887 | -1,69% |
| м. Калинівка | 19226 | 19203 | 19035 | 18987 | 18906 | -1,66% |
| сел. Бродецьке | 2298 | 2282 | 2257 | 2210 | 2178 | -5,22% |
| сел. Глухівці | 3425 | 3430 | 3409 | 3373 | 3320 | -3,07% |
| сел. Крижопіль | 8945 | 8938 | 8920 | 8862 | 8788 | -1,76% |
| м. Липовець | 8691 | 8674 | 8642 | 8545 | 8463 | -2,62% |
| сел. Турбів | 6484 | 6467 | 6410 | 6381 | 6326 | -2,44% |
| сел. Літин | 6766 | 6742 | 6752 | 6719 | 6658 | -1,60% |
| сел. Вендичани | 3861 | 3867 | 3837 | 3848 | 3793 | -1,76% |
| сел. Муровані Курилівці | 5997 | 5977 | 5962 | 5918 | 5872 | -2,08% |
| м. Немирів | 11861 | 11829 | 11822 | 11743 | 11697 | -1,38% |
| сел. Брацлав | 5635 | 5557 | 5444 | 5410 | 5365 | -4,79% |
| сел. Ситківці | 2332 | 2304 | 2274 | 2265 | 2235 | -4,16% |
| сел. Оратів | 2861 | 2874 | 2846 | 2825 | 2804 | -1,99% |
| сел. Піщанка | 5282 | 5296 | 5274 | 5327 | 5322 | 0,76% |
| сел. Рудниця | 1163 | 1158 | 1146 | 1138 | 1132 | -2,67% |
| м. Погребище | 9814 | 9765 | 9755 | 9680 | 9525 | -2,94% |
| сел. Теплик | 6415 | 6376 | 6333 | 6310 | 6280 | -2,10% |
| м. Гнівань | 12577 | 12570 | 12569 | 12499 | 12433 | -1,14% |
| сел. Тиврів | 4247 | 4162 | 4127 | 4059 | 4006 | -5,67% |
| сел. Сутиски | 6168 | 6137 | 6145 | 6104 | 6069 | -1,61% |
| сел. Томашпіль | 5507 | 5495 | 5543 | 5522 | 5527 | 0,36% |
| сел. Вапнярка | 7830 | 7840 | 7783 | 7730 | 7612 | -2,78% |
| сел. Тростянець | 7838 | 7818 | 7794 | 7714 | 7655 | -2,33% |
| м. Тульчин | 15845 | 15763 | 15368 | 15274 | 15051 | -5,01% |
| сел. Кирнасівка | 5269 | 5228 | 5187 | 5142 | 5087 | -3,45% |
| сел. Шпиків | 3320 | 3284 | 3251 | 3218 | 3183 | -4,13% |
| сел. Чернівці | 2867 | 2830 | 2799 | 2766 | 2725 | -4,95% |
| сел. Чечельник | 5147 | 5132 | 5070 | 5054 | 5002 | -2,82% |
| м. Шаргород | 6981 | 6987 | 6964 | 6947 | 7029 | 0,69% |
| м. Ямпіль | 11329 | 11346 | 11304 | 11221 | 11101 | -2,01% |

Джерело: узагальнені дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця Д-2.3. Динаміка зміни чисельності сільського населення Вінницької області

| Адміністративні одиниці | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Зміна кількості сільського населення за 4 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ладижин (міськрада) | 1287 | 1280 | 1274 | 1253 | 1222 | -5,05% |
| Могилів-Подільський (міськрада) | 195 | 184 | 196 | 190 | 184 | -5,64% |
| Барський район | 35668 | 35309 | 34903 | 34481 | 34050 | -4,54% |
| Бершадський район | 47876 | 47316 | 46842 | 46309 | 45654 | -4,64% |
| Вінницький район | 62028 | 62942 | 63982 | 63913 | 63546 | 2,45% |
| Гайсинський район | 32368 | 31969 | 31506 | 31043 | 30534 | -5,67% |
| Жмеринський район | 30548 | 30226 | 29885 | 29574 | 29207 | -4,39% |
| Іллінецький район | 22734 | 22522 | 22306 | 22059 | 21717 | -4,47% |
| Калинівський район | 39802 | 39540 | 39273 | 38947 | 38503 | -3,26% |
| Козятинський район | 34966 | 34697 | 34463 | 34029 | 33477 | -4,26% |
| Крижопільський район | 25486 | 25161 | 24851 | 24550 | 24188 | -5,09% |
| Липовецький район | 23561 | 23310 | 23056 | 22801 | 22483 | -4,58% |
| Літинський район | 29600 | 29266 | 28968 | 28650 | 28247 | -4,57% |
| Могилів-Подільський район | 29835 | 29557 | 29236 | 29135 | 28854 | -3,29% |
| Мурованокуриловецький район | 20359 | 20030 | 19700 | 19429 | 19047 | -6,44% |
| Немирівський район | 30887 | 30461 | 29994 | 29609 | 29050 | -5,95% |
| Оратівський район | 19196 | 18888 | 18652 | 18417 | 17989 | -6,29% |
| Піщанський район | 14954 | 14752 | 14572 | 14409 | 14224 | -4,88% |
| Погребищенський район | 21330 | 20910 | 20601 | 20257 | 19872 | -6,84% |
| Теплицький район | 22897 | 22510 | 22195 | 21895 | 21538 | -5,94% |
| Тиврівський район | 20220 | 19998 | 19815 | 19597 | 19311 | -4,50% |
| Томашпільський район | 20937 | 20684 | 20368 | 20027 | 19794 | -5,46% |
| Тростянецький район | 28744 | 28472 | 28169 | 27863 | 27545 | -4,17% |
| Тульчинський район | 32495 | 32222 | 32131 | 31811 | 31406 | -3,35% |
| Хмільницький район | 37588 | 37202 | 36814 | 36330 | 35864 | -4,59% |
| Чернівецький район | 19432 | 19149 | 18836 | 18572 | 18274 | -5,96% |
| Чечельницький район | 16938 | 16698 | 16423 | 16173 | 15838 | -6,49% |
| Шаргородський район | 51179 | 50967 | 50543 | 50139 | 49632 | -3,02% |
| Ямпільський район | 29883 | 29593 | 29222 | 28771 | 28227 | -5,54% |

Джерело: узагальнені дані Головного управління статистики у Вінницькій області

# Додаток 3. Прогноз зміни чисельності населення Вінницької області

Таблиця Д-3.1. Прогноз кількості населення Вінницької області за варіантом застосування постійних показників

| Рік | Чисельність наявного населення | Річна зміна кількості населення |
| --- | --- | --- |
|  | всього | у тому числі | всього | у тому числі |
|  |  | міське | сільське |  | міське | сільське |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 1575,8 | 806,3 | 769,5 | -0,92% | -0,47% | -1,38% |
| 2019 | 1566,4 | 805,7 | 760,7 | -0,62% | -0,07% | -1,15% |
| 2020 | 1557,1 | 805,1 | 752,0 |  | -0,07% | -1,15% |
| 2021 | 1547,8 | 804,5 | 743,4 |  | -0,07% | -1,15% |
| 2022 | 1538,7 | 803,9 | 734,8 |  | -0,07% | -1,15% |
| 2023 | 1529,7 | 803,3 | 726,4 |  | -0,07% | -1,15% |
| 2024 | 1520,8 | 802,7 | 718,1 |  | -0,07% | -1,15% |
| 2025 | 1512,0 | 802,1 | 709,9 |  | -0,07% | -1,15% |
| 2026 | 1503,2 | 801,5 | 701,7 |  | -0,07% | -1,15% |
| 2027 | 1494,6 | 800,9 | 693,7 |  | -0,07% | -1,15% |
| 2028 | 1486,0 | 800,3 | 685,8 |  | -0,07% | -1,15% |
| 2029 | 1477,6 | 799,7 | 677,9 |  | -0,07% | -1,15% |
| 2030 | 1469,2 | 799,1 | 670,1 |  | -0,07% | -1,15% |

Джерело: розрахункові дані

Таблиця Д-3.2. Прогноз кількості населення України (прогноз 2014 року)

| Варіанти прогнозування | 2015 | 2018 | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середня народжуваність - середня тривалість життя - середня чиста міграція | 45088,3 | 44660,2 | 44396,9 | 43803,4 | 42766,3 |
| Висока народжуваність - висока тривалість життя - висока чиста міграція | 45150,7 | 45067,3 | 45062,4 | 45089,0 | 45108,6 |
| Низька народжуваність - низька тривалість життя - низька чиста міграція | 45030,9 | 44145,5 | 43432,7 | 41984,3 | 39711,8 |
| Середня народжуваність - середня тривалість життя - нульова чиста міграція | 45070,4 | 44596,9 | 44283,4 | 43537,4 | 42118,2 |
| Висока народжуваність - низька тривалість життя - висока чиста міграція | 45094,8 | 44649,6 | 44331,8 | 43686,2 | 42678,6 |
| Низька народжуваність - висока тривалість життя - Низька чиста міграція | 45086,8 | 44561,7 | 44159,3 | 43374,0 | 42104,5 |

Джерело: дані Відділ демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (Павло Шевчук)

Таблиця Д-3.3. Прогноз кількості населення Вінницької області

| Варіанти прогнозування | 2015 | 2018 | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вінницька область (постійні показники), усього | 1610,6 | 1575,8 | 1557,1 | 1520,8 | 1469,2 |
| Дані прогнозу кількості населення України (прогноз 2014 року), приведені до кількості населення Вінницької області |
| Середня народжуваність - середня тривалість життя - середня чиста міграція | 1610,6 | 1595,3 | 1585,9 | 1564,7 | 1527,7 |
| Висока народжуваність - висока тривалість життя - висока чиста міграція | 1610,6 | 1607,6 | 1607,5 | 1608,4 | 1609,1 |
| Низька народжуваність - низька тривалість життя - низька чиста міграція | 1610,6 | 1578,9 | 1553,4 | 1501,6 | 1420,4 |
| Середня народжуваність - середня тривалість життя - нульова чиста міграція | 1610,6 | 1593,7 | 1582,5 | 1555,8 | 1505,1 |
| Висока народжуваність - низька тривалість життя - висока чиста міграція | 1610,6 | 1594,7 | 1583,4 | 1560,3 | 1524,3 |
| Низька народжуваність - висока тривалість життя - Низька чиста міграція | 1610,6 | 1591,8 | 1577,5 | 1549,4 | 1504,1 |

Джерело: розрахункові дані

Приймаємо дані прогнозу кількості населення Вінницької області за варіантом застосування постійних показників.

Відхилення даних прогнозу кількості населення Вінницької області за варіантом застосування постійних показників не перевищує 4% від даних прогнозу кількості населення України (прогноз 2014 року), приведених до кількості населення Вінницької області виконаних за різними моделями, окрім «Висока народжуваність - висока тривалість життя - висока чиста міграція».

# Додаток 4. Дані щодо обсягів реалізації продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності в Вінницькій області у 2017 році

| Вили економічної діяльності | Обсягів реалізації продукції (товарів, послуг), млн. грн |
| --- | --- |
| Усього | 169433,8 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 32302,2 |
| Промисловість | 69266,9 |
| Будівництво | 5874,9 |
| Інші види економічної діяльності, у т.ч.: | 61989,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 45454,8 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 6668,9 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 663 |
| Інформація та телекомунікації | 4004,2 |
| Фінансова та страхова діяльність | 235,3 |
| Операції з нерухомим майном | 1224,1 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1519,6 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1062,3 |
| Освіта | 92,3 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 554,4 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 93,7 |
| Надання інших видів послуг | 417,2 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

# Додаток 5. Дані щодо розвитку промислового виробництва

Таблиця Д-5.1. Обсяги реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності

| Види економічної діяльності | Види даних | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Промисловість | фактичні дані | 18 108 216,80 | 21 004 263,60 | 22 535 115,90 | 25 503 416,00 | 25 011 934,10 | 42 503 990,00 | 52 901 792,70 | 63 092 560,00 | 100,00% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 18 108 216,80 | 20 080 557,93 | 21 587 262,38 | 24 309 166,45 | 19 087 829,62 | 22 635 640,32 | 25 064 968,42 | 26 291 445,07 |  |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | фактичні дані | 269 568,60 | 365 697,20 | 443 952,00 | 364 103,60 | 616 575,10 | 870 727,40 | 1 094 360,70 | 1 325 884,20 | 2,10% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 269 568,60 | 349 614,91 | 425 278,86 | 347 053,71 | 470 538,60 | 463 708,75 | 518 510,15 | 552 512,24 |  |
| Переробна промисловість | фактичні дані | 14 149 959,30 | 15 883 823,30 | 16 161 786,30 | 18 146 528,80 | 21 137 845,80 | 37 400 838,40 | 46 710 234,40 | 54 871 203,60 | 86,97% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 14 149 959,30 | 15 185 299,52 | 15 482 002,53 | 17 296 780,52 | 16 131 323,45 | 19 917 940,07 | 22 131 396,51 | 22 865 504,83 |  |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | фактичні дані | 10 574 910,20 | 11 674 810,90 | 11 754 476,00 | 13 371 700,90 | 15 771 512,40 | 29 832 367,20 | 37 561 835,30 | 43 564 055,70 | 69,05% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 10 574 910,20 | 11 161 387,09 | 11 260 068,89 | 12 745 543,69 | 12 036 012,10 | 15 887 325,73 | 17 796 867,89 | 18 153 677,35 |  |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | фактичні дані | 124 868,10 | 138 289,80 | 118 793,40 | 111 316,80 | 146 689,40 | 237 448,00 | 280 228,30 | 359 375,20 | 0,57% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 124 868,10 | 132 208,22 | 113 796,81 | 106 104,16 | 111 945,85 | 126 453,72 | 132 772,69 | 149 756,06 |  |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | фактичні дані | 696 269,30 | 729 049,60 | 690 786,70 | 713 670,10 | 1 040 276,80 | 1 713 403,50 | 2 148 524,50 | 2 542 094,00 | 4,03% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 696 269,30 | 696 988,15 | 661 731,40 | 680 251,04 | 793 886,08 | 912 478,70 | 1 017 974,93 | 1 059 321,81 |  |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | фактичні дані | 477 119,70 | 665 308,00 | 841 302,70 | 1 217 200,40 | 1 305 641,70 | 1 691 126,00 | 1 891 416,40 | 2 156 647,30 | 3,42% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 477 119,70 | 636 049,71 | 805 916,52 | 1 160 202,51 | 996 399,01 | 900 614,74 | 896 156,63 | 898 701,43 |  |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | фактичні дані |  |  | 194 260,20 | 237 888,10 | 160 474,70 | 233 828,20 | 329 199,20 | 411 350,70 | 0,65% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року |  |  | 186 089,39 | 226 748,50 | 122 466,09 | 124 525,98 | 155 975,20 | 171 414,89 |  |
| виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | фактичні дані | 629 017,70 | 802 702,50 | 795 947,40 | 661 779,90 | 821 768,30 | 1 092 165,30 | 1 393 568,20 | 1 570 266,50 | 2,49% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 629 017,70 | 767 402,01 | 762 468,91 | 630 790,70 | 627 131,56 | 581 636,24 | 660 275,22 | 654 349,35 |  |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устаткування | фактичні дані | 512 658,60 | 684 701,90 | 707 609,30 | 826 498,10 | 928 946,30 | 1 223 916,50 | 1 213 215,50 | 1 858 683,10 | 2,95% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 512 658,60 | 654 590,73 | 677 846,42 | 787 795,64 | 708 924,33 | 651 800,78 | 574 823,78 | 774 536,09 |  |
| машинобудування | фактичні дані | 663 119,30 | 717 832,70 | 820 835,50 | 785 169,00 | 755 307,60 | 1 056 276,30 | 1 499 476,80 | 1 798 796,40 | 2,85% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 663 119,30 | 686 264,53 | 786 310,19 | 748 401,86 | 576 412,15 | 562 523,43 | 710 454,92 | 749 580,56 |  |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | фактичні дані | 84 215,10 | 99 046,60 | 103 106,40 | 123 983,90 | 140 989,30 | 186 797,10 | 306 564,60 | 392 218,20 | 0,62% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 84 215,10 | 94 690,82 | 98 769,62 | 118 178,10 | 107 595,83 | 99 479,41 | 145 250,88 | 163 442,14 |  |
| виробництво електричного устаткування | фактичні дані | 62 640,70 | 222 008,20 | 301 740,80 | 233 423,10 | 244 773,50 | 289 095,90 | 398 470,50 | 462 353,60 | 0,73% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 62 640,70 | 212 244,93 | 289 049,23 | 222 492,59 | 186 798,62 | 153 958,98 | 188 796,07 | 192 668,43 |  |
| виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань | фактичні дані | 496 772,30 | 360 477,60 | 379 011,60 | 388 801,60 | 315 941,10 | 536 133,90 | 604 554,30 | 882 410,10 | 1,40% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 496 772,30 | 344 624,86 | 363 069,93 | 370 595,17 | 241 110,10 | 285 519,88 | 286 438,96 | 367 711,13 |  |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | фактичні дані | 19 491,20 | 36 300,30 | 36 976,70 | 38 960,40 | 53 603,70 | 44 249,40 | 189 887,40 | 61 814,50 | 0,10% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 19 491,20 | 34 703,92 | 35 421,42 | 37 136,00 | 40 907,60 | 23 565,16 | 89 969,01 | 25 758,86 |  |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування | фактичні дані | 303 220,00 | 299 642,90 | 237 775,10 | 221 305,50 | 207 228,60 | 320 307,40 | 392 770,20 | 609 934,70 | 0,97% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 303 220,00 | 286 465,49 | 227 774,00 | 210 942,42 | 158 146,28 | 170 580,76 | 186 095,26 | 254 167,28 |  |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | фактичні дані | 3 426 972,30 | 4 487 938,40 | 5 651 445,80 | 6 746 158,90 | 3 004 749,40 | 3 906 464,60 | 4 721 702,10 | 6 370 854,70 | 10,10% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 3 426 972,30 | 4 290 572,08 | 5 413 739,33 | 6 430 256,23 | 2 293 071,15 | 2 080 400,63 | 2 237 151,29 | 2 654 813,44 |  |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | фактичні дані | 261 716,60 | 266 804,70 | 277 931,80 | 246 624,70 | 252 763,80 | 325 959,60 | 375 495,50 | 524 617,50 | 0,83% |
|  | в цінах, приведених до 2010 року | 261 716,60 | 255 071,41 | 266 241,66 | 235 075,99 | 192 896,41 | 173 590,86 | 177 910,47 | 218 614,56 |  |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області (фактичні дані); дані в цінах, приведених до 2010 року отримані шляхом перерахунку фактичних даних з урахування індексів інфляції

Таблиця Д-5.2. Виробництво окремих видів промислової продукції

| Види продукції | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів |  |  |  |  |  |  |  |
| Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків), тис.тонн | 71,2 | 57,2 | 33,6 | 28,9 | 57,7 | 106,6 | 42,5 |
| Камінь дроблений (щебінь), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), тис.тонн | 3233,1 | 3847,4 | 3791,3 | 3134,6 | 2465,9 | 2396,1 | 3025,2 |
| Каолін, крім кальцинованого, тис.т |  |  |  |  | 285,8 | 390,4 | 375,4 |
| Глини каолінові інші (комова і пластична), тис.тонн | 572 | 465,6 | 821,5 | 1190,5 | 832 | 544,1 | 70,8 |
| Постачання електроенергії, газу, пари, та кондиційованого повітря |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія, млн. кВт*год | 3719 | 4741 | 6117,2 | 5587,4 | 5470,7 | 4263,1 | 5429 |
| у тому числі вироблена |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловими електростанціями | 3644 | 4680 | 6002,1 | 5458 | 5366,8 | 4152,2 | 5267,9 |
| гідроелектростанціями | 75 | 58 | 97,6 | 81,7 | 46,3 | 40,6 | 47,7 |
| сонячними електростанціями | – | 3 | 17,5 | 47,7 | 57,6 | 70,3 | 113,4 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області:

Таблиця Д-5.3. Кількість родовищ Вінницької області, що знаходяться в Державному фонді родовищ та залишок їх запасів

| № | Вид корисних копалин | Кількість родовищ, що знаходяться в Державному фонді родовищ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | Торф | 32 |
| 2 | Сировина для вапнування кислих ґрунтів | 7+4* |
| 3 | Сировина карбонатна для цукрової промисловості | 2 |
| 4 | Каолін | 4 |
| 5 | Сировина абразивна | 2 |
| 6 | Глини бентонітові | 1 |
| 7 | Плавиковий шпат | 1 |
| 8 | Сировина крем’яна | 2 |
|  | у т.ч. трепел | 2 |
|  | кремениста крейда | 2 |
| 9 | Сировина карбонатна на вапно | 8+2* |
| 10 | Пісок будівельний | 41+5* |
| 11 | Суміш піщано-гравійна | 1+1* |
| 12 | Камінь облицювальний | 10 |
| 13 | Камінь будівельний | 87+9* |
| 14 | Камінь пиляний | 28 |
| 15 | Сировина керамзитова | 2 |
| 16 | Сировина цегельно-черепична | 166+6* |
| 17 | Підземні питні води | 50 |
| 18 | Підземні мінеральні столові води | 8/11** |
| 19 | Підземні мінеральні лікувальні води | 4/8** |
|  | Усього | 460+27*=487 |

* Кількість родовищ даного виду у складі комплексних родовищ

** Кількість ділянок у складі родовища

Джерело: Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2016 рік)

Таблиця Д-5.4. Кількість промислових підприємств м. Вінниця, що працюють, у розрізі видів промислової діяльності та обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) у 2017 році

| Види промислової діяльності | Кількість підприємств, що здійснює діяльність за цим видом | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) |
| --- | --- | --- |
|  | одиниць | млн. грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Добувна промисловість | 2 | - |
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 24 | 15099,6 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 10 | 197,6 |
| Виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 20 | 1994,3 |
| Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції | 7 | 889,2 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 3 | 577,9 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції | 26 | 771,2 |
| Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування | 25 | 543,9 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування | 34 | 1009,3 |
| Виробництво меблів, іншої' продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування | 31 | 285,5 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 15 | 5348,1 |
| Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 9 | 246,5 |
| ВСЬОГО | 206 | 26975,5 |

Джерело: Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2017 рік)

# Додаток 6. Дані щодо розвитку сільського господарства

Таблиця Д-6.1. Динаміка площ сільськогосподарських культур

| Рік | Посівні площі сільськогосподарських культур, тис. га |
| --- | --- |
|  | культури зернові та зернобобові | буряк цукровий фабричний | соняшник | картопля | культури овочеві відкритого ґрунту | культури кормові |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2008 | 838,6 | 62,6 | 119,8 | 102,2 | 15,9 | 190,9 |
| 2009 | 863,9 | 48,6 | 109,1 | 101,1 | 15,5 | 178,1 |
| 2010 | 863,3 | 76,2 | 165,3 | 101,7 | 16,0 | 171,1 |
| 2011 | 877,8 | 74,0 | 150,0 | 106,4 | 19,9 | 166,4 |
| 2012 | 869,1 | 84,0 | 162,0 | 108,4 | 20,5 | 167,1 |
| 2013 | 889,3 | 64,7 | 167,9 | 105,1 | 20,8 | 156,6 |
| 2014 | 839,1 | 61,0 | 193,8 | 105,5 | 20,6 | 144,8 |
| 2015 | 827,0 | 51,8 | 187,5 | 107,5 | 21,5 | 142,0 |
| 2016 | 869,3 | 54,8 | 267,6 | 108,1 | 21,5 | 137,2 |
| 2017 | 859,1 | 57,6 | 248,8 | 108,4 | 21,5 | 130,6 |

Джерела: Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області, 2017 рік; дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця Д-6.2. Виробництво сільськогосподарських культур

| Рік | Виробництво основних сільськогосподарських культур, тис. ц |
| --- | --- |
|  | культури зернові та зернобобові* | буряк цукровий фабричний | соняшник* | картопля | культури овочеві | культури плодові та ягідні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2008 | 33776,1 | 22365,1 | 2175,8 | 15488,5 | 3181,4 | 1623,0 |
| 2009 | 30922,6 | 14045,5 | 2229,6 | 15579,1 | 3026,9 | 2130,2 |
| 2010 | 31113,4 | 24565,2 | 2747,4 | 15802,2 | 3109,0 | 1892,4 |
| 2011 | 42435,6 | 30127,4 | 2890,2 | 18567,9 | 3880,5 | 2476,4 |
| 2012 | 36247,1 | 28440,2 | 3466,4 | 17326,3 | 3662,3 | 2521,9 |
| 2013 | 48522,9 | 25622,8 | 5074,1 | 17203,4 | 4819,9 | 2754,3 |
| 2014 | 50631,0 | 30441,7 | 5312,1 | 19945,2 | 4566,6 | 2420,8 |
| 2015 | 37682,6 | 20570,1 | 5035,8 | 18366,3 | 4604,0 | 2922,8 |
| 2016 | 55635,3 | 26385,7 | 8198,0 | 18485,5 | 4778,3 | 2695,4 |
| 2017 | 48888,8 | 28342,2 | 7258,5 | 18849,0 | 4833,3 | 2337,1 |

* у масі після доробки

Джерела: Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області, 2017 рік; дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця Д-6.3. Виробництво основних видів продукції тваринництва

| Рік | Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня, тис. голів | Виробництво основних видів продукції тваринництва |
| --- | --- | --- |
|  | велика рогата худоба | свині | вівці та кози | птиця | м’ясо (у забійній вазі), тис. т | молоко, тис. т | яйця, млн. шт | вовна, т |
|  | усього | у т.ч. корови |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2008 | 383,7 | 208,7 | 394,5 | 37,6 | 9123,6 | 67,2 | 840,1 | 710,7 | 16 |
| 2009 | 364,8 | 192,6 | 358,1 | 37,4 | 9612,9 | 60,2 | 841,9 | 710,8 | 18 |
| 2010 | 346,7 | 183,6 | 423,8 | 38,9 | 8974,4 | 62,4 | 836,1 | 797,6 | 17 |
| 2011 | 317,2 | 179,1 | 439,6 | 37,7 | 10285,3 | 65,1 | 838,5 | 846,7 | 18 |
| 2012 | 313,4 | 174,1 | 373,4 | 40,3 | 9859,4 | 82,7 | 847,4 | 806,2 | 19 |
| 2013 | 343,4 | 173,0 | 377,5 | 40,6 | 13805,5 | 177,7 | 856,9 | 804,8 | 14 |
| 2014 | 322,8 | 170,9 | 370,0 | 36,8 | 23295,8 | 264,4 | 852,0 | 804,4 | 14 |
| 2015 | 291,1 | 161,8 | 362,0 | 34,8 | 27012,5 | 309,4 | 838,4 | 857,4 | 13 |
| 2016 | 300,7 | 159,1 | 370,6 | 33,9 | 28920,1 | 324,3 | 853,6 | 880,2 | 11 |
| 2017 | 283,5 | 148,7 | 269,9 | 34,7 | 29670,3 | 440,8 | 851,3 | 945,7 | 11 |
| 2018 | 283,9 | 148,7 | 269,9 | 34,7 | 29670,4 | 483,8 | 824,8 | 917,5 | 9 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця Д-6.4. Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2018 року

| Сільськогосподарські тварини | Тис. голів |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сільськогосподарські підприємства |
| Велика рогата худоба | 84,8 |
| у т.ч. корови | 32,4 |
| Свині | 92,3 |
| Вівці та кози | 3,6 |
| Птиця свійська | 21127,7 |
| Господарства населення |
| Велика рогата худоба | 198,7 |
| у т.ч. корови | 116,3 |
| Свині | 177,6 |
| Вівці та кози | 31,1 |
| Птиця свійська | 8542,6 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця Д-6.5. Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по районах на 1 січня 2018 року

| Райони | Велика рогата худоба, голів | Свині, голів | Птиця свійська, тис. голів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | усього | у т.ч. корови |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вінницька область | 84764 | 32440 | 92340 | 21128 |
| Район |  |  |  |  |
| Барський | 448 | 144 | 227 | – |
| Бершадський | 3408 | 1393 | 14933 | 666 |
| Вінницький | 1572 | 686 | 6327 | 988,7 |
| Гайсинський | 7694 | 4810 | 1722 | – |
| Жмеринський | …* | …* | 6952 | 0,4 |
| Іллінецький | 4387 | 1889 | 2524 | …* |
| Козятинський | 5439 | 1602 | 4532 | 18,1 |
| Калинівський | 10705 | 3117 | 4449 | …* |
| Крижопільський | 261 | 29 | 2082 | …* |
| Липовецький | 3821 | 1633 | 1500 | – |
| Літинський | 3447 | 1468 | 2520 | – |
| Могилів-Подільський | 293 | 130 | 119 | – |
| Мурованокуриловецький | …* | …* | 751 | – |
| Немирівський | 2087 | 583 | 420 | …* |
| Оратівський | 1986 | 872 | 8554 | – |
| Піщанський | 947 | 345 | 3404 | 15,1 |
| Погребищенський | 2946 | 1259 | 1496 | 55,5 |
| Теплицький | 1642 | 617 | 10476 | 16 |
| Томашпільський | 4930 | 2090 | 619 | – |
| Тростянецький | 6103 | 1983 | 1509 | 8110,5 |
| Тульчинський | 1025 | 363 | 1489 | 10891,8 |
| Тиврівський | 156 | 106 | 4587 | 1,9 |
| Хмільницький | 5783 | 2294 | 5842 | – |
| Чернівецький | 105 | 23 | 99 | – |
| Чечельницький | 1421 | 436 | …* | – |
| Шаргородський | 2887 | 908 | 892 | 0,5 |
| Ямпільський | 8415 | 2785 | 3683 | – |

*дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця Д-6.6. Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по районах у 2017 році

| Райони | Реалізація на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі), тонн |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Вінницька область | 385867 |
| Район |  |
| Барський | 37 |
| Бершадський | 12605 |
| Вінницький | 1061 |
| Гайсинський | 689 |
| Жмеринський | 934 |
| Іллінецький | 604 |
| Козятинський | 1716 |
| Калинівський | 2353 |
| Крижопільський | 1327 |
| Липовецький | 1136 |
| Літинський | 574 |
| Могилів-Подільський | 30 |
| Мурованокуриловецький | 308 |
| Немирівський | 430 |
| Оратівський | 1216 |
| Піщанський | 529 |
| Погребищенський | 698 |
| Теплицький | 752 |
| Томашпільський | 851 |
| Тростянецький | 211942 |
| Тульчинський | 142790 |
| Тиврівський | 727 |
| Хмільницький | 740 |
| Чернівецький | 13 |
| Чечельницький | 104 |
| Шаргородський | 370 |
| Ямпільський | 1318 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

# Додаток 7. Дані щодо розвитку будівництва

| Рік | Будівництво, всього | Будівлі | У тому числі | Інженерні споруди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | житлові будівлі | нежитлові будівлі |  |
|  |  |  | фактичні дані | в цінах, приведених до 2010 року | фактичні дані | в цінах, приведених до 2010 року | фактичні дані | в цінах, приведених до 2010 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2010 | 1005119 | 399488 | 177341 | 177341 | 222147 | 222147 | 605631 | 605631 |
| 2011 | 1490616 | 630119 | 217788 | 208210 | 412331 | 394198 | 860497 | 822655 |
| 2012 | 1561479 | 894116 | 232215 | 222448 | 661901 | 634061 | 667363 | 639293 |
| 2013 | 1434546 | 727006 | 243992 | 232567 | 483014 | 460396 | 707540 | 674408 |
| 2014 | 1150595 | 724837 | 353951 | 270117 | 370886 | 283041 | 425758 | 324917 |
| 2015 | 1537824 | 1016033 | 487789 | 259774 | 528244 | 281318 | 521791 | 277882 |
| 2016 | 2415873 | 1149067 | 537345 | 254595 | 611722 | 289835 | 1266806 | 600215 |
| 2017 | 3106475 | 1277413 | 507903 | 211649 | 769510 | 320664 | 1829062 | 762193 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області (фактичні дані)

# Додаток 8. Інформація щодо протяжності доріг загального користування державного та місцевого значення по районах Вінницької області

| № | Назва району | Загальна протяжність доріг, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | Дороги державного значення | Дороги місцевого значення |
|  |  | з твердим покриттям | грунтові | з твердим покриттям | грунтові | з твердим покриттям | грунтові |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Барський | 431,8 | 5,9 | 65,6 |  | 366,2 | 5,9 |
| 2 | Бершадський | 419,2 | 8,9 | 127,5 |  | 291,7 | 8,9 |
| 3 | Вінницький | 351,3 | 20,1 | 136,8 | 9,7 | 214,5 | 10,4 |
| 4 | Гайсинський | 330 | 6,8 | 80,7 |  | 249,3 | 6,8 |
| 5 | Жмеринський | 396,7 | 32,9 | 103,2 |  | 293,5 | 32,9 |
| 6 | Іллінецький | 327,6 | 11,4 | 41,5 |  | 286,1 | 11,4 |
| 7 | Калинівський | 334,1 | 9,9 | 33 |  | 301,1 | 9,9 |
| 8 | Козятинський | 426,5 | 0 | 67,4 |  | 359,1 | 0 |
| 9 | Крижопільський | 276,7 | 24,5 | 64,1 |  | 212,6 | 24,5 |
| 10 | Липовецький | 303,7 | 14,4 | 96,3 |  | 207,4 | 14,4 |
| 11 | Літинський | 334,6 | 34,9 | 99,1 |  | 235,5 | 34,9 |
| 12 | Могилів-Подільський | 436,3 | 6,4 | 85 |  | 351,3 | 6,4 |
| 13 | Муровано-Куриловецький | 341,7 | 49,7 | 85,6 |  | 256,1 | 49,7 |
| 14 | Немирівський | 415,5 | 38,3 | 91 |  | 324,5 | 38,3 |
| 15 | Оратіський | 267,1 | 51,5 | 43,6 |  | 223,5 | 51,5 |
| 16 | Піщанський | 198 | 4,8 | 39,5 |  | 158,5 | 4,8 |
| 17 | Погребищенський | 340,5 | 52,7 | 49,9 |  | 290,6 | 52,7 |
| 18 | Теплицький | 242,8 | 24,4 | 33,4 |  | 209,4 | 24,4 |
| 19 | Тиврівський | 323,5 | 12,9 | 32 |  | 291,5 | 12,9 |
| 20 | Томашпільський | 284,9 | 15,6 | 64 |  | 220,9 | 15,6 |
| 21 | Тростянецький | 274,7 | 17,5 | 96,9 |  | 177,8 | 17,5 |
| 22 | Тульчинський | 388,8 | 16,9 | 85,7 |  | 303,1 | 16,9 |
| 23 | Хмільницький | 473,9 | 29,6 | 86,6 |  | 387,3 | 29,6 |
| 24 | Чернівецький | 245,7 | 15,1 | 55,9 |  | 189,8 | 15,1 |
| 25 | Чечельницький | 177,9 | 8,4 | 65,8 |  | 112,1 | 8,4 |
| 26 | Шаргшородський | 362,7 | 0 | 67,2 |  | 295,5 | 0 |
| 27 | Ямпільський | 312,2 | 0 | 104,3 |  | 207,9 | 0 |
|  | Всього по області | 9018,4 | 513,5 | 2001,6 | 9,7 | 7016,8 | 503,8 |

В таблиці наведені дані з урахуванням територій об’єднаних територіальних громад, що розташовані в межах відповідних районів

Джерело: дані Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації

# Додаток 9. Дані щодо утворення та управління відходами у Вінницькій області

Таблиця Д-9.1. Утворення відходів за видами економічної діяльності

| Види економічної діяльності | Код за КВЕД-2010 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. тонн/рік | тис. тонн/рік | тонн/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усі види економічної діяльності |  | 1950,3 | 1927,5 | 2341730,3 |
| у тому числі I–III класів небезпеки |  | 0,4 | 0,6 | 1000,0 |
| Економічна діяльність підприємств та організацій | А – U | 1815,4 | 1798,9 | 2206837,7 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | А | 737,7 | 694,2 | 533647,1 |
| у тому числі I–III класів небезпеки |  | 0,1 | 0,2 | 200,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | В | 0,1 | 0,2 | 320,6 |
| у тому числі I–III класів небезпеки |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переробна промисловість | С | 435,8 | 604,5 | 1064628,1 |
| у тому числі I–III класів небезпеки |  | 0,2 | 0,3 | 200,0 |
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10 – 12 |  |  | 700113,0 |
| Виробництво харчових продуктів | 10 |  |  | 699156,6 |
| Виробництво напоїв | 11 |  |  | 956,4 |
| Виробництво тютюнових виробів | 12 |  |  | – |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13 – 15 |  |  | 307,3 |
| Текстильне виробництво | 13 |  |  | - |
| Виробництво одягу | 14 |  |  | 307,3 |
| Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 15 |  |  | – |
| Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 16 |  |  | 823,0 |
| Виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 17, 18 |  |  | 108,6 |
| Виробництво паперу та паперових виробів | 17 |  |  | 23,4 |
| Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації | 18 |  |  | 85,2 |
| Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 19 |  |  | – |
| Виробництво хімічних речовин, фармацевтичних продуктів, гумових і пластмасових виробів | 20 – 22 |  |  | 360026,1 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 |  |  | 359688,6 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 |  |  | 138,0 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів | 22 |  |  | 199,5 |
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 23 |  |  | 1774,3 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування | 24, 25 |  |  | 240,5 |
| Металургійне виробництво | 24 |  |  | 0,1 |
| Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування | 25 |  |  | 240,4 |
| Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устаткування | 26 – 30 |  |  | 554,0 |
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 26 |  |  | 114,7 |
| Виробництво електричного устаткування | 27 |  |  | 37,5 |
| Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань | 28 |  |  | 399,5 |
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів | 29 |  |  | 2,3 |
| Виробництво інших транспортних засобів | 30 |  |  | – |
| Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування | 31 – 33 |  |  | 681,4 |
| Виробництво меблів | 31 |  |  | 540,0 |
| Виробництво іншої продукції | 32 |  |  | 92,5 |
| Ремонт і монтаж машин і устаткування | 33 |  |  | 48,9 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 594,3 | 443,6 | 571540,3 |
| у тому числі I–III класів небезпеки |  | 0,1 | 0,1 | 200,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 23,2 | 42,0 | 22270,3 |
| у тому числі I–III класів небезпеки |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Збирання, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, інша діяльність щодо поводження з відходами | 36, 37, 39 |  |  | 22270,3 |
| Збирання, очищення та постачання води | 36 | 23,2 | 25,2 | 22243,6 |
| Каналізація, відведення й очищення стічних вод | 37 | - | 0,0 | 2,4 |
| Збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів | 38 | 0,0 | 16,8 | 24,4 |
| Інша діяльність щодо поводження з відходами | 39 | – | – | – |
| Будівництво | F | 0,1 | 0,6 | 600,4 |
| у тому числі I–III класів небезпеки |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші види економічної діяльності | G – U | 24,3 | 14,4 | 13830,9 |
| у тому числі I–III класів небезпеки |  | – | 0,0 | 400 |
| Домогосподарства |  | 134,7 | 128,0 | 134892,6 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця Д-9.2. Утворення та управління відходами по містах та районах

| Міста та райони | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | Утилізовано, оброблено (перероблено) (2017 р.) | Спалено (2017 р.) | Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти (2017 р.) | Наявність відходів на кінець 2017 року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вінницька область | 1834574,2 | 1950275 | 1927479,7 | 2345373 | 360452,3 | 59898,7 | 127593 | 30863872,6 |
| м. Вінниця | 27594,3 | 460170,8 | 514490,5 | 503254,9 | 1457,3 | 55766,0 | 94945,7 | 1055891,1 |
| м. Жмеринка | 2906,9 | 2126,5 | 477,8 | 20772,2 | – | – | 23409,2 | 477448,5 |
| м. Козятин | 2801,5 | 8447 | 8430,5 | 5997,2 | – | – | 6167,4 | 55803,6 |
| м. Ладижин | 406252,5 | 596575,8 | 446850,5 | 572894,1 | – | – | – | 28515574,9 |
| м. Могилів-Подільський | 364,6 | 4288,1 | 4320 | 3330,7 | 8158,4 | – | – | 8153,0 |
| м. Хмільник | 7687,4 | 2549 | 1714,2 | 1419,1 | – | – | – | 662203,0 |
| Райони |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барський | 6783 | 5956 | 6537,5 | 7354,2 | 1,0 | – | 0,4 | 35796,2 |
| Бершадський | 46,8 | 26852,4 | 4658,7 | 9600,8 | – | 0,0 | – | – |
| Вінницький | 2947,3 | 48149,4 | 45667,5 | 57742,8 | 16438,6 | 2502,4 | 4,9 | – |
| Гайсинський | 401020,6 | 234585,5 | 406158,9 | 527668,6 | 90729,3 | 76,8 | – | – |
| Жмеринський | 165557,5 | 1619,1 | 142,9 | 1271,1 | 55,7 | – | – | 10169 |
| Іллінецький | 637,2 | 13250,9 | 6621,2 | 5967,3 | 5440,6 | – | 5,0 | 204,2 |
| Калинівський | 1552,4 | 37630,7 | 45468,1 | 61258,2 | 36321,7 | 153,8 | 729,1 | – |
| Козятинський | 83,3 | 4707,7 | 956,7 | 3710,3 | 115,8 | – | – | – |
| Крижопільський | 292141,3 | 206482,1 | 183082,1 | 477315,5 | 156613,5 | 1000,0 | – | – |
| Липовецький | 77,2 | 7801,5 | 3085,1 | 9203,6 | 6493,0 | – | – | 10369 |
| Літинський | 4352,4 | 7604,9 | 8133,1 | 7655,7 | – | – | 1,1 | – |
| Могилів-Подільський | 1,5 | – | 0,8 | – | – | – | – | – |
| Мурованокуриловецький | 25,5 | 623,9 | 489,8 | 579,9 | – | – | 4,1 | – |
| Немирівський | 16158,4 | 6533,2 | 247,3 | 1622,2 | 0,2 | – | – | 3608 |
| Оратівський | – | 24520,3 | 12312,3 | 14313,8 | – | – | 504,7 | 3439,8 |
| Піщанський | 26,3 | 305,3 | 330,2 | 358,4 | 49,2 | 0,7 | – | – |
| Погребищенський | 2405,7 | 705,9 | 1069,1 | 991,3 | 450,2 | – | 94,4 | 107,8 |
| Теплицький | 171,6 | 27998,7 | 7645 | 2538,3 | 2187,9 | – | – | – |
| Тиврівський | 5762,1 | 13283,2 | 11950,2 | 1973,3 | 49,5 | – | 429,7 | 1667,3 |
| Томашпільський | 102463,6 | 35179 | 35498,2 | 3174,9 | 2241,4 | – | 1155,0 | – |
| Тростянецький | 46580,7 | 45057,9 | 21750,9 | 26651 | 14300,8 | – | – | – |
| Тульчинський | 37,7 | 13869,8 | 18749,5 | 4595,5 | 9869,0 | – | – | – |
| Хмільницький | 338093,9 | 103986,8 | 126857,3 | 10386,5 | 9408,9 | 119,0 | – | – |
| Чернівецький | 2,2 | 205,6 | 5,0 | 3,7 | – | – | – | 14343 |
| Чечельницький | – | 127,6 | 1525,4 | 412,2 | – | 280,0 | 142,4 | 142,4 |
| Шаргородський | 13,4 | 555,2 | 2116,9 | 1322,5 | 70,1 | – | – | 8951,9 |
| Ямпільський | 25,4 | 8524,8 | 136,5 | 33,1 | 0,1 | – | – | – |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця Д-9.3. Накопичення відходів по містах та районах

| Міста та райони | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вінницька область | 25951637 | 31152623 | 29042211 | 30863873 |
| м. Вінниця | 1204 | 985807,6 | 960553,1 | 1055891,1 |
| м. Жмеринка | 8,4 | – | – | 477448,5 |
| м. Козятин | 25,4 | 1230146 | 55803,6 | 55803,6 |
| м. Ладижин | 25711949,2 | 27728744 | 27964210 | 28515575 |
| м. Могилів-Подільський | 20,6 | 18535 | – | 8153 |
| м. Хмільник | 6,2 | 647144 | – | 662203 |
| Райони |  |  |  |  |
| Барський | 7,9 | 21980,3 | – | 35796,2 |
| Бершадський | 19,8 | – | – | – |
| Вінницький | 903,6 | – | – | – |
| Гайсинський | 7,6 | 200000 | – | – |
| Жмеринський | 3487,7 | 7388 | – | 10169 |
| Іллінецький | 3,4 | 82,8 | 108 | 204,2 |
| Калинівський | 390 | – | – | – |
| Козятинський | 0,8 | – | – | – |
| Крижопільський | 137336,8 | 129401,9 | – | – |
| Липовецький | 1581,8 | 5134,1 | 8359,3 | 10369 |
| Літинський | 0,2 | – | – | – |
| Могилів-Подільський | 1,4 | – | – | – |
| Мурованокуриловецький | 131 | – | 129 | – |
| Немирівський | 3741,8 | 112 | 977,6 | 3608 |
| Оратівський | – | 2458 | – | 3439,8 |
| Піщанський | – | – | – | – |
| Погребищенський | 85 | 94 | 97 | 107,8 |
| Теплицький | 10,8 | – | – | – |
| Тиврівський | 604,2 | 23197,7 | 37538,6 | 1667,3 |
| Томашпільський | 61216,6 | 123155,6 | 1,1 | – |
| Тростянецький | 44,1 | – | – | – |
| Тульчинський | 106,5 | 10348 | – | – |
| Хмільницький | 28721,8 | – | – | – |
| Чернівецький | – | 16448 | 14178 | 14343 |
| Чечельницький | – | 136,1 | 256,1 | 142,4 |
| Шаргородський | 13 | 2309,8 | – | 8951,9 |
| Ямпільський | 6,9 | – | – | – |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

Таблиця Д-9.4. Утворення та управління відходами за категоріями матеріалів у 2017 році

|  | Тонн | У відсотках до підсумку | Спалено для отримання енергії | Спалено без отримання енергії | Утилізовано | Видалено у спеціально відведені місця чи об'єкти | Оброблення, усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усього | 2345373 | 100,00% | 59900,0 | 0,0 | 350500,0 | 127600,0 | 538000,0 |
| Використані розчинники | 0,5 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Відходи кислот, лугів чи солей | 3,1 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Відпрацьовані оливи | 331,1 | 0,01% |  |  | 0,0 |  |  |
| Хімічні відходи | 138,1 | 0,01% |  |  | 0,0 |  |  |
| Осад промислових стоків | 2673,2 | 0,11% |  |  | 0,0 |  |  |
| Шлами та рідкі відходи очисних споруд | 24450,9 | 1,04% |  |  |  |  |  |
| Відходи від медичної допомоги та біологічні | 2,6 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Відходи чорних металів | 1155,2 | 0,05% |  |  |  |  |  |
| Відходи кольорових металів | 120,4 | 0,01% |  |  |  |  |  |
| Змішані відходи чорних та кольорових металів | 5,4 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Скляні відходи | 280,8 | 0,01% |  |  |  |  |  |
| Паперові та картонні відходи | 2341,1 | 0,10% |  |  |  |  |  |
| Гумові відходи | 341,5 | 0,01% |  |  | 0,0 |  |  |
| Пластикові відходи | 828,5 | 0,04% |  | 0,0 |  |  |  |
| Деревні відходи | 3993,2 | 0,17% | 1800,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1800 |
| Текстильні відходи | 81,8 | 0,00% | 0,0 |  |  |  |  |
| Відходи, що містять поліхлордифеніли | 0,5 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Непридатне обладнання | 37,3 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Непридатні транспортні засоби | – |  |  |  |  |  |  |
| Відходи акумуляторів та батарей | 43,8 | 0,00% |  |  | 0,0 |  |  |
| Відходи тваринного походження та змішані харчові відходи | 15193,6 | 0,65% |  |  |  | 0,0 |  |
| Відходи рослинного походження | 1424155 | 60,72% | 58100,0 |  | 244200,0 | 1600,0 | 303900 |
| Тваринні екскременти, сеча та гній | 135091 | 5,76% |  |  | 88000,0 |  | 88000 |
| Побутові та подібні відходи | 151845 | 6,47% |  |  | 8200,0 | 126000,0 | 134200 |
| Змішані та недиференційовані матеріали | 687 | 0,03% |  |  |  |  |  |
| Залишки сортування | – |  |  |  |  |  |  |
| Звичайний осад | 20 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Мінеральні відходи будівництва та знесення об’єктів, у т. ч. змішані будівельні відходи | 1404,8 | 0,06% |  |  |  | 0,0 |  |
| Інші мінеральні відходи | 3878,4 | 0,17% |  |  |  |  |  |
| Відходи згоряння | 575903 | 24,55% |  |  | 8500,0 | 0,0 | 8500 |
| ґрунтові відходи | 366,2 | 0,02% |  |  |  |  |  |
| Пуста порода від днопоглиблювальних робіт | – |  |  |  |  |  |  |
| Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи; мінеральні відходи, що утворюються після переробки | 0,1 | 0,00% |  |  | 1600,0 |  | 1600 |

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області

# Додаток 10. Перелік договорів про співробітництво територіальних громад Вінницької області у сфері управління муніципальними відходами

| № | Найменування договору | Перелік громад, сторін договору |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Сміттєва революція у восьми сільських територіальних громадах – як приклад вдалого співробітництва» | Новоміська сільська рада с. Красне, Тиврівський р-н Бушинська сільська рада с. Бушинка, Тиврівський р-н Гришовецька сільська рада с. Гришівці, Тиврівський р-н Іванковецька сільська рада с. Іванківці, Тиврівський р-н Краснянківська сільська рада с. Краснянка, Тиврівський р-н Рахно-Полівська сільська рада с. Рахни-Полові, Тиврівський р-н Строїнецька сільська рада с. Строїнці, Тиврівський р-н Черемошненська сільська рада с. Черемошне, Тиврівський р-н |
| 2. | Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Сортування сміття від краю до краю – запорука чистого району» | Куманівецька сільська рада с. Куманівці, Хмільницький р-н Кустовецька сільська рада с. Кустівці, Хмільницький р-н |
| 3. | Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Життя без сміття» | Мурафська сільська рада с. Мурафа, Шаргородського р-ну Михайлівська сільська рада с. Михайлівка, Шаргородського р-ну |
| 4. | Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Запровадження єдиної системи поводження з твердими побутовими відходами та охорона навколишнього середовища в громадах» | Теплицька селищна рада сел. Теплик, Теплицького р-ну Степанівська сільська рада с. Степанівка, Теплицького р-ну Пологівська сільська рада с. Пологи, Теплицького р-ну Бджільнянська сільська рада с. Бджільна, Теплицького р-ну Сашанська сільська рада с. Саша, Теплицького р-ну Росошанська сільська рада с. Росоша, Теплицького р-ну Стражгородська сільська рада с. Стражгород, Теплицького р-ну |
| 5. | Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Поетапне впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів – крок до сталого розвитку сільських громад» | Новоміська сільська рада с. Красне, Таврівського р-ну Бушинська сільська рада с. Бушинка, Таврівського р-ну Гришовецька сільська рада с. Гришівці, вул., Таврівського р-ну Іванковецька сільська рада с. Іванківці, Таврівського р-ну Краснянківська сільська рада с. Краснянка, Таврівського р-ну Строїнецька сільська рада с. Строїнці, Таврівського р-ну Черемошнинська сільська рада с. Черемошне, Таврівського р-ну |
| 6. | Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Спільні дії об’єднують громади! Організація сортування ТПВ на території трьох громад» | Турбівська селищна рада сел. Турбів, Липовецького р-ну Сиваковецька сільська рада с. Сиваківці, Липовецького р-ну |
| 7. | Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Спільний крок до чистого довкілля – придбання сміттєвоза для покращення матеріально-технічної бази КП »Тульчинкомунсервіс» | Тульчинська міська рада м. Тульчин, Тульчинського р-ну Канашівська сільська рада с. Канашів, Тульчинського р-ну |
| 8. | Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «За чисте довкілля та благоустрій Поділля» | Ободівська сільська рада с. Ободівка, Тростянецького р-ну Цибулівська сільська рада с. Цибулівка, Тростянецького р-ну Торканівська сільська рада с. Торканівка, Тростянецького р-ну Будянська сільська рада с. Буди, Тростянецького р-ну Каташинська сільська рада с. Каташин, Тростянецького р-ну Бондурівська сільська рада с. Бондурівка, Тростянецького р-ну |
| 9. | Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Об’єднання зусиль проти сміття: придбання сміттєвих баків для роздільного збирання ТПВ» | Селищенська сільська рада с. Селище, Літинського р-ну Малинівська сільська рада с. Малинівка, Літинського р-ну Літинська селищна рада с.м.т. Літинр, Літинського р-ну |
| 10. | Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Сміттєва революція у восьми сільських територіальних громадах - як приклад вдалого співробітництва» | Новоміська сільська рада с. Красне, Таврівський р-н Бушинська сільська рада с. Бушинка, Таврівський р-н Гришовецька сільська рада с. Гришівці, Таврівський р-н Іванковецька сільська рада с. Іванківці, Таврівський р-н Краснянківська сільська рада с. Краснянка, Таврівський р-н Рахно-Полівська сільська рада с. Рахни-Полові, Таврівський р-н Строїнецька сільська рада с. Строїнці, Таврівський р-н Черемошненська сільська рада с. Черемошнене, Таврівський р-н |
| 11. | Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Сміттєвий переворот у чотирьог громадах» | Літинська селищна рада сел. Літин, Літинський р-н Селищенська сільська рада с. Селище, Літинський р-н Соснівська сільська рада с. Сосни, Літинський р-н Малинівська сільська рада с. Малинівка, Літинський р-н |

Джерело: Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад станом на 20.05.2019

# Додаток 11. Перелік чинних обласних стратегій, програм, планів дій, що мають взаємозв’язок зі сферою управління відходами

| № | Назва програми, (рішення обласної ради, дата, №) | Термін дії програми | Короткий опис завдань та заходів, що стосуються відходів | Проходження документом СЕО, так/ні | Виконання завдань й заходів, що стосуються відходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (Рішенням Вінницької обласної ради 6 скликання від 24.06.2015 р. № 893) | до 2020 року | Операційна ціль 2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії Заходи: технічне переоснащення виробництва на основі впровадження інноваційних проектів, ресурсозберігаючих, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів; Операційна ціль 4.2. Забезпечення гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості Заходи: збільшення в 1,5 рази обсягу заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини (від рівня 2013 року); технічне переоснащення виробництва на основі впровадження інноваційних проектів, ресурсозберігаючих, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів; Операційна ціль 4.3. Підвищення рівня екологічної безпеки та пом’якшення наслідків змін клімату Заходи: створення до 2018 року системи роздільного збирання/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії; створення системи безпечного поводження з електротехнічними відходам та відпрацьованими хімічними джерелами струму, медичними відходами | Ні | Моніторинг виконання заходів не здійснюється* |

* Порівняння планування та реалізації заходів у сфері управління ТПВ наведене в таблиці нижче

Джерело: дані ОДА Вінницької області

Продовження додатку 11.

Таблиця Д-11.1. Реалізація інвестиційних проектів до 2020 року, спрямованих на розв'язання проблем в житлово-комунальному господарстві

| № | Найменування та місцезнаходження | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Проекти у сфері поводження з твердими побутовими відходами |  |
| 1 | Будівництво полігону твердих побутових відходів, с. Флорино Бершадського району | 6,6 га; 31,36 тис.тонн; 156,8 тис.м3 |
| 2 | Будівництво сміттєпереробного заводу та створення комплексу по знешкодженню побутових відходів | 1 комплекс |
| 3 | Удосконалення системи збирання, сортування, перевезення твердих побутових відходів | Створення мережі сміттєсортувальних станцій та впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів |

Джерело: Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року

Таблиця Д-11.2. Реалізація інвестиційних проектів до 2020 року, спрямованих на розв'язання проблем охорони навколишнього природного середовища

| № | Найменування та місцезнаходження | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | м. Вінниця |  |
| 7 | Сміттєпереробний завод та створення комплексу по знешкодженню ТПВ, с. Людавка – будівництво | 150,0 тис.т сміття |
|  | Бершадський район |  |
| 17 | Полігон твердих побутових відходів, с. Флорино – будівництво | 6,6 га |
|  | Іллінецький район |  |
| 23 | Полігон твердих побутових відходів, м. Іллінці – будівництво | 1 об'єкт |
|  | Крижопільський район |  |
| 28 | Сортувальна станція по утилізації ТПВ, сел. Крижопіль - будівництво | 16 т/год |
|  | Літинський район |  |
| 30 | Розширення з рекультивацією полігону ТПВ, сел. Літин - реконструкція | 1 об'єкт |
|  | Липовецький район |  |
| 35 | Станція сортування ТПВ на базі міського сміттєзвалища, м. Липовець – будівництво | 1 об'єкт |
|  | Мурованокуриловецький район |  |
| 36 | Полігон ТПВ для сел. Муровані Курилівці – будівництво | 50 м3/добу |
| 37 | Полігон ТПВ для сел. Муровані Курилівці. Сортувальна лінія - будівництво | 50 м3/добу |
|  | Оратівський район |  |
| 39 | Облаштування сміттєзвалища, сел. Оратів | 1 об'єкт |
|  | Тиврівський район |  |
| 44 | Полігон твердих побутових відходів, м. Гнівань – будівництво | 1 об'єкт |
| 45 | Сміттєсортувальна станція, м. Гнівань – будівництво | 1 об'єкт |
| 46 | Організація роздільного збирання сміття в сел. Тиврів, м. Гнівань | 1 об'єкт |
| 47 | Майдавнчики для роздільного та змішаного збирання ТПВ, сел. Тиврів - будівництво | 1 об'єкт |
| 48 | Майдавнчики для роздільного та змішаного збирання ТПВ, сел. Сутиски - будівництво | 12 шт |
|  | Тульчинський район |  |
| 50 | Розширення існуючого полігону ТПВ на землях запасу Суворовської с/р, м. Тульчин – реконструкція | 3,0 га |
|  | Чернівецький район |  |
| 55 | Полігон твердих побутових відходів, сел. Чернівці – будівництво | 1 об'єкт |
|  | Шаргородський район |  |
| 57 | Утилізація Джуринського отруто могильника | 2,1 тис. т |
|  | Ямпільський район |  |
| 58 | Ліквідація стихійних звалищ |  |
| 59 | Поводження з твердими побутовими відходами (роздільне збирання, переробка) |  |
|  | Інші заходи |  |
| 63 | Утилізація пестицидів (по області) |  |

Джерело: Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року

Продовження додатку 11.

Таблиця Д-11.3. Заходи, що відносяться до сфери управління відходами Регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013 – 2018 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 418 (далі Програми).

| №з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | Термін дії Програми | Всього за період дії Програми (або до кінця дії програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | І. Показники продукту Програми |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості |
| 1.1 | Створення та оснащення регіональних еколого просвітницьких центрів | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки |
| 2.6. | Будівництво екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів | шт |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2.7. | Забезпечення остаточного знешкодження хімічних засобів захисту рослин | тонни |  | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 440 |

Джерело: Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013 – 2018 роки

Таблиця Д-11.4. Напрями діяльності та заходи Регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013 – 2018 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | обласний бюджет (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І | Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | І.1 Створення та оснащення регіональних еколого просвітницьких центрів на базі навчальних закладів, неурядових екологічних організацій, в т.ч.на базі шкіл с.Некрасове, Вороновиця, Степанівка, Агрономічне, Сосонка Вінницького району, на базі Вендичанської ЗОШ та Сл.Шлишковецької ЗОШ Могилів-Подільського району, на базі шкіл №3 та №4 м. Козятин,регіональних еколого-просвітницьких центрів Літинського району, регіональних еколого-просвітницьких центрів в м. Жмеринка, еколого-просвітницьких центрів Ямпільського району | 2013-2018 | Управління освіти районних державних адміністрацій | обласний бюджет | 400 2013 рік - 65; 2014 рік - 65; 2015 рік - 65; 2016 рік - 65; 2017 рік - 65; 2018 рік - 75 | 400 2013 рік - 65; 2014 рік - 65; 2015 рік - 65; 2016 рік - 65; 2017 рік - 65; 2018 рік - 75 | - | підвищення рівня екологічних знань молоді |
|  |  | Створення та оснащеня регіональних еколого-просвітницьких центрів м. Ладижина | 2013-2015 | міський відділ освіти, загальноосвітня школа №1 | Ладижин-ський міський фонд | 30 2013 рік - 10; 2014 рік - 10; 2015 рік - 10 | - | 30 2013 рік - 10; 2014 рік - 10; 2015 рік - 10 | підвищення рівня екологічних знань молоді |
|  |  | І.2.7.Підтримка та розвиток проекту «Зелена школа для активної громади» (Організація роздільного збирання ТПВ у навчальних закладах) | 2014 | Вінницька обласна молодіжна громадська організації «Наше Поділля» сел. Стрижавка | обласний бюджет | 60 2014 рік - 60 | 60 2014 рік - 60 | - | формування навичок ощадливої поведінки, екологічної свідомості у шкільної молоді |
| ІІ | Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки | ІІ.6. Будівництво екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів, в т.ч. в с. Флорине Бершадського району, м. Липовець, м. Ямпіль, м. Погребище, сел. Томашпіль, м. Могилів-Подільський, сел. Літин, м. Тульчин, сел. Тростянець, будівництво сміттєпереробного заводу та створення комплексу по знешкодженню побутових відходів для м. Вінниці, будівництво сміттєсортувальної станції для м. Калинівка та м. Жмеринка | 2013 - 2018 |  | обласний бюджет, інші джерела | 311626 2013 рік - 51938; 2014 рік - 51938; 2015 рік - 51938; 2016 рік - 51938; 2017 рік - 51938; 2018 рік - 51936 | 10331 2013 рік - 1700; 2014 рік - 1700; 2015 рік - 1831; 2016 рік - 1700; 2017 рік - 1700; 2018 рік - 1700 | 301295 2013 рік - 50238; 2014 рік - 50238; 2015 рік - 50107; 2016 рік - 50238; 2017 рік - 50238; 2018 рік - 50236 | зменшення рівня забруднення земель |
|  |  | ІІ.7.Охоплення населення системою роздільного збирання та сортування побутових відходів, в т.ч. в м. Гайсин, Теплик, Липовець, Тульчин, Могилів-Подільський, Козятин, сел. Чернівці, Могилів-Подільський район. | 2013 - 2018 |  | обласний бюджет, інші джерела | 7580 2013 рік - 1263; 2014 рік - 1263; 2015 рік - 1263; 2016 рік - 1263; 2017 рік - 1263; 2018 рік - 1265 | 500 2013 рік - 83; 2014 рік - 83; 2015 рік - 83; 2016 рік - 83; 2017 рік - 83; 2018 рік - 85 | 7080 2013 рік - 1180; 2014 рік - 1180; 2015 рік - 1180; 2016 рік - 1180; 2017 рік - 1180; 2018 рік - 1180 | зменшення об»ємів побутових відходів , які розміщаються на полігонах твердих побутових відходів |
|  |  | ІІ.8. Забезпечення остаточного знешкодження накопичених непридатних до використання безхазяйних пестицидів шляхом запровадження екологічно безпечних технологій їх знешкодження | 2013-2018 | ДУОНПС | обласний бюджет | 10500 2013 рік - 1750; 2014 рік - 1750; 2015 рік - 1750; 2016 рік - 1750; 2017 рік - 1750; 2018 рік - 1750 | 10500 2013 рік - 1750; 2014 рік - 1750; 2015 рік - 1750; 2016 рік - 1750; 2017 рік - 1750; 2018 рік - 1750 | - | зменшення об’ємів побутових відходів, які розміщаються на полігонах твердих побутових відходів |

Джерело: Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013 – 2018 роки

Продовження додатку 11.

Таблиця Д-11.5. Заходи Програми поводження з побутовими відходами у м. Вінниці на період 2013-2020 рр., затверджена рішенням Вінницької міської ради 6 скликання від 26.12.2012 № 1092.

| № п/п | Назва запланованого заходу | Терміни виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реконструкція, рекультивація та закриття полігону побутових відходів, розташованого за межами с. Стадниця (Вінницька обл., Вінницький р-н, Турбівське шосе, 7-й км); | 2013-2017 рр. | Департамент комунального господарства та благоустрою, Комунальне унітарне підприємтво «ЕкоВін» |
| 2. | Проведення ліній електропередач до полігону побутових відходів у с. Стадниця та встановлення трансформатора. | 2013-2014 рр. | Департамент комунального господарства та благоустрою, Комунальне унітарне підприємтво «ЕкоВін» |
| 3. | Встановлення модульної сміттєсортувальної станції на території полігону побутових відходів с. Стадниця; | 2013-2014 рр. | Департамент комунального господарства та благоустрою, Комунальне унітарне підприємтво «ЕкоВін» |
| 4. | Встановлення когенераційної установки для видобудку електроенергії на полігоні побутових відходів, який розташований біля с. Стадниця - будівництво | 2013-2014 рр. | Департамент комунального господарства та благоустрою, інвестори |
| 5. | Впровадження роздільного збирання побутових відходів, оновлення контейнерного парку, будівництво та ремонт контейнерних майданчиків, закупівля спецавтотранспорту, стовідсоткове охоплення приватного сектору міста контейнерним методом збирання побутових відходів | 2013-2020 рр. | Департамент комунального господарства та благоустрою, Комунальне унітарне підприємтво «ЕкоВін» |
| 6. | Щорічне оздоровлення дітей Вінницького району, що проживають у населених пунктах навколо міського полігону побутових відходів, який знаходиться на землях Стадницької сільської ради | 2013-2020 рр. | Департамент фінансів Департамент освіти |
| 7. | Надання матеріальної допомоги мешканцям с. Стадниця на будівництво індивідуальних водогонів до приватних осель (за умови співфінансування) | 2013-2020 рр. | Департамент фінансів |
| 8. | Реконструкція системи водопостачання для зниження вмісту заліза в воді центрального водогону с. Стадниця (в т.ч. проектні роботи) | 2013-2020 рр. | Департамент міського господарства Стадницька сільська рада |
| 9. | Капітальний ремонт тротуару по вул. Пушкіна с. Стадниця | 2013 р. | Департамент комунального господарства та благоустрою Стадницька сільська рада |
| 10. | Сприяння соціально-економічному розвитку територіальних громад Людавської, Почапинецької, Куриловецької сільських рад, розташованих навколо земельної ділянки, відведеної під будівництво сміттєпереробного комплексу | 2013-2020 рр. | Департамент міського господарства |
| 11. | Пошук земельної ділянки для встановлення сміттєперевантажувальної станції | 2013 р. | Департамент комунального господарства та благоустрою |
| 12 | Проведення конкурсу на підставі Закону України «Про державне приватне партнерство» | 2013 р. | Департамент комунального господарства та благоустрою, Департамент економіки та інвестицій |
| 13. | Створення сміттєперевантажувальних станцій | 2014-2015 рр. | Департамент комунального господарства та благоустрою, Комунальне унітарне підприємтво «ЕкоВін» |
| 14. | Будівництво сміттєпереробного заводу та створення комплексу зі знешкодження побутових відходів | 2013-2017 рр. | Департамент комунального господарства та благоустрою, інвестори |
| 15. | Розробка норм накопичення побутових відходів | 2013-2014 рр. | Департамент комунального господарства та благоустрою, Комунальне унітарне підприємтво «ЕкоВін» |
| 16. | Рекламно-інформаційні та освітньо-виховні заходи | 2013-2020 рр. | Комунальне унітарне підприємтво «ЕкоВін» |

Джерело: Програма поводження з побутовими відходами у м. Вінниці на період 2013-2020 рр.

Таблиця Д-11.6. Порівняння планування та реалізації заходів у сфері управління ТПВ

| Адміністративна територія | Планування | Фактична діяльність, що фінансувалася з обласного та місцевих бюджетів (2013 - 2018 р.р.) |
| --- | --- | --- |
|  | Інфраструктурні об'єкти | Роздільне збирання і сортування |  |
|  | Полігон ТПВ | Сортувальна станція | Сміттє-переробний завод |  | Полігон ТПВ (будівництво, реконструкція), шт. | Сортувальна станція (будівництво), шт. | Придбання сміттєвозів, шт. | Придбання контейнерів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Барська ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Бар |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Бершадський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Флорино | Будівництво [7, 10] |  |  |  |  |  |  |  |
| Вінницький район |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Гайсинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Гайсин |  |  |  | Запровадження [10] |  |  |  |  |
| Северинівська ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Северинівка |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Жмеринський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Людавка |  |  | Будівництво [7, 10] |  |  |  |  |  |
| с. Жуківці |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Іллінецька ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Іллінці | Будівництво [7] |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Калинівська ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Калинівка |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Новогребельська ОТГ |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Калинівський район |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| м. Козятин |  |  |  | Запровадження [10] |  | 1 | 1 |  |
| Крижопільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Крижопіль |  | Будівництво [7] |  |  |  |  |  |  |
| Ладижинська міська рада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Ладижин |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Липовецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Липовець | Будівництво [10] | Будівництво [7] |  | Запровадження [10] |  |  |  |  |
| сел. Турбів |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Літинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Багринівці |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| сел. Літин | Реконструкція [7, 10] |  |  |  |  |  | 1 |  |
| м. Могилів-Подільський | Будівництво [10] |  |  | Запровадження [10] |  |  |  |  |
| Могилів-Подільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Вендичани |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Мурованокуриловецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Муровані Курилівці | Будівництво [7] | Будівництво [7] |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Немирівська ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Немирів |  |  |  |  |  |  | 1 | Х |
| сел. Брацлав |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| с. Вовчок |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Оратівська ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Оратів | Облаштування сміттєзвалища [7] |  |  |  |  |  |  |  |
| Погребищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Погребище | Будівництво [10] |  |  |  |  |  | 1 | Х |
| Теплицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Теплик |  |  |  | Запровадження [10] |  |  | 1 |  |
| Тиврівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Сутиски |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| сел. Тиврів |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Гніванська ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Гнівань | Будівництво [7] | Будівництво [7] |  |  |  |  | 1 | Х |
| Томашпільський район |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Томашпільська ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Томашпіль | Будівництво [10] |  |  |  |  |  | 1 | Х |
| Вапнярська ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Вапнярка |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Тростянецька ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Тростянець | Будівництво [10] |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тростянецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ободівка |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| с. Нова Ободівка |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Тростянецький район |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Тульчинська ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Тульчин | Реконструкція [7, 10] |  |  | Запровадження [10] | 1 |  |  |  |
| м. Хмільник |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Чернівецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Чернівці | Будівництво [7] |  |  | Запровадження [10] |  |  |  |  |
| Шаргородський район |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| м. Шаргород |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| с. Рахни-Лісові |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| с. Плебанівка |  |  |  |  |  |  | 1 | Х |
| Ямпільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Ямпіль | Будівництво [10] |  |  |  |  |  |  |  |

Джерела: Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, затверджена рішенням Вінницької обласної ради 6 скликання від 24.06.2015 р. № 893 та постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 [7], Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013 – 2018 роки, затверджена рішенням 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 418 [10], дані ОДА Вінницької області

# Додаток 12. Дані щодо фінансування заходів з обласного та місцевих бюджетів

| Назва об'єкту | 2013р. | 2014р. | 2015р. | 2016р. | 2017р. | 2018р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обл. бюджет, тис. грн. | Місц. бюджет, тис. грн. | Обл. бюджет, тис. грн. | Місц. бюджет, тис. грн. | Обл. бюджет, тис. грн. | Місц. бюджет, тис. грн. | Обл. бюджет, тис. грн. | Місц. бюджет, тис. грн. | Обл. бюджет, тис. грн. | Місц. бюджет, тис. грн. | Обл. бюджет, тис. грн. | Місц. бюджет, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Барський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання сміттєвоза |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |
| Вінницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання контейнерів для збирання, вивозу ТПВ на території Вінницького району | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Споруди для складування сільськогоподарських відходів підсобного господарства Стрижавського дитячого будинку - інтернат - реконструкція | 334,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,9 |  |  |  |
| Придбання спецтехніки (трактора) для покращення благоустрою Бохоницької сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 | 39,9 |
| Жмеринський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання машини для збирання, транспортування та складування ТПВ, с.Северинівка |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Споруди для збирання побутових відходів в селах Жуковецької сільської ради - будівництво |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 15,9 |  |  |  |  |
| Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів (люмінісцентних ламп) та небезпечних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин |  |  |  |  |  |  | 79,1 |  |  |  |  |  |
| Іллінецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення парків сміттєвозних машин, контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків (придбання сміттєвоза) |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,0 | 110,5 |  |  |
| Будівництво сміттєсортувального комплексу на території полігону твердих побутових відходів у місті Іллінці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,0 | 1506,2 |
| Калинівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво сміттєсортувальної станції на полігоні твердих побутових відходів, м.Калинівка | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 809,5 |  |  |
| Придбання сміттєвоза для Калинівської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |  |  | 650,0 | 240,0 |  |  |  |  |
| Придбання екскаватора-навантажувача ВОВСАТ В730 для покращення матеріально-технічної бази Калинівської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 474,0 |  |  |
| Майданчики для роздільного збирання твердих побутових відходів, с.Бережани Калинівського району - будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 | 4,6 |  |  |
| Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів (люмінісцентних ламп) та небезпечних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |
| Придбання трактора з самосвальним причепом для потреб Сальницької територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,0 | 80,0 |
| Придбання контейнерів для вивезення ТПВ з території Новогребельської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,5 |  | 100,5 | 14,3 |
| Придбання контейнеровоза та сміттєвих контейнерів для вивезення ТПВ з сільських громад Калинівського району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 | 59,0 |
| Придбання трактора з самосвальним причепом для потреб Сальницької територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,0 | 80,0 |
| Крижопільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування майданчиків роздільного збирання твердих побутових відходів, шкідливих та небезпечних речовин в 10-ти освітніх закладах Крижопільського району |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,4 | 340,0 |  |  |
| Липовецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання сміттєвоза для збирання та вивезення побутових відходів, що утворюються на території громади, сел Турбів |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 | 695,0 |  |  |
| Літинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання сміттєвоза |  |  |  |  |  |  | 670,0 | 220,0 |  |  |  |  |
| Придбання євроконтейнерів для роздільного збирання побутових відходів, що утворюються на території громади, с.Багринівці |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,8 | 28,2 |  |  |
| Мурованокуриловецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полігон твердих побутових відходів, сел. Муровані Курилівці - будівництво |  |  |  |  |  |  | 850,0 | 230,3 |  |  |  |  |
| Полігон ТПВ для сел.Муровані Курилівці. Сортувальна лінія - будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6300,0 | 242,3 |
| Могилів-Подільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання автомобіля – самоскида ГАЗ-53 та трактора МТЗ-82, с.Юрківці |  |  |  |  |  |  | 299,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| Забезпечення системи збирання та вивезення ТПВ, сел.Вендичани (15 площадок, 27 контейнерів) |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
| Немирівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання євроконтейнерів для ТПВ |  |  |  |  |  |  | 170,0 | 29,8 |  |  |  |  |
| Придбання сміттєвоза для ТПВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 385,0 |  |  |
| Придбання та впровадження обладнання для збирання та складування ТПВ, сел. Брацлав |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 20,0 |  |  |
| Придбання та впровадження обладнання для роздільного збирання та сортування твердих побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 | 12,0 |
| Погребищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення парку сміттєвозних машин та придбання контейнерів для збирання побутових відходів |  |  | 380,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захоронення відходів |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Теплицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання сміттєвозу та обладнання для збирання та транспортуванню ТПВ, сел. Теплик |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,0 | 225,0 |  |  |
| Придбання пресу для пакетування ТПВ та обладнання для складування пакетованих ТПВ, сел. Теплик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 40,3 |
| Тиврівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання контейнерів для збирання ТПВ |  | 8,8 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання машини для збирання, транспортування та складування ТПВ, сел.Сутиски |  |  | 590,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майданчики для роздільного та змішаного збирання ТПВ, сел Тиврів - будівництво |  |  |  |  |  |  | 389,4 | 229,3 |  |  |  |  |
| Придбання сміттєвоза, м. Гнівань |  |  |  |  |  |  | 1072,0 | 71,1 |  |  |  |  |
| Будівництво майданчиків для роздільного збирання твердих побутових відходів, м.Гнівань |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 | 190,1 |  |  |
| Томашпільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання обладнання та машин для збирання, транспортування, перероблення та складування відходів виробництва та побутових відходів | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання контейнерів для збирання побутових відходів |  |  | 297,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання сміттєвозу |  |  |  |  |  |  | 750,0 | 96,0 |  |  |  |  |
| Придбання обладнання та машин для збирання, транспортування, перероблення та складування відходів виробництва та побутових відходів, сел Вапнярка (сміттєвоз) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 186,0 |  |  |
| Тростянецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання сміттєвоза, сел. Тростянець |  |  |  |  | 400,0 |  | 500,0 | 272,9 |  |  |  |  |
| Удосконалення системи транспортування твердих побутових відходів на території Ободівської сільської територіальної громади - придбання сміттєзбиральної машини |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,0 | 244,5 |  |  |
| Придбання сміттєвоза для вивезення побутових відходів, що утворюються на території громади |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 349,0 |  |  |
| Удосконалення системи транспортування твердих побутових відходів на території Тростянчикської, Гордіївської, Глибочанської сільських територіальних громад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 | 317,9 |
| Тульчинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція з розширенням існуючого полігону ТПВ на землях запасу Суворівської сільської ради - реконструкція |  |  |  |  | 1000,0 |  | 2000,0 | 210,7 |  |  |  |  |
| Хмільницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вдосконалення системи збирання, складування ТПВ, с.Уланів (придбання техніки) |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,5 | 212,0 |  |  |
| Шаргородськй район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання контейнерів для збирання, вивезення твердих побутових відходів на території Шаргородського району | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майданчики для збирання сміття на території м.Шаргород - реконструкція |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  | 270,0 | 30,0 |  |  |
| Забезпечення екологічно безпечного зберігання небезпечних хімічних речовин, які розміщені на території міжобласного пункту захоронення отрутохімікатів (с.Джурин) |  |  |  |  |  |  | 110,5 |  |  |  |  |  |
| Придбання сміттєвоза, с.Рахни-Лісові |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 80,0 |  |  |
| Придбання сміттєвоза для вивезення побутових відходів та контейнерів для роздільного збирання відходів, що утворюються на території громади, с.Плебанівка |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 90,0 |  |  |
| м.Вінниця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збирання інформації та аналіз існуючої системи поводження з ТПВ |  |  | 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилізація небезпечних промислових відходів підприємства-банкрута ВАТ «Завод «Термінал» |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 8,0 |  |  |  |  |
| Встановлення інсенераторної установки УУ 02-50 (Вінницька обласна психіатрична лікарня №2) |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Козятин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання сміттєвоза - крок до чистого довкілля Козятина |  |  |  |  |  |  | 1400,0 | 750,0 |  |  |  |  |
| Будівництво сміттєсортувальної лінії - збережемо природу разом, м.Козятин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,0 | 7500,0 | 4064,4 |
| м. Ладижин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання контейнерів для побутових та промислових відходів |  |  |  |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |  |
| м. Могилів-Подільський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Хмільник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання, встановлення сортувальної лінії твердих побутових відходів, будівництво ангару, м.Хмільник |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 | 1683,0 | 1000,0 | 21,5 |
| Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання контейнеровоза для перевезення та знешкодження сільськогосподарських і промислових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  | 1246,8 |  |  |  |
| Придбання обладнання та машин для збирання, транспортування, перероблення відходів лісозаготівельної промисловості (спів фінансування до державного бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100,0 |  |  |  |
| Департамент екології та природних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жмеринський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Браїлів |  |  |  |  |  |  | 19,3 |  | 40,8 |  |  |  |
| с.Жуківці |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
| с. Стодульці |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |
| с. Почапинці |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |
| Іллінецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Жорнище |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |
| с.Яструбинці |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |
| с.Волошкове |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |
| Козятинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Бродецьке |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |
| с. Білопілля |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,4 |  |  |  |
| Оратівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Балабанівка |  |  |  |  |  |  | 12,3 |  |  |  |  |  |
| с. Велика Ростівка |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  |
| с. Очитків |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| с.Чагів |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
| с.Яблуновиця |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |
| Погребищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Морозівка |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |
| с.Новофастів |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
| с.Очеретня |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |
| Теплицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Брідок |  |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |
| с.Мала Мочулка |  |  |  |  |  |  | 24,6 |  | 16,1 |  |  |  |
| с.Метанівка |  |  |  |  |  |  | 7,1 |  |  |  |  |  |
| с.Саша |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |
| с.Орлівка |  |  |  |  |  |  | 34,1 |  |  |  |  |  |
| с.Пологи |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |
| с.Побірка |  |  |  |  |  |  | 22,2 |  | 8,1 |  |  |  |
| Тиврівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Бушинка |  |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |
| с.Марківка |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  |  |  |  |  |
| Чечельницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Демівка |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |
| Різне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимізація системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ | 1683,4 | 1008,8 | 1559,5 | 0,0 | 1670,0 | 0,0 | 11721,3 | 2504,0 | 23964,8 | 6527,4 | 28775,5 | 6477,8 |

Джерело: дані ОДА Вінницької області

# УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ

# Додаток 13. Ресурсний потенціал ТПВ

| Найменування адміністративних одиниць | Кількість населення | Утворення ТПВ | Ресурсний потенціал ТПВ домогосподарств, тонн/рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  | осіб | Усього, тонн/рік | В організаціях установах, тонн/рік | В домо-господарствах, тонн/рік | Усього | Органічні відходи (харчові, рослинні) | Папір, картон | Метал | Полімерна упаковка | Скло | Небезпечні відходи | Інше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Вінницька область, усього | 1573949 | 472185 | 56662 | 415523 | 415523 | 156820 | 25004 | 7619 | 33979 | 43899 | 3821 | 144380 |
| Північний кластер | 207970 | 62391 | 7487 | 54904 | 54904 | 20364 | 3116 | 929 | 4333 | 6067 | 549 | 19547 |
| Калинівська ОТГ | 46631 | 13989 | 1679 | 12311 | 12311 | 4577 | 710 | 211 | 977 | 1341 | 123 | 4372 |
| м. Калинівка | 18906 | 5672 | 681 | 4991 | 4991 | 2161 | 344 | 65 | 464 | 609 | 50 | 1298 |
| Іванівська ОТГ | 14080 | 4224 | 507 | 3717 | 3717 | 1227 | 186 | 74 | 260 | 372 | 37 | 1561 |
| Глуховецька ОТГ | 11801 | 3540 | 425 | 3115 | 3115 | 1180 | 188 | 54 | 253 | 335 | 31 | 1075 |
| сел. Глухівці | 3320 | 996 | 120 | 876 | 876 | 383 | 70 | 15 | 85 | 88 | 9 | 228 |
| сел. Бродецьке | 2210 | 663 | 80 | 583 | 583 | 251 | 35 | 6 | 53 | 82 | 6 | 152 |
| Козятинська ОТГ | 34307 | 10292 | 1235 | 9057 | 9057 | 3659 | 591 | 141 | 788 | 1017 | 91 | 2771 |
| м. Козятин | 24455 | 7337 | 880 | 6456 | 6456 | 2801 | 461 | 89 | 606 | 757 | 65 | 1679 |
| Махнівська ОТГ | 8387 | 2516 | 302 | 2214 | 2214 | 731 | 111 | 44 | 155 | 221 | 22 | 930 |
| Самгородоцька ОТГ | 8922 | 2677 | 321 | 2355 | 2355 | 777 | 118 | 47 | 165 | 236 | 24 | 989 |
| Жданівська ОТГ | 5801 | 1740 | 209 | 1531 | 1531 | 505 | 77 | 31 | 107 | 153 | 15 | 643 |
| Уланівська ОТГ | 16518 | 4955 | 595 | 4361 | 4361 | 1439 | 218 | 87 | 305 | 436 | 44 | 1832 |
| Хмільницька ОТГ | 45352 | 13606 | 1633 | 11973 | 11973 | 4689 | 672 | 166 | 986 | 1492 | 120 | 3848 |
| м. Хмільник | 27941 | 8382 | 1006 | 7376 | 7376 | 3172 | 443 | 74 | 664 | 1033 | 74 | 1918 |
| Турбівська ОТГ | 16171 | 4851 | 582 | 4269 | 4269 | 1581 | 245 | 74 | 337 | 464 | 43 | 1526 |
| сел. Турбів | 6326 | 1898 | 228 | 1670 | 1670 | 723 | 115 | 22 | 155 | 204 | 17 | 434 |
| Північно-західний кластер | 632044 | 189613 | 22754 | 166860 | 166860 | 66048 | 10981 | 3244 | 14632 | 17133 | 1335 | 53486 |
| Барська ОТГ | 42156 | 12647 | 1518 | 11129 | 11129 | 4121 | 665 | 202 | 886 | 1151 | 111 | 3993 |
| м. Бар | 16136 | 4841 | 581 | 4260 | 4260 | 1854 | 322 | 65 | 405 | 464 | 43 | 1108 |
| Агрономічна ОТГ | 9444 | 2833 | 340 | 2493 | 2493 | 823 | 125 | 50 | 175 | 249 | 25 | 1047 |
| Вінницька ОТГ | 389233 | 116770 | 14012 | 102758 | 102758 | 42179 | 7295 | 2154 | 9544 | 10099 | 694 | 30792 |
| м. Вінниця | 371855 | 111557 | 13387 | 98170 | 98170 | 40631 | 7062 | 2066 | 9216 | 9627 | 648 | 28921 |
| сел. Десна | 1309 | 393 | 47 | 346 | 346 | 149 | 21 | 3 | 31 | 48 | 3 | 90 |
| Вороновицька ОТГ | 17541 | 5262 | 631 | 4631 | 4631 | 1701 | 249 | 75 | 359 | 532 | 46 | 1668 |
| сел. Вороновиця | 6564 | 1969 | 236 | 1733 | 1733 | 745 | 104 | 17 | 156 | 243 | 17 | 451 |
| Лука-Мелешківська ОТГ | 11193 | 3358 | 403 | 2955 | 2955 | 975 | 148 | 59 | 207 | 295 | 30 | 1241 |
| Стрижавська ОТГ | 19268 | 5780 | 694 | 5087 | 5087 | 1926 | 296 | 83 | 410 | 571 | 51 | 1750 |
| сел. Стрижавка | 9137 | 2741 | 329 | 2412 | 2412 | 1043 | 162 | 30 | 223 | 303 | 24 | 627 |
| Якушинецька ОТГ | 16369 | 4911 | 589 | 4321 | 4321 | 1426 | 216 | 86 | 302 | 432 | 43 | 1815 |
| Жмеринська ОТГ | 50158 | 15047 | 1806 | 13242 | 13242 | 5431 | 853 | 191 | 1163 | 1562 | 132 | 3909 |
| м. Жмеринка | 34537 | 10361 | 1243 | 9118 | 9118 | 3948 | 629 | 119 | 848 | 1112 | 91 | 2371 |
| сел Браїлів | 4574 | 1372 | 165 | 1208 | 1208 | 521 | 78 | 14 | 110 | 158 | 12 | 314 |
| Северинівська ОТГ | 8388 | 2516 | 302 | 2214 | 2214 | 731 | 111 | 44 | 155 | 221 | 22 | 930 |
| Станіславчицька ОТГ | 8104 | 2431 | 292 | 2139 | 2139 | 706 | 107 | 43 | 150 | 214 | 21 | 899 |
| Літинська ОТГ | 22500 | 6750 | 810 | 5940 | 5940 | 2141 | 330 | 106 | 456 | 634 | 59 | 2214 |
| сел Літин | 6658 | 1997 | 240 | 1758 | 1758 | 761 | 121 | 23 | 163 | 216 | 18 | 457 |
| Гніванська ОТГ | 19186 | 5756 | 691 | 5065 | 5065 | 2000 | 286 | 68 | 420 | 638 | 51 | 1602 |
| м. Гнівань | 12433 | 3730 | 448 | 3282 | 3282 | 1411 | 197 | 33 | 295 | 460 | 33 | 853 |
| Сутисківська ОТГ | 6869 | 2061 | 247 | 1813 | 1813 | 765 | 126 | 27 | 165 | 208 | 18 | 505 |
| сел Сутиски | 6069 | 1821 | 218 | 1602 | 1602 | 695 | 115 | 22 | 150 | 187 | 16 | 417 |
| Тиврівська ОТГ | 11635 | 3491 | 419 | 3072 | 3072 | 1123 | 176 | 55 | 240 | 325 | 31 | 1121 |
| сел Тиврів | 4006 | 1202 | 144 | 1058 | 1058 | 459 | 76 | 15 | 99 | 124 | 11 | 275 |
| Північно-східний кластер | 202924 | 60877 | 7305 | 53572 | 53572 | 19402 | 3011 | 960 | 4139 | 5694 | 536 | 19831 |
| Гайсинська ОТГ | 45042 | 13513 | 1622 | 11891 | 11891 | 4622 | 723 | 190 | 988 | 1338 | 119 | 3910 |
| м. Гайсин | 25672 | 7702 | 924 | 6777 | 6777 | 2935 | 468 | 88 | 630 | 827 | 68 | 1762 |
| Краснопільська ОТГ | 8096 | 2429 | 291 | 2137 | 2137 | 705 | 107 | 43 | 150 | 214 | 21 | 898 |
| Кунківська ОТГ | 4402 | 1321 | 158 | 1162 | 1162 | 384 | 58 | 23 | 81 | 116 | 12 | 488 |
| Іллінецька ОТГ | 21869 | 6561 | 787 | 5773 | 5773 | 2212 | 345 | 95 | 473 | 643 | 58 | 1949 |
| м. Іллінці | 11270 | 3381 | 406 | 2975 | 2975 | 1288 | 205 | 39 | 277 | 363 | 30 | 774 |
| Дашівська ОТГ | 15097 | 4529 | 543 | 3986 | 3986 | 1315 | 199 | 80 | 279 | 399 | 40 | 1674 |
| Липовецька ОТГ | 21736 | 6521 | 782 | 5738 | 5738 | 1894 | 287 | 115 | 402 | 574 | 57 | 2410 |
| м. Липовець | 8463 | 2539 | 305 | 2234 | 2234 | 737 | 112 | 45 | 156 | 223 | 22 | 938 |
| Немирівська ОТГ | 29611 | 8883 | 1066 | 7817 | 7817 | 2911 | 488 | 148 | 631 | 773 | 78 | 2789 |
| м. Немирів | 11697 | 3509 | 421 | 3088 | 3088 | 1350 | 251 | 53 | 300 | 300 | 31 | 803 |
| Райгородська ОТГ | 7516 | 2255 | 271 | 1984 | 1984 | 714 | 106 | 34 | 151 | 221 | 20 | 739 |
| сел. Ситківці | 2235 | 671 | 80 | 590 | 590 | 254 | 36 | 6 | 53 | 81 | 6 | 153 |
| Оратівська ОТГ | 20158 | 6047 | 726 | 5322 | 5322 | 1830 | 273 | 99 | 387 | 562 | 53 | 2117 |
| сел. Оратів | 2804 | 841 | 101 | 740 | 740 | 318 | 44 | 7 | 67 | 104 | 7 | 192 |
| Погребищенська ОТГ | 29397 | 8819 | 1058 | 7761 | 7761 | 2816 | 424 | 134 | 597 | 855 | 78 | 2857 |
| м. Погребище | 9525 | 2858 | 343 | 2515 | 2515 | 1085 | 162 | 29 | 230 | 331 | 25 | 654 |
| Південно-західний кластер | 168659 | 50598 | 6072 | 44526 | 44526 | 16126 | 2565 | 821 | 3457 | 4595 | 445 | 16517 |
| Вендичанська ОТГ | 14503 | 4351 | 522 | 3829 | 3829 | 1364 | 201 | 67 | 288 | 423 | 38 | 1448 |
| сел Вендичани | 3793 | 1138 | 137 | 1001 | 1001 | 431 | 60 | 10 | 90 | 140 | 10 | 260 |
| Могилів-Подільська ОТГ | 44661 | 13398 | 1608 | 11791 | 11791 | 4756 | 812 | 201 | 1036 | 1224 | 118 | 3643 |
| м. Могилів –Подільський | 30982 | 9295 | 1115 | 8179 | 8179 | 3564 | 632 | 129 | 783 | 863 | 82 | 2127 |
| Яришівська ОТГ | 6372 | 1912 | 229 | 1682 | 1682 | 555 | 84 | 34 | 118 | 168 | 17 | 707 |
| Муровано-куриловецька ОТГ | 22192 | 6658 | 799 | 5859 | 5859 | 2101 | 342 | 113 | 452 | 582 | 59 | 2211 |
| сел. Муровані Курилівці | 5918 | 1775 | 213 | 1562 | 1562 | 683 | 127 | 27 | 152 | 153 | 16 | 406 |
| Бабчинецька ОТГ | 5666 | 1700 | 204 | 1496 | 1496 | 494 | 75 | 30 | 105 | 150 | 15 | 628 |
| Чернівецька ОТГ | 16504 | 4951 | 594 | 4357 | 4357 | 1510 | 225 | 80 | 319 | 464 | 44 | 1715 |
| сел Чернівці | 2725 | 818 | 98 | 719 | 719 | 309 | 43 | 7 | 65 | 101 | 7 | 187 |
| Джуринська ОТГ | 13335 | 4001 | 480 | 3520 | 3520 | 1162 | 176 | 70 | 246 | 352 | 35 | 1479 |
| Мурафська ОТГ | 12033 | 3610 | 433 | 3177 | 3177 | 1048 | 159 | 64 | 222 | 318 | 32 | 1334 |
| Шаргородська ОТГ | 25053 | 7516 | 902 | 6614 | 6614 | 2377 | 377 | 123 | 509 | 680 | 66 | 2481 |
| м. Шаргород | 7029 | 2109 | 253 | 1856 | 1856 | 807 | 139 | 28 | 176 | 204 | 19 | 482 |
| Копайгородська ОТГ | 8340 | 2502 | 300 | 2202 | 2202 | 760 | 113 | 41 | 161 | 233 | 22 | 872 |
| сел. Копайгород | 1258 | 377 | 45 | 332 | 332 | 143 | 20 | 3 | 30 | 46 | 3 | 86 |
| Південний кластер | 221834 | 66550 | 7986 | 58564 | 58564 | 21772 | 3310 | 979 | 4627 | 6531 | 586 | 20759 |
| Крижопільська ОТГ | 20724 | 6217 | 746 | 5471 | 5471 | 2046 | 321 | 94 | 437 | 591 | 55 | 1927 |
| сел. Крижопіль | 8788 | 2636 | 316 | 2320 | 2320 | 1006 | 164 | 31 | 217 | 276 | 23 | 603 |
| Городківська ОТГ | 12873 | 3862 | 463 | 3398 | 3398 | 1121 | 170 | 68 | 238 | 340 | 34 | 1427 |
| Ладижинська ОТГ | 23766 | 7130 | 856 | 6274 | 6274 | 2669 | 374 | 66 | 559 | 867 | 63 | 1677 |
| м. Ладижин | 22682 | 6805 | 817 | 5988 | 5988 | 2575 | 359 | 60 | 539 | 838 | 60 | 1557 |
| Піщанська ОТГ | 14364 | 4309 | 517 | 3792 | 3792 | 1422 | 207 | 59 | 300 | 447 | 38 | 1320 |
| сел Піщанка | 5322 | 1597 | 192 | 1405 | 1405 | 604 | 84 | 14 | 126 | 197 | 14 | 365 |
| сел Рудниця | 1132 | 340 | 41 | 299 | 299 | 129 | 18 | 3 | 27 | 42 | 3 | 78 |
| Студенянська ОТГ | 6314 | 1894 | 227 | 1667 | 1667 | 550 | 83 | 33 | 117 | 167 | 17 | 700 |
| Вапнярська ОТГ | 9918 | 2975 | 357 | 2618 | 2618 | 1065 | 151 | 32 | 223 | 342 | 26 | 778 |
| сел. Вапнярка | 7612 | 2284 | 274 | 2010 | 2010 | 864 | 121 | 20 | 181 | 281 | 20 | 522 |
| Томашпільська ОТГ | 23015 | 6905 | 829 | 6076 | 6076 | 2153 | 326 | 109 | 457 | 651 | 61 | 2318 |
| сел. Томашпіль | 5527 | 1658 | 199 | 1459 | 1459 | 630 | 95 | 17 | 134 | 189 | 15 | 379 |
| Тульчинська ОТГ | 45285 | 13586 | 1630 | 11955 | 11955 | 4504 | 732 | 213 | 970 | 1246 | 120 | 4171 |
| м. Тульчин | 15051 | 4515 | 542 | 3973 | 3973 | 1736 | 319 | 67 | 385 | 394 | 40 | 1033 |
| сел. Кирнасівка | 5087 | 1526 | 183 | 1343 | 1343 | 577 | 81 | 13 | 121 | 188 | 13 | 349 |
| Шпиківська ОТГ | 16251 | 4875 | 585 | 4290 | 4290 | 1500 | 223 | 77 | 317 | 463 | 43 | 1667 |
| сел. Шпиків | 3183 | 955 | 115 | 840 | 840 | 361 | 50 | 8 | 76 | 118 | 8 | 218 |
| Ямпільська ОТГ | 39023 | 11707 | 1405 | 10302 | 10302 | 3701 | 570 | 185 | 788 | 1097 | 103 | 3858 |
| м. Ямпіль | 11101 | 3330 | 400 | 2931 | 2931 | 1269 | 201 | 38 | 272 | 360 | 29 | 762 |
| Брацлавська ОТГ | 10301 | 3090 | 371 | 2719 | 2719 | 1040 | 154 | 42 | 220 | 320 | 27 | 916 |
| сел. Брацлав | 5365 | 1610 | 193 | 1416 | 1416 | 610 | 89 | 16 | 129 | 190 | 14 | 368 |
| Південно-східний кластер | 140518 | 42155 | 5059 | 37097 | 37097 | 13107 | 2021 | 686 | 2792 | 3879 | 371 | 14240 |
| Бершадська ОТГ | 44915 | 13475 | 1617 | 11858 | 11858 | 4265 | 670 | 218 | 912 | 1234 | 119 | 4440 |
| м. Бершадь | 12795 | 3839 | 461 | 3378 | 3378 | 1467 | 246 | 48 | 319 | 386 | 34 | 878 |
| Джулинська ОТГ | 13079 | 3924 | 471 | 3453 | 3453 | 1139 | 173 | 69 | 242 | 345 | 35 | 1450 |
| Теплицька ОТГ | 18058 | 5417 | 650 | 4767 | 4767 | 1744 | 269 | 83 | 371 | 516 | 48 | 1737 |
| сел. Теплик | 6280 | 1884 | 226 | 1658 | 1658 | 717 | 113 | 21 | 154 | 205 | 17 | 431 |
| Соболівська ОТГ | 8426 | 2528 | 303 | 2224 | 2224 | 734 | 111 | 44 | 156 | 222 | 22 | 934 |
| Ободівська ОТГ | 10261 | 3078 | 369 | 2709 | 2709 | 894 | 135 | 54 | 190 | 271 | 27 | 1138 |
| Тростянецька ОТГ | 24939 | 7482 | 898 | 6584 | 6584 | 2380 | 366 | 117 | 507 | 706 | 66 | 2442 |
| сел. Тростянець | 7655 | 2297 | 276 | 2021 | 2021 | 875 | 138 | 26 | 187 | 250 | 20 | 525 |
| Чечельницька ОТГ | 14200 | 4260 | 511 | 3749 | 3749 | 1372 | 210 | 65 | 292 | 410 | 37 | 1363 |
| сел. Чечельник | 5002 | 1501 | 180 | 1321 | 1321 | 571 | 88 | 16 | 122 | 167 | 13 | 343 |
| Ольгопільська ОТГ | 6640 | 1992 | 239 | 1753 | 1753 | 578 | 88 | 35 | 123 | 175 | 18 | 736 |

Джерело: розрахункові дані

# Додаток 14. Дані про функціонування системи управління муніципальними відходами

| Найменування районів, міст обласного значення | Кількість населених пунктів, усього | Наявність послуги з централізованого збирання та вивезення ТПВ | Наявність встановленого тарифу на послуги у сфері поводження з ТПВ | Наявність схеми санітарного очищення | Наявність структурного підрозділу (посадової особи) місцевої ради, що здійснює контроль за дотриманням правил поводження з ТПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одиниць | охоплено населених пунктів (одиниць) | охоплено населених пунктів (одиниць) | охоплено населених пунктів (одиниць) | охоплено населених пунктів (одиниць) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Усього Вінницька область | 1475 | 296 | 128 | 422 | 275 |
|  |  | 20,07% | 8,68% | 28,61% | 18,64% |
| Барський субрегіон | 95 | 30 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 31,58% | 5,26% | 5,26% | 5,26% |
| Барська міська громада | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Барський район | 91 | 29 | 4 | 4 | 4 |
| Бершадський субрегіон | 45 | 11 | 1 | 9 | 9 |
|  |  | 24,44% | 2,22% | 20,00% | 20,00% |
| Джулинська ОТГ | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Шляхівська ОТГ | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Бершадський район | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Вінницький субрегіон | 51 | 35 | 27 | 19 | 16 |
|  |  | 68,63% | 52,94% | 37,25% | 31,37% |
| м. Вінниця | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вороновицька ОТГ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Лука-Мелешківська ОТГ | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Сокиринецька ОТГ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Якушинецька ОТГ | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Вінницький район | 36 | 20 | 13 | 13 | 3 |
| Гайсинський субрегіон | 66 | 10 | 1 | 5 | 8 |
|  |  | 15,15% | 1,52% | 7,58% | 12,12% |
| Краснопільська ОТГ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кунківська ОТГ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гайсинський район | 45 | 10 | 1 | 5 | 8 |
| Жмеринський субрегіон | 68 | 5 | 5 | 61 | 1 |
|  |  | 7,35% | 7,35% | 89,71% | 1,47% |
| м. Жмеринка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Северинівська ОТГ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жмеринський район | 60 | 4 | 4 | 60 | 0 |
| Іллінецький субрегіон | 34 | 6 | 5 | 7 | 2 |
|  |  | 17,65% | 14,71% | 20,59% | 5,88% |
| Іллінецька ОТГ | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Дашівська ОТГ | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Іллінецький район | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Калинівський субрегіон | 58 | 9 | 3 | 10 | 7 |
|  |  | 15,52% | 5,17% | 17,24% | 12,07% |
| Калинівська міська громада | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Іванівська ОТГ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новогребельська ОТГ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калинівський район | 47 | 8 | 2 | 9 | 6 |
| Козятинський субрегіон | 71 | 12 | 12 | 1 | 9 |
|  |  | 16,90% | 16,90% | 1,41% | 12,68% |
| Глуховецька ОТГ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| м. Козятин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Козятинський район | 67 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Крижопільський субрегіон | 45 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|  |  | 4,44% | 4,44% | 0,00% | 2,22% |
| Крижопільський район | 45 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Ладижинська міська рада | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Липовецький субрегіон | 59 | 6 | 6 | 48 | 52 |
|  |  | 10,17% | 10,17% | 81,36% | 88,14% |
| Росошанська ОТГ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Староприлуцька ОТГ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Липовецький район | 53 | 6 | 6 | 48 | 52 |
| Літинський субрегіон | 62 | 59 | 1 | 59 | 59 |
|  |  | 95,16% | 1,61% | 95,16% | 95,16% |
| Літинський район | 62 | 59 | 1 | 59 | 59 |
| Могилів –Подільський субрегіон | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 3,64% | 3,64% | 1,82% | 3,64% |
| м. Могилів – Подільський (міська рада) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Могилів –Подільський район | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Мурованокуриловецький субрегіон | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% |
| Мурованокуриловецький район | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Немирівський субрегіон | 93 | 40 | 19 | 80 | 33 |
|  |  | 43,01% | 20,43% | 86,02% | 35,48% |
| Брацлавська ОТГ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ковалівська ОТГ | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Мельниківська ОТГ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Немирівська міська громада | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| Райгородська ОТГ | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Ситковецька ОТГ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Немирівський район | 49 | 7 | 0 | 49 | 3 |
| Оратівський субрегіон | 53 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 3,77% | 1,89% | 1,89% | 1,89% |
| Оратівська ОТГ | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Оратівський район | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Піщанський субрегіон | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Студенянська ОТГ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Піщанський район | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погребищенський субрегіон | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% |
| Погребищенський район | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Теплицький субрегіон | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33% |
| Теплицький район | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тиврівський субрегіон | 56 | 6 | 6 | 55 | 6 |
|  |  | 10,71% | 10,71% | 98,21% | 10,71% |
| Гніванська ОТГ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тиврівський район | 51 | 2 | 2 | 51 | 2 |
| Томашпільський субрегіон | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 2,94% |
| Вапнярська ОТГ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Томашпільська ОТГ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Томашпільський район | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тростянецький субрегіон | 37 | 20 | 1 | 0 | 18 |
|  |  | 54,05% | 2,70% | 0,00% | 48,65% |
| Тростянецька ОТГ | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Тростянецький район | 35 | 18 | 0 | 0 | 16 |
| Тульчинський субрегіон | 50 | 14 | 14 | 22 | 15 |
|  |  | 28,00% | 28,00% | 44,00% | 30,00% |
| Тульчинська міська ОТГ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Шпиківська ОТГ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тульчинський район | 37 | 6 | 6 | 21 | 14 |
| Хмільницький субрегіон | 81 | 11 | 6 | 1 | 11 |
|  |  | 13,58% | 7,41% | 1,23% | 13,58% |
| м. Хмільник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Жданівська ОТГ | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Хмільницький район | 75 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Чернівецький субрегіон | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Бабчинецька ОТГ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернівецький район | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чечельницький субрегіон | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 4,55% | 4,55% | 0,00% | 4,55% |
| Чечельницький район | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Шаргородський субрегіон | 62 | 4 | 1 | 0 | 4 |
|  |  | 6,45% | 1,61% | 0,00% | 6,45% |
| Мурафська ОТГ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Шаргородський район | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ямпільський субрегіон | 40 | 3 | 1 | 30 | 8 |
|  |  | 7,50% | 2,50% | 75,00% | 20,00% |
| Ямпільський район | 40 | 3 | 1 | 30 | 8 |

* Значення загальної кількості населених пунктів може відрізнятися від даних окремих офіційних джерел за рахунок врахування або не врахування окремих населених пунктів з замалою кількістю населення (до 10 або не набагато більше 10 мешканців)

Джерело: дані ОДА та ОМС Вінницької області

# Додаток 15. Дані про роздільне збирання ТПВ

| Найменування районів, міст обласного значення | Компоненти відходів, що збираються окремо (кількість контейнерів) | Впровадження роздільного збирання ТПВ (охоплення населених пунктів) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усього Вінницька область |  | 8 | 9 | 17 | 43 | 120 | 161 |
| Барський субрегіон |  | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 12 |
| Барська міська громада |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| м. Бар | ПЕТ-16; 2 папір |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Барський район |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| с. Балки | 7 (ПЕТ пляшка ) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Адамівка | 1 (ПЕТ пляшка ) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Йосипівці |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Окладне | 1 (ПЕТ пляшка ) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Чемериси-Барські | 3 (ПЕТ пляшка ) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Войнашівка | 2 (ПЕТ пляшка ) |  |  |  |  |  | 1 |
| селище Бар | 4 (ПЕТ пляшка ) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Заможне | 1 (ПЕТ пляшка ) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Міжлісся | 1 (ПЕТ пляшка ) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Пляцина | 1 (ПЕТ пляшка ) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Іванівці | 1 (ПЕТ пляшка ) |  |  |  |  |  | 1 |
| Бершадський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Джулинська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шляхівська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Шляхова | 6 пластик, 12 скло |  |  |  |  |  | 1 |
| Бершадський район |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| с.Дяківка | скло, пластик, поліетилен |  |  |  |  |  | 1 |
| с.Кидрасівка | 12 - пластик, скло, папер, харчові відходи |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с.Красносілка | 27 баки (скло, папір, пластик, побутові відходи) |  |  |  |  |  | 1 |
| с.Лісниче | 7 баки чотирьохсекційні (скло, пластик, поліетилен) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. М’якохід | 75 баків (скло, пластик, поліетилен) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с.Михайлівка | 32- скло, пластик, поліетилен |  |  |  |  |  | 1 |
| с.Сумівка | 6-скло, пластик, інші |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с.Флорино | 3-скло, пластик, інші |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Вінницький субрегіон |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 16 |
| м. Вінниця | 510 (суха) 1360 (волога) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вороновицька ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лука-Мелешківська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| с. Лука-Мелешківська | 3- скло, поліетиленн, папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Сокиринецька ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Сокиринці | 8- скло, пластик |  |  |  |  |  | 1 |
| Якушинецька ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| с. Якушинці | 18 скло |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Зарванці | 20 пластик; 18 скло |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| селище Березина | 1 пластик; 1 скло |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Ксаверівка | 9 пластик, 4 скло |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Лисогора | 6 пластик; 4 скло |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Майдан | Пет пляшка - 8; скло - 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Слобода-Дашковецька | 6 пластик 3 скло |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Вінницький район |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| сел. Стрижавка | 18 - папір, пет, скло |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Агрономічне | 40 волога, 7 суха |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Бохоники | 20-пластик, скло |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Гавришівка | 2(пластик, скло,метал, інші компоненти) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Малі Крушлинці | 5 сухі, 5 вологі |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Пултівці | 19 металевих баків для вологого сміття та 10 контейнерів для пластику з сітки |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Гайсинський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Краснопільська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кунківська ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |
| Гайсинський район |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| м. Гайсин | 7-скло; 30-пластик; 4-папір |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Жмеринський субрегіон |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| м. Жмеринка | скло -56; папір -56; пластик -56 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Северинівська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жмеринський район |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| с.Біликівці | 6 скло, 6 пластик |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с.Дубова | 4 скло, 4 пластик |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с.Кам’яногірка | 1 скло, 1 пластик |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с.Кармалюкове | 10 скло, 8 пластик |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с.Леляки | 4 скло, 4 пластик, 4 папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с.Носківці | 12-скло, пластик, папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с.Рів | 17 скло, 17 пластик |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с.Слобода-Межирівська | 20 (для збирання склотари) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с.Телелинці | 2 скло, пластик |  |  |  |  |  | 1 |
| Іллінецький субрегіон |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Іллінецька ОТГ |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| м. Іллінці | Папір, ПЕТ-пляшка (ТПВ-190; ПЕТ 70) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дашівська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Дашів | 23 - пластик, змішані |  |  |  |  |  | 1 |
| Іллінецький район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калинівський субрегіон |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Калинівська міська громада |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| м. Калинівка | 318 та 57 сітки для ПЕТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Іванівська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новогребельська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калинівський район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козятинський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глуховецька ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| м. Козятин |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козятинський район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крижопільський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Крижопільський район |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| сел. Крижопіль | 5-змішані, скло, ПЕТ |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Ладижинська міська рада |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| м. Ладижин | 54 –пластик; 25-скло; 8-тимчасове зберігання люміісцентних ламп, 15-папір, 10- волога фракція |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Липовецький субрегіон |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Росошанська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Староприлуцька ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Липовецький район |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| м. Липовець | 14 (ПЕТ- пляшка),6 (батарейки, енергозберігаючі лампи) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сел. Турбів | 78 (папір, скло, ПЕТ пляшка) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Зозівка | 9 (папір, скло, ПЕТ пляшка) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Літинський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Літинський район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| сел. Літин | 34 - пластик, папір, скло |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Могилів –Подільський субрегіон |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| м. Могилів –Подільський (міська рада) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| м. Могилів –Подільський | 38 конт.-пластик; 19 конт.-скло | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Могилів –Подільський район |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| сел. Вендичани | 2 контейнера (пластик, скло) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Мурованокуриловецький субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Мурованокуриловецький район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| с. Михайлівці | 1.Поліетилен; 2 папір, 3 скло, 4 органіка |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Роздолівка | 1.Поліетилен; 2 папір, 3 скло, 4 органіка |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Перекоринці | 1.Поліетилен; 2 папір, 3 скло, 4 органіка |  |  |  |  |  | 1 |
| сел. Муровані Курилівці | 1.Поліетилен; 2 папір, 3 скло, 4 органіка |  |  |  |  |  | 1 |
| Немирівський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| Брацлавська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ковалівська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| с. Ковалівка | 3 пластик, 3 папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Воловодівка | 1 пластик, 1 папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Сподахи | 1 пластик, 1 папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Мельниківська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Немирівська міська громада |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| м. Немирів | 23 - пластик, скло |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Райгородська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| с. Райгород | 6-скло; 6-пластик; 6-картон |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Нижча Кропивна | 1-скло; 1-пластик;1-картон |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Коржівка | 1-скло; 1-пластик;1-картон |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Нові Обіходи | 3-скло; 3-пластик;3-картон |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Семенки | 1-скло; 1-пластик;1-картон |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ситковецька ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Немирівський район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оратівський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Оратівська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| сел. Оратів | 10 - скло, пластик, папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Оратівський район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| с. Кошлани | 33- скло, пластик |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Піщанський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Студенянська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Піщанський район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| с. Грабарівка | 1 -скло; 1- платсик; 1- різне |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Яворівка | 6 - скло; 6- пластик; 10-різне |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Погребищенський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 |
| Погребищенський район |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 |
| м. Погребище | 30 (папір, пл. пляшки) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| селище Погребище Перше | 1 (папір, пл. пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Адамівка | 1 (папір, пл. пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Андрушівка | 6 (папір, пл. пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Білашки | 8 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Борщагівка | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Гопчиця | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Дзюньків | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Довгалівка | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Мончин | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Морозівка | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Новофастів | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Очеретня | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Павлівка | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Педоси | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Плисків | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Розкопане | 3 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Саражинці | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Спичинці | 7 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Станилівка | 6 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Старостинці | 3 (папір, ПЕТ пляшки) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Ширмівка | 9 (метал, скло, ПЕТ пляшка) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Свитинці | 3 (3-пет. пляшка, скло, метал) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Соснівка | 3 (3-пет. пляшка, скло, метал) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Теплицький субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| Теплицький район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| с. Бджільна | 17 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Костюківка | 3 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Мала Мочулка | 6 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Орлівка | 9 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Петрашівка | 16 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Пологи | 16 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Лозовата | 3 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Кожухівка | 3 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Кам'янки | 3 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Росоша | 6 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Соболівка | 6 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Степанівська с/р | 8 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. ВАЖНЕ | 3 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. КАРАБЕЛІВКА | 3 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с-ще КУБЛИЧ | 3 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. МАРКІВКА | 3 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Розкошівка | 4 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Стражгород | 4 (скло, пластик, папір) |  |  |  |  |  | 1 |
| сел. Теплик | 36 - плстик, скло |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Тиврівський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гніванська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиврівський район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томашпільський субрегіон |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Вапнярська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| сел. Вапнярка | 27- папір, пластик, скло; 49- органіка |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Томашпільська ОТГ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сел. Томашпіль | 15-пластик, 15-папір,15-скло | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Томашпільський район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тростянецький субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Тростянецька ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| сел. Тростянець | 22- ТПВ, скло, пластик, папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Демидівка | 2-ТПВ |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Тростянецький район |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| селище Верхівське | 21 контейнер (папір, пластик,) |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Глибочок | Встановили 6 площадок по 4 контейнера.(5 площадок в Глибочку 1 Скибинці) (Папір, пластик, скло, та нші) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Нова Ободівка | Встановлено 10 контейнерних площадок по 3 контейнери (30 контейнерів) -пластик, скло, інші |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Ободівка | Встановлено 10 площадок по 3 контейнери. Додатково закуплено 28 контейнерів для роздільного збирання ТПВ. (Папір, пластик, скло.) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Оляниця | Встановлено 6 площадок по 4 контейнери (папір пластик, скло, інші) |  |  |  |  |  | 1 |
| Тульчинський субрегіон |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Тульчинська міська ОТГ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| м. Тульчин | 54 - пет, папір, скло | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Ганопіль | 3-пет, скло, папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Дранка | 6-пет, скло, папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Одаї | папір, ПЕТ, скло |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Суворовське | 6-пет, скло, папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Тиманівка | 3- пет, скло, папір |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Шпиківська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| с. Шпиківка | 9-скло, папір, пластик |  |  |  |  | 1 | 1 |
| с. Торків | 3-скло, папір, пластик |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Тульчинський район |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| с. Кинашів | 5 пластик; скло; 5 папір; 5 Пет пляшка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Мазурівка | 5 пластик; скло; папір; Пет пляшка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Нестерварка | 5 пластик; скло; папір; Пет пляшка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Копіївка | 9 пластик; скло; папір; Пет пляшка |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Хмільницький субрегіон |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 |
| м. Хмільник | 228 - папір, скло, метал, пластик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Жданівська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Жданівська сільська рада |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Жданівка (с. Війтівці ) | 18-ПЕТ, скло, ТПВ |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Дібрівка | 9, ПЕД Пляшка, ТПВ, СКЛО |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| селище Ольгине | 3, ПЕД Пляшка, ТПВ, СКЛО |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Качанівка | 15, ПЕД Пляшка, ТПВ, СКЛО |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| с. Семки | 9, ПЕД Пляшка, ТПВ, СКЛО |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Хмільницький район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| с. Колибабинці |  |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Кривошиї | 4- папір; 4 скло, 4 пластик |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Куманівці | 4- папір; 4 скло, 4 пластик |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Лозна | 2- пластик; 2 скло, 2 метал |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Дубина |  |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Хутори-Кривошиїнецькі |  |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Сьомаки | 9- папір; 9 скло, 9 пластик |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Сербанівка |  |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Білий Рукав |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Чернівецький субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Бабчинецька ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| с. Бабчинці | 18 |  |  |  |  |  | 1 |
| Вила-Ярузька сільська рада | 6 |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Букатинка | 6 |  |  |  |  |  | 1 |
| Чернівецький район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Борівка | 6 пластик, 12 скло |  |  |  |  |  | 1 |
| Чечельницький субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Чечельницький район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| с. Берізки-Чечельницькі | 70 шт. (35 скло, 35 пластик) |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Шаргородський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Мурафська ОТГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| с. Мурафа | 6-скло,папір, пластмаса |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Шаргородський район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ямпільський субрегіон |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ямпільський район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Джерела: дані ОДА Вінницької області; дані ОМС Вінницької області

Продовження додатку 15. Дані про роздільне збирання ТПВ

| Найменування показників | Одиниця виміру | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Макулатура (картон, папір) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевезено на заготівельні пункти вторинної сировини | м3 |  |  |  |  |  | 99,0 | 197,0 | 89,0 | 143,0 | 175,4 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 13,0 | 28,0 | 17,0 | 30,0 | 264,8 |
| Перевезено на сміттєпереробні підприємства | м3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 90,0 | 99,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | 13,0 |
| Обсяги надходження на перероблення та/або утилізацію | м3 |  |  |  |  |  | 99,0 | 197,0 | 53,0 | 233,0 | 274,4 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 16,0 | 28,0 | 4,0 | 42,0 | 277,8 |
| Обсяги відходів після сортування та відібраних сировинно цінних компонентів | м3 |  |  |  |  |  | 86,0 | 162,0 | 41,0 | 195,0 | 241,4 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 14,0 | 24,0 | 2,0 | 33,6 | 270,1 |
| Полімери (плівка, пакети, ПЕТ пляшки і коробки, пластмаса тощо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевезено на заготівельні пункти вторинної сировини | м3 |  |  |  |  |  | 2165,0 | 2211,0 | 440,0 | 461,0 | 672,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 160,0 | 172,0 | 32,0 | 35,0 | 72,1 |
| Перевезено на сміттєпереробні підприємства | м3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 11550,0 | 6810,0 | 5396,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 213,0 | 104,0 | 76,0 |
| Обсяги надходження на перероблення та/або утилізацію | м3 |  |  |  |  |  | 2165,0 | 2211,0 | 11550,0 | 7271,0 | 6068,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 160,0 | 172,0 | 213,0 | 139,0 | 148,1 |
| Обсяги відходів після сортування та відібраних сировинно цінних компонентів | м3 |  |  |  |  |  | 1672,0 | 1925,0 | 9837,0 | 6179,0 | 4984,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 142,0 | 155,0 | 179,0 | 111,2 | 121,2 |
| Упаковка Тетра Пак та інша (комбінована, багатошарова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевезено на заготівельні пункти вторинної сировини | м3 |  |  |  |  |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Перевезено на сміттєпереробні підприємства | м3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обсяги надходження на перероблення та/або утилізацію | м3 |  |  |  |  |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Обсяги відходів після сортування та відібраних сировинно цінних компонентів | м3 |  |  |  |  |  | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Метали (чорні, кольорові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевезено на заготівельні пункти вторинної сировини | м3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 310,0 |
| Перевезено на сміттєпереробні підприємства | м3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 174,0 | 42,0 | 34,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 15,0 | 12,0 |
| Обсяги надходження на перероблення та/або утилізацію | м3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 174,0 | 44,0 | 34,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 17,0 | 322,0 |
| Обсяги відходів після сортування та відібраних сировинно цінних компонентів | м3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 35,2 | 25,5 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 13,6 | 318,8 |
| Скло (склотара, склобій) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевезено на заготівельні пункти вторинної сировини | м3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 251,0 | 0,0 | 260,0 | 141,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 73,0 | 178,0 |
| Перевезено на сміттєпереробні підприємства | м3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 266,0 | 341,0 | 297,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 53,0 | 46,0 |
| Обсяги надходження на перероблення та/або утилізацію | м3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 251,0 | 266,0 | 601,0 | 438,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 0,0 | 22,0 | 69,0 | 129,0 | 224,0 |
| Обсяги відходів після сортування та відібраних сировинно цінних компонентів | м3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 225,0 | 234,0 | 481,0 | 324,0 |
|  | тонн |  |  |  |  |  | 0,0 | 18,0 | 52,0 | 103,2 | 218,0 |
| Органічні компоненти, які здатні до біологічного розкладання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевезено на ділянки компостування | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |

Джерело: дані звітності за формою 1-ТПВ

# Додаток 16. Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють збирання, заготівлю відходів як вторинної сировини

| № з/п | Район, місто | Назва | Місцезнаходження | Контактні дані (веб-адреса, телефон, електронна пошта) | Спеціалізація (види вторинної сировини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Барський район | Барський паливний склад | м. Бар, вул. Територія цукрового заводу | (04341) 2010018 | Склобій, макулатура, поліетилен |
| 2 | Бершадський район | СТ»Коопзаготпром ЛГ» | 24405,Віннцька обл.,Бершадський район, с.Флорино, вул.Комарова, 145 | (04352) 2088091 | Заготівля металобрухту, макулатури, склотари, пластику. |
| 3 | Крижопільський район | Каїта В.П. | сел Крижопіль вул.Радянська,7 | 067 432 40 71 | Металолом, скло |
| 4 | Крижопільський район | Дирів В. | сел Крижопіль вул.Піонерська,48 | 097 543 42 12 | Макулатура, бутилі пластмасові, плівка від води |
| 5 | Крижопільський район | Борейко О. | сел Крижопіль вул.К.Маркса, 79 | 067 731 29 44 | Металолом |
| 6 | Літинський район | ПП «Вінмайсттред» | С. Уладівка, вул. Шкільна, 28 А | М. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 122 | Заготівля, переробка металобрухту чорних металів |
| 7 | Літинський район | ТОВ «Ферко» | С. Журавне, вул.Привокзальна, 18 | 04050 м. Киїів. Шевченківський район, вул. Мельникова,22 |  |
| 8 | Муровано-куриловецький район | «Мурованокуриловецька райспоживспілка» | сел Муровані Курилівці вулиця Комарова, провулок Жовтневий | ПП Бринзюк В.О. – 0980426010028 ПП Пушкар В.І. – 0670928030079 | Вторинна сировина – чорні та кольорові метали; макулатура; скло. |
| 9 | Тульчинський район | КП «Тульчинкомунсервіс» | м.Тульчин, пров. Брацлавський,6 | (0235) 2027042 | Скло, папір, пластик |
| 10 | м.Вінниця | КУП «ЕкоВін» | Міський полігон ПВ (за межами с.Стадниця) | (0432) 53052058, ecovin@ukr.net | ПЕТ-пляшка, скло, папір |
| 11 | м.Вінниця | ТОВ «Подільська Січ» | м. Вінниця, вул. Ватутіна, 19 | (0432) 57074037, vinvtorma@i.ua | Пластик, скло, папір, ПЕТ-пляшка |
| 12 | м.Могилів-Подільський | Приватне підприємство «Поділля-ековторресурси» | 24000, Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул.Ринкова,56/1 | (04337) 6076068 | Полімери |
| 13 | м.Могилів-Подільський | Споживче товариство «Заготпромторг» | 24000, Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул.Ринкова,56/1 | (04337) 6076068 | Макулатура та склобій |
| 14 | м. Ладижин | ПП «Магнолія» | 24321, Вінницька область, місто Ладижин, вул. Процишина, 10 | (04343)6003090 | Пластик |

Джерело: дані ОДА Вінницької області

# Додаток 17. Вартість вторинної сировини у Вінницькій області

| Вид вторинної сировини | Вартість, грн/тону | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Макулатура | 1500 | ТОВ «ЕкоПоділля» |
|  | 2400 | ТОВ «ВТОРМАВІННИЦЯ» |
|  | 4000 | ТОВ «ВТОРМАВІННИЦЯ» (архів білий (А4) |
|  | 2400 – 2500 | ФОП «Клемешов» |
|  | 2500 | ТОВ «Подільська Січ» |
|  | 1800 | ФОП Ткаченко К. М. |
| Поліетилен | 5000 – 8000 | ТОВ «ВТОРМАВІННИЦЯ» |
|  | 6000 | ФОП «Клемешов» |
|  | 6000 – 8000 | ТОВ «Подільська Січ» |
|  | 5000 – 8000 | ФОП Ткаченко К. М. |
| Поліетилен (плівка) | 4000 | ТОВ «ЕкоПоділля» |
| Стрейч-плівка | 7000 – 9000 | ТОВ «Подільська Січ» |
|  | 7000 | ФОП Ткаченко К. М. |
| Стрейч-плівка (прозора) | 8000 | ТОВ «ВТОРМАВІННИЦЯ» |
| Стрейч-плівка (кольорова) | 3000 | ТОВ «ВТОРМАВІННИЦЯ» |
| Поліпропілен | 2000 | ТОВ «ВТОРМАВІННИЦЯ» |
|  | 2000 – 8000 | ТОВ «Подільська Січ» |
|  | 4000 | ФОП Ткаченко К. М. |
| Склобій | 450 | ТОВ «ЕкоПоділля» |
| Склобій (прозорий) | 450 | ФОП «Клемешов» |
|  | 1000 | ТОВ «Подільська Січ» |
| Склобій (змішаний) | 350 | ФОП «Клемешов» |
|  | 500 – 600 | ТОВ «Подільська Січ» |
| Алюмінієві банки | 9000 | ТОВ «ЕкоПоділля» |
|  | 7000 | ФОП «Клемешов» |
| ПЕТ-пляшка | 3000 | ТОВ «ЕкоПоділля» |
|  | 4000 | ФОП «Клемешов» |
|  | 4000 | ФОП Ткаченко К. М. |
| ПЕТ-пляшка (прозора) | 4000 | ТОВ «ВТОРМАВІННИЦЯ» |
|  | 3000 - 3500 | ТОВ «Подільська Січ» |
| ПЕТ-пляшка (кольорова) | 3000 | ТОВ «ВТОРМАВІННИЦЯ» |
|  | 2500 – 3000 | ТОВ «Подільська Січ» |
| Ящики (пластикові та картонні з-під бананів) | 5000 | ТОВ «ЕкоПоділля» |
| Пластмаса | 2000 | ФОП «Клемешов» |
|  | 3000 - 8000 | ТОВ «Подільська Січ» |
|  | 2000 | ФОП Ткаченко К. М. |

Джерело: дані станом на грудень 2018 року.

https://vezha.vn.ua/kudy-u-vinnytsi-mozhna-zdaty-vtorsyrovynu-ta-nebezpechni-vidhody-interaktyvna-mapa/

Продовження додатку 17. Вартість вторинної сировини у Вінницькій області

| Вид вторинної сировини | Вартість, грн/тонну | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | грудень 2018 року | липень 2019 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Макулатура | 2400 – 2500 | 2000 – 4000 | ОПТ (понад 200 кг) |
| Склотара | 0,15 – 2,5 грн/шт | 0,2 – 1,4 грн/шт | горілчана пляшка, пляшка пивна Оболонь, Славутич, Чернігів, Перша приватна броварня, інші пивні пляшки, банки скляні 0.25 л, 1 л, 3 л |
| Алюмінієві банки | 7000 | 15000 – 25000 |  |
| Склобій | 350 – 450 | 800 – 1500 | 45 копійок за кілограм (прозорий), 35 копійок за кілограм (змішаний) |
| ПЕТ пляшка | 4000 | 3000 – 7000 |  |
| Поліетилен | 6000 |  |  |
| Відходи плівки (стрейч, високий тиск) |  | 2000 – 12000 | плівка ВД, плівка ПВД, плівка ПНД, стрейч плівка |
| Упаковка (Побутова и автохімія) | 2000 | 2000 – 5000 | Флакони, каністри і пляшки від побутової та автомобільної хімії |

Джерело: дані ФОП «Клемешов» http://www.klemeshov.com.ua/uk/ua/ ; https://vezha.vn.ua/kudy-u-vinnytsi-mozhna-zdaty-vtorsyrovynu-ta-nebezpechni-vidhody-interaktyvna-mapa/

# Додаток 18. Дані схем санітарного очищення населених пунктів щодо інфраструктурних об’єктів

| № з/п | Найменування населеного пункту Або назва одиниці адміністративно-територіального устрою регіону (район), для якої розроблено схему санітарної очистки | Дата розроблена /затверджена схема санітарної очистки | Кількість сміттє-сортувальних станцій, од. | Кількість сміттє-переробних підприємств, од. | Кількість полігонів/сміттєзвалищ побутових відходів, од. | Кількість пунктів приймання/збирання небезпечних відходів у складі побутових або місць їх тимчасового розміщення до передачі спеціалізованим підприємствам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За схемою | Фактично | За схемою | Фактично | За схемою | Фактично | За схемою | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | м. Бар | 09.04.2014р | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | сел. Копайгород | 28.12.2012р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | сел. Муровані Курилівціі | 11.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | м. Вінниця | 30.03.2012 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | м. Могилів Подільський | 1999р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | м. Бершадь | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | м. Хмільник | 17.10.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | м. Іллінці | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | сел. Крижопіль | 22.06.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | м. Калинівка | 28.01.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Джерело: Екологічний паспорт Вінницької області, 2017 р.

# Додаток 19. Сміттєсортувальні лінії

| Район | Назва об’єкту | Назва та адреса власника об’єкту | Адреса фактичного розташування об’єкту | Проектна потужність, т/рік | Фактична потужність, т/рік | Дата введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Що функціонують |
| Вінницький район | Сміттєсортувальна станція | КУП «ЕкоВін» вул. Соборна, 59, Вінниця, 21050 | с. Стадниця Вінницького району | 15000 т/рік (50 т/добу 100 м3/год) | 7000 т/рік (за 2017 рік) | 2014 / - | Сортування роздільно зібраних ТПВ |
| Іллінецька ОТГ м. Іллінці | Сміттєсортувальний комплекс | КП «Добробут» Іллінецької міської ради | - | 120 м3/добу 15 т/добу | 60 м3/добу 7 т/добу | З січня 2019 року працює в тестовому режимі | Сортування змішаних ТПВ |
| Калинівська ОТГ м. Калинівка | Мобільна сортувальна лінія ТПВ | - | - | 25 тис. тон ТПВ 25 т/добу | 15120 м3 | З 4 травня 2019 року працює в тестовому режимі | Сортування змішаних ТПВ |
| Муровано-куриловецький район сел. Муровані Курилівці | Сортувальна лінія | КП «Муровано-куриловецький водоканал» сел Муровані Курилівці вулиця Жовтнева 76 | Роздолівська сільська рада Урочище Караєць №1 | 3900 т/рік (15-20 т/добу) | 1200 | 17.10.2018 / 2048 | Сортування змішаних ТПВ |
| Що будуються |
| м. Хмільник | Сортувальна лінія твердих побутових відходів з пакувальними пресами | КП «Хмільниккомунсервіс» 22000, Україна, Вінницька область обл., м. Хмільник, Вул. Пушкіна, 107 А | Полігон ТПВ поблизу м. Хмільник | 50 тис. м3/рік | - | Введення в експлуатацію планується в 2019 році | Сортування змішаних ТПВ |
| м. Козятин | Сміттєсортувальна лінія | КП «Чисте місто» Козятинської міської ради; 22100, Україна, Вінницька обл., місто Козятин, вул. Довженка, 2А | Пляхівська сільська рада Козятинського району | 20-40 тис.т./рік (54-109 т/добу) | - | 2019 р. (план) | Сортування змішаних ТПВ |
| Северинівська ОТГ | Сміттєсортувальна лінія | КП «Северинівське», с.Северинівка, вул. Грушевського 29 | Мобільний, Северинівська ОТГ | 800 | - | Грудень 2019 р. | Сортування змішаних ТПВ |
| Розроблення ПКД |
| Барський район | Сміттєсортувальний комплекс | КП «Бар-благоустрій»; вулиця Героїв Майдану, 18, м. Бар, Вінницька область, 23000 | Територія Івановецької сільської ради Барського району | 15-20 т/добу | - | - | Коригування ПКД |
| Бершадський субрегіон Джулинська ОТГ | Сміттєсортувальна станція | - | с. Джулинка | - | - | - |  |
| Погребищенський район м. Погребище | Сміттєсортувальна станція | - | За межами населеного пункту м. Погребище | - | - | - |  |
| Літинська селищна рада | Сміттєсортувальна лінія | Літинська селищна рада (на території існуючого сміттєзвалища для сел. Літин) | Земельна ділянка комунальної власності кадастровий № 0522486200:02:000:0495 | 25 т/добу (5250 т/рік) | - | - | Проект на експертизі |
| Жмеринський район с. Людавка | Комплекс по знешкодженню побутових відходів | - | Територія Людавської сільської ради Жмеринського району | 150000 | - | 2021 р. |  |
| Закриті |
| сел. Крижопіль | Сортувальна станція | - | 2 км від сел. Крижопіль | - | - | 2006 р. |  |

Джерело: дані ОДА Вінницької області, дані ОМС Вінницької області

# Додаток 20. Об’єкти перероблення відходів як вторинної сировини

| Район | Назва об’єкту | Назва та адреса власника об’єкту | Адреса фактичного розташування об’єкту | Потенційна можливість використання відходів як вторинної сировини, т/рік | Фактична обсяги використання відходів як вторинної сировини, т/рік | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Картонно-паперові фабрики |
| Липовецький район | Росошанська паперова фабрика | ВАТ «Росошанська паперова фабрика» 22542, с. Росоша Липовецького району | 22542, с. Росоша Липовецького району | - | - | Діяльність припинена |
| Підприємства, що використовують для виробництва продукції вторинний папір (відсутні) |
| Склозаводи (відсутні) |
| Підприємства, що використовують для виробництва продукції вторинне скло (відсутні) |
| Підприємства, що використовують для виробництва продукції вторинні полімери |
| Що функціонують |
| м. Вінниця | МПП «Руслана» | 21021, м. Вінниця, вул. Липовецька, 1 | 21021, м. Вінниця, вул. Липовецька, 1 | до 4200 | 2253 | Плівки: поліетилен високого тиску; поліетилен низького тиску. Поліпропілен (пакетики). Тверді види пластику: поліпропілен (корпуси електроінструменту); полістирол; АБС пластик (одноразовий посуд, кришки телевізорів, комп'ютерів, пластикові частини холодильників). |
| Що будуються |
| Іллінецька ОТГ | Цех з перероблення полімерних відходів (виробництво піщано-полімерної тротуарної плитки) | КП «Добробут» Іллінецької міської ради | - | - | - | - |
| Закриті (відсутні) |
| Підприємства, що використовують для виробництва продукції інші відходи як вторинну сировину (відсутні) |

Джерело: дані ОДА Вінницької області

# Додаток 21. Полігони відходів, що не є небезпечними (полігони та звалища ТПВ)

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Барський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барський полігон | Територія Івановецької с/ради за межами населеного пункту | Барська міська рада | КП «Барблагоустрій» Барська міська рада | 500,0 тис. т | 5 | 2012 | 6517 | Ні | Наявність системи збирання і знезараження фільтрату |
|  | Копайгородське сміттєзвалтище | Територія Копайгородської сел радит | Копайгородська склищна рада | Копайгородський ККП, Копайгородська селищна рада | 1,18 тис. т | 0,25 | 2012 | 83,8 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Володіївецької с/ради за меж нас пункту | Володіївецька с/р | Володіївецька с/р | 0,385 тис. т | 0,3 | 2006 | 4,00 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Верхівської с/р за межами нас пункту | Верхівськас/р | Верхівська с/р | 0,18 тис. т | 0,5 | 2009 | 18,5 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | Тер Гаївської с/р | Гаївська с/р | Гаївська с/р | 0,08 тис. т | 0,08 | 2012 | 5,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Гармаківської с/р за межами нас пункту | Гармаківська с/р | Гармаківська с/р | 0,095 тис. т | 0,8 | 2009 | 5,1 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Тер Гулівської с/р | Гулівська с/р | Гулівська с/р | 0,055 тис. т | 0,4 | 20011 | 5,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Журавлівської с/р за меж нас пункту | Журавлівська с/р | Журавлівська с/р | 0,23 тис. т | 0,2 | 2010 | 5,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Комаровецької с/р за меж нас пункту | Комаровецька с/р | Комаровецька | 0,08 тис. т | 0,65 | 2004 | 5,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Кузьминецької с/р за межами нас пункту | Кузьминецька с/р | Кузьминецька с/р | 0,20 тис. т | 1,1 | 2007 | 18,5 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Тер Луко-Барської с/р за межами нас пункту | Луко-Барська с/р | Луко-Барська с/р | 0,023 тис. т | 1,5 | 2012 | 5,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Мальчовецької с/р за межами нас пункту | Мальчовецька с/р | Мальчовецька с/р | 0,007 тис. т | 0,1 | 2008 | 5,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Маньковецької с/р за межами нас пункту | Маньковецька с/р | Маньковецька с/р | 0,22 тис. т | 2 | 2006 | 5,1 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | Територія Матійківської с/р за межами нас пункту | Матійківська | Матійківська с/р | 0,10 тис. т | 0,6 | 2009 | 5,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Мигалівецької с/р за межами нас пункту | Мигалівецька | Мигалівецька с/р | 0,32 тис. т | 1 | 2007 | 5,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія П.Ялтушківської с/р за межами нас пункту | П.Ялтушківська | П.Ялтушківська | 0,125 тис. т | 0,07 | 2006 | 5,0 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Верхівської с/ради за межами нас пункту | Верхівська с/р | Супівська с/р | 0,18 тис. т | 0,5 | 2009 | 0 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія. Ялтушківської с/р за межами нас пункту | Ялтушківська с/р | Ходацька с/р | 550 тис. тонн | 0,5 | 2008 | 4 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Чемериської с/р за межами нас пункту | Чемериська с/р | Чемериська с/р | 0,08 тис. т | 0,05 | 2012 | 5,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Ялтушківської с/р за межами нас пункту | Ялтушківська с/р | Ялтушківська с/р | 0,55 тис. т | 0,5 | 2008 | 18,5 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бершадський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Баланівка, 3 км | Баланівська сільська рада | Баланівська сільська рада | 0,225 тис. т | 1,2 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Баланівка, 4 км | Баланівська сільська рада | Баланівська сільська рада | 0,192 тис. т | 0,9 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Баланівка, 2 км | Баланівська сільська рада | Баланівська сільська рада | 0,145 тис. т | 0,65 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Баланівка, 2 км | Баланівська сільська рада | Баланівська сільська рада | 0,144 тис. т | 0,6 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Баланівка, 3 км | Баланівська сільська рада | Баланівська сільська рада | 0,14 тис. т | 1,7 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Бирлівка, 0.5 км | Бирлівська сільська рада | Бирлівська сільська рада | 0,06 тис. т | 0,45 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Бирлівка, 1 км | Бирлівська сільська рада | Бирлівська сільська рада | 0,23 тис. т | 1,15 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. В. Киріївка, урочище Глибока, 2,5км | Великокиріївська сільська рада | Великокиріївська сільська рада | 0,01 тис. т | 1 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Війтівка, 0,5 км | Війтівська сільська рада | Війтівська сільська рада | 0,01 тис. т | 1,4 | 2003 | 0 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Голдашівка, 1,5 км | Голдвшівська сільська рада | Голдвшівська сільська рада | - | 0,4 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Голдашівка, 1,5 км | Голдвшівська сільська рада | Голдвшівська сільська рада | - | 0,2 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Джулинка, 1,5 км | Джулинська ОТГ | Джулинська ОТГ | 0,08 тис. т | 1,5 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Дяківка, 1 км | Дяківська сільська рада | Дяківська сільська рада | 0,6 тис. т | 1 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кошаринці, 0,7 км | Кошаринецька сільська рада | Кошаринецька сільська рада | - | 1 | 2003 | 0,043 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Красносілка, 0,5 км | Красносільська сільська рада | Красносільська сільська рада | 0,05 тис. т | 0,5 | 2001 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кидрасівка, 0,7 км | Кидрасівська сільська рада | Кидрасівська сільська рада | 0,03 тис. т | 0,8 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Лісниче, 1,2 км | Лісниченська сільська рада | Лісниченська сільська рада | 0,025 тис. т | 0,2 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Вовчок, 2 км | Лісниченська сільська рада | Лісниченська сільська рада | 0,016 тис. т | 0,1 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Маньківка, 3,5 км | Манківська сільська рада | Манківська сільська рада | 0,08 тис. т | 0,82 | 2002 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Крушинівка, 1,35 км | Манківська сільська рада | Манківська сільська рада | 0,04 тис. т | 0,75 | 2002 | 0 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Михайлівка, 1 км | Михайлівська сільська рада | Михайлівська сільська рада | 0,006 тис. т | 0,3 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Михайлівка, 2 км | Михайлівська сільська рада | Михайлівська сільська рада | 0,006 тис. т | 0,9 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. М‘якохід, 0,5 км | М‘якохідська сільська рада | М‘якохідська сільська рада | 0,08 тис. т | 0,25 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Осіївка, 1 км | Осіївськаська сільська рада | Осіївськаська сільська рада | 0,04 тис. т | 1,5 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Мала Киріївка, 1 км | Осіївськаська сільська рада | Осіївськаська сільська рада | 0,035 тис. т | 1 | 0 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Поташня, 1,2 км | Поташнянська сільська рада | Поташнянська сільська рада | 0,045 тис. т | 0,5 | 2001 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Березівка | Серебрійська сільська рада | Серебрійська сільська рада | - | 2 | 2016 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Серединка, 2 км | Серединська сільська рада | Серединська сільська рада | 0,031 тис. т | 6 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Ставки, 0,8 км | Ставчанська сільська рада | Ставчанська сільська рада | 0,05 тис. т | 0,5 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Сумівка, 1 км | Сумівська сільська рада | Сумівська сільська рада | 1,8 тис. т | 1 | 1998 | 0 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Тернівка, 1 км | Тернівська сільська рада | Тернівська сільська рада | 0,2 тис. т | 1 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Тернівка, 1 км | Тернівська сільська рада | Тернівська сільська рада | 1,1 тис. т | 1 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Тирлівка, 1,5 км | Тирлівська сільська рада | Тирлівська сільська рада | 0,15 тис. т | 1 | 2003 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Устя, 0.5 км | Устянська сільська рада | Устянська сільська рада | 0,9 тис. т | 1 | 1998 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Лугова, 0,5 км | Устянська сільська рада | Устянська сільська рада | 0,9 тис. т | 1 | 1988 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Чернятка, 0,7 км | Джулинська ОТГ | Джулинська ОТГ | 0,6 тис. т | 2 | 2002 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Хмарівка, 0,5 км | Джулинська ОТГ | Джулинська ОТГ | 0,36 тис. т | 2 | 2002 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Шляхова, 1,5 км | Шляхівська сільська рада | Шляхівська сільська рада | 2,5 тис. т | 1 | 1998 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Теофилівка, 1,8 км | Шляхівська сільська рада | Шляхівська сільська рада | 0,5 тис. т | 0,3 | 1998 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Яланець, 1 км | Яланецька сільська рада | Яланецька сільська рада | 0,098 тис. т | 1 | 1998 | 0 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | М. Бершадь, вул. Картвелішвілі, 44, 0,5 км від с. Флорино | КП «Бершадьринок» | КП «Бершадьринок» | - | 5,03 | 1983 | 2,9 | Частково |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вінницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звалище ТПВ | Сел. Вороновиця, вул. Козацький шлях, 60 | КП «Надія» | КП «Надія» | - | 2,0 | 2006 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Гуменне, вул. Л.Українки 20-А | С. Гуменне | С. Гуменне | - | 0,2 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Бохоники, вул. Гагаріна, 43 | С. Бохоники | С. Бохоники | - | 2 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Гавришівка, вул. Гагаріна, 16 | С. Гавришівка | С. Гавришівка | - | 0,15 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | Сел. Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги,7 | Сел. Стрижавка | Сел. Стрижавка | - | 1,5 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Агрономічне, вул.Мічуріна,12 | С. Агрономічне | С. Агрономічне | - | 0,2 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Хижинці, вул.І.Богуна, 59б, Сокиринецька ОТГ | С. Сокиринці | С. Сокиринці | - |  | 2003 | 0 | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. В еликі Крушлинці, вул. 60-річчя, 39 | С. Великі Крушлинці | С. Великі Крушлинці | - | 0,4 | 2033 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Медвеже Вушко, вул.Шкільна, 10 | С. Медвеже Вушко | С. Медвеже Вушко | - | 1 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Жабелівка, вул.Леніна, 51 | С. Жабелівка | С. Жабелівка | - | 0,25 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Оленівка, вул.Соборна | С. Оленівка | С. Оленівка | - | 0,5 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Лука-Мелешківська, вул Центральна, 2а | С. Лука-Мелешківська | С. Лука-Мелешківська | - | 0,15 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Некроасове, вул.Некрасова, 1 | С. Некрасове | С. Некрасове | - | 0,5 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Майдан, вул.Радянська | С. Майдан | С. Майдан | - | 0,8 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Широка Гребля, вул.Леніна, 116а | С. Широка Гребля | С. Широка Гребля | - | 0,25 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Вінницький міський полігон побутових відходів | Вінницький р-н, 7-й км. Турбівського шосе | Вінницька міська рада | КУП «Ековін» | - | 16,0148 | 1982 | 700 тис.м³ | Так | Наявність системи з вилучення та утилізації біогазу |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Пултівці, вул.Шевченка, 7 | С. Пултівці | С. Пултівці | - | 0,1 | 2003 | 0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Пултівці, вул.Шевченка, 7 | С. Пултівці | С. Пултівці | - | 0,08 | 2003 | 0 | Так |  |
| Гайсинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полігон ТПВ | М.Гайсин 4 км від 8км від с.Карбівка | Приватний підприємець Чайковський Леонід Іванович Нарбіївська сільська рада | Приватний підприємець Чайковський Леонід Іванович Нарбіївська сільська рада | 100 тис.т | 6,8 | 2003 | 525 т.м.куб | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Куна, 2 км | Кунянська сільська рада | Кунянська сільська рада | - | 1,2 | 2003 | 30 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Семирічка, 0,8 км | Семиріцька сільська рада | Семиріцька сільська рада | - | 0,8 | 2003 | 15 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кузьминці, 0,8 км | Кузьминецька сільська рада | Кузьминецька сільська рада | - | 0,6 | 2003 | 5т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кузьминці, 0,5 км | Кузьминецька сільська рада | Кузьминецька сільська рада | - | 0,4 | 2003 | 5 т | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Сокільці, 0,2 км | Кузьминецька сільська рада | Кузьминецька сільська рада | - | 0,3 | 2003 | 2 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Щурівці, 0,6 км | Кузьминецька сільська рада | Кузьминецька сільська рада | - | 0,15 | 2003 | 4 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Губник, 0,5 км | Губницька сільська рада | Губницька сільська рада | - | 0,6 | 2003 | 10 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кіблич, 0,6 км | Кіблицька сільська рада | Кіблицька сільська рада | - | 0,6 | 2003 | 15 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Мелешків, 1,1 км | Кіблицька сільська рада | Кіблицька сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 12 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Огіївка, 0,4 км | Кіблицька сільська рада | Кіблицька сільська рада | - | 0,4 | 2003 | 9 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Чечелівка | Чечелівська сільська рада | Чечелівська сільська рада | - | 0,55 | 2003 | 30т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Рахнівка | Чечелівська сільська рада | Чечелівська сільська рада | - | 0,35 | 2003 | 20т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Тарасівка | Чечелівська сільська рада | Чечелівська сільська рада | - | 0,55 | 2003 | 20 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Ярмолинці, 1 км | Ярмолинецька сільська рада | Ярмолинецька сільська рада | - | 0,20 | 2003 | 18 т | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Краснопілка, 1,2 км | Краснопільська сільська рада | Краснопільська сільська рада | - | 1,67 | 2003 | 150 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Бубнівка, 1,5 км | Бубнівська сільська рада | Бубнівська сільська рада | - | 0,18 | 2003 | 20 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Мітлинці, 0,2 км | Мітлинецька сільська рада | Мітлинецька сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 30 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Мітлинці, 0,1 км | Мітлинецька сільська рада | Мітлинецька сільська рада | - | 0,3 | 2003 | 25т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Шура-Мітлинецька, 0,3 км | Мітлинецька сільська рада | Мітлинецька сільська рада | - | 0,3 | 2003 | 20т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Степашки, 0,525 км | Степашська сільська рада | Степашська сільська рада | - | 1,00 | 2003 | 30м.куб | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Михайлівка, 0,35 км | Михайлівська сільська рада | Михайлівська сільська рада | - | 0,8 | 2003 | 30 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Митків, 0,5 км | Митківська сільська рада | Митківська сільська рада | - | 1 | 2003 | 60 т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Грузьке, 0,16 км | Грузька сільська рада | Грузька сільська рада | - | 0,6 | 2003 | 20т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Ладижинські Хутори, 0,05 км | Ладижинськохутірська сільська рада | Ладижинськохутірська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 15 т | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Носівці, 3 км | Носовецька сільська рада | Носовецька сільська рада | - | 0,4 | 2003 | 30 т. | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Зятківці, 3 км | Зятковецька сільська рада | Зятковецька сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 30 т. | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Бондурі, 2 км | Бондурівська сільська рада | Бондурівська сільська рада | - | 0 | 2003 | 10 т. | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кунка, Гайсинський район, 3 км, | Кунківська сільська рада | Кунківська сільська рада | - | 1,5 | 2003 | 50м.куб | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Гунча, 1 км | Гунчанська сільська рада | Гунчанська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 25 т. | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Жерденівка, 1 км | Жерденівська сільська рада | Жерденівська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 18 т. | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Гранів, 0,35 км | Гранівська сільська рада | Гранівська сільська рада | - | 1 | 2003 | 15 тис.т | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Нараївка | Харпачцька сільська рада | Харпачцька сільська рада | - | 1,2 | 0 | 15т. | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Нараївка | Нараївська сільська рада | Нараївська сільська рада | - | 0,50 | 0 | 20 т. | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Борсуки, | Кущинецька сільська рада | Кущинецька сільська рада | - | 0,40 | 0 | 5т | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Гнатівка, Гайсинський район | Кущинецька сільська рада | Кущинецька сільська рада | - | 0,40 | 0 | 8т | Ні |  |
| Жмеринський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звалище ТПВ | Сел. Браїлів | Браїлівська селищна рада | Браїлівська селищна рада | 0,08 тис. т | 10 | 2009 | 0,08 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Біликівці | Біликовецька сільська рада | Біликовецька сільська рада | - | 15 | 2003 | 15 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Лопатинці | Біликовецька сільська рада | Біликовецька сільська рада | - | 15 | 2003 | 15 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Мартинівка | Біликовецька сільська рада | Біликовецька сільська рада | - | 15 | 2003 | 15 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Демидівка | Демидівська сільська рада | Демидівська сільська рада | 0,021 тис. т | 5 | 2003 | 5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Могилівка | Демидівська сільська рада | Демидівська сільська рада | 0,016 тис. т | 5 | 2003 | 5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Дубова | Дубівська сільська рада | Дубівська сільська рада | - | 10 | 2003 | 10 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кармалюково | Кармалюківська сільська рада | Кармалюківська сільська рада | - | 10 | 2003 | 10 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Кацмазів | Кацмазівська сільська рада | Кацмазівська сільська рада | 0,02 тис. т | 10 | 2003 | 10 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Курилівці | Куриловецька сільська рада | Куриловецька сільська рада | 0,012 тис. т | 2 | 2003 | 2 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Лисогірка | Лисогірська сільська рада | Лисогірська сільська рада | 0,002 тис. т | 2 | 2003 | 2 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Людавка | Людавська сільська рада | Людавська сільська рада | 0,005 тис. т | 2 | 2003 | 2 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Лука Мовчанська | Луко-Мовчанська сільська рада | Луко-Мовчанська сільська рада | 0,01 тис. т | 3 | 2003 | 3 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Мовчани | Мовчанська сільська рада | Мовчанська сільська рада | - | 4,5 | 2003 | 4,5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Носківці | Носковецька сільська рада | Носковецька сільська рада | 0,006 тис. т | 5 | 2003 | 5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Носківці | Носковецька сільська рада | Носковецька сільська рада | 0,04 тис. т | 15 | 2003 | 15 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Олександрівка | Олександрівська сільська рада | Олександрівська сільська рада | - | 10 | 2003 | 10 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Олександрівка | Олександрівська сільська рада | Олександрівська сільська рада | 0,015 тис. т | 8 | 2003 | 8 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С.Потоки | Потоківська сільська рада | Потоківська сільська рада | 0,005 тис. т | 14 | 2003 | 14 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Зоринці | Почапинецька сільська рада | Почапинецька сільська рада | - | 0,8 | 2003 | 0,8 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Почапинці | Почапинецька сільська рада | Почапинецька сільська рада | - | 1 | 2003 | 1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Северинівка | Северинівська сільська рада | Северинівська сільська рада | - | 5 | 2003 | 5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Сербинівці | Сербинівська сільська рада | Сербинівська сільська рада | 0,1 тис. т | 2 | 2003 | 2 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Слобода Межирівська | Слободо-Межирівська сільська рада | Слободо-Межирівська сільська рада | - | 5 | 2003 | 5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Станіславчик | Станіславчицька сільська рада | Станіславчицька сільська рада | - | 26 | 2003 | 26 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Стодульці | Стодулецька сільська рада | Стодулецька сільська рада | 0,2 тис. т | 5 | 2003 | 5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Стодульці | Стодулецька сільська рада | Стодулецька сільська рада | - | 5 | 2003 | 5 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Тарасівка | Тарасівська сільська рада | Тарасівська сільська рада | - | 2 | 2003 | 2 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Телелинці | Телелинецька сільська рада | Телелинецька сільська рада | - | 2,9 | 2003 | 2,9 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кам’яногірка | Кам’яногірська сільська рада | Кам’яногірська сільська рада | - | - | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Леляки | Леляцька сільська рада | Леляцька сільська рада | - | - | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Рів | Рівська сільська рада | Рівська сільська рада | - | - | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Чернятин | Северинівська сільська рада (об’єднана) | Северинівська сільська рада (об’єднана) | - | - | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | М. Жмеринка, вул. Одеська1,5 км на с. Жуківці | Управління ЖКГ, Жмеринської міської ради | Управління ЖКГ, Жмеринської міської ради | - | 8,05 | 1940 | 20,534 | Ні | Наявність системи збирання і знезараження фільтрату |
| Іллінецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | На відстані 6 км від с.Пестеля, Іллінецького р-ну | КП «Добробут» | Іллінецька ОТГ | 620 тис. т | 3,1 | 2002 | 4,2 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | Василівська сільська рада | Василівська сільська рада | Василівська сільська рада | 350 тис. т | 1 | 2003 | 0,02 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | Жаданівська сільська рада | Жаданівська сільська рада | Жаданівська сільська рада | 50 тис. т | 0,5 | 2003 | 0,07 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Жорнище, | Жорницька сільська рада | Жорницька сільська рада | 100 тис. т | 0,3 | 2003 | 0,05 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Красненьке, | Красненківська сільська рада | Красненківська сільська рада | 150 тис. т | 0,5 | 2003 | 0,04 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Павлівка, | Павлівська сільська рада | Павлівська сільська рада | 600 тис. т | 1 | 2003 | 0,01 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | Хрінівська сільська рада | Хрінівська сільська рада | Хрінівська сільська рада | 100 тис. т | 0,3 | 2003 | 0,03 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Якубівка, | Якубівська сільська рада | Якубівська сільська рада | 50 тис. т | 0,5 | 2003 | 0,05 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | - | Дашівсівська селищне комунальне підприємство | Дашівсівська селищне комунальне підприємство | 500 тис. т | 1,5 | 2003 | 0,22 | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | - | Білки сільська рада | Білки сільська рада | - | - | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Кальницька сільська рада | Кальницька сільська рада | Кальницька сільська рада | 450 тис. т | 1,5 | 2003 | 0,06 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Купчинці, | Купчинецька сільська рада | Купчинецька сільська рада | 200 тис. т | 0,6 | 2003 | 0,08 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Яструбинці, | Купчинецька сільська рада | Купчинецька сільська рада | - | - | - | - | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Волошкове, | Купчинецька сільська рада | Купчинецька сільська рада | - | - | - | - | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Копіївка, | Копіївська сільська рада | Копіївська сільська рада | 150 тис. т | 0,6 | 2003 | 0,05 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кантелина, | Кантелинська сільська рада | Кантелинська сільська рада | 50 тис. т | 0,5 | 2003 | 0,06 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Бабин, | Бабинська сільська рада | Бабинська сільська рада | 850 тис. т | 0,33 | 2003 | 0,1 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Бабин, | Бабинська сільська рада | Бабинська сільська рада | - | - | - | - | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Данків, | Бабинська сільська рада | Бабинська сільська рада | - | - | - | - | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | Городоцька сільська рада | Городоцька сільська рада | Городоцька сільська рада | 700 тис. т | 1,5 | 2003 | 0,07 | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Іллінецьке, | Іллінецька | Іллінецька | 600 тис. т | 1 | 2003 | 0,04 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Китайгород, | Китайгородська сільська рада | Китайгородська сільська рада | 200 тис. т | 0,1 | 2003 | 0,05 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | - | Криштопівська сільська рада | Криштопівська сільська рада | - | - | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Леухівська сільська рада | Леухівська сільська рада | Леухівська сільська рада | 450 тис. т | 1,5 | 2003 | 0,09 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | - | Паріївська сільська рада | Паріївська сільська рада | - | - | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Росоховатська сільська рада | Росоховатська сільська рада | Росоховатська сільська рада | 50 тис. т | 0,22 | 2003 | 0,03 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | Слободищенська сільська рада | Слободищенська сільська рада | Слободищенська сільська рада | 100 тис. т | 0,5 | 2003 | 0,06 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | Тягунська сільська рада | Тягунська сільська рада | Тягунська сільська рада | 50 тис. т | 0,3 | 2003 | 0,08 | Так |  |
| Калинівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Полігон ТПВ | Східна околиця м.Калинівка | Комунальне підприємство «Благоустрій міста Калинівка» | Комунальне підприємство «Благоустрій міста Калинівка» | 180 тис. т | 3,2 | 1970 | 15,0 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Котюжинці | Котюжинецька сільська рада | Котюжинецька сільська рада | 10,0 тис. т | 1 | 2002 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Бережани | Бережанська сільська рада | Бережанська сільська рада | 30,0 тис. т | 1 | 1995 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Пиків | Пиківська сільська рада | Пиківська сільська рада | 30,0 тис. т | 1 | 1998 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Хомутинці | Хомутинецька сільська рада | Хомутинецька сільська рада | 30,0 тис. т | 0,5 | 1980 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Байківка | Байківська сільська рада | Байківська сільська рада | 60,0 тис. т | 0,5 | 2000 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Павлівка | Павлівська сільська рада | Павлівська сільська рада | 20,0 тис. т | 1,5 | 1992 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Нова Гребля | Новогребельська сільська рада | Новогребельська сільська рада | 30,0 тис. т | 0,9 | 2003 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Глинськ | Глинська сільська рада | Глинська сільська рада | 50,0 тис. т | 2,5 | 1982 |  | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Сальник | Сальницька сільська рада | Сальницька сільська рада | 10,0 тис. т | 0,6 | 1998 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Сальник | Сальницька сільська рада | Сальницька сільська рада | 10,0 тис. т | 0,6 | 1998 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Дружне | Дружненська сільська рада | Дружненська сільська рада | 20,0 тис. т | 1 | 1992 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Гущинці | Гущинецька сільська рада | Гущинецька сільська рада | 20,0 тис. т | 0,9 | 1997 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кам»яногірка | Гущинецька сільська рада | Гущинецька сільська рада | 3,0 тис. т | 0,2 | 1997 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Уладівське | Уладівська сільська рада | Уладівська сільська рада 0 | 67,0 тис. т | 2 | 1995 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Лемешівка | Лемешівська сільська рада | Лемешівська сільська рада | 40,0 тис. т | 0,6 | 1999 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Жигалівка | Жигалівська сільська рада | Жигалівська сільська рада | 3,0 тис. т | 0,3 | 2002 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Радівка | Радівська сільська рада | Радівська сільська рада | 15,0 тис. т | 1 | 1986 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Мізяків | Мізяківська сільська рада | Мізяківська сільська рада | 30,0 тис. т | 0,2 | 1998 |  | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Дружелюбівка | Дружелюбівська сільська рада | Дружелюбівська сільська рада | 20,0 тис. т | 0,5 | 2002 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Чернятин | Чернятинська сільська рада | Чернятинська сільська рада | 9,0 тис. т | 0,2 | 1997 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Люлинці | Люлинецька сільська рада | Люлинецька сільська рада | 40,0 тис. т | 1 | 1992 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Нападівка | Нападівська сільська рада | Нападівська сільська рада | 15,0 тис. т | 1 | 1979 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Нападівка | Нападівська сільська рада | Нападівська сільська рада | 3,0 тис. т | 1 | 1979 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Лісова Лисіївка | Лісоволисіївська сільська рада | Лісоволисіївська сільська рада | 10,0 тис. т | 1 | 1992 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Лісова Лисіївка | Лісоволисіївська сільська рада | Лісоволисіївська сільська рада |  | 1 | 1992 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Заливанщина | Заливанщинська сільська рада | Заливанщинська сільська рада | 10,0 тис. т | 0,3 | 1997 |  | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Іванів | Іванівська сільська рада | Іванівська сільська рада | 30,0 тис. т | 1,5 | 1999 |  | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Писарівка | Писарівська сільська рада | Писарівська сільська рада | 10,0 тис. т | 1 | 1998 |  | Так |  |
| Козятинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полігон ТПВ | Пляхівецька сільська рада 3,5 км від м.Козятин, | Козятинська міська рада | Комунальне підприємство «Відродження» | 1,97 тис.куб.м; 10 тис. т | 4,52 | 1987 | 11 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Бродецької сел. Ради | Бродецька селищна рада | Бродецька селищна рада | 65 тис. т | 1,1 | 2002 | 1,5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Глухівецької сел. Ради | Глухівецька селищна рада | Глухівецька селищна рада | 60 тис. т | 1 | 2013 | 2 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Безіменської с/р | Безіменська сільська рада | Безіменська сільська рада | 40 тис. т | 0,75 | 2003 | 0,7 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Вернигород с/р | Вернигородоцька сільська рад | Вернигородоцька сільська рад | 60 тис. т | 1 | 2002 | 0,7 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Вівсяницької с/р | Вівсяницька сільська рад | Вівсяницька сільська рад | 60 тис. т | 1 | 1997 | 0,35 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Вовчинецької с/р | Вовчинецька сільська рад | Вовчинецька сільська рад | 35 тис. т | 0,6 | 1999 | 0,45 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Воскодавин с/р | Воскодавинська сільська рада | Воскодавинська сільська рада | 12 тис. т | 0,3 | 2003 | 0,13 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | Терит Д.Махар с/р | Д.Махаринецька сільська рада | Д.Махаринецька сільська рада | 40 тис. т | 0,7 | 2002 | 0,5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Жеж с/р | Жежелівська сільська рада | Жежелівська сільська рада | 60 тис. т | 1 | 2003 | 0,6 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Журб с/р | Журбинецька сільська рада | Журбинецька сільська рад | 60 тис. т | 1 | 1998 | 0,3 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Зозул с/р | Зозулинецька сільська рада | Зозулинецька сільська рада | 30 тис. т | 0,55 | 2003 | 0,5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Йосип с/р | Йосипівська сільська рада | Йосипівська сільська рада | 30 тис. т | 0,55 | 2000 | 0,55 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Кашпер с/р | Кашперіввськ сільська рада | Кашперіввськ сільська рада | 15 тис. т | 0,35 | 2003 | 0,3 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Махн с/р | (Комсомольське) Махнівська сільська рада | Махнівська сільська рада | 60 тис. т | 1 | 1995 | 1,9 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Корд с/р | Кордишівська сільська рада | Кордишівська сільська рада | 40 тис. т | 0,7 | 2003 | 0,65 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Куман с/р | Куманівська сільська рада | Куманівська сільська рада | 11 тис. т | 0,25 | 1995 | 0,25 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | Терит Махар с/р | Махаринецька сільська рада | Махаринецька сільська рада | 50 тис. т | 0,85 | 1995 | 0,8 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Микол с/р | Миколаївська сільська рада | Миколаївська сільська рада | 25 тис. т | 0,45 | 1998 | 0,5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Михайл с/р | Михайлинська сільська рада | Михайлинська сільська рада | 35 тис. т | 0,6 | 2003 | 0,6 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Непед с/р | Непедівська сільська рада | Непедівська сільська рада | 40 тис. т | 0,7 | 2003 | 0,65 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Перем с/р | Переможнянська сільська рада | Переможнянська сільська рада | 35 тис. т | 0,6 | 2003 | 0,4 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Пиков с/р | Пиковецька сільська рада | Пиковецька сільська рада | 20 тис. т | 0,4 | 2003 | 0,3 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Полич с/р | Поличинецька сільська рада | Поличинецька сільська рад | 12 тис. т | 0,3 | 2003 | 0,25 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Пузирк с/р | Пузирківецька сільська рада | Пузирківецька сільська рада | 12 тис. т | 0,3 | 2000 | 0,3 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Самгор с/р | Самгородоцька сільська рада | Самгородоцька сільська рада | 60 тис. т | 1 | 2013 | 1,2 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | Терит Сестрин с/р | Сестринівська сільська рада | Сестринівська сільська рада | 40 тис. т | 0,65 | 2003 | 0,5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Флор с/р | Флоріанівськасільська рад | Флоріанівськасільська рад | 15 тис. т | 0,35 | 2003 | 0,35 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Терит Юрів с/р | Юрівська сільська рад | Юрівська сільська рад | 25 тис. т | 0,5 | 2000 | 0,35 | Ні |  |
| Крижопільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Андріяшів, 2 км | Анріяшівська сільська рада, | Анріяшівська сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Вербка, 2 км | Вербська сільська рада | Вербська сільська рада | - | 2 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Вільшанка, 7,5 км | Вільшанська сільська рада | Вільшанська сільська рада | - | 2 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Гарячківка, 2 км | Гарячківська сільська рада | Гарячківська сільська рада | - | 1,5 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Городківка, 0,5 км | Городківська сільська рада | Городківська сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Дахталія, 0,5 км | Дахталійська сільська рада | Дахталійська сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Джугастра, 0,8 км | Джугастрянська сільська рада | Джугастрянська сільська рада | - | 0,5 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Жабокрич, 2 к | Жабокрицька сільська рада | Жабокрицька сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Заболотне, 1 км | Заболотненська сільська рада | Заболотненська сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кісниця, 3 км | Кісницька сільська рада | Кісницька сільська рада | - | 0,5 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Красносілка, 1 км | Краснсільська сільська рада | Краснсільська сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Зеленянка, 0,5 км | Красносільська сільська рада | Краснсільська сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Крикливець, 1 км | Крикливецька сільська рада | Крикливецька сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Крикливець, 1 км | Крикливецька сільська рада | Крикливецька сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Куниче, 0,5 км | Куницька сільська рада | Куницька сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Павлівка, 0,8 км | Павлівська сільська рада | Павлівська сільська рада | - | 1,5 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Савчине, 0,5 км | Савчинська сільська рада | Савчинська сільська рада | - | 0,5 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Соколівка, 0,7 км | Соколівська сільська рада | Соколівська сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Левково, 1 км | Соколівська сільська рада | Соколівська сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Тернівка, 1 км | Тернівська сільська рада | Тернівська сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Шарапанівка, 2.5 км | Шарапанівська сільська рада | Шарапанівська сільська рада | - | 1 | - | - | Ні |  |
|  | Полігон ТПВ | Сел.Крижопіль, 1,3км | КП «Крижопільблагоустрій». Сел Крижопіль | КП «Крижопільблагоустрій», сел Крижопіль | 53,645 тис.м³ | 2 | 2007 | 0,466 | Так | Наявність системи збирання і знезараження фільтрату |
|  | Звалище ТПВ | Сел. Крижопіль 12 км | КП «Крижопільблагоустрій». Сел Крижопіль, | КП «Крижопільблагоустрій». Сел Крижопіль, | - | 5 | - | - | Так | Наявність системи збирання і знезараження фільтрату |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Липовецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральний полігон ТПВ м.Липовець | С.Вікентіївка | КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради | КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради | 36,81 тис. т | 5,3 | 1976 | 9 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Біла | Білянська сільська рада | Білянська сільська рада | - | 1 | 1998 | 0,8 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Богданівка | Богданівська сільська рада | Богданівська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Брицьке | Брицька сільська рада | Брицька сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,8 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Вахнівка | Вахнівська сільська рада | Вахнівська сільська рада | - | 0,8 | 1998 | 0,3 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Вербівка | Вербівська сільська рада | Вербівська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,9 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Війтівці | Війтовецька сільська рада | Війтовецька сільська рада | - | 1 | 2003 | 0,4 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Зозів | Зозівська сільська рада | Зозівська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Іванька | Іваньківська сільська рада | Іваньківська сільська рада | - | 0,5 | 2001 | 0,2 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С.Козинці | Козинецька сільська рада | Козинецька сільська рада | - | 0,3 | 1998 | 0,1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Костянтинівка | Костянтинівська сільська рада | Костянтинівська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Лозувата | Лозуватська сільська рада | Лозуватська сільська рада | - | 0,3 | 1998 | 0,1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Лукашова | Лукашівська сільська рада | Лукашівська сільська рада | - | 0,5 | 1999 | 0,1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Нападівка | Нападівська сільська рада | Нападівська сільська рада | - | 0,5 | 1998 | 0,1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Нова Прилука | Новоприлуцька сільська рада | Новоприлуцька сільська рада | - | 0,8 | 1998 | 0,1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Приборівка | Приборівська сільська рада | Приборівська сільська рада | - | 0,7 | 1997 | 0,6 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Росоша | Росошанська сільська рада | Росошанська сільська рада | - | 1,1 | 2000 | 0,2 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Скитка | Скитківська сільська рада | Скитківська сільська рада | - | 0,3 | 2002 | 0,5 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Славна | Славнянська сільська рада | Славнянська сільська рада | - | 1 |  |  | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С.Струтинка | Струтинська сільська рада | Струтинська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Троща | Трощанська сільська рада | Трощанська сільська рада | - | 0,3 | 2003 | 0,2 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Щаслива | Щасливецька сільська рада | Щасливецька сільська рада | - | 0,3 | 2003 | 0,12 | Ні |  |
| Літинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Багринівці | Багриновецька с/ рада | Багриновецька с/ рада | 0,094 тис. т. | 0,7 | 2003 | 1,0 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Вербівка, | Бруслинівська с/ рада | Бруслинівська с/ рада | 46,0 тис. т | 0,5 | 2003 | 0,9 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Бруслинів | Бруслинівська с/ рада | Бруслинівська с/ рада | 46,0 тис. т | 2 | 2003 | 0,9 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Горбівці | Горбовецька с/ рада | Горбовецька с/ рада | 0,005 тис. т. | 0,4 , | 2003 | 0,4 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Горбівці | Горбовецька с/ рада | Горбовецька с/ рада | 0,0005 тис. т | 0,2 |  | 0,4 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Громадське | Громадська с/рада | Громадська с/рада | 0,1 тис. т | 3,24 | 1994 | 0,4 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Дашківці | Дашковецька с/рада | Дашковецька с/рада | 0,00 тис. т | 1 | 2003 | 0,8 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Дяківці | Дяківецька с/ рада | Дяківецька с/ рада | 0,1 тис. т | 2 | 2003 | 0,6 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Журавне | Журавненська с/ рада | Журавненська с/ рада | 0,02 тис. т | 1 | 2003 | 0,9 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Олександрівка | Журавненська с/ рада | Журавненська с/ рада | 0,02 тис. т | 0,6 | 2003 | 0,9 тис.м³/рік | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Трибухи | Івчанська с/ рада | Івчанська с/ рада | 0,015 тис. т | 0,5 | 2003 | 0,8 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Івча | Івчанська с/ рада | Івчанська с/ рада | 0,012 тис. т | 1 | 2003 | 0,8 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кожухів | Кожухівська с/ рада | Кожухівська с/ рада | 0,075 тис. т | 0,3 | 2003 | 0,5 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Літинка | Літинецька с/ рада | Літинецька с/ рада | 0,05 тис. т | 3,9 | 2003 | 0,3 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | Сел. Літин | КП «Комунсервіс» | КП «Комунсервіс» | 140,0 тис. т | 2 | 1964 | 3,7 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Микулинці | Микулинецька с/ рада | Микулинецька с/ рада | 0,005 тис. т | 0,5 | 2003 | 0,5 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Осолинка | Осолинська с/ рада | Осолинська с/ рада | 0,025 тис. т | 0,3 | 2000 | 0,5 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Кам'янка | Осолинська с/ рада | Осолинська с/ рада |  | 0,9 | 2000 | 0,5 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Миколаївка | Осолинська с/ рада | Осолинська с/ рада | 0,02 тис. т | 0,1 | 2000 | 0,5 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Сосни | Соснівська с/ рада | Соснівська с/ рада | 0,03 тис. т | 1,9 | 2000 | 1,3 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Уладівка | Уладівська с/р | Уладівська с/р | 0,9 тис. т | 1,5 | 1961 | 2,0 тис.м³/рік | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Шевченково | Шевченківська с/р | Шевченківська с/р | 0,003 тис. т | 0,5 | 2003 | 0,2 тис.м³/рік | Так |  |
| Могилів-Подільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | Територія Кукавської сільської ради, урвище «Яришівська долина» | Сільська рада | Сільська рада | 21,0 тис.т | 1 | 2001 | 0,008 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Кремінської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 120,0 тис.т | 0,6 | 2001 | 0,002 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Кричанівської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 3,0 тис. т | 0,15 | 2001 | 0,001 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Кричанівської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 10,0 тис.т | 0,5 | 2001 | 0,001 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Серебринецької сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,165 тис.т | 0,05 | 2002 | 0,003 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Козлівськоїх сільської ради, урочище | Сільська рада | Сільська рада | 200,0 тис.т | 1 | 2002 | 0,003 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Козлівськоїх сільської ради, урочище «Темник» | Сільська рада | Сільська рада | 200,0 тис.т | 1 | 2002 | 0,005 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Козлівськоїх сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 100,0 тис.т | 0,5 | 2002 | 0,002 | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | Територія Ярузької сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,72 тис.т | 0,8 | 2002 | 0,002 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Яришівської ради, Могилів- Подільський район | Сільська рада | Сільська рада | 0,81 тис.т | 1 | 2002 | 0,003 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Хоньківцької сільської ради, урочище «Буркавка» | Сільська рада | Сільська рада | 120,0 тис.т | 0,6 | 2001 | 0,001 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Тропівської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 140,0 тис.т | 0,7 | 2002 | 0,003 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Сугаківської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,105 тис.т | - | 2003 | 0,005 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Сугаківської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,0 84 тис.т | - | 2003 | 0,006 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Сугаківської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,168 тис. т | - | 2003 | 0,005 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Сугаківської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0, 126 тис.т | - | 2003 | 0,005 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Суботівкої сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,05 тис.т | 0,5 | 1998 | 0,005 | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | Територія Суботівкої сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,055 тис.т | 0,5 | 1998 | 0,005 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Слобода-Яришівської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 140,0 тис.т | 0,9 | 2001 | 0,008 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Слобода-Яришівської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,275 тис.т | 0,5 | 2001 | 0,005 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Слідянської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 18,0 тис.т | 0,8 | 2002 | 0,004 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Ткриторія Сказинцької сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 180,0 тис.м ³ | 0,9 | 2001 | 0,0045 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Пилипівської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,02 тис.т | 0,3 | 2000 | 0,001 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Пилипівської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,03 тис.т | 0,3 | 2003 | 0,001 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Мервенцької сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,049 тис.т | 0,3 | 2000 | 0,002 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Конівської сільської ради, с.Садова, урвище «Вовків яр» | Сільська рада | Сільська рада | 0,047 тис.т | 0,3 | 2003 | 0,0045 | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | Територія Карпівської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,2 тис.т | 0,6 | 2001 | 0,005 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Жеребилівської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,26 тис.т | 0,2 | 2000 | 0,005 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Жеребилівської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,63 тис.т | 0,5 | 2000 | 0,003 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Грушанської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 100,0 тис.т | 0,5 | 2002 | 0,01 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Грушанської сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 100,0 тис.т | 0,5 | 2002 | 0,005 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Бронницької сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,13 тис.т | 0,5 | 2003 | 0,002 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Бернашівської сільської ради, урочище «Загіря» | Сільська рада | Сільська рада | 0,25 тис.т | 0,04 | 2003 | 0,005 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Ведичанської селищної ради | Селищна рада | Селищна рада | 2,0 тис.т | - | - | - | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Ведичанської селищної ради | Селищна рада | Селищна рада | 0,150 тис.т | 2,5 | 1995 | - | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | Територія Бандашівкої сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,25 тис.т | 0,9 | 2003 | 0,006 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Озаринцької сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,056 тис.т | 0,8 | 2003 | 0,003 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Територія Озаринцької сільської ради | Сільська рада | Сільська рада | 0,056 тис.т | 0,8 | 2003 | 0,003 | Так |  |
|  | Могилів-Подільське міське сміттєзвалище | На землі Серебрійської сільської ради | Управління ЖКГ Могилів-Подільської м.р. | Управління ЖКГ Могилів-Подільської м.р. | 1718 тис.т | 14 | 1991р. | 29,8 | Ні |  |
| Мурованокуриловецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Бахтин | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1997 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Вербовець | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1997 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.В.Ольчедаїв | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,6 | 1997 | 0,05 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Галайківці | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1997 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Дерешова | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1997 | 0,03 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | С.Долиняни | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,6 | 1998 | 0,02 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Жван | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1999 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Конищів | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,72 | 1997 | 0,04 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Котюжани | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,4 | 1997 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Курашівці | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1997 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Лучинчик | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,45 | 1999 | 0,04 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Лучинець | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,6 | 1997 | 0,04 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Михайлівці | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1998 | 0,05 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Наддністрянське | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1999 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Немерче | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1997 | 0,05 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Обухів | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,4 | 1997 | 0,04 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Петримани | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1997 | 0,04 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Плоске | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,4 | 1997 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Попелюхи | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1998 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Роздолівка | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1998 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Снітків | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1997 | 0,03 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | С.Степанки | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,65 | 1997 | 0,04 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Рівне | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1998 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Сел Муровані Курилівці | С/р | С/рада | 20 тис.т | 4 | 1985 | 3,4 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | C.Горай | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1997 | 0,04 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Виноградне | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1997 | 0,04 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Перикоринці | С/р | С/рада | 2 тис.т | 0,5 | 1997 | 0,04 | Ні |  |
| Немирівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сміттєзвалище | М. Немирів | Немирівська міська рада | Немирівська міська рада | 97 тис.т | 2,8 | 1974 | 6 | Так |  |
|  | Сміттєзвалище | Сел Брацлав | Брацлавська селищна рада | Брацлавська селищна рада | - | 2 | 1998 | 0,5 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | Сел Ситківці | Ситковецька селична рада | Ситковецька селична рада | - | 2 | 2001 | 0,2 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Байраківка | Байраківська сільська рада | Байраківська сільська рада | - | 1,5 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Боблів | Боблівська сільська рада | Боблівська сільська рада | - | 1 | 2001 | 0,1 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | С. Бондурівка | Бондурівська сільська рада | Бондурівська сільська рада | - | 0,6 | 1999 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Бугаків | Бугаківська сільська рада | Бугаківська сільська рада | - | 0,4 | 2001 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Велика Бушинка | Великобушинецька сільська рада | Великобушинецька сільська рада | - | 1 | 1994 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Вишківці | Вишковецька сільська рада | Вишковецька сільська рада | - | 2 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Забужжя | Вишковецька сільська рада | Вишковецька сільська рада | - | 1 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Вища Кропивна | Вищекропивнянська сільська рада | Вищекропивнянська сільська рада | - | 0,7 | 1998 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Вовчок | Вовчоцька сільська рада | Вовчоцька сільська рада | - | 1 | 2002 | 0,2 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Воловодівка | Воловодівська сільська рада | Воловодівська сільська рада | - | 0,5 | 1995 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Воробіївка | Воробіївська сільська рада | Воробіївська сільська рада | - | 1 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Грабівці | Грабовецька сільська рада | Грабовецька сільська рада | - | 2 | 1996 | 0,2 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | С. Гриненки | Гриненківська сільська рада | Гриненківська сільська рада | - | 0,5 | 1999 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Джуринці | Джуринецька сільська рада | Джуринецька сільська рада | - | 1 | 2002 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Заруденці | Зарудинецька сільська рада | Зарудинецька сільська рада | - | 1 | 1990 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Йосипенки | Йосипенківська сільська рада | Йосипенківська сільська рада | - | 1 | 1990 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Зяньківці | Зяньковецька сільська рада | Зяньковецька сільська рада | - | 2 | 2000 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Кірово | Кіровська сільська рада | Кіровська сільська рада | - | 0,5 | 2000 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Ковалівка | Ковалівська сільська рада | Ковалівська сільська рада | - | 1 | 2000 | 0,3 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Потоки | Ковалівська сільська рада | Ковалівська сільська рада | - | 0,3 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Коржівка | Коржівська сільська рада | Коржівська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Криківці | Криковецька сільська рада | Криковецька сільська рада | - | 0,3 | 2003 | 0,1 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | С. Будки | Криковецька сільська рада | Криковецька сільська рада | - | 0,2 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Кудлаї | Кудлаївська сільська рада | Кудлаївська сільська рада | - | 0,8 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Марксово | Марксівська сільська рада | Марксівська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,2 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Медвежа | Медвежанська сільська рада | Медвежанська сільська рада | - | 0,5 | 1998 | 0,2 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Мельниківці | Мельниківська сільська рада | Мельниківська сільська рада | - | 1 | 2002 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Мухівці | Муховецька сільська рада | Муховецька сільська рада | - | 0,4 | 1993 | 0,2 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Новоселівка | Новоселівська сільська рада | Новоселівська сільська рада | - | 1 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Нові Обіходи | Новообиходівська сільська рада | Новообиходівська сільська рада | - | 2 | 1993 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Никифорівці | Никифорівецька сільська рада | Никифорівецька сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,1 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | С. Обідне | Обідненська сільська рада | Обідненська сільська рада | - | 1 | 1999 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Ометинці | Ометинцька сільська рада | Ометинцька сільська рада | - | 2 | 1997 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С.Райгород | Райгородська сільська рада | Райгородська сільська рада | - | 0,5 | 2001 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Рубань | Рубанська сільська рада | Рубанська сільська рада | - | 0,8 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Семенки | Семенська сільська рада | Семенська сільська рада | - | 2 | 2000 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Скрицьке | Скрицька сільська рада | Скрицька сільська рада | - | 0,5 | 1998 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Сокілець | Сокілецька сільська рада | Сокілецька сільська рада | - | 0,5 | 1998 | 0,2 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Сподахи | Сподашанська сільська рада | Сподашанська сільська рада | - | 0,3 | 1995 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Стрільченці | Стрільченцька сільська рада | Стрільченцька сільська рада | - | 1 | 1999 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Чуків | Чуківська сільська рада | Чуківська сільська рада | - | 1 | 1999 | 0,3 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | С. Остапківці | Чуківська сільська рада | Чуківська сільська рада | - | 0,5 | 1999 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Юрківці | Юрковецька сільська рада | Юрковецька сільська рада | - | 1 | 1998 | 0,2 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Язвенки | Язвинківська сільська рада | Язвинківська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Гунька | Язвинківська сільська рада | Язвинківська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | С. Супрунівка | Язвинківська сільська рада | Язвинківська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,1 | Ні |  |
| Оратівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звалище твердих промислових відходів | Сел. Оратів, 3 км на Черкаси | Оратівська селищна рада | КП «Оратівкомунсервіс» сел Оратів | 20 тис. т | 1,5 | 1988 | 0,4 | Ні |  |
|  | Звалище твердих побутових відходів | С.Балабаівка | Балабанівська сільська рада | Балабанівська сільська рада | 20 тис. т | 1,5 | 1995 | 0,1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Велика Ростівка | Великоростівська сільська рада | Великоростівська сільська рада | 2,8 тис. т | 0,5 | 2000 | 0,07 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С.Животівка | Животівська сільська рада | Животівська сільська рада | 3,5 тис. т | 1 | 2000 | 0,06 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Заруддя | Заруддянська сільська рада | Заруддянська сільська рада | 3,1 тис. т | 0,9 | 2004 | 0,05 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кожанка | Кожанська сільська рада | Кожанська сільська рада | 2,7 тис. т | 0,7 | 2001 | 0,03 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Кошлани | Кошланівська сільська рада | Кошланівська сільська рада | 4 тис. т | 1 | 2000 | 0,05 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Лопатинка | Лопатинська сільська рада | Лопатинська сільська рада | 3,8 тис. т | 1 | 2000 | 0,04 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Медівка | Медівська сільська рада | Медівська сільська рада | 4,2 тис. т | 0,5 | 2002 | 0,04 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Новоживотів | Новоживотівська сільська рада | Новоживотівська сільська рада | 15 тис. т | 1,3 | 2002 | 0,2 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Оратів | Оратівська сільська рада | Оратівська сільська рада | 4,8 тис. т | 0,5 | 2002 | 0,03 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Осична | Осичнянська сільська рада | Осичнянська сільська рада | 3,4 тис. т | 1,2 | 2003 | 0,03 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Очитків | Очитківська сільська рада | Очитківська сільська рада | 3,6 тис. т | 1 | 2004 | 0,02 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С.Підвисоке | Підвисоцька сільська рада | Підвисоцька сільська рада | 3 тис. т | 1 | 2000 | 0,04 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Рожична | Рожичнянська сільська рада | Рожичнянська сільська рада | 4,1 тис. т | 1,3 | 2000 | 0,04 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Сабарівка | Сабарівська сільська рада | Сабарівська сільська рада | 4 тис. т | 0,5 | 2000 | 0,05 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Скала | Скальська сільська рада | Скальська сільська рада | 3,9 тис. т | 1,5 | 1997 | 0,06 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Скоморошки | Скоморошківська сільська рада | Скоморошківська сільська рада | 16 тис. т | 1,6 | 2001 | 0,4 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Сологубівка | Сологубівська сільська рада | Сологубівська сільська рада | 3,6 тис. т | 1 | 2000 | 0,08 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Стрижаків | Стрижаківська сільська рада | Стрижаківська сільська рада | 4 тис. т | 0,5 | 1990 | 0,03 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Угарів | Угарівська сільська рада | Угарівська сільська рада | 4,4 тис. т | 1,2 | 2002 | 0,05 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Фронтівка | Фронтівська сільська рада | Фронтівська сільська рада | 3,8 тис. т | 0,8 | 2000 | 0,03 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Чагів | Чагівська сільська рада | Чагівська сільська рада | 13 тис. т | 1,6 | 2002 | 0,2 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С.Чернявка | Чернявська сільська рада | Чернявська сільська рада | 4 тис. т | 1 | 2000 | 0,03 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Човновиця | Човновицька сільська рада | Човновицька сільська рада | 3,4 тис. т | 0,6 | 2000 | 0,02 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Юшківці | Юшківецька сільська рада | Юшківецька сільська рада | 4,1 тис. т | 0,7 | 1996 | 0,03 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Яблуновиця | Яблуновицька сільська рада | Яблуновицька сільська рада | 3,4 тис. т | 0,05 | 2001 | 0,02 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Яимівка | Якимівська сільська рада | Якимівська сільська рада | 14 тис. т | 1,7 | 2000 | 0,5 | Ні |  |
| Піщанський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Центральна, 85 | Селищна рада | Селищна рада | 84,0/200,0 | 4 | 2013 | 5,1 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул Подільська, 119 | Селищна рада | Селищна рада | 15/100 | 1 | 2003 | 3 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Коцюбинського, 1 | Сільська рада | Сільська рада | 24/70 | 0,3 | 2012 | 2,1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Центральна, 45 | Сільська рада | Сільська рада | 18/75 | 0,5 | 2013 | 1,9 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Центральна, 10 | Сільська рада | Сільська рада | 8,0/65 | 0,5 | 2012 | 1,8 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Центральна, 64 | Сільська рада | Сільська рада | 11,0/100 | 1,5 | 2013 | 2,2 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Шевченка | Сільська рада | Сільська рада | 51/150 | 3,5 | 2013 | 1,9 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Центральна, 39 | Сільська рада | Сільська рада | 12/100 | 2 | 2013 | 1,7 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Центральна, 7 | Сільська рада | Сільська рада | 15/100 | 2,4 | 2013 | 2,7 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Миру, 31 | Сільська рада | Сільська рада | 13/100 | 2 | 2013 | 1,9 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Соботна, 32 | Сільська рада | Сільська рада | 51/100 | 1 | 2013 | 4,1 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Шкільна, 1 | Сільська рада | Сільська рада | 12,0/80 | 0,8 | 2013 | 1,8 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Шкільна, 1 | Сільська рада | Сільська рада | 30/120 | 1 | 2013 | 2,6 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Вул. Чкалова | Сільська рада | Сільська рада | 15/60 | 0,5 | 2013 | 1,6 | Ні |  |
| Погребищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звалище ТПВ | Східна частина, 0,4 від міста | КП «Погребищекомунсервіс» | КП «Погребищекомунсервіс» | 32 тис. т | 4 | 1965 | 9,6 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Південна частина | Адамівська сільська рада | Адамівська сільська рада | 0,280 тис. т | 0,3 | 2003 | 0,06 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Західна околиця | Андрушівська сільська рада | Андрушівська сільська рада | 0,058 тис. т | 0,1 | 2001 | 0,05 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | Північно-східна околиця | Бабинецька сільська рада | Бабинецька сільська рада | 0,174 тис. т | 1,3 | 2002 | 0,09 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | - | Білашківська сільська рада | Білашківська сільська рада | 0,01 тис. т | 0,5 | 2002 | 0,03 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | - | Борщагівська сільська рада | Борщагівська сільська рада | 0,06 тис. т | 0,85 | 1999 | 0,3 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | - | Гопчицька сільська рада | Гопчицька сільська рада | 1,8 тис. т | 0,6 | 1990 | 1,2 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | 3 км від села | Дзюнківська сільська рада | Дзюнківська сільська рада | 0,09 тис. т | 1,5 | 1986 | 1,09 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Північно-західна окоиця | Довгалівська сільська рада | Довгалівська сільська рада | 0,038 тис. т | 0,5 | 1993 | 1,08 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | 0,4 км від села | Збаржівська сільська рада | Збаржівська сільська рада | 0,092 тис. т | 0,9 | 2001 | 0,9 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | 0,5 км від села | Левківська сільська рада | Левківська сільська рада | 0,01 тис. т | 0,3 | 2003 | 0,8 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | 3 км від села | Мончинська сільська рада | Мончинська сільська рада | 0,025 тис. т | 0,25 | 2011 | 1,05 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | - | Морозівська сільська рада | Морозівська сільська рада | 0,076 тис. т | 0,3 | 1993 | 1,09 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | 0,3 км від села | Новофастівська сільська рада | Новофастівська сільська рада | 1,124 тис. т | 0,2 | 2005 | 2,5 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | 0,5 км від села | Очеретянська сільська рада | Очеретянська сільська рада | 0,148 тис. т | 1,1 | 2003 | 1,06 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | 0,2 ем від села | Павлівська сільська рада | Павлівська сільська рада | 0,037 тис. т | 0,23 | 2006 | 1,07 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | - | Педосівська сільська рада | Педосівська сільська рада | 0,962 тис. т | 1,25 | 2002 | 0,8 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Північна околиця | Плисківська сільська рада | Плисківська сільська рада | 0,09 тис. т | 1,3 | 2001 | 1,9 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | - | Розкопанська сільська рада | Розкопанська сільська рада | 0,018 тис. т | 0,5 | 2003 | 1,02 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | - | Саражинецька сільська рада | Саражинецька сільська рада | 182,4 тис. т | 0,8 | 2011 | 1,03 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | 0,5 км від села | Сніжнянська сільська рада | Сніжнянська сільська рада | 0,023 тис. т | 1,8 | 2003 | 0,9 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Стара пісочня | Спичинецька сільська рада | Спичинецька сільська рада | 0,04 тис. т | 1,2 | 2003 | 1,08 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Північна околиця | Станилівська сільська рада | Станилівська сільська рада | 0,430 тис. т | 1,6 | 2000 | 1,06 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | 4 км. Від села | Старостинецька сільська рада | Старостинецька сільська рада | 0,056 тис. т | 1,3 | 2013 | 0,9 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | За межами села | Чапаєвська сільська рада | Чапаєвська сільська рада | 0,032 тис. т | 0,6 | 2008 | 0,05 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | 0,5 км від села | Черемошанська сільська рада | Черемошанська сільська рада | 0,22 тис. т | 0,5 | 2003 | 1,08 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Ур.Зелена | Ширмівська сільська рада | Ширмівська сільська рада | 0,029 тис. т | 0,5 | 2003 | 1,06 | Ні |  |
| Теплицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звалище ТПВ | Сел. Теплик, 1,8 км | КП «Теплик-Комунсервіс-Т» | КП «Теплик-Комунсервіс-Т» | 15,8 тис.т | 1,8 | 1973 | 1,8 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. В. Мочулка, 0,5 км, | Великомочульська с/р | Великомочульська с/р | 0,02 тис.т | 0,5 | 2000 | - | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Мала 1 км | Маломочульська с/р | Маломочульська с/р | 0,02 тис.т | 0,5 | 2000 | 0,007 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Мишарівка, 1,5 км | Маломочульська с/р | Маломочульська с/р | 0,02 тис.т | 0,1 | 2000 | 0,003 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Бджільна, 0,3 км | Бджільнянська с/р | Бджільнянська с/р | 0,005 тис.т | 0,4 | 1999 | 0,002 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Пологи, 0,8 км | Пологівська с/р | Пологівська с/р | 0,008 тис.т | 0,4 | 1999 | 0,004 | Так |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Петрашівка, 1 км | Петрашівська с/р | Петрашівська с/р | 0,01 тис.т | 1 | 1999 | 0,008 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Веселівка, 0,5 км | Веселівська с/р | Веселівська с/р | 0,012 тис.т | 2,3 | 2002 | 0,002 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Степанівка, 6 км | Степанівська с/р | Степанівська с/р | 0,02 тис.т | 0,1 | 2000 | 0,003 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Саша, 0,8 км | Сашанська с/р | Сашанська с/р | 0,02 тис.т | 0,4 | 1989 | 0,005 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Росоша, 2 км | Росошанська с\р | Росошанська с\р | 0,003 тис.т | 1 | 1999 | 0,001 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Орлівка, 0,3 км | Орлівська с/р | Орлівська с/р | 0,02 тис.т | 0,5 | 2000 | 0,004 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кивачівка, 1 км | Кивачівська с/р | Кивачівська с/р | 0,02 тис.т | 0,5 | 2001 | 0,002 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Брідок, 1 км | Брідоцька с/р | Брідоцька с/р | 0,01 тис.т | 0,1 | 2003 | 0,003 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Погоріла, 0.13 км | Погоріла с/р | Погоріла с/р | 0,07 тис.т | 1 | 2000 | 0,001 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Комарівка | Комарівська с/р | Комарівська с/р | 0,008 тис.т | 2,3 | 1990 | 0,023 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Метанівка, 0.3 км | Метанівська с/р | Метанівська с/р | 0,02 тис.т | 0,5 | 2000 | 0,002 | Так |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Побірка, 0,6 км | Побірська с/р | Побірська с/р | 0,007 тис.т | 1,5 | 1998 | 0,004 | Так |  |
| Тиврівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полігон ТПВ сел Тиврів | сел. Тиврів, за межами населеного пункту | Тиврівська селищна рада | Тиврівська селищна рада | 10,0 тис. т | 1 | 2001 | 0,5 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Полігон ТПВ сел Сутиски | сел Сутиски, вул. Вінницька | КП «Комунсервіс» | КП «Комунсервіс» | 12,5 тис. т | 3,9988 | 2013 | 1,6 | Ні |  |
|  | Полігон ТПВ м. Гнівань | м.Гнівань, за межами населеного пункту | КП «Гніваньводопостач» | КП «Гніваньводопостач» | 2013,6 тис. т | 1,9 | 2003 | 22 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище с. Бушинка | с.Бушинка, за межами населеного пункту | Бушинська сільська рада | Бушинська сільська рада | - | 0,5 | - | 0 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище с.Велика Вулига | с. Велика Вулига, за межами населеного пункту | Великовулизька сільська рада | Великовулизька сільська рада | - | 0,24 | - | 0 | Ні |  |
|  | Полігон ТПВ с.Гришівці | с. Гришівці за межами населеного пункту (глиняний кар’єр) | Гришовецька сільська рада | Гришовецька сільська рада | 8 тис. м3 | 0,5 | 2003 | 0,05 | Ні |  |
|  | Полігон ТПВ с. Жахнівка | с. Жахнівка,за межами населеного пункту | Жахнівська сільська рада | Жахнівська сільська рада | 45 тис. т | 0,7 | 2003 | 3 | Ні |  |
|  | Полігон ТПВ с. Івонівці | с. Івонівці, за межами населеного пункту | Жахнівська сільська рада | Жахнівська сільська рада | 30 тис. т | 0,6 | 2003 | 2 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище с. Краснянка | с.Краснянка, за межами населеного пункту | Краснянська сільська рада | Краснянська сільська рада | 1 тис. т | 0,3 | 2003 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище с. Марківка | С. Марківка, за межами населеного пункту | Марківська сільська рада | Марківська сільська рада | - | 0,3 | - | 0 | Ні |  |
|  | Полігон ТПВ с.Пилява | с.Пилява, за межами населеного пункту | Пилявська сільська рада | Пилявська сільська рада | 2 тис. м³ | 0,3 | 1998 | 0,1 тис. м³/рік | Ні |  |
|  | Полігон ТПВ с.Рахни-Польові | с.Рахни-Польові, за межами населеного пункту | Рахно-Полівська сільська рада | Рахно-Полівська сільська рада | 0,06 тис.т. | 0,5 | 2003 | 0,003 | Так |  |
|  | Полігон ТПВ с. Селище | с. Селище, за межами населеного пункту | Селищенська сільська рада | Селищенська сільська рада | 60,0 тис.м³ | 1,7 | 2000 | 0,29 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище с. Сліди | с. Сліди, за межами населеного пункту | Слідянська сільська рада | Слідянська сільська рада | - | 0,3 | - | 0 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище с. Сліди | с. Черемошне, за межами населеного пункту (пісчаний кар’єр) | Черемошенська сільська рада | Черемошенська сільська рада | - | 0,8 | - | 0 | Ні |  |
|  | Полігон ТПВ с.Шендерів | с. Шендерів, за межами населеного пункту | Шендерівська сільська рада | Шендерівська сільська рада | 0,05 тис.т | 0,5 | 2002 | 0,02 | Ні |  |
|  | Полігон ТПВ с. Яришівка | с.Яришівка, за межами населеного пункту | Яришівська сільська рада | Яришівська сільська рада | 8,5 тис. м³ | 1 | 2003 | 0,34 тис. м³ | Так |  |
| Томашпільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Антонівка | Сільський голова | Сільська рада | - | - | - | 0,096 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. В.Русава | Сільський голова | Сільська рада | - | 2 | 1990 | 0,025 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Вербова | Сільська рада | Сільська рада | 3 тис.т | 0,4 | 2003 | 0,0002 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Вила | Сільська рада | Сільська рада | - | 1,3 | - | 0,0014 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Високе | Сільська рада | Сільська рада | - | 1,7 | 1999 | 0,0009 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Гнатків | Сільський голова | Сільська рада | - | 1,2 | - | 0,04 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Горишківка | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,40 | 1990 | 0,003 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Жолоби | Сільський голова | Сільська рада | - | 1,0 | 1999 | 0,00015 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Колоденка | Сільський голова | Сільська рада | - | - | - | 0,005 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Комаргород | Сільська рада | Сільська рада | 120 тис.т | 0,80 | 1985 | 0,009 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Кислицьке | Сільський голова | Сільська рада | - | 0,8 | 1990 | 0,04 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Липівка | Сільський голова | Сільська рада | - | 0,6 | 1993 | 0,005 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Антопіль | Марківська сільська рада | Марківська сільська рада | - | 0,20 | 1997 | 0,0010 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Марківка | Марківська сільська рада | Марківська сільська рада | - | 0,05 | 1997 | 0,0014 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Нетребівка | Сільський голова | Сільська рада | - | 1,0 | 1996 | 0,12 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Олександрівка | Сльський голова | Сільська рада | 500 тис.т | 1,0 | 2003 | 0,022 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Паланка | Сльський голова | Паланська сільська рада | 34.5 тис.т | 0,8 | 1991 | 0,0066 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Вапнярки | Сльський голова | Паланська сільська рада | 25 тис.т | 0,7 | 1990 | 0,0003 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Пеньківка | Сільський голова | Сільська рада | - | 0,20 | 1989 | 0,022 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. П.Борівські | Сільський голова | Сільська рада | - | 1,5 | 1997 | 0,02 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Рожнятівка | Сільський голова | Сільська рада | - | - | - | 0,002 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Стіна | Сільський голова | Сільська рада | - | - | - | 0,005 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Яланець | Сільський голова | Сільська рада | - | - | 1996 | 0,008 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Сел. Вапнярка | Начальник комбінату комунальних підприємств | Вапнярська селищна рад | 140 тис.т | - | 2003 | 1675 | Ні |  |
|  | Звалище ТПВ | Сел. Томашпіль | Начальник комунального підприємства | Томашпільська селищна рада | - | 3,08 | 1996 | 0,0010 | Ні |  |
| Тростянецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полігон ТПВ | М.Ладижин, 1,4 км | КП «Ладижинський комбінат комунальних підприємств» Ладижинської міської ради | КП «Ладижинський комбінат комунальних підприємств» Ладижинської міської ради | - | 3,669 | - | - | Ні |  |
|  | Сел.Тростянець | Тростянецька селищна рада | Тростянецька селещна рада | Тростянецька селещна рада | 3 тис.т | 3 | 30 | - | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | С.Олександрівка | Олександрівська сільська рада | Олександрівська сільська рада | Олександрівська сільська рада | 1,3 тис.т | 1,3 | 6,08 | - | Ні |  |
|  | С.Глибочок | Глибочанська сільська рада | Глибочанська сільська рада | Глибочанська сільська рада | 2 тис.т | 2 | 4,05 | - | Ні |  |
|  | С.Верхівка | Верхівська сільська рада | Верхівська сільська рада | Верхівська сільська рада | 0,8 тис.т | 0,8 | 0, 810 | - | Ні |  |
|  | С.Капустяни | Капустянська сільська рада | Капустянська сільська рада | Капустянська сільська рада | 3 тис.т | 3 | 13,5 | - | Ні |  |
|  | С.Торканівка | Торканівська сільська рада | Торканівська сільська рада | Торканівська сільська рада | 0,9 тис.т | 0,9 | 1,38 | - | Ні |  |
|  | С.Савинці | Савинецька сільська рада | Савинецька сільська рада | Савинецька сільська рада | 0,52 тис.т | 0,52 | 1,26 | - | Ні |  |
|  | С.Китайгород | Савинецька сільська рада | Савинецька сільська рада | Савинецька сільська рада | 0,4 тис.т | 0,4 | 0,94 | - | Ні |  |
|  | С.Летківка | Летківська сільська рада | Летківська сільська рада | Летківська сільська рада | 2 тис.т | 2 | 1,05 | - | Ні |  |
|  | С.Ілляшівка | Ілляшівська сільська рада | Ілляшівська сільська рада | Ілляшівська сільська рада | 2 тис.т | 2 | 1,96 | - | Ні |  |
|  | С.Четвертинівка | Чертинівська сільська рада | Чертинівська сільська рада | Чертинівська сільська рада | 1,5 тис.т | 1,5 | 3,28 | - | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | С.Ободівка | Ободівська сільська рада | Ободівська сільська рада | Ободівська сільська рада | 2 тис.т | 2 | 1,35 | - | Ні |  |
|  | С.Тростянчик | Тростянчицька сільська рада | Тростянчицька сільська рада | Тростянчицька сільська рада | 1 тис.т | 1 | 2,36 | - | Ні |  |
|  | С.Гордіївка | Гордіївська сільська рада | Гордіївська сільська рада | Гордіївська сільська рада | 1,5 тис.т | 1,5 | 2,93 | - | Ні |  |
|  | С.Демидівка | Демидівська сільська рада | Демидівська сільська рада | Демидівська сільська рада | 2 тис.т | 2 | 0,5 | - | Ні |  |
|  | С.Н.Ободівка | Н.Ободівська сільська рада | Н.Ободівська сільська рада | Н.Ободівська сільська рада | 1 тис.т | 1 | 4,1 | - | Ні |  |
|  | С. М.Стратіївка | Н.Ободівська сільська рада | Н.Ободівська сільська рада | Н.Ободівська сільська рада | 1 тис.т | 1 | 2,78 | - | Ні |  |
|  | С.Оляниця | Оляницька сільська рада | Оляницька сільська рада | Оляницька сільська рада | 1,34 тис.т | 1,34 | 7,15 | - | Ні |  |
|  | С. Цибулівка | Цибулівська сільська рада | Цибулівська сільська рада | Цибулівська сільська рада | 2 тис.т | 2 | 2,43 | - | Ні |  |
|  | С. Цибулівка | Цибулівська сільська рада | Цибулівська сільська рада | Цибулівська сільська рада | 1,5 тис.т | 1,5 | 0,99 | - | Ні |  |
| Тульчинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Полігон по складуванню ТПВ | С.Суворовське | Тульчинська міська ОТГ | Тульчинське КП «Тульчинкомунсервіс | 346,57 тис.м.куб | 2 | 1990 | 21,66 тис.м.куб/рік | Реалізовано рекультивацію частини полігону |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Кирнасівка | Кирнасівська селищна рада | Кирнасівська селищна рада | - | 1 | 1998 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | Сел.Шпиків | Шпиківська селищна рада | Шпиківська селищна рада | - | 1,2 | 2002 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Білоусівка | Білоусівська сільська рада | Білоусівська сільська рада | - | 0,4 | 1997 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Богданівка | Богданівська сільська рада | Богданівська сільська рада | - | 0,5 | 1998 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Бортники | Бортницька сільська рада | Бортницька сільська рада | - | 0,9 | 1998 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Ганнопіль | Ганнопільська сільська рада | Ганнопільська сільська рада | - | 0,6 | 1997 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Дранка | Дранська сільська рада | Дранська сільська рада | - | 2 | 1997 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Одая | Дранська сільська рада | Дранська сільська рада | - | 2 | 1997 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Маяки | Журавлівська сільська рада | Журавлівська сільська рада | - | 0,5 | 1997 | - | - |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С.Заозерне | Заозерненська сільська рада | Заозерненська сільська рада | - | 0,5 | 1997 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Зарічне | Зарічненська сільська рада | Зарічненська сільська рада | - | 0,8 | 1996 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Кинашів | Кинашівська сільська рада | Кинашівська сільська рада | - | 0,25 | - | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Нестерварка | Кинашівська сільська рада | Кинашівська сільська рада | - | 0,3 | - | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Копіївка | Копіївська сільська рада | Копіївська сільська рада | - | 0,5 | 2005 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Клебань | Клебанська сільська рада | Клебанська сільська рада | 0,500 тис. т | 0,1 | 1997 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Крищинці | Крищинецька сільська рада | Крищинецька сільська рада | - |  | - | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Левківці | Левківська сільська рада | Левківська сільська рада | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Михайлівка | Михайлівська сільська рада | Михайлівська сільська рада | - | 0,6 | 2003 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Печера | Печерська сільська рада | Печерська сільська рада | - | 1,8 | 2003 | - | - |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С.Даньківка | Печерська сільська рада | Печерська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Петрашівка | Печерська сільська рада | Печерська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Сільниця | Сільницька сільська рада | Сільницька сільська рада | - | 0,7 | 2003 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Тарасівка | Тарасівська сільська рада | Тарасівська сільська рада | - | 0,5 | 1997 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Тиманівка | Тиманівська сільська рада | Тиманівська сільська рада | - | 0,25 | 1998 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Торків | Торківська сільська рада | Торківська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Холодівка | Холодівська сільська рада | Холодівська сільська рада | 45 тис. т | 0,2 | 1997 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Шура-Копіївська | Шуро-Копіївська сільська рада | Шуро-Копіївська сільська рада | - | 0,6 | 1999 | - | - |  |
|  | Звалище ТПВ | С.Юрківка | Юрківська сільська рада | Юрківська сільська рада | - | 1,5 | 1998 | - | - |  |
| Чечельницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | Сел.Чечельник | Чечельницька селищна рада | КП»Чечельник-комунсервіс» | - | 3 | 2003 | 1,17 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Білий Камінь | Білокамінська сільська рада | Білокамінська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 1,9 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Любомирка | Любомирська сільська рада | Любомирська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,58 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Вербка | Вербська сільська рада | Вербська сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,3 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Ольгопіль | Ольгопільська сільська рада | Ольгопільська сільська рада | - | 1,6 | 2003 | 0,026 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Берізки | Берізецька сільська рада | Берізецька сільська рада | - | 0,5 | 2003 | 0,3 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Попова Гребля | Поповогребельська сільська рада | Поповогребельська сільська рада | - | 0,6 | 2011 | 0,112 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Каташин | Каташинська сільська рада | Каташинська сільська рада | - | 0,5 | 1999 | 0,03 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Каташин | Каташинська сільська рада | Каташинська сільська рада | - | 0,4 | 1999 | 0,023 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Тартак | Тартацька сільська рада | Тартацька сільська рада | - | 0,1 | 1995 | 0,5 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | с.Луги | Лузська сільська рада | Лузська сільська рада | - | 0,5 | 2009 | 0,168 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Бритавка | Бритавська сільська рада | Бритавська сільська рада | - | 0,3 | 2003 | 0,9 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Бондурівка | Бондурівська сільська рада | Бондурівська сільська рада | - | 4 | 2003 | 0,108 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Бондурівка | Бондурівська сільська рада | Бондурівська сільська рада | - | 3 | 2003 | 0,001 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Куренівка | Куренівська сільська рада | Куренівська сільська рада | - | 0,3 | 2012 | 0,04 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Демівка | Демівська сільська рада | Демівська сільська рада | - | 1,5 | 1979 | 2,45 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Рогізка | Рогізківська сільська рада | Рогізківська сільська рада | - | 1,5 | 1990 | 0,025 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Стратіївка | Стратіїська сільська рада | Стратіїська сільська рада | - | 1,5 | 2003 | 0,012 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | с.Червона Гребля | Червоногребельська сільська рада | Червоногребельська сільська рада | - | 1 | 2003 | - | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Чернівецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Березівська ср | Березівська ср | - | 1,4 | - | 0,4 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Бабчинецька ср | Бабчинецька ср | - | 1,8 | - | 0,3 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Борівська ср | Борівська ср | - | 2,1 | - | 1,1 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Білянська ср | Білянська ср | - | 1,7 | - | 0,4 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Володіївецька ср | Володіївецька ср | - | 1,5 | - | 0,8 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Вило-Ярузька ср | Вило-Ярузька ср | - | 1,4 | - | 1,2 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Гонтівська ср | Гонтівська ср | - | 1,7 | - | 0,8 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Лозівська ср | Лозівська ср | - | 1,6 | - | 0,4 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Мазурівська ср. | Мазурівська ср. | - | 2,2 | - | 1,3 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Моївська ср | Моївська ср | - | 1,8 | - | 0,8 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Саїнська ср | Саїнська ср | - | 1,2 | - | 0,4 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Сокільська ср | Сокільська ср | - | 1,8 | - | 0,6 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Шендерівська ср | Шендерівська ср | - | 1,1 | - | 0,4 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Чернівецька ср | Чернівецька ср | - | 2,4 | - | 1,5 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Борівська ср | Борівська ср | - | 1,3 | - | 0,7 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Борівська ср | Борівська ср | - | 1,4 | - | 0,8 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Мазурівська ср. | Мазурівська ср. | - | 1,2 | - | 0,6 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Мазурівська ср. | Мазурівська ср. | - | 0,9 | - | 0,7 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Мазурівська ср. | Мазурівська ср. | - | 1,4 | - | 1,2 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Мазурівська ср. | Мазурівська ср. | - | 0,8 | - | 0,9 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Бабчинецька ср | Бабчинецька ср | - | 1,4 | - | 0,7 | Ні |  |
|  |  | За межами нас пункту | Вило-Ярузька ср | Вило-Ярузька ср | - | 2,1 | - | 1,3 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Володіївецька ср | Володіївецька ср | - | 1,8 | - | 0,7 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | За межами нас пункту | Володіївецька ср | Володіївецька ср | - | 0,5 | - | - | Ні |  |
| Хмільницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Березна | Березнянська сільська рада | Березнянська сільська рада | 150 | 0,2 | 2001 | 22т. | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Малий Митник | Великомитницька сільська рада | Великомитницька сільська рада | 300 | 0,90 | 2003 | 30т | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Великий Острожок 1 | Великоострожоцька сільська рада | Великоострожоцька сільська рада | 200 | 0,64 | 2001 | 24т. | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Вишенька | Вишеньківська сільська рада | Вишеньківська сільська рада | 200 | 1 | 2003 | 33 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Голодьки | Голодьківська сільська рада | Голодьківська сільська рада | 150 | 1 | 2003 | 12 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище за межами с. Жданівка | Хмільницький р-н, с. Жданівка, вул. Зої Космодемянської, 8 | Жданівська сільська рада | Жданівська сільська рада | 500 | 1 | 2003 | 42 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Качанівка | Качанівська сільська рада | Качанівська сільська рада | 500 | 1 | 2003 | 21 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с.Кривошиї | Кривошиїнська сільська рада | Кривошиїнська сільська рада | 100 | 0,34 | 2001 | 10 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Колибабенці | Кривошиїнська сільська рада | Кривошиїнська сільська рада | 80 | 0,3 | 2001 | 10 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Крижанівка | Крижанівська сільська рада | Крижанівська сільська рада | 350 | 1 | 2012 | 12 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Осична | Крижанівська сільська рада | Крижанівська сільська рада | 350 | 1 | 2012 | 12 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Кропивна | Кропивнянська сільська рада | Кропивнянська сільська рада | 250 | 1 | 2003 | 22 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Клітенка | Кропивнянська сільська рада | Кропивнянська сільська рада | 250 | 0,8 | 2003 | 23 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Ступник | Кропивнянська сільська рада | Кропивнянська сільська рада | 250 | 0,6 | 2003 | 20 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с.Куманівці | Куманівецьк сільська рада | Куманівецьк сільська рада | 350 | 2 | 2011 | 30 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Кустівці | Кустовецька сільська рада | Кустовецька сільська рада | 200 | 1 | 2003 | 15 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Рогинці | Кустовецька сільська рада | Кустовецька сільська рада | 200 | 1 | 2003 | 15 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Лелітка | Лелітська сільська рада | Лелітська сільська рада | 200т | 0,25 | 2003 | 31 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Лип'ятин | Уланівська сільська рада | Уланівська сільська рада | 2500 | 3 | 1986 | 150 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Думенки | Лозівської сільської ради | Лозівської сільської ради | 300 | 1 | 2003 | 38 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Лозна | Лознянської сільської ради | Лознянської сільської ради | 180 | 0,40 | 2005 | 14 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Митинці | Маркушівська сільська рада | Маркушівська сільська рада | 100 | 0,30 | 2003 | 6 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Маркуші | Маркушівська сільська рада | Маркушівська сільська рада | 100 | 0,30 | 2003 | 6 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Мар'янівка | Мар’янівська сільська рада | Мар’янівська сільська рада | 300 | 1 | 2003 | 47 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Петриківці | Петриківська сільська рада | Петриківська сільська рада | 150 | 1 | 2003 | 25 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Подорожня | Петриківська сільська рада | Петриківська сільська рада | 150 | 1 | 2003 | 25 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Сміла | Петриківська сільська рада | Петриківська сільська рада | 150 | 1 | 2003 | 30 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Курилівка | Порицької сільської ради | Порицької сільської ради | 150 | 1 | 2003 | 35 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Зозулинці | Пустовійтівська сільська рада | Пустовійтівська сільська рада | 250 | 1,5 | 2000 | 10 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Пустовійти | Пустовійтівська сільська рада | Пустовійтівська сільська рада | 150 | 1 | 2000 | 10 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Чернятинці | Пустовійтівська сільська рада | Пустовійтівська сільська рада | 150 | 1 | 2000 | 10 | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Рибчинці | Рибчинецька сільська рада | Рибчинецька сільська рада | 200 | 0,60 | 2003 | 29 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Сальниця | Сальницька сільська рада | Сальницька сільська рада | 300 | 1,51 | 2003 | 48 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Скаржинці | Скаржинецька сільська рада | Скаржинецька сільська рада | 500 | 2,72 | 2001 | 28 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Соколова | КП «Хмільниккомунсервіс» | КП «Хмільниккомунсервіс» | - | - | - | 41 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Сьомаки | Сьомацька сільська рада | Сьомацька сільська рада | 250 | 0,5 | 2000 | 33 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Сулківка | Сулківська сільська рада | Сулківська сільська рада | 400 | 0,5 | 2003 | 15 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Терешпіль | Терешпільська сільська рада | Терешпільська сільська рада | 120 | 0,22 | 1997 | 37 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище | за межами с. Широка Гребля | Широкогребельська сільська рада | Широкогребельська сільська рада | 350 | 1 | 2003 | 21 | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище м.Хмільник | М. Хмільник, 1 км | Хмільницька міська рада | КП «Хмільниккомунсервіс» | - | 0,6 | 1968 | 7.5 | Так |  |
| Шаргродський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Голинчинці | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,8 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Деребчин | Сільська рада | Сільська рада | - | 2 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Джурин | Сільська рада | Сільська рада | - | 2,1 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Зведенівка | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Зведенівка | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Зведенівка | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,3 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Івашковецька с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Калитинка | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Калитинка | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,6 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Козлівка | Сільська рада | Сільська рада | - | 3 | 2003 рік | - | Ні |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Конатковецька с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,2 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Копистиринська с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 1,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Клекотинська с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 2 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Лозівська с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 1 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Мурафа | Сільська рада | Сільська рада | - | 4 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Довжок | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Михайлівка | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,8 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Носиківка, | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Пасинківська | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,8 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Пеньківка | Сільська рада | Сільська рада | - | 1 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Перепільчинці | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Писарівка. | Сільська рада | Сільська рада | - | 1 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Плебанівська с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,1 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Політанківська с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 1,2 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Руданське | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Рахни-Лісові | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,8 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Рахни-Лісові | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,8 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Садківці, | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,3 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | С. Слобода-Шаргородська | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Стрільницька с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 1,05 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Сапіжанська с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,4 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Федорівська с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 1 | 2003 рік | - | Ні |  |
| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Хоменківська с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 1 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Юліямпільська с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 0,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | Юхимівська с.р. | Сільська рада | Сільська рада | - | 2 | 2003 рік | - | Ні |  |
|  | Сміттєзвалище ТПВ | М. Шаргород | Сільська рада | Сільська рада | - | 3,5 | 2003 рік | - | Ні |  |
| Ямпільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Клембівка, 3км | Клембівська сільська рада | Клембівська сільська рада | - | 0,5 | 2004 | - | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Безводне, 2 км | Безводнівська сільська рада | Безводнівська сільська рада | - | 0,5 | 2004 | - | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Писарівка, 2 км | Писарівська сільська рада | Писарівська сільська рада | - | 0,34 | 2004 | - | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Дзигівка, 3 км | Дзигівська сільська рада | Дзигівська сільська рада | - | 0,8 | 2004 | - | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Ратуш, 5 км | Ратуська сільська рада | Ратуська сільська рада | - | 0,8 | 2004 | - | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Буша, 1 км | Бушанська сільська рада | Бушанська сільська рада | - | 1,8 | 2004 | - | 0 |  |
| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Пороги, 1.5 км | Порогівська сільська рада | Порогівська сільська рада | - | 0,6 | 2004 | - | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Довжок, 2 км | Довжоцька сільська рада | Довжоцька сільська рада | - | 0,6 | 2004 | - | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Качківка, 2 км | Качківська сільська рада | Качківська сільська рада | - | 0,3 | 2004 | - | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Велика-Кісниця, 3 км | Великокісницька сільська рада | Великокісницька сільська рада | - | 0,6 | 2004 | - | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Тростяцець 2 км | Тростянецька сільська рада | Тростянецька сільська рада | 0 | 0,8 | 2004 |  | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Русава, 2 км | Русавська сільська рада | Русавська сільська рада | 0 | 0,3 | 2004 |  | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Северинівка 0.9 км. | Северинівська сільська рада | Северинівська сільська рада | 0 | 1,6 | 2004 |  | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Михайлівка, 1 км | Михайлівська сільська рада | Михайлівська сільська рада | 0 | 1 | 2004 |  | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Петрашівка, 3 км | Петрашівська сільська рада | Петрашівська сільська рада | 0 | 0,5 | 2004 |  | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Цекинівка, 0,5 км | Цекинівська сільська рада | Цекинівська сільська рада | 0 | 1,5 | 2004 |  | 0 |  |

| Район | Назва полігону | Адреса фактичного розташування полігону | Назва та адреса власника полігону | Балансо-утримувач полігону | Проектна потужність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність полігону, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Звалище ТПВ | С. Слобода-Підлісівська, 2 км | Слободо- Підлісівська сільська рада | Слободо- Підлісівська сільська рада | 0 | 2 | 2004 |  | 0 |  |
|  | Звалище ТПВ | С. Біла, Гальжбіївська сільська рада | КП «Ямпільський райсільгоспкомунгосп» | КП «Ямпільський райсільгоспкомунгосп» | 0 | 3,2 | 2004 | 8,854; | 0 |  |

Джерело: інформація щодо полігонів/звалищ побутових відходів в Вінницькій області за даними Мінрегіону

# Додаток 22. Дані щодо забезпеченості субрегіонів місцями захоронення ТПВ

| Найменування районів, міст обласного значення | Кількість населення, осіб | Площа полігону / звалища | Введення в експлуатацію | Орієнтовна потужність полігону / звалища | Орієнтовний обсяг захоронення ТПВ (станом на 2019 р) | Обслуговування населених пунктів | Очікуваний обсяг захоронення ТПВ (розрахунковий) | Орієнтовний залишковий ресурс полігонів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усього | га | рік | м3 | тонн | тонн | поточне / перспективне | тонн/рік | років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Барський субрегіон | 51444 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Барська міська громада | 16697 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Бар | 16136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Широке | 114 | 1,36 | 2012 | 291551 | 174931 | 31568 | м. Бар, с. Балки, с. Чемериси-Барські, с. Йосипівка, с. Адамівка, с. Окладне | 5695 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  | Барський субрегіон | 15433 | 9 |
| Барський район | 34747 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балківська сільська рада | 2847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Балки | 1388 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Адамівка | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Йосипівці | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Окладне | 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чемериси-Барські | 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бершадський субрегіон | 57994 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Джулинська ОТГ | 5395 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Джулинка | 3118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чернятка | 1092 | 2,00 | 2003 | 80000 | 32000 | 3494 | с. Чернятка | 328 | 82 |
|  |  |  |  |  |  |  | Джулинська ОТГ | 1619 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бершадський регіон | 17398 | 2 |
| с. Хмарівка | 461 | 1,50 | 2003 | 60000 | 24000 | 1475 | с. Хмарівка, с. Джулинка | 1757 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | Джулинська ОТГ | 1619 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бершадський регіон | 17398 | 1 |
| Шляхівська ОТГ | 2706 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бершадський район | 49893 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Бершадь | 12795 | 5,03 | 2003 | 201260 | 120756 | 48059 | м.Бершадь | 3839 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бершадський район | 14968 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бершадський регіон | 17398 | 3 |
| с.Серединка | 755 | 0,80 | 2000 | 32000 | 12800 | 2901 | с.Серединка | 227 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бершадський район | 3839 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бершадський регіон | 17398 | 0 |
| Вінницький субрегіон | 453718 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| м. Вінниця | 371855 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вороновицька ОТГ | 7837 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вороновиця | 6564 | 2,00 | 2006 | 80000 | 32000 | 20376 | Вороновицька ОТГ | 2351 | рекультивований |
| Лука-Мелешківська ОТГ | 6980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Яришівка | 938 | 1,00 | 2003 | 40000 | 16000 | 3002 | с. Яришівка | 281 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  | Лука-Мелешківська ОТГ | 2094 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Вінницький регіон | 136115 | 0,08 |
| Сокиринецька ОТГ | 3607 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Якушинецька ОТГ | 9416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вінницький район | 54023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бохоники | 2071 | 2,00 | 1998 | 80000 | 32000 | 8698 | с. Бохоники | 621 | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  | Вінницький район | 16207 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Вінницький регіон | 136115 | 0,14 |
| с. Стадниця | 1340 | 13,80 | 1982 | 552000 | 496800 | 3617521 | м. Вінниця, Лука-Мелешківська ОТГ, Сокиринецька ОТГ, Якушинецька ОТГ, сел. Турбів Липовецького району, Сиваковецька сільська рада Липовецького району | 119455 | переповнений |
| Гайсинський субрегіон | 57540 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Краснопільська ОТГ | 4271 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кунківська ОТГ | 4402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гайсинський район | 48867 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Гайсин | 25672 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карбівка | 860 | 6,80 | 2002 | 100000 | 40000 | 2924 | с. Карбівка, м. Гайсин | 7960 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гайсинський район | 14660 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гайсинський регіон | 17262 | 2 |
| Жмеринський субрегіон | 66467 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| м. Жмеринка | 34537 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северинівська ОТГ | 3598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жмеринський район | 28332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел Браїлів | 4574 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Жуківці | 673 | 4,83 | 1940 | 193200 | 77280 | 611985 | м. Жмеринка | 10361 | переповнений |
| с.Станіславчик | 2215 | 2,60 | 2003 | 104000 | 41600 | 7088 | с.Станіславчик | 665 | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  | Жмеринський район | 8500 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Жмеринський регіон | 19940 | 2 |
| Іллінецький субрегіон | 36738 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Іллінецька ОТГ | 20236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Іллінці | 11270 | 2,20 | 1981 | 88000 | 52800 | 96059 | м. Іллінці | 3381 | переповнений |
| Дашівська ОТГ | 8415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дашів | 3989 | 4,00 | 2004 | 160000 | 64000 | 11967 | с. Дашів | 1197 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дашівська ОТГ | 2525 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | Іллінецький регіон | 11021 | 4 |
| Іллінецький район | 8087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калинівський субрегіон | 57409 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Калинівська міська громада | 20175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Калинівка | 18906 | 3,20 | 1970 | 128000 | 76800 | 207790 | м. Калинівка | 5672 | переповнений |
| Іванівська ОТГ | 7175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новогребельська ОТГ | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калинівський район | 28359 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Глинськ | 1255 | 2,50 | 2003 | 100000 | 40000 | 4016 | с. Глинськ | 377 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Калинівський район | 8508 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Калинівський регіон | 17223 | 2 |
| с. Уладівське | 730 | 2,00 | 2003 | 80000 | 32000 | 2423 | с. Уладівське | 219 | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | Калинівський район | 8508 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Калинівський регіон | 17223 | 2 |
| Козятинський субрегіон | 63931 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Глуховецька ОТГ | 5109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Глухівці | 3320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Козятин | 24455 | 4,52 | 1987 | 187600 | 112560 | 180618 | м. Козятин | 7337 | переповнений |
| Козятинський район | 34367 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дубові Махаринці | 516 | 2,80 | 2002 | 112000 | 44800 | 4383 | с.Дубові Махаринці, с.Блажіївка, с.Збараж | 387 | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  | Козятинський район | 10310 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Козятинський регіон | 19179 | 2 |
| сел. Бродецьке | 2210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крижопільський субрегіон | 33597 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Крижопільський район | 33597 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Крижопіль | 8788 | 1,96 | 2008 | 53645 | 32187 | 24497 | сел.Крижопіль , с.Голубече | 2968 | переповнений |
|  |  |  |  |  |  |  | Крижопільський регіон | 10079 | 0 |
| с. Вільшанка | 1265 | 2,00 | 2002 | 80000 | 32000 | 4301 | с.Вільшанка, с.Рудник, с.Файгород, с.Доярня | 380 | 67 |
| с.Рудник | 63 |  |  |  |  |  | Крижопільський регіон | 10079 | 3 |
| с.Файгород | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Доярня | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Голубече | 1104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ладижинська міська рада | 22682 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| м. Ладижин | 22682 | 3,67 | 1984 | 200000 | 120000 | 158774 | Ладижинська міська рада | 6805 | переповнений |
| Липовецький субрегіон | 37907 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Росошанська ОТГ | 3053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Староприлуцька ОТГ | 2857 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липовецький район | 31997 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Липовець | 8463 | 5,188 | 1976 | 207520 | 124512 | 72782 | м. Липовець | 2539 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Липовецький район | 9599 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Липовецький регіон | 11372 | 1 |
| сел. Турбів | 6326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Літинський субрегіон | 34905 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Літинський район | 34905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Літинська селищна рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел Літин | 6658 | 2,00 | 1960 | 270000 | 108000 | 122261 | сел Літин, с.Селище, c. Садове, с. Микулинці, c. Ріжок | 2878 | переповнений |
| c. Бруслинів | 789 | 2,00 | 2003 | 80000 | 32000 | 2525 | Бруслинів | 237 | 119 |
|  |  |  |  |  |  |  | Літинський регіон | 10472 | 3 |
| с.Громадське | 336 | 3,24 | 1994 | 129600 | 51840 | 1680 | с.Громадське | 101 | 489 |
|  |  |  |  |  |  |  | Літинський регіон | 10472 | 5 |
| Дяковецька с/р | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Дяківці | 1080 | 2,00 | 2003 | 80000 | 32000 | 3456 | Дяковецька с/р | 324 | не експлуатується |
|  |  |  |  |  |  |  | Літинський регіон | 10472 | 3 |
| с.Літинка | 604 | 3,90 | 2003 | 156000 | 62400 | 1933 | с.Літинка | 181 | 328 |
|  |  |  |  |  |  |  | Літинський регіон | 10472 | 6 |
| Могилів –Подільський субрегіон | 63629 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| м. Могилів –Подільський (міська рада) | 30982 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Могилів –Подільський | 30982 | 14,00 | 1991 | 560000 | 336000 | 213908 | м. Могилів –Подільський | 9295 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Могилів –Подільський регіон | 19089 | 4 |
| Могилів –Подільський район | 32647 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел Вендичани | 3793 | 6,00 | 2003 | 240000 | 96000 | 12138 | сел Вендичани | 1138 | рекультивовано |
|  |  | 4,00 | 2018 | 160000 | 64000 | 759 | сел Вендичани | 1138 | 68 |
|  |  |  |  |  |  |  | Могилів –Подільський район | 9794 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Могилів –Подільський регіон | 19089 | 3 |
| Мурованокурилов субрегіон | 24965 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Мурованокурилов район | 24965 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел Муровані Курилівці | 5918 | 7,00 | 2003 | 280000 | 168000 | 24355 | сел Муровані Курилівці | 1775 | ресурс вичерпаний |
|  |  | 2,20 | 2018 | 154000 | 92400 | 0 | сел Муровані Курилівці | 1775 | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мурованокурилов район | 7490 | 12 |
| Немирівський субрегіон | 47645 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Брацлавська ОТГ | 6684 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Брацлав | 5365 | 2,00 | 1998 | 80000 | 32000 | 23450 | сел. Брацлав | 1610 | переповнений |
| Ковалівська ОТГ | 5005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мельниківська ОТГ | 1465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немирівська міська громада | 15266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Немирів | 11697 | 2,80 | 1974 | 112000 | 44800 | 135720 | м. Немирів | 3509 | переповнений |
| Райгородська ОТГ | 2190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нові Обіходи | 434 | 2,00 | 1993 | 80000 | 32000 | 2257 | с. Нові Обіходи | 130 | 220 |
|  |  |  |  |  |  |  | Райгородська ОТГ | 657 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  | Немирівський регіон | 14294 | 2 |
| с. Семенки | 254 | 2,00 | 2000 | 80000 | 32000 | 965 | с. Семенки | 76 | 401 |
|  |  |  |  |  |  |  | Райгородська ОТГ | 657 | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  | Немирівський регіон | 14294 | 2 |
| Ситковецька ОТГ | 2769 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Ситківці | 2235 | 2,00 | 2003 | 80000 | 32000 | 7256 | сел. Ситківці | 671 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ситковецька ОТГ | 831 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  | Немирівський регіон | 14294 | 1 |
| Немирівський район | 14266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вишковецька сільська рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вишківці | 604 | 2,00 | 2003 | 80000 | 32000 | 2749 | Вишковецька сільська рада | 258 | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  | Немирівський район | 4280 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Немирівський регіон | 14294 | 2 |
| Оратівський субрегіон | 20158 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Оратівська ОТГ | 3833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оратівська селищна рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Оратів | 2804 | 1,50 | 1988 | 60000 | 36000 | 17385 | сел. Оратів | 841 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | Оратівська ОТГ | 1150 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Оратівський регіон | 6047 | 2 |
| Оратівський район | 16325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юшківецька сільська рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Юшківці | 413 | 2,00 | 1996 | 80000 | 48000 | 0 | Юшківецька сільська рада | 124 | 364 |
|  |  |  |  |  |  |  | Оратівський район | 4898 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Оратівський регіон | 6047 | 7 |
| Піщанський субрегіон | 20678 |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| Студенянська ОТГ | 3335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Піщанський район | 17343 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Піщанська селищна рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел Піщанка | 5322 | 4,00 | 2013 | 160000 | 96000 | 6386 | сел Піщанка | 1597 | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  | Піщанський район | 5203 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | Піщанський регіон | 6203 | 14 |
| сел Рудниця | 1132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитрашківська сільська рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дмитрашківка | 1405 | 3,50 | 2013 | 140000 | 84000 | 0 | Дмитрашківська сільська рада | 470 | 173 |
|  |  |  |  |  |  |  | Піщанський район | 5203 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | Піщанський регіон | 6203 | 13 |
| с. Ставки | 628 | 2,00 | 2013 | 80000 | 48000 | 754 | с. Ставки | 188 | 249 |
|  |  |  |  |  |  |  | Піщанський район | 5203 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Піщанський регіон | 6203 | 8 |
| Трибусівська сільська рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Трибусівка | 774 | 2,40 | 2013 | 96000 | 57600 | 0 | Трибусівська сільська рада | 241 | 233 |
|  |  |  |  |  |  |  | Піщанський район | 5203 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Піщанський регіон | 6203 | 9 |
| Погребищенський субрегіон | 29397 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Погребищенський район | 29397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Погребище | 9525 | 4,00 | 1965 | 160000 | 96000 | 108775 | м. Погребище | 2858 | переповнений |
| Теплицький субрегіон | 26484 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Теплицький район | 26484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Веселівка | 767 | 2,30 | 2002 | 92000 | 55200 | 2608 | с. Веселівка | 230 | 223 |
|  |  |  |  |  |  |  | Теплицький регіон | 7945 | 6 |
| Комарівська сільська рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Комарівка | 402 | 2,30 | 1990 | 92000 | 55200 | 0 | Комарівська сільська рада | 121 | 429 |
|  |  |  |  |  |  |  | Теплицький регіон | 7945 | 7 |
| сел. Теплик | 6280 | 1,80 | 1973 | 72000 | 43200 | 64192 | сел. Теплик | 1884 | переповнений |
| Тиврівський субрегіон | 42596 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Гніванська ОТГ | 14905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Гнівань | 12433 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 39786 | м. Гнівань | 3730 | переповнений |
|  |  |  |  |  |  |  | Тиврівський регіон |  |  |
| Тиврівський район | 27691 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиврівська сільська рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел Тиврів | 4006 | 2,00 | 2001 | 80000 | 48000 | 16641 | сел Тиврів | 1202 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тиврівський район | 8307 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тиврівський регіон | 12779 | 2 |
| сел Сутиски | 6069 | 4,00 | 2013 | 159952 | 95971 | 8442 | сел Сутиски | 1821 | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тиврівський район | 8307 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тиврівський регіон | 12779 | 7 |
| Томашпільський субрегіон | 32933 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Вапнярська ОТГ | 8093 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Вапнярка | 7612 | 3 | 2003 | 136000 | 81600 | 24358 | сел. Вапнярка | 2284 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | Вапнярська ОТГ | 2428 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  | Томашпільський регіон | 9880 | 5 |
| Томашпільська ОТГ | 7504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Томашпіль | 5527 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ракова | 816 | 3,08 | 1996 | 123200 | 73920 | 30985 | сел. Томашпіль, с. Ракова | 1903 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | Томашпільська ОТГ | 2251 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | Томашпільський регіон | 9880 | 3 |
| Томашпільський район | 17336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тростянецький субрегіон | 35200 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| Тростянецька ОТГ | 8331 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сел. Тростянець | 7655 | 3,67 | 2003 | 146760 | 88056 | 27231 | сел. Тростянець | 2297 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецька ОТГ | 2499 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький регіон | 10560 | 5 |
| с. Демидівка | 676 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 2163 | с. Демидівка | 203 | 221 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецька ОТГ | 2499 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький регіон | 10560 | 4 |
| Тростянецький район | 26869 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глибочанська с.р. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Глибочок | 683 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 2186 | Глибочанська с.р. | 205 | 218 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький район | 8061 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький регіон | 10560 | 4 |
| Ілляшівська сільська рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ілляшівка | 644 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 3869 | Ілляшівська сільська рада | 363 | 116 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький район | 8061 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький регіон | 10560 | 4 |
| Капустянська с.р. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Капустяни | 1648 | 3,00 | 2003 | 120000 | 72000 | 5721 | Капустянська с.р. | 494 | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький район | 8061 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький регіон | 10560 | 6 |
| Летківська с.р. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Летківка | 1280 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 8253 | Летківська с.р. | 774 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький район | 8061 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький регіон | 10560 | 3 |
| Ободівська с.р. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ободівка | 2817 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 9014 | Ободівська с.р. | 845 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький район | 8061 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький регіон | 10560 | 3 |
| с. Цибулівка | 1512 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 4838 | Цибулівська сільська рада | 454 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький район | 8061 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький регіон | 10560 | 4 |
| Тульчинський субрегіон | 54519 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Тульчинська міська ОТГ | 20840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Тульчин | 15051 | 2,60 | 2018 | 194489 | 155591 | 5706 | Тульчинська ОТГ, с. Кинашів, с. Нестерварка, с. Мазурівка | 7317 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тульчинський регіон | 16356 | 8 |
| с. Дранка | 596 | 2,00 | 1997 | 80000 | 48000 | 2622 | с. Дранка | 179 | 246 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький регіон | 16356 | 3 |
| с. Одаї | 462 | 2,00 | 1997 | 80000 | 48000 | 2033 | с. Одаї | 139 | 324 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тростянецький регіон | 16356 | 3 |
| Шпиківська ОТГ | 4392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тульчинський район | 29287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кинашів | 2461 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мазурівка | 1587 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нестерварка | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хмільницький субрегіон | 63805 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| м. Хмільник | 27941 | 4,00 | 1968 | 160000 | 96000 | 284998 | м. Хмільник | 8382 | переповнений |
| Жданівська ОТГ | 3827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Жданівка (с. Війтівці ) | 1637 | 0,80 | 2000 | 32000 | 19200 | 6221 | с. Жданівка (с. Війтівці ) | 491 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | Жданівська ОТГ | 1148 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Хмільницький регіон | 19142 | 1 |
| Хмільницький район | 32037 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривошиївська сільська рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кривошиї | 416 | 3,00 | 2003 | 120000 | 72000 | 3021 | Кривошиївська сільська рада | 283 | 238 |
|  |  |  |  |  |  |  | Хмільницький район | 9611 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Хмільницький регіон | 19142 | 4 |
| Скаржинецька сільська рада | 0 | 3 | 2003 | 108000 | 64800 | 1670 | Скаржинецька сільська рада | 157 | 398 |
|  |  |  |  |  |  |  | Хмільницький район | 9611 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Хмільницький регіон | 19142 | 3 |
| Уланівська сільська рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Уланів | 2518 | 3,00 | 2003 | 120000 | 72000 | 13267 | Уланівська сільська рада | 1244 | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  | Хмільницький район | 9611 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Хмільницький регіон | 19142 | 3 |
| Чернівецький субрегіон | 20999 |  |  |  |  |  |  |  | 61 |
| Бабчинецька ОТГ | 3034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бабчинці | 2001 | 4,30 | 2003 | 172000 | 103200 | 6403 | с. Широка Гребля | 600 | 156 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бабчинецька ОТГ | 910 | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  | Чернівецький регіон | 6300 | 15 |
| Чернівецький район | 17965 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Березівка | 1523 | 4,70 | 2003 | 188000 | 112800 | 4874 | с. Вила-Ярузькі | 457 | 231 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бабчинецька ОТГ | 910 | 116 |
|  |  |  |  |  |  |  | Чернівецький регіон | 6300 | 17 |
| с. Борівка | 2594 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 8301 | с. Борівка | 778 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бабчинецька ОТГ | 910 | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  | Чернівецький регіон | 6300 | 6 |
| с. Моївка | 1369 | 4,80 | 2003 | 192000 | 115200 | 4381 | с. Моївка | 411 | 264 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бабчинецька ОТГ | 910 | 119 |
|  |  |  |  |  |  |  | Чернівецький регіон | 6300 | 17 |
| сел Чернівці | 2725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чечельницький субрегіон | 20840 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Чечельницький район | 20840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Демівка | 1311 | 2,00 | 1999 | 80000 | 48000 | 5244 | с. Демівка | 393 | 102 |
|  |  |  |  |  |  |  | Чечельницький регіон | 6252 | 6 |
| сел Чечельник | 5002 | 3,00 | 2003 | 120000 | 72000 | 17461 | сел Чечельник | 1501 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  | Чечельницький регіон | 6252 | 8 |
| Шаргородський субрегіон | 56661 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Мурафська ОТГ | 6428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мурафа | 2330 | 4,00 | 1995 | 160000 | 96000 | 11289 | с. Мурафа | 699 | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мурафська ОТГ | 1928 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський регіон | 16998 | 5 |
| с. Клекотина | 3301 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 10587 | с. Клекотина | 990 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мурафська ОТГ | 1928 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський регіон | 16998 | 2 |
| Шаргородський район | 50233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Деребчин | 1900 | 2,00 | 1986 | 80000 | 48000 | 12540 | с. Деребчин | 570 | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський район | 15070 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський регіон | 16998 | 2 |
| с. Джурин | 3254 | 2,10 | 1999 | 84000 | 50400 | 13016 | с. Джурин | 976 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський район | 15070 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський регіон | 16998 | 2 |
| с. Козлівка | 627 | 3,00 | 1999 | 120000 | 72000 | 2508 | с. Козлівка | 188 | 363 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський район | 15070 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський регіон | 16998 | 4 |
| с. Рахни-Лісові | 4383 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 14026 | с. Рахни-Лісові | 1315 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський район | 15070 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський регіон | 16998 | 2 |
| с. Слобода-Шаргородська | 2211 | 3,50 | 2003 | 140000 | 84000 | 7075 | с. Слобода-Шаргородська | 663 | 111 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський район | 15070 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський регіон | 16998 | 4 |
| місто Шаргород | 7029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Юхимівка | 1032 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 3302 | с. Юхимівка | 310 | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський район | 15070 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаргородський регіон | 16998 | 3 |
| Ямпільський субрегіон | 39328 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Ямпільський район | 39328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слободо-Підлісівська сільська рада | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Слобода-Підлісівська | 512 | 2,00 | 2003 | 80000 | 48000 | 3331 | Слободо-Підлісівська сільська рада | 312 | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ямпільський регіон | 11798 | 4 |
| місто Ямпіль | 11101 | 4,40 | 2001 | 176000 | 105600 | 44594 | місто Ямпіль | 3330 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ямпільський регіон | 11798 | 4 |

Джерела: обласний реєстр МВВ Вінницької області; дані ОМС Вінницької області; розрахункові дані

# УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ ВИДАМИ ВІДХОДАМИ

# Додаток 23. Місця видалення промислових відходів, що не є небезпечними

| Район | Назва МВВ | Адреса фактичного розташування МВВ | Назва та адреса власника МВВ | Балансо-утримувач МВВ | Проектна потуж-ність, тис м3, тис. т | Площа земельної ділянки, га | Рік введення в експлуатацію та планового завершення експлуатації | Щорічна потужність МВВ, тис. т/рік | Потреба у рекультивації об’єкта (так/ні) | Примітки (об’єм накопичених відходів, інші дані) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поля фільтрації, на які відводиться барда спиртова |
| Тростянецький район | Бардо-поля | траса Т0201 Тростянець-Ладижин, 1,78 км, Тростянецький р-н, Вінницька область | ДП «Тростянецький спиртовий завод» | ДП «Тростянецький спиртовий завод» | - | 40,0 | - | 500 м3/добу | - | - |
| Поля фільтрації, на які відводиться дефекат цукрових виробництв (дані відсутні) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Майданчики складування осадів очисних споруд (дані відсутні) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші місці видалення промислових відходів |
| м. Вінниця | Накопичувач фосфогіпсу | м. Вінниця | ДП ВО «Хімпром», 21100, вул. Фрунзе, буд.4, м. Вінниця, Замостянський район, Вінницька область | ДП ВО «Хімпром», 21100, вул. Фрунзе, буд.4, м. Вінниця, Замостянський район, Вінницька область | - | 2 | - | - | - | Об'єм - 340,7 тис.м3; маса - 421,11 тис. тонн (станом на 10.05.2013 року) |
| Тульчинський район | Золошлаковідвал | с. Заозерне, Тульчинський район | Відокремлений підрозділ Ладижинська теплова електрична станція ПрАТ «ДТЕК Західенерго», 24321, м. Ладижин, вул. Наконечного, 173 | Відокремлений підрозділ Ладижинська теплова електрична станція ПрАТ «ДТЕК Західенерго», 24321, м. Ладижин, вул. Наконечного, 173 | - | 186 | - | - | - | Накопичено 27959,2 тис. тонн (станом на 22.01.16 р) |
| м. Ладижин | Мулово-піскові площадки очисних госпфекальних споруд (ОГФС) ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКОЇ ТЕС | вул. Хлібозаводська, 13, м.Ладижин, Вінницької області, 24321, | Відокремлений підрозділ Ладижинська теплова електрична станція ПрАТ «ДТЕК Західенерго», 24321, м. Ладижин, вул. Наконечного, 173 | Відокремлений підрозділ Ладижинська теплова електрична станція ПрАТ «ДТЕК Західенерго», 24321, м. Ладижин, вул. Наконечного, 173 | - | 2 | - | - | - | Обсяг 5 тис. тонн (станом на 27.12.16 р) |

Джерело: обласний реєстр МВВ Вінницької області; Екологічний паспорт Вінницької області, 2018 рік

# Додаток 24. Установки з утилізації відходів / побічних продуктів тваринного походження

| Район | Назва об’єкту | Назва та адреса власника об’єкту | Адреса фактичного розташування об’єкту | Потенційна можливість використання відходів як вторинної сировини, т/рік | Фактичні обсяги використання відходів як вторинної сировини, т/рік | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Що функціонують |
| Бершадський | Цех з виробництва м'ясо-кісткового борошна | ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський», Вінницька обл., Бершадський р-н, с.Війтівка, вул. Соборна, 200 | ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський», Вінницька обл., Бершадський р-н, с.Війтівка, вул. Соборна, 200 | - | - | Переробляються побічні відходи тваринного походження утворені під час забою птиці, трупи птиці |
| Калинівський район | Ветсанзавод, Калиніський державний завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна | Державна власність | Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Гулівці, вул. Залізнична 3 | - | - | На перероблення приймаються: побічні продукти тваринного походження утворені м’ясопереробними підприємствами, відходи птахівництва, трупи тварин та птиці, вилучена з обігу недоброякісна продукція; виробляється м'ясо-кістове та кісткове борошно |
| Тульчинська ОТГ | Державне підприємство тульчинський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна ветсанзавод | Державна власність | Вінницька область, Тульчинська ОТГ, місто Тульчин | 8866,1 | 8866,1 | На перероблення приймаються: побічні продукти тваринного походження утворені м’ясопереробними підприємствами, відходи птахівництва, трупи тварин та птиці, вилучена з обігу недоброякісна продукція; виробляється м'ясо-кістове та кісткове борошно |
| Що будуються (відсутні) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Закриті (відсутні) |
| - | - | - | - | - | - | - |

Джерело: дані Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та Тульчинської філії Державного підприємства «Укрветсанзавод»

# Додаток 25. Біогазові установки

| Район | Назва об’єкту | Назва та адреса власника об’єкту | Адреса фактичного розташування об’єкту | Проектна потужність вхідного потоку відходів т/рік | Фактичні обсяги оброблення відходів, т/рік | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Що функціонують |
| Тульчинський | Біогазовий комплекс І черга | ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» вул. Академіка Заболотного, 158, м. Київ, 03143, Україна | с. Василівка | 167 900 | - | Введено в експлуатацію в березні 2019 року. Електрична потужність – 10 МВт, теплова потужність – 10 МВт |
| Що будуються |
| Тульчинський | Біогазовий комплекс ІІ черга | ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» вул. Академіка Заболотного, 158, м. Київ, 03143, Україна | с. Василівка | 167 900 | - | Планове введення в експлуатацію в 2020 рік. Електрична потужність – 10 МВт, теплова потужність – 10 МВт |
| Закриті (відсутні) |
| - | - | - | - | - | - | - |

Джерело: дані ОДА Вінницької області

# Додаток 26. Місця / установки з видалення трупів тварин

| Район | Назва об’єкту | Назва та адреса власника об’єкту | Адреса фактичного розташування об’єкту | Потенційна можливість видалення трупів тварин, т/рік | Фактичні обсяги видалення трупів тварин, т/рік | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Що функціонують (дані відсутні) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Що будуються (відсутні) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Закриті (відсутні) |
| - | - | - | - | - | - | - |

* дані за формою на момент розроблення РПУВ відсутні

Таблиця Д – 26.1 Кількість худобомогильників та біотермічних ям

| № | Субрегіон | Кількість худобомогильників та біотермічних ям, одиниць |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Барський | 5 |
| 2 | Бершадський | 0 |
| 3 | Вінницький | 0 |
| 4 | Гайсинський | 5 |
| 5 | Жмеринський | 0 |
| 6 | Іллінецький | 1 |
| 7 | Калинівський | 0 |
| 8 | Козятинський | 3 |
| 9 | Крижопільський | 3 |
| 10 | Липовецький | 0 |
| 11 | Літинський | 0 |
| 12 | Могилів-Подільський | 0 |
| 13 | Мурованокуриловецький | 1 |
| 14 | Немирівський | 1 |
| 15 | Оратівський | 0 |
| 16 | Піщанський | 1 |
| 17 | Погребищенський | 7 |
| 18 | Теплицький | 3 |
| 19 | Тиврівський | 0 |
| 20 | Томашпільський | 3 |
| 21 | Тростянецький | 0 |
| 22 | Тульчинський | 0 |
| 23 | Хмільницький | 1 |
| 24 | Чернівецький | 2 |
| 25 | Чечельницький | 0 |
| 26 | Шаргородський | 0 |
| 27 | Ямпільський | 8 |
|  | Усього | 44 |

Джерело: дані Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

# Додаток 27. Об’єкти оброблення медичних відходів

| Район | Назва об’єкту | Назва та адреса власника об’єкту | Адреса фактичного розташування об’єкту | Продуктивність установок, т/рік | Фактичний обсяг оброблення відходів, т/рік | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Що функціонують |
| Вінницький район | Установка УУ 02-50 | Вінницька обласна психіатрична лікарня №2, 23222, с-ще Березина, Медмістечко, Вінницький район, Вінницька область | Вінницька обласна психіатрична лікарня №2, 23222, с-ще Березина, Медмістечко, Вінницький район, Вінницька область | 50 кг/добу | Не працює, у зв’язку з технічною несправністю. | Знешкодження медичних відходів категорії А, В. Приймає на знешкодження відходи СНІД-центру с. Березина |
| Вінницький район | Інсінератор «ATI INCINERATEURS MULLER» CP 50 M | Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія». 23233, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Бохоники, комплекс будівель та споруд, буд. б/н | Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія». 23233, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Бохоники, комплекс будівель та споруд, буд. б/н | 50 кг/год | 22,2 т / рік | Знешкодження медичних відходів категорії В. Приймає на знешкодження відходи Вінницької обласної станції переливання крові, Вінницького обласного патологоанатомічного бюро |
| Що будуються (відсутні) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Закриті (відсутні) |
| - | - | - | - | - | - | - |

Джерело: дані Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації

# Додаток 28. Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність у сфері управління небезпечними відходами на території регіону

| № з/п | Назва | Місце знаходження (юридична адреса) | Місце провадження діяльності | Операції у сфері поводження з небезпечними відходами | Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (ЄДРПОУ 35346311) | 23222, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, Комплекс будівель і споруд № 7 | 23222, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, Комплекс будівель і споруд № 7 | Збирання, перевезення, зберігання | 1. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням. 2. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). |
| 2 | ТОВ «Подільська Січ» (ЄДРПОУ 32833487) | 21000, м. Вінниця, вул. Ватутіна, буд. 19 | 21000, м. Вінниця, вул. Ватутіна, буд. 19 | Збирання, зберігання | 1. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т. ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 2. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у т. ч. відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші). 3. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. |
| 3 | ПП «Юреко» (ЄДРПОУ 37536906) | 21007, м. Вінниця, вул. Некрасова, буд. 25, оф. 210 | Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Кутузова, 29, приміщення літ. Г, Д, И | Збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження | 1. Гальванічний шлам (збирання, зберігання). 2. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї (збирання, зберігання). 3. Відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, до складу яких можуть входити метали та органічні матеріали (збирання, зберігання). 4. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження). 5. Відходи розчинів кислот чи основ (у т.ч. відпрацьований електроліт, осад) (збирання, зберігання). 6. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності (збирання, зберігання). 7. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фіто фармацевтичних препаратів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (збирання, зберігання). 8. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів (збирання, зберігання). 9. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів цілі чи розламані (збирання, зберігання). 10. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) (збирання, зберігання). 11. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії (збирання, зберігання). 12. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи (збирання, зберігання). 13. Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфнол у вигляді рідин або шламів (збирання, зберігання). 14. Відходи каталізаторів, що містятьхлорид або ціанід міді (збирання, зберігання). |
| 4 | ТОВ «Вінекоресурс» (ЄДРПОУ 41039048) | 21036, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницького шосе, 23 | 21022, м. Вінниця, вул. Айвазовського, буд. 4 | Збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження | 1. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання); 2. Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання); 3. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності (7), і які відносяться до категорій, зазначених у додатку 2 до Положення(3), та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку(2) (збирання, зберігання); 4. Відходи виробництва, одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для оброблення фотоматеріалів (збирання, зберігання); 5. Відпрацьоване активоване вугілля, крім включеного до Зеленого переліку відходів (збирання, зберігання); 6. Ртуть; сполуки ртуті (збирання, зберігання); 7. Гальванічний шлам (збирання, зберігання); 8. Відходи азбесту (пил та волокна) (збирання, зберігання); 9. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження); 10. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);11. Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт (збирання, зберігання); 12. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання); 13. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання); 14. Відходи упаковок та контейнерів (збирання, зберігання); 15. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані (збирання, зберігання); 16. Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини (у т.ч. залізничні шпали) (збирання, зберігання); 17. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло (збирання, зберігання); 18. Відходи негалогенованих органічних розчинників, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання); 19. Відходи хімічних речовин, отримані під час проведення науково- дослідних робіт чи навчального процесу, які ще не ідентифіковані, та/або які є новими, а їх вплив на людину та/або довкілля невідомий (збирання, зберігання); 20. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими тер фенілами (ПХТ), полі хлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше(6) (збирання, зберігання); 21. Розчини після травлення металів (збирання, зберігання); 22. Відпрацьовані каталізатори (збирання, зберігання); 23. Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол, у вигляді рідин або шламів (збирання, зберігання). |
| 5 | ТОВ «Імар» (ЄДРПОУ 32154593) | 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 11 кімната 27 | 22320, Вінницька обл., Літінський р-н, с. Уладівка, вул. Шкільна, 66 | Збирання, перевезення, зберігання | 1. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи. 2. Відходи розчинів кислот чи основ. 3. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 4. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів. 5. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 6. Відходи які складаються та містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації, або мають прострочений термін придатності. 7. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі як акумуляторні батареї або інші або інші батареї. 8. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів (відпрацьованої комп’ютерної , офісної техніки та електронних терміналів). 9. Відходи, забруднені нафтопродуктами. 10. Відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, до складу яких можуть входити металеві і органічні матеріали. 11. Відходи поверхневої оброблення металів і пластмас. 12. Відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у т.ч. використана тара з-під пестицидів та гербіцидів). |

Джерело: Ліцензійний реєстр (поводження з небезпечними відходами) https://menr.gov.ua/content/perelik-licenziativ-na-provadzhennya-gospodarskoi-diyalnosti-z-povodzhennya-z-nebezpechnimi-vidhodami.html

# Додаток 29. Інформація щодо непридатних хімічних засобів захисту рослин станом на липень 2017 року

| Населений пункт | Кількість (кг) | В т.ч. безхазяйних | Умови зберігання | Відстань до об'єктів, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водних | житлових |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Барський субрегіон | 8900 | 8900 |  |  |  |
| с. Киянівка | 2500 | 2500 | причіп від трактора | 70 | 200 |
| с. Міжлісся | 6400 | 6400 | причіп від трактора | 70 | 200 |
| Бершадський субрегіон | 4020 | 4020 |  |  |  |
| Джулинка (завезені з Бирлівки, Кошаринці, В.Киріївка) | 4020 | 4020 | дах і брама є, вікон немає | 900 | 1000 |
| Вінницький субрегіон | 0 | 0 |  |  |  |
| Гайсинський субрегіон | 13000 | 13000 |  |  |  |
| с. Гранів | 3000 | 3000 | приміщ. ізольоване, дах є, ворота закриті на замок | 1000 | 100 |
| с. Кібліч | 10000 | 10000 | приміщ. ізольоване, дах є, ворота закриті на замок | 1500 | 500 |
| Жмеринський субрегіон | 60670 | 60670 |  |  |  |
| сел Браїлів | 24000 | 24000 |  | - | - |
| с. Жуківці | 2000 | 2000 | перекриття частково протікає, двері забиті | 1500 | 150 |
| с. Почапинці | 15500 | 15500 | дах пошкоджений, вікна і двері відсутні | 500 | 150 |
| с. Лисогірка | 3800 | 3800 | дах, вікна, двері відсутні, пестициди накриті плівкою та шифером | 1900 | 1000 |
| с. Телелинці | 3070 | 3070 | незадовільний | 800 | 450 |
| с. Тарасівка | 2000 | 2000 | дах пошкоджений, вікна і двері відсутні | 1400 | 1800 |
| с. Лука-Мовчанська | 2300 | 2300 | дах пошкоджений, вікна і двері відсутні | 300 | 300 |
| с. Стодульці | 8000 | 8000 | під відкритим небом, біля лісонасаджень | 400 | 600 |
| Іллінецький субрегіон | 27800 | 27550 |  |  |  |
| с.Чорторія | 1300 | 1300 | є дах, вікна, двері | 1500 | 3000 |
| с. Якубівка | 3000 | 3000 | незадовільний, відсутній дах | 1000 | 300 |
| с. Жорнище | 3000 | 3000 | задовільний | 650 | 500 |
| с. Росоховата | 750 | 750 | вікна, тара, двері пошкоджені, є дах | 400 | 350 |
| с.Яструбинці | 500 | 500 | бетонний бункер, перекриття – залізобетонна плита | 1000 | 1000 |
| с. Волошкове | 12700 | 12700 | незадовільні, дах відсутній, склад частково зруйнований | 4000 | 4500 |
| с. Копіївка | 1500 | 1500 | є дах, вікна, двері | 2000 | 100 |
| с. Китайгород | 3500 | 3500 | відсутній дах і вікна, є двері | 3000 | 1500 |
| сел Дашів | 0 | 0 | повністю зруйноване | 1000 | 400 |
| с. Паріївка | 250 | 0 | є дах, вікна, двері, ворота, охорона з відеоспостереженням | 1000 | 300 |
| с. Городок | 1300 | 1300 | - | - | - |
| Калинівський субрегіон | 3084 | 1314 |  |  |  |
| с. Мізяків | 1770 | 0 | незадовільний | 2900 | 1850 |
| с. Кіровка | 1314 | 1314 | задовільні | 2000 | 1600 |
| Козятинський субрегіон | 62200 | 62200 |  |  |  |
| с. Бродецьке | 15500 | 15500 | незадовільний | 350 | 300 |
| с. Махаринці | 7000 | 7000 | - | 50 | 500 |
| с. Михайлин | 26200 | 26200 | дах завалюється, дверей немає | 1100 | 200 |
| с. Білопілля | 2800 | 2800 | незадовільний | 800 | 800 |
| Пиковецька с/р | 700 | 700 | під відкритим небом | 600 | 200 |
| с. Сигнал | 10000 | 10000 | приміщення без даху і вікон | 1000 | 500 |
| Крижопільський субрегіон | 41250 | 41250 |  |  |  |
| с. Леонівка | 1000 | 1000 | під відкритим небом | - | 1000 |
| с. Зеленянка | 400 | 400 | даху немає | 200 | 200 |
| с. Павлівка | 750 | 750 | дах є, дверей немає | - | 1000 |
| с. Кісниця | 3000 | 3000 | даху немає | - | 2000 |
| с. Радянське | 2700 | 2700 | Задовільний, перевезено + із Голубечого | - | 1000 |
| с. Куниче | 13400 | 13400 | дах аварійний | - | 400 |
| с. Соколівка | 6000 | 6000 | даху немає | - | 500 |
| Гарячківська с/р с.Шарапанівка | 3000 | 3000 | перевезені в с.Шарапанівка | - | 800 |
| с. Шарапанівка | 10000 | 10000 | аварійний дах | - | 500 |
| с. Вербка | 1000 | 1000 | даху, дверей, вікон немає |  |  |
| Липовецький субрегіон | 0 | 0 |  |  |  |
| Літинський субрегіон | 4045 | 3200 | - | - | - |
| с. Громадське | 3200 | 3200 | задовільний | - | - |
| с.Івча | 845 | 0 | незадовільний, частково пошкоджений дах | 1000 | 1000 |
| Мог.-Подільський субрегіон | 44000 | 44000 |  |  |  |
| с. Бандишівка | 5000 | 5000 | під відкритим небом | 1000 | 600 |
| с. Сліди | 5000 | 5000 | дах, двері відсутні | 30 | 1000 |
| с.Хоньківці | 29500 | 29500 | дах, вікно, двері з гратами перевезені із 6 сіл + Хоньківці | 1000 | 1000 |
| с.Липчани | 4500 | 4500 | - | - | - |
| Мур.Куриловецький субрегіон | 46150 | 46150 |  |  |  |
| с.Галайківці | 3200 | 3200 | дах, вікна, двері відсутні | 1000 | 1300 |
| с.Долиняни | 5000 | 5000 | дах, вікна двері в наявності | 200 | 300 |
| с.Плоське | 6300 | 6300 | дах, вікна відсутні, нова тара | 500 | 300 |
| с.Роздолів | 10000 | 10000 | дах, вікна відсутні, нова тара | 700 | 200 |
| с.Снітків | 11350 | 11350 | дах, вікна відсутні, нова тара, присипані землею | 200 | 300 |
| с.Лучинець | 9500 | 9500 | - | - | - |
| с.Петримани | 800 | 800 | - | - | - |
| Немирівський субрегіон | 0 | 0 |  |  |  |
| Оратівський субрегіон | 32050 | 32050 |  |  |  |
| с. Чагів | 2600 | 2600 | - | - | - |
| с. Яблуновиця | 8000 | 8000 | - | - | - |
| с. Юшківці | 3800 | 3800 | - | - | - |
| с. Велика Ростівка | 6400 | 6400 | - | - | - |
| с.Кошлани | 1400 | 1400 | - | - | - |
| с.Очитків | 1850 | 1850 | - | - | - |
| с. Стрижаків | 1000 | 1000 | - | - | - |
| с.Балабанівка | 7000 | 7000 | - | - | - |
| Піщанський субрегіон | 3500 | 3500 | - | - | - |
| с.Чорномин | 3500 | 3500 | - | 1500 | 300 |
| Погребищенський субрегіон | 17000 | 16800 |  |  |  |
| с.Андрушівка | 200 | 0 | аварійний стан | - | - |
| с. Спичинці | 2000 | 2000 | відсутній дах |  |  |
| с. Мончин | 12000 | 12000 | задовільний |  |  |
| с. Морозівка | 1800 | 1800 | аварійний стан | - | - |
| с. Новофастів | 700 | 700 | аварійний стан | - | - |
| с. Очеретня | 300 | 300 | аварійний стан | - | - |
| Теплицький субрегіон | 220420 | 193620 |  |  |  |
| Брідоцька с/р | 21000 | 21000 | немає дверей, воріт | 1200 | 400 |
| с.Кивачівка | 17580 | 17580 | відсутня частина даху | 700 | 550 |
| с. Комарівка | 14500 | 14500 | відсутній дах | 2200 | 2000 |
| с. Мала Мочулка | 23000 | 23000 | немає дверей та брами | 1300 | 600 |
| Метанівська с/р | 12000 | 12000 | незадовільний | 21000 | 1700 |
| Сашанська с/р | 13500 | 13500 | незадовільний | 800 | 200 |
| с. Орлівка | 29000 | 29000 | немає дверей, вікон | 1200 | 900 |
| Петрашівська с/р | 1800 | 0 | немає дверей | 900 | 600 |
| Пологівська с/р | 14300 | 14300 | відсутній дах | 800 | 600 |
| с. Побірка | 25000 | 0 | немає вікон і дверей | 1000 | 500 |
| с. Розкошівка | 12340 | 12340 | зруйнований дах | 300 | 300 |
| с. Степанівка | 21900 | 21900 | незадовільний | 1000 | 500 |
| с. Комарівка | 14500 | 14300 | незадовільний | 2200 | 2000 |
| Томашпільськ | 4200 | 4200 |  |  |  |
| с. Велика Русава | 500 | 500 | - | - | - |
| с. Олександрівка | 700 | 700 | - | - | - |
| с. Паланка | 2000 | 2000 | - | - | - |
| с. Стіна | 1000 | 1000 | - | - | - |
| Тростянецький субрегіон | 40000 | 0 |  |  |  |
| сел Тростянець | 40000 | 0 | задовільний | 0 | 200 |
| Тиврівський субрегіон | 183400 | 183400 |  |  |  |
| с. Бушинка+ перевезені з с. Сліди | 16500 | 16500 | даху, вікон, дверей немає, | 1500 | 200 |
| с. Велика Вулига | 8000 | 8000 | без даху, вікон, дверей |  |  |
| с. Мала Вулига | 10000 | 10000 | без даху, вікон, дверей |  |  |
| с. Сутиски | 48500 | 48500 | без даху, вікон, дверей |  |  |
| с. Ворошилівка | 26500 | 26500 | без даху, вікон, дверей |  |  |
| с. Василівка | 10000 | 10000 | без даху, вікон, дверей |  |  |
| с. Марківка | 25000 | 25000 | без даху, вікон, дверей |  |  |
| с. Уяринці | 14000 | 14000 | без даху, вікон, дверей |  |  |
| с. Строїнці перевезені із 4-х складів (Яришівка, Шершні, Дзвониха, Довгополівка + Строїнці) | 19500 | 19500 | без даху, вікон, дверей |  |  |
| с. Тростянець | 5400 | 5400 | без даху, вікон, дверей |  |  |
| Тульчинський субрегіон | 2650 | 1750 |  |  |  |
| с. Юрківка | 850 | 850 | незадовільні |  |  |
| с.Петрашівка | 900 | 900 | незадовільні |  |  |
| с. Шура Копіївська | 900 | 0 | дах є, ворота | - | 1500 |
| Хмільницький субрегіон | 0 | 0 |  |  |  |
| Чечельницький субрегіон | 7100 | 7100 |  |  |  |
| с.Демівка | 7100 | 7100 | - | - | - |
| Чернівецький субрегіон | 20000 | 20000 |  |  |  |
| с. Вила-Ярузькі | 4000 | 4000 | дах-бетонні плити, без вікон і дверей, підлога з твердим покриттям, навколо обвалування | 2500 | 1500 |
| с. Бабчинці | 8000 | 8000 | дах-бетонні плити, без вікон і дверей, підлога з твердим покриттям, навколо обвалування | 3000 | 1000 |
| с. Мазурівка | 8000 | 8000 | дах-бетонні плити, без вікон і дверей, підлога з твердим покриттям, навколо обвалування | 2000 | 1500 |
| Шаргородський субрегіон | 15000 | 15000 |  |  |  |
| с. Джурин | 15000 | 15000 | - | - | - |
| Ямпільський субрегіон | 3800 | 3800 |  |  |  |
| с. Слобода Підлісіївска | 3000 | 3000 | - | - | - |
| с. Гальжбіївка | 300 | 300 | - | - | - |
| с. Качківка | 500 | 500 | - | - | - |
| Всього | 849239 | 793474 |  |  |  |

# Додаток 30. Виробництво спирту етилового

| № | Найменування виробничого об’єкту | Місце фактичного розташування | Сировина, що використо-вується | Продукція, що випускається | Виробнича потужність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Номінальна (тис.дал/добу) | Номінальна (тис.дал/рік) | Фактична (2017р.) (тис. дал.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ДП «Барський спиртовий комбінат» | Вінницька обл., м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 19 | Меляса | Харчовий спирт | 5 | 1765 | 0 |
| 2 | ДП «Укрспирт» Бершадське МПД | Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Зборовського, 1 | Зерно | Харчовий спирт | 2,6 | 917,8 | 90,6 |
| 3 | ДП «Бджільнянський спиртовий завод» | Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Бджільна, вул. Заводська, 53 | Зерно | Харчовий спирт | 1,5 | 529,5 | 21 |
| 4 | ДП «Укрспирт» Мартинівське МПД | Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. Заводська, 1 | Зерно | Харчовий спирт | 2,7 | 953,1 | 26,5 |
| 5 | ДП «Укрспирт» Немирівське МПД | Вінницька обл., м. Немирів, вул. Горького, 28 | Зерно | Харчовий спирт | 6,8 | 2400,4 | 0 |
| 6 | ДП «Укрспирт» Овечацьке МПД | Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Дружне, вул. Промислова, 25 | Зерно | Харчовий спирт | 1,3 | 458,9 | 246,1 |
| 7 | ДП «Уладівський спиртовий завод» | Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Некрасова, 1 | Меляса | Технічний спирт | 3,8 | 1341,4 | 975,1 |
| 8 | ДП «Чечельницький спиртовий завод» | Вінницька обл., сел. Чечельник, вул. Центральна, 17 | Зерно | Технічний спирт | 1,5 | 529,5 | 0 |
| 9 | ДП «Юрковецький спиртовий завод» | Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Юрківці, вул. Миру, 259 | Меляса | Технічний спирт | 1,6 | 564,8 | 10,6 |
| 10 | ДП «Ладиженський завод «ЕКСТРА» ДАК «Укрмедпром» | Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, буд.131 А. | Меляса | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 11 | ДП «Укрспирт» Овечацьке місце провадження діяльності | Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Дружне, вул. Жовтнева, 25. | Меляса | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |

Джерела: дані ОДА Вінницької області; розрахункові дані.

Продовження додатку 31. Виробництво спирту етилового

| № | Найменування виробничого об’єкту | Найменування відходів (основні виробничі) | Утворення відходів, тонн/рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Згідно реєстру ОУВ (2017 р.) | Розрахункове (2017р.) | Розрахункове (номінальне) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДП «Барський спиртовий комбінат» | Сивушні масла | 8,00 | 0,00 | 59,09 |
|  |  | Барда спиртова мелясна | Дані відсутні | 0,00 | 238275,00 |
| 2 | ДП «Укрспирт» Бершадське МПД | Сивушні масла | 20,00 | 3,03 | 30,73 |
|  |  | Барда спиртова зернова | Дані відсутні | 12231,00 | 123903,00 |
| 3 | ДП «Бджільнянський спиртовий завод» | Сивушні масла | 7,5 | 0,70 | 17,73 |
|  |  | Барда спиртова зернова | Дані відсутні | 2835,00 | 71482,50 |
| 4 | ДП «Укрспирт» Мартинівське МПД | Сивушні масла | 26,80 | 0,89 | 31,91 |
|  |  | Барда спиртова зернова | Дані відсутні | 3577,50 | 128668,50 |
| 5 | ДП «Укрспирт» Немирівське МПД | Сивушні масла | 24,00 | 0,00 | 80,37 |
|  |  | Барда спиртова зернова | Дані відсутні | 0,00 | 324054,00 |
| 6 | ДП «Укрспирт» Овечацьке МПД | Сивушні масла | Дані відсутні | 8,24 | 15,36 |
|  |  | Барда спиртова зернова | Дані відсутні | 33223,50 | 61951,50 |
| 7 | ДП «Уладівський спиртовий завод» | Сивушні масла | Дані відсутні | 32,65 | 44,91 |
|  |  | Барда спиртова мелясна | 8100,00 | 131638,50 | 181089,00 |
| 8 | ДП «Чечельницький спиртовий завод» | Сивушні масла | Дані відсутні | 0,00 | 17,73 |
|  |  | Барда спиртова зернова | Дані відсутні | 0,00 | 71482,50 |
| 9 | ДП «Юрковецький спиртовий завод» | Сивушні масла | 6,00 | 0,35 | 18,91 |
|  |  | Барда спиртова мелясна | Дані відсутні | 1431,00 | 76248,00 |
| 10 | ДП «Ладиженський завод «ЕКСТРА» ДАК «Укрмедпром» ЄДРПОУ 20119003 | Сивушні масла | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
|  |  | Барда спиртова мелясна | 88704,00 | Дані відсутні | Дані відсутні |
| 11 | ДП «Укрспирт» Овечацьке місце провадження діяльності | Сивушні масла | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
|  |  | Барда спиртова мелясна | 36119,50 | Дані відсутні | Дані відсутні |

Джерела: дані ОДА Вінницької області; реєстр ОУВ за 2017 р.; розрахункові дані.

Продовження додатку 32. Виробництво спирту етилового

Таблиця Д-32.1. Виробництво альтернативного палива на основі спирту етилового

| № | Найменування виробничого об’єкту | Місце фактичного розташування | Виробнича потужність | Утворення барди згідно реєстру ОУВ (2017 р.), тонн/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номінальна (тис.дал/добу) | Номінальна (тис.дал/рік) | Фактична (2017р.) (тис. дал.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ДП «Гайсинський спиртовий завод» | Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Плеханова, 28 | 60 тонн | 21180 тонн | 25200 тонн | 185804,0 |
| 2 | ДП «Тростянецький спиртовий завод» | Вінницька обл., м. Тростянець, вул. Соборна, 14 | 50 тонн | 17650 тонн | 5800 тонн | 210000,0 |

*Сировина, що використовується для виробництва альтернативного палива - меляса

Джерело: дані ОДА Вінницької області; реєстр ОУВ за 2017 р.

# Додаток 31. Виробництво олії соняшникової

| № | Найменування виробничого об’єкту | Місце фактичного розташування (населений пункт) | Виробнича потужність | Найменування відходів (основні виробничі) | Утворення відходів згідно реєстру ОУВ (2017 р.), тонн/рік | Спосіб поводження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальна | фактична за 2017 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПРАТ «Вінницький олійножировий комбінат» | м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 26 | 2800 тонн за добу | 2600 тонн за добу | Лушпиння соняшникове | 4762,226 | Спалювання у власній котельні (виробництво пару, опалення) |
|  |  |  |  |  | Відходи очищення насіння для виготовлення олії | 4589,45 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Макуха та залишки тверді інші від перероблення сировини рослинної, (шрот) | 264597,222 | Дані відсутні |
| 2. | Ладижинський олійно-екстраційний завод ТОВ «Вінницька птахофабрика» | м. Ладижин | 500 тонн за добу | 450 тонн за добу | Лушпиння соняшникове | - | Частково використовується, як підстилка для курей на пташниках птахофабрики, решта переробляють на гранули і продають за кордон в якості палива |
| 3. | ТОВ «Авіс» | м. Вінниця вул. Пирогова, 159 | 50 тонн за добу | 35 тонн за добу | Лушпиння соняшникове | - | Використовується на технічні цілі |

Джерело: дані обласного реєстру ОУВ

# Додаток 32. Виробництво цукру

| № | Найменування виробничого об’єкту | Місце фактичного розташування (населений пункт) | Виробнича потужність | Найменування відходів (основні виробничі) | Утворення відходів згідно реєстру ОУВ (2017 р.), тонн/рік | Спосіб поводження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальна | фактична за 2017 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ТОВ „ПК „Зоря Поділля» ВП „Гайсинський цукровий завод» | Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Плеханова, 150 | 7,4 тис. тонн буряку за добу | 103,5 тис. тонн цукру | Меляса некондиційна | 25000 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Жом | 400000 | Передача на корм худобі |
|  |  |  |  |  | Дефекат | 35700 | Відведення на поля фільтрації |
| 2. | ТОВ „Хмільницьке» ВП „Жданівський цукровий завод» | Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Жданівка, вул. Заводська, 2 | 3,6 тис. тонн буряку за добу | 69,7 тис. тонн цукру | Земля, яка залишається після промивання та очищення буряку | 3818 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Меляса некондиційна | 13704 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Жом | 145979 | Передача на корм худобі |
|  |  |  |  |  | Дефекат | 100824 | Відведення на поля фільтрації |
|  |  |  |  |  | Буряк цукровий зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням | 6830 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Карбонат кальцію, який не відповідає технічним умовам | 3874 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Осад фільтраційний | 62351 | Дані відсутні |
| 3. | ТОВ „Іллінецький цукровий завод» | Вінницька обл., м. Іллінці, вул. К. Маркса, 1 | 2 тис. тонн буряку за добу | 35,8 тис. тонн цукру | Меляса некондиційна | 2 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Жом | 5 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Дефекат | 2 | Відведення на поля фільтрації |
|  |  |  |  |  | Вапно некондиційне | 0,05 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Осад фільтраційний | 100 | Дані відсутні |
| 4. | ПрАТ „ПК „Поділля» ВП „Крижопільський цукровий завод» | Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Леніна, 103 | 7,4 тис. тонн буряку за добу | 135,8 тис. тонн цукру | Шлак паливний | 811,2 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Відсів вапняковий, у т.ч. вапняково-сірчаний та вапняково-магнієвий | 2237,1 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Дефекат | 70800 | Відведення на поля фільтрації |
| 5. | ТОВ „Агрокомплекс „Зелена Долина» ВП „Цукровий завод» сел. Томашпіль | Вінницька обл.., сел. Томашпіль, вул. Інтернаціональна, 8 | 2 тис. тонн буряку за добу | 38 тис. тонн цукру | Меляса некондиційна | 85000 | Дані відсутні |
|  |  |  |  |  | Жом | 150400 | Передача на корм худобі |
|  |  |  |  |  | Дефекат | 19552 | Відведення на поля фільтрації |
| 6. | ТОВ „Юзефо-Миколаївська АПК» ВП „Михайлинський цукровий завод» | Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Михайлин, вул. Заводська, 4 | 2,2 тис. тонн буряку за добу | 27,3 тис. тонн цукру | - | - | - |
| 7. | ТОВ „Світкар» Соколівський цукровий завод | Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Службова, 1 | 2,2 тис. тонн буряку за добу | 14,8 тис. тонн цукру | - | - | - |
| 8. | ТОВ „Сато-М» Моївський цукровий завод | Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Моївка, вул. Леніна, 73 А | 2 тис. тонн буряку за добу | 0 | - | - | - |
| 9. | ТОВ „Шугер-К» Капустянський цукровий завод | Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Капустяни, вул. С. Мурованого, 1 | 1,4 тис. тонн буряку за добу | 0 | - | - | - |

Джерело: дані ОДА Вінницької області

# Додаток 33. Тваринницькі господарства

| Найменування | Поштова адреса оператора потужності (об'єкта) | Вид тварин | Кількість тварин | Утворення навозу, тонн/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вінницька область, усього |  |  |  | 1249775,8 |
|  |  | Коні | 864 | 7001,0 |
|  |  | ВРХ | 79786 | 757169,1 |
|  |  | ДРХ | 4321 | 788,6 |
|  |  | Свині | 90600 | 108720,0 |
|  |  | Птиця | 19893910 | 376097,1 |
|  |  | Кролі | 7094 | 2674,4 |
| Барський субрегіон, усього |  |  |  | 4792,0 |
|  |  | Коні | 10 | 81,03 |
| СТОВ «Матейківінвест агро» | с.Матейків Барського району | коні | 7 | 56,7 |
| ТОВ «Лан» | с.Гайове Барського району | коні | 3 | 24,3 |
|  |  | ВРХ | 417 | 3957,3 |
| СТОВ «Матейківінвест агро» | с.Матейків Барського району | ВРХ | 132 | 1252,7 |
| ПП «Лан-інвест-агро» | с.Колосіївка Барського району | ВРХ | 285 | 2704,7 |
|  |  | ДРХ | 0 | 0,0 |
|  |  | Свині | 628 | 753,6 |
| СФГ «Атлант - Агро» | с.Копайгород Барського району | свині | 178 | 213,6 |
| ФОП Гуменюк Р.Є. | Барський район | свині | 100 | 120,0 |
| ФОП «Нівельський» | с.Мигалівці Барського району | свині | 350 | 420,0 |
|  |  | Птиця | 0 | 0,0 |
| Бершадський субрегіон, усього |  |  |  | 45835,5 |
|  |  | Коні | 28 | 226,9 |
| ТОВ «Осіївське» | с.Осіївка Бершадського району | коні | 3 | 24,3 |
| ТОВ «Устя» | с.Устя Бершадського району | коні | 7 | 56,7 |
| ТОВ «Світанок-Агросвіт» | с.Шляхова Бершадського району | коні | 10 | 81,0 |
| ПП «Обрій» | с.Тирлівка Бершадського району | коні | 8 | 64,8 |
|  |  | ВРХ | 2826 | 26818,7 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | с.Баланівка Бершадського району | ВРХ | 400 | 3796,0 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | с Бирлівка Бершадського району | ВРХ | 363 | 3444,9 |
| ТОВ «Осіївське» | с.Осіївка Бершадського району | ВРХ | 772 | 7326,3 |
| ТОВ «Устя» | с.Устя Бершадського району | ВРХ | 827 | 7848,2 |
| ТОВ»Агрофірма»Джулинка» | с.Джулинка Бершадського району | ВРХ | 306 | 2903,9 |
| ПП «Обрій» | с.Тирлівка Бершадського району | ВРХ | 158 | 1499,4 |
|  |  | ДРХ | 464 | 84,7 |
| ТОВ «Світанок-Агросвіт» | с.Шляхова Бершадського району | ДРХ | 22 | 4,0 |
| ПСП «Промінь» | с.Дяківка Бершадського району | ДРХ | 49 | 8,9 |
| ФГ «Лісничанське» | м.Бершадь вул Шевченка 42 | ДРХ | 168 | 30,7 |
| ТОВ «Удич» | с.М’якохід вул. Подільська, буд. 2Б | ДРХ | 225 | 41,1 |
|  |  | Свині | 4959 | 5950,8 |
| ПСП «Промінь» | с.Дяківка Бершадського району | свині | 245 | 294,0 |
| ПП «Явір - Агросервіс» | с.Поташня Бершадського району | свині | 4714 | 5656,8 |
|  |  | Птиця | 674835 | 12754,4 |
| ПАТ «Птахокомбінат Бершадський» | с.Війтівка, вул. Cоборна, 200, Бершадського р-ну | птиця | 674835 | 12754,4 |
| Вінницький субрегіон, усього |  |  |  | 42034,3 |
|  |  | Коні | 0 | 0,0 |
|  |  | ВРХ | 1832 | 17385,68 |
| ТОВ СОР.»Михалівсїке» | вул. Липовецька, 1, с.Михалівка, Вінницький р-н | ВРХ | 973 | 9233,8 |
| п.п.»АФ.Батьківщина» | вул. Приміська, 14 Сел. Стрижавка, Вінницький р-н | ВРХ | 238 | 2258,6 |
| ФГ.»АІС-КН» | вул. 1 травня, 6, с.Оленівка, Вінницький р-н | ВРХ | 508 | 4820,9 |
| КУ Обл.пансіонат для осіб з інвалідністю | сел. Вороновиця Вінницького району | ВРХ | 38 | 360,6 |
| Вінницька обласна психлікарня | с. Березина Вінницького району | ВРХ | 22 | 208,8 |
| Стрижавський дитячий будинок інтернат | сел. Стрижавка Вінницького району | ВРХ | 16 | 151,8 |
| ФОП Бушуєва | с. Некрасово Вінницького району | ВРХ | 28 | 265,7 |
| ФОП Лошак | с.Лука Мелешківська Вінницького району | ВРХ | 9 | 85,4 |
|  |  | ДРХ | 0 | 0,0 |
|  |  | Свині | 8700 | 10440,0 |
| п.п. «Біо-Тех» | Господарський двір №1, с.Комарів, Вінницький р-н | свині | 5456 | 6547,2 |
| СВАТ»Вінницьке обласне племінне об’єднання» | вул. Шевченка,23 а, с. Парпурівці, Вінницький р-н | свині | 45 | 54,0 |
| п.п. «Колос ЛАН» | вул. Коцюбинського, 28, с. М. Крушлинці, Вінницький р-н | свині | 1490 | 1788,0 |
| ФОП Грачова Я.А. | вул. Українська, 2, с.Горбанівка, Вінницький р-н | свині | 140 | 168,0 |
| ФОП Данькова О.О. | вул. Задворного, 64, с.Гавришівка, Вінницький р-н | свині | 220 | 264,0 |
| ТОВ СГ «Пятачок» | вул. Товарно молочний комплекс, б.№2, с.Лисянка, Вінницький р-н | свині | 1349 | 1618,8 |
|  |  | Птиця | 751780 | 14208,6 |
| ТОВ «П/Ф Поділля» | вул. Обровського, 1, с.Степанівка, Вінницький р-н | птиця | 751780 | 14208,6 |
| Гайсинський субрегіон, усього |  |  |  | 47371,3 |
|  |  | Коні | 95 | 769,8 |
| ТОВ ПК «Зоря Поділля» | с.Мелешків Гайсинського району | коні | 12 | 97,2 |
| СВК «Нива» | с.Гранів Гайсинського району | коні | 63 | 510,5 |
| СВК «Трудівник» | с.Ярмолинці Гайсинського району | коні | 20 | 162,1 |
|  |  | ВРХ | 4674 | 44356,3 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | с.Краснопілка Гайсинського району | ВРХ | 949 | 9006,0 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | с.Носівці Гайсинського району | ВРХ | 264 | 2505,4 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | с.Нараївка Гайсинського району | ВРХ | 232 | 2201,7 |
| ТОВ ПК «Зоря Поділля» | с.Мелешків Гайсинського району | ВРХ | 767 | 7278,8 |
| ТОВ ПК «Зоря Поділля» | с.Гнатівка Гайсинського району | ВРХ | 422 | 4004,8 |
| ТОВ ПК «Зоря Поділля» | с.Кіблич Гайсинського району | ВРХ | 778 | 7383,2 |
| ТОВ ПК «Зоря Поділля» | с.Михайлівка Гайсинського району | ВРХ | 772 | 7326,3 |
| СВК «Трудівник» | с.Ярмолинці Гайсинського району | ВРХ | 490 | 4650,1 |
|  |  | ДРХ | 99 | 18,1 |
| ПП ТМРГ «Вепр» | С.Степашки Гайсинського району | ДРХ | 99 | 18,1 |
|  |  | Свині | 1730 | 2076,0 |
| ТОВ АП «Грузьке» | с.Грузьке Гайсинського району | свині | 955 | 1146,0 |
| ПП Гуменюк В.І. | с.Губник Гайсинського району | свині | 20 | 24,0 |
| ПОП СП «Колос» | с.Куна Гайсинського району | свині | 68 | 81,6 |
| ФГ «Чиста Криниця» | с.Кисляк Гайсинського району | свині | 73 | 87,6 |
| ФОП «Ситий Двір» | с.Михайлівка Гайсинського району | свині | 490 | 588,0 |
| ФОП Галіцький | с.Ш.Бондурівська Гайсинського району | свині | 60 | 72,0 |
| ФОП «Гуменюк» | с.Щурівці Гайсинського району | свині | 50 | 60,0 |
| СВК «Трудівник» | с.Ярмолинці Гайсинського району | свині | 14 | 16,8 |
|  |  | Птиця | 8000 | 151,2 |
| ФОП Бромот | с.Куна вул.Південа .15 | птиця | 8000 | 151,2 |
| Жмеринський субрегіон, усього |  |  |  | 12895,5 |
|  |  | Коні | 4 | 32,412 |
| Чернятинський ДАТ | с.Чернятин Жмеринського району | коні | 4 | 32,4 |
|  |  | ВРХ | 41 | 389,1 |
| ФГ «МАГДІМАС» | с.Тартак Жмеринського району | ВРХ | 16 | 151,8 |
| ПГ Жмеринського ПНБІ | м.Жмеринка | ВРХ | 25 | 237,3 |
|  |  | ДРХ | 0 | 0,0 |
|  |  | Свині | 10395 | 12474,0 |
| ТОВ «Фірмовий Смак» | с.Сідаво Жмеринського району | свині | 10250 | 12300,0 |
| ФОП Яковишен | с.Олексіївка Жмеринського району | свині | 35 | 42,0 |
| Чернятинський ДАТ | с.Чернятин Жмеринського району | свині | 98 | 117,6 |
| ФГ Кравчука | с. Жуківці Жмеринського району | свині | 12 | 14,4 |
|  |  | Птиця | 0 | 0,0 |
| Іллінецький субрегіон, усього |  |  |  | 45320,8 |
|  |  | Коні | 45 | 364,635 |
| ПАТ «Жорнище» | с. Жорнище Іллінецького району | коні | 13 | 105,3 |
| ТОВ „Іллінецьке» | с. Іллінецьке Іллінецького району | коні | 5 | 40,5 |
| Іллінецький ДАК | с. Романі Хутір Іллінецького району | коні | 3 | 24,3 |
| СТОВ «Україна» | с.Тягун Іллінецького району | коні | 4 | 32,4 |
| ПП Агрофірма «Рось» | с.Слободище Іллінецького району | коні | 3 | 24,3 |
| СТОВ «Надія» | с.Чортория Іллінецького району | коні | 14 | 113,4 |
| ФГ «Копіївський Лан» | с.Копіївка Іллінецького району | коні | 2 | 16,2 |
| ФГ «Божнюкове» | с.Неменка Іллінецького району | коні | 1 | 8,1 |
|  |  | ВРХ | 4441 | 42145,1 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | м. Іллінці, Іллінецького району | ВРХ | 382 | 3625,2 |
| ПАТ «Жорнище» | с. Жорнище Іллінецького району | ВРХ | 358 | 3397,4 |
| ТОВ „Іллінецьке» | с. Іллінецьке Іллінецького району | ВРХ | 470 | 4460,3 |
| Іллінецький ДАК | с. Романі Хутір Іллінецького району | ВРХ | 266 | 2524,3 |
| СТОВ «Україна» | с.Тягун Іллінецького району | ВРХ | 857 | 8132,9 |
| ПП Агрофірма «Рось» | с.Слободище Іллінецького району | ВРХ | 997 | 9461,5 |
| СТОВ «Надія» | с.Чортория Іллінецького району | ВРХ | 539 | 5115,1 |
| ФГ „Екомир» | с. Василівка Іллінецького району | ВРХ | 32 | 303,7 |
| ФГ «Копіївський лан» | с.Копіївка Іллінецького району | ВРХ | 201 | 1907,5 |
| ФГ „Божнюкове» | с.Неменка Іллінецького району | ВРХ | 339 | 3217,1 |
|  |  | ДРХ | 30 | 5,5 |
| Іллінецький ДАК | с. Романі Хутір Іллінецького району | ДРХ | 30 | 5,5 |
|  |  | Свині | 2338 | 2805,6 |
| ТОВ „Іллінецьке» | с. Іллінецьке Іллінецького району | свині | 675 | 810,0 |
| СТОВ «Україна» | с.Тягун Іллінецького району | свині | 337 | 404,4 |
| ПП Агрофірма «Рось» | с.Слободище Іллінецького району | свині | 1326 | 1591,2 |
|  |  | Птиця | 0 | 0,0 |
| Калинівський субрегіон, усього |  |  |  | 109507,1 |
|  |  | Коні | 68 | 551,004 |
| СВК «Колос» | с.П.Лисіївка Калинівського району | коні | 5 | 40,5 |
| СТОВ «Маяк» | вул.Соборна,13,с.Пиків, Калинівського р-н, 22420 | коні | 15 | 121,5 |
| ПП «Радівське» по ВСГП | с.Радівка Калинівського району | коні | 9 | 72,9 |
| СТОВ «Промінь» | с.Черепашенці Калинівського району | коні | 8 | 64,8 |
| д/г «Артеміда» | м.Калинівка | коні | 2 | 16,2 |
| УЛДСС | с. Уладівське Калинівського району | коні | 6 | 48,6 |
| СВК « Надія» | с.Н.Гребля Калинівського району | коні | 4 | 32,4 |
| ПОСП «Дружелюбівське» | с.Дружелюбівка Калинівського району | коні | 3 | 24,3 |
| ДП ДГ «Корделівське» | с.Корделівка Калинівського району | коні | 5 | 40,5 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | с.Райки Калинівського району | коні | 7 | 56,7 |
| ПП «Бережани» | с.Бережани Калинівського району | коні | 4 | 32,4 |
|  |  | ВРХ | 10702 | 101562,0 |
| ПОСП «Нападівське» | с. Нападівка Калинівського району | ВРХ | 2837 | 26923,1 |
| СВК «Колос» | с.П.Лисіївка Калинівського району | ВРХ | 240 | 2277,6 |
| СТОВ «Маяк» | вул.Соборна,13,с.Пиків, Калинівського р-н, 22420 | ВРХ | 769 | 7297,8 |
| ПП «Радівське» по ВСГП | с.Радівка Калинівського району | ВРХ | 982 | 9319,2 |
| СТОВ «Промінь» | с.Черепашенці Калинівського району | ВРХ | 1787 | 16958,6 |
| д/г «Артеміда» | м.Калинівка | ВРХ | 990 | 9395,1 |
| ПрАТ «Зернопродукт» МХП | с. Райки Калинівського району | ВРХ | 260 | 2467,4 |
| ПрАТ «Зернопродукт» МХП | с.Іванів Калинівського району | ВРХ | 2005 | 19027,5 |
| СВК « Надія» | с.Н.Гребля Калинівського району | ВРХ | 325 | 3084,3 |
| ПП «Бережани» | с.Бережани Калинівського району | ВРХ | 507 | 4811,4 |
|  |  | ДРХ | 242 | 44,2 |
| ТОВ «Кеафілд» | с.Мізяків Калинівського району | вівці | 2 | 0,4 |
| СТОВ « Діброва і К» | вул. Пугачова, 1/1, с. Мізяків, Калинівського р-ну, Вінницької обл., 22437 | вівці | 240 | 43,8 |
|  |  | Свині | 4375 | 5250,0 |
| ПОСП «Нападівське» | с. Нападівка Калинівського району | свині | 15 | 18,0 |
| СВК «Колос» | с.П.Лисіївка Калинівського району | свині | 200 | 240,0 |
| СТОВ «Маяк» | вул.Соборна,13,с.Пиків, Калинівського р-н, 22420 | свині | 392 | 470,4 |
| ПП «Радівське» по ВСГП | с.Радівка Калинівського району | свині | 540 | 648,0 |
| СТОВ «Промінь» | с.Черепашенці Калинівського району | свині | 353 | 423,6 |
| д/г «Артеміда» | м.Калинівка | свині | 873 | 1047,6 |
| УЛДСС | с. Уладівське Калинівського району | свині | 225 | 270,0 |
| ПОСП «Дружелюбівське» | с.Дружелюбівка Калинівського району | свині | 436 | 523,2 |
| ДП ДГ «Корделівське» | с.Корделівка Калинівського району | свині | 1006 | 1207,2 |
| ДНЗ Гущинецьке ПТУ | с.Гущенці Калинівського району | свині | 44 | 52,8 |
| СФГ «Крона» | с.Кам'яногірка Калинівського району | свині | 33 | 39,6 |
| ФОП Гилюк | с.Чернятин Калинівського району | свині | 28 | 33,6 |
| Покотилова Е.І. | с.Шепіївка Калинівського району | свині | 40 | 48,0 |
| ФОП Рибак | с.М.Кутища Калинівського району | свині | 190 | 228,0 |
|  |  | Птиця | 105700 | 2099,9 |
| Філія «Вінницька птахофабрика «ПАТ»Агрохолдинг»Авангард» | с. Лемешівка вул. Центральна, 24, Калинівського району, Вінницької області | птиця | 103700 | 1959,9 |
| ПП «Шимотюк» | вул. 8 Березня, 14, с. Монченці, Калинівського р-ну, Вінницької обл., 22413 | гуси | 2000 | 140,0 |
| Козятинський субрегіон, усього |  |  |  | 57715,7 |
|  |  | Коні | 54 | 437,562 |
| СВК «Білопільський» | c. Білопілля Козятинського району | коні | 6 | 48,6 |
| СВК «Кашперівський» | с.Кашперівка Козятинського району | коні | 1 | 8,1 |
| СВК «Маяк» | с.Глухівці Козятинського району | коні | 8 | 64,8 |
| СТОВ «Хлібороб» | с.Зозулинці Козятинського району | коні | 8 | 64,8 |
| ТОВ «Україна | с.Кордишівка Козятинського району | коні | 5 | 40,5 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» Козятинська філія | с.Безіменне Козятинського району | коні | 8 | 64,8 |
| СФГ «Прогрес - ВІА» | с.Збараж Козятинського району | коні | 3 | 24,3 |
| СВК «Дружба» | с.Миколаївка Козятинського району | коні | 13 | 105,3 |
| ТОВ « Арчі» | с.Михайлин Козятинського району | коні | 2 | 16,2 |
|  |  | ВРХ | 4938 | 46861,6 |
| СВК «Білопільський» | c. Білопілля Козятинського району | ВРХ | 304 | 2885,0 |
| СВК «Кашперівський» | с.Кашперівка Козятинського району | ВРХ | 278 | 2638,2 |
| СВК «Маяк» | с.Глухівці Козятинського району | ВРХ | 511 | 4849,4 |
| СТОВ «Хлібороб» | с.Зозулинці Козятинського району | ВРХ | 1608 | 15259,9 |
| ТОВ «Мрія» | с.Махнівка Козятинського району | ВРХ | 269 | 2552,8 |
| СВК «Вівсяницький» | с.Вівсяники Козятинського району | ВРХ | 1023 | 9708,3 |
| СВК «Дружба» | с.Миколаївка Козятинського району | ВРХ | 586 | 5561,1 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» Козятинська філія | с.Безіменне Козятинського району | ВРХ | 359 | 3406,9 |
|  |  | ДРХ | 14 | 2,6 |
| СФГ «Прогрес - ВІА» | с.Збараж Козятинського району | вівці | 14 | 2,6 |
|  |  | Свині | 8094 | 9712,8 |
| ТОВ « Арчі» | с.Михайлин Козятинського району | свині | 1165 | 1398,0 |
| СВК «Вівсяницький» | с.Вівсяники Козятинського району | свині | 369 | 442,8 |
| ФГ «Пляхівське» | с.Пляхова Козятинського району | свині | 1050 | 1260,0 |
| ФОП Струшинський | с.Вовчинець Козятинського району | свині | 781 | 937,2 |
| ФОП Павловський | Вовчинець Козятинського району | свині | 684 | 820,8 |
| ФОП Шнайдрук | с.Вовчинець Козятинського району | свині | 628 | 753,6 |
| СВК «Дружба» | с.Лопатин Козятинського району | свині | 835 | 1002,0 |
| ФОП Бондар С.В. | с.Вовчинець Козятинського району | свині | 895 | 1074,0 |
| ФОП Бондар І.П. | с.Вовчинець Козятинського району | свині | 704 | 844,8 |
| ФОП Фогель | с.Михайлин Козятинського району | свині | 114 | 136,8 |
| ФОП Заремблюк | с.Безіменне Козятинського району | свині | 278 | 333,6 |
| ФОП Лозінський | с.Пустоха Козятинського району | свині | 35 | 42,0 |
| ФОП Гриценко | с.Пустоха Козятинського району | свині | 65 | 78,0 |
| ФОП Вінник | сел.Глухівці Козятинського району | свині | 235 | 282,0 |
| ФОП Протоцький | сел.Глухівці Козятинського району | свині | 156 | 187,2 |
| ФОП Дмитренко | с.Махаринці Козятинського району | свині | 50 | 60,0 |
| ФОП Чайковський | с.Поличинці Козятинського району | свині | 50 | 60,0 |
|  |  | Птиця | 37099 | 701,2 |
| ТОВ «Вовчікен» | 22133, Козятинський р-н.,с. Вовчинець, вул Радгоспна, 4 | птиця | 37099 | 701,2 |
| Крижопільський субрегіон, усього |  |  |  | 6997,7 |
|  |  | Коні | 0 | 0,0 |
|  |  | ВРХ | 93 | 882,6 |
| ФГ Лужанська О.І. | с.Тернівка Крижопільського району | ВРХ | 93 | 882,6 |
|  |  | ДРХ | 380 | 69,35 |
| ВЦ - 113 | с.Городківка Крижопільського району | ДРХ | 30 | 5,5 |
| ВПУ - 31 | с.Заболотне Крижопільського району | ДРХ | 350 | 63,9 |
|  |  | Свині | 3408 | 4089,6 |
| ПрАТ ПК «Поділля» c/г дільниця «Заболотне» | с.Городківка Крижопільського району | свині | 3408 | 4089,6 |
|  |  | Птиця | 103500 | 1956,2 |
| ПП Гуменний | с.Зеленянка Крижопільський р-н | птиця | 100000 | 1890,0 |
| ТОВ «Ферма племінної справи» | с. Жабокрич вул. Дружби, 163 | птиця | 3500 | 66,2 |
| Липовецький субрегіон, усього |  |  |  | 36305,1 |
|  |  | Коні | 93 | 753,579 |
| ПРАТ «Зернопродукт» | с.Війтівці Липовецького району | коні | 11 | 89,1 |
| ТОВ ПЗ « Україна « | с.Костянтинівка Липовецького району | коні | 23 | 186,4 |
| ПРАТ «Зернопродукт» | м.Липовець Липовецького району | коні | 9 | 72,9 |
| ПСП АФ «Нападівське» | с. Нападівка Липовецького району | коні | 4 | 32,4 |
| ПП «Агро Україна+» | с.Н.Прилука Липовецького району | коні | 5 | 40,5 |
| ТОВ СОП «Щасливе» | с.Щаслива Липовецького району | коні | 22 | 178,3 |
| ФГ «Україна» | Вінницька обл.Липовецький р-н с. Ст.Прилука вул.Островського29 | коні | 10 | 81,0 |
| СТОВ «Поділля» | с. Попівка Липовецького району | коні | 7 | 56,7 |
| ТОВ «Рапсодія» с.Струтинка | Вінницька обл.Липовецький р-н с.Струтинка | коні | 1 | 8,1 |
| ПСП «Фортуна» | с. Брицьке Липовецького району | коні | 1 | 8,1 |
|  |  | ВРХ | 3587 | 34040,6 |
| ПСП «Фортуна» | с. Брицьке Липовецького району | ВРХ | 209 | 1983,4 |
| ПРАТ «Зернопродукт» | с.Війтівці Липовецького району | ВРХ | 287 | 2723,6 |
| ТОВ ПЗ « Україна « | с.Костянтинівка Липовецького району | ВРХ | 868 | 8237,3 |
| ПРАТ «Зернопродукт» | с.Троща Липовецького району | ВРХ | 370 | 3511,3 |
| ПСП АФ «Нападівське» | с. Нападівка Липовецького району | ВРХ | 1073 | 10182,8 |
| ПП «Агро Україна+» | с.Н.Прилука Липовецького району | ВРХ | 232 | 2201,7 |
| СТОВ «Поділля» | с. Попівка Липовецького району | ВРХ | 323 | 3065,3 |
| ТОВ СОП «Щасливе» | с.Щаслива Липовецького району | ВРХ | 225 | 2135,3 |
|  |  | ДРХ | 454 | 82,9 |
| ТОВ ПЗ « Україна « | с.Костянтинівка Липовецького району | ДРХ | 229 | 41,8 |
| ТОВ «Рапсодія» с.Струтинка | Вінницька обл.Липовецький р-н с.Струтинка | ДРХ | 225 | 41,1 |
|  |  | Свині | 1190 | 1428,0 |
| ПСП «Фортуна» | с. Брицьке Липовецького району | свині | 212 | 254,4 |
| ПСП АФ «Нападівське» | с. Нападівка Липовецького району | свині | 283 | 339,6 |
| ПАТ «Турбівське» | с. Костянтинівка Липовецького району | свині | 546 | 655,2 |
| ПП Смашнюк П.С. | с.Коханівка Липовецького району | свині | 80 | 96,0 |
| ПП Лановенко С.Я. | с.Коханівка Липовецького району | свині | 47 | 56,4 |
| ФГ «Овочі Поділля» | Вінницька обл.Липовецький р-н с.Росоша вул.Горького 1 | свині | 22 | 26,4 |
|  |  | Птиця | 0 | 0,0 |
| Літинський субрегіон, усього |  |  |  | 39157,1 |
|  |  | Коні | 0 | 0,0 |
|  |  | ВРХ | 3732 | 35416,7 |
| ФГ «Щербич» | 22350 с.Багринівці Літинського району, вул. Центральна, 24 | ВРХ | 406 | 3852,9 |
| ПАТ ПЗ «Літинський» | 22343 с.Громадське Літинського району, вул. Центральна, 1 | ВРХ | 2211 | 20982,4 |
| ТОВ «Хмільницьке» ВПАФ «Івча» | 22332 с.Івча Літинського району | ВРХ | 641 | 6083,1 |
| ТОВ «Зернопродукт» | 22320 с.Уладівка Літинського району, вул. Леніна, 4 | ВРХ | 296 | 2809,0 |
| ФГ «Світлана» | 22325 с.Журавне Літинського району | ВРХ | 156 | 1480,4 |
| СФГ «Промінь» | 22320 с. Уладівка Літинського району, вул. Л. Українки, 5 | ВРХ | 22 | 208,8 |
|  |  | ДРХ | 0 | 0,0 |
|  |  | Свині | 3117 | 3740,4 |
| ФГ «Щербич» | 22350 с.Багринівці Літинського району, вул. Центральна, 24 | свині | 1024 | 1228,8 |
| СФГ «Промінь» | 22320 с. Уладівка Літинського району, вул. Л. Українки, 5 | свині | 75 | 90,0 |
| ФГ «Фавор ВГВ» | 22347, с. Городище Літинського району | свині | 465 | 558,0 |
| Ф/Г «Щербич і К» | 22345, с. Білозікра Літинського району, вул. Центральна, 1 | свині | 1203 | 1443,6 |
| ПП Стасюк | с. Майдан-Бобрик Літинського району | свині | 350 | 420,0 |
|  |  | Птиця | 0 | 0,0 |
| Могилів-Подільський субрегіон, усього |  |  |  | 2730,7 |
|  |  | Коні | 3 | 24,3 |
| ФГ «Вільне» | с. Вільне Могилів-Подільського району | коні | 2 | 16,2 |
| ВК-114 | с. Сказинці Могилів-Подільського району | коні | 1 | 8,1 |
|  |  | ВРХ | 266 | 2524,3 |
| ФГ «Вільне» | с. Вільне Могилів-Подільського району | ВРХ | 151 | 1433,0 |
| Психоневрологічний будинок- інтернат | с. Яришів Могилів-Подільського району | ВРХ | 43 | 408,1 |
| ВК-114 | с. Сказинці Могилів-Подільського району | ВРХ | 4 | 38,0 |
| ФГ «Ліна - М» | с. Сліди Могилів-Подільського району | ВРХ | 20 | 189,8 |
| ФГ «Лімон» | сел. Вендичани Могилів-Подільського району | ВРХ | 48 | 455,5 |
|  |  | ДРХ | 110 | 20,1 |
| ФГ «Вільне» | с. Вільне Могилів-Подільського району | ДРХ | 30 | 5,5 |
| ПП»Серебрійське» | с.Серебрія Могилів-Подільського району | ДРХ | 80 | 14,6 |
|  |  | Свині | 135 | 162,0 |
| ФГ «Вільне» | с. Вільне Могилів-Подільського району | свині | 33 | 39,6 |
| Психоневрологічний будинок- інтернат | с. Яришів Могилів-Подільського району | свині | 45 | 54,0 |
| ВК-114 | с. Сказинці Могилів-Подільського району | свині | 19 | 22,8 |
| ПП»Серебрійське» | с.Серебрія Могилів-Подільського району | свині | 38 | 45,6 |
|  |  | Птиця | 0 | 0,0 |
| Муровано-Куриловецький субрегіон, усього |  |  |  | 37202,3 |
|  |  | Коні | 2 | 16,2 |
| ФГ «Велес Віта» | с.Попелюхи Мурованокуриловецького району | коні | 2 | 16,2 |
|  |  | ВРХ | 3781 | 35881,7 |
| ФГ «Велес Віта» | с.Попелюхи Мурованокуриловецького району | ВРХ | 3781 | 35881,7 |
|  |  | ДРХ | 0 | 0,0 |
|  |  | Свині | 1087 | 1304,4 |
| ПП «Поділля - В» | с.Рівне Мурованокуриловецького району | свині | 95 | 114,0 |
| САТ «Вищеольчедаївське» | с.Малий Обухів Мурованокуриловецького району | свині | 508 | 609,6 |
| СФГ «Рубін» | с.Конищів Мурованокуриловецького району | свині | 288 | 345,6 |
| СПД Козачук Н.В. | с.Степанки Мурованокуриловецького району | свині | 146 | 175,2 |
| Професійний Аграрний Ліцей | с.Михайлівці Мурованокуриловецького району | свині | 50 | 60,0 |
|  |  | Птиця | 0 | 0,0 |
| Немирівський субрегіон, усього |  |  |  | 19294,3 |
|  |  | Коні | 21 | 170,2 |
| СТОВ «Немирівське» | с. Бугаків Немирівського району | коні | 8 | 64,8 |
| СВК «Поділля» | с. Зарудинці Немирівського району | коні | 5 | 40,5 |
| ФГ «Мельников В.Д.» | с.Обідне Немирівського району | коні | 2 | 16,2 |
| ТОВ «Агро - Астра» | с.Коровайна Немирівського району | коні | 6 | 48,6 |
|  |  | ВРХ | 1563 | 14832,9 |
| СТОВ «Немирівське» | с. Бугаків Немирівського району | ВРХ | 54 | 512,5 |
| ТОВ «Азорель» | с.Мухівці Немирівського району | ВРХ | 124 | 1176,8 |
| СВК «Поділля» | с. Зарудинці Немирівського району | ВРХ | 119 | 1129,3 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | с.Мухівці Немирівського району | ВРХ | 538 | 5105,6 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | с.Чуків Немирівського району | ВРХ | 365 | 3463,9 |
| СФГ «ОЮС» | с. Бугаків Немирівського району | ВРХ | 363 | 3444,9 |
|  |  | ДРХ | 236 | 43,1 |
| СФГ «ОЮС» | с. Бугаків Немирівського району | ДРХ | 39 | 7,1 |
| ФГ «Мельников В.Д.» | с.Обідне Немирівського району | ДРХ | 45 | 8,2 |
| ТОВ «Агро - Астра» | с.Коровайна Немирівського району | ДРХ | 52 | 9,5 |
| ТОВ «Компанія Енергія» | с. Монастирське Немирівського району | ДРХ | 100 | 18,3 |
|  |  | Свині | 680 | 816 |
| ФГ «Мельников В.Д.» | с.Обідне Немирівського району | свині | 47 | 56,4 |
| ТОВ «Агро - Астра» | с.Коровайна Немирівського району | свині | 29 | 34,8 |
| ФГ «Ріст Олекс Груп» | с.Забужжя Немирівського району | свині | 359 | 430,8 |
| ФО Конотопенко С.А. | с.Райгород Немирівського району | свині | 34 | 40,8 |
| ФОП Зороглян І.М. | с.Райгород Немирівського району | свині | 55 | 66,0 |
| ПП «Хлібороб-Інвест» | с.Головеньки Немирівського району | свині | 56 | 67,2 |
| ФОП Жученко Р.О. | с.Головеньки Немирівського району | свині | 100 | 120,0 |
|  |  | Птиця | 181600 | 3432,2 |
| СТОВ «Немирівське» | с. Сокілець Немирівського району | птиця | 9600 | 181,4 |
| СТОВ «Немирівське» | сел. Брацлав Немирівського району | птиця | 40000 | 756,0 |
| СТОВ «Колосок» | с. Бугаків Немирівського району | птиця | 37000 | 699,3 |
| ТОВ «Велика птаха» | с.Медвежа Немирівського району | птиця | 2700 | 51,0 |
| ФОП «Сінельник І.Г. « | с.Глинянець Немирівського району | птиця | 92000 | 1738,8 |
| ФОП Серватинський Ю.М. | сел.Брацлав Немирівського району | птиця | 300 | 5,7 |
| Оратівський субрегіон, усього |  |  |  | 27271,8 |
|  |  | Коні | 16 | 129,648 |
| СВК «Маяк» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Медівка вул.Першотравнева, 5 | коні | 6 | 48,6 |
| СТОВ «Світанок» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Синарна вул.Вишнева, 10а | коні | 10 | 81,0 |
|  |  | ВРХ | 1620 | 15373,8 |
| АКПП «Золота Нива» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Балабанівка вул.Центральна, 11а | ВРХ | 497 | 4716,5 |
| ПрАТ «Агрофорт» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.В.Ростівка | ВРХ | 217 | 2059,3 |
| СВК «Маяк» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Медівка вул.Першотравнева, 5 | ВРХ | 500 | 4745,0 |
| СТОВ «Світанок» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Синарна вул.Вишнева, 10а | ВРХ | 294 | 2790,1 |
| ФГ «Салій» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Сологубівка | ВРХ | 112 | 1062,9 |
|  |  | ДРХ | 0 | 0,0 |
|  |  | Свині | 9807 | 11768,4 |
| СФГ «Агроросток» | с.М.Ростівка Оратівського району | свині | 295 | 354,0 |
| ТОВ «Агробуд» | Вінницька обл. Оратівський р-н. сел.Оратів вул.Подільська, 2 | свині | 150 | 180,0 |
| СВК «Україна» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Якимівка вул.Заводська, 37 | свині | 72 | 86,4 |
| ФГ «Надія М-В» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Яблуновиця | свині | 99 | 118,8 |
| ФГ «Агроват» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Угарове вул.Молодіжна, 43 | свині | 92 | 110,4 |
| ТОВ «Серволюкс - Генетик» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Рожична вул.Молодіжна, 2 | свині | 7990 | 9588,0 |
| АКПП «Золота Нива» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Балабанівка вул.Центральна, 11а | свині | 9 | 10,8 |
| ТОВ «Укрданферма» | Вінницька обл. Оратівський р-н. с.Якимівка вул.Заводська, 37 | свині | 1100 | 1320,0 |
|  |  | Птиця | 0 | 0,0 |
| Піщанський субрегіон, усього |  |  |  | 12895,3 |
|  |  | Коні | 30 | 243,09 |
| СВК «Прогрес» | с.Студена Піщанського району | коні | 27 | 218,8 |
| СВКП «Колос» | с.Болган Піщанського району | коні | 3 | 24,3 |
|  |  | ВРХ | 955 | 9063,0 |
| ФГ «Благо СМС» | сел Піщанка | ВРХ | 100 | 949,0 |
| СВК «Прогрес» | с.Студена Піщанського району | ВРХ | 855 | 8114,0 |
|  |  | ДРХ | 962 | 175,565 |
| СВКП «Колос» | с.Болган Піщанського району | ДРХ | 562 | 102,6 |
| ТОВ «СП ЕЛІТ АГРО» | с.Болган Піщанського району | ДРХ | 400 | 73,0 |
|  |  | Свині | 2588 | 3105,6 |
| СВК «Прогрес» | с.Студена Піщанського району | свині | 599 | 718,8 |
| СФГ «Світоч» | сел.Піщанка | свині | 886 | 1063,2 |
| СВКП «Колос - Лан» | с.Болган Піщанського району | свині | 1103 | 1323,6 |
|  |  | Птиця | 16303 | 308,1 |
| ПСП «Промінь» | 24710 с.Трибусівка, вул.Леніна, 2. Піщанського р-ну | птиця | 16303 | 308,1 |
| Погребищенський субрегіон, усього |  |  |  | 36492,7 |
|  |  | Коні | 76 | 615,828 |
| СТОВ «Зоря» | с.Андрушівка Погребищенського району | коні | 26 | 210,7 |
| ФГ «Бухнівське» | с.Бухни Погребищенського району | коні | 8 | 64,8 |
| ФГ «Дружба-Л» | с.Гопчиця Погребищенського району | коні | 25 | 202,6 |
| СТОВ «Левківське» | с.Левківці Погребищенського району | коні | 1 | 8,1 |
| СТОВ «Дніпро» | с.Мончин Погребищенського району | коні | 2 | 16,2 |
| ТОВ «Станилівка АГРО» | с.Станилівка Погребищенського району | коні | 11 | 89,1 |
| ПП «Ольвія» | с.Сопин Погребищенського району | коні | 2 | 16,2 |
| Плисківський психоненеврологічний інтернат | с.Плисків Погребищенського району | коні | 1 | 8,1 |
|  |  | ВРХ | 3176 | 30140,24 |
| СТОВ «Зоря» | с.Андрушівка Погребищенського району | ВРХ | 279 | 2647,7 |
| ФГ «Бухнівське» | с.Бухни Погребищенського району | ВРХ | 533 | 5058,2 |
| ФГ «Дружба-Л» | с.Гопчиця Погребищенського району | ВРХ | 530 | 5029,7 |
| ТОВ «ТАК-Агро» | с.Борщагівка Погребищенського району | ВРХ | 837 | 7943,1 |
| ПП «Ольвія» | с.Сопин Погребищенського району | ВРХ | 235 | 2230,2 |
| ТОВ «Станилівка АГРО» | с.Станилівка Погребищенського району | ВРХ | 255 | 2420,0 |
| ТОВ «Плішивець» | с.Черемошне Погребищенського району | ВРХ | 497 | 4716,5 |
| Плисківський психоненеврологічний інтернат | с.Плисків Погребищенського району | ВРХ | 10 | 94,9 |
|  |  | ДРХ | 0 | 0,0 |
|  |  | Свині | 1358 | 1629,6 |
| ФГ «Бухнівське» | с.Бухни Погребищенського району | свині | 219 | 262,8 |
| ФГ «Дружба-Л» | с.Гопчиця Погребищенського району | свині | 334 | 400,8 |
| СТОВ «Левківське» | с.Левківці Погребищенського району | свині | 167 | 200,4 |
| СТОВ «Дніпро» | с.Мончин Погребищенського району | свині | 59 | 70,8 |
| СФГ «Зірка» | с.Малинки Погребищенського району | свині | 533 | 639,6 |
| Будинок інтернат | Погребищенський район | свині | 46 | 55,2 |
|  |  | Птиця | 75800 | 1432,6 |
| ТОВ «Птахокомплекс «Веремій» | 22216 с.Гопчиця Погребищенський район Вінницька обл. | птиця | 75800 | 1432,6 |
|  |  | Кролі | 7094 | 2674,4 |
| ТОВ «Племінне СП ЕЛІТ Кріль» | вул.Набережна,18а с.Саражинці Погребищенський район, 22230 | кролі | 7094 | 2674,4 |
| Теплицький субрегіон, усього |  |  |  | 25111,0 |
|  |  | Коні | 48 | 388,944 |
| СВК»Залузький» | вул.Молодіжна,1 с.Залужжя Теплицького району | коні | 7 | 56,7 |
| ТОВ»Рубін» | вул.Центральна,11 с.Розкошівка Теплицького району | коні | 9 | 72,9 |
| ТОВ»Теплик Агро» | вул.Центральна,86 с.Метанівка Теплицького району | коні | 10 | 81,0 |
| ПП»Агро Ніка» | вул.Мічуріна,28 с.Тополівка Теплицького району | коні | 3 | 24,3 |
| ТОВ»Теплицький відгодівельний комплекс» | вул.Першотравнева,86 с.Саша Теплицького району | коні | 2 | 16,2 |
| ПП»Біла Каста» | вул.Вишнева,37 с.Карабелівка Теплицького району | коні | 17 | 137,8 |
|  |  | ВРХ | 1523 | 14453,3 |
| СВК»Залузький» | вул.Молодіжна,1 с.Залужжя Теплицького району | ВРХ | 200 | 1898,0 |
| ПП»Біла Каста» | вул.Вишнева,37 с.Карабелівка Теплицького району | ВРХ | 110 | 1043,9 |
| ТОВ»Рубін» | вул.Центральна,11 с.Розкошівка Теплицького району | ВРХ | 180 | 1708,2 |
| ТОВ»Теплик Агро» | вул.Центральна,86 с.Метанівка Теплицького району | ВРХ | 650 | 6168,5 |
| ТОВ»Теплицький відгодівельний комплекс» | вул.Першотравнева,86 с.Саша Теплицького району | ВРХ | 103 | 977,5 |
| ФГ»Токарчука В.М.» | вул.Микитенка,25 сел.Теплик Теплицького району | ВРХ | 130 | 1233,7 |
| ПП»Агро Ніка» | вул.Мічуріна,28 с.Тополівка Теплицького району | ВРХ | 150 | 1423,5 |
|  |  | ДРХ | 0 | 0,0 |
|  |  | Свині | 8099 | 9718,8 |
| ТОВ»Теплицький відгодівельний комплекс» | вул.Незалежності,5 Б с.Степанівка Теплицького району | свині | 1268 | 1521,6 |
| ФГ»Токарчука В.М.» | вул.Микитенка,25 сел.Теплик Теплицького району | свині | 140 | 168,0 |
| ФГ «Власюк О.Д.» | вул.Радянська,70 с.Бджільна Теплицького району | свині | 3909 | 4690,8 |
| СФГ «Герасименка В.І.» | вул.Мічуріна,1 с.Соболівка Теплицького району | свині | 70 | 84,0 |
| ФОП Риндюк В.П. | вул.Коцюбинського,61 с.М.Мочулка Теплицького району | свині | 138 | 165,6 |
| СФГ «Вікторія» | вул.Шевченка с.Костюківка Теплицького району | свині | 103 | 123,6 |
| ФГ «Володимир» | вул.Суворова,133 с.Соболівка Теплицького району | свині | 150 | 180,0 |
| МПП «Фірма - Гарант» | вул.Чкалова,1 с.Пологи Теплицького району | свині | 588 | 705,6 |
| ФГ «Тригубенко В.О.» | вул.І.Діброви,1 с.Орлівка Теплицького району | свині | 1580 | 1896,0 |
| «Професійний аграрний ліцей» | вул.Воронцова,1 сел.Теплик Теплицького району | свині | 50 | 60,0 |
| ТОВ»Відгодівельний комплекс | с.Стражгород Теплицького району | свині | 10 | 12,0 |
| ПП»Антарис Агро» | с.Кожухівка Теплицького району | свині | 93 | 111,6 |
|  |  | Птиця | 29100 | 550,0 |
| ПП»Біла Каста» | вул.Вишнева,37 с.Карабелівка Теплицького району | птиця | 29100 | 550,0 |
| Тиврівський субрегіон, усього |  |  |  | 6106,7 |
|  |  | Коні | 6 | 48,618 |
| Агро Еталон | с. Василівка Тиврівського району | коні | 4 | 32,4 |
| СФГ»Юність» | с. Гришівці Тиврівського району | коні | 2 | 16,2 |
|  |  | ВРХ | 207 | 1964,4 |
| СФГ»Юність» | с. Гришівці Тиврівського району | ВРХ | 148 | 1404,5 |
| СФГ»Терра» | с. Пирогів Тиврівського району | ВРХ | 59 | 559,9 |
|  |  | ДРХ | 146 | 26,6 |
| СФГ»Терра» | с. Пирогів Тиврівського району | вівці | 50 | 9,1 |
| Агро Еталон | с. Василівка Тиврівського району | вівці | 96 | 17,5 |
|  |  | Свині | 3347 | 4016,4 |
| СФГ»Юність» | с. Гришівці Тиврівського району | свині | 42 | 50,4 |
| ТОВ «Селищанське» | с.Селище Тиврівського району | свині | 20 | 24,0 |
| ТОВ «Субекон» | сел.Сутиски Тиврівського району | свині | 2795 | 3354,0 |
| ФОП Витяганець | с.Колюхів Тиврівського району | свині | 130 | 156,0 |
| ФОП Болянский | м.Гнівань Тиврівського району | свині | 200 | 240,0 |
| СПД Слюсар Д.В. | с.Калнишівка Тиврівського району | свині | 160 | 192,0 |
|  |  | Птиця | 2680 | 50,7 |
| ТОВ «Поділлякорсервіс» | сел.Сутиски Тиврівського району | птиця | 820 | 15,5 |
| ТОВ «Подільська курка» | с.Дзвониха Тиврівського району | птиця | 1860 | 35,2 |
| Томашпільський субрегіон, усього |  |  |  | 46721,0 |
|  |  | Коні | 130 | 1053,39 |
| АФ ПЗ «Вила» | 24214, Томашпільський р-н с. Вила, вул. Молодіжна, 4 | коні | 29 | 235,0 |
| СГПП «Перемога» | 24247, Томашпільський р-н, с.Високе вул. Героїв Майдану, 20 | коні | 28 | 226,9 |
| АФ «Гнатківська» | 24232,Томашпільський р-н с. Гнатків, вул. Лесі Українки, 13 | коні | 50 | 405,2 |
| ТОВ ТД «Фінпром» | 24225, Томашпільський р-н, с.Комаргород вул. Соборна, 20 | коні | 5 | 40,5 |
| АФ «Дружба» | 24215, Томашпільський р-н с. Пилипи Борівські, вул.Котовського, 1 | коні | 7 | 56,7 |
| ПрАТ ПК «Поділля» | 24234, Томашпільський р-н с.Яланець, вул. Соборна, 1 | коні | 4 | 32,4 |
| АФ «Паланка» | 24222, Томашпільський р-н с. Паланка, вул. Чкалова, 2 | коні | 7 | 56,7 |
|  |  | ВРХ | 4809 | 45637,4 |
| ТОВ АК «Зелена долина» | 24214, Томашпільський р-н с. Вила, вул. Молодіжна,4 | ВРХ | 693 | 6576,6 |
| СГПП «Перемога» | 24247, Томашпільський р-н, с.Високе вул. Героїв Майдану,20 | ВРХ | 479 | 4545,7 |
| ТОВ АК «Зелена долина» | 24232,Томашпільський р-н с. Гнатків, вул. Лесі Українки,13 | ВРХ | 1245 | 11815,1 |
| ТОВ ТД «Фінпром» | 24225, Томашпільський р-н, с.Комаргород вул. Соборна, 20 | ВРХ | 901 | 8550,5 |
| ТОВ АК «Зелена долина» | 24222, Томашпільський р-н с. Паланка, вул. Чкалова,2 | ВРХ | 467 | 4431,8 |
| ТОВ АК «Зелена долина» | 24215, Томашпільський р-н с. Пилипи Борівські, вул.Котовського,1 | ВРХ | 548 | 5200,5 |
| ПрАТ ПК «Поділля» | 24234, Томашпільський р-н с.Яланець, вул. Соборна,1 | ВРХ | 467 | 4431,8 |
| КП «Антопільське» | 242249, Томашпільський район с.Антопіль вул. Жовтнева 45 | ВРХ | 9 | 85,4 |
|  |  | ДРХ | 0 | 0,0 |
|  |  | Свині | 0 | 0,0 |
|  |  | Птиця | 1600 | 30,2 |
| ПСП Томашпільська ІПС | сел. Томашпіль вул. Ігоря Гаврилюка | птиця | 1600 | 30,2 |
| Тростянецький субрегіон, усього |  |  |  | 175633,9 |
|  |  | Коні | 38 | 307,914 |
| ДП ДГ «Олександрівське» | с. Олександрівка Тростянецького району | коні | 2 | 16,2 |
| СФГ «Вікторія-П» | с.КрасногіркаТростянецького району | коні | 5 | 40,5 |
| СТОВ «Б-Хмельницького» | с.Четвертинівка Тростянецького району | коні | 7 | 56,7 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | с.Демидівка Тростянецького району | коні | 9 | 72,9 |
| СТОВ «Колос» | с.Капустяни Тростянецького району | коні | 15 | 121,5 |
|  |  | ВРХ | 3930 | 37295,7 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | с. Гордіївка Тростянецького району | ВРХ | 567 | 5380,8 |
| ПрАТ «Зернопродукт МХП» | с.Демидівка Тростянецького району | ВРХ | 345 | 3274,1 |
| СТОВ «Колос» | с.Капустяни Тростянецького району | ВРХ | 1842 | 17480,6 |
| АКПП»Перемога» | с. Летківка Тростянецького району | ВРХ | 274 | 2600,3 |
| АФ»Росток» | с. Нова Ободівка Тростянецького району | ВРХ | 117 | 1110,3 |
| СТОВ «Б-Хмельницького» | с.Четвертинівка Тростянецького району | ВРХ | 233 | 2211,2 |
| ДПДГ»Олександрівське» | с. Олександрівка Тростянецького району | ВРХ | 1119 | 10619,3 |
|  |  | ДРХ | 0 | 0,0 |
|  |  | Свині | 1265 | 1518 |
| СТОВ «Колос» | с.Капустяни Тростянецького району | свині | 190 | 228,0 |
| АКПП»Перемога» | с. Летківка Тростянецького району | свині | 91 | 109,2 |
| СТОВ «Б-Хмельницького» | с.Четвертинівка Тростянецького району | свині | 145 | 174,0 |
| ДПДГ»Олександрівське» | с. Олександрівка Тростянецького району | свині | 286 | 343,2 |
| ТОВ «Агроподілля» | с. Нова ОбодівкаТростянецького району | свині | 62 | 74,4 |
| ТОВ « Україна -Т» | вул. Соборна,91, сел.Тростянець, Тростянецький р-н., 24300 | свині | 400 | 480,0 |
| СФГ «Вікторія-П» | с.Красногірка Тростянецького району | свині | 91 | 109,2 |
|  |  | Птиця | 7222871 | 136512,3 |
| ТОВ « Україна -Т» | вул. Соборна,91, сел.Тростянець, Тростянецький р-н., 24300 | птиця | 2500 | 47,3 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» | 24326 с.Оляниця Тростянецький р-н., бригада №6 | птиця | 1377890 | 26042,1 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» | 24326 с.Оляниця Тростянецький р-н., бригада № 7 | птиця | 1505850 | 28460,6 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» | 24327 с. Четвертинівка Тростянецький р-н., № 8 | птиця | 1632570 | 30855,6 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» | 24327 с. Четвертинівка Тростянецький р-н., бригада №9 | птиця | 1133110 | 21415,8 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» | 24313с. Гордіївка Тростянецький р-н., бригада № 10 | птиця | 1055100 | 19941,4 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» | 24313с. Гордіївка Тростянецький р-н., бригада № 11 | птиця | 206983 | 3912,0 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» | 24313с. Гордіївка Тростянецький р-н., бригада № 12 | птиця | 308868 | 5837,6 |
| Тульчинський субрегіон, усього |  |  |  | 184444,3 |
|  |  | Коні | 38 | 307,9 |
| ПСП «Україна» | c.Нестерварка, вул.Сонашна Тульчинський р-н, 23609 | коні | 4 | 32,4 |
| ТОВ АК «Зелена долина» | с.Тиманівка Тульчинського району | коні | 22 | 178,3 |
| ПАТ „Дружба ВМ» | с.Шуро Копіївка Тульчинського району | коні | 10 | 81,0 |
| СФГ Лан | сел.Кирнасівка Тульчинського району | коні | 2 | 16,2 |
|  |  | ВРХ | 1080 | 10249,2 |
| ТОВ АК «Зелена долина» | с.Тиманівка Тульчинського району | ВРХ | 489 | 4640,6 |
| СТОВ „Авангард « | с.Сільниця Тульчинського району | ВРХ | 15 | 142,4 |
| ФГ «Суворова» | с.Кинашів Тульчинського району | ВРХ | 18 | 170,8 |
| СТОВ «Аква-Віка» | сел.Кирнасівка вул.Новозаводська №4 Тульчинський р-н, 23652 | ВРХ | 197 | 1869,5 |
| ПАТ „Дружба ВМ» | с.Шуро Копіївка Тульчинського району | ВРХ | 359 | 3406,9 |
| Тульчинський вет технікум | м.Тульчин | ВРХ | 2 | 19,0 |
|  |  | ДРХ | 504 | 92,0 |
| ПСП «Україна» | c.Нестерварка, вул.Сонашна Тульчинський р-н, 23609 | ДРХ | 65 | 11,9 |
| ТОВ АК «Зелена долина» | с.Тиманівка Тульчинського району | ДРХ | 60 | 11,0 |
| СТОВ „Авангард « | с.Сільниця Тульчинського району | ДРХ | 85 | 15,5 |
| СТОВ «Аква-Віка» | сел.Кирнасівка вул.Новозаводська №4 Тульчинський р-н, 23652 | ДРХ | 150 | 27,4 |
| ПАТ „Дружба ВМ» | с.Шуро Копіївка Тульчинського району | ДРХ | 132 | 24,1 |
| СФГ Лан | сел.Кирнасівка Тульчинського району | ДРХ | 12 | 2,2 |
|  |  | Свині | 3400 | 4080,0 |
| СТОВ „Авангард « | с.Сільниця Тульчинського району | свині | 103 | 123,6 |
| ПП Гольман | Тульчинського району | свині | 907 | 1088,4 |
| ДП «Тульчинське племпідприємство» | Тульчинського району | свині | 7 | 8,4 |
| ФО Лелека С.В. | сел.Кирнасівка вул.Колгоспна Тульчинський р-н, 23652 | свині | 198 | 237,6 |
| ФО Подоляк О.В. | сел.Кирнасівка вул.Колгоспна Тульчинський р-н, 23652 | свині | 1910 | 2292,0 |
| ФО Мазур П.Г. | сел.Кирнасівка вул Колгоспна Тульчинський р-н, 23652 | свині | 158 | 189,6 |
| ФОП Віт Л.Г. | с. Журавлівка вул Шевченка 1 Тульчинський р-н, 23641 | свині | 117 | 140,4 |
|  |  | Птиця | 8979642 | 169715,2 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика «Бригада № 1 | Михайлівська с/р Тульчинського району, до с.Маньківка - 1400м | птиця | 1459000 | 27575,1 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» Бригада №2 | 35878955 Михайлівська с/р Тульчинського району, до с.Михайлівка - 2300м | птиця | 827659 | 15642,8 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» Бригада №4 | Клебаньська с/р Тульчинського району, до с.Клебань - 1900м | птиця | 285018 | 5386,8 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» Бригада №5 | Холодівська с/р Тульчинського району, до с.Холодівка - 1500м | птиця | 1031600 | 19497,2 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» Бригада №47 | Заозернянська с/р Тульчинського району, до с.Василівка - 1500м | птиця | 1099556 | 20781,6 |
| ТОВ «ТульЧікен» | сел.Кирнасівка Тульчинського району | птиця | 356809 | 6743,7 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика»Бригада № 42 | Михайлівська с/р Тульчинського району, до с.Михайлівка - 1700м | птиця | 1960000 | 37044,0 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика»Бригада № 49 | Білоусівська с/р Тульчинського району, до с.Білоусівка - 2000м | птиця | 1960000 | 37044,0 |
| Хмільницький субрегіон, усього |  |  |  | 63289,9 |
|  |  | Коні | 31 | 251,193 |
| ТОВ СП «Нібулон» філія Південний Буг | с. Березна Хмільницького району, 22052 | коні | 11 | 89,1 |
| ТОВ СП «Нібулон» філія Хмільник | с.Широка Гребля Хмільницького району, 22065 | коні | 6 | 48,6 |
| ТОВ «Колос-Поділля» | с. Терешпіль Хмільницького району, 22014 | коні | 4 | 32,4 |
| ТОВ «Хмільницьке» ВП «Україна» | с. Порик, Хмільницького району, 22066 | коні | 6 | 48,6 |
| ТОВ «Аграрник і К» | с. Подорожна Хмільницького району, 22024 | коні | 4 | 32,4 |
|  |  | ВРХ | 5967 | 56626,8 |
| ТОВ СП «Нібулон» філія Південний Буг | с. Березна Хмільницького району, 22052 | ВРХ | 196 | 1860,0 |
| ТОВ СП «Нібулон» філія Хмільник | с.Широка Гребля Хмільницького району, 22065 | ВРХ | 324 | 3074,8 |
| ПрАТ «Зернопрдукт МХП» філія «ім. Мічуріна» | с. Великий Митник, Хмільницького району, 22060 | ВРХ | 803 | 7620,5 |
| ПрАТ «Зернопрдукт МХП» філія «ім. Мічуріна» | другий кілометр дороги Хмільник-Жданівка, с. Великий Митник, Хмільницького району, 22060 | ВРХ | 1939 | 18401,1 |
| ТОВ «Хмільницьке» ВП «Надія» | с. Маркуші, Хмільницького району, 22030 | ВРХ | 469 | 4450,8 |
| ТОВ «Колос-Поділля» | с. Терешпіль Хмільницького району, 22014 | ВРХ | 18 | 170,8 |
| АП НВП «Візит» | с. Томашпіль Хмільницького району, 22014 | ВРХ | 1356 | 12868,4 |
| АП НВП «Візит» | с. Уланів Хмільницького району, 22032 | ВРХ | 753 | 7146,0 |
| ТОВ «Аграрник і К» | с. Подорожна Хмільницького району, 22024 | ВРХ | 62 | 588,4 |
| ФГ «Беркут» | с.Кушелівка Хмільницького району, 22060 | ВРХ | 47 | 446,0 |
|  |  | ДРХ | 69 | 12,5925 |
| ТОВ «Аграрник і К» | с. Подорожна Хмільницького району, 22024 | вівці | 48 | 8,8 |
| СТОВ «Відродження» | с.Сальниця Хмільницького району, 22022 | ДРХ | 21 | 3,8 |
|  |  | Свині | 4939 | 5926,8 |
| АП НВП «Візит» | с. Томашпіль Хмільницького району, 22014 | свині | 4668 | 5601,6 |
| СТОВ «Відродження» | с.Сальниця Хмільницького району, 22022 | свині | 6 | 7,2 |
| ТОВ «Поділля-Агроінвест» | с.Скарженці Хмільницького району, 22011 | свині | 145 | 174,0 |
| ФОП Андрощук В.В. | с. Куманівці Хмільницького району, 22053 | свині | 120 | 144,0 |
|  |  | Птиця | 25000 | 472,5 |
| ФОП Пастернак М.Й. | вул. Небесної Сотні, 39, м. Хмільник, 22000 | птиця | 25000 | 472,5 |
| Чернівецький субрегіон, усього |  |  |  | 965,2 |
|  |  | Коні | 5 | 40,5 |
| СТОВ «Росія» | с.Борівка Чернівецького району | коні | 5 | 40,5 |
|  |  | ВРХ | 89 | 844,6 |
| ФГ»Колос-22» | с.Сокіл Чернівецького району | ВРХ | 4 | 38,0 |
| ФГ»Борівське» | с.Борівка Чернівецького району | ВРХ | 45 | 427,1 |
| СТОВ»Росія» | с.Борівка Чернівецького району | ВРХ | 40 | 379,6 |
|  |  | ДРХ | 64 | 11,7 |
| СТОВ»Росія» | с.Борівка Чернівецького району | ДРХ | 64 | 11,7 |
|  |  | Свині | 57 | 68,4 |
| ФГ»Колос-22» | с.Сокіл Чернівецького району | свині | 12 | 14,4 |
| ФГ «Діана -П» | Чернівецького району | свині | 45 | 54,0 |
|  |  | Птиця | 0 | 0,0 |
| Чечельницький субрегіон, усього |  |  |  | 13367,8 |
|  |  | Коні | 2 | 16,2 |
| ТОВ АФ»Укрвїна О» | с.Каташин Чечельницького району | коні | 2 | 16,2 |
|  |  | ВРХ | 1353 | 12840,0 |
| ТОВ АФ»Укрвїна О» | с.Каташин Чечельницького району | ВРХ | 609 | 5779,4 |
| СТОВ АФ»Вербка» | с.Вербка Чечельницького району | ВРХ | 402 | 3815,0 |
| СТОВ АФ»Ольгопіль» | с.Ольгопіль Чечельницького району | ВРХ | 342 | 3245,6 |
|  |  | ДРХ | 9 | 1,6 |
| СТОВ АФ»Ольгопіль» | с.Ольгопіль Чечельницького району | ДРХ | 9 | 1,6 |
|  |  | Свині | 425 | 510,0 |
| СТОВ АФ»Ольгопіль» | с.Ольгопіль Чечельницького району | свині | 425 | 510,0 |
|  |  | Птиця | 0 | 0,0 |
| Шаргородський субрегіон, усього |  |  |  | 27948,8 |
|  |  | Коні | 44 | 356,532 |
| ПП «Золотий колос» | с.Михайлівка Шаргородського району | коні | 30 | 243,1 |
| ФГ «Слобідське» | с.Клекотина Шаргородського району | коні | 6 | 48,6 |
| ПП «Клекотинське» | с.Клекотина Шаргородського району | коні | 2 | 16,2 |
| СТОВ «ім Мічуріна» | с.Довжок Шаргородського району | коні | 6 | 48,6 |
|  |  | ВРХ | 2765 | 26239,9 |
| ПП «Клекотинське» | с.Клекотина Шаргородського району | ВРХ | 390 | 3701,1 |
| ФГ «Слобідське» | с.Клекотина Шаргородського району | ВРХ | 315 | 2989,4 |
| ПП «Золотий колос» | с.Михайлівка Шаргородського району | ВРХ | 415 | 3938,4 |
| СТОВ «ім Мічуріна» | с.Довжок Шаргородського району | ВРХ | 330 | 3131,7 |
| ПП «Юхимівське» | с.Юхимівка Шаргородського району | ВРХ | 1315 | 12479,4 |
|  |  | ДРХ | 54 | 9,9 |
| ФГ «Вікторія» | с.Клекотина Шаргородського району | ДРХ | 54 | 9,9 |
|  |  | Свині | 1081 | 1297,2 |
| ФГ «Слобідське» | с.Клекотина Шаргородського району | свині | 35 | 42,0 |
| ПП «Золотий колос» | с.Михайлівка Шаргородського району | свині | 281 | 337,2 |
| СТОВ «Колос» | с.Хоменки Шаргородського району | свині | 216 | 259,2 |
| ПП»Україна» с.Гибалівка | с.Гибалівка Шаргородського району | свині | 320 | 384,0 |
| ФОП Козуб | с.Сл.Шаргородська Шаргородського району | свині | 80 | 96,0 |
| ФГ «Пік» | с.Сл.Шаргородська Шаргородського району | свині | 124 | 148,8 |
| ФОП «Почвірний А.О.» | с.Сл.Шаргородська Шаргородського району | свині | 25 | 30,0 |
|  |  | Птиця | 2400 | 45,4 |
| ФГ «Мілк Сервіс» | м.Шаргород | птиця | 400 | 7,6 |
| ФГ «Плебанівський Сад» | с.Плебанівка Шаргородського району | птиця | 2000 | 37,8 |
| Ямпільський субрегіон, усього |  |  |  | 89919,7 |
|  |  | Коні | 53 | 429,459 |
| СТОВ «Нива» | с.Безводне Ямпільського району | коні | 22 | 178,3 |
| ПОП «Рідний край» | с.Тростянець Ямпільського району | коні | 13 | 105,3 |
| СТОВ «Писарівка» | с.Писарівка Ямпільського району | коні | 4 | 32,4 |
| ТОВ «Великокісницьке» | с.В.Кісниця Ямпільського району | коні | 6 | 48,6 |
| СВК «Поділля» | с.Пороги Ямпільського району | коні | 3 | 24,3 |
| СПП «Вікторія» | с.Ратуш Ямпільського району | коні | 2 | 16,2 |
| ТОВ «АМГ Миронівське» | с.Миронівка Ямпільського району | коні | 2 | 16,2 |
| СТОВ «Буша» | с.Буша Ямпільського району | коні | 1 | 8,1 |
|  |  | ВРХ | 9008 | 85485,9 |
| СТОВ «Нива» | с.Безводне Ямпільського району | ВРХ | 1140 | 10818,6 |
| ПОП «Рідний край» | с.Тростянець Ямпільського району | ВРХ | 514 | 4877,9 |
| ПРАТ ПК «Поділля» | с.Клембівка Ямпільського району | ВРХ | 322 | 3055,8 |
| СТОВ «Писарівка» | с.Писарівка Ямпільського району | ВРХ | 1345 | 12764,1 |
| ТОВ «Великокісницьке» | с.В.Кісниця Ямпільського району | ВРХ | 1020 | 9679,8 |
| СВК «Поділля» | с.Пороги Ямпільського району | ВРХ | 1214 | 11520,9 |
| ФОП «Шарко» | с.Цекинівка Ямпільського району | ВРХ | 220 | 2087,8 |
| ФОП «Андрієвська» | м.Ямпіль | ВРХ | 4 | 38,0 |
| ПРАТ ПК «Поділля» | с.Дзигівка, Ямпільського району | ВРХ | 3229 | 30643,2 |
|  |  | ДРХ | 190 | 34,7 |
| СПП «Вікторія» | с.Ратуш Ямпільського району | ДРХ | 190 | 34,7 |
|  |  | Свині | 3308 | 3969,6 |
| СТОВ «Нива» | с.Безводне Ямпільського району | свині | 311 | 373,2 |
| СТОВ «Писарівка» | с.Писарівка Ямпільського району | свині | 657 | 788,4 |
| ТОВ «Великокісницьке» | с.В.Кісниця Ямпільського району | свині | 215 | 258,0 |
| СВК «Поділля» | с.Пороги Ямпільського району | свині | 248 | 297,6 |
| ТОВ «АМГ Миронівське» | с.Миронівка Ямпільського району | свині | 592 | 710,4 |
| ТОВ «Северинівське - плюс» | с.Северинівка Ямпільського району | свині | 85 | 102,0 |
| ПП «Агротем плюс» | Ямпільського району | свині | 1200 | 1440,0 |
|  |  | Птиця | 0 | 0,0 |
| Ладижиська міська рада, усього |  |  |  | 35876,2 |
|  |  | Коні | 17 | 137,8 |
| ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛАДИЖИНСЬКА МІСЬКА ПРИРОДООХОРОННА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» | 24320, Вінницька обл., м.Ладижин, вул.Слобода № 141 | коні | 17 | 137,8 |
|  |  | ВРХ | 411 | 3900,4 |
| ОФ ПрАТ «Зернопрдукт МХП» | 24320, м. Ладижин, вул. Слобода, 141 | ВРХ | 411 | 3900,4 |
|  |  | ДРХ | 294 | 53,7 |
| Фермерське господарство «УСАДЬБА» | 24320,Вінницька обл.,м.Ладижин, вул.К.Маркса,буд.2 «Б» | вівці | 294 | 53,7 |
|  |  | Свині | 90 | 108,0 |
| Ладижинська виправна колонія (ВК) № 39 | 24324, Вінницька обл.,с-ще Губник, м.Ладижин вул. Гранітна № 15 | свині | 90 | 108,0 |
|  |  | Птиця | 1676000 | 31676,4 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» Бригада №13 | 24320, Вінницька обл.,вул.І Травнева, 83, с.Лукашівка | птиця | 838000 | 15838,2 |
| Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» Бригада №14 | 24320, Вінницька обл.,вул.І Травнева, 83, с.Лукашівка | птиця | 838000 | 15838,2 |

Джерела: дані Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області; розрахункові дані з урахуванням [22]

# Додаток 34. М’ясопереробні підприємства, що здійснюють забій тварин

| № п/п | Повна назва підприємства | Адреса підприємства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Барський район |  |
| 1. | ТОВ «Барський птахокомбінат» | Вінницька область, Барський район, ст. Бар, вул. Кармелюка, 1 |
|  | Бершадський район |  |
| 2. | СТ «Надія» | Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Ю. Коваленка, 193 |
| 3. | ПрАТ «Птахокомбінат Бершадський» | Вінницька область, Бершадський район, с. Війтівка, с. Війтівка, вул. Соборна, 200 |
| 4. | ПП «Агропром+» | Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Покровська, 230 |
| 5. | ФОП Бабій П.К. | Вінницька область, Бершадський район, с. Війтівка, вул. І. Богуна, 55 |
| 6. | ФОП Товстун М.Д | Вінницька область, Бершадський район, с. Війтівка, вул. Перемоги, 47 |
|  | Вінницький район |  |
| 7. | ТОВ «Ковінько -Ковбаси» | Вінницька область, Вінницький район, с. Лука - Мелешківська, вул. Центральна 2А |
| 8. | ФОП Собко П.М. | Вінницька область, Вінницький район, с. Вінницькі Хутори |
| 9. | ТОВ «Вінницько-Хуторянський м'ясокомбінат» | Вінницька область, Вінницький район, с. Вінницькі Хутори |
| 10. | ФОП Кершковська Ю.В. | 2324, Вінницька область, Вінницький район, с. Горбанівка, вул. Українська, буд. 2А |
| 11. | Приватне підприємство «Фірма зерно» | 23250, Вінницька область, Вінницький район, с. Іванівка, вул. Хутір Лісний |
|  | Гайсинський район |  |
| 12. | ПП «Гайсин-м’ясокомбінат» | Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Заводська, 26 |
| 13. | ТОВ «Н.В. Група компанії» | Вінницька область, Гайсинський район, с. Гранів, вул. Шевченка, 6А |
|  | Жмеринський район |  |
| 14. | ТОВ «Торговий дім «Вінниця млин» | 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Трудова, 35 |
| 15. | ТОВ «Фірмовий смак» | 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Одеська, 137 |
| 16. | ФОП Орловський С.М. | 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Одеська, 137 |
|  | Калинівський район |  |
| 17. | ПП „Кулик» | Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка |
|  | Козятинський район |  |
| 18. | ПрАТ «Козятинський мясокомбінат» | 22100, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, 33 |
| 19. | ФОП Мережук Л.Ф. | 22100, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, 18 |
| 20. | ФОП Шевчук С.П. | 22133, Вінницька область, Козятинський район, с. Комсомольське, вул. Козятинська, 23а |
| 21. | ФОП Маліванчук С.О. | 22133, Вінницька область, Козятинський район, с. Махнівка, вул. Київська, 1 |
|  | Крижопільський район |  |
| 22. | ПП Чунаєва Н.І. | Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Миру, 2 |
| 23. | ФОП Пильна О.М. | Вінницька область, Крижопільський район, с. Жабокрич, вул. Шмідта, 13 |
| 24. | ФОП Гурак С.П. | 24601, Вінницька область, Крижопільський район, с. Голубече, вул. К. Маркса, 92 |
|  | Липовецький район |  |
| 25. | ТОВ «Сафарі Плюс» | Вінницька область, Липовецький район, сел. Турбів, вул. Миру, 1 |
| 26. | ТОВ «Форт Гард ЛТД» | Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. Столярського,34 |
|  | Літинський район |  |
| 27. | ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» | Вінницька область, Липовецький район, сел. Літин, вул.Сосонське шосе, 6 |
|  | м. Могилів-Подільський |  |
| 28. | СТ «Шанс» | Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 4 |
|  | Немирівський район |  |
| 29. | ТОВ «СЕЛ ЕКО» | 22800, Вінницька область, м. Немирів, вул. Леніна, 179 |
|  | Оратівський район |  |
| 30. | ТОВ «Оратів м'ясо» | Вінницька область, Оратівький район, сел. Оратів, вул. І.Франка, 5 |
|  | Погребищенський район |  |
| 31. | ПСК «Деркач» | Вінницька область, Погребищенський район, м. Погребище, вул. Привокзальна, 10 |
| 32. | ТОВ «Племінне» СП Еліт Кріль» | Вінницька область, Погребищенський район, с. Сараженці |
|  | Теплицький район |  |
| 33. | ПП «Наталі» | Вінницька область, Теплицький район, ст. Кубліч, вул. Мічуріна, 24 |
|  | Тиврівський район |  |
| 34. | ТОВ «Гніванська ковбасна фабрика» | Вінницької область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Ярошинська, 10 |
|  | Томашпільський район |  |
| 35. | Забійний пункт СТ «Заготзовнішторг» | Вінницька область, Томашпільський район, сел. Вапнярка, вул. Куйбишева, 77 |
| 36. | ФОП Трачук С.В. | 24200, Вінницька область, Томашпільський район, сел. Томашпіль, вул. Лесі Українки, 2 |
|  | Тростянецький район |  |
| 37. | ТОВ «Пустомити м'ясо» | 24300, Вінницька область, Тростянецький район, сел. Тростянець, вул. Соборна, 16 |
| 38. | СТ «Боровик» | 24300, Вінницька область, Тростянецький район, сел. Тростянець |
| 39. | ФОП Дорошев Г.П. | Вінницька область, Тростянецький район, с. Буди, вул. 50-р. Жовтня, 65 |
| 40. | ПП «ЯнТаС» | Вінницька область, Тростянецький район, с. Ілляшівка, вул. Лісова, 6 |
|  | Тульчинський район |  |
| 41. | ТОВ «Тульчин м'ясо» | 23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Желюка, 22 |
| 42. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Туль-Чікен» | 23652, Вінницька область, Тульчинський район, сел. Кирнасівка, вул. Соборна, 2а |
|  | Хмільницький район |  |
| 43. | ТОВ «Ритон» | Вінницька область, Хмільницький район, м. Хмільник, вул. Лисенка, 23а |
|  | Чечельницький район |  |
| 44. | Бойня ТОВ «Ольгопіль ФУД» | Вінницька область, Чечельницький район, с. Ольгопіль, вул. Леніна, 131 |
|  | Шаргородський район |  |
| 45. | ФОП Вальчишена М.В. | Вінницька область, Шаргородський район, с. Хоменки, вул. 50-річчя Жовтня, 3Г |
|  | Ямпільський район |  |
| 46. | ПП «М’ясо-Ресурси» | 24500, Вінницька область, Ямпільський район, м. Ямпіль, вул. Черняхівського, 1 |
|  | м. Ладижин |  |
| 47. | Філія Переробний комплекс ТОВ »Вінницька Птахофабрика» | 24320, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, 14 |

* дані станом на 01.01.2019 р.

Джерело: дані Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

# Додаток 35. Суб’єкти господарювання, що передають відходи на ветсанзаводи Вінницької області

Перелік суб’єктів господарювання, що передавали відходи (побічні продукти тваринного походження) до Калинівської філії Державного підприємства «Укрветсанзавод» (дані за 2018 р.):

      - ТОВ «Птахофабрика Поділля» вул. Обревського 1, с. Степанівка, Вінницький район, Вінницька область;

      - ПП «Зерно» с. Іванівка, Вінницький район, Вінницька область;

      - ФОП Орловський Є.М., Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Одеська, 137;

      - ФОП Кулик О.Л. Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Соборна, 170;

      - ПрАТ «Козятинський м'ясокомбінат», вул. Довженка, 33, м. Козятин, Вінницька область;

      - ФОП Присяжнюк вул. Молодогвардійська, 88, с. Козятин, Козятинський район, Вінницька область;

      - ТОВ «ОСІ Фуд Солюшнс Україна», вул. Довженка, 33, м. Козятин, Вінницька область;

      - ТОВ «Літинський мясокомбінат» сел. Літин, Літинський район, Вінницька область;

      - ТОВ «Хмільницьке ВПАФ Івча» с. Івча, Літинський район, Вінницька область;

      - ТОВ «Субекон», Вінницька область, Тиврівський район, сел. Сутиски, вул. Жовтнева, буд. 51;

      - ТОВ «Ритон» вул. Лисенка, 23 А, м. Хмільник, Вінницька область;

      - ТОВ «Хмільницьке», с. Війтівці, Хмільницький район.

Перелік суб’єктів господарювання, що передавали відходи (побічні продукти тваринного походження) до Тульчинської філії Державного підприємства «Укрветсанзавод» (дані за 2018 р.):

      - ФОП Декалюк С.П. Барський район;

      - СТ «Надія» м. Бершадь, Бершадський район, Вінницька область;

      - ФОП Трохименко с. Війтівка, Бершадський район, Вінницька область;

      - Бершадське ЛГ Бершадський район;

      - СТОВ «Удич» Бершадський район;

      - ФОП Товстун М.Д Вінницька область, Бершадський район, с. Війтівка, вул. Перемоги, 47;

      - ПП «БВК» Бершадський район,

      - ПП «Агропром +» м. Бершадь, Бершадський район, Вінницька область;

      - ТОВ «Устя» Бершадський район;

      - ПП «Явір-Агросервіс»

      - ФОП Бабій П.К. с. Війтівка, Бершадський район, Вінницька область

      - ФОП Собко П.М. с. Віннницькі Хутора, Вінницький район, Вінницька область;

      - ТОВ «ВХМПК» Вінницький район;

      - ТОВ «ТД Вінниця млин», Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Верхня трудова, 3;

      - ТОВ «Іллінецьке» с. Іллінецьке, Іллінецький район, Вінницька область;

      - ТОВ «Люстдорф» м. Іллінці, Іллінецький район, Вінницька область;

      - ФОП Гурак С.П. Вінницька обл., Крижопільський район, с. Голубече, вул. Карла Маркса, 92;

      - ФОП Пильна О.М. Вінницька обл., Крижопільський район., с. Жабокрич, вул.Шмідта,13;

      - ФОП Чунаєва Н.І. Вінницька обл., Крижопільський район., с. Городківка, вул. Миру, 2;

      - ТОВ «ВіК» Вінницька обл., Липовецький район, сел. Турбів, вул. Миру,1;

      - ТОВ «Сафарі плюс» Вінницька обл., Липовецький район, сел. Турбів, вул. Миру, 1;

      - ТОВ «ФОРТ ГАРД ЛТД» Вінницька обл., Липовецький район, м. Липовець, вул. Столярського, 29;

      - Мурованокуриловецьке МГПП сел. Муровані Курилівці, вул. Жовтнева, 77;

      - ТОВ «Немирів Поділля» Немиріський район;

      - П/Ф СТОВ «Колосок» 22852 с. Бугаків, вул. Мовчана,4, Немирівський район, Вінницька область;

      - СТОВ «Немирівське» Немрівський район;

      - ФОП Романчук Л.М. вул. Центральна, с. Никифорівці, Немирівський район, Вінницька область;

      - ФОП Серватинський Ю.М. вул. Святомиколаївська, 56, сел. Брацлав, Немирівський район, Вінницька область;

      - ТОВ «Оратівм'ясо» Вінницька область, Оратівський район, с. Оратів, вул. І. Франка 5;

      - СТ «Промторг МіК» Вінницька область, Теплицький район, сел. Теплик;

      - ПП «Біла каста» Теплицький район;

      - ТОВ «Поділлякорсервіс» ІПС Вінницька область, Тиврівський район, сел. Сутиски, вул. Першотравнева;

      - ПСП «Томашпільська Інкубаторно-птахівнича станція» Вінницька область, Томашпільський район, сел. Томашпіль;

      - ФОП Трачук С.В.;

      - ТОВ «Пустомити м'ясо» Вінницька область, Тростянецький район, сел. Тростянець;

      - ПП «ЯнТаС» Вінницька область, Тростянецький район, с. Ілляшівка;

      - СТ «Боровик» Вінницька область, Тростянецький район, сел. Тростянець;

      - ФОП «Дорошев» Вінницька область, Тростянецький район, с. Буди;

      - ПрАТ «МХП Зернопродукт»;

      - ТОВ «Едельвейс»;

      - ТОВ «Тульчин м'ясо» 2360 вул. Желюка, 22, м. Тульчин, Вінницька область;

      - ТОВ «Туль - Чікен» 23652 вул. Соборна,2, сел. Кирнасівка, Тульчинський р-н., Вінницька область;

      - Тульчинська філія ТОВ «ФУД Девелопмент» вул. П. Ганжі, 16, м. Тульчин, Вінницька область;

      - ФОП Гольман О.

      - ТОВ «Діана» 23600 вул. Желюка, 3, с. Кинашів, Тульчинського району, Вінницька область;

      - ФОП Заріцька Л.А.

      - Філія «Переробний комплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика», 24320, Вінницька обл.., м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, 14;

      - Філія «Птахокомплес» ТОВ «Вінницька птахофабрика», Вінницька область, м. Ладижин, вул. Слобода, 1.

# Додаток 36. Медичні заклади (державні та комунальні)

|  | Усього | Медичні заклади |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заклади надання медичної допомоги | Санаторії | Будинки дитини | Інші медичні заклади | Медичні навчальні заклади |
|  |  | Первинного рівня | Вторинного рівня | Третинного рівня | Швидкої медичної допомоги |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вінницька область | 138 | 37 | 52 | 14 | 9 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| Барський район | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| м. Бар | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Бершадський район | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| м. Бершадь |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Вінницький субрегіон | 49 | 6 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| м. Вінниця | 46 | 6 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Вінницький район | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Гайсинський район | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| м. Гайсин | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Жмеринський субрегіон | 7 | 2 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 0 |
| м. Жмеринка | 4 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| Жмеринський район | 3 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Іллінецький район | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| м. Іллінці | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Калинівський район | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| м. Калинівка | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Козятинський субрегіон | 6 | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |
| м. Козятин (міськрада) | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Козятинський район | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Крижопільський район | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| сел Крижопіль | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| м. Ладижин (міськрада) | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Липовецький район | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| м. Липовець | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Літинський район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| сел Літин | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Могилів-Подільський субрегіон | 7 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |
| Могилів-Подільський (міськрада) | 7 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |
| Могилів-Подільський район | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мурованокуриловецький район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| сел Муровані Курилівці | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Немирівський район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| м. Немирів | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Оратівський район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| сел Оратів | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Піщанський район | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| сел Піщанка | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Погребищенський район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| м. Погребище | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Теплицький район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| сел Теплик | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Тиврівський район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| сел Тиврів |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| сел Сутиски |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Томашпільський район | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| сел Томашпіль | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| сел Вапнярка | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Тростянецький район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| сел Тростянець |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Тульчинський район | 6 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| м. Тульчин | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Хмільницький субрегіон | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| м. Хмільник | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Хмільницький район | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернівецький район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| сел Чернівці | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Чечельницький район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| сел Чечельник | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Шаргородський район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| м. Шаргород | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ямпільський район | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| м. Ямпіль | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Джерело: дані Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації

# Додаток 37. Утворення медичних відходів категорій А, В

| № | Назва району | Клас А | Клас В |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Відходи, що не мали контакту з біологічними рідинами пацієнтів, інфекційними та шкірно-венерологічними хворими | Усього | Предмети забруднені кров'ю або іншими біологічними рідинами | Органічні медичні відходи хворих (тканини, частини тіла, ембріони тощо) | Відходи, що утворились в результаті діяльності медичних лабораторій, які підлягають спалюванню | Відходи лікувально-діагностичних підрозділів закладів та диспансерів, забруднених мокротою пацієнтів, мікробіологічних лабораторій, що здійснюють роботи із збудниками туберкульозу |
|  |  | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Вінницька область, усього | 171,285 | 92,468 | 45,962 | 17,748 | 2,868 | 25,890 |
| 1 | Барський субрегіон, усього | 2,162 | 2,380 | 2,175 | 0,191 | 0,014 | 0,000 |
|  | Барська ЦРЛ | 0,160 | 0,380 | 0,190 | 0,190 |  |  |
|  | Барський ЦПМСД | 1,980 | 1,980 | 1,980 |  |  |  |
|  | Барська стом. пол. |  | 0,006 | 0,005 | 0,001 |  |  |
|  | Барська туб. лік. |  |  |  |  |  |  |
|  | Маньківці санаторій | 0,022 | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
| 2 | Бершадський субрегіон, усього | 0,230 | 0,247 | 0,213 | 0,034 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бершадська ОЛІЛ | 0,230 | 0,160 | 0,126 | 0,034 |  |  |
|  | Бершадський ЦПМСД |  | 0,087 | 0,087 | 0,000 |  |  |
|  | Бершадська СШМД |  |  |  |  |  |  |
|  | Бершадський мед. кол. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вінницький субрегіон, усього | 66,187 | 69,927 | 30,208 | 12,577 | 1,310 | 25,832 |
|  | Вінницька ЦРЛ | 0,154 | 0,440 | 0,350 | 0,088 | 0,001 | 0,001 |
|  | Вінницький ЦПМСД |  |  |  |  |  |  |
|  | Обл. лік. Пирогова | 17,420 | 2,080 | 1,100 | 0,980 |  |  |
|  | Обл. дит. лікарня | 10,438 | 1,562 | 1,562 |  |  |  |
|  | ОДРЗН |  | 0,148 | 0,135 | 0,011 |  | 0,002 |
|  | Психлікарня Ющенко | 0,420 | 0,550 | 0,020 |  | 0,530 |  |
|  | Психлікарня №2 | 9,000 | 0,125 | 0,121 |  | 0,001 | 0,003 |
|  | Фтизіатрія |  | 26,252 | 0,778 |  | 0,248 | 25,226 |
|  | Наркодиспансер | 0,083 |  |  |  |  |  |
|  | Онкодиспансер | 7,150 | 20,720 | 20,160 | 0,560 |  |  |
|  | Ендодиспансер | 0,030 | 1,668 | 1,050 | 0,138 | 0,480 |  |
|  | Шкірвендиспансер | 0,168 | 0,087 | 0,037 |  | 0,050 |  |
|  | Госпіталь ІВВ | 7,000 | 2,990 | 2,800 | 0,190 |  |  |
|  | Центр СНІД | 1,300 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |
|  | Вінницький буд. дитини | 0,800 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |
|  | Станція переливання крові | 0,085 | 2,200 | 1,600 |  |  | 0,600 |
|  | МСЕК |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюро СМЕ | 1,700 | 0,406 | 0,006 | 0,400 |  |  |
|  | Паталогоанатомічне бюро |  | 10,610 | 0,400 | 10,210 |  |  |
|  | Спецмедбаза |  |  |  |  |  |  |
|  | МСІАЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | АРП |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницький обл. інфекц. лік. | 10,438 | 0,070 | 0,070 |  |  |  |
|  | КУ Центр екстренної мед. доп. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницький медколедж |  |  |  |  |  |  |
|  | Медбібліотека |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницька СПІМД |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Гайсинський субрегіон, усього | 1,200 | 1,324 | 0,803 | 0,516 | 0,005 | 0,000 |
|  | Гайсинська ЦРЛ | 1,200 | 1,144 | 0,623 | 0,516 | 0,005 |  |
|  | Гайсинський ЦПМСД |  | 0,180 | 0,180 |  |  |  |
|  | Гайсинська СПІМД |  |  |  |  |  |  |
|  | Гайсинське медучилище |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жмеринський субрегіон, усього | 8,177 | 0,996 | 0,857 | 0,139 | 0,000 | 0,000 |
|  | Жмеринська ЦРЛ | 8,000 | 0,649 | 0,510 | 0,139 |  |  |
|  | Жмеринська ЦПМСД | 0,092 | 0,017 | 0,017 |  |  |  |
|  | Жмеринська стом. пол. |  | 0,260 | 0,260 |  |  |  |
|  | Северинівський санат. | 0,050 | 0,040 | 0,040 |  |  |  |
|  | Жмеринська лікарня відновного лікування | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  | Жмеринська СПІМД |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Іллінецький субрегіон, усього | 6,980 | 0,486 | 0,442 | 0,030 | 0,014 | 0,000 |
|  | Іллінецька ЦРЛ | 4,800 | 0,444 | 0,400 | 0,030 | 0,014 |  |
|  | Іллінецький МЦПМСД | 1,080 | 0,020 | 0,020 |  |  |  |
|  | Іллінецький ЦПМСД | 1,100 | 0,022 | 0,022 |  |  |  |
| 7 | Калинівський субрегіон, усього | 0,105 | 1,180 | 0,258 | 0,920 | 0,000 | 0,002 |
|  | Калинівська ЦРЛ |  | 0,138 | 0,138 |  |  |  |
|  | Калинівський ЦПМСД | 0,105 | 0,120 | 0,120 |  |  |  |
| 8 | Козятинський субрегіон, усього | 9,805 | 2,335 | 1,300 | 0,102 | 0,913 | 0,020 |
|  | Козятинська ЦРЛ | 4,800 | 1,670 | 0,960 | 0,100 | 0,600 | 0,010 |
|  | Козятинський ЦПМСД |  | 0,114 | 0,114 |  |  |  |
|  | Козятинська стом. пол. | 0,070 | 0,040 | 0,040 |  |  |  |
|  | Козятинська тублікарня | 2,000 | 0,037 | 0,015 | 0,002 | 0,010 | 0,010 |
|  | Кашперівський санат | 2,400 | 0,003 |  |  | 0,003 |  |
|  | Козятинська лікарня відновного лікування | 0,535 | 0,471 | 0,171 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 9 | Крижопільський субрегіон, усього | 3,280 | 0,422 | 0,367 | 0,010 | 0,024 | 0,021 |
|  | Крижопільська ОЛІЛ | 0,030 | 0,350 | 0,300 | 0,010 | 0,020 | 0,020 |
|  | Крижопільський ЦПМСД | 1,250 | 0,070 | 0,066 |  | 0,003 | 0,001 |
|  | Заболотненський санат. | 2,000 | 0,002 | 0,001 |  | 0,001 |  |
| 10 | Липовецький субрегіон, усього | 0,450 | 0,150 | 0,110 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | Липовецька ЦРЛ |  | 0,070 | 0,030 | 0,040 |  |  |
|  | Липовецький ЦПМСД | 0,450 | 0,080 | 0,080 |  |  |  |
|  | Липовецька фіз. лік. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Літинський субрегіон, усього | 0,149 | 0,214 | 0,130 | 0,083 | 0,000 | 0,001 |
|  | Літинська ЦРЛ |  | 0,214 | 0,130 | 0,083 |  | 0,001 |
|  | Літинський ЦПМСД | 0,149 |  |  |  |  |  |
| 12 | Могилів-Подільський субрегіон, усього | 13,757 | 1,523 | 1,368 | 0,150 | 0,000 | 0,005 |
|  | Могилів-Подільська ОЛІЛ | 0,903 | 0,896 | 0,743 | 0,150 |  | 0,003 |
|  | Могилів-Подільський міський ЦПМСД | 2,500 | 0,220 | 0,220 |  |  |  |
|  | Могилів-Подільський районний ЦПМСД | 2,700 | 0,260 | 0,260 |  |  |  |
|  | Могилів-Подільський протитуберкульозний санаторій для дорослих | 7,522 | 0,002 |  |  |  | 0,002 |
|  | Могилів-Подільський санаторій |  |  |  |  |  |  |
|  | Могилів-Подільський медичний коледж |  |  |  |  |  |  |
|  | Могилів-Подільська СПІМД |  |  |  |  |  |  |
|  | Могилів-Подільська стом. пол. | 0,132 | 0,145 | 0,145 |  |  |  |
| 13 | Муровано-Куриловецький субрегіон, усього | 5,500 | 0,485 | 0,445 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | Муровано-Куриловецька ЛПЛ | 1,500 | 0,385 | 0,345 | 0,040 |  |  |
|  | Муровано-Куриловецький ЦПМСД | 4,000 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |
| 14 | Немирівський субрегіон, усього | 5,400 | 1,108 | 0,631 | 0,217 | 0,258 | 0,002 |
|  | Немирівська ЦРЛ | 5,000 | 1,040 | 0,563 | 0,217 | 0,258 | 0,002 |
|  | Немирівський ЦПМСД | 0,400 | 0,058 | 0,058 |  |  |  |
| 15 | Оратівський субрегіон, усього | 0,366 | 0,861 | 0,853 | 0,006 | 0,000 | 0,002 |
|  | Оратівська ЦРЛ | 0,049 | 0,808 | 0,800 | 0,006 |  | 0,002 |
|  | Оратівський ЦПМСД | 0,317 | 0,053 | 0,053 |  |  |  |
| 16 | Піщанський субрегіон, усього | 2,275 | 0,015 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Піщанська ЛПЛ | 2,275 |  |  |  |  |  |
|  | Піщанський ЦПМСД |  | 0,015 | 0,015 |  |  |  |
| 17 | Погребищенський субрегіон, усього | 0,161 | 0,102 | 0,027 | 0,075 | 0,000 | 0,000 |
|  | Погребищенська ЦРЛ | 0,088 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |
|  | Погребищенський ЦПМСД | 0,073 | 0,033 | 0,027 | 0,006 |  |  |
|  | Погребищенський медколедж |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Теплицький субрегіон, усього | 5,000 | 0,360 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Теплицька ЛПЛ | 5,000 | 0,300 | 0,300 |  |  |  |
|  | Теплицький ЦПМСД | 0,000 | 0,060 | 0,060 |  |  |  |
| 19 | Тиврівський субрегіон, усього | 9,267 | 0,402 | 0,312 | 0,090 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тиврівська ЦРЛ | 9,080 | 0,370 | 0,280 | 0,090 |  |  |
|  | Тиврівський ЦПМСД | 0,187 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |
| 20 | Томашпільський субрегіон, усього | 7,105 | 1,387 | 0,922 | 0,435 | 0,030 | 0,000 |
|  | Томашпільська ЦРЛ | 3,915 | 1,265 | 0,800 | 0,435 | 0,030 |  |
|  | Томашпільський селищний ЦПМСД | 0,300 | 0,040 | 0,040 |  |  |  |
|  | Томашпільський ЦПМСД | 2,890 | 0,082 | 0,082 |  |  |  |
| 21 | Тростянецький субрегіон, усього | 1,070 | 0,390 | 0,110 | 0,195 | 0,085 | 0,000 |
|  | Тростянецька ЦРЛ | 1,070 | 0,390 | 0,110 | 0,195 | 0,085 |  |
|  | Тростянецький ЦПМСД |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Тульчинський субрегіон, усього | 4,338 | 0,403 | 0,165 | 0,238 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тульчинська ЦРЛ | 0,145 | 0,340 | 0,102 | 0,238 |  |  |
|  | Тульчинський ЦПМСД | 2,120 | 0,042 | 0,042 |  |  |  |
|  | Печерська лікарня | 1,840 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |
|  | Тульчинський санаторій |  |  |  |  |  |  |
|  | Тиманівський санаторій |  |  |  |  |  |  |
|  | Тульчинський буд. дитини | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  | Тульчинська стом. пол. | 0,221 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |
| 23 | Хмільницький субрегіон, усього | 1,137 | 1,560 | 0,803 | 0,754 | 0,000 | 0,003 |
|  | Хмільницька ЦРЛ | 0,378 | 1,394 | 0,647 | 0,744 |  | 0,003 |
|  | Хмільницький ЦПМСД |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмільницька фіз. лік. | 0,559 | 0,046 | 0,046 |  |  |  |
|  | Хмільницька СШМД |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмільницька стом. пол. | 0,200 | 0,120 | 0,110 | 0,010 |  |  |
| 24 | Чернівецький субрегіон, усього | 2,936 | 1,370 | 1,354 | 0,013 | 0,000 | 0,003 |
|  | Чернівецька ЛПЛ | 2,650 | 0,646 | 0,630 | 0,013 |  | 0,003 |
|  | Чернівецький ЦПМСД | 0,286 | 0,724 | 0,724 |  |  |  |
| 25 | Чечельницький субрегіон, усього | 3,800 | 0,064 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Чечельницька ЛПЛ | 2,650 | 0,028 | 0,028 |  |  |  |
|  | Чечельницький ЦПМСД | 1,150 | 0,036 | 0,036 |  |  |  |
| 26 | Шаргородський субрегіон, усього | 6,587 | 1,526 | 0,676 | 0,839 | 0,011 | 0,000 |
|  | Шаргородська ЦРЛ | 4,523 | 1,462 | 0,623 | 0,839 |  |  |
|  | Шаргородський ЦПМСД | 2,064 | 0,064 | 0,053 |  | 0,011 |  |
| 27 | Ямпільський субрегіон, усього | 3,538 | 0,492 | 0,287 | 0,000 | 0,205 | 0,000 |
|  | Ямпільська ЦРЛ | 0,438 | 0,212 | 0,007 |  | 0,205 |  |
|  | Ямпільський ЦПМСД | 3,100 | 0,280 | 0,280 |  |  |  |
| 28 | Ладижиська міська рада, усього | 0,324 | 0,761 | 0,706 | 0,054 | 0,000 | 0,001 |
|  | Ладижин РТМО | 0,324 | 0,761 | 0,706 | 0,054 |  | 0,001 |

* дані за 2017 рік

Джерело: дані Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації

# Додаток 38. Інформація щодо обсягів скидів зворотних (стічних) вод (нормативно очищених на очисних спорудах) в поверхневі водні об`єкти комунальними підприємствами Вінницької області

| № | Населений пункт, що обслуговується | Назва підприємства | Показник | Значення за роками | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | м. Бар | Барське КВ УВКГ «Барводоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | - | - | - | - | 0,102 | - | - | - | - | - | 2ТП-водгосп |
|  |  |  |  | 0,468 | 0,376 | 0,341 | 0,365 | 0,326 | 0,310 | 0,308 | 0,308 | 0,306 | 0,373 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | - | - | - | - | - | - | - | 40,6 | 38,600 | 47,100 | Дані підприємства |
| 2 | м. Гайсин | КП «Гайсин-водоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,333 | 0,311 | 0,295 | 0,232 | 0,227 | 0,203 | 0,228 | 0,235 | 0,224 | 0,238 | 2ТП-водгосп |
| 3 | м. Вінниця | КП «Вінниця-облводоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 22,610 | 24,110 | 23,710 | 23,200 | 22,500 | 21,550 | 21,670 | 20,030 | 19,790 | 20,510 | 2ТП-водгосп |
|  |  |  |  | 27,124 | 27,459 | 25,153 | 25,509 | 26,684 | 26,949 | 23,541 | 23,597 | 23,443 | 24,267 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | 6836,40 | 6188,90 | 6483,90 | 6957,30 | 7632,80 | 6901,20 | 7141,50 | 7209,80 | 5673,20 | 5746,80 | Дані підприємства |
|  |  |  | КЕК (зневоднений осад), тонн | - | - | 18145,8 | 19601,6 | 14301,6 | 17350,8 | 14357,9 | 16240,6 | 15360,1 | 10654,00 | Дані підприємства |
| 4 | м. Жмеринка | КП «Жмеринка-водоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,574 | 0,579 | 0,439 | 0,455 | 0,437 | 0,428 | 0,331 | 0,221 | 0,18 | 0,192 | 2ТП-водгосп |
| 5 | м. Іллінці | КП «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,137 | 0,157 | 0,158 | 0,18 | 0,204 | 0,202 | 0,197 | 0,227 | 0,234 | 0,231 | 2ТП-водгосп |
|  |  |  |  | 0,137 | 0,157 | 0,158 | 0,180 | 0,204 | 0,202 | 0,197 | 0,227 | 0,234 | 0,231 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 38 | 39 | 43 | 50 | 25 | Дані підприємства |
| 6 | сел. Крижопіль | КП»Крижопіль-водоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,060 | 0,062 | 0,068 | 0,053 | 0,061 | 0,079 | 0,12 | 0,091 | 0,098 | 0,109 | 2ТП-водгосп |
|  |  |  |  | 0,051 | 0,056 | 0,055 | 0,053 | 0,059 | 0,077 | 0,120 | 0,097 | 0,088 | 0,109 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | Дані підприємства |
| 7 | м. Могилів-Подільський | Могилів-Подільський МКП «Водоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,824 | 0,796 | 0,738 | 0,697 | 0,678 | 0,655 | 0,582 | 0,626 | 0,561 | 0,684 | 2ТП-водгосп |
|  |  |  |  | 0,798 | 0,796 | 0,738 | 0,697 | 0,676 | 0,655 | 0,582 | 0,626 | 0,623 | 0,683 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | 90 | 90 | 100 | 85 | 90 | 85 | 80 | 91 | 90 | 150 | Дані підприємства |
| 8 | м. Немирів | КП «Немирів-водоканал» Немирівської міської ради | Обсяг стічних вод, млн м3 | - | - | - | - | - | - | 0,003 | 0,009 | 0,021 | 0,022 | 2ТП-водгосп |
| 9 | сел. Піщанка | ДП»Піщанка-водоканал» КП «Вінницяобл-водоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,022 | - | - | 0,014 | - | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,025 | 2ТП-водгосп |
| 10 | сел Погребище | КП»Погребище-комунсервіс» | Обсяг стічних вод, млн м3 | - | - | - | 0,003 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,023 | 0,023 | 0,021 | 2ТП-водгосп |
| 11 | м. Хмільник | КП «Хмільник-водоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 1,123 | 1,094 | 0,934 | 0,923 | 0,901 | 0,892 | 0,838 | 0,854 | 0,859 | 0,855 | 2ТП-водгосп |
|  |  |  |  | 1,123 | 1,094 | 0,934 | 0,917 | 0,901 | 0,892 | 0,838 | 0,853 | 0,859 | 0,855 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | 25,33 | 24,52 | 21,25 | 20,49 | 20,19 | 19,61 | 18,80 | 19,04 | 19,21 | 19,13 | Дані підприємства |
| 12 | м. Шаргород | Шаргородське КП «Комунсервіс» | Обсяг стічних вод, млн м3 | - | - | - | - | 0,064 | 0,066 | 0,071 | 0,073 | 0,072 | 0,073 | 2ТП-водгосп |
|  |  |  |  | 0,010 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,064 | 0,066 | 0,071 | 0,073 | 0,072 | 0,073 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | 3,2 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 20,5 | 18,1 | 26,0 | 25,1 | 20,5 | 22,6 | Дані підприємства |
| 13 | м. Ямпіль | ДП «Ямпіль-водоканал» КП «Вінницяобл-водоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,086 | 0,057 | 0,057 | 0,086 | 0,084 | 0,089 | 0,082 | 0,086 | 0,087 | 0,083 | 2ТП-водгосп |
| 14 | сел. Копайгород | Копайгородський ККП | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,012 | 0,012 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,012 | 0,018 | 2ТП-водгосп |
| 15 | м. Калинівка | КП «Калинівка-водоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,449 | 0,471 | 0,422 | 0,401 | 0,416 | 0,412 | 0,409 | 0,422 | 0,41 | 0,431 | 2ТП-водгосп |
|  |  |  |  | 0,449 | 0,471 | 0,422 | 0,401 | 0,417 | 0,412 | 0,409 | 0,422 | 0,410 | 0,431 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | 86,0 | 86,5 | 86,7 | 20,0 | 147,0 | 86,7 | 50,0 | 86,6 | 86,9 | 86,9 | Дані підприємства |
| 16 | сел. Вороновиця | КП «Надія» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,018 | 0,021 | - | 0,013 | 0,009 | 0,006 | 0,009 | 0,01 | 0,013 | 0,026 | 2ТП-водгосп |
| 17 | сел. Турбів | Турбівська дільниця ДП «Липовець-водоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 2ТП-водгосп |
| 18 | с. .Якушинці | СКЕП «Сількомсервіс» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,021 | 0,024 | 0,021 | 0,021 | 0,027 | 2ТП-водгосп |
|  |  |  |  |  |  | 0,019 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | Дані підприємства |
| 19 | сел. Вапнярка | КВЕП»Вапнярка-водоканал», Томашпільський район | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,119 | 0,055 | 0,064 | 0,067 | 0,08 | 0,096 | 0,045 | 0,087 | 0,092 | 0,086 | 2ТП-водгосп |
|  |  |  |  | 0,119 | 0,055 | 0,064 | 0,068 | 0,080 | 0,097 | 0,086 | 0,087 | 0,092 | 0,086 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | 108,8 | 57,4 | 57,1 | 64 | 82,5 | 93,8 | 81,9 | 91,4 | 87,6 | 90,7 | Дані підприємства |
| 20 | м.Тульчин | КП «Тульчин-водоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,417 | 0,347 | 0,364 | 0,384 | 0,321 | 0,397 | 0,393 | 0,364 | 0,444 | 0,443 | 2ТП-водгосп |
|  |  |  |  | 0,338 | 0,338 | 0,364 | 0,375 | 0,385 | 0,398 | 0,396 | 0,413 | 0,444 | 0,443 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | 16,8 | 16,8 | 18,1 | 18,7 | 19,2 | 19,9 | 19,8 | 20,6 | 22,2 | 22,1 | Дані підприємства |
| 21 | сел. Муровані Курилівці | КП «Комунсервіс» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,04 | 0,045 | 0,04 | 0,04 | Скидання в накопичувач | 2ТП-водгосп |
| 22 | сел. Глухівці | КП «Глухівці-водоканал» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,088 | 0,066 | 0,074 | Скидання на рельєф місцевості | 2ТП-водгосп |
| 23 | сел. Літин | КП «Комунсервіс» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,093 | 0,094 | 0,093 | 0,092 | 0,091 | 0,089 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,074 | Дані підприємства |
| 24 | м. Гнівань | КП «Гнівань-водопостач» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,311 | 0,313 | 0,308 | 0,308 | 0,179 | 0,154 | 0,129 | 0,143 | 0,136 | 0,144 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | 120 | 120 | 118 | 118 | 108 | 67 | 63 | 64 | 61 | 60 | Дані підприємства |
| 25 | с.Медвеже-Вушко | СКП «Крон» | Обсяг стічних вод, млн м3 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0106 | 0,0108 | 0,0122 | 0,0128 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,011 | Дані підприємства |
|  |  |  | Утворення осаду, тонн | 16,8 | 16,8 | 18,1 | 18,7 | 19,2 | 19,9 | 19,8 | 20,6 | 22,2 | 22,1 | Дані підприємства |

Джерела: дані Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг (дані звітів про використання води за формою 2ТП-водгосп та 2ТП-водгосп (річна) за 2009-2018 роки); дані підприємств

# НАЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

# Додаток 39. Локалізація цільових показників Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

| Напрямок | Показник | Базове значення, 2016 рік | Цільове значення за роками | Локалізовані національні цільові показники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 – 2018 | 2019 – 2023 | 2024 – 2030 | 2019 – 2023 | 2024 – 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Запобігання утворенню відходів | Створення мережі центрів запровадження більш чистих виробництв (технологій) для мінімізації обсягів утворення відходів, одиниць1 |  | 5 | 10 | 20 | - | 1 |
|  | Прийняття нормативно-правових актів щодо запровадження екодизайну товарів для споживання, які довше функціонуватимуть та будуть більш пристосованими до повторного використання чи утилізації, у тому числі шляхом перероблення, одиниць 2 |  | 2 | 5 | 10 | - | - |
|  | Зменшення обсягів використання первинної сировини, відсотків | 90 | 85 | 80 | 70 | 80 | 70 |
| Підготовка до повторного використання відходів | Запровадження у населених пунктах роздільного збирання відходів, які придатні до повторного використання та перероблення, одиниць 3 | 575 | 800 | 2500 | 5000 | 126 | 253 |
|  | Утворення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання), одиниць 4 | - | 25 | 100 | 250 | 5 | 9 |
|  | Збільшення обсягів побутових відходів, що спрямовуються на повторне використання, відсотків | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Перероблення відходів | Створення нових потужностей з перероблення вторинної сировини, одиниць 5 | 65 | 100 | 250 | 800 | - | - |
|  | Створення потужностей з компостування біовідходів, одиниць 5 | 20 | 70 | 150 | 500 | - | - |
|  | Збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на перероблення, відсотків | 3,04 | 5 | 15 | 50 | 15 | 50 |
| Інші види утилізації, у тому числі отримання енергії | Будівництво стаціонарних потужностей з термічної утилізації відходів, одиниць 5 | 1 | 3 | 15 | 20 | - | - |
|  | Збільшення обсягів побутових відходів, що спрямовуються на термічну утилізацію, відсотків | 2,37 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 |
|  | Збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на термічну утилізацію, млн. тонн 5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | - | - |
| Видалення відходів | Зменшення кількості місць для видалення побутових відходів (відповідно до Директиви 1999/31/ЄС), одиниць 6 | 6000 | 5000 | 1000 | 300 | 126 | 37 |
|  | Зменшення загального обсягу відходів, що захоронюються, відсотків | 50 | 45 | 40 | 35 | 40 | 35 |
|  | Зменшення обсягу захоронення побутових відходів, відсотків | 95 | 80 | 50 | 30 | 50 | 30 |
|  | Створення мережі регіональних полігонів побутових відходів (відповідно до Директиви 1999/31/ЄС), одиниць 7 |  | 5 | 25 | 50 | - | - |

1 Один центр на область (механізм реалізації заходу не визначений)

2 Не буде включено в Регіональний план (захід має національний рівень)

3 2019 – 2023 роки – охоплення 8,5% населених пунктів регіону

2024 – 2030 роки – охоплення 17,0% населених пунктів регіону

4 2019 – 2023 роки – охоплення 25% міст

2024 – 2030 роки – охоплення 50% міст

5 Відсутні дані про критерії локалізації показника

6 2019 – 2023 роки – експлуатується 17% місць видалення побутових відходів; 2024 – 2030 роки – 5% місць видалення побутових відходів

7  За цим параметром локалізовані показники не встановлюються. В Регіональному плані встановлюються показники, що визначається виходячи з кількості кластерів та прогнозних термінів створення регіональних полігонів

# Додаток 40. Цільові показники національного рівня, прийняті для РПУВ

| Цільові показники | Фактичні значення | Значення локалізованих національних цільових показників | Значення цільових показників, прийнятих для регіону |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 - 2023 | 2024 - 2030 | 2019 - 2023 | 2024 – 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Створення центру запровадження більш чистих виробництв (технологій), одиниць | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| Зменшення обсягів використання первинної сировини, відсотків 1 | - | 80 | 70 | - | - |
| Запровадження у населених пунктах роздільного збирання відходів, які придатні до повторного використання та перероблення, одиниць | 161 (2019 р) | 126 | 253 | 4132 | 100% населених пунктів |
| Утворення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання), одиниць | 0 | 5 | 9 | 5 | 10 |
| Збільшення обсягів побутових відходів, що спрямовуються на повторне використання, відсотків 1 | - | 8 | 10 | - | - |
| Створення нових потужностей з перероблення вторинної сировини, одиниць 3 | 1 | - | - | - | - |
| Створення потужностей з централізованого біологічного оброблення (у т.ч. компостування) біовідходів, одиниць | 0 | - | - | 1 | 41 |
| Збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на перероблення, відсотків (для суб’єктів господарювання) | 27 | 15 | 50 | - | 50 |
| Збільшення обсягів побутових відходів, що спрямовуються на перероблення, відсотків4 | 0,39 | 15 | 50 | 10 | 40 |
| Будівництво стаціонарних потужностей з термічної утилізації відходів, одиниць5 | - | - | - | - | - |
| Збільшення обсягів побутових відходів, що спрямовуються на термічну утилізацію, відсотків | 0 | 7 | 10 | - | 106 |
| Збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на термічну утилізацію, тис. тонн 5 | 58,47 | - | - | - | - |
| Будівництво об’єкта поглибленого перероблення побутових відходів, орієнтованого на використання їх енергетичного потенціалу, одиниць | 0 | - | - | - | 1 |
| Зменшення кількості місць для видалення побутових відходів, одиниць | 741 | 126 | 37 | 721 | 637 |
| Зменшення загального обсягу відходів, що захоронюються, відсотків | 51,26 | 40 | 35 | 40 | 35 |
| Зменшення обсягу захоронення побутових відходів, відсотків8 | 99,59 | 50 | 30 | 83 | 36 |
| Створення мережі регіональних полігонів побутових відходів, одиниць | 0 | - | - | - | 6 |

1 Встановлення для області та оцінка показника буде проводитись після прийняття методики його визначення.

2 Передбачається, що в період 2019 – 2023 роки роздільне збирання відходів буде запроваджено, як найменш, в 70% населених пунктів з населенням більше 500 мешканців.

3 Значення цільового показника не встановлюється. Потреба у створенні нових потужностей з перероблення вторинної сировини буде визначатися в процесі реалізації РПУВ.

4 Значення цільових показників відповідають плану заходів РПУВ, наведеному у додатку 50. Під побутовими відходами, що спрямовуються на перероблення розуміємо роздільно зібрані компоненти побутових відходів, що спрямовуються на перероблення, включаючи:

- ресурсоцінні компоненти;

- небезпечні відходи у складі побутових;

- біовідходи;

- відходи електриного та електронного обладнання;

- інші.

Щодо відходів, які надходять на перероблення на МБП, враховуються лише ті складові, що в подальшому направляються на рециклінг (не враховується частка відходів, що з МБП направляється на захоронення, а також тверде паливо, що направляється на спалювання).

5 Цільові показники не встановлюються оскільки рішення про доцільність, необхідну кількість та характеристики об’єктів з термічної утилізації відходів буде прийматися на етапі реалізації РПУВ.

6 Обсяг побутових відходів, що спрямовуються на термічну утилізацію обліковується за обсягом направленого на спалювання твердого палива, виробленого на МБП.

7 Кількість спалених відходів (дані щодо цільового використання отриманої енергії відсутні).

8 Значення цільових показників відповідають плану заходів РПУВ, наведеному у додатку 50.

# ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ В РЕГІОНІ

# Додаток 41. Аналіз технологічного потенціалу зниження обсягів захоронення ТПВ у Вінницькій області

Таблиця Д-41.1. Матеріально-ресурсний потенціал ТПВ Вінницької області

| Найменування районів, міст обласного значення | Утворення ТПВ | Ресурсний потенціал ТПВ домогосподарств, тонн/рік |
| --- | --- | --- |
|  | Усього | В органі-заціях та установах | В домогос-подарствах | Органічні відходи (харчові, рослинні) | Папір, картон | Метал | Полі-мерна упаковка | Скло | Небезпечні відходи | Інші |
| Усього Вінницька область, тонн/рік | 472185 | 56662 | 415523 | 415523 | 156820 | 25004 | 7619 | 33979 | 43899 | 3821 |

Джерело: розрахункові дані

Інші відходи включають:

- великогабаритні відходи;

- будівельно-ремонтні відходи;

- відходи електричного та електронного обладнання;

- інші відходи, які не розглядаються в якості ресурсоцінних (комбіновані, шкіра, гума, текстиль тощо).

Дані щодо вмісту складових, віднесених до «інших», відсутні.

Використання відходів у власному домогосподарстві

Використання відходів у власному домогосподарстві розглядається лише для сільської місцевості

Індивідуальне компостування біовідходів – 65% (43704 тонн/рік). Частка біовідходів, що буду використана в домогосподарствах, прийнята з урахуванням вимоги Директиви 1999/31/ЄС щодо забезпечення обсягу захоронення біовідходів – 35%.

Спалювання паперу – 90% (9169 тонн/рік)

Разом – 11% (52873 тонн/рік) від загального обсягу утворення відходів

Вилучення ресурсоцінних відходів

Таблиця Д-41.2. Вилучення ресурсоцінних відходів (роздільне збирання, сортування)

| Найменування районів, міст обласного значення | Розмірність | Вилучення ресурсоцінних відходів | Вилучення окремих видів відходів в домогосподарствах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | В організаціях та установах | В домогосподарствах | Органічні відходи (харчові, рослинні) | Папір, картон | Метал | Полімерна упаковка | Скло | Небезпечні відходи | Інші |
| Роздільне збирання ресурсоцінних відходів, у т.ч. | % | 17% | 50% | 12% | - | 30% | 50% | 50% | 50% | - | - |
|  | тонн/рік | 78566 | 28335 | 50231 | - | 7421 | 3799 | 17014 | 21997 | - | - |
| Міста | % |  | 50% |  | - | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - |
|  | тонн/рік | 37873 | 12106 | 25767 | - | 6287 | 1555 | 8305 | 9620 | - | - |
| Сел | % |  | 50% |  | - | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - |
|  | тонн/рік | 7445 | 2337 | 5107 | - | 1133 | 206 | 1578 | 2190 | - | - |
| Сільська місцевість | % |  | 50% |  | - | 0% | 50% | 50% | 50% | - | - |
|  | тонн/рік | 33248 | 13892 | 19356 | - | 0 | 2037 | 7131 | 10187 | - | - |

Разом – 17% (78566 тонн/рік) від загального обсягу утворення відходів

Роздільне збирання окремих компонентів

Таблиця Д-41.3. Роздільне збирання окремих компонентів

| Найменування районів, міст обласного значення | Розмірність | ТПВ, усього | Окремі види відходів в домогосподарствах | Відходи електричного та електронного обладнання | Великогабаритні, будівельно-ремонтні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | В організаціях та установах | В домогосподарствах | Органічні відходи (харчові, рослинні) | Папір, картон | Метал | Полімерна упаковка | Скло | Небезпечні відходи | Інші |  |  |
| Роздільне збирання окремих компонентів | % | 8% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 60% | 60% |
|  | тонн/рік | 37824 | - | - | - | - | - | - | - | 3822 | - | 5667 | 28335 |
| Міста | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 60% | 60% |
|  | тонн/рік | 15968 | - | - | - | - | - | - | - | 1441 | - | 2421 | 12106 |
| Сел | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 60% | 60% |
|  | тонн/рік | 3148 | - | - | - | - | - | - | - | 343 | - | 467 | 2337 |
| Сільська місцевість | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 60% | 60% |
|  | тонн/рік | 18708 | - | - | - | - | - | - | - | 2037 | - | 2778 | 13892 |

Небезпечні відходи (у т.ч. відпрацьовані батарейки, батареї та акумулятори) – 100% (3822 тонн/рік)

Великогабаритні відходи; відходи електричного та електронного обладнання; відходів будівельно-ремонтних робіт.

Фактичні дані щодо обсягів утворення зазначених відходів відсутні.

В натурних дослідженнях морфологічного складу ТПВ за проектом ТАСІС Європейського союзу «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Донецкой области Украины» були отримані наступні дані щодо кількості будівельного сміття в ТПВ:

- для приватного сектору великих міст – 5,78%;

- для міського населення районів – 6,25%;

- для сільського населення районів – 4,2%;

- для міського населення центральних районів великих населених пунктів – 4,15%;

- для міського населення околиць великих міст – 3,98%.

В ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій наведені наступні норми утворення:

| Показник утворення ТПВ | Значення | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Норми утворення великогабаритних, ремонтних та будівельних відходів | 10 % мас. | Від загальної кількості утворення твердих побутових відходів в населеному пункті. |
| Річна норма утворення відходів електричного та електронного обладнання | 6 кг на 1 мешканця |  |

В оновленому ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій, прийнятому на заміну ДБН Б.2.2-12:2018, норми утворення великогабаритних, ремонтних та будівельних відходів, а також відходів електричного та електронного обладнання відсутні.

Дані експериментальних досліджень норми за проектом ТАСІС та норми за ДБН Б.2.2-12:2018 не суперечать одні одним.

Для оцінки потенціалу зменшення обсягу захоронення відходів за рахунок вилучення зазначених відходів шляхом їх роздільного збирання за відсутності інших даних приймаємо припущення щодо обсягів їх утворення за нормами ДБН Б.2.2-12:2018.

Приймаємо припущення, що на етапі збирання буде вилучено 60% від обсягу утворення цих відходів.

Разом – 8% (37824 тонн/рік) від загального обсягу утворення відходів

Централізоване біологічне оброблення (компостування або анаеробне оброблення)

Біовідходи міст – 65% від відповідних біовідходів (48758 тонн/рік).

Біовідходи селищ – 65% від відповідних біовідходів (9628 тонн/рік).

Частка біовідходів, що будуть утилізовані шляхом централізованого біологічного оброблення, прийнята з урахуванням вимоги Директиви 1999/31/ЄС щодо забезпечення обсягу захоронення біовідходів – 35%.

Разом – 12% (58386 тонн/рік) від загального обсягу утворення відходів

Зведені дані щодо потенціалу зменшення обсягів захоронення відходів

Таблиця Д-41.4. Зведені дані щодо потенціалу зменшення обсягів захоронення відходів

| Показники | Значення для області | Значення для м. Вінниця |
| --- | --- | --- |
|  | тонн/рік | % | тонн/рік | % |
| Обсяг утворення ТПВ, усього | 472185 | 100% | 111557 | 100% |
| Використання відходів в домогосподарствах | 52873 | 11,2% | 0 | 0% |
| Вилучення ресурсоцінних відходів (роздільне збирання, сортування) | 78566 | 16,6% | 20679 | 18,5% |
| Роздільне збирання окремих компонентів (небезпечних, великогабаритних, будівельно-ремонтних, електронних тощо) | 37824 | 8,0% | 8680 | 7,8% |
| Централізоване біологічне оброблення біовідходів (роздільне збирання, компостування, анаеробне зброджування) | 58386 | 12,4% | 26410 | 23,7% |
| Разом | 227649 | 48,2% | 55768 | 50,0% |
| Залишок для відновлення енергетичного потенціалу | 244536 | 51,8% | 55788 | 50% |

Варіант оброблення залишкових відходів на МБП

МБП застосовується для сортування змішаних відходів, біостабілізації біовідходів зібраних зі змішаними ТПВ, приготування твердого палива.

Таблиця Д-41.5. Параметри застосування МБП (для сортування змішаних ТПВ)

| Показник | Розмірність | Значення (для області) |
| --- | --- | --- |
| Надходить на МБП змішаних ТПВ | тонн/рік | 244536 |
| Додаткове вилучення ресурсоцінних відходів | % | 13% |
|  | тонн/рік | 30887 |
| Виробництво твердого палива | % | 46% |
|  | тонн/рік | 112933 |
| Оброблення біовідходів | % | 22% |
|  | тонн/рік | 54972 |
| Біостабілізований залишок + дрібні та інші відходи на захоронення | % | 34% |
|  | тонн/рік | 84291 |

Отримане тверде паливо може використовуватися на цементних виробництвах або в спеціалізованому котельному обладнанні.

Захоронення біостабілізованого залишку та інших буферних відходів – 84291 тонн/рік (18 % від загального обсягу утворення відходів).

Додаткові переваги

МБП може одночасно бути застосовано для сортування роздільно зібраних ресурсоцінних фракцій ТПВ та централізованого компостування роздільно зібраних біовідходів.

Варіант спалювання відходів

Надходить на спалювання змішаних ТПВ – 244536 тонн/рік

Додаткове вилучення ресурсоцінних відходів (метал) – 3790 тонн/рік

Залишок після спалювання (інертний шлак), 20-35% від відходів, що спалюються – 48920 – 85611 тонн/рік (10 – 18 % від відходів, що утворюються)

Залишок після спалювання (небезпечна зола), 2-4% від відходів, що спалюються – 4892 – 9784 тонн/рік (1 – 2 % від відходів, що вивозяться)

Залишок після спалювання (інертний шлак) може використовуватися при будівництві доріг тощо.

Небезпечна зола потребує спеціалізованих умов для її захоронення.

# Додаток 42. Розширення та оновлення матеріально-технічної бази системи збирання побутових відходів (сміттєвози, контейнери)

| Найменування адміністративних одиниць | Сміттєвози | Контейнери |
| --- | --- | --- |
|  | одиниць | одиниць |
| 1 | 2 | 3 |
| Вінницька область, усього | 175 | 9328 |
| Північний кластер | 20 | 1260 |
| Калинівська ОТГ |  | 270 |
| м. Калинівка |  | 107 |
| Іванівська ОТГ |  | 85 |
| Глуховецька ОТГ |  | 75 |
| сел. Глухівці |  | 19 |
| сел. Бродецьке |  | 13 |
| Козятинська ОТГ |  | 200 |
| м. Козятин |  | 139 |
| Махнівська ОТГ |  | 59 |
| Самгородоцька ОТГ |  | 61 |
| Жданівська ОТГ |  | 40 |
| Уланівська ОТГ |  | 105 |
| Хмільницька ОТГ |  | 265 |
| м. Хмільник |  | 158 |
| Турбівська ОТГ |  | 100 |
| сел. Турбів |  | 36 |
| Північно-західний кластер | 67 | 3575 |
| Барська ОТГ |  | 260 |
| м. Бар |  | 92 |
| Агрономічна ОТГ |  | 56 |
| Вінницька ОТГ |  | 2100 |
| м. Вінниця |  | 2000 |
| сел. Десна |  | 8 |
| Вороновицька ОТГ |  | 112 |
| сел. Вороновиця |  | 38 |
| Лука-Мелешківська ОТГ |  | 67 |
| Стрижавська ОТГ |  | 115 |
| сел. Стрижавка |  | 52 |
| Якушинецька ОТГ |  | 100 |
| Жмеринська ОТГ |  | 290 |
| м. Жмеринка |  | 196 |
| сел Браїлів |  | 26 |
| Северинівська ОТГ |  | 54 |
| Станіславчицька ОТГ |  | 50 |
| Літинська ОТГ |  | 140 |
| сел Літин |  | 38 |
| Гніванська ОТГ |  | 115 |
| м. Гнівань |  | 71 |
| Сутисківська ОТГ |  | 40 |
| сел Сутиски |  | 35 |
| Тиврівська ОТГ |  | 76 |
| сел Тиврів |  | 23 |
| Північно-східний кластер | 27 | 1279 |
| Гайсинська ОТГ |  | 270 |
| м. Гайсин |  | 146 |
| Краснопільська ОТГ |  | 51 |
| Кунківська ОТГ |  | 31 |
| Іллінецька ОТГ |  | 135 |
| м. Іллінці |  | 64 |
| Дашівська ОТГ |  | 97 |
| Липовецька ОТГ |  | 140 |
| м. Липовець |  | 48 |
| Немирівська ОТГ |  | 188 |
| м. Немирів |  | 67 |
| Райгородська ОТГ |  | 47 |
| сел. Ситківці |  | 13 |
| Оратівська ОТГ |  | 130 |
| сел. Оратів |  | 16 |
| Погребищенська ОТГ |  | 190 |
| м. Погребище |  | 54 |
| Південно-західний кластер | 19 | 1036 |
| Вендичанська ОТГ |  | 89 |
| сел Вендичани |  | 22 |
| Могилів-Подільська ОТГ |  | 260 |
| м. Могилів –Подільський |  | 176 |
| Яришівська ОТГ |  | 44 |
| Муровано-куриловецька ОТГ |  | 140 |
| сел. Муровані Курилівці |  | 34 |
| Бабчинецька ОТГ |  | 35 |
| Чернівецька ОТГ |  | 105 |
| сел Чернівці |  | 16 |
| Джуринська ОТГ |  | 85 |
| Мурафська ОТГ |  | 72 |
| Шаргородська ОТГ |  | 150 |
| м. Шаргород |  | 40 |
| Копайгородська ОТГ |  | 56 |
| сел. Копайгород |  | 8 |
| Південний кластер | 25 | 1330 |
| Крижопільська ОТГ |  | 125 |
| сел. Крижопіль |  | 50 |
| Городківська ОТГ |  | 80 |
| Ладижинська ОТГ |  | 135 |
| м. Ладижин |  | 129 |
| Піщанська ОТГ |  | 90 |
| сел Піщанка |  | 31 |
| сел Рудниця |  | 7 |
| Студенянська ОТГ |  | 41 |
| Вапнярська ОТГ |  | 60 |
| сел. Вапнярка |  | 44 |
| Томашпільська ОТГ |  | 140 |
| сел. Томашпіль |  | 32 |
| Тульчинська ОТГ |  | 260 |
| м. Тульчин |  | 86 |
| сел. Кирнасівка |  | 29 |
| Шпиківська ОТГ |  | 103 |
| сел. Шпиків |  | 18 |
| Ямпільська ОТГ |  | 230 |
| м. Ямпіль |  | 63 |
| Брацлавська ОТГ |  | 66 |
| сел. Брацлав |  | 31 |
| Південно-східний кластер | 17 | 848 |
| Бершадська ОТГ |  | 260 |
| м. Бершадь |  | 73 |
| Джулинська ОТГ |  | 82 |
| Теплицька ОТГ |  | 115 |
| сел. Теплик |  | 36 |
| Соболівська ОТГ |  | 53 |
| Ободівська ОТГ |  | 61 |
| Тростянецька ОТГ |  | 150 |
| сел. Тростянець |  | 44 |
| Чечельницька ОТГ |  | 86 |
| сел. Чечельник |  | 29 |
| Ольгопільська ОТГ |  | 41 |

# Додаток 43. Об’єкти інфраструктури збирання побутових відходів, передбачені РПУВ

| Найменування адміністративних одиниць | Комунальні пункти збирання відходів | Пункти збирання для повторного використання товарів, які були у вжитку | Центри із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання | Пункти роздільного збирання побутових відходів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одиниць | одиниць | одиниць | одиниць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вінницька область, усього | 7 | 7 | 16 | 97 |
| Північний кластер | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Калинівська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 2 |
| м. Калинівка |  |  | 1 | 2 |
| Глуховецька ОТГ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| сел. Глухівці |  |  |  | 1 |
| сел. Бродецьке |  |  |  | 1 |
| Козятинська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| м. Козятин |  |  | 1 | 3 |
| Хмільницька ОТГ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| м. Хмільник |  |  | 1 | 3 |
| Турбівська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Турбів |  |  |  | 1 |
| Північно-західний кластер | 7 | 7 | 9 | 46 |
| Барська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 2 |
| м. Бар |  |  | 1 | 2 |
| Вінницька ОТГ | 7 | 7 | 7 | 32 |
| м. Вінниця | 7 | 7 | 7 | 31 |
| сел. Десна |  |  |  | 1 |
| Вороновицька ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Вороновиця |  |  |  | 1 |
| Жмеринська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 5 |
| м. Жмеринка |  |  | 1 | 4 |
| сел Браїлів |  |  |  | 1 |
| Літинська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел Літин |  |  |  | 1 |
| Гніванська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| м. Гнівань |  |  |  | 2 |
| Тиврівська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел Тиврів |  |  |  | 1 |
| Сутисківська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел Сутиски |  |  |  | 1 |
| Стрижавська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Стрижавка |  |  |  | 1 |
| Північно-східний кластер | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Гайсинська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| м. Гайсин |  |  | 1 | 3 |
| Іллінецька ОТГ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| м. Іллінці |  |  |  | 2 |
| Липовецька ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| м. Липовець |  |  |  | 1 |
| Немирівська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| м. Немирів |  |  |  | 2 |
| Райгородська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Ситківці |  |  |  | 1 |
| Оратівська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Оратів |  |  |  | 1 |
| Погребищенська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| м. Погребище |  |  |  | 1 |
| Південно-західний кластер | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Могилів-Подільська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 4 |
| м. Могилів –Подільський |  |  | 1 | 4 |
| Вендичанська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел Вендичани |  |  |  | 1 |
| Муровано-куриловецька ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Муровані Курилівці |  |  |  | 1 |
| Чернівецька ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел Чернівці |  |  |  | 1 |
| Шаргородська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| м. Шаргород |  |  |  | 1 |
| Копайгородська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Копайгород |  |  |  | 1 |
| Південний кластер | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Крижопільська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Крижопіль |  |  |  | 1 |
| Ладижинська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| м. Ладижин |  |  | 1 | 3 |
| Піщанська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| сел Піщанка |  |  |  | 1 |
| сел Рудниця |  |  |  | 1 |
| Вапнярська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Вапнярка |  |  |  | 1 |
| Томашпільська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Томашпіль |  |  |  | 1 |
| Тульчинська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| м. Тульчин |  |  | 1 | 2 |
| сел. Кирнасівка |  |  |  | 1 |
| Шпиківська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Шпиків |  |  |  | 1 |
| Ямпільська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| м. Ямпіль |  |  |  | 2 |
| Брацлавська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Брацлав |  |  |  | 1 |
| Південно-східний кластер | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Бершадська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| м. Бершадь |  |  |  | 2 |
| Теплицька ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Теплик |  |  |  | 1 |
| Тростянецька ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Тростянець |  |  |  | 1 |
| Чечельницька ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| сел. Чечельник |  |  |  | 1 |

* Кількість об’єктів уточнюється на етапі реалізації РПУВ

# Додаток 44. Аналіз функціонування діючих та доцільності створення нових сміттєсортувальних ліній

Капітальні витрати на створення сміттєсортувальної лінії

При аналізі наявних сміттєсортувальних ліній використовуються фактичні значення капітальних витрат на створення сміттєсортувальної лінії, при аналізі створення нової лінії приймаються орієнтовне значення капітальних витрат в сумі 11 млн. грн.

В залежності від прийнятих технічних рішень щодо закупівлі обладнання та виконання будівельних робіт, вартість об’єктів може змінюватися.

Поточні витрати на утримання та експлуатацію сміттєсортувальної лінії включають:

- прямі матеріальні витрати (витрати на споживання електроенергії; витрати на планові ремонти і обслуговування основного технологічного обладнання);

- прямі витрати з оплати праці (заробітна плата виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з відповідним технологічним процесом);

- єдині соціальні внески для виробничого персоналу;

- загальновиробничі витрати:

  - адміністративні витрати;

  - витрати зі збуту послуг (інформаційна компанія, відрядження тощо);

  - податки, збори (обов'язкові платежі).

Додаткові, не передбачені поточні витрати приймаються в обсязі 10%.

При визначенні поточних витрат нової сортувальної лінії прийняті наступні припущення:

- штат сортувальної станції – 12 осіб;

- заробітна плата – 6000 грн / місяць;

- тарифи на електроенергію – 235,535 коп./кВт*год. без ПДВ (ПАТ »Вінницяобленерго»);

- адміністративні витрати – 100 тис. грн/рік;

- витрати на збут послуг – 50 тис. грн/рік.

Джерела доходу

Фінансово-економічні показники розраховані за наступних умов:

- в якості єдиного джерела доходу сортувальних ліній розглядається продаж вилученої вторинної сировини;

- можливе отримання доходу за схемою «розширеної відповідальності виробника» не враховується;

- покриття витрат на сортування за рахунок включення відповідних складових в тариф на послуги не передбачається.

Вартість вторинних ресурсів прийнята за консервативним принципом: папір – 2500 грн/тонну; полімери – 3000 грн/тонну; скло – 400 грн/тонну; ресурсоцінні відходи установ, організацій – 2500 грн/тонну. Дані щодо фактичної вартості вторинних ресурсів в області наведені в додатку 18.

Фінансово-економічні показники експлуатації наявних сміттєсортувальних ліній та створення нових наведені в таблицях Д-44.1, Д-44.2.

При розрахунках фінансово-економічних показників сміттєсортувальних ліній не враховувалось покриття витрат за збирання ресурсоцінних відходів за рахунок доходів ліній. При цьому таку можливість можна оцінити за величиною прибутку сортувальних ліній.

Таблиця Д-44.1. Фінансово-економічні показники експлуатації сміттєсортувальних ліній

| Кластери / Субрегіони | Населення | Сортувальні лінії (наявні) | Прибуток | NPV (сортувальної лінії) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ядро субрегіону (змішані ТПВ) | Ядро субрегіону (роздільно зібрані) | Субрегіон (змішані ТПВ) | Субрегіон (роздільно зібрані) | Ядро субрегіону (змішані ТПВ) | Ядро субрегіону (роздільно зібрані) | Субрегіон (змішані ТПВ) | Субрегіон (роздільно зібрані) |
|  | осіб | одиниць | тис. грн/рік | тис. грн/рік | тис. грн/рік | тис. грн/рік | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Північний кластер |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калинівський субрегіон | 57409 | 1 | -393 | 688 | -395* | 3626 | -14035 | -5687 | -14050* | 13061 |
| Козятинський субрегіон | 63931 | 1 | 363 | 1239 | 2574 | 4474 | -11127 | -4381 | 4072 | 16103 |
| Хмільницький субрегіон | 63805 | 1 | 790 | 1720 | 2497 | 4484 | -6599 | -275 | 4645 | 17226 |
| Північно-західний кластер |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Літинський субрегіон | 34905 |  | -1674 | -817 | -3601 | 895 | -23926 | -17309 | -38806 | -4231 |
| Вінницький субрегіон | 453718 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жмеринський субрегіон | 66467 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тиврівський субрегіон | 42596 |  | -514 | -79 | -404* | 2575 | -14969 | -11610 | -14120* | 6407 |
| Північно-східний кластер |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погребищенський субрегіон | 29397 |  | -719 | -374 | -403 | 1152 | -16552 | -13888 | -14112 | -2604 |
| Липовецький субрегіон | 37907 |  | -797 | -501 | -387 | 1966 | -17641 | -15355 | -14475 | 2151 |
| Оратівський субрегіон | 20158 |  | -1201 | -1103 | -425 | 230 | -20274 | -19517 | -14282 | -9224 |
| Іллінецький субрегіон | 36738 | 1 | -493 | -71 | -164 | 1885 | -16787 | -13528 | -14246 | 1442 |
| Немирівський субрегіон | 47645 |  | -549 | -74 | -392* | 2947 | -15239 | -11571 | -14027* | 8762 |
| Гайсинський субрегіон | 57540 |  | -376 | 1409 | -398* | 3855 | -13903 | -976 | -17073* | 14511 |
| Південно-західний кластер |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барський субрегіон | 51444 | 1 | -280 | 499 | -202* | 3248 | -12942 | -6927 | -12340* | 10907 |
| Мурованокуриловецький субрегіон | 24965 | 1 | -969 | -727 | -407 | 734 | -14424 | -12556 | -10085 | -853 |
| Шаргородський субрегіон | 56661 |  | -904 | -615 | -387 | 3207 | -18467 | -16236 | -14475 | 10009 |
| Могилів –Подільський субрегіон | 63629 |  | -348 | 2081 | -393* | 4699 | -13687 | 3279 | -14035* | 19855 |
| Чернівецький субрегіон | 20999 |  | -1206 | -1111 | -423 | 292 | -20312 | -19579 | -14266 | -8745 |
| Південний кластер |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тульчинський субрегіон | 54519 |  | -387 | 307 | -393* | 3582 | -13988 | -8629 | -14035* | 12783 |
| Тульчинський субрегіон (разом з Ладижинською міською радою) |  |  |  |  |  | 5341 |  |  |  | 23920 |
| Томашпільський субрегіон | 32933 |  | -858 | -591 | -399 | 1526 | -17625 | -15564 | -14081 | -235 |
| Крижопільський субрегіон | 33597 |  | -768 | -435 | -392* | 1472 | -16930 | -14359 | -14027* | -577 |
| Ямпільський субрегіон | 39328 |  | -602 | -187 | -379 | 1981 | -15648 | -12444 | -13927 | 2646 |
| Піщанський субрегіон | 20678 |  | -1021 | -835 | -426 | 377 | -18884 | -17448 | -14289 | -8089 |
| Південно-східний кластер |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ладижинська міська рада | 22682 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплицький субрегіон | 26484 |  | -1229 | -906 | -407 | 836 | -20490 | -17996 | -14143 | -4604 |
| Тростянецький субрегіон | 35200 |  | -850 | -564 | -386 | 1550 | -17563 | -15355 | -13981 | -83 |
| Бершадський субрегіон | 57994 |  | -476 | 17 | -389* | 3488 | -14676 | -10869 | -14004* | 12188 |
| Чечельницький субрегіон | 20840 |  | -1041 | -857 | -421 | 359 | -19038 | -17618 | -14251 | -8228 |

* значення для повної завантаженості сортувальної лінії в дві зміна (приймається у тих випадках, коли потужності лінії не вистачає для оброблення відповідної кількості відходів)

** фінансово-економічні показники експлуатації сміттєсортувальних ліній визначені без урахування витрат на збирання ресурсоцінних відходів.

Таблиця Д – 44.2. Аналіз стійкості фінансово-економічних показників експлуатації окремих сміттєсортувальних ліній по відношенню до зростання заробітної плати

| Ставка робітника сортувальної лінії, тис. грн / місяць | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Калинівський субрегіон |  |  |  |  |  |  |
| м. Калинівка (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 688 | 591 | 494 | 302 | 108 | -86 |
| NPV | -5 687 | -6 436 | -7185 | -8668 | -10166 | -11664 |
| Калинівський субрегіон (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 3626 | 3529 | 3432 | 3240 | 3046 | 2852 |
| NPV | 13 061 | 12 447 | 11833 | 10617 | 9389 | 8161 |
| Козятинський субрегіон |  |  |  |  |  |  |
| м. Козятин (змішані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 363 | 266 | 169 | -23 | -217 | -410 |
| NPV | -11 127 | -11 876 | -12625 | -14108 | -15606 | -17096 |
| м. Козятин (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 1239 | 1142 | 1045 | 853 | 659 | 466 |
| NPV | -4 381 | -5 112 | -5861 | -7343 | -8841 | -10332 |
| Козятинський субрегіон (змішані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 2574 | 2460 | 2348 | 2124 | 1898 | 1674 |
| NPV | 4 072 | 3 350 | 2641 | 1223 | -208 | -1626 |
| Козятинський субрегіон (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 4474 | 4377 | 4280 | 4088 | 3894 | 3701 |
| NPV | 16 103 | 15 488 | 14874 | 13659 | 12430 | 11208 |
| Хмільницький субрегіон |  |  |  |  |  |  |
| м. Хмільник (змішані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 790 | 709 | 628 | 468 | 306 | 146 |
| NPV | -6 599 | -7 224 | -7850 | -9085 | -10336 | -11572 |
| м. Хмільник (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 1720 | 1639 | 1559 | 1398 | 1236 | 1076 |
| NPV | -275 | -788 | -1295 | -2314 | -3340 | -4390 |
| Хмільницький субрегіон (змішані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 2497 | 2387 | 2276 | 2053 | 1831 | 1609 |
| NPV | 4 645 | 3 948 | 3245 | 1833 | 428 | -978 |
| Хмільницький субрегіон (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 4484 | 4403 | 4323 | 4162 | 4000 | 3840 |
| NPV | 17 226 | 16 713 | 16207 | 15187 | 14161 | 13148 |
| Тиврівський субрегіон |  |  |  |  |  |  |
| Тиврівський субрегіон (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 2575 | 2478 | 2382 | 2189 | 1995 | 1802 |
| NPV | 6 407 | 5 792 | 5185 | 3963 | 2734 | 1512 |
| Іллінецький субрегіон |  |  |  |  |  |  |
| Іллінецький субрегіон (роздільно зібрані) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 1885 | 1796 | 1708 | 1531 | 1354 | 1177 |
| NPV | 1442 | 878 | 321 | -799 | -1920 | -3041 |
| Гайсинський субрегіон |  |  |  |  |  |  |
| м. Гайсин (роздільно зібрані) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 1409 | 1312 | 1215 | 1023 | 829 | 636 |
| NPV | -976 | -1590 | -2205 | -3420 | -4649 | -6089 |
| Гайсинський субрегіон (роздільно зібрані) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 3855 | 3759 | 3662 | 3469 | 3276 | 3082 |
| NPV | 14 511 | 13 904 | 13289 | 12067 | 10845 | 9617 |
| Барський субрегіон |  |  |  |  |  |  |
| м. Бар (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 499 | 410 | 322 | 145 | -32 | -209 |
| NPV | -6927 | -7 614 | -8294 | -9660 | -11027 | -12394 |
| Барський субрегіон (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 3248 | 3159 | 3071 | 2894 | 2717 | 2540 |
| NPV | 10907 | 10 344 | 9787 | 8666 | 7545 | 6424 |
| Мурованокуриловецький субрегіон |  |  |  |  |  |  |
| М-Куриловецький субрегіон (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 736 | 639 | 542 | 350 | 156 | -38 |
| NPV | -853 | -1 467 | -2126 | -3608 | -5106 | -6604 |
| Могилів –Подільський субрегіон |  |  |  |  |  |  |
| м. Могилів –Подільський (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 2081 | 1984 | 1888 | 1695 | 1501 | 1308 |
| NPV | 3 279 | 2 665 | 2057 | 835 | -394 | -1616 |
| Могилів –Подільський субрегіон (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 4699 | 4603 | 4506 | 4313 | 4120 | 3926 |
| NPV | 19 855 | 19 248 | 18633 | 17411 | 16189 | 14961 |
| Тульчинський субрегіон |  |  |  |  |  |  |
| м. Тульчин (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 307 | 211 | 114 | -79 | -272 | -466 |
| NPV | -8 629 | -9 371 | -10120 | -11610 | -13100 | -14598 |
| Тульчинський субрегіон (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 3582 | 3485 | 3388 | 3196 | 3002 | 2809 |
| NPV | 12 783 | 12 169 | 11554 | 10339 | 9110 | 7888 |
| Тульчинський субрегіон (разом з Ладижинською міською радою) |  |  |  |  |  |  |
| Тульчинський субрегіон разом з Ладижинською міською радою (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 5341 | 5245 | 5148 | 4955 | 4762 | 4568 |
| NPV | 23 920 | 23 313 | 22698 | 21476 | 20254 | 19026 |
| Бершадський субрегіон |  |  |  |  |  |  |
| Бершадський субрегіон (роздільно зібрані ТПВ) |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 3488 | 3391 | 3294 | 3102 | 2908 | 2714 |
| NPV | 12 188 | 11 573 | 10959 | 9744 | 8515 | 7287 |

Висновки за результатами аналізу фінансово-економічних показників сміттєсортувальних ліній

Північний кластер

В кластері на стадії будівництва або експлуатації знаходяться три сортувальні лінії (в кожному з субрегіонів).

Експлуатація сміттєсортувальних ліній м. Козятин та м. Хмільник може бути прибутковою як при охопленні послугою районних центрів так і відповідних субрегіонів. Прибуткове функціонування сортувальної лінії м. Калинівка можливе лише за умови сталого функціонування роздільного збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ.

При цьому від’ємне значення чистої приведеної вартості () говорить про те, що експлуатація відповідних сміттєсортувальних ліній в режимі обслуговування районного центру не дозволить окупити вкладені інвестиції (з урахуванням дисконтування грошей). У такому випадку для оновлення технологічного обладнання буде виникати потреба в дотаційному фінансуванні (ймовірніше за рахунок бюджету). При запровадженні роздільного збирання та розширенні послуги до масштабу субрегіону можливий вихід на параметри функціонування зазначеної сортувальної лінії з отриманням доходів, що забезпечать сталість проекту в довгостроковій перспективі.

Найбільш чутливою до зростання заробітної плати є сміттєсортувальна лінія м. Калинівка. Для неї межею збитковості є заробітна плата орієнтовно 9,5 тис. грн.

Крім того, слід враховувати, що з 01.05.2019 р. витрати на збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ виведені з тарифу на послуги зі збирання ТПВ і єдиним джерелом їх фінансування залишається дохід від реалізації відповідних компонентів.

В перспективі можливо з’явиться додаткове джерело фінансування за рахунок запровадження принципу «розширеної відповідальності виробника» (принаймні це оголошується на рівні декларацій).

Включення на цьому етапі компенсації витрат на збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ до загальних витрат сміттєсортувальних ліній додатково знизить відповідні фінансово-економічні показники їх функціонування.

За таких умов порогом збитковості функціонування сміттєсортувальних ліній будуть наступні величини заробітних плат працівників.

Сміттєсортувальна лінія м. Калинівка (роздільний збирання ТПВ) – 7 тис. грн.

Сміттєсортувальна лінія м. Козятин (роздільний збирання ТПВ) – 9,5 тис. грн.

Сміттєсортувальна лінія м. Хмільник (роздільний збирання ТПВ) – при заробітній платі 10 тис. грн. працює прибутково.

Північно-західний кластер

В кластері на стадії будівництва або експлуатації знаходяться три сортувальні лінії:

      - в Барському субрегіоні (стадія будівництва, виготовлена ПКД);

      - в Літинському субрегіоні (стадія експертизи проекту);

      - в Северинівській ОТГ Жмеринського субрегіону (планується введення в експлуатацію мобільної сортувальної лінії в грудні 2019 р.).

З точки зору кластерного аналізу в кластері питання щодо створення сміттєсортувальних ліній розглядалося для трьох субрегіонів: Барського, Літинського та Тиврівського. Системи управління відходами Жмеринського та Вінницького субрегіонів орієнтовані на МБП та розглядаються окремо.

Функціонування Барської сміттєсортувальної лінії може забезпечувати прибутковість починаючи з охоплення районного центру за умови впровадження роздільного збирання ресурсоцінних відходів. Для забезпечення сталого функціонування сортувальної лінії необхідно розширити охоплення до субрегіону (роздільний збирання).

За розрахунковими даними, заснованими на проектних параметрах дохідність Літинської сміттєсортувальної лінії може бути отримана лише при забезпеченні охоплення території субрегіону за умови ефективного запровадження роздільного збирання та сортування роздільно зібраних ресурсоцінних відходів. При цьому від’ємне значення чистої приведеної вартості () говорить про те, що експлуатація відповідної сміттєсортувальної лінії не дозволить окупити вкладені інвестиції (з урахуванням дисконтування грошей). У такому випадку для оновлення технологічного обладнання буде виникати потреба в дотаційному фінансуванні (ймовірніше за рахунок бюджету).

Прибутковість і інвестиційна привабливість створення сміттєсортувальної лінії в Тиврівському субрегіоні може бути забезпечена лише за умови направлення на сортувальні лінії роздільно зібраних ресурсоцінних відходів з усієї території регіону. При охопленні території лише районного центру доходи від реалізації отриманої вторинної сировини не покривають навіть поточні витрати.

Враховуючи те що створення сміттєсортувальної лінії в Літинському субрегіоні має підвищені економічні ризики рекомендовано не планувати її створення, а усі зібрані відходи направляти на МБП. Можливо створення в Літинському субрегіоні пункту підготування вторинної сировини.

Варіант створення сміттєсортувальної лінії у Тиврівському субрегіоні можна розглядати лише за умови гарантованого охоплення усього населення субрегіону роздільним збиранням ресурсоцінних відходів, що є досить ризикованим. Додаткових ризиків додає ймовірність виникнення додаткових витрат, пов’язаних зі збиранням ресурсоцінних компонентів ТПВ.

В якості альтернативного варіанту доцільно розглядати створення в Тиврівському субрегіоні пункту підготування вторинної сировини.

Щодо встановлення мобільної сміттєсортувальної лінії в Северинівській ОТГ. Для повної оцінки фінансово-економічних показників даного проекту недостатньо наявної інформації. Однак оціночні розрахунки показують надвеликі ризики збитковості даного проекту. Встановлення даної сортувальної лінії не розглядається, як завдання РПУВ. Враховуючи високі ризики щодо збитковості встановлення сортувальної лінії в Северинівській ОТГ, а також незначний вплив цього проекту на загальні показники системи управління муніципальними відходами цей захід не включається в РПУВ.

Північно-східний кластер

В кластері на стадії будівництва (експлуатується в пілотному режимі) знаходиться сміттєсортувальна лінія в м. Іллінці.

Створення сміттєсортувальної лінії в Оратівському субрегіоні при усіх варіантах завантаженості в межах охоплення населених пунктів субрегіону буде експлуатуватися або збитково, або на межі збитковості.

Сортувальні лінії в Липовецькому, Погребищенському, Іллінецькому, Немирівському субрегіонах можуть експлуатуватися прибутково лише за умови гарантованого охоплення усього населення субрегіону роздільним збиранням ресурсоцінних відходів, що є досить ризикованим. При цьому для проекту з впровадження сортувальної лінії Погребищенського субрегіону чиста приведена вартість () в усіх випадках має від’ємне значення. Додаткових ризиків додає ймовірність виникнення додаткових витрат, пов’язаних зі збиранням ресурсоцінних компонентів ТПВ.

Експлуатація сміттєсортувальної лінії Іллінецького субрегіону в режимі обслуговування районного центру ймовірніше за все не дозволить навіть на режим окупності поточних витрат.

При розширенні послуги до масштабу субрегіону за умови гарантованого охоплення усього населення субрегіону роздільним збиранням ресурсоцінних відходів можливий вихід на параметри функціонування зазначеної сортувальної лінії з отриманням доходів, що забезпечать сталість проекту в довгостроковій перспективі.

Створення сміттєсортувальної лінії в Гайсинському субрегіоні має найкращі показники для кластеру. Прибутковість лінії забезпечується за умови гарантованого охоплення роздільним збиранням ресурсоцінних відходів як м. Гайсин так і території субрегіону. Інвестиційна привабливість впровадження сміттєсортувальної лінії в Гайсинському субрегіоні спостерізається лише за умови охоплення субрегіону (або його частини).

Враховуючи вище наведене, рекомендовано в Погребищенському, Липовецькому, Оратівському та Немирівському субрегіонах не створювати сміттєсортувальних ліній.

Альтернативним варіантом може бути створення в цих субрегіонах пунктів підготування вторинної сировини.

Південно-західний кластер

В кластері на стадії будівництва знаходиться сміттєсортувальна лінія в Мурованокуриловецькому субрегіоні.

Функціонування Мурованокуриловецької та Шаргородської сміттєсортувальних ліній при охопленні районних центрів ймовірніше за все буде збитковим. Розширення охоплення до субрегіону із запровадженням роздільного збирання ресурсоцінних відходів дозволить забезпечити прибуткове функціонування цих сортувальних ліній. При цьому для проекту з впровадження сортувальної лінії Мурованокуриловецького субрегіону чиста приведена вартість () в усіх випадках має від’ємне значення.

Створення сміттєсортувальної ліній в Могилів-Подільському субрегіоні є інвестиційно привабливим проектом за умови гарантованого впровадження роздільного збирання ресурсоцінних відходів на території обслуговування. Функціонування сортувальної лінії є прибутковим та окупним (з урахуванням дисконтування) починаючи з охоплення районного центру.

Функціонування сміттєсортувальної лінії в Чернівецькому субрегіоні не є інвестиційно привабливим і економічно сталим в усіх варіантах територіального охоплення в межах субрегіону. Прибутковість може забезпечуватися лише на рівні субрегіону.

Враховуючи це рекомендовано не створювати сміттєсортувальних ліній в Шаргородському та Чернівецькому субрегіонах.

Рішення щодо завершення створення сортувальної лінії в Мурованокуриловецькому субрегіоні слід приймати з урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та необхідних витрат на завершення будівництва та введення в експлуатацію. Якщо рішення буде прийматися в бік завершення створення цієї сміттємортувальної лінії, рекомендуємо окремо виконати більш детальний аналіз економічної життєздатності цього проекту.

Відходи Чернівецького субрегіону можуть бути направлені на сортувальну лінію М. Подільська. Відходи Шаргородського субрегіону – на М-Куриловецьку сортувальну лінію (у разі її створення). В Шаргородському та Чернівецькому субрегіонах можуть бути створені пункти підготування вторинної сировини.

Південний кластер

Прибуткове та економічно стале функціонування сміттєсортувальних ліній Тульчинського та Ямпільського субрегіонів можливе лише за умови обслуговування територій відповідних регіонів та запровадження роздільного збирання ресурсоцінних відходів. Обслуговування сортувальною лінією лише м. Тульчин може бути прибутковим за умови надійного функціонування роздільного збирання ТПВ, але таке рішення має надмірні ризики. Cміттєсортувальна лінія м. Тульчин є чутливою до зростання заробітної плати. Для неї межею збитковості є заробітна плата орієнтовно 7,5 тис. грн.

Крім того, слід враховувати, що з 01.05.2019 р. витрати на збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ виведені з тарифу на послуги зі збирання ТПВ і єдиним джерелом їх фінансування залишається дохід від реалізації відповідних компонентів.

В перспективі можливо з’явиться додаткове джерело фінансування за рахунок запровадження принципу «розширеної відповідальності виробника» (принаймні це оголошується на рівні декларацій).

Включення на цьому етапі компенсації витрат на збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ до загальних витрат сміттєсортувальної лінії додатково знизить відповідні фінансово-економічні показники її функціонування.

За таких умов функціонування сміттєсортувальної лінії в м. Тульчин (при обслуговуванні тільки міста) буде збитковим навіть при заробітній платі робітників 6 тис. грн.

Відходи Ладижинської міської ради доцільно направляти на Тульчинську сортувальну лінію, що підсилить фінансово-економічні показники її функціонування.

Функціонування сміттєсортувальних ліній в Томашпільському та Крижопільському субрегіонах при охопленні районних центрів ймовірніше за все буде збитковим. Розширення охоплення до субрегіону (з урахуванням впровадження роздільного збирання) дозволить забезпечити економічно прибуткове функціонування цих сортувальних ліній, але інвестиційна привабливість та економічна сталість відповідних ліній не буде досягнута.

Створення сміттєсортувальної лінії в Піщанському субрегіоні не є інвестиційно привабливим і економічно сталим в усіх варіантах територіального охоплення в межах субрегіону. Прибутковість може забезпечуватися лише на рівні субрегіону.

Враховуючи це рекомендовано не створювати сміттєсортувальної лінії в Томашпільському, Крижопільському та Піщанському субрегіонах.

В цих субрегіонах можуть бути створені пункти підготування вторинної сировини.

Південно-східний кластер

Створення сміттєсортувальної лінії в Бершадському субрегіоні може забезпечити її прибуткове і економічно стале функціонування може досягатися при охопленні субрегіону та запровадження роздільного збирання ресурсоцінних відходів.

Функціонування сміттєсортувальних ліній в Тростянецькому та Теплицькому та Чечельницькому субрегіонах не є інвестиційно привабливим і економічно сталим в усіх варіантах територіального охоплення в межах субрегіону. Прибутковість може забезпечуватися лише на рівні субрегіонів за надійного функціонування роздільного збирання ресурсоцінних відходів.

Враховуючи це рекомендовано не створювати сміттєсортувальних ліній в Тростянецькому, Теплицькому та Чечельницькому субрегіонах. Відходи відповідних субрегіонів можуть бути направлені на Бершадську сортувальну лінію. Альтернативним варіантом може бути створення пунктів підготування вторинної сировини в цих субрегіонах.

# Додаток 45. Аналіз доцільності створення об’єкту МБП

Параметри МБП наведені в таблиці Д – 45.1. Потужність механічної частини МБП розрахована на забезпечення можливості сортування роздільно зібраних ресурсоцінних відходів Жмеринського субрегіону та змішаних залишкових відходів кластеру. Потужність біологічної частини МБП розрахована на забезпечення можливості оброблення роздільно зібраних біовідходів Жмеринського субрегіону, м. Вінниця, сел. Десна, сел. Стрижавка Вінницького субрегіону та органічної складової змішаних залишкових відходів кластеру.

Таблиця Д - 46.1. Параметри МБП для Північно-східного кластеру, тонн/рік

| Параметри МБП (при запровадженні роздільного збирання відходів) | Значення, тонн/рік | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Продуктивність |  |  |
| Механічна частина | 102682 | При сьогоднішньому стані системи управління 179739 тонн/рік |
| Біологічна частина | 53739 | При сьогоднішньому стані системи управління 67570 тонн/рік |
| Надходження на МБП (при впровадженні роздільного збирання відходів) |  |  |
| Усього | 132771 |  |
| Біовідходи роздільно зібрані | 30089 |  |
| Ресурсоцінні відходи роздільно зібрані | 3417 |  |
| Залишкові відходи | 99265 |  |
| Вихід з МБП |  |  |
| Товарний компост | 21062 |  |
| Тверде паливо | 53545 |  |
| Вторинна сировина, у т.ч. | 15219 |  |
| Папір, картон | 822 |  |
| Метал | 1637 |  |
| Полімерна упаковка | 1480 |  |
| Скло | 8915 |  |
| Відходи організацій і установ | 2365 |  |
| Біостабілізований залишок | 16555 | на захоронення |
| Залишок інших відходів | 10268 | на захоронення |
| На захоронення з МБП (усього) | 26823 |  |

Капітальні витрати

За даними попереднього аналізу представників керівництва м. Вінниця очікувані капітальні витрати на створення МБП складають 15 – 20 млн. євро. Ці показники є співрозмірними з витратами на створення МБП в Гміні Граново, Польща (таблиця Д – 45.2).

В базовому розрахунку прийнята величина капітальних витрат – 15 млн. Євро.

Таблиця Д – 45.2. Параметри МБП в Гміні Граново, р. Польща (довідково)

|  | Усього | Механічна частина | Біологічна частина |
| --- | --- | --- | --- |
| Продуктивність проектна, тис. тонн/рік |  | 165 | 80 |
| Інвестиційні витрати, млн. Євро | 14,49 | 9,2 | 5,29 |

Поточні витрати на утримання та експлуатацію МБП включають:

- прямі матеріальні витрати:

- витрати на споживання електроенергії;

- витрати на планові ремонти і обслуговування основного технологічного обладнання;

- витрати на захоронення залишкових відходів, у т.ч. біостабілізованих біовідходів;

- прямі витрати з оплати праці (заробітна плата виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з відповідним технологічним процесом);

- єдині соціальні внески для виробничого персоналу;

- загальновиробничі витрати:

- адміністративні витрати;

- витрати зі збуту послуг (інформаційна компанія, відрядження тощо);

- податки, збори (обов'язкові платежі).

Додаткові, не передбачені поточні витрати приймаються в обсязі 10%.

Амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення приймається рівними частками з урахуванням технічного / економічного строку експлуатації.

При визначенні поточних витрат МБП приймаємо наступні припущення.

Штат виробничого персоналу МБП (без урахування адміністративно-управлінського складу) – 35 осіб.

Середня заробітна плата – 7000 грн / місяць.

Тарифи на електроенергію – 235,535 коп./кВт*год без ПДВ (ПАТ «Вінницяобленерго»).

При визначенні обсягів планових поточних витрат враховуємо Порядок формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1010.

Витрати на захоронення прийняті у розмірі 427 грн. / тонну (значення еквівалентне тарифу орієнтовно 10 грн/людину на місяць).

При розрахунках фінансово-економічних показників МБП не враховувалось покриття витрат за збирання ресурсоцінних відходів за рахунок доходів МБП. При цьому таку можливість можна оцінити за величиною прибутку МБП.

Доходи

Для МБП розглядаються наступні джерела доходу:

- реалізація вторинної сировини;

- реалізація компосту;

- реалізація твердого палива;

- приймання ТПВ.

Можливе отримання доходу за схемою «розширеної відповідальності виробника» не враховується.

Вартість вторинних ресурсів прийнята за консервативним принципом.

Папір – 2500 грн/тонну.

Полімери – 3000 грн/тонну.

Скло – 400 грн/тонну.

Ресурсоцінні відходи установ, організацій – 2500 грн/тонну.

Дані щодо фактичної вартості вторинних ресурсів в області наведені в додатку 18.

Для виконанні аналізу прийняті наступні припущення:

Базова вартість товарного компосту прийнята 500 грн/тонну. Фактична вартість компосту в Україні змінюється в діапазоні 1300 – 6500 грн/тонну.

При цьому слід враховувати ризики щодо реалізації виготовленого товарного компосту. Також є ймовірність, що на момент введення в експлуатацію МБП не буде запроваджено роздільний збирання та доставка до МБП біовідходів, з яких виробляється товарний компост. При цьому відповідні біовідходи будуть все одно надходити до МБП, однак в суміші з іншими відходами.

Базова вартість твердого палива прийнята 500 грн/тонну. (Для порівняння сьогодні в Україні вартість паливних пелетів складає 2 – 3,6 тис. грн/ тонну, брикетів – 1,5 – 2 тис. грн/тонну)

При цьому, випадку на практиці ситуація може змінюватися в великому діапазоні. Фактична вартість твердого палива буде формуватися, виходячи з ринкових умов та прийнятих політичних рішень. Гіршим варіантом може бути відсутність споживача палива і застосування вимушеної міри – захоронення.

Таблиця Д – 45.3. Доходи МБП

| Статті доходу | Значення, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Реалізація вторинної сировини |  |  |
| Папір, картон | 2055,00 |  |
| Метал | 0,00 | В розрахунках не враховується |
| Полімерна упаковка | 4439,00 |  |
| Скло | 3566,00 |  |
| Відходи організацій і установ | 5912,00 |  |
| Усього | 15972,00 |  |
| Реалізація компосту | 10531,00 |  |
| Реалізація твердого палива | 26773,00 |  |
| Приймання ТПВ | 42386,00 |  |
| Разом | 95662,00 |  |

Таблиця Д – 45.4. Фінансово-економічні показники експлуатації МБП (інвестиційні витрати 15 млн. Євро)

| Показник | Одиниці вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базові припущення | Компост реалізується безкоштовно | Товарний компост не виготовляється | Товарний компост не виготовляється | Товарний компост не виготовляється |
|  |  |  | Тверде паливо реалізується по 500 грн/тонну | Тверде паливо реалізується по 500 грн/тонну | Тверде паливо реалізується безкоштовно | Тверде паливо захороняється |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інвестиційні витрати | тис. грн | 420000,0 | 420000,0 | 420000,0 | 420000,0 | 420000,0 |
| Поточні витрати | тис. грн | 30733,8 | 30733,8 | 40626,8 | 40626,8 | 65777,8 |
| Поточні доходи | тис. грн | 95662,0 | 85131,0 | 97979,0 | 71206,0 | 71206,0 |
| Прибуток до сплати податків | тис. грн | 64928,2 | 54397,2 | 57352,2 | 30579,2 | 5428,2 |
| Термін окупності | років | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 7,3 | 38,7 |
| Чиста приведена вартість (NPV) | тис. грн | 290609,2 | 182992,8 | 213190,0 | -60403,6 | -352352,6 |

Джерело: розрахункові дані

Таблиця Д – 45.5. Фінансово-економічні показники експлуатації МБП (інвестиційні витрати 20 млн. Євро)

| Показник | Одиниці вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базові припущення | Компост реалізується безкоштовно | Товарний компост не виготовляється | Товарний компост не виготовляється | Товарний компост не виготовляється |
|  |  |  | Тверде паливо реалізується по 500 грн/тонну | Тверде паливо реалізується по 500 грн/тонну | Тверде паливо реалізується безкоштовно | Тверде паливо захороняється |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інвестиційні витрати | тис. грн | 560000,0 | 560000,0 | 560000,0 | 560000,0 | 560000,0 |
| Поточні витрати | тис. грн | 34121,8 | 34121,8 | 44014,8 | 44014,8 | 69165,8 |
| Поточні доходи | тис. грн | 95662,0 | 85131,0 | 97979,0 | 71206,0 | 71206,0 |
| Прибуток до сплати податків | тис. грн | 61540,2 | 51009,2 | 53964,2 | 27191,2 | 2040,2 |
| Термін окупності | років | 5,0 | 6,0 | 5,7 | 10,3 | 137,2 |
| Чиста приведена вартість (NPV) | тис. грн | 131689,6 | 24073,2 | 54270,4 | -221137,5 | -534574,6 |

Джерело: розрахункові дані

# Додаток 46. Об’єкти інфраструктури оброблення та захоронення побутових відходів, передбачені РПУВ

| Кластери / Громади | ППВС | ССЛ | ЦБОБ | МБП | Регіональні полігони відходів, що не є небезпечними |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одиниць | одиниць | одиниць | одиниць | одиниць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вінницька область, усього | 14 | 12 | 40 | 1 | 6 |
| Північний кластер | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Калинівська ОТГ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| м. Калинівка |  | 1 | 1 |  |  |
| Глуховецька ОТГ | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| сел. Глухівці |  |  | 1 |  |  |
| сел. Бродецьке |  |  | 1 |  |  |
| Козятинська ОТГ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| м. Козятин |  | 1 | 1 |  |  |
| Хмільницька ОТГ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| м. Хмільник |  | 1 | 1 |  |  |
| Турбівська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Турбів |  |  | 1 |  |  |
| Північно-західний кластер | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Барська ОТГ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| м. Бар |  | 1 | 1 |  |  |
| Вінницька ОТГ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| м. Вінниця |  | 1 |  |  |  |
| Вороновицька ОТГ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Вороновиця |  |  | 1 |  |  |
| Жмеринська ОТГ | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| с. Людавка |  |  |  | 1 |  |
| Літинська ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел Літин | 1 |  | 1 |  |  |
| Гніванська ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| м. Гнівань | 1 |  | 1 |  |  |
| Тиврівська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел Тиврів |  |  | 1 |  |  |
| Сутисківська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел Сутиски |  |  | 1 |  |  |
| Північно-східний кластер | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Гайсинська ОТГ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| м. Гайсин |  | 1 | 1 |  |  |
| Іллінецька ОТГ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| м. Іллінці |  | 1 | 1 |  |  |
| Липовецька ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| м. Липовець | 1 |  | 1 |  |  |
| Немирівська ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| м. Немирів | 1 |  | 1 |  |  |
| Райгородська ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Ситківці |  |  | 1 |  |  |
| Оратівська ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Оратів | 1 |  | 1 |  |  |
| Погребищенська ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| м. Погребище | 1 |  | 1 |  |  |
| Південно-західний кластер | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Могилів-Подільська ОТГ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| м. Могилів –Подільський |  | 1 | 1 |  |  |
| Вендичанська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел Вендичани |  |  | 1 |  |  |
| Муровано-куриловецька ОТГ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| сел. Муровані Курилівці |  | 1 | 1 |  |  |
| Чернівецька ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел Чернівці | 1 |  | 1 |  |  |
| Шаргородська ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| м. Шаргород | 1 |  | 1 |  |  |
| Копайгородська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Копайгород |  |  | 1 |  |  |
| Південний кластер | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 |
| Крижопільська ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Крижопіль | 1 |  | 1 |  |  |
| Ладижинська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| м. Ладижин |  |  | 1 |  |  |
| Піщанська ОТГ | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| сел Піщанка | 1 |  | 1 |  |  |
| сел Рудниця |  |  | 1 |  |  |
| Вапнярська ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Вапнярка | 1 |  | 1 |  |  |
| Томашпільська ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Томашпіль |  |  | 1 |  |  |
| Тульчинська ОТГ | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
| м. Тульчин |  | 1 | 1 |  |  |
| сел. Кирнасівка |  |  | 1 |  |  |
| Шпиківська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Шпиків |  |  | 1 |  |  |
| Ямпільська ОТГ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| м. Ямпіль |  | 1 | 1 |  |  |
| Брацлавська ОТГ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Брацлав |  |  | 1 |  |  |
| Південно-східний кластер | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Бершадська ОТГ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| м. Бершадь |  | 1 | 1 |  |  |
| Теплицька ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Теплик | 1 |  | 1 |  |  |
| Тростянецька ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Тростянець | 1 |  | 1 |  |  |
| Чечельницька ОТГ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| сел. Чечельник | 1 |  | 1 |  |  |

Джерело: розрахункові дані

# Додаток 47. Заплановані до будівництва об’єкти інфраструктури з оброблення відходів

| Кластер | Найменування населеного пункту | Назва об’єкту інфраструктури | Технологія | Проектна потужність, тонн/рік | Плановий рік введення в експлуатацію об’єкту | Загальна кошторисна вартість будівництва, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Північний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калинівська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Калинівка | ЦБОБ | - | 1405* | - | - | ПКД відсутня |
|  | м. Калинівка | Регіональний полігон ТПВ | - | 41239* | - | 344000* | ПКД відсутня |
|  | Глуховецька ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Глухівці | ЦБОБ | - | 249* | - | - | ПКД відсутня |
|  | сел. Бродецьке | ЦБОБ | - | 163* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Козятинська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Козятин | ЦБОБ | - | 1820* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Хмільницька ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Хмільник | ЦБОБ | - | 2062* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Турбівська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Турбів | ЦБОБ | - | 470* | - | - | ПКД відсутня |
| Північно-західний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Бар | ЦБОБ | - | 1205* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Територія Івановецької сільської ради Барського району | ССЛ | Механічне сортування | 4000* (при завантаженості в 1 зміну) | - | 9800* | Коригування ПКД |
|  | Вороновицька ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Вороновиця | ЦБОБ | - | 484* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Жмеринська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Людавка | МБП | - | Механічна частина - 165*; Біологічна частина - 80* | - | 420000* | ПКД відсутня |
|  | с. Людавка | Регіональний полігон ТПВ | - | 38318* | - | 335000* | ПКД відсутня |
|  | Літинська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Літин | ЦБОБ | - | 495* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Територія Літинської селищної ради | ППВС | Ручне сортування | 1598* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | Гніванська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Гнівань | ЦБОБ | - | 917* | - | - | ПКД відсутня |
|  | м. Гнівань | ППВС | Ручне сортування | 2157* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | Тиврівська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел Тиврів | ЦБОБ | - | 298* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Сутисківська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел Сутиски | ЦБОБ | - | 452* | - | - | ПКД відсутня |
| Північно-східний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гайсинська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Гайсин | ЦБОБ | - | 1908* | - | - | ПКД відсутня |
|  | м. Гайсин | ССЛ | Механічне сортування | 4000* (при завантаженості в 1 зміну) | - | 11000* | ПКД відсутня |
|  | Іллінецька ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Іллінці | ЦБОБ | - | 837* | - | - | ПКД відсутня |
|  | м. Іллінці | Регіональний полігон ТПВ | - | 51427* | - | 364000* | ПКД відсутня |
|  | Липовецька ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Липовець | ЦБОБ | - | 624* | - | - | ПКД відсутня |
|  | м. Липовець | ППВС | Ручне сортування | 1845* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | Немирівська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Немирів | ЦБОБ | - | 877* | - | - | ПКД відсутня |
|  | м. Немирів | ППВС | Ручне сортування | 1439* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | Райгородська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Ситківці | ЦБОБ | - | 165* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Оратівська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Оратів | ЦБОБ | - | 207* | - | - | ПКД відсутня |
|  | сел. Оратів | ППВС | Ручне сортування | 909* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | Погребищенська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Погребище | ЦБОБ | - | 705* | - | - | ПКД відсутня |
|  | м. Погребище | ППВС | Ручне сортування | 1403* | - | 935* | ПКД відсутня |
| Південно-західний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Могилів-Подільська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Могилів – Подільський | ЦБОБ | - | 2317* | - | - | ПКД відсутня |
|  | м. Могилів – Подільський | ССЛ | Механічне сортування | 4000* (при завантаженості в 1 зміну) | - | 11000* | ПКД відсутня |
|  | Вендичанська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел Вендичани | ЦБОБ | - | 280* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Муровано-куриловецька ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Муровані Курилівці | ЦБОБ | - | 444* | - | - | ПКД відсутня |
|  | сел. Муровані Курилівці | Регіональний полігон ТПВ | - | 37550* | - | 333000* | ПКД відсутня |
|  | Чернівецька ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Чернівці | ЦБОБ | - | 201* | - | - | ПКД відсутня |
|  | сел. Чернівці | ППВС | Ручне сортування | 944* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | Шаргородська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Шаргород | ЦБОБ | - | 525* | - | - | ПКД відсутня |
|  | м. Шаргород | ППВС | Ручне сортування | 2109* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | Копайгородська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Копайгород | ЦБОБ | - | 93* | - | - | ПКД відсутня |
| Південний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крижопільська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Крижопіль | ЦБОБ | - | 654* | - | - | ПКД відсутня |
|  | сел. Крижопіль | ППВС | Ручне сортування | 1571* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | Ладижинська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Ладижин | ЦБОБ | - | 1674* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Піщанська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Піщанка | ЦБОБ | - | 393* | - | - | ПКД відсутня |
|  | сел. Піщанка | ППВС | Ручне сортування | 985* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | сел. Рудниця | ЦБОБ | - | 84* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Вапнярська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Вапнярка | ЦБОБ | - | 562* | - | - | ПКД відсутня |
|  | сел. Вапнярка | ППВС | Ручне сортування | 1608* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | Томашпільська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Томашпіль | ЦБОБ | - | 409* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Тульчинська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Тульчин | Регіональний полігон ТПВ | - | 45355* | - | 352000* | ПКД відсутня |
|  | м. Тульчин | ЦБОБ | - | 1128* | - | - | ПКД відсутня |
|  | м. Тульчин | ССЛ | Механічне сортування | 4000* (при завантаженості в 1 зміну) | - | 11000* | ПКД відсутня |
|  | сел. Кирнасівка | ЦБОБ | - | 375* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Шпиківська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Шпиків | ЦБОБ | - | 235* | - | - | ПКД відсутня |
|  | Ямпільська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Ямпіль | ЦБОБ | - | 825* | - | - | ПКД відсутня |
|  | м. Ямпіль | ССЛ | Механічне сортування | 4000* (при завантаженості в 1 зміну) | - | 11000* | ПКД відсутня |
|  | Брацлавська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Брацлав | ЦБОБ | - | 397* | - | - | ПКД відсутня |
| Південно-східний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бершадська ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Джулинка | Регіональний полігон ТПВ | - | 32052* | - | 309000* | ПКД відсутня |
|  | с. Джулинка | ЦБОБ | - | 954* | - | - | ПКД відсутня |
|  | с. Джулинка | ССЛ | Механічне сортування | 4000* (при завантаженості в 1 зміну) | - | 11000* | ПКД відсутня |
|  | Теплицька ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Теплик | ЦБОБ | - | 466* | - | - | ПКД відсутня |
|  | сел. Теплик | ППВС | Ручне сортування | 1230* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | Тростянецька ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Тростянець | ЦБОБ | - | 568* | - | - | ПКД відсутня |
|  | сел. Тростянець | ППВС | Ручне сортування | 1625* | - | 935* | ПКД відсутня |
|  | Чечельницька ОТГ |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Чечельник | ЦБОБ | - | 371* | - | - | ПКД відсутня |
|  | сел. Чечельник | ППВС | Ручне сортування | 969* | - | 935* | ПКД відсутня |

* орієнтовні дані

** для більшості об’єктів на час розроблення РПУВ не розроблена проектно-конструкторська документація (ПКД). Оскільки обов’язковою складовою ПКД є ТЕО, основним завданням якого є вибір технологічних рішень та їх параметрів у таблиці для таких об’єктів окремі дані не наводяться, або наводяться орієнтовні значення, що будуть уточнятися на реалізації РПУВ.

Джерело: зведені дані РПУВ

# Додаток 48. Очікувані показники зниження обсягів захоронення ТПВ

| Кластери | Населення | Утворення ТПВ | Використання у власних домогоспо-дарствах | Роздільний збирання окремих компонентів (небезпечні відходи, інше) | Централізоване біологічне оброблення (без урахування МБП) | Роздільне збирання ресурсоцінних компонентів та сортування (без урахування МБП) | Надходження на МБП | Захоронення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осіб | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік | тонн/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вінницька область, усього | 1574169 | 472251 | 52873 | 37824 | 28297 | 75149 | 132771 | 172160 |
| Північний кластер | 185145 | 55544 | 7420 | 4488 | 5699 | 9069 | - | 28868 |
| Північно-західний кластер | 649130 | 194739 | 11961 | 15401 | 3944 | 30662 | 132771 | 26823 |
| Північно-східний кластер | 229385 | 68816 | 10004 | 5560 | 6191 | 11062 | - | 35999 |
| Південно-західний кластер | 166254 | 49876 | 7934 | 4030 | 3766 | 7861 | 0 | 26285 |
| Південний кластер | 203737 | 61121 | 8101 | 4939 | 6338 | 9995 | - | 31748 |
| Південно-східний кластер | 140518 | 42155 | 7453 | 3406 | 2359 | 6500 | - | 22437 |

Джерело: розрахункові дані

# Додаток 49. Загальна потреба у фінансуванні заходів РПУВ

| №* | Найменування витрат | Кількість | Потреба у фінансуванні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | одиниць | тис. грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Усього за РПУВ |  | 1 909 022 |
| 1 | Створення та розвиток інституційної структури регіональної системи управління відходами |  | 1300 |
| 1.2 | Зміцнення кадрового потенціалу у сфері управління відходами |  | 600 |
| 1.2.1 | Підсилення кваліфікації фахівців органів місцевого самоврядування у сфері управління муніципальними відходами |  | 400 |
| 1.2.2 | Підсилення кваліфікації фахівців департаментів ОДА у сфері управління відходами (зокрема Департаменту охорони здоров'я) |  | 200 |
| 1.3 | Вдосконалення системи інформаційного забезпечення сфери управління відходами |  | 100 |
| 1.3.1 | Створення та підтримання бази (баз) даних щодо утворення відходів та поводження з ними |  | 100 |
| 1.4 | Підвищення обізнаності населення щодо управління відходами |  | 600 |
| 1.4.3 | Розроблення та поширення інформаційних матеріалів з питань управління відходами та сталого споживання |  | 300 |
| 1.4.4 | Організація конференцій та засідань за круглими столами, присвячених тематиці управління відходами |  | 300 |
| 2 | Управління муніципальними відходами |  | 1664543 |
| 2.1 | Вдосконалення та підтримання регіональної системи управління муніципальними відходами |  | 23000 |
| 2.1.1 | Розроблення локальних планів управління відходами для кластерів |  | 3000 |
| 2.1.4 | Інформаційно-просвітницька діяльність з питань поводження з побутовими відходами (у т.ч. популяризація у засобах масової інформації заохочення належного поводження з побутовими відходами) |  | 20000 |
| 2.2 | Розвиток інфраструктури збирання муніципальних відходів |  | 401403 |
| 2.2.1 | Розширення та оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту) | 175 | 255105 |
| 2.2.2 | Розширення та оновлення матеріально-технічної бази (контейнерний парк) | 16794 | 117558 |
| 2.2.3 | Створення Пунктів роздільного збирання побутових відходів | 97 | 16490 |
| 2.2.4 | Визначення концепції функціонування комунальних пунктів збирання відходів, їх необхідної кількості та місць розташування (зокрема у м. Вінниця) |  | 200 |
| 2.2.5 | Створення комунальних пунктів збирання відходів, включаючи розроблення ПКД (зокрема у м. Вінниця) | 7 | 7000 |
| 2.2.7 | Розроблення концепції функціонування центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання) |  | 50 |
| 2.2.8 | Створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання) | 10 | 5000 |
| 2.3 | Розвиток інфраструктури оброблення муніципальних відходів |  | 500890 |
| 2.3.1 | Створення пунктів підготування вторинної сировини | 14 | 13090 |
| 2.3.2 | Розроблення ТЕО створення сміттєсортувальних ліній | 5 | 1000 |
| 2.3.3 | Створення сміттєсортувальних ліній | 6 | 64800 |
| 2.3.6 | Розроблення ТЕО створення об’єктів централізованого біологічного оброблення біовідходів | 1 | 500 |
| 2.3.8 | Розроблення ТЕО об'єкту поглибленого перероблення ТПВ (зокрема з використанням технологій МБП) |  | 1500 |
| 2.3.9 | Створення об'єкту поглибленого перероблення ТПВ (попередньо МБП) | 1 | 420000 |
| 2.4 | Розвиток інфраструктури видалення (захоронення) муніципальних відходів |  | 739250 |
| 2.4.2 | Будівництво та облаштування регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними | 6 | 509250 |
| 2.4.3 | Закриття та проведення рекультивації сміттєзвалищ (І черга) | 80 | 80000 |
| 2.4.9 | Припинення експлуатації/закриття та рекультивація сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам (ІІ черга) (як складова заходів за п. 1.5.6) | 30 | 150000 |
| 3 | Управління небезпечними відходами |  | 221749 |
| 3.2 | Управління відходами, що містять СОЗ (непридатними до застосування ХЗЗР) |  | 221749 |
| 3.2.2 | Вивезення накопичених непридатних до застосування ХЗЗР на знешкодження |  | 221749 |
| 5 | Управління відходами будівництва та знесення |  | 200 |
| 5.1 | Створення інфраструктури для оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт |  | 200 |
| 5.1.1 | Розроблення ТЕО створення об’єкту з оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт у м.Вінниця |  | 200 |
| 6 | Управління відходами сільського господарства |  | 600 |
| 6.1 | Створення/розширення інфраструктури для управління відходами рослинного походження |  | 400 |
| 6.1.2 | Проведення досліджень щодо доцільності створення когенераційних електростанцій для оброблення відходів виробництва продукції сільського господарства |  | 200 |
| 6.1.4 | Проведення досліджень щодо доцільності створення мережі регіональних потужностей для виробництва паперу і матеріалів з відходів рослинного походження |  | 200 |
| 6.2 | Створення інфраструктури для управління відходами тваринного походження |  | 200 |
| 6.2.19 | Розроблення ТЕО створення інфраструктури з видалення відходів тваринного походження (у т.ч, мобільних установок у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань) |  | 200 |
| 7 | Управління медичними відходами |  | 20430 |
| 7.1 | Вдосконалення системи управління медичними відходами |  | 50 |
| 7.1.1 | Проведення семінарів для медичних закладів з питань управління відходами |  | 50 |
| 7.2 | Створення/розвиток інфраструктури у сфері управління медичними відходами |  | 20380 |
| 7.2.2 | Розроблення ТЕО створення інфраструктури для збирання та оброблення медичних відходів (зокрема категорії В) |  | 500 |
| 7.2.3 | Створення інфраструктури для збирання та централізованого оброблення медичних відходів (зокрема категорії В) | 28 | 19880 |
| 8 | Управління знятими з експлуатації транспортними засобами |  | 200 |
| 8.1 | Створення/розвиток інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів |  | 200 |
| 8.1.1 | Проведення дослідження щодо визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з приймання та розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів |  | 200 |

* номера відповідають номерам заходів РПУВ

# Додаток 50. Завдання та заходи РПУВ

| № | Назва заходу | Строк виконання | Обсяг фінансування, тис. грн | Джерело фінансування | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Розділ 1. Створення та розвиток інституційної структури регіональної системи управління відходами |
| 1.1 | Завдання 1. Забезпечення реалізації РПУВ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Створення центру запровадження більш чистих виробництв (технологій) | 2020-2021 | Визначається на етапі реалізації РПУВ | Інші джерела фінансування | ОДА, зацікавлені сторони | Створено центр запровадження більш чистих виробництв (технологій) |
| 1.1.2 | Створення на рівні ОДА Робочої групи з реалізації РПУВ, закріплення відповідальності за реалізацію РПУВ | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА | Створено та забезпечно функціонування Робочої групи з реалізації РПУВ, закріплено відповідальність за реалізацію РПУВ |
| 1.1.3 | Розроблення планів реалізації РПУВ для кожного з департаментів ОДА, задіяних у реалізації РПУВ | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА | Розроблено плани реалізації РПУВ для кожного з департаментів ОДА, задіяних у реалізації РПУВ |
| 1.1.4 | Включення в місцеві програми відповідних заходів, що забезпечать реалізацію РПУВ | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | В місцеві програми включено заходи, що забезпечать реалізацію РПУВ |
| 1.1.5 | Розроблення відомчих планів моніторингу реалізації РПУВ та встановлення процедур виконання моніторингу | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА | Розроблено відомчі плани моніторингу реалізації РПУВ та встановлені процедури виконання моніторингу |
| 1.1.6 | Створення координаційних рад з питань управління відходами для кластерів управління відходами | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | Створено координаційні ради з питань управління відходами для кластерів управління відходами |
| 1.2 | Завдання 2. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері управління відходами |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Підсилення кваліфікації фахівців органів місцевого самоврядування у сфері управління муніципальними відходами | 2020-2021 | 200 | Обласний бюджет, місцеві бюджети | ОДА, ОМС | Проведено заходи щодо підвищення кваліфікації фахівців органів місцевого самоврядування у сфері управління муніципальними відходами |
|  |  | 2022 | 200 |  |  |  |
| 1.2.2 | Підсилення кваліфікації фахівців департаментів ОДА у сфері управління відходами (зокрема Департаменту охорони здоров'я) | 2020-2021 | 100 | Обласний бюджет | ОДА | Проведено заходи щодо підвищення кваліфікації фахівців департаментів ОДА у сфері управління відходами |
|  |  | 2022 | 100 |  |  |  |
| 1.3 | Завдання 3. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення сфери управління відходами |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Створення та підтримання бази (баз) даних щодо утворення відходів та поводження з ними | 2020-2021 | 100 | Обласний бюджет | ОДА | В наявності актуальні бази даних щодо утворення відходів та поводження з ними (або декілька баз) |
|  |  | 2022-2030 | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |
| 1.3.2 | Визначення морфологічного складу твердих побутових відходів в населених пунктах області | 2020-2021 | Визначається на етапі реалізації РПУВ | Місцеві бюджети | ОМС | В наявності актуальні дані про морфологічний склад твердих побутових відходів в населених пунктах області |
|  |  | 2024-2025 | Визначається на етапі реалізації РПУВ |  |  |  |
| 1.3.3 | Визначення обсягів утворення твердих побутових відходів та норм надання послуг з вивезення побутових відходів в населених пунктах області | 2020-2021 | Визначається на етапі реалізації РПУВ | Місцеві бюджети | ОМС | В наявності актуальні дані про обсяги утворення твердих побутових відходів та норми надання послуг з вивезення побутових відходів в населених пунктах області |
|  |  | 2024-2025 | Визначається на етапі реалізації РПУВ |  |  |  |
| 1.3.4 | Створення та підтримання функціонування системи моніторингу виконання РПУВ | 2020-2030 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | Створено та забезпечено функціонування системи моніторингу виконання РПУВ |
| 1.4 | Завдання 4. Підвищення обізнаності населення щодо управління відходами |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведення заходів з підвищення обізнаності з управління відходами у шкільних та дошкільних навчальних закладах | 2020-2030 | Не потребує додаткового фінансування | - | Заклади освіти, ОДА (Департамент освіти і науки), органи місцевого самоврядування | Проведено навчальні заходи |
| 1.4.2 | Включення в навчальні програми обов’язкового проведення тематичного позакласного заходу щодо управління відходами | 2020-2030 | Не потребує додаткового фінансування | - | Заклади освіти, ОДА (Департамент освіти і науки), органи місцевого самоврядування | Проведено позакласні заходи |
| 1.4.3 | Розроблення та поширення інформаційних матеріалів з питань управління відходами та сталого споживання | 2020-2021 | 50 | Обласний бюджет, місцеві бюджети | ОДА, ОМС | Розроблено та поширено інформаційні матеріали |
|  |  | 2022 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2026-2030 | 250 |  |  |  |
| 1.4.4 | Організація конференцій та засідань за круглими столами, присвячених тематиці управління відходами | 2020-2021 | 50 | Обласний бюджет, місцеві бюджети | ОДА, ОМС | Проведено конференції та засідання за круглими столами |
|  |  | 2022 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2026-2030 | 250 |  |  |  |
| 1.5 | Завдання 5. Організація діяльності щодо зниження навантаження на довкілля від існуючих об’єктів оброблення та видалення відходів |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Проведення інвентаризації об’єктів оброблення та видалення відходів | 2021-2022 | Визначається на етапі реалізації РПУВ | Обласний бюджет | ОДА, ОМС | Проведено інвентаризацію об’єктів оброблення та видалення відходів |
| 1.5.2 | Проведення оцінки ризику об’єктів оброблення та видалення відходів | 2021-2022 | Визначається на етапі реалізації РПУВ | Обласний бюджет | ОДА, ОМС | Проведено оцінку ризику об’єктів оброблення та видалення відходів |
| 1.5.3 | Підготовка та затвердження переліку об’єктів оброблення та видалення відходів, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку об’єктів оброблення та видалення відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами | 2023 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | Затверджено відповідні переліки об’єктів оброблення та видалення відходів |
| 1.5.4 | Розроблення та затвердження планів заходів щодо приведення об’єктів оброблення та видалення відходів у відповідність із встановленими вимогами | 2023 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | Затверджено плани заходів щодо приведення об’єктів оброблення та видалення відходів у відповідність із встановленими вимогами |
| 1.5.5 | Приведення об’єктів оброблення та видалення відходів у відповідність із встановленими вимогами | 2024-2025 | Визначається після виконання заходу 1.5.4 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, бюджети власників об’єктів, інші джерела фінансування | ОДА, ОМС | Приведено у відповідність із встановленими вимогами об’єкти оброблення та видалення відходів |
| 1.5.6 | Припинення експлуатації/закриття об’єктів оброблення та видалення відходів, які не відповідають встановленим вимогам. Проведення рекультивації місць видалення відходів, які не відповідають встановленим вимогам (включаючи розроблення ПКД) | 2024-2030 | Визначається після виконання заходу 1.5.3 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, бюджети власників об’єктів, інші джерела фінансування | ОДА, ОМС | Припинено експлуатацію об’єктів оброблення та видалення відходів |
| 2 | Розділ 2. Управління муніципальними відходами |
| 2.1 | Завдання 1. Вдосконалення та підтримання регіональної системи управління муніципальними відходами |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Розроблення локальних планів управління відходами для кластерів | 2020-2021 | 3000 | Місцеві бюджети | ОДА, ОМС | Затверджені локальні плани управління відходами для кластерів |
| 2.1.2 | Узгодження з РПУВ містобудівної документації обласного рівні, рівня районів та ОТГ | 2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, РДА, ОМС | Містобудівна документація обласного рівня, рівня районів та ОТГ узгоджена з РПУВ |
| 2.1.3 | Узгодження схем санітарного очищення з РПУВ | 2021-2023 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОМС | Схеми санітарного очищення узгоджені з РПУВ |
| 2.1.4 | Інформаційно-просвітницька діяльність з питань поводження з побутовими відходами (у т.ч. популяризація у засобах масової інформації заохочення належного поводження з побутовими відходами) | 2020-2021 | 2000 | Обласний бюджет, місцеві бюджети | ОДА, ОМС, надавачі послуг у сфері поводження з побутовими відходами | Проведено інформаційно-просвітницькі заходи з питань поводження з побутовими відходами |
|  |  | 2022 | 2000 | Обласний бюджет, місцеві бюджети |  |  |
|  |  | 2023 | 2000 | Місцеві бюджети |  |  |
|  |  | 2024-2025 | 4000 | Місцеві бюджети |  |  |
|  |  | 2026-2030 | 10000 | Місцеві бюджети |  |  |
| 2.2 | Завдання 2. Розвиток інфраструктури збирання муніципальних відходів |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту) | 2022 | 29155 | Місцеві бюджети | ОМС, надавачі послуг у сфері поводження з побутовими відходами | Оновлено матеріально-технічну базу (парк спецавтотранспорту) |
|  |  | 2023 | 29155 |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 | 43732 |  |  |  |
|  |  | 2026-2030 | 153063 |  |  |  |
| 2.2.2 | Розширення та оновлення матеріально-технічної бази (контейнерний парк) | 2022 | 13062 | Місцеві бюджети | ОМС, надавачі послуг у сфері поводження з побутовими відходами | Оновлено матеріально-технічну базу (контейнерний парк) |
|  |  | 2023 | 13062 |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 | 26124 |  |  |  |
|  |  | 2026-2030 | 65310 |  |  |  |
| 2.2.3 | Створення Пунктів роздільного збирання побутових відходів | 2022 | 3570 | Місцеві бюджети | ОМС | Створено Пункти роздільного збирання побутових відходів |
|  |  | 2023 | 3570 |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 | 5610 |  |  |  |
|  |  | 2026-2030 | 3740 |  |  |  |
| 2.2.4 | Визначення концепції функціонування комунальних пунктів збирання відходів, їх необхідної кількості та місць розташування (зокрема у м. Вінниця) | 2020-2021 | 200 | Місцеві бюджети (зокрема м. Вінниця) | ОМС | Визначено необхідну кількість та місця розташування комунальних пунктів збирання відходів |
| 2.2.5 | Створення комунальних пунктів збирання відходів, включаючи розроблення ПКД (зокрема у м. Вінниця) | 2022 | 2000 | Місцеві бюджети (зокрема м. Вінниця) | ОМС | Створено комунальні пункти збирання відходів |
|  |  | 2023 | 5000 |  |  |  |
| 2.2.6 | Створення пунктів збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку (зокрема у м. Вінниця) | 2022 | Фінансування у складі фінансування заходів за п. 2.2.5 | Місцеві бюджети (зокрема м. Вінниця) | ОМС | Створено пункти збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Розроблення концепції функціонування центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання) | 2020-2021 | 50 | Обласний бюджет | ОДА | Розроблено концепцію функціонування центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання |
| 2.2.8 | Створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання) | 2022 | 500 | Обласний бюджет, місцеві бюджети | ОДА, ОМС | Створено центри із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання |
|  |  | 2023 | 1500 | Місцеві бюджети |  |  |
|  |  | 2024-2025 | 3000 | Місцеві бюджети |  |  |
| 2.2.9 | Розроблення ТЕО створення сміттєперевантажувальних станцій | 2026-2030 | Визначається на етапі реалізації РПУВ | Місцеві бюджети | ОМС | Розроблено ТЕО створення сміттєперевантажувальних станцій |
| 2.2.10 | Створення сміттєперевантажувальних станцій (у разі доцільності) | 2026-2030 | Визначається за результатами виконання заходу 2.2.9 | Місцеві бюджети | ОМС | Створено сміттєперевантажувальні станції |
| 2.3 | Завдання 3. Розвиток інфраструктури оброблення муніципальних відходів |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Створення пунктів підготування вторинної сировини | 2020-2021 | 3740 | Місцеві бюджети | ОМС | Створено пункти підготування вторинної сировини |
|  |  | 2022 | 4675 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 4675 |  |  |  |
| 2.3.2 | Розроблення ТЕО створення сміттєсортувальних ліній | 2023 | 400 | Місцеві бюджети | ОМС | Розроблено ТЕО створення сміттєсортувальних ліній |
|  |  | 2024-2025 | 600 |  |  |  |
| 2.3.3 | Створення сміттєсортувальних ліній | 2020-2021 | 9800 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет | ОМС | Створено сміттєсортувальні лінії |
|  |  | 2024-2025 | 55000 |  |  |  |
| 2.3.4 | Розроблення планів діяльності з розширення індивідуального компостування біовідходів | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | Розроблено плани діяльності з розширення індивідуального компостування біовідходів |
| 2.3.5 | Реалізація планів діяльності з розширення індивідуального компостування біовідходів | 2021-2030 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОМС | Запроваджено індивідуальне компостування біовідходів |
| 2.3.6 | Розроблення ТЕО створення об’єктів централізованого біологічного оброблення біовідходів | 2020-2021 | 500 | Обласний бюджет | ОДА | Розроблено ТЕО створення об’єктів централізованого біологічного оброблення біовідходів |
| 2.3.7 | Створення об’єктів централізованого біологічного оброблення біовідходів | 2022-2030 | Визначається за результатами виконання заходу 2.3.6 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет | ОДА, ОМС | Створено об’єкти централізованого біологічного оброблення біовідходів |
| 2.3.8 | Розроблення ТЕО об'єкту поглибленого перероблення ТПВ (зокрема з використанням технологій МБП) | 2020-2021 | 1500 | Місцеві бюджети | ОДА, ОМС | Розроблено ТЕО об'єкту поглибленого перероблення ТПВ |
| 2.3.9 | Створення об'єкту поглибленого перероблення ТПВ (попередньо МБП) | 2022 | 168000 | Інші джерела фінансування | ОДА, ОМС | Створено об'єкт поглибленого перероблення ТПВ |
|  |  | 2023 | 252000 |  |  |  |
| 2.4 | Завдання 4. Розвиток інфраструктури видалення (захоронення) муніципальних відходів |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Визначення / уточнення місць розташування регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними, на основі попередньо визначених кластерів | 2020-2021 | Фінансування в межах витрат за п. 2.1.1 | Місцеві бюджети | ОДА, ОМС | Визначено місця розташування регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними |
| 2.4.2 | Будівництво та облаштування регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними | 2022 | 1000 | Місцеві бюджети | ОДА, ОМС | Побудовано регіональні полігони відходів, що не є небезпечними |
|  |  | 2023 | 84875 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет |  |  |
|  |  | 2024-2025 | 169750 |  |  |  |
|  |  | 2026-2030 | 253625 |  |  |  |
| 2.4.3 | Закриття та проведення рекультивації сміттєзвалищ (І етап) | 2020-2021 | 10000 | Місцеві бюджети | ОДА, ОМС | Закрито та рекультивовано сміттєзвалища |
|  |  | 2022 | 5000 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 5000 |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 | 10000 |  |  |  |
|  |  | 2026-2030 | 50000 |  |  |  |
| 2.4.4 | Проведення інвентаризації сміттєзвалищ / полігонів відходів, що не є небезпечними (як складова заходу за п. 1.5.1) | 2021-2022 | В межах фінансування заходу за п. 1.5.1 | Обласний бюджет | ОДА, ОМС | Проведено інвентаризацію сміттєзвалищ / полігонів відходів, що не є небезпечними |
| 2.4.5 | Проведення оцінки ризику сміттєзвалищ / полігонів відходів, що не є небезпечними (як складова заходу за п. 1.5.2) | 2021-2022 | В межах фінансування заходу за п. 1.5.2 | Обласний бюджет | ОДА, ОМС | Проведено оцінку ризику сміттєзвалищ / полігонів відходів, що не є небезпечними |
| 2.4.6 | Підготовка та затвердження переліку сміттєзвалищ / полігонів відходів, що не є небезпечними, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку полігонів відходів, що не є небезпечними, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами (як складова заходу за п. 1.5.3) | 2023 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | Затверджено відповідні переліки сміттєзвалищ / полігонів відходів, що не є небезпечними |
| 2.4.7 | Розроблення та затвердження планів заходів щодо приведення полігонів відходів, що не є небезпечними, у відповідність із встановленими вимогами (як складова заходу за п. 1.5.4) | 2023 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | Затверджено плани заходів щодо приведення полігонів відходів, що не є небезпечними, у відповідність із встановленими вимогами |
| 2.4.8 | Приведення полігонів відходів, що не є небезпечними, у відповідність із встановленими вимогами (як складова заходу за п. 1.5.5) | 2024-2025 | Визначається після виконання заходу 2.4.7 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, бюджети власників об’єктів, державний бюджет | ОДА, ОМС | Полігони відходів, що не є небезпечними, приведені у відповідність із встановленими вимогами |
| 2.4.9 | Припинення експлуатації/закриття та рекультивація сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам (ІІ етап) (як складова заходів за п. 1.5.6) | 2024-2025 | 30000 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, бюджети власників об’єктів, державний бюджет | ОДА, ОМС | Закрито та рекультивовано сміттєзвалища |
|  |  | 2026-2030 | 120000 |  |  |  |
| 3 | Розділ 3. Управління небезпечними відходами |
| 3.1 | Завдання 1. Вдосконалення системи управління відпрацьованими нафтопродуктами |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Створення та підтримання бази даних щодо утворення відпрацьованих нафтопродуктів та поводження з ними (як складова заходів за п. 1.3.1) |  | В межах фінансування заходу 1.3.1 | Обласний бюджет | ОДА | Наявна та актуальна база даних щодо утворення відпрацьованих нафтопродуктів та поводження з ними |
| 3.2 | Завдання 2. Управління відходами, що містять СОЗ (непридатними до застосування ХЗЗР) |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Розроблення плану заходів щодо ліквідації накопичених непридатних до застосування ХЗЗР (вивезення на знешкодження), очищення та реабілітації забруднених ними земельних ділянок | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | Розроблено план заходів |
| 3.2.2 | Вивезення накопичених непридатних до застосування ХЗЗР на знешкодження | 2022-2023 | 221749 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет | ОДА, ОМС | Вивезено непридатні до застосування ХЗЗР на знешкодження |
| 3.2.3 | Очищення та реабілітація земельних ділянок, забруднених непридатними до застосування ХЗЗР | 2022-2024 | Визначається на етапі реалізації РПУВ | Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет | ОМС | Проведено очищення та реабілітація земельних ділянок, забруднених непридатними до застосування ХЗЗР |
| 4 | Розділ 4. Управління промисловими відходами |
| 4.1 | Завдання 1. Мінімізація навантаження на довкілля місць видалення відходів спиртової та цукрової промисловості |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Паспортизація місць видалення барди спиртової | 2020-2021 | - | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, суб'єкти господарювання | Паспорта МВВ, включені до обласного реєстру |
| 4.1.2 | Паспортизація місць видалення дефекату | 2020-2021 | - | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, суб'єкти господарювання | Паспорта МВВ, включені до обласного реєстру |
| 4.1.3 | Забезпечення екологічно безпечного функціонування місць видалення барди спиртової | 2022-2023 | - | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, суб'єкти господарювання | Забезпечено екологічно безпечне функціонування місць видалення барди спиртової |
| 4.1.4 | Забезпечення екологічно безпечного функціонування місць видалення дефекату | 2022-2023 | - | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, суб'єкти господарювання | Забезпечено екологічно безпечне функціонування місць видалення дефекату |
| 4.2 | Завдання 2. Створення інфраструктури для оброблення промислових відходів |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Розроблення планів заходів щодо мінімізації видалення барди спиртової | 2020-2022 | - | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, ОМС, суб'єкти господарювання | Розроблено плани заходів |
| 4.2.2 | Розроблення планів заходів щодо мінімізації видалення дефекату | 2020-2022 | - | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, ОМС, суб'єкти господарювання | Розроблено плани заходів |
| 4.2.3 | Розроблення техніко-економічних обґрунтувань для визначення доцільності створення об’єктів оброблення промислових відходів (у т.ч. барди спиртової, золошлакових відходів Ладижинської ТЕС) | 2020-2022 | - | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, ОМС, суб'єкти господарювання | Розроблено ТЕО |
| 4.2.4 | Створення централізованих об’єктів з оброблення промислових відходів (у т.ч. барди спиртової, золошлакових відходів Ладижинської ТЕС) на основі техніко-економічних обґрунтувань у разі прийняття рішення про їх створення | 2020-2022 | - | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, ОМС, суб'єкти господарювання | Створено об’єкти з оброблення промислових відходів |
| 5 | Розділ 5. Управління відходами будівництва та знесення |
| 5.1 | Завдання 1. Створення інфраструктури для оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Розроблення ТЕО створення об’єкту з оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт у м. Вінниця | 2021-2022 | 200 | Місцеві бюджети (м. Вінниця) | ОДА, ОМС | Розроблено ТЕО створення об’єкту з оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт у м.Вінниця |
| 5.1.2 | Створення об’єкту з оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт у м. Вінниця | 2023-2025 |  | Місцеві бюджети (м. Вінниця); інші джерела фінансування | ОМС | Створено об’єкт з оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт у м.Вінниця |
| 6 | Розділ 6. Управління відходами сільського господарства |
| 6.1 | Завдання 1. Створення інфраструктури для управління відходами рослинного походження |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Впровадження потужностей з анаеробного розкладення відходів рослинного походження | 2020-2030 | - | Бюджети суб'єктів господарювання | ОДА, ОМС | Впроваджено потужності з анаеробного розкладення відходів рослинного походження |
| 6.1.2 | Проведення досліджень щодо доцільності створення когенераційних електростанцій для оброблення відходів виробництва продукції сільського господарства | 2022 | 200 | Обласний бюджет | ОДА | Проведено дослідження |
| 6.1.3 | Створення когенераційних електростанцій для оброблення відходів виробництва продукції сільського господарства, у разі доцільності | 2023-2030 | - | Інші джерела фінансування | ОДА, ОМС | Створено когенераційні електростанції |
| 6.1.4 | Проведення досліджень щодо доцільності створення мережі регіональних потужностей для виробництва паперу і матеріалів з відходів рослинного походження | 2022 | 200 | Обласний бюджет | ОДА | Проведено дослідження |
| 6.1.5 | Створення мережі регіональних потужностей для виробництва паперу і матеріалів з відходів рослинного походження, у разі доцільності | 2023-2030 | - | Інші джерела фінансування | ОДА, ОМС | Створено регіональні потужності для виробництва паперу і матеріалів з відходів рослинного походження, у разі доцільності |
| 6.2 | Завдання 2. Створення інфраструктури для управління відходами тваринного походження |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Створення / уточнення обласного реєстру об'єктів утворення та зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, Головне управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області | 3 |
| 6.2.2 | Проведення інвентаризації: - місць зберігання тваринних екскрементів (у т.ч. пташиного посліду); - інших відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження). (як складова заходу за п. 1.5.1) | 2021 | В межах фінансування заходу 1.5.1 | Обласний бюджет | ОДА, Головне управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області | Проведено інвентаризацію: - місць зберігання тваринних екскрементів (у т.ч. пташиного посліду); - інших відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження). |
| 6.2.3 | Проведення аналізу щодо відповідності вимогам екологічного та ветеринарно-санітарного законодавства: - місць зберігання тваринних екскрементів (у т.ч. пташиного посліду); - інших відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження). | 2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, Головне управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області | Проведено аналіз щодо відповідності вимогам екологічного та ветеринарно-санітарного законодавства: - місць зберігання тваринних екскрементів (у т.ч. пташиного посліду); - інших відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження). |
| 6.2.4 | Забезпечення відповідності об'єктів зі зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) вимогам екологічного та ветеринарно-санітарного законодавства, у т.ч. забезпечення контролю щодо відповідності встановленим вимогам | 2022 | - | Бюджети власників об’єктів | ОДА, ОМС, Головне управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області | Забезпечено відповідність об'єктів зі зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) вимогам екологічного та ветеринарно-санітарного законодавства, у т.ч. забезпечення контролю щодо відповідності встановленим вимогам |
| 6.2.5 | Створення / уточнення обласного реєстру об'єктів оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС, Головне управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області | Створено/актуалізовано обласний реєстр об'єктів оброблення відходів твадинного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) |
| 6.2.6 | Проведення інвентаризації об'єктів оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) (як складова заходу за п. 1.5.1) | 2021 | В межах фінансування заходу 1.5.1 | Обласний бюджет | ОДА, Головне управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області | Проведено інвентаризацію об'єктів оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) |
| 6.2.7 | Визначення потреби у збільшенні потужності наявних та створенні додаткових об’єктів з оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження), у т.ч.: - тваринних екскрементів (у т.ч. пташиного посліду); - інших відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження). | 2021-2022 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | Визначено потребу у збільшенні потужності наявних та створенні додаткових об’єктів з оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження), у т.ч.: - тваринних екскрементів (у т.ч. пташиного посліду); - інших відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження). |
| 6.2.8 | Створення додаткових потужностей з оброблення відходів тваринного походження з урахуванням виконання заходу 6.2.7 | 2022-2030 | - | Інші джерела фінансування | ОДА, ОМС | Створено додаткові потужності з оброблення відходів тваринного походження з урахуванням результатів проведеного дослідження |
| 6.2.9 | Розроблення плану дій щодо модернізації Калинівського та Тульчинського санветзаводів та забезпечення сталого обслуговування території області (у т.ч. підсилення матеріально-технічного забезпечення автотранспортного парку) | 2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС, Калинівський та Тульчинський санветзаводи | Розроблено плану дій щодо модернізації Калинівського та Тульчинського санветзаводів та забезпечення сталого обслуговування території області |
| 6.2.10 | Модернізація Калинівського та Тульчинського санветзаводів та підсилення матеріально-технічного забезпечення автотранспортного парку (за потреби) | 2022-2030 | Визначається після виконання заходу 6.2.9 | Державний бюджет | ОДА, ОМС, Калинівський та Тульчинський санветзаводи | Проведено модернізацію Калинівського та Тульчинського та підсилення матеріально-технічного забезпечення автотранспортного парку (за потреби) |
| 6.2.11 | Створення/уточнення обласного реєстру худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС, Головне управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області | Створено/актуалізовано обласний реєстр худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин |
| 6.2.12 | Складання ветеринарно-санітарних карток на худобомогильники та біотермічні ями для захоронення трупів тварин | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС, Головне управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області | Складено ветеринарно-санітарні картки на худобомогильники та біотермічні ями для захоронення трупів тварин |
| 6.2.13 | Проведення інвентаризації худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин. (як складова заходу за п. 1.5.1) | 2021 | В межах фінансування заходу 1.5.1 | Обласний бюджет | ОДА, ОМС, Головне управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області | Проведено інвентаризацію худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин. |
| 6.2.14 | Проведення оцінки ризику худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин. (як складова заходу за п. 1.5.2) | 2021-2022 | В межах фінансування заходу 1.5.2 | Обласний бюджет | ОДА | Проведено оцінку ризику худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин. |
| 6.2.15 | Підготовка та затвердження переліку худобомогильників та біотермічних ям, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку худобомогильників та біотермічних ям, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами | 2021-2022 | В межах загального фінансування | Обласний бюджет | ОДА, ОМС, Головне управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області | Підготовлено відповідні переліки худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин |
| 6.2.16 | Усунення виявлених недоліків худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин | 2021-2022 | Згідно кошторисної вартості | Бюджети власників об’єктів | ОМС | Усунено виявлені недоліки худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин |
| 6.2.17 | Припинення експлуатації/закриття худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин | 2021-2030 | Згідно кошторисної вартості | Бюджети власників об’єктів | ОМС | Припинено експлуатацію/закрито худобомогильники та біотермічні ями для захоронення трупів тварин |
| 6.2.18 | Визначення потреби у створенні додаткових об’єктів з видалення відходів тваринного походження (у т.ч, мобільних установок у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань) | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | Визначено потребу у створенні додаткових об’єктів з видалення відходів тваринного походження (у т.ч, мобільних установок у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань) |
| 6.2.19 | Розроблення ТЕО створення інфраструктури з видалення відходів тваринного походження (у т.ч, мобільних установок у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань) | 2021 | 200 | Обласний бюджет | ОДА | Розроблено ТЕО створення інфраструктури з видалення відходів тваринного походження (у т.ч, мобільних установок у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань) |
| 6.2.20 | Створення об’єктів з термічного знешкодження / спалювання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження категорії I), трупів домашніх та безпритульних тварин (у т.ч. медичних відходів категорії В) | 2022-2030 | В межах фінансування заходу 7.2.3 | Обласний бюджет, місцеві бюджети | ОДА, ОМС | Створено об’єкти з термічного знешкодження / спалювання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження категорії I), трупів домашніх та безпритульних тварин (у т.ч. медичних відходів категорії В) |
| 6.2.21 | Створення мобільних установок для спалювання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження категорії I) | 2022-2030 | Визначається за результатами виконання заходу 6.2.19 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела | ОДА, ОМС | Створено мобільні установки для спалювання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження категорії I) |
| 6.2.22 | Створення додаткових потужностей з видалення відходів тваринного походження з урахуванням виконання заходу 6.2.18 | 2022-2030 | Визначається за результатами виконання заходу 6.2.19 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела | ОДА, ОМС | Створено додаткові потужності з видалення відходів тваринного походження з урахуванням результатів проведеного дослідження |
| 7 | Розділ 7. Управління медичними відходами |
| 7.1 | Завдання 1. Вдосконалення системи управління медичними відходами |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Проведення семінарів для медичних закладів з питань управління відходами | 2020-2021 | 50 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, коши медичних закладів | ОДА (Департамент охорони здоров'я) | Проведено семінари для медичних закладів з питань управління відходами |
| 7.1.2 | Створення та підтримання бази даних щодо утворення медичних відходів та поводження з ними | 2020-2030 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА | Створено та підтримується база даних щодо утворення медичних відходів та поводження з ними |
| 7.2 | Завдання 2. Створення/розвиток інфраструктури у сфері управління медичними відходами |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Визначення потреби у створенні об’єктів з оброблення медичних відходів (зокрема категорії В) | 2020-2021 | Не потребує додаткового фінансування | - | ОДА, ОМС | Визначено потребу у створенні об’єктів з оброблення медичних відходів (зокрема категорії В) |
| 7.2.2 | Розроблення ТЕО створення інфраструктури для збирання та оброблення медичних відходів (зокрема категорії В) | 2021 | 500 | Обласний бюджет | ОДА | Розроблено ТЕО створення інфраструктури для збирання та оброблення медичних відходів (зокрема категорії В) |
| 7.2.3 | Створення інфраструктури для збирання та централізованого оброблення медичних відходів (зокрема категорії В) | 2022 | 2840 | Обласний бюджет, місцеві бюджети | ОДА, ОМС | Створено об’єкти з термічного знешкодження / спалювання медичних відходів категорії В |
|  |  | 2023 | 5680 |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 | 7100 |  |  |  |
|  |  | 2026-2030 | 4260 |  |  |  |
| 8 | Розділ 8. Управління знятими з експлуатації транспортними засобами |
| 8.1 | Завдання 1. Створення/розвиток інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Проведення дослідження щодо визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з приймання та розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів | 2023 | 200 | Обласний бюджет | ОДА | Визначено потребу у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з приймання та розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів |
| 8.1.2 | Створення інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів | 2024-2030 | Визначається після виконання заходу 8.1.1 | Інші джерела | ОДА | Створено інфраструктуру для збирання, зберігання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів |
| 9 | Розділ 9. Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд |
| 9.1 | Завдання 1. Вдосконалення системи управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Паспортизація місць видалення відходів (розміщення осаду стічних вод) | 2020-2021 | - | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, ОМС, суб'єкти господарювання | Виготовлено паспорти МВВ та включено до обласного реєстру |
| 9.1.2 | Забезпечення екологічно безпечного функціонування місць видалення відходів (розміщення осаду стічних вод) | 2020-2021 | - | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, ОМС, суб'єкти господарювання | Забезпечено екологічно безпечне функціонування МВВ (розміщення осаду стічних вод) |
| 9.2 | Завдання 2. Повторне використання осадів стічних вод |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Проведення аналізу складу осадів стічних вод від комунальних очисних споруд щодо можливостей їх повторного використання | 2020-2021 | - | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, ОМС, суб'єкти господарювання | Проведено аналіз складу осадів стічних вод від комунальних очисних споруд щодо можливостей їх повторного використання |
| 9.2.2 | Розроблення рішень щодо повторного використання осадів стічних вод від комунальних очисних споруд, склад яких відповідає відповідним вимогам | 2021-2022 |  | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, ОМС, суб'єкти господарювання | Розроблено рішення щодо повторного використання осадів стічних вод від комунальних очисних споруд, склад яких відповідає відповідним вимогам |
| 9.2.3 | Запровадження повторного використання осадів стічних вод від комунальних очисних споруд відповідно розробленим рішенням | 2022-2030 |  | Кошти суб'єктів господарювання | ОДА, ОМС, суб'єкти господарювання | Запроваджено повторне використання осадів стічних вод від комунальних очисних споруд відповідно розробленим рішенням |
| 9.2.4 | Розроблення ТЕО створення об’єкту оброблення осаду стічних вод очисних споруд м. Вінниця | 2021-2022 |  | Бюджет громади (м. Вінниця), кошти суб'єкту господарювання | ОМС (м. Вінниця) | Розроблено ТЕО створення об’єкту оброблення осаду стічних вод очисних споруд м. Вінниця |
| 9.2.5 | Створення об’єкту оброблення осаду стічних вод очисних споруд м. Вінниця | 2022-2023 | Згідно кошторисної вартості | Місцеві бюджети (м. Вінниця), кошти суб'єкту господарювання | ОМС (м. Вінниця) | Створено об’єкт оброблення осаду стічних вод очисних споруд м. Вінниця |

*Місцеві бюджети - сільські, селищні, міські бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад

# Footnotes

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 707-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Вінницької області»

Тут і далі - Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР (зі змінами)

Закон України «Про відходи», ст. 35-1

Закон України «Про відходи», ст. 17

Закон України «Про відходи», ст. 35-1

Закон України «Про відходи», ст. 17

Закон України «Про відходи», ст. 35-1

ДБН Б.2.2-6:2013. Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту

Згідно із Законом України «Про відходи», Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII (із змінами)

Закон України «Про відходи», ст. 35-1

Згідно із Законом України «Про відходи», Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII (із змінами)

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 № 435 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів»

Закон України «Про відходи», ст. 21

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», від 7 квітня 2015 року № 287-VIII (із змінами), ст.8

Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад. Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/reestr-20.11.2019.pdf

Закон України «Про відходи», ст. 20

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», від 7 квітня 2015 року № 287-VIII (із змінами), ст.8

Закон України «Про благоустрій населених пунктів», від 6 вересня 2005 року № 2807-IV

Зокрема Законом України «Про поховання та похоронну справу» від 10 липня 2003 року № 1102-IV, Порядком утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженим Наказом Держжитлокомунгоспу України 19.11.2003 р. № 193 та іншими нормативно-правовими актами.

Користувач - особа, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221 «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)» (назва в редакції Постанови КМ № 1198 від 25.11.2015)

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», від 7 квітня 2015 року № 287-VIII (із змінами)

Закон України «Про відходи», ст.17

Закон України «Про хімічні джерела струму», від 23 лютого 2006 року № 3503-IV

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.06.2015 р. № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»

Закон України «Про утилізацію транспортних засобів», від 4 липня 2013 року № 421-VII

Наказ Міністерства промислової політики України від 25.11.2013 № 63 «Про затвердження форми та порядку подання звітів підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 грудня 2018 року № 341 «Про затвердження Порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин»

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, затверджена рішенням Вінницької обласної ради 6 скликання від 24.06.2015 р. № 893 та Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385.

Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013 – 2018 роки , затверджена рішенням 13 сесії обласної Ради VI скликання від 18 грудня 2012 року № 418

Схема планування території Вінницької області, затверджена рішенням Вінницької обласної Ради VI скликання від 18.07.2013 р. № 587

Програма поводження з побутовими відходами у м. Вінниці на період 2013-2020 рр., затверджена рішенням Вінницької міської ради VI скликання від 26.12.2012 № 1092

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.08 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»

List of Waste referred to in Article 7 of Directive 2008/98/EC. Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000D0532-20150601

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням».

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 16.10.2000 р. № 165 «Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням»

Висновок Державної екологічної експертизи № 7-03/13-4973/10-17 від 05.04.2017

Висновок Державної екологічної експертизи №7-03/12-15185/10-17 від 21.07.2017

Міждержавний стандарт ГОСТ 80-96 «Жмых подсолнечный. Технические условия»

ДСТУ 4638:2006 «Шрот соняшниковий. Технічні умови»

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини № 232 від 27.10.2008 «Про затвердження Правил організації і підтримки діючих (існуючих) могильників для великої рогатої худоби і біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України»

Повний перелік зазначених медичних закладів наведений на сайті Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА: http://vinobliacms.vn.ua/

дані звітності за формою 1-ТПВ за 2018 рік

Вартість прийнята за даними виробника аналогічного пункту, встановленому в с. Слоут Березівської ОТГ Сумської області

ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. Держбуд України. К.: 2005

Національним планом управління відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р. встановлений термін виконання заходу: 2022 – 2030 роки.

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схваленоа  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р.

Наказ Мінприроди від 07.07.2008 № 342 «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення»

Закон України «Про відходи»

http://www.fao.org/agriculture/crops/obsolete-pesticides/how-deal/ru/

Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1216.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року»

Національний план управління відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р.

Правила організації і підтримки діючих (існуючих) могильників для великої рогатої худоби і біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України, затверджені Наказом Державного комітету ветеринарної медицини № 232 від 27.10.2008 р.

Закон України «Про відходи»; Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.06.2015 р. № 325

Наказ Мінприроди від 07.07.2008 № 342 «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення»

Закон України «Про відходи»

Інструкція про зміст і складання паспорта місць видалення відходів, затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 14 січня 1999 р. № 12

Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 3 серпня 1998 р. № 1216

Порядок повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 12 грудня 2018 року № 341

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р.

Значення отримані за прогнозуваннім за методом ковзної середньої з урахуванням індексів інфляції при збереженні діючого розподілу екологічного податку між бюджетами (держбюджет – 45%; обласний бюджет – 30%; сільські, селищні, міські бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад – 25%)

Закон України «Про співробітництво територіальних громад»

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р.

сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад

Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям

Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям.

Зазначається, чи завдання виконуються відповідно до встановлених терміні; не виконані; виконуються частково (зазначається, яка частина завдань із запланованих виконана)

Зазначається, сортуються змішані, чи роздільно зібрані відходи з перерахуванням відповідних кодів згідно з Національним Переліком відходів (з моменту його прийняття).

Для підприємств, що використовують вторинні полімери для виготовлення продукції зазначаються види полімерів, що використовуються (ПЕТ, ПЕ, ПП, ПЕВТ, ПЕНТ тощо).

До набрання чинності нової редакції Закону України «Про відходи» до цієї категорії відносять полігони побутових відходів, які обліковуються Мінрегіоном за формою 1-ТПВ

Зазначається наявність системи збирання та очищення фільтрату, а також системи збирання та використання/спалювання звалищного газу

# Text boxes

Проект Регіонального плану управління відходами Вінницької області на період до 2030 року підготовлено експертами Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO у рамках співпраці з Вінницькою областю (Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між DESPRO, Вінницькою обласною державною адміністрацією та Вінницькою обласною радою у Фазі ІV DESPRO від 15.03.2018 р).

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO має статус проекту міжнародної технічної допомоги. Проект здійснюється у відповідності до Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13 жовтня 1997 року, ратифікованою Верховною Радою України (Закон України № 665-XIV від 14 травня 1999 року, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28). Проект DESPRO є зареєстрованим у Міністерстві економіки України (реєстр. картка проекту № 7F-04661.03.01, реєстр. картка 2133-03), виконавець проекту Швейцарський центр ресурсів та консультацій з питань розвитку ("Skat Consulting Ltd.) є акредитованим в Україні (свідоцтво № 183 від 28.08.2007).

3

2

1

Роздільно зібрані відходи

Утворювачі відходів

Змішані

відходи

Ресурсоцінні

Біовідходи

Небезпечні

Інші специфічні

Біологічне

оброблення

(компостування

анаеробне

зброджування)

Сортування

Оброблення на

спеціалізованих

об’єктах

Оброблення на

спеціалізованих

об’єктах

Механіко-

біологічне

оброблення

Захоронення

Спалювання

Тверде

паливо

Компост,

Біогаз

Рециклінг

Рецик-

лінг

Рециклінг

Рециклінг